Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-И-037-18122012 от 06.12.2016 г.

Заказчик: ООО ПФ «Жилкоммунстрой»

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по планировке территории,

ограниченной улицами Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранска г. Саранска, в части выполнения проекта планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Республиканская, Красноармейская, Садовая г.Саранска

Шифр: 9-р/ 2017-ПП

Саранск 2017

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-И-037-18122012 от 06.12.2016 г.

Заказчик: ООО ПФ «Жилкоммунстрой»

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по планировке территории,

ограниченной улицами Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранска г. Саранска, в части выполнения проекта планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Республиканская, Красноармейская, Садовая г.Саранска

Шифр: 9-р/ 2017-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2017

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-И-037-18122012 от 06.12.2016 г.

Оглавление

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Основная часть. ПоложениЕ о характеристиках планируемого развития территории | 7 |
| 1.1. Обоснование для разработки проекта планировки территории | 7 |
| 1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории | 9 |
| 1.3. Красные линии | 14 |
| 1.4. Положения об очередности планируемого развития территории | 15 |
| РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 16 |
| 2.1. 2.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 16 |
| 2.2. .2. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения | 17 |
| 2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 22 |
| 2.4. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 22 |
| 2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 23 |
| раздел 3. Иные вопросы планировки территории | 25 |
| 3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 25 |
| Приложение 1. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | М.А. Асташов |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная  часть проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж планировки территории | ПП - 1 | 1: 1000 |
| 2. | Разбивочный чертеж красных линий | ПП - 2 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры (по материалам генерального плана г.Саранск, 2014 г.) | ПП - 3 | 1: 5000 |
| 2. | Результаты инженерных изысканий | ПП - 4 | 1: 1000 |
| 3. | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | ПП - 5 | 1: 1000 |
| 4. | Схема организации движения транспорта и пешеходов | ПП - 6 | 1: 1000 |
| 5. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | ПП - 7 | 1: 1000 |
| 6. | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной зашиты территории. | ПП - 8 | 1:1000 |
| 7. | Схема инженерных сетей | ПП – 9 | 1:1000 |
| 8. | Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории | ПП – 10 | 1:1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- схема границ территорий объектов культурного наследия.

ПРОЕКТ Планировки ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная Часть.

Положение о характеристиках планируемого

развития территории

1.1. Основание для разработки проекта планировки территории

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранска г. Саранска, в части выполнения проекта планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Республиканская, Красноармейская, Садовая г.Саранска выполнено с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.

Внесение изменений в документацию по планировке территории разработано на основании Постановления Администрации г.о. Саранск от 12.12.2016 г. № 3425 по договору подряда с ООО ПФ «Жилкоммунстрой», согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 от 06.05.2016г.).

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- сведения об изученности объектов территориального планирования (охват их территории материалами изысканий различного масштаба и направленности, наличие архивных, исторических источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке проекта межевания территории в рамках выполнения работ;

- данные о демографической ситуации и занятости населения;

- сведения о социальной, транспортной, производственной и инженерной инфраструктурах, строительной базе;

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

- материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала);

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;

- материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций  и атласов геологических выработок;

- материалы государственного кадастра недвижимости;

- материалы схем генерального плана;

-  материалы правил землепользования и застройки;

- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

- данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

- иную документацию, необходимую для разработки проекта межевания территории.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- техническое задание;

- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненных специалистами ООО «РНИИЦ» в апреле 2017 года.

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования

Проектируемая территория расположена в центральной части                       г.о. Саранск, в Ленинском районе в квартале ограниченном с  севера – р.Саранка, с  востока – ул. Московская, с  запада –  ул. Старопосадская, с  юга – ул. А.Неского.  Границами проектируемой территории служат: с востока – ул. Красноармейская, с запада – ул. Кирова, с юга – ул.Республиканская, с севера – ул.Садовая.  Площадь территории в границах проекта планировки составляет 5,4 га.

В настоящее время на проектируемой территории расположены: многоквартирный жилой дом по адресу Республиканская, д.61, а также индивидуальные жилые дома, категория земель – земли населенных пунктов.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций и защитные зоны объектов культурного наследия, границы которых показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

Расчет ширины охранных зон инженерных коммуникаций производился в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск. Охранные зоны объектов культурного наследия установлены от объектов культурного наследия, которые расположены в непосредственной близости от проектируемой территории:

- дом, в котором в 1932-1934 гг. жил мордовский писатель П. С. Кириллов, месторасположение: угол улиц Первомайская и Красноармейская;

- Николаевская церковь, 1-я пол. XVIII в., месторасположение: парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина.

Согласно п.3 ст.34.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ границы защитной зоны объекта культурного наследия, в границах населенного пункта, устанавливаются:

- для памятника на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории, археологии и культуры.

Сведения о плотности и параметрах застройки, необходимые для размещения объектов.

Действующими Правилами землепользования и застройки г.о. Саранска, на проектируемой территории предусмотрена территориальная зона: Ж 1 – зона многоквартирной жилой застройки 5 и выше этажей. Для данной территориальной зоны в качестве основных видов разрешенного использования являются: размещение многоквартирной жилой застройки и размещение объектов дошкольного, начального и среднего общего образования. Информация о параметрах застройки территории, установленная градостроительным регламентом для проектируемой территории приведена в таблице.

| N п/п | Наименование зоны/ подзоны | Предельные размеры земельных участков | Предельное кол-во этажей | Мин. отступы от границ зем. участка, м | Макс. процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, кв. м | размер, м | мин. | макс. |  |  |
|  |  | минимум | максимум | минимум | максимум |  |  |  |  |
| 1 | Ж1 | 5 | 25000 |  |  | 5 | 18 | 1 | 40 |

Расчетное количество и плотность населения проектируемой территории определяется исходя из планируемой общей площади проектируемых многоквартирных жилых домов.

Характеристика проектируемых многоквартирных жилых домов приведена в таблице.

| № п/п | Количество жилых домов | Наименование объекта ииииииииииииииииииииииии | Общая площадь, кв.м. | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Проектируемый многоэтажный жилой дом (132 квартиры) | 7364,0 | 10 - 13 |  |
|  | 2 | Проектируемый многоэтажный жилой дом (96 квартир) | 5100,0 | 10 - 13 |  |

Численность населения на территории проектируемой  многоквартирной жилой застройки определяем исходя из максимальной общей площади квартир в проектируемых многоквартирных жилых домах, которая составит 12464 кв.м. Из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок  (2025 год) 29,7 кв.м. на человека (п.2.2.22 МНГП) максимальная расчетная численность населения на проектируемой территории составит 420 чел.

Общая площадь территории жилой зоны границах проектирования составляет 0,84 га. Плотность населения проектируемой многоквартирной жилой застройки составит 500 чел./га, что не превышает предельных показателей плотности застройки (п.2.2.27 МНГП).

Таким образом, расчёт учреждений повседневного обслуживания, предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания ведем исходя из прогнозируемой численности населения проектируемой территории 420 человек.

В качестве мероприятий по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения проектом планировки  предусмотрено:

- реконструкция автомобильных дорог, ограничивающих проектируемую территорию в целях приведения их в соответствие с действующими нормативами градостроительного проектирования г.о. Саранск;

- развитие систем инженерно-технического обеспечения территории;

- размещение общеобразовательной школы вместимостью 1200 мест.

Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре центральной части г.Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Проектом планировки для развития системы транспортного обслуживания территории проектируется приведение ул. Красноармейская, ул. Кирова,  ул. Садовая в соответствие с требованиями МНГП, а также обеспечение требуемого количества машиномест для парковки легковых автомобилей на придомовых территориях.

Ул. Красноармейская, ул. Кирова,  ул.Садовая сохраняются как улицы и дороги местного значения, ул. Республиканская – как улица районного значения.  Поперечные профили представлены в графической части на чертеже ПП-6. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях для парковки легковых автомобилей посетителей и жителей многоэтажной жилой застройки следует предусмотрены открытые площадки (гостевые автостоянки) из расчета 1 машино-место на 2 квартиры, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 200 м. Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок принимаются по таблице 79 МНГП. Для гостевых автостоянок жилых зданий разрывы не устанавливаются (п. 3.5.156 МНГП).

Характеристики развития систем инженерно-технического

обеспечения территории

Проектом планировки определены основные характеристики планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения территории.

Инженерно-техническое обеспечение проектируемой территории обеспечивается от существующих и проектируемых магистральных инженерных сетей. В составе проекта планировки территории инженерные сети разработаны на стадии схемы. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе проектной документации после получения технических условий на подключение от соответствующих служб.

Схема инженерных сетей проектируемой территории приведена на чертеже ПП-9.

Водоснабжение проектируемой территории планируется от существующей сети. Точка подключения определяется после получения технических условий от МП «Саранскгорводоканал». Для водоснабжения объекта на проектируемой территории предусматривается хозяйственно-противопожарный водопровод согласно требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечивающий расчетные расходы воды согласно СНиП 2.04.01-85.

Канализация проектируемой территории планируется самотечная согласно  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Точка подключения определяется после получения технических условий от МП «Саранскгорводоканал». На всей протяженности канализационной сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец диаметром 1000, 1500 мм по типовым проектным   решениям.

Электроснабжение здания на проектируемой территории будет  осуществляться от существующей сети. Точка подключения определяется после получения соответствующих технических условий. Распределительные линии прокладываются в подземном исполнении.

Характеристика развития систем социального обслуживания

В соответствии с требованиями действующих нормативов проектируемую застройку необходимо обеспечить объектами инфраструктуры и социального обслуживания. На проектируемой территории для развития систем социального обслуживания планируется размещение общеобразовательной школы на 1200 мест, а также объектов повседневного обслуживания, включая магазины продовольственных и непродовольственных товаров, аптеку, отделение почты, отделение банка, пункт общественного питания и т.д. Размещение общеобразовательной школы  планируется в отдельно-стоящем здании в северной части проектируемой территории, что соответствует радиусу обслуживания 500 м. Объекты повседневного обслуживания будут размещены во встроенных нежилых помещениях многоквартирных жилых домов. Кроме того, в составе дворовых территорий планируется размещение плоскостных спортивных сооружений.

На проектируемой территории отсутствуют земельные участки для размещения детских дошкольных учреждений. Однако в непосредственной близости от проектируемой территории по ул. Первомайская расположен детский сад №2  на 240 мест. Его размещение позволят обеспечить проектируемый микрорайон необходимым количеством мест в дошкольных учреждениях, а также  соответствуют радиусу пешеходной доступности.

1.3. Красные линии

Красные линии в границах проекта планировки территории устанавливаются в соответствии с определением красных линий в градостроительном законодательстве Российской Федерации. При установлении красных линий в границах проекта планировки территории учтено проектное использование прилегающих территорий.

В границах проектируемой территории ранее установленные красные линии изменяются, при этом на прилегающих территориях остаются ранее утвержденные красные линии. Красные линии в настоящем проекте планировки  откорректированы в соответствии с существующими землепользованиями и назначены с отступом для обеспечения коридора для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Ведомость расчета координат точек красных линий приведена на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий».

1.4. Положения об очередности планируемого развития территории

Внесение изменений в ранее разработанный проект планировки территории выполнено в связи с планируемых размещением на проектируемой территории многоквартирной  жилой застройки и общеобразовательной школы, которые являются объектами капитального строительства местного значения. Развитие проектируемой территории планируется осуществлять в 3 этапа:

- 1 этап реализации проекта планировки территории: размещение многоквартирного жилого дома на пересечении ул. Республиканская и ул. Красноармейская;

- 2 этап реализации проекта планировки территории: размещение многоквартирного жилого дома на пересечении ул. Республиканская и ул. Кирова;

- 3 этап реализации проекта планировки территории: размещение на проектируемой территории общеобразовательной школы на 1200 мест.

На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения.

РАЗДЕЛ 2. Материалы по Обоснованию проекта планировки территории

2.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Зона планируемого размещения объекта капитального строительства должна удовлетворять требованиям земельного (по категориям земель), градостроительного, санитарного и иного законодательства.

В соответствии с действующими правилами землепользования и застройки проектируемая территории расположена в составе территориальной  зоны Ж1, для которой в качестве основных видов разрешенного использования предусмотрены: размещение многоквартирной жилой застройки и размещение объектов дошкольного, начального и среднего общего образования..

Зона Ж1 – зона многоэтажной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования микрорайонов (кварталов) многоквартирных жилых домов с высокой плотностью застройки от 5 этажей и выше. Допускается ограниченный спектр услуг местного и городского значения. Помещения делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения могут располагаться в жилых зданиях, расположенных вдоль красных линий улиц и магистралей, при условии конструктивного разделения жилого и иного использования с устройством отдельных входов и обеспечением нормативных требований к организации подъездов, загрузки, автостоянок.

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на проектируемой территории установлены в соответствии с градостроительным регламентом данной территориальной зоны и с учетом сведений из государственного кадастра недвижимости о границах земельных участков зарегистрированных на проектируемой территории.

При определении местоположения объектов на проектируемой территории учтены предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки г.о. Саранск.

На проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования установлены защитные зоны объектов культурного наследия, в которых согласно п. 1 ст. 34.1 Федерального закона  от 25.06.2002 N 73-ФЗ запрещено строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Размещение объектов капитального строительства в установленной  защитной зоне объектов культурного наследия возможно только после сокращения ее границ на основании  решения регионального органа охраны объектов культурного наследия, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 ст. 34.1 Федерального закона  от 25.06.2002 N 73-ФЗ,  принятого на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с п.6  ст. 34.1 Федерального закона  от 25.06.2002 N 73-ФЗ защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 указанного Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.

2.2. Обоснование соответствия планируемых параметров,

местоположения и назначения объектов местного значения

Обоснование местоположения и назначения  объектов местного значения

Размещение на проектируемой территории проектируемых объектов капитального строительства обусловлено действующими Правилами землепользования и застройки г.о.Саранска, которыми на проектируемой территории предусмотрены территориальная зона: Ж1 – зона многоквартирной жилой застройки 5 и выше этажей.

Согласно п. 2.2.6. МНГП г.о. Саранск в жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Выбор местоположения проектируемых на данной территории многоквартирных жилых домов и объектов  социального обслуживания, обусловлен радиусом пешеходной доступности, противопожарными разрывами, условиями по инсоляции квартир, а также наличием планировочных ограничений проектируемой территории.

Обоснование соответствия планируемых параметров объектов местного значения

Проектом планировки на проектируемой территории предполагается размещение многоквартирных жилых домов с комплексным благоустройством территории. Расчет нормативных размеров земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов был произведен в  соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» и приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Расчет параметров  земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов

| № п/п* | Функциональное назначение земельного участка | Расчетный показатель объекта** (общая площадь жилых помещений), кв.м. | Удельный показатель земельной доли*** | Нормативно размер земельного участка, кв.м. | Фактический размер земельного участка по проекту планировки территории, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок для многоквартирного жилого дома | 7364 |  | 4123,0 | 4324,0 |
| 2 | Земельный участок для многоквартирного жилого дома | 5100 |  | 2856,0 | 4051,0 |

** - В графе расчетный показатель объекта – приводится основной технико-экономический показатель объекта планируемого к размещению на земельном участке.

*** - для проектируемых МКД рассчитывается в соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» исходя из расчетной жилищной обеспеченности общей площадью жилых помещений на расчетный период 2025 год в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г.о. Саранск.

Параметры планируемого строительства систем транспортного обслуживания проектируемой территории

Проектом планировки для развития системы транспортного обслуживания территории проектируется приведение ул. Красноармейская, ул. Кирова,  ул. Садовая в соответствие с требованиями МНГП, а также обеспечение требуемого количества машиномест для парковки легковых автомобилей на придомовых территориях.

Категории дорог определены следующие: лл. Красноармейская, ул. Кирова,  ул.Садовая –  улицы и дороги местного значения, ул. Республиканская –  улица районного значения. Ширина улиц в пределах красных линий и их профили приведены в графической части проекта.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории обеспечивает связь селитебной территории с существующей застройкой. Проектом планировки  местоположение существующей улично-дорожной сети сохраняется, предусматривается только изменение ширины проезжей части дорог для приведения в соответствие с п. 3.5.36 МНГП, при этом основные расчетные параметры уличной сети городского округа установлены в соответствии с таблицей 2.2.

Таблица 2.2 - Параметры улично-дорожной  сети

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в крас-ных ли-ниях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движе-ния | Наимень-ший радиус кривых в плане, м | Наиболь-ший про-дольный уклон, ‰ | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы: |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно- пешеходные | 70 | 35-45 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |

В пределах жилых территорий и на придомовых территориях для парковки легковых автомобилей посетителей и жителей многоэтажной жилой застройки следует предусматривать открытые площадки и подземные стоянки (гостевые автостоянки) из расчета 1 машино-место на 2 квартиры, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 200 м. Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок принимаются по таблице 79 МНГП. Для гостевых автостоянок жилых зданий разрывы не устанавливаются.

На территории проектируемой многоэтажной жилой застройки имеется достаточная площадь в пределах придомовых территорий для размещения парковочных мест для хранения личных автомобилей в пределах придомовых территорий.

Параметры планируемого строительства систем социального обслуживания проектируемой территории

В городском округе перечень учреждений повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры).

Проектом планировки определены основные параметры планируемого строительства систем социального обслуживания проектируемой территории. Расчет объектов инфраструктуры выполнен исходя из прогнозируемой численности населения проектируемой территории – 420 чел. Расчёт предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания приводится в таблице «Основные технико-экономические показатели  проекта  планировки территории».

В соответствии с нормами требуется обеспечить жителей проектируемой многоэтажной многоквартирной застройки местами в детских дошкольных учреждениях и ученическими местами.

На проектируемой территории для развития систем социального обслуживания планируется размещение общеобразовательной школы на 1200 мест, а также объектов повседневного обслуживания, включая магазины продовольственных и непродовольственных товаров, аптеку, отделение почты, отделение банка, пункт общественного питания и т.д.

Размещение общеобразовательной школы  планируется в отдельно-стоящем здании в северной части проектируемой территории. Расчет параметров земельного участка для размещения общеобразовательной школы выполнен исходя из норм расчета учреждений и предприятий обслуживания (приложение 7 МНГП г.о. Саранск и СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3. – Расчет параметров земельных участков объектов социального обслуживания

| № п/п* | Учреждения, предприятия, сооружения | Расчетный показатель объекта** | Нормативный показатель объекта*** | Нормативно размер земельного участка, кв.м. | Фактический размер земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обще-образовательная школа на 1200 мест | 1 ученическое место | При вместимости: до 400 мест - 50 400-500 мест - 60 500-600 мест - 50 600-800 мест - 40 800-1100 мест - 33 1100-1500 мест - 21 | 21*1200 =25200 | 32390 |

** - В графе расчетный показатель объекта – приводится основной технико-экономический показатель объекта планируемого к размещению на земельном участке.

*** - в соответствии с  СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820) и  Местными нормативами градостроительного проектирования г.о. Саранск.

2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка в составе проекта планировки выполнена на стадии схемы. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения существующих отметок автомобильных дорог, планируемого проектного решения и обеспечения отвода поверхностных вод.

2.4. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемой территории пожароопасных зданий и сооружений нет.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные дороги, по которой перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка, прилегающая к проектируемой территории, позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Задачей раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» является комплексная оценка состояния окружающей среды и воздействия на нее размещаемого на проектируемой территории объекта.

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки проездов, а также вывоз бытовых отходов от здания.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории должны быть предусмотрена специальная площадка для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

Мероприятия по сохранению растительного и животного мира

Проектируемая территория и возможная зона ее воздействия  на окружающую природную среду расположены на землях городской застройки.  Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению воздействия на растительный покров:

- максимально сохраняется и впоследствии дополняется существующее озеленение;

- запрещается движение пешеходов и транспорта за пределами тротуаров, автодорог и имеющихся подъездных путей.

раздел 3. Иные вопросы планировки территории

3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2017 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 5,4 | 5,4 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | 4,1 | 0,84 |  |
|  | -многоквартирные жилые дома, в том числе | га | - | 0,84 |  |
|  | - малоэтажные жилые дома блокированного типа | га | - | - |  |
|  | - малоэтажные индивидуальные жилые дома | га | 4,1 | - |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в том числе: | га | - | 3,2 |  |
|  | - районного значения | га | - | 3,2 |  |
|  | - микрорайонного значения | га | - | - |  |
|  | В) Производственных зон | га | - | - |  |
|  | Г) Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 1,3 | 1,3 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | 1,3 |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 150 | 420 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - |  |  |
|  | - в зоне малоэтажной застройки | чел./га | 37 | - |  |
|  | - в зоне многоэтажной застройки | чел./га | - | 500 |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 2100 | 12464 |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 1,0 | 10-13 |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | - | - |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | - | 12,5 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения 41-49 мест /1000чел. | мест | - | 17 - 21 | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы 95мест /1000чел. | мест | - | 40 | - |
| 4.3 | Закрытые спортивные сооружения 30 кв.м/1000чел | м2 | - | 15 | - |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины 100 кв.м./1000чел | м2 торг. площ. | - | 42 |  |
|  | - непродовольственные магазины 180 кв.м./1000чел | м2 торг. площ. | - | 76 |  |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания 2/1000чел | раб.мест | - | 1 |  |
| 4.5 | Предприятия общественного питания 8/1000чел | пос. мест | - | 4 | - |
| 4.6 | Аптечный пункт (1 объект на жилую группу) | объект | - | 1 | - |
| 4.7 | Учреждения культуры 50 кв.м./1000чел | м2 | - | 21 |  |
| 4.8 | Отделение связи (1 объект на жилую группу) | объект | - | 1 |  |
| 4.9 | Отделение банка (1 объект на жилую группу) | объект | - | 1 |  |
| 4.10 | Пункт охраны порядка (1 объект на жилую группу) | объект | - | 1 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | - | - |  |
| 5.3 | Магистральные улицы районного значения | км | 0,16 | 0,16 |  |
| 5.4 | Улицы и проезды местного значения | км | 0,8 | 0,8 |  |

Приложение 1.

Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид права | Правообладатель | Местоположение (адрес) участка | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь исходного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:0910238:17 | Собственность Аренда | Республика Мордовия Общество с ограниченной ответственностью Производственная фирма "Жилкоммунстрой" | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская, д. 53 "а" | Земли населённых пунктов | Для многоэтажной жилой застройки | 347 |
| 2 | 13:23:0910238:39 | Собственность | Волков Дмитрий Иванович | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Садовая, д. 8 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 735 |
| 3 | 13:23:0910238:40 | Собственность | Козлова Галина Николаевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Кирова, дом 24 "а" | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 735 |
| 4 | 13:23:0910238:45 | Собственность | Ефремов Михаил Константинович | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, д. 24 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1021 |
| 5 | 13:23:0910238:49 | Долевая собственность | Мадонова Юлия Борисовна Маркелов Владислав Викторович | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, д. №34 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1382 |
| 6 | 13:23:0910238:59 | Общая долевая собственность | Собственники помещений в многоквартирном доме | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом 33 | Земли населённых пунктов | Для размещения многоквартирного дома | 1341 |
| 7 | 13:23:0910238:67 | не зарегистрировано Аренда | данные о правообладателе отсутствуют Кондрашова Елена Евгеньевна Кондрашов Роман Игоревич Кондрашов Игорь Анатольевич | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом 31 | Земли населённых пунктов | Для размещения многоквартирного дома | 1336 |
| 8 | 13:23:0910238:79 | Собственность | Ермаков Виктор Васильевич | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом 51 | Земли населённых пунктов | размещение жилых домов квартирного типа от 5 этажей и выше | 864 |
| 9 | 13:23:0910238:95 | Долевая собственность | АГУШЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА Кузнецова Валентина Андреевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, д. 37 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации жилого дома | 1842 |
| 10 | 13:23:0910238:102 | Собственность | Кудашкина Ольга Николаевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская, дом 57 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 418 |
| 11 | 13:23:0910238:105 (входит в единое землепользование 13:23:0910238:107) | Собственность | Родькина Екатерина Александровна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия , г. Саранск, ул. Красноармейская, д. 45-1 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 64 |
| 12 | 13:23:0910238:106 (входит в единое землепользование 13:23:0910238:107) | Собственность | Родькина Екатерина Александровна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия , г. Саранск, ул. Красноармейская, д. 45-1 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 690 |
| 13 | 13:23:0910238:108 | Собственность | Ермаков Виктор Васильевич | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом 49 | Земли населённых пунктов | размещение жилых домов квартирного типа от 5 этажей и выше | 922 |
| 14 | 13:23:0910238:197 | Долевая собственность | Аржанова Александра Георгиевна Францева Светлана Владимировна Нарватова Марина Николаевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, дом 28 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации жилого дома | 1278 |
| 15 | 13:23:0910238:198 | Собственность | Ивенина Ольга Николаевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, дом 30 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1104 |
| 16 | 13:23:0910238:199 | Собственность | Ситников Михаил Михайлович | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, гСаранск, ул Кирова, д32 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 1669 |
| 17 | 13:23:0910238:200 | Долевая собственность | Земскова Антонина Николаевна Винокуров Валентин Николаевич | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, дом 36 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1383 |
| 18 | 13:23:0910238:201 | Долевая собственность | Илюхина Ирина Владимировна Легачева Татьяна Федоровна Захаров Александр Владимирович Пьянзова Лидия Николаевна Пьянзов Василий Николаевич Пьянзов Анатолий Николаевич Захарова Нина Николаевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, дом 38 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1301 |
| 19 | 13:23:0910238:202 | Долевая собственность | Шабаев Евгений Александрович Шабаева Светлана Геннадьевна Возняк Ольга Юрьевна Возняк Валентина Алексеевна | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, дом 40 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1371 |
| 20 | 13:23:0910238:203 | Долевая собственность | Демидова Татьяна Владимировна Сетямина Наталья Николаевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, дом 42 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 550 |
| 21 | 13:23:0910238:204 | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская, дом 61 | Земли населённых пунктов | Для размещения многоквартирного дома | 1488 |
| 22 | 13:23:0910238:206 | Собственность | Гришанин Виктор Алексеевич | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская, дом 55 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 499 |
| 23 | 13:23:0910238:207 | Собственность | Ермаков Виктор Васильевич | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская, д. 53 | Земли населённых пунктов | размещение жилых домов квартирного типа от 5 этажей и выше | 492 |
| 24 | 13:23:0910238:208 | Собственность | Савинова Ольга Дмитриевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом 47 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации жилого дома | 1221 |
| 25 | 13:23:0910238:209 | Долевая собственность | Данилова Ольга Ивановна Дидерман Татьяна Ивановна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом 41 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации жилого дома | 1163 |
| 26 | 13:23:0910238:210 | Долевая собственность | Бескова Юлия Андреевна Меркушкина Галина Николаевна Булычев Андрей Павлович | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом 39 | Земли населённых пунктов | Для размещения одноэтажного многоквартирного дома | 1344 |
| 27 | 13:23:0910238:212 | Долевая собственность | Бородулин Владимир Владимирович Сивиркин Максим Антонович Сивиркина Наталья Николаевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, д. 29 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1104 |
| 28 | 13:23:0910238:213 | Долевая собственность | Агушев Вадим Лукич Агушев Валерий Лукич Недопекина Галина Витальевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, д. 27 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации индивидуального жилого дома | 859 |
| 29 | 13:23:0910238:214 | Долевая собственность | Чугунова Ирина Борисовна Елизаров Александр Борисович | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Садовая, д. 2 | Земли населённых пунктов | под строительство индивидуального жилого дома | 455 |
| 30 | 13:23:0910238:215 | Собственность | Сорокина Наталья Сергеевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Садовая, д. 4 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации жилого дома | 1015 |
| 31 | 13:23:0910238:216 | Долевая собственность | Цыполев Василий Григорьевич Шенайлар Екатерина Валерьевна | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г Саранск, ул. Садовая, д6 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1231 |
| 32 | 13:23:0910238:258 (2) (Граница участка многоконтурная. Количество контуров - 2) | Собственность | Городской округ Саранск | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Садовая | Земли населённых пунктов | Для размещения автомобильной дороги | 5846 |
| 33 | 13:23:0910238:271 | Собственность | Городской округ Саранск | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Республиканская | Земли населённых пунктов | Для размещения улиц и дорог | 10780 |
| 34 | 13:23:0910238:896 | Долевая собственность | Авдеева Елизавета Викторовна Чернов Максим Витальевич Песков Игорь Викторович | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, д. 35 | Земли населённых пунктов | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 728 |
| 35 | 13:23:0910238:1 | Собственность | Журавлев Алексей Всеволодович | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом 35-1 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 898 |
| 36 | 13:23:0910238:2 | Собственность | СТРЕЛЬНИКОВ БОРИС БОРИСОВИЧ | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, д. № 43 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 |
| 37 | 13:23:0910238:7 | Долевая собственность | Попова Людмила Борисовна Маркелова Лидия Борисовна Попов Андрей Владимирович | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом 25 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома | 657 |
| 38 | 13:23:0910238:195 | - | - | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, дом 26 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации жилого дома | 950 |
| 39 | 13:23:0910238:196 | - | - | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кирова, дом 26а | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации жилого дома | 742 |