ООО «ДСК - Проект»

Заказчик: ООО « ДСК-Проект»

Место строительства: г. Саранск, РМ

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина,  Сурикова пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части планировки территории (проект планировки и проект межевания),  ограниченной улицами Сурикова, Фурманова, Ватутина и  территории дачного массива,  ограниченного юго-западным шоссе, территорией севернее реки Саранка и ул. 1-я Набережная г. Саранска

Часть 1

Пояснительная записка

Шифр: 05.17-01 ППТ

г. Саранск 2017 г.

ООО «ДСК - Проект»

Заказчик: Заказчик: ООО « ДСК-Проект»

Место строительства: г. Саранск, РМ

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина,  Сурикова пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части планировки территории (проект планировки и проект межевания),  ограниченной улицами Сурикова, Фурманова, Ватутина и  территории дачного массива,  ограниченного юго-западным шоссе, территорией севернее реки Саранка и ул. 1-я Набережная г. Саранска

Пояснительная записка

Шифр: 05.17-01 ППТ

Директор                                                                      В.М. Большаков

Главный инженер проекта                                         С.В. Семибратов

г. Саранск 2017

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта                                                      С.В. Семибратов

ООО «ДСК-Проект», 2017г.

Права ООО «ДСК-Проект» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработок, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия  ООО «ДСК-Проект».

Состав документации по планировке территории

Текстовые материалы:

Состав авторского коллектива

Состав проекта

РАЗДЕЛ 1. Основная  часть проекта планировки территории

1.1 Общие положения.

1.2  Природные условия.

1.3  Положение проектируемой территории в структуре г. Саранска

1.4 Охрана окружающей среды

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

2.1 Показатели по существующим зданиям.

Жилая застройка. Табл. 1

2.2 Расчет плотности населения

2.3 Расчет свободной территории. Табл.2

2.4 Определение свободной территории и числа жителей по участкам после сноса частной одно- и двухэтажной, в основном ветхой, застройки.

2.5 Определение площадей земельных участков для существующих домов.

2.6 Расчет перспективной застройки.

2.7 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности

2.8 Выводы

РАЗДЕЛ 4. Основная часть проекта межевания территории

4.0 Проект межевания территории.

4.1.Анализ существующего положения

4.2. Проектное предложение по использованию территории. Табл.3

Сведения об образуемых и существующих земельных участках. Таблица 4

Координаты вновь создаваемых участков. Таблица 5

4.3. Технико-экономические показатели

4.10 Исходные данные.

Графические материалы:

1.  Общие данные                                                                                    ППТ- 1

РАЗДЕЛ 1. Основная  часть проекта планировки территории

2.  Чертеж планировки территории   М1:1000                                      ППТ-2

3. Разбивочный чертеж красных линий.  М1:1000                               ППТ-3

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

4. Схема расположения элемента планировочной структуры

(по материалам генерального плана  г. Саранска)                                           ППТ-4

5. Границы расположения элемента планировочной структуры в составе ППТ                                      М1:5000                                                                                                                 ППТ- 5

6. Результаты инженерных изысканий  М1:1000                                  ППТ-6

7. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам        ППТ-7

8. Схема  движения  транспорта  и пешеходов .     М1:1000                    ППТ- 8

9. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки  и инженерной защиты территории                                                                                                ППТ- 9

10. Схема инженерных сетей.     М1:1000                                                 ППТ-10

11. Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории                                                                                             ППТ- 11

РАЗДЕЛ 4. Основная часть проекта межевания территории

12.Чертеж межевания  территории                                                               ПМТ- 1

13. Чертеж межевания участка  территории   с номерами  поворотных точек образуемых земельных участков    М1:1000.  Координаты поворотных точек. Сведения об  образуемых  и существующих  земельных участках.                    ПМТ- 2

14. Чертеж межевания участка  территории   с номерами  поворотных точек образуемых земельных участков    М1:1000.  Координаты поворотных точек. Сведения об  образуемых  и существующих  земельных участках.                    ПМТ- 3

15. Чертеж межевания участка  территории   с номерами  поворотных точек образуемых земельных участков    М1:1000.  Координаты поворотных точек. Сведения об  образуемых  и существующих  земельных участках.                    ПМТ- 4

15а. Чертеж межевания участка  территории   с номерами  поворотных точек образуемых земельных участков     Координаты поворотных точек.               ПМТ- 4а

РАЗДЕЛ 5. Материалы по обоснованию проекта межевания  территории

16. Чертеж  границ зон действия публичных сервитутов                          ПМТ- 5

17. Чертеж   границ   существующих  земельных участков.   Чертеж   местоположения  существующих  объектов капитального строительства        ПМТ- 6

Общая часть

Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия |
| --- | --- |
| Директор | В.М. Большаков |
| Главный инженер проекта | С.В. Семибратов |
| Инженер -проектировщик | Н. М. Меркулова |

Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 05.17-01-ОПЗ | Пояснительная записка |  |
| 05.17-01-ППТ,ПМТ | Графическая часть: |  |

РАЗДЕЛ 1. Основная  часть проекта планировки территории

1.1 Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной ул. Гагарина, пр. 50 лет Октября, ул. Сурикова и правым берегом  р. Саранка  г. Саранска разработан  ООО проектный институт «Саранскгражданпроект» МК-81-1/07-ОПЗ в целях установления границ земельных участков, на которых расположены существующие объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства новых объектов и реконструкции существующих зданий.

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина,  Сурикова пр. 50 лет Октября и правым берегом реки  Саранка  г. Саранска,  в части планировки территории (проект планировки и проект межевания),  ограниченной улицами Сурикова, Фурманова, Ватутина и  территории дачного массива,  ограниченного юго-западным шоссе, территорией севернее реки Саранка и ул. 1-я Набережная г. Саранска произведены  ООО «ДСК-Проект» на основании постановления Администрации г.о. Саранск  №996 от 15.05.2017г.  и задания на проектирование  ООО «ДСК-Проект ».

При разработке проекта использованы требования, изложенные в Градостроительном Кодексе Российской Федерации ст.43(с изменениями), СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», удовлетворять требованиям ст. 43 Градостроительного кодекса РФ (с изменениями), СНиП №11-04- 2003 от 29.10.2002 г. «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СП 42 13330.2011 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета депутатов г.о. Саранск от 28.10.2008года №193 (с изменениями), с учетом Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23.04.2014года №333, а также Правил землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденных решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06.05.2016 года №516, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При проектировании использованы:  документация по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, пр.50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, утвержденной постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 21 декабря 2009 года № 3009 (с изменениями), топографическая съемка №353 выполненная ООО «Геостройизыскания»  2016г, проект «Строительство городской магистрали от ул. Коваленко до пр. 50 лет Октября с мостом через р. Саранка.(2этап от кладбища №2 до пр. 50 лет Октября)  выполненный ООО «Мордовагроводпроект»

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

1.2. Природно-климатические условия.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону II  климатического района. Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С.

Нормативное значение веса снегового покрова – 180 кг/м2.

Нормативное  значение ветрового давления  –    30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м.

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период.

Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек зимой до 4,4 м/сек летом.

1.3. Положение проектируемой территории в структуре г. Саранска.

Корректируемая территория, расположенная в юго-западной части  г. Саранска, ранее рассмотрена в составе проекта ППТ, ограниченной ул. Гагарина,  Сурикова пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска.

Общая площадь территории составляла 81,59га.

В данном проекте рассматривается  территория  ограниченная  улицами Сурикова, Фурманова, Ватутина и  территории дачного массива  г. Саранска, ограниченного юго-западным шоссе, территорией севернее реки Саранка и  ул. 1-я Набережная г. Саранска.

Общая площадь составляет 13,4 га., в том числе юго-западное шоссе 1,01га., канализационная станция-0,036 га, 2 автостоянки по 0,15 га и 0,19 га соответственно, существующие автодороги 0,8 га, водоохранная зона 1,4 га , придорожный сервис, участок в пределах красных линий, выделенный под жилую застройку 9,9 га.

На территории в настоящее время  располагаются жилые дома этажностью 1-10 этажей,  гаражи, хоз. постройки,  трансформаторная подстанция. Площадка, на которую будут вынесены металлические гаражи, определяется местными органами власти.

Объекты культурного наследия на рассматриваемой территории отсутствуют.

Зона действия публичного сервитута - 321,4 м2

Схема территории приведена на чертежах  ППТ–2,3 графической части проекта.

1.4     Охрана окружающей среды

Рассматриваемая территория с северной стороны ограничена правым берегом р. Саранки, водоохранная зона которой равна 50 м.

Срезанный при строительстве растительный грунт (по возможности) использовать в дальнейшем при устройстве газонов.

Не допускать неорганизованных поверхностных стоков, минуя ливневую канализацию.

Загрязненная вода от мойки автомашин и территорий автостоянок должна проходить очистку перед попаданием в ливневую канализацию.

Строительный мусор в процессе строительства вывозить на свалку.

РАЗДЕЛ 2. Обоснование проекта планировки территории

2.1. Показатели по существующим зданиям.

Таблица №1

| Наименован. объекта | Год постройки | Площадь застройки м2 | Общая площадь м2 | Этажность | Кол-во квартир | Площадь, .земельного участка м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая часть | Встроено-пристроен ные помещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Сурикова |
| 2 | 1959 | 110.8 | 53.0 | - | 1 | 1 |  |
| 4 | 1959 | 117.1 | 92.9 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | 1959 | 130.5 | 87.9 | - | 1 | 1 |  |
| 8 | 1959 | 105.4 | 52.3 | - | 1 | 2 |  |
| 10 | 1959 | 162.8 | 95.7 | - | 1 | 2 |  |
| Итого: |  | 626.6 | 318.8 |  |  | 7 | 2672 |
| ул. Ватутина |
| 1 | 1959 | 253.7 | 88.9 | - | 1 | 2 |  |
| 2 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 3 | 1959 | 182.2 | 68.5 | - | 1 | 2 |  |
| 4 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 5 | 1959 | 108.8 | 53.6 | - | 1 | 1 |  |
| 6 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 7 | 1959 | 150.5 | 52.7 | - | 1 | 2 |  |
| 8 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 9 | 1959 | 139.2 | 63.0 | - | 1 | 1 |  |
| 11 | 1959 | 114.3 | 53.6 | - | 1 | 1 |  |
| 13 | 1959 | 171.8 | 110.2 | - | 1 | 3 |  |
| 15 | 1959 | 125.5 | 71.6 | - | 1 | 3 |  |
| Итого: ! |  | 1726.0 | 802.3 |  |  | 15 | 6368 |
| ул. Энгельса |
| 2 | 1960 | 137.2 | 62.1 | - | 1 | 2 |  |
| 3а | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 4 | 1958 | 116.1 | 52.9 | - | 1 | 2 |  |
| 5а | 1960 | 427.2 | 288.8 | - | 1 | 8 |  |
| 8 | 1957 | 216.0 | 91.9 | - | 1 | 2 |  |
| Итого: ! |  | 1276.5 | 695.7 |  |  | 15 | 4310 |

| пер. Свердлова |
| --- |
| 1 | 1959 | 74.1 | 53.23 | - | 1 | 1 |  |
| 3 | 1959 | 88.7 | 53.2 | - | 1 | 1 |  |
| 5 | 1960 | 189.3 | 114.5 | - | 1 | 4 |  |
| 5а | 1950 | 321.8 | 266.7 | - | 1 | 7 |  |
| 7 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| Итого: |  | 673,9 | 487,6 |  |  | 13 | 2404 |

| ул. Котовского |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1960 | 185.6 | 128.2 | - | 1 | 5 |  |
| 43 | 1961 | 378.4 | 180.8 | - | 1 | 4 |  |
| 46 | 1963 | 441.3 | 216.2 | - | 1 | 4 |  |
| 48 | 1964 | 155.2 | 98.7 | - | 1 | 2 |  |
| 50 | 1958 | 265.4 | 188.5 | - | 1 | 3 |  |
| 45 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 56 | 1961 | 327.0 | 228.3 | - | 1 | 7 |  |
| 47 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 51 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 53 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 55 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 57 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 59 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 61 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| Итого: |  | 1752,9 | 1040,7 |  |  | 25 | 12536 |
| ул. 1-ая Набережная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | 1960 | 227.5 | 143.5 | - | 1 | 6 |  |
| 44 | 1958 | 197.1 | 119.6 | - | 1 | 3 |  |
| 46 | 1959 | 279.9 | 160.2 | - | 1 | 4 |  |
| 48 | 1969 | 158.8 | 127.3 | - | 1 | 3 |  |
| 50 | 1960 | 281.8 | 189.1 | - | 1 | 4 |  |
| 52 | 1960 | 193.5 | 141.5 | - | 1 | 3 |  |
| 54 | 1959 | 196.6 | 125.4 | - | 1 | 3 |  |
| 56 | 1955 | 105.8 | 67.6 | - | 1 | 2 |  |
| 58 | 1961 | 277.5 | 120.1 | - | 1 | 4 |  |
| 60 | 1960 | 273.8 | 126.5 | - | 1 | 3 |  |
| 62 (стр.) | 2004 | 201.4 | 128.2 | - | 1 | 1 |  |
| 13 | 1959 | 184.4 | 105.5 | - | 1 | 4 |  |
| 15 | 1959 | 316.0 | 167.2 | - | 1 | 3 |  |
| 17 | 1962 | 273.8 | 212.6 | - | 1 | 4 |  |
| 19 | 1962 | 304.9 | 114.4 | - | 1 | 2 |  |
| 21 | 1962 | 177.4 | 73.1 | - | 1 | 2 |  |
| 23 | 1959 | 177.3 | 117.0 | - | 1 | 3 |  |
| 25 | 1959 | 234.3 | 117.0 | - | 1 | 3 |  |
| Итого: |  | 4061,8 | 2355,8 |  |  | 57 | 11239 |
| ул. 2-ая Набережная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 1959 | 74.9 | 52.3 | - | 1 | 1 |  |
| 16 | 1959 | 82.2 | 54.9 | - | 1 | 1 |  |
| 18 | 1959 | 103.7 | 54.0 | - | 1 | 1 |  |
| 20 | 1959 | 82.2 | 53.9 | - | 1 | 1 |  |
| 22 | 1959 | 113.9 | 71.2 | - | 1 | 2 |  |
| 24 | 1959 | 77.6 | 53.3 | - | 1 | 1 |  |
| 26 | 1959 | 163.5 | 115.9 | - | 1 | 2 |  |
| 28 | 1958 | 199.1 | 155.1 | - | 1 | 4 |  |
| Итого: |  | 897,1 | 610,6 |  |  | 13 | 3620 |
| ул. Фурманова |
| 53 | 1960 | 228.2 | 105.4 | - | 1 | 3 |  |
| 55 | 1960 | 202.0 | 115.0 | - | 1 | 2 |  |
| 59 | 2004 | 392.1 | 2641.4 | - | 10 | 60 |  |
| 63 | 1961 | 312.8 | 194.8 | - | 1 | 4 |  |
| 65 | 1959 | 232.4 | 141.4 | - | 1 | 4 |  |
| 67 | 1957 | 331.1 | 192.9 | - | 1 | 4 |  |
| 73 | 1960 | 206.3 | 139.8 | - | 1 | 4 |  |
| 75 | 1961 | 270.8 | 183.3 | - | 1 | 4 |  |
| 77 | 1959 | 90.2 | 54.4 | - | 1 | 2 |  |
| 79 | - | - | - | - | 1 | - |  |
| Итого: |  | 2265,8 | 3768,4 |  |  | 87 | 8858 |
| ВСЕГО: |  | 13280,6 | 10079,9 |  |  | 232 | 52007 |

Нежилой  существующей  застройки  в пределах красных линий нет.

2.2 Расчет плотности населения.

Расчетная площадь территории рассматриваемого района, составляет 13,4 га.,  в красных линиях определенная под жилую застройку – 9,9 га., в том числе территория предприятий микрорайонного обслуживания – 1,0 га. (дет.сад- 0,72 га, ТП-0,07 га, КТП1 -0,014 га, КТП2-0,018 га, канализационная станция 0,036 га, временные  автостоянки-0,19 га).

Расчетная территория жилого микрорайона 9,9 га – 1,0га = Sрс=8,9 га.

На данной территории в настоящее время имеется существующая жилая застройка с общей площадью 10080 м2, из них в многоэтажной застройке –1745 м2 и в частной застройке – 8335 м2. На данной территории проживают примерно 496 человек, в том числе в многоэтажном доме Nсущ.=130 человек.

Рассматриваемый жилой район находится недалеко от центра города, в юго-западной части г. Саранска и относится к зоне высокой градостроительной ценности.

В качестве расчетной жилищной обеспеченности принимаем обеспеченность по фактическим отчетным данным на 2007 год - 20.3 м2 /чел.

Существующая плотность населения на рассматриваемой городской территории равна:

Рсущ = 496 : 9,8 =51 чел/га

Согласно табл. 7 (Расчеты показателей для нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск) нормативный показатель плотности равен:

На 2015 г.-

Рр =  500 чел/га

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать в рассматриваемом жилом районе в многоэтажной застройке, после сноса одноэтажной частной застройки, будет равно:

NP = РР • Sрс + Nсущ   = 500 • 9,45 +130= 4855 чел.

2.3 Расчет свободной территории

Расчет нормативных площадей земельных участков для жилых домов (кондоминиумов) выполненный с учетом удельных показателей земельной доли, приходящейся на 1м2 общей площади, в соответствии с «Методическими указаниями по расчету земельных участков в кондоминиумах» (СП 30-101-98), приведен в таблице 2.

Таблица  2

| Адрес объекта | Год постройки | Площадь застрой ки м2 | Общая площадь жилой части SЖ м2 | Удельный показатель земельной доли УЗ.Д. | Нормативная пло щадь земельного участ ка FH м2 | Пло щадь участ ка по дан ным ФГУП FН м2 | Расчетная площадь земельных участков для кондоми ниумов жилой застройки SР м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Участок №1 |
| ул. Фурманова, № № (53,55,59,63,65,67,69,) - снос 59 | 1957-2004 | 392.1 | 2641.4 | 0.92 | 2430 | 1745 | 1745 |
| ул. Котовского, № № (42,44,46,48,50,54,56,58,62,64,60,47,49,61,) - снос | 1958- 1965 | - | - |  |  | - |  |
| ул. Энгельса, № № ( 5а, 2, 4, 8)-снос 3а | 1957- 1960 | 279 | - |  | - | - | 1060 |
| ул. 1-ая Набережная, № № (13,15,17,19,21,23,25,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62)-снос | 1955- 2004 | - | - |  |  | - |  |
| ул. Свердлова, № № (1,3,5,5а) - снос | 1959- 1962 | - | - |  |  | 1060 |  |
| Итого по участку № 1 В том числе свободная территория после сноса частной застройки |  |  |  |  |  |  | 64581,0 61776,0 |
| Участок №2 |
| Ул. Ватутина, № № (1-15, ) - снос | 1959 | - | - |  |  | - |  |
| ул. Фурманова, № № (73,75,77,79-) - снос | 1957-1962 |  |  |  |  |  |  |
| ул. Котовского, № № (67,69) - снос | 1958- 1965 | - | - |  |  | - |  |
| ул. Сурикова, № № (2,4,6,8,10) - снос | 1959 | - | - |  |  | - |  |
| Итого по участку № 2 В том числе свободная территория после сноса частной застройки |  |  |  |  |  |  | 22075,0 |
| Участок №3 |
| ул. 2-ая Набережная, № № (14,16,18,20,2224,26,28)-снос | 1958-1961 | - | - |  |  | - |  |
| Итого по участку № 3 В том числе свободная территория после сноса частной застройки |  |  |  |  |  |  | 12545,0 |
| Всего по ППТ в красных линиях В том числе, свободная территория после сноса части, застройки |  | 950,1 | 2641.4 |  | 2430 | 2805 | 99201,0 96396,0 (9,6га) |

2.4 Определение расчетной свободной территории и числа жителей, после сноса одно- двухэтажной, в большинстве своем ветхой, застройки.

Площадь участка  в части внесения изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина,  Сурикова пр. 50 лет Октября и правым берегом реки  Саранка  г. Саранска,  в части изменения планировки территории (проект планировки и проект межевания),  ограниченной улицами Сурикова, Фурманова, Ватутина и  территории дачного массива,  ограниченного юго-западным шоссе, территорией севернее реки Саранка и ул. 1-я Набережная г. Саранска  входит в площадь определенного под жилую застройку в красных линиях, ограниченного  улицами Фурманова, Сурикова, 2-ой  Набережной и Свердлова  составляет  99201,0 м 2 , в том числе территория предприятий микрорайонного обслуживания – 10526 м 2.(дет.сад- 0,72 га, ТП-0,07 га, КТП1 -0,014 га, КТП2-0,018 га, временная автостоянка-0,19 га, канализационная станция 0,036 га).

Территория, занятая существующей жилой застройкой           -2805 м2

На участке проживают примерно        N1сущ = 2805 : 20.3= 138 жителей

Свободная территория – S1р = 99201,0- 10526,0 – 2805,0 = 85870  м2 = 8,6 га.

Численность населения – N1доп= 500 • 8,6 = 4300 чел.

Численность населения на участке  составит     – N1= 4300+130=4430 чел

  - Определение площадей земельных участков для существующих домов

Существующий  10-ти этажный  жилой дом № 59 по ул. Фурманова построен в 2004 г.  Фактический размер земельного участка  по кадастровому плану составляет – Fф = 1745 м2

2.6 Расчет перспективной застройки.

Сверхнормативная (свободная) площадь участка, после сноса частной застройки, S1p = 8,6 га.

При плотности Рр = 500 чел/га, на данном участке могут проживать

N1p = Рр • S1р = 500 • 8,6 = 4300 чел.

Тогда общая площадь жилых помещений в проектируемых домах не должна превышать S1ж:

S1ж = N1p • Н = 4300 • 24.9 = 107070 ,0 м2

F1 = S1ж • УЗ.Д. = 107070 • 0.665 = 71201,0 м2

При норме расчетной жилищной обеспеченности Н = 24.9 м2/чел. и строительства на этой территории 10 - 17-ти  эт. жилых домов удельная земляная доля согласно приложения « А»  Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков Узд в кондоминиумах СПЗО-101-98 равна:

УЗ.Д. = 0,92 х 18 : 24.9 = 0.665

На свободной (после сноса) территории возможно строительство многоэтажных   жилых домов с общей жилой площадью 107070,0  м2, в которых будут проживать 4300 чел.

2.7   Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного                              и  техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности

2.7.1.  Рассматриваемая территория относится к инженерно-геологическому району III (Моренная равнина). Инженерно-геологические условия района допускают строительство любых видов, при условии предварительного проведения инженерно-геологических изысканий с целью определения естественного состояния глинистых грунтов, глубины залегания грунтовых вод и их агрессивность.

2.7.2.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1988г. №116-ФЗ «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» застройка планируемой территории не подлежит категорированию по ГО и не относится к категорированным по гражданской обороне объектам.

2.7.3.  В особый период функционирования объекта не прекращается.  При необходимости эвакуации жильцов и их семей, персонала офисов  проводится в соответствии с планом эвакуации Главного Управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС  и планом эвакуации Главы администрации г.о.Саранск

2.7.4.  Исходя из назначения предполагаемых строительства и требований ГУМ  РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

2.7.5.  Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

- Пожары и аварии на объектах и сетях газо- энерго- тепло- и водоснабжения

- Автодороги по  Фурманова. По которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование зон пожаров и разрушений.

- Отклонение климатических условий от ординарных.

2.7.6. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях, меры предосторожности для людей, меры первой медицинской помощи пострадавшим, оценка степени разрушений и количество пострадавшего населения и персонала от воздушной ударной волны, возможные причины аварии и т.п. будут определяться при дальнейшем рабочем проектировании.

2.7.7. Пожарная безопасность обеспечивается выполнением объемно-планировочных и конструктивных решений, применением электрооборудования соответствующего классу зон по ПУЭ, оборудование помещений системами автоматической пожарной сигнализации, выполненных в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

2.7.8. Помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми извещателями типа ИП 212-43 м.

2.7.9.  Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.7.10. В соответствии с картой районирования по смертеопасности Мордовия находится в зоне, для которой интенсивность смерча по классификации Фуджита принята     3,58. Непосредственной угрозы для объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет.

2.7.11  Для района расположения г.Саранска в соответствии с РД 34.21.122-87 удельная плотность ударов молнии в землю составляет более 5.1 ударов на 1 км2 в год, поэтому ожидаемое количество ударов молнии на планируемую поверхность – 3.7 раз/год, количество заноса высокого потенциала на территорию до 2.8 раз/год.

Для защиты устройств связи от атмосферных перенапряжений при рабочем проектировании будет предусмотрено заземление оборудования и стоек радио и телевидения.  Устройство молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты  и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования.

2.8. Выводы

2.8.1 Общая площадь жилых домов и численность жителей

Проектом планировки и проектом межевания,  ограниченной улицами Сурикова, Фурманова, Ватутина и  территории дачного массива,  ограниченного юго-западным шоссе, территорией севернее реки Саранка и ул. 1-я Набережная г. Саранска входящий в состав  территории  ограниченной в границах ул. Сурикова, ул. Фурманова, ул. Свердлова и правого берега р. Саранка предполагается территориальное развитие на расчетный срок до 2018 года.

Очередность застройки будет решаться поэтапно, по мере решения вопросов о сносе существующей застройки, при разработке рабочих проектов.

Селитебная территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий, коммунальных предприятий (не требующих санитарно-защитных зон), устройства внутригородского сообщения, улиц и мест общего пользования составляет 13,4 га, в т.ч.  площадь территории под жилую застройку –  9,9 га-1,0 га.=8,9 га.

Селитебная территория примыкает к правому берегу р. Саранка г. Саранска. На общей свободной территории (после сноса малоэтажной застройки) возможно строительство  9 - 10 –17 -этажных жилых домов общей площадью:

Sжр =  107070,0  м2

в которых будут проживать:

Nр = 4300 чел.

В существующем многоэтажном доме имеется 2641,4 м2 общей площади, в  котором проживают 130 чел.

Общий средний показатель плотности на планируемой территории:

РО = (Nр + Nсущ) : Sро = (4300 + 130) : 9,01 = 492 чел/га

Расчетный показатель плотности на планируемой территории соответствует нормативным показателям для реконструируемой застройки.

Застройку территории предполагается осуществлять поэтапно, отдельными участками, без нарушения возможности функционирования предприятий, расположенных на сопредельной территории.

Предусматривается строительство   2 –х автостоянок.

2.8.2 Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск потребность в местах на 1000 жителей (при охвате 85%)– 41мест в д/садах и 95 школьных мест.

Потребность в детских дошкольных учреждениях (ДДУ):

Дс = No : 1000 • 41=4430:1000* 41 место = 182 места

Размер земельного участка ДДУ:

Fdc = Дс.  • К1 =182 * 35 м2= 6357,0 м2

Территория проектируемого детского сада на 210 мест 7220,0 м2, что   удовлетворяет потребности в данной градостроительной ситуации.

Потребность  в общеобразовательных школах:

На расчетный период 20 лет потребность в школах:

Дш = No : 1000 • 95=4430/1000.* 95 мест = 421 уч.место

Fdш = Дш. доп. • К2 = 421 • 16=6736,0 м2

Школу предлагается построить на соседнем участке, смотри ППТ, ограниченной  ул. Гагарина, пр. 50 лет Октября, ул. Сурикова и правым берегом р. Саранка.

K1 и К2 приняты согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 7)

2.8.3 Предприятия торговли, общественного питания, и бытового обслуживания

Магазины продовольственных товаров общей площадью Sпт согласно приложения 8, местных норм градостроительного проектирования городского округа Саранск :

Sпт = No : 1000 • К3 = 4430 : 1000 • 280 = 1240 м2

K3 и К4 приняты согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 7)

Земельный участок Fпт =1240 : 100 • 0,03 га = 0,37 га

Магазины непродовольственных товаров общей площадью Sнт :

Sнт = No : 1000 • К4 = 4430 : 1000 • 100 = 443,0 м2

Земельный участок Fнт = 443 : 100 • 0.03 га = 0.13 га

2.8.4 Прочие предприятия обслуживания населения.

Амбулаторные учреждения здравоохранения (поликлиника):

Учитывая, что фактическая обеспеченность - 26 посещений в смену на 1000 чел. (Приложение 8) местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск, на рассматриваемой территории:

Sнт = No : 1000 • К5 = 4430 : 1000 • 26 = 115 посещений

Земельный участок Fпт =115 : 100 • 0.1 га = 0.11 га, в том числе

Аптеки:

Согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8):

Потребность - 1 аптека на 20 тыс. жителей, соответственно:

Т. к. Nр  = 4430 чел., на данную территорию требуется 1 аптека.

Предприятия общественного питания:

Потребность – 8 мест на 1000 чел. (местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8)):

Дп.о.п. = Nр : 1000 • К6 = 4430 : 1000 • 8 = 35 мест

Земельный участок Fп.о.п. =35 • 10 м2 = 350 м2  = 0,03 га

Предприятия бытового обслуживания:

Потребность – 2 рабочих места на 1000 чел. (Приложение 8):

Дп.б.о.. = Nр : 1000 • К7 = 4430 : 1000 • 2 = 9 раб. мест

Земельный участок Fп.б.о.. =9 : 10 • 0.03 га = 0.03 га

Отделения связи:

20 – 25 тыс. чел. – 2 группа (местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8)):

Потребность - 1 отделение связи 2 группы на 20 тыс. жителей

Земельный участок Fо.с. =0.12 га

Жилищно- эксплуатационные службы:

Потребность - 1 единица на 20 тыс. жителей, соответственно:

Т. к. Nр  = 4430 чел., на данную территорию требуется 1 предприятие.

Земельный участок Fж.-э..с  по заданию на проектирование.

Помещения досуга и любительской деятельности:

Потребность – 50 мест на 1000 чел. (Приложение 8):

Ддос. = No : 1000 • К8 = 4430 : 1000 • 50 = 222 места

Земельный участок Fдос  по заданию на проектирование.

Помещения для физкультурно – оздоровительных занятий населения:

Потребность – 30 мест на 1000 чел. (Приложение 8):

Дп.ф.-з.. = No : 1000 • К9 = 4430 : 1000 • 30 = 133 места

Земельный участок Fп.ф.-з.  по заданию на проектирование.

Бани:

Потребность – 5 мест на 1000 чел. (Приложение 8):

Д.б... = N0 : 1000 • К10 = 4430 : 1000 • 5 = 22 места

Земельный участок F.б. – 0.2 – 0.4 га на 1 объект

Существующая баня на 100 мест с земельным участком 0.22 га соответствует  потребности населения данной территории, с возможностью увеличения мест.

2.8.5.Расчет потребности в парковочных местах для легковых автомобилей:

На рассматриваемой территории в перспективе будут проживать 4430 жителей.

В настоящее время уровень автомобилизации в г. Саранске –  составляет 295 а\м  на 1000 жителей (местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, п 3.5.7.)

Согласно п.3.5.133 местных нормативов для парковочных мест (временное хранение) – обеспеченность 10%,

- для постоянного хранения – 90%

Для временных парковок требуется:

nв  = 4430 : 1000 х 295 х 0.1 =131 маш/место,

площадь земельного участка - sв = 131 х 25 = 3275,0 м2 = 0,33 га

Для постоянного хранения:

nп = 4430: 1000 х 295 х 0.1 = 131 маш/место

площадь земельных участков - sп = 131 х 12 = 1572,0 м2 = 0,15 га

Для этих целей будут использоваться площадки при жилых домах.

2.8.6 Сводная ведомость использования земельных участков планируемой территории:

1. Земельные участки кондоминиумов существующих

жилых домов                                          –  2805 м2 = 0,28 га

3. Земельные участки кондоминиумов перспективной

жилой застройки                                   –  74883,1 м2 = 7,5 га

4.  Земельный участок   детского сада        – 7220,0 м2 = 0,72 га

5. Земельный участок   канализац. станции  – 363,0 м2 = 0,036 га

6. Автостоянки для  временного хранения автотранспорта – 3420 м2 =  0,34 га

7. Водоохранная зона реки Саранка             -  14000,0 м2. = 1,4 га

8. Существующие дороги и проезды          - 18430,0 м2 = 1,84 га

9.Территория инвестиционного развития    -  6541 м2 = 0,65 га

10.ТП                                                                 -700м2=0,07га

11.КТП-1/КТП-2                                               141,0м2/182,0 м2= 0.01/0.02

12. Объекты придорожного сервиса                    -0,52 га

Итого                                                                                            13,4 га

РАЗДЕЛ 4. Основная часть проекта межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки территории и содержит в своем составе текстовый и графический материалы.

Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.

Баланс территории проектируемого микрорайона необходимо произвести после утверждения форм собственности.

4.1. Анализ существующего положения

Территория проекта межевания расположена на территории кадастрового кварталов: 13:23:911215; 13:23:909299.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории и в данной пояснительной записке .

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделена охранная зона р. Саранка  которая показана на чертежах.

4.2. Проектное предложение по использованию территории

Настоящим проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов. В проекте межевания выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертежах проекта межевания территории. Характеристика существующих земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведены на листах 4,4а ГЧ.

Проектом планировки на проектируемой территории предполагается размещение 11 многоквартирных жилых домов с комплексным благоустройством территории, детского сада.

Расчет нормативных размеров земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов был произведен в  соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» и с нормой расчетной жилищной обеспеченности согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск равной 24,9 м2/чел. общей площади.

Пример расчета:

а) Жилой дом № 7 по ул. Котовского

Общая площадь жилых помещений 5860,8 м2. Нормативная площадь земельного участка для 9 -12 эт. дома  S к=5860,8 х 0,92=5392,0 м2.		Таким образом  рассчитываем площади земельных участков для всех существующих и проектируемых  жилых домов, расположенных на данной территории.  Если фактический размер земельного участка меньше нормативного, размер земельной доли определяется по факту.

Итоги расчетов  приведены в таблице 3, 4  и графической части на листах 13-20

Показатели по проектируемым и существующим  зданиям.

Таблица 3

| Наименован. объекта | Кол. Чел к=24,9/18 | Площадь застройки м2 | Общая площадь м2 | Этажность | Кол-во квартир | Площадь, .земельного участка м2 по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая часть | Встроено-пристроен ные помещения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Существующие- ул. Фурманова |
| 59(сущ) | 130 | 392.1 | 2641.4 | - | 10 | 60 | 1745,0 |
| ул. Энгельса |
| 3а | - | - | - | - | 2 | - | 1060,0 |
| Итого | 130 | 392.1 | 2641.4 | - |  | 60 | 2085,0 |
| Строящиеся- ул. Фурманова |
| 1 | 471/652 | 1740,1 | 11746,4 | - | 10 | 219 | 6090,0 |
| 3 | 471/652 | 1740,7 | 11741 | - | 10 | 219 | 6835,0 |
| 4 | 469/649 | 1753,1 | 11684,2 | - | 10 | 209 | 7273,0 |
| Итого: | 1411/1953 | 5233,9 | 35171,6 |  |  | 647 | 20198,0 |
| Проектируемые- ул. Фурманова |
| 2 | 209/289 | 848,4 | 5204,9 |  | 9 | 105 | 4377,22 |
| 5 | 364/504 | 1116,1 | 9077,1 | - | 12 | 215 | 7922,4 |
| 6 | 340/470 | 1186,0 | 8464,8 | - | 12 | 216 | 7181,5 |
| ул. Котовского |
| 7 | 235/325 | 744,3 | 5860,8 | - | 12 | 144 | 5451,5 |
| 8(корп.1) | 165/227 | 372,1 | 4100,6 | - | 17 | 136 | 5395,1 |
| 8(корп.1) | 165/227 | 372,1 | 4100,6 | - | 17 | 136 |  |
| 9 | 215/325 | 730,0 | 5350,8 | - | 12 | 120 | 5566,36 |
| 11 | 267/370 | 1068,22 | 6670,4 | - | 10 | 150 | 5236,0 |
| 12 | 291/402 | 1186,77 | 7250,5 | - | 10 | 160 | 5458,0 |
| ул. 1-я Набережная |
| 10 | 353/488 | 1116,1 | 8790,0 | - | 12 | 216 | 8097,0 |
| Итого: | 2604/3627 | 8740,1 | 64870,5 |  |  | 1598 | 54685,1 |
| Всего: | 4145/5710 | 14366,1 | 102683,5 |  |  | 2305 | 76968,1 |
| Нежилая застройка |
| Детсад |  |  |  |  |  |  | 7220,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 7220,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 84188,1 |
| Проектируемые общественные здания и площадки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Канализацион ная станция |  |  |  |  |  |  | 363,0 |
| Автостоянка |  |  |  |  |  |  | 1550,0 |
| Автостоянка |  |  |  |  |  |  | 1920,0 |
| ТП |  |  |  |  |  |  | 700,0 |
| КТП-1 |  |  |  |  |  |  | 141,0 |
| КТП-2 |  |  |  |  |  |  | 182,0 |
| Придорожный сервис |  |  |  |  |  |  | 5259,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 10115,0 |

Таблица4

Сведения об образуемых и существующих земельных участков

Таб

Координаты вновь создаваемых участков. Таблица 5

| № :ЗУ (дома) | Обозна чение характерных точек границы | Вид разре- шенного исполь- зовани | Координаты поворотных точек | Площадь участка м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| :ЗУ1 (ул. Фурманова д.6 по генплану) | 1 | Много этажная жилая застройка (высотная застройка) | 391 295,99 | 1 287 990,52 | 7685,0 |
|  | 2 |  | 391 302,10 | 1 287997,44 |  |
|  | 2а |  | 391 306,00 | 1 288001,77 |  |
|  | 3 |  | 391 330,34 | 1 288 029,15 |  |
|  | 4 |  | 391 338,00 | 1 288 037,77 |  |
|  | 5 |  | 391 337,56 | 1 288 047,37 |  |
|  | 6 |  | 391 320,64 | 1 288 046,42 |  |
|  | 7 |  | 391 297,87 | 1 288 045,14 |  |
|  | 8 |  | 391 295,51 | 1 288 045,00 |  |
|  | 9 |  | 391 296,17 | 1 288 036,79 |  |
|  | 10 |  | 391 272,51 | 1 288 035,49 |  |
|  | 11 |  | 391 272,38 | 1 288 037,17 |  |
|  | 12 |  | 391 250,34 | 1 288 035,69 |  |
|  | 13 |  | 391 242,41 | 1 288 036,57 |  |
|  | 14 |  | 391 219,69 | 1 288 034,72 |  |
|  | 15 |  | 391 219,00 | 1 288 076,06 |  |
|  | 16 |  | 391 185,00 | 1 288 073,97 |  |
|  | 17 |  | 391 187,61 | 1 288 028,99 |  |
|  | 18 |  | 391 187,90 | 1 288 024,18 |  |
|  | 19 |  | 391 189,14 | 1 288 003,44 |  |
|  | 20 |  | 391 190,08 | 1 287 987,60 |  |
|  | 21 |  | 391 214,62 | 1 287 988,19 |  |
|  | 22 |  | 391 230,01 | 1 287 989,11 |  |
|  | 23 |  | 391 253,38 | 1 287 989,33 |  |
|  | 31 |  | 391219,05 | 1288073,20 |  |
| :ЗУ1в промежут. уч-ок, для создания уч-ка ЗУ1 | 2а | Много этажная жилая застройка (высотная застройка | 391 306,00 | 1 288001,77 | 504,0 |
|  | 29 |  | 391302,19 | 1288033,82 |  |
|  | 30 |  | 391329,97 | 1288033,59 |  |
|  | 3 |  | 391 330,34 | 1 288 029,15 |  |

Для реализации проектных решений на проектируемой территории проектом межевания предполагается образование земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов, а также земельных участков для размещения детского сада, канализационной станции, ТП, КТП и двух  временных  автостоянок.

Формирование проектных границ образуемых земельных участков как из земель не разграниченной собственности, так  и земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Характеристика образуемых на проектируемой территории земельных участков приведена в таблицах 4,5. Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Сведения о существующих и вновь образуемых земельных участках отражены на чертеже межевания территории.

4.3. Основные технико-экономические показатели

проекта планировки , межевания  территории, в  границах ул. Сурикова, ул. Фурманова, ул. Свердлова , правого берега р. Саранка

Таблица 5

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состоян. 2015г | Расчетный срок 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 | Территория Площадь проектируемой территории- всего В том числе : -жилая застройка существующая многоэтажная ……………………………... -нежилая застройка существующая ………. -площадки временной парковки а/машин ... -водоохранная зона реки Саранка -существующие автодороги ………………. -застройка гаражами и частными домами, подлежащими сносу ………………………. -Территория инвестиционного развития -Объекты придорожного сервиса Население Численность населения Плотность населения Жилищный фонд Средняя этажность застройки ……………... Общая площадь жилых домов …………….. Существующий сохраняемый жил. фонд … Убыль жилищного фонда ………………….. Новое жилищное строительство…………... Объекты социального и культурно- бытового обслуживания населения Детские дошкольные учреждения…………. Общеобразовательные школы …………….. Гаражи и автостоянки для легковых а/маш. Для временного хранения …………………. Для постоянного хранения ………………… | га га га га га га га га чел чел./га этаж тыс.м2 общ. пл. -“- “ “ мест “ “ “ | 13,4 0,28 - 0.5 1,4 1,84 9,7 496 51 1 ~138 2,6 51 - - - | 13,4 7,7 0,7 0,34 1,4 1,84 - 0.65 0.52 4430 492 9-12 77,312 2,6 - 77,312 182 421 131 131 |

4.4. Исходные данные.

1.Публичная кадастровая карта онлайн

2. Проект планировки территории, ограниченной ул. Гагарина, пр. 50 лет Октября, ул. Сурикова и правым берегом р. Саранка выполненный ООО проектный институт «Саранскгражданпроект»  МК-8-1/07-ОПЗ в 2006г.