СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

|  | Текстовые материалы | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 4 |
| 1.2 | АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
| 1.3 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ | 7 |
| 1.4 | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 9 |
|  | Приложения |  |
|  | Таблица 1. Характеристика земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости | 10 |
|  | Таблица 2. Характеристика земельных участков с корректировкой видов разрешенного использования | 11 |
|  | Таблица 3. Характеристика формируемых земельных участков | 12-14 |
|  | Таблица 4. Каталог координат существующих земельных участков, преобразование которых предусмотрено данным проектом | 15 |
|  | Таблица 5. Каталог координат формируемых земельных участков | 16-18 |
|  | Графические материалы |  |
| ПМ-1 | Схема расположения элемента планировочной структуры Масштаб 1 : 10 000 | 19 |
| ПМ-2 | Чертеж межевания территории М 1 : 1 000 | 20 |
| ПМ-2а | Чертеж межевания территории М 1 : 1 000 | 21 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания

территории

|  | Графические материалы | Лист |
| --- | --- | --- |
| ПМ-3 | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. Масштаб 1:1 000 | 22 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия.

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект межевания территории четвертого микрорайона, выполнен  ОАО «Проектный институт «Мордовстройпроект» на основании договора с заказчиком – АО «Мордовская ипотечная корпорация» на основании проекта планировки территории «Внесение изменений в «Проект планировки территории, ограниченной ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска» в части четвертого микрорайона» и проекта застройки «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Проект застройки 4 микрорайона».

Материалы проекта межевания вышеуказанной территории послужат исходным материалом при подготовке межевых планов, при формировании новых земельных участков путем раздела.

Ограничения в использовании территорий для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям могут быть предусмотрены в ходе подготовки рабочей документации на вышеуказанные объекты.

1.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, находится в границах красных линий участка 13:23:11009211:659 комплексной застройки многоквартирными жилыми домами на участке между ул.Волгоградской и автомобильной дорогой на с.Кочкурово (в районе р. Тавла) г.Саранска в границах кадастрового квартала 13:23:1109211, категория земель: земли населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск, проектируемая территория расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1). Размещение всех объектов, предусмотренных ранее выданным проектом застройки 4 микрорайона, не противоречит ПЗЗ г.о. Саранск, объекты размещены в соответствии с видами разрешенного использования.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия – памятники истории и культуры.

Местоположение линейных объектов (инженерных сетей), расположенных в пределах проектируемой территории принято по материалам топографической съемки, сведения государственного кадастра недвижимости по объектам инженерной инфраструктуры, учитывались на момент проектирования.

Участок для размещения проектируемого 4 микрорайона в пределах красной линии свободен от застройки многоэтажными жилыми домами, в границах 4 микрорайона размещена АЗС «Лукойл».

Район строительства относится ко IIВ климатическому подрайону II климатического района. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) - минус 30оС.

Расчетное значение веса снегового покрова – 180 кг/ м2.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов - 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к зоне устойчивого увлажнения. Ветровой режим характеризуется преобладанием «Ю» и «ЮЗ» направлениями ветров в зимний период, «З» и «СЗ» - в летний  период. Скорость ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

В геоморфологическом отношении проектируемая территория приурочена к пойме р. Тавла. Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается. Падение уклона поверхности рельефа направлено в сторону водоемов и водотоков.

Сведения о правах: в настоящее время земельный участок  расположен на территории комплексной застройки многоэтажными жилыми домами и находится в аренде у АО «Мордовская ипотечная корпорация». Инженерная подготовка территории не осуществляется.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории представлены на Листе ПМ-3.

1.3 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания выполнен в соответствии и с учетом разработанного проекта планировки территории и проекта застройки территории 4 микрорайона:

а) «Внесение изменений в «Проект планировки территории, ограниченной ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска» в части четвертого микрорайона»;

б) «Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Проект застройки 4 микрорайона»;

Проектом межевания определены площадь и границы образуемых земельных участков. По ранее разработанному проекту планировки предусмотрено сокращение площади 4 микрорайона с 17,682 га до 15,746 га (площадь проектируемого 4 микрорайона).

Настоящим проектом межевания предусмотрено разделение проектируемого 4 микрорайона на отдельные участки под строительство жилых домов, детского сада, общеобразовательной школы и другие участки.

Территория, исключенная из 4 микрорайона, размежевана на участки под строительство храма и бульвара.

Все проектные предложения по использованию территории представлены графической частью документации и изложены в соответствующих таблицах.

Основные технико-экономические показатели проекта межевания представлены на Листах ПМ-2 и ПМ-2а  графических материалов.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы образуемых и изменяемых земельных участков, линии регулирования застройки, необходимые разрывы от границ участка школы и ЛЭП 110 кВ в целях определения места допустимого размещения

зданий, строений, сооружений. Каталог координат существующих земельных участков, преобразование которых предусмотрено данным проектом, представлен в Таблице 4 Приложения.

Площадь земельного участка, подлежащая корректировке – 17,682 га. Характеристики формируемых земельных участков представлены в Таблице 3 Приложения. Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Каталог координат формируемых земельных участков представлен в Таблице 5 Приложения.

Проектом межевания предлагается корректировка видов разрешенного использования отдельных земельных участков. Данные изменения отражены в Таблице 2 Приложения.

Перечень земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, сформирован на основании сведений кадастрового плана территории в Таблице 1 Приложения.

Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках отражены на чертежах межевания территории (Листы ПМ-2, ПМ-2а и ПМ-3).

Выполнение кадастровых работ с целью уточнения местоположения границ земельных участков, предусмотренных настоящим проектом межевания территории, осуществляется собственником объекта недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на Листах ПМ-2 и ПМ-2а графических материалов.

1.4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории (всего) | га | 17,682 |
| 2 | - площадь земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, подлежащих корректировке | кв. м. | 176 820 |
| 3 | Территории, подлежащие межеванию: 13:23:1109211:659 | кв. м | 176 820 |