# ЗАО проектный институт

«Мордовгражданпроект»

Заказчик:                          ООО «Саранскстройинвест»

Место строительства:   Северо-восточный жилой район г. Саранска

Проект планировки территории, ограниченной

ул. Короленко, пр. 70 лет Октября, Севастопольская,

Волгоградская в г. Саранске. Корректировка

# Общая пояснительная записка

9/2013-ОПЗ

Директор                                                                            С.И. Кармаев

Главный инженер проекта                                               А.Б. Соколов

Главный архитектор проекта                                           Н. Н.  Абдуллин

2014

Содержание

1 Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива  и ответственных разработчиков проекта

1.2 Состав проекта

2 Пояснительная записка

| 2.1 | Основание для разработки проекта |
| --- | --- |
| 2.2 | Перечень основных исходно-разрешительных документов |
| 2.3 | Характеристика участка строительства |
| 2.4 | Градостроительные и природные условия |
| 2.5 | Генеральный план |
| 2.5.1 | Характеристика квартала |
| 2.5.2 | Жилой фонд |
| 2.5.3 | Учреждения обслуживания |
| 2.5.4 | Организация рельефа |
| 2.5.5 | Благоустройство территории |
| 2.5.6 | Основные показатели по генплану и благоустройству |
| 2.5.7 | Транспортные решения |
| 2.6 | Архитектурно-планировочные решения |
| 2.7 | Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. |
| 2.8 | Противопожарные мероприятия |
| 2.9 | Технико-экономические показатели проекта |
| 2.10 | Приложения. Таблицы №1-3 |

- Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Главный архитектор проекта | Н. Абдуллин |
| --- | --- |
| Генеральный план | Н. Абдуллин |
| Архитектурно-планировочные решения | Н. Абдуллин |
| Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. | Н. Абдуллин |
| Противопожарные мероприятия | Н. Абдуллин |

1.2 Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9/2013-ОПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| 2 | 9/2013-АР | Проект планировки территории. Графическая часть |  |

2  Пояснительная записка

2.1 Основание для разработки проекта корректировки

Проектным институтом «Мордоврегионпроект» в 2008 году был разработан ППТ квартала, ограниченного улицами Короленко, пр. 70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в г. Саранске. Вышеуказанный ППТ прошел публичные слушания и был утвержден.

В 2012 году на основании договора за №98/2012 от 28.09.2012 проектным институтом «Мордовгражданпроект» была выполнена корректировка ППТ в связи с изменением архитектурной концепции застройки с учетом экономической ситуации в стране и в строительной области.

Настоящая корректировка ППТ выполнена ЗАО «Мордовгражданпроект» на основании договора 9/2013.

2.2 Перечень основных исходно-разрешительных документов

1) Задание на разработку градостроительной документации.

2) Топографическая съёмка площадки строительства

3) Проект планировки территории квартала ограниченного улицами Короленко, пр. 70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в г. Саранске выполненный ООО «Мордоврегионпроект».

2.3  Характеристика участка строительства

Участок расположен в северо-восточной части  г. Саранска.   Границами участка служат с,  с запада красная линия улицы Короленко, с юга красная линия улицы Волгоградской, с севера красная линия пр. 70 лет Октября, с востока красная линия улицы Севастопольской.

На отведенном для строительства территории имеется частная усадебная застройка, которая согласно ранее выполненному ППТ, подлежит сносу.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка колеблются от          138,19  до    154,19  м.

Рельеф площадки имеет уклон к западу, общий перепад рельефа около 16 м.

2.4 Градостроительные и природные условия

Район строительства относится ко IIВ климатическому подрайону

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус 30О    С.

Нормативное значение веса снегового покрова – 126 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2,

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием южных и юго-западных ветров в зимний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4

м/с летом.

2.5  Генеральный план.

Проектируемая территория для планировки всего 33,56 га, в.т.ч территория площадью 9,14 га с существующей застройкой.

Корректировка генерального плана участка разработана в соответствии с архитектурным решением принятом  ООО Саранскстройинвест».

Отведенную территорию предлагается застроить 9-и этажными, жилыми домами. Для застройки принято следующие типы зданий: односекционное точечное, односекционное «трилистник», двухсекционное, трехсекционные здания.

Основная архитектурно-планировочная идея градостроительного решения заключается в создании выразительного градостроительного комплекса формирующего въезд в Северо Восточный жилой район (Химмаш) и панораму со стороны центра города и стадиона «Юбилейный».

Исходя из этого, приняты следующие архитектурно- планировочные решения: угол улиц Короленко Волгоградская (рядом с памятником Пугачева) оформляет скобкообразный перепадной дом переменной этажности (9-18 этажей). По улице Волгоградской размещены 3 дома повышенной этажности (18 этажей) в форме трилистника, 9-и этажные односекционные, точечные здания, равномерно распределены по улице Короленко и 9-и этажные трехсекционные жилые дома по улице Севастопольской.

2.5.1   Характеристика квартала

| Показатели | Ед. изм. | Кол. всего микрорайон | Кол. в.т.ч. проектируемая территория |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория расчетная | га | 33,56 | 24,42 |
| Территория существующей жилой застройки. | га | 9,14 | - |
| Территория детских садов | М2 | 24017 | 24017 |
| Территория школ |  | 38770 | 38770 |
| Жилой фонд | м2 общей площади квартир | 249 741 | 147 276 |
| Население | чел. | 10 000 | 5 895 |
| Плотность населения (брутто) | чел/га | 298 | 241 |
| Плотность жилого фонда | м2/га | 7 442 | 6 031 |
| Количество квартир | шт | 5283 | 3315 |

| в.т.ч. однокомнатные | шт. |  | 2157 |
| --- | --- | --- | --- |
| двухкомнатные | шт. |  | 919 |
| трехкомнатные | шт. |  | 239 |

2.5.2    Жилой фонд

Общий жилой фонд по всему микрорайону составляет 249 741 м2 общей площади квартир  (без учета летних помещений).

Для застройки территории по улице Короленко принято 7 точечных 1 секционных дома, 2х секционные и 3-х секционные дома. Для застройки по ул. Волгоградская, приняты жилые дома в виде трилистника (18 этажей). На перекрестке улиц Волгоградская-Короленко поворотный скобообразный жилой дом переменной этажности (9-18 эт.). На перекрестке улиц Волгоградская-Севастопольская скобообразный дом угловой ориентации. По улице Севастопольской предусмотрено строительство 9и этажных 3-х секционных жилых домов. Жилой фонд проектируемый представлен в таблице N1. Для определения количества учреждений обслуживания принят существующий жилой фонд. Жилой фонд существующий представлен в таблице N2. Существующие дома в основном панельные сер. 1. 464 ЛИ. К существующему жилому фонду также относится группа жилых домов (площадка N6), построенных в 2010 г по проекту ЗАО «Мордовгражданпроект».

2.5.3   Учреждения обслуживания

Для расчета учреждений обслуживания определено население,  (количество жителей) микрорайона.

Для расчета принято,  30% жилого фонда из расчета 18 м2/чел, оставшиеся 70% из расчета 30 м2/чел.

249 741 х 0,3 = 74 922 : 18 = 4162 чел

249 741 х 0,7 = 174 820 : 30 = 5827 чел

в сумме       4162 + 5 827 = 9 997 чел.

Всего в микрорайоне  9 991 чел.

Для расчета берем округленно 10 000 чел.

Расчет учреждений обслуживания согласно СНиП 2.07.01-89*  представлен в таблице №3

Состав учреждений обслуживания.

Детские сады и школы. Согласно ранее разработанному ППТ территория микрорайона делится бульваром на 2 неравные зоны. На территории побольше в центре располагается детский сад на 300 мест и школа на 1000 мест. На меньшей территории в центре детский сад на 200 мест.

Другие учреждения обслуживания предполагается разместить во встроенных помещениях. Встроенные помещения имеют жилые дома N3 (первый этаж) и жилые дома N8, 8а_--N11а, 11б (первые этажи).. Встроенные учреждения обслуживания имеют все 3 дома ввиде  «трилистника»  по улице Волгоградской , 1я очередь жилого дома (углового) рядом с памятником Пугачева  и центральные секции круглого дома на пересечении улиц Волгоградская Севастопольская.

В существующих домах встроенные нежилые помещения имеют жилой дом N6 (блок-секции 6в I, II, III очереди (магазины, Актив-Банк)). Жилой дом N21 I очередь (почта). Также на территории микрорайона имеет существующий магазин «Птица» торговая площадь 100 м2.

Общая площадь всех встроенных учреждений обслуживания составляет 6340 м2.

2.5.4   Организация рельефа

Организация рельефа выполнена  в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод с участка по лоткам проездов. Отвод поверхностных вод предполагается из территории микрорайона на проезжую часть окружающих микрорайон улиц, где имеется дождевая канализация.  Посадка жилых домов выполнена с учетом особенности рельефа. Перед началом строительства рекомендуется  срезка плодородного слоя почвы с последующим восстановление только в пределах зеленых зон.

Общий перепад рельефа на территории всего участка 16м. Территория имеет перепад к западу.

2.5.5   Благоустройство территории

Для благоустройства дворовых территорий предусмотрены площадки для отдыха, игр, занятия физкультурой, хозяйственных целей и для стоянки автомашин. Размеры площадок определены согл. СНиП 2.07.01-89*

Расчет количества площадок.

| Площадки | Нормативные размеры площадок на 1 чел. М2 | Расчетные размеры площадок всего по кварталу 10000 чел | В.т.ч. площадки для проектируемых домов 5 895 чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 6993 | 4126 |
| 2. Для отдыха взрослых | 0,1 | 1000 | 590 |
| 3. Для занятий физкультурой | 2,0 | 19 979 | 11 790 |
| 4. Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 2 997 | 1 767 |
| 5. Для стоянки автомашин. | из расчета 25 м2 на 1 место. | 44 398 | 24 475 |
| Всего площадок |  | 75 367 | 42 748 |
| в.т.ч. игровые, отдыха, физкультуры, хоз. площадки. |  | 30 969 | 18 273 |

Стоянки сгруппированы на площадки по 10 автомашин и расположены рядом с проездами на расстоянии 10-15 м от окон жилых домов. Покрытие тротуаров и проездов - асфальтовые.

Оборудование площадок изготавливает  специализированная организация  (ООО "КСИ") в соответствии с вышеуказанным расчетом и пожеланий заказчика- застройщика.

Состав принятых в проекте площадок*

| Площадки | Площадь М2 |
| --- | --- |
| 1. Для игр детей . Отдыха взрослых. Занятий физкультурой | 16 506 |
| 2. Для хозяйственных целей. Сушки белья, чистки ковров. Мусоро сборных контейнеров | 1 767 |
| ИТОГО: | 18 273 |
| 3. Автостоянки (шт.) | 1 613 |

*Для проектируемой территории.

Предусмотрено озеленение территории. Озеленение играет роль шумозащиты от магистральных улиц, в проекте также предусмотрено декоративное озеленение территорий жилых дворов. Озеленение решается, в основном, устройством устойчивого газонного покрытия, на отдельных участках посадкой деревьев и кустарников, цветов. Рекомендуется следующий ассортимент растений: береза пушистая, клен остролистый, спирея японская.

На игровой детской площадке и площадке для отдыха предусмотрена установка малых форм архитектуры: скамейки, урны, детское игровое оборудование. Также предусмотрена спортивная площадка, хозяйственная площадка и площадка для мусоросборников. Физкультурная площадка принято 4 типа, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка настольного тенниса, хоккейная коробка.

2.5.6   Основные показатели по генплану и благоустройству квартала*

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол. по кварталу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория проектируемой жилой застройки | га | 24,42 |
| 2 | в.т.ч. территории детских садиков и школы | м2 | 62 700,0 |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 28 877 |
| 4 | Площадь озеленения | га | 35 325 |
| 5 | Площадь твердого покрытия | м2 | 80 297 |
|  | в том числе: проезды, автостоянки, разв. площадки Тротуары, площадки, отмостка Детские игровые площадки, отдыха и физкультуры, хозплощадки бульвар | м2 м2 м2 м2 м2 | 47 420 11 241 16 506 5 130 |

* Для проектируемой территории.

2.5.7   Транспортные решения.

Внутриквартальные проезды представляют собой единую систему путей сообщения обеспечивающую удобные транспортные связи в пределах квартала и с внешней автодорогой. Проезды запроектированы с учетом противопожарного обслуживания и возможности рациональной прокладки различных инженерных сетей и коммуникаций. Подъезды к жилому кварталу предусмотрены через проезды шириной 6м. К точечным односекционным домам предусмотрен подъезд с 3х сторон (квартиры ориентированы только на 3 стороны)

На территорию квартала запроектировано всего 11 въездов на расстоянии не более 300м друг от друга.

Расчет количества автостоянок:

Для проектируемой территории.

количество квартир 3225 шт. Согласно решения Совета Депутатов . г.о. Саранск N646 от 24 декабря 2010 г. «о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования» требуется предусматривать рядом с жилыми группами автостоянки из расчета 1 место на 2 квартиры.

3225 : 2 = 1 613  маш. мест.

В разделе благоустройство территории указано, на проектируемой территории  предусматривается автостоянки на 1 150 маш. мест.

2.6   Архитектурно-планировочные решения

Корректировка ППТ выполнена с учетом градостроительного расположения квартала и расположения существующих жилых домов в квартале. Отделка фасадов в основном, выполнена в сочетании красного кирпича с желтым и силикатным белым кирпичом, с применением для декоративных элементов коричневого кирпича. Угловые блок-секции являются градостроительными акцентами, поэтому они частично, облицованы композитом.

Угловой дом переменной этажности  (9-18 эт.) в районе памятника Пугачеву является архитектурным акцентом при въезде в северо-восточную часть г. Саранска (химмаш) со стороны центра города и со стороны стадиона «Юбилейный». Поэтому дом богато декорирован накладными элементами и имеет яркую, привлекательную архитектуру и интересный силуэт.

9и этажные точечные жилые дома по улице Короленко просматривается издалека с центральной части города, формируют панораму, поэтому архитектура фасадов решается выразительно, с использованием интересных архитектурных элементов и современных материалов. Высотными акцентами проектируемого микрорайоны являются 3 одинаковых дома «трилистника» по улице Волгоградской.

Въезд в город со стороны с. Кочкурово (федеральная трасса Р158). Согласно генплану г. Саранска  создается въездная магистраль примыкающая к ул. Севастопольской и кольцевая развязка.

Объем и площади помещений обеспечивают нормативные параметры микроклимата и воздушной среды. Естественное освещение  имеют все жилые комнаты и кухни. Нормативную продолжительность инсоляции (не менее 2 часов в день на период с 22 марта по 22 сентября) имеют не менее одной жилой комнаты в каждой квартире. Уровень шума в помещениях не превышает нормативных значений. Источником шума в основном является магистральные улицы, жилые дома отдалены от красной линии на расстояние 6 м. Вдоль магистральных улиц предполагается создать  шумозащитная лесополоса. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения в виде остекленных лоджий и балконов.

Материал стен жилых домов – кирпич.

Кровля плоская, с холодным чердаком.

Окна из ПВХ профилей со стеклопакетами ГОСТ 24700-99.

Элементы остекления лоджий – ПВХ. Для круглых балконов используется алюминиевые профили.

Двери внутренние деревянные ГОСТ 6629-88.

Двери наружные деревянные щитовые, входные в подъезд металлические.

Отделка внутренняя:

Стены и перегородки жилых комнат оклейка обоями улучшенного качества, в санузлах и кухнях окраска масляной краской.

Полы приняты по серии 2.144-1/88. В жилых комнатах, прихожих коридорах и кухнях - линолеум; в санузлах керамическая плитка; в лестничных площадках керамическая плитка.

Степень огнестойкости жилых домов-           II

Уровень ответственности-                               II

Класс функциональной                                    Ф. 1.3

пожарной опасности жилых домов

2.7   Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных       групп населения и инвалидов.

В проекте предусмотрены все мероприятия по обеспечению доступности МГН в соответствии с СП 59.13330.2012.

По краям пешеходных путей предусмотрены бордюры высотой не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, имеют заниженные участки высотой бордюра не более 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяется насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит ровное, а толщина швов между плитами - не более 0,015 м.  Для открытых лестниц на перепадах рельефа принята ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в одинаковые. Лестницы дублированы пандусами.

Входы в жилые секции запроектированы со стороны двора.

В целях доступности для маломобильных групп населения и инвалидов, проектом предусматривается устройство наружных пандусов с уклоном 1/12 (8%) . С учетом возможного посещения инвалидами, входные группы внутри блок-секций оборудуются пандусами, подходы к лифтам не имеют ступеней и порогов.

Глубина тамбуров в жилых домах не менее 1,5 м. Размеры лифтовой кабины 1,1х2,1, двери в лифты шириной 0,9м,, а поэтажных коридоров 1.5м, что соответствует требованиям СНиП 35-01-2001.

Требуемое (по необходимости) расширение внутриквартирных дверных проемов или устройство специальных санитарных помещений и лоджий (балконов) выполняется согласно индивидуальным заданиям по отдельным проектам.

2.8   Противопожарные мероприятия.

На территории жилого квартала запроектировано 11 въездов, расположенных не более 300 м друг от друга.

В непосредственной близости от  проектируемого  комплекса       пожароопасных зданий и сооружении нет.

Пожарное депо расположено по ул. Волгоградской, в непосредственной близости от проектируемого квартала. Согласно п.6 СНиП 2.07.01-89*  не более 3 км.

Проезд с твердым покрытием и подъезд пожарных машин к зданиям  обеспечен   с одной продольной  стороны,  вдоль фасадов не имеющих входов предусмотрены полосы пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на грунт согласно  требованиям     п.2* приложения 1 СНиП 2.07.01-89,* Таким образом обеспечивается доступ пожарной машины и другой спасательной техники в каждую квартиру. Ширина проездов согласно п. 2.9* СНиП 2.07.01-89* принята не менее 3,5 м.  Вдоль подъездов жилых зданий ширина проездов 5,5 м. Расстояние от внутреннего края проезда до здания предусмотрено  не менее 5 м. Проезды к зданию  обеспечивают нагрузку от пожарных машин не менее 16 т на ось.

Степень огнестойкости зданий II. Противопожарные расстояния между зданиями не менее 6м.

Все жилые и общественные здания запроектированы с учетом требований СНиП 21-01-97.

2.9 Технико-экономические показатели проекта

| Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Территория |  |  |
| Территория микрорайона в красных линиях | га | 33.56 |
| Территория существующей жилой застройки. | га | 9,14 |
| Территория проектируемой жилой застройки. | га | 24,42 |
| Территория детских садов и территория школы | га | 6,27 |
| Площадь застройки | м2 | 48608 |
| Площадь твердого покрытия. Проезды, автостоянки. | м2 | 71 963 |
| Площадь твердого покрытия. тротуары, площадки | м2 | 13 765 |
| Площадь площадок для отдыха и игр детей и. т. п. | м2 | 28 328 |
| Площадь озеленения | га | 60 730 |
| Население |  |  |
| Население* | чел. | 10 000 |
| Плотность населения (брутто) | чел/га | 298 |
| Жилищный фонд |  |  |
| Жилой фонд всего микрорайона | м2 общ. пл. | 249 741 |
| в.т.ч. Проектируемой территории | м2 общ. пл. | 147 276 |
| Плотность жилого фонда | м2/га | 6031 |
| Количество квартир (проектируемая территория) в. т. ч. однокомнатные двухкомнатные трехкомнатные | шт. | 3315 2157 919 239 |
| Средняя этажность застройки | этаж | 13,5 |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |
| Детские сады (2 шт) | мест | 500 |
| Школа | мест | 1 000 |
| Встроенные нежилые помещения: магазины, аптека, помещения для работы с населением, тренажерные залы и.т.д. . Первые этажи жилых домов | м2 | 7 340 |