Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: ООО «Сотес»

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по планировке территории,

ограниченной ул. Лодыгина, Александровским шоссе, ул. Строительная (включая гаражные массивы), ул. Пролетарская (исключая территорию ТЭЦ-2) г.Саранска, включая проект межевания, в части изменения проекта межевания земельных участков в районе ул.Лодыгина г.Саранска

Шифр: 24/ 2018-ПП

Саранск 2018

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: ООО «Сотес»

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по планировке территории,

ограниченной ул. Лодыгина, Александровским шоссе, ул. Строительная (включая гаражные массивы), ул. Пролетарская (исключая территорию ТЭЦ-2) г.Саранска, включая проект межевания, в части изменения проекта межевания земельных участков в районе ул.Лодыгина г.Саранска

Шифр: 24/ 2018-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2018

Документация по планировке территории выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Оглавление

| Проект межевания территории |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 6 |
| 1.1. Общие сведения | 6 |
| 1.2. Анализ существующего положения | 7 |
| 1.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории | 7 |
| 1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 9 |
| Приложение 1. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости |  |
| Приложение 2. Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | И.В. Смирнов |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры в составе ранее разработанной документации по планировке территории | ПМ- 1 | 1: 10000 |
| 2. | Чертеж межевания территории | ПМ- 2 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания  территории

- Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории | ПМ- 3 | 1: 1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть

проекта межевания территории

1.1. Общие сведения

Внесение изменений в ранее разработанную документацию по планировке территории выполнено на основании п.21 ст.45 ГрК РФ в части изменения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 13:23:1105061:40, расположенного в районе ул. Лодыгина г.Саранска, а также территории юго-восточнее указанного земельного участка. Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.

Внесение изменений в проект межевания территории разработано согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о. Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 от 06.05.2016г.);

4.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория расположена в северной промышленной зоне городского округа Саранск, в Октябрьском районе, в квартале ограниченном с  севера – ул.Лодыгина, с запада – ул. Пролетарская, с востока и юго-востока – Александровским шоссе, с юга – ул. Строительная, категория земель – земли населенных пунктов. В границы проектируемой территории входит территория земельного участка с кадастровым номером 13:23:1105061:40, а также территории юго-восточнее указанных земельных участков.  Основной подъезд к проектируемой территории  предусмотрен с ул. Лодыгина.

Территория межевания расположена на территории кадастрового квартала: 13:23: 1105061.  Площадь территории в границах проекта межевания составляет 0,25 га.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории, в приложении 1 и  выписках из ГКН.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия – памятники истории и культуры. Проектом межевания на данной территории в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций.

4.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории

Внесение изменений в ранее разработанную документацию по планировке территории в части изменения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 13:23:1105061:40, расположенного в районе ул. Лодыгина г.Саранска выполнено  в виде отдельного документа. Проектом межевания территории предусмотрено перераспределение вышеуказанного земельного  участка.

Проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков, установлена их площадь, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны, установленным Правилами землепользования и застройки г.о. Саранск, а также нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами и техническими регламентами. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии с Правилами землепользования и застройки г.о. Саранск для территориальной зоны П5 в границах которой расположена проектируемая территория.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы земельных участков для  размещения объекта складского назначения. В проекте межевания выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертеже проекта межевания территории. На проектируемой территории не выделены зоны действия публичных сервитутов.

Формирование проектных границ образуемых земельных участков производится перераспределением земельного участка с кадастровым номером 13:23:1105061:40 и земель неразграниченной государственной собственности и земельного участка с кадастровым номером 13:23:1105061:12 и земель неразграниченной государственной собственности.

Перечень и сведения о площади образуемых на проектируемой территории земельных участков, в том числе земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, а также возможные способы их образования приведены в таблице 1. Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках и частях земельных участков отражены на чертеже межевания территории.

Таблица 1.1  - Характеристики образуемых  земельных участков

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка | Площадь зоны действия публичного сервитута/ площадь образуемой части земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты придорожного сервиса | 2387 | Образование при перераспределении | - |
| 2 | Объекты придорожного сервиса | 602 | Образование при перераспределении | - |

4.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2018г | Состояние на расчетный срок 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | 0,2989 | - |
|  | - территория земельных участков для размещения объектов придорожного сервиса | га | 0,2989 | - |
| 3 | Территории, которые после межевания будут относиться к территориям общего пользования | га | 0,0201 | - |

Приложение 1.

Характеристика земельных участков зарегистрированных в ЕГРН

| № п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Вид права | Правообладатель | Адрес | Площадь исходного участка, м2 | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1105061:40 | - | - | Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ул. Лодыгина (в районе АЗС "Лукойл") | 1526 +/- 14 | Земли населённых пунктов | Для размещения автостоянки |
| 2 | 13:23:1105061:12 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Сотес" | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина (в районе АЗС ОАО "Мордовнефтепродукт") | 561 +/- 6 | Земли населённых пунктов | Для размещения объектов бытового обслуживания (автомойки и автосервиса) |
| 3 | 13:23:1105061:8 | Собственность | - | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, дом 10а | 3985 +/- 22 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации автозаправочной станции |
| 4 | 13:23:1105061:18 | Постоянное (бессрочное) пользование | Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина | 17625 +/- 46 | Земли населённых пунктов | Для размещения улиц и дорог |
| 5 | 13:23:1105061:13 | Собственность | Сафроненкова Зоя Тимофеевна | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина (в районе АЗС "Мордовнефтепродукт") | 601 +/- 8.58 | Земли населённых пунктов | Для размещения объекта торговли и бытового обслуживания (магазина по продаже автошин, автомойки, автосервиса и шиномонтажа) |
| 6 | 13:23:1105061:28 | Не зарегистрировано | данные о правообладателе отсутствуют | Республика Мордовия, г. Саранск | 7408 +/- 30 | Земли населённых пунктов | Для размещения объекта коммунального хозяйства - магистральной теплотрассы ТЭЦ-2 - Северо-Западный район |

Приложение 2.

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков

| Номер земельного участка/номер части земельного участка | Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| 1 | 7 | 396079.81 | 1291458.97 |
|  | 8 | 396099.73 | 1291445.65 |
|  | 9 | 396102.34 | 1291443.90 |
|  | 10 | 396110.43 | 1291455.62 |
|  | 11 | 396111.48 | 1291455.61 |
|  | 12 | 396113.56 | 1291455.02 |
|  | 13 | 396115.10 | 1291454.09 |
|  | 14 | 396116.45 | 1291452.70 |
|  | 15 | 396117.29 | 1291450.77 |
|  | 16 | 396117.23 | 1291448.82 |
|  | 1 | 396116.33 | 1291446.60 |
|  | 18 | 396106.09 | 1291432.66 |
|  | 17 | 396050.40 | 1291431.13 |
|  | 24 | 396025.62 | 1291457.84 |
|  | 23 | 396029.47 | 1291461.79 |
|  | 22 | 396036.53 | 1291454.89 |
|  | 21 | 396045.38 | 1291463.90 |
|  | 20 | 396038.71 | 1291471.54 |
|  | 19 | 396052.69 | 1291485.99 |
| 2 | 5 | 396119.43 | 1291456.53 |
|  | 4 | 396121.15 | 1291456.65 |
|  | 3 | 396122.88 | 1291457.20 |
|  | 2 | 396124.55 | 1291458.56 |
|  | 1 | 396116.33 | 1291446.60 |
|  | 16 | 396117.23 | 1291448.82 |
|  | 15 | 396117.29 | 1291450.77 |
|  | 14 | 396116.45 | 1291452.70 |
|  | 13 | 396115.10 | 1291454.09 |
|  | 12 | 396113.56 | 1291455.02 |
|  | 11 | 396111.48 | 1291455.61 |
|  | 10 | 396110.43 | 1291455.62 |
|  | 9 | 396102.34 | 1291443.90 |
|  | 8 | 396099.73 | 1291445.65 |
|  | 7 | 396079.81 | 1291458.97 |
|  | 6 | 396090.87 | 1291475.58 |