Раздел 1.  Введение.

1.1. Общие  положения.

Проект  планировки  территории  квартала,  ограниченного  ул. Советская,  Ботевградская,  Красноармейская  и  р. Саранка, выполнен  на  основании    Муниципального     контракта     МУ     «Градостроительство»

№ 118 – 2    от   09.07.2007 г.   и    договора    № 17/2007-С   от 22.10.2007 г.

с   ОАО  ПС ХК «Саранскстройзаказчик».  ППТ  разработан  в  целях  установления  границ  земельных  участков,  на  которых  расположены  объекты  капитального  строительства, границ  земельных  участков,  предназначенных  для  строительства  новых  объектов  и  реконструкции  существующих  зданий.

При  разработке  проекта  использованы  требования,  изложенные  в  Градостроительном  Кодексе  Российской  Федерации  №  190 – РФ и СНиП  2.070.01 – 89* «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»  и  СП30 – 101 – 98  «Методические  указания  по  расчету  нормативных  размеров  земельных  участков  в  кондоминиумах».

Данным  проектом  рассматриваются  вопросы  определения  свободной  территории   для   перспективной  застройки.

Инженерное  обеспечение,  транспортная  инфраструктура  и  межевание  земельных  участков  будут  рассматриваться  отдельно,  на  стадии  рабочих  проектов.

1.2.Природные  условия.

Район  строительства  относится  ко  II В  климатическому  подрайону  II  климатического  района.

Расчетная  зимняя  температура  наружного  воздуха  (средняя  наиболее  холодной  пятидневки  обеспеченностью  0,92) – минус  30о С.

Расчетное  значение  веса  снегового  покрова      – 180  кг/м2.

Нормативное  значение  ветрового  давления         – 30 кгс/м2.

Нормативная  глубина  промерзания  грунтов        – 1,5 м.

Площадка  проектируемого  строительства  относится  к  сухой  зоне  по  влажности.

Ветровой  режим  характеризуется  преобладанием  Ю  и  ЮЗ  направлениями  ветров  в  зимний  период,  З  и  СВ – в  летний  период.

Средняя  скорость  ветра  колеблется  от  6,9  м/сек  зимой  до  4,4  м/сек  летом.

Раздел  2. Общие  сведения.

2.1. Характеристика  квартала.

Рассматриваемый  квартал  расположен  в  центральной  части

г. Саранска  имеет  в  плане  форму  многоугольника,  вытянутого  с   Востока  на  Запад,  между  ул.  Ботевградской  и  ул. Красноармейской.  От  ул.  Советской  в  сторону  реки  Саранка  имеется  значительный  уклон.

Согласно  заданию  на  проектирование  площадь  квартала – 16.1  га.  На  территории  квартала  находятся  здания  и  сооружения  городского  значения,  таких  как Государственный   Русский Драматический   театр,  здание  Администрации  Ленинского  района,  офис  Проектно – строительной Холдинговой  компании  «Саранскстройзаказчик»,  часть  бульвара  Ф. Ушакова,  прилегающая  к  Кафедральному  Собору.

Территория  квартала  подсчитана  без  учета  охранной  зоны  реки  Саранка,  которая   согласно  генерального  плана  г.  Саранска  составляет  100 м.  в  обе  стороны  от   реки  и  без  объектов  общегородского  назначения.

В  результате  подсчета  оставшаяся  территория  квартала  под  жилую  застройку  составляет  5.9  га.

2.2. Показатели  по   существующим  зданиям.

Жилая  застройка

Табл. 1

| Адрес объекта | Год постройки | Площадь застройки м2 | Общая площадь м2 | Этажность | Кол-во квартир | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая часть | Встроено-пристроенные помещения |  |  |  |
| Ул. Советская |
| № 50 | 2003 | 1340,3 | 4814,8 | 389,7 | 7 | 56 |  |
| № 50 к 1 | 2005 | 1769,4 | 7611,0 | 583,8 | 6 - 7 | 64 |  |
| Ул. Демократическая |
| № 1 | 2006 | 538,9 | 3282,5 | 294,1 | 6 - 7 | 26 |  |
| № 12 | 1999 | 528,1 | 1170,7 |  | 4 | 14 |  |

| Адрес объекта | Год постройки | Площадь застройки м2 | Общая площадь м2 | Этаж- ность | Кол-во квартир | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая часть | Встроено-пристроенные помещения |  |  |  |
| Ул. Кавказская |
| № 6 | до 1917 | 166,9 | 67,6 | - | 1 | 2 |  |
| № 8 | 1948 | 174,5 | 97,9 | - | 1 | 2 |  |
| № 11 | 1996 | 582,3 | 1262 | - | 4 | 11 |  |
| № 12 | до 1917 кап. ремонт 1960 | 169,4 | 86,9 | - | 1 | 2 |  |
| № 13 | 1925 | 250,2 | 74,9 | - | 1 | 2 |  |
| № 14 | 1931 | 173,6 | 57,6 | - | 1 | 1 |  |
| № 15 | до 1917 | 232,1 | 115.4 | - | 1 | 3 |  |
| № 16 | 1931 | 131,7 | 73,9 | - | 1 | 2 |  |
| № 17 | 1914 кап. ремонт 1960 | 184,4 | 109,2 | - | 1 | 2 |  |
| № 18 | до 1917 | 208,2 | 122,8 | - | 1 | 3 |  |
| № 20 | 1909 кап. ремонт 1993 | 214,4 | 68,1 | - | 1 | 1 |  |
| № 22 | до 1917 | 203,3 | 108 | - | 1 | 2 |  |
| № 25 | 1860 | 184,9 | 62 | - | 1 | 2 |  |
| № 26 | 1969 | 100,3 | 65,4 | - | 1 | 1 |  |

Ул. Халтурина

| № 17 | 1999 | 84,8 | 91,4 | - | 2 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 19 | 1939 | 133,3 | 54,5 | - | 1 | 1 |  |

Ул. Пролетарская

| № 10 | до 1917 | 83,3 | 46,6 | - | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 12 | 1912 | 133,6 | 61,4 | - | 1 | 2 |  |
| № 19 | 1998 | 627,8 | 1728 | - | 4 - 5 | 22 |  |

Раздел  3. Обоснование  проекта  планировки  территории  квартала.

3.1. Расчет  плотности  населения  квартала.

Общая  площадь  территории  квартала,  ограниченного  ул. Советская,  Ботевградская,  Красноармейская  и  р. Саранка – 16,1 га.  Для  расчета  плотности   населения   квартала   из  общей  площади  исключаем площадь,  занимаемую  объектами  общегородского  назначения, в  результате  территория  под  жилую  застройку  равна  5,9 га.

В  качестве  расчетной  жилищной  обеспеченности  принимаем  18м2/чел.  общей  площади.

Согласно   табл. 2   приложения  4  СНиП 2.07.01 – 89* , общая  площадь  жилых  домов   составляет  36860,361 м2 .

При  обеспеченности  18м2  на  человека  на  ней  могут  проживать  2048  человек.

Плотность  составляет  347  чел./га. – это  средний  показатель  плотности,  учитывая  1-2 этажную  застройку  частного  сектора.

3.2. Определение  площадей  земельных  участков.

Определение  нормативных  размеров  земельных  участков  в  кондоминиумах  и  установление  их  границ  проводится  с  целью  формирования  кондоминиума,  как  единого  обособленного  комплекса  недвижимого  имущества  (в  том  числе  его  развития):  установление  земельной  доли  в  общей  собственности,  приходящегося  на  каждого  домовладельца  в  кондоминиуме,  исходя  из  площади  помещений,  находящихся  в  его  собственности;  эффективного  использования  земель  городских  и  сельских  поселений  и  повышения  уровня  их  благоустройства;  налогообложения;  учета  и  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  в  кондоминиумах.

Для  определения  величины  минимально – необходимых  нормативных  земельных  участков,  бесплатно  передаваемых  в  общую  долевую  собственность  жильцов  существующих  домов,  принят  принцип  определения  величины  удельных  показателей  земельной  доли  для  зданий  разной  этажности  на  основе  градостроительных  нормативов  различных  периодов  массового  жилищного  градостроительства,  с  учетом  п.  3.8  СП  30 – 101 – 98,  если  фактический  размер  земельного  участка  меньше  нормативного,  размер  земельной  доли  определяется  по  факту.

Удельный    показатель   земельной    доли  ( Уз.д.)   принимается   по

СП  30 – 101 – 98   «Методические  указания…»  по  табл. Приложения  А,

с  нормой  расчетной  жилищной  обеспеченности  по  СниП  2.07.01 – 89* ,  равной  18м2/чел.  общей  площади.

Удельный  показатель  земельной  доли – это  площадь  жилой  территории  в  границах  планировочной  единицы,  приходящейся  на  1 м2   общей  площади  жилых  помещений.

Таким  образом,  рассчитываем  площади  земельных  участков  для  всех  существующих  жилых  домов,  расположенных  в  квартале,  ограниченном       ул. Советская,    Ботевградская,   Красноармейская      и

р. Саранка,  если  фактическая  площадь  участка  меньше  нормативной, за  расчетную  принимаем  фактическую  площадь  участка.

Результаты  расчета  сведены  в  таблицу  2.

3.3. Результаты  расчетов  нормативных  размеров  земельных  участков  для  кондоминиумов.

Табл. 2

| Адрес объекта | Год построй- ки | Площадь застрой- ки м2 | Общая площадь м2 | Удельный показатель земляной доли | Норматив ная площадь земель ного участка м2 | Площадь участка согласно данным ФГУП Ростех- инвента- ризация м2 | Расчетная площадь земельных участков для кондоминиумов Sk - м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уз.д. |  |  |  |
| Ул. Советская |
| № 50 | 2003 | 1340,3 | 4814,8 | 1,05 | 5055,54 | 6251.1 | 6251.1 |
| № 50 к. 1 | 2005 | 1769,4 | 7611 | 1,05 | 7991,55 |  |  |
| Ул. Демократическая |
| № 1 | 2006 | 538,9 | 3282,5 | 1,47 | 4825,3 | 1400 | 1400 |
| Ул. Пролетарская |
| № 19 | 1998 | 627,8 | 1728 | 1,33 | 2298,24 | 2670,4 | 2670,4 |
| Ул. Кавказская |
| № 11 | 1996 | 582,3 | 1262 | 1,33 | 1678,46 | 1853,3 | 1853,3 |
| № 12 | 1999 | 528,1 | 1170,7 | 1,33 | 1557 | 802 | 802 |

По  предлагаемой застройке

жилой  дом  по  ул. Кавказской,  включая  первую  очередь  строительства (№ 1 по  ул. Демократической)

| Адрес объекта | Год построй- ки | Площадь застрой- ки м2 | Общая площадь м2 | Удельный показатель земляной доли | Норматив ная площадь земель ного участка м2 | Площадь участка согласно данным ФГУП Ростех- инвента- ризация м2 | Расчетная площадь земельных участков для кондоминиумов Sk - м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 10869 | 7887,07 | 0,905 | 7137,79 | - | - |
| 3 жилых дома по ул. Советской |
| - | - | - | 10047 | 0,85 | 8539,95 | - | - |

3.4   Выводы.

3.4.1  Плотность  населения.

Территория  квартала,  ограниченного  ул. Советская, Ботевградская, Красноармейская  и  р. Саранка  имеет  общую  площадь  1610000 м2  , на  которой  располагаются  три  зоны  размещения  объектов  различного  назначения:

1. Жилая зона, на  которой  расположены  1-2 этажные  жилые  дома  частного  сектора  и  пять  жилых  домов  4-5-6-7 этажных.

2. Зона  объектов общегородского  назначения,  где  расположены: Государственный  Русский  Драматический  театр, Администрация  Ленинского  района, офис Проектно – строительной  Холдинговой   компании    «Саранскстройзаказчик»   и   часть    бульвара

Ф. Ушакова, прилегающая  к  Кафедральному  Собору.

3. Охранная  зона  реки  Саранка.

Плотность  населения  квартала  составляет  347 чел/га. (с учетом  проектируемой  застройки  по  ул.  Кавказской  и  ул. Советской ) – это средний  показатель  плотности ( СНиП   2.01.07 – 89*      Приложение 4,

табл. 2),  учитывая  1-2 этажную  застройку  частного  сектора.

3.4.2  Перспективная  застройка  квартала.

На  территории  перспективной  застройки  квартала (см. ППТ – 4)  предлагается  малоэтажная  коттеджная   застройка.

Сложившуюся  зеленую  зону  квартала  (см.  ППТ – 4)  предлагается  обустроить  для  дальнейшего  использования  под  зону  отдыха.

Данным  проектом  планировки  территории  условно  не  рассматривались  вопросы  инженерного  обеспечения  проектируемых  зданий,  реконструкции  существующих  инженерных  сетей,  внутриквартальных  проездов.

Эти  вопросы  будут  рассматриваться  в  последующей  работе.

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖИЛАГРОПРОМПРОЕКТ»

Заказчик:  МУ «Градостроительство»

Генподрядчик: ОАО ПС ХК «Саранскстройзаказчик»

Место строительства: г. Саранск,  РМ

Проект  планировки   территории

квартала,  ограниченного  ул.  Советская, Ботевградская, Красноармейская  и   р. Саранка.

Пояснительная  записка

17 А / 2007 - ППТ

Директор                                                                                   А.П. Грищенков

Главный  инженер                                                                    И.М. Комарова

Главный  архитектор                                                                В.А. Бродовский

Главный   инженер  проекта                                                     Т.В. Бибанина

2007

Лицензия Д929973 регистрационный №ГС-4-13-02-26-0-1326202325-001418-1

выдана  Федеральным  агенством  по  строительству  и  жилищно – коммунальному  хозяйству  (приказ  Федерального  агентства  по  строительству и  жилищно – коммунальному  хозяйству  от  1  октября  2007г. № 293).

Рабочий проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта. Главный инженер проекта Т.В. Бибанина

Общество  с  ограниченной  ответственностью

«Жилагропромпроект», 2007

Права  ООО «Жилагропромпроект»  защищены  действующим  законодательством  Российской  Федерации  об  авторском  праве.

Проектная  и  рабочая  документация  может  быть  использована  при  строительстве  и  эксплуатации  только  данного  объекта.  Внесение  в  документацию  изменений,  дополнений,  переработка,  воспроизведение,  распространение,  публичный  показ  производятся  исключительно  с  согласия  ОО «Жилагропромпроект».

Содержание

Раздел 1. Введение

1.1 Общие  положения.

1.2  Природные  условия.

Раздел 2. Общие  сведения

2.1 Характеристика квартала.

2.2 Показатели по  существующим  зданиям (Таблица 1).

Раздел 3. Обоснование  проекта  планировки  территории  квартала.

3.1 Расчет  плотности  населения  квартала.

3.2 Определение  площадей  земельных  участков.

3.3  Результаты  расчетов  нормативных  размеров

земельных  участков  для  кондоминиумов (Таблица 2).

3.4  Выводы.

3.5 Исходные  данные.

Раздел 4. Графическая  часть

4.1 Схема  расположения  элемента  планировочной  структуры.

4.2 Схема № 1. Красные  линии.

4.3 Схема № 2.  Границы  существующих  земельных  участков.

4.4 Схема № 3.  Зоны  территории  перспективной  застройки.

4.5 Схема планировки  территории.

4.6 Схема  улично – дорожной  сети.

Раздел 5. Иллюстративный  материал

5.1  Жилые  дома  со  встроенными  помещениями  по

ул. Советской (перспектива).

оветской

5.2  Жилой  дом  по  ул. Демократическая  и  Кавказская

(главный  фасад).

Раздел 6. Материалы  согласований  жилого  дома  по  ул. Советской

6.1 План  благоустройства  территории (эскизный  проект  и РП).

6.2  Фасад  жилого  дома (эскизный  проект  и РП).