Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: АО ТФ «Ватт»

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по планировке территории,

ограниченной ул. Полежаева, пр.Ленина, ул.Коммунистическая, ул.Л.Толстого г.Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) для размещения объекта коммунального обслуживания «ТП-755»

Шифр: 98/17/06/18-ПП

Саранск 2018

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: АО ТФ «Ватт»

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по планировке территории,

ограниченной ул. Полежаева, пр.Ленина, ул.Коммунистическая, ул.Л.Толстого г.Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект межевания территории) для размещения объекта коммунального обслуживания «ТП-755»

Шифр: 98/17/06/18-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2018

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Оглавление

| Проект межевания территории |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 6 |
| 1.1. Общие сведения | 6 |
| 1.2. Анализ существующего положения | 7 |
| 1.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории | 7 |
| 1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 9 |
| Приложение 1. Характеристика земельных участков зарегистрированных в ЕГРН |  |
| Приложение 2 (для внутреннего пользования). Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | М.А. Асташов |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры в составе ранее разработанной документации по планировке территории | ПМ- 1 | 1: 4000 |
| 2. | Чертеж межевания территории | ПМ- 2 | 1:1000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания  территории

1. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории | ПМ- 3 | 1:1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть

проекта межевания территории

1.1. Общие сведения

Внесение изменений в ранее разработанную документацию по планировке территории выполнено на основании п.21 ст.45 ГрК РФ в части изменения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 13:23:0901154:56 и прилегающей территории, расположенного по ул.Л.Толстого, д.23 с целью образования земельного участка для размещения объекта коммунального обслуживания (ТП-755) на основании договора подряда с АО ТФ «Ватт».

Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.

Внесение изменений в проект межевания территории разработано согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. № 333;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 от 06.05.2016г.).

4.2. Анализ существующего положения

Проектируемая территория расположена в центральной части                             г. Саранск, в Ленинском районе, в квартале ограниченном с севера –                                   ул. Полежаева, с востока – пр.Ленина, с запада – ул. Л.Толстого, с юга – ул. Б. Хмельницкого. Основной подъезд к проектируемой территории  предусмотрен с  ул. Л.Толстого.

Территория межевания расположена на территории кадастрового квартала: 13:23:0901154. В границы, рассматриваемые проектом планировки, входит территория в пределах земельного участка с кадастровым номером 13:23:0901154:56, а также прилегающие территории. Площадь территории в границах проекта межевания составляет 0,007 га.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертежах проекта межевания территории, в приложении 1 и  выписках из ЕГРН.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия - памятники истории и культуры. Проектом планировки на данной территории в качестве зон с особыми условиями использования определены охранные зоны инженерных коммуникаций.

4.3. Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории

Внесение изменений в ранее разработанную документацию по планировке территории в части изменения проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 13:23:0901154:56 и прилегающей территории, расположенного по ул.Л.Толстого, д.23, выполнено в виде отдельного документа, в связи с необходимостью формирования самостоятельного земельного участка для размещения объекта коммунального обслуживания трансформаторной подстанции – ТП-755.

Проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков, установлена их площадь, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. Вид разрешенного использования земельного участка установлен в соответствии с Правилами землепользования и застройки г.о. Саранск для территориальной зоны ОД1-Ц, в границах которой расположена проектируемая территория.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы образуемых земельных участков для  размещения объекта коммунального обслуживания, многоквартирного жилого дома и магазина. В проекте межевания выявлены обременения в границах ранее сформированных и зарегистрированных земельных участков, а также в границах образуемых земельных участков. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертеже проекта межевания территории. На проектируемой территории не выделены зоны действия публичных сервитутов.

Формирование проектных границ образуемых земельных участков  производится в 3 этапа:

1 этап:

- перераспределение земельного участка  с кадастровым номером 13:23:0901154:56  и земель неразграниченной государственной собственности с целью его приведения к фактическому землепользованию МКД;

2 этап:

- образование земельного участка из земель неразграниченной государственной собственности для размещения объекта коммунального обслуживания ТП-755;

3 этап:

- перераспределение земельного участка  с кадастровым номером 13:23:0901154:34  и земель неразграниченной государственной и собственности с целью его приведения к фактическому землепользованию;

Перечень и сведения о площади образуемых на проектируемой территории земельных участков, в том числе земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, а также возможные способы их образования приведены в таблицах 1.1 – 1.3. Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках и частях земельных участков отражены на чертеже межевания территории.

Таблица 1.1. - Характеристики образуемых  земельных участков (1 этап)

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 7440 | Образование при перераспределении |

Таблица 1.2. - Характеристики образуемых  земельных участков (2 этап)

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 22 | Образование из земель неразграниченной государственной собственности |

Таблица 1.3. - Характеристики образуемых  земельных участков (3 этап)

| Условный номер земельного участка по проекту межевания территории | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м. | Возможный способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Магазины | 371 | Образование при перераспределении |

4.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2018 г | Состояние на расчетный срок 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0,0658 | 0,0658 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | 0,0658 | - |
|  | - территория земельных участков для размещения многоэтажной жилой застройки | га | 0,744 |  |
|  | - территория земельных участков для размещения объектов коммунального обслуживания | га | 0,0022 | - |
|  | - территория земельных участков для размещения объектов торговли | га | 0,0371 |  |
| 3 | Территории, которые после межевания будут относиться к территориям общего пользования | га | - | - |

Приложение 1.

Характеристика земельных участков зарегистрированных в ЕГРН

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид права/ Обременение | Правообладатель | Адрес | Площадь или основная характеристика | Категория земель | Виды разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:0901154:34 | не зарегистрировано/ Аренда | данные о правообладателе отсутствуют/ Дербасов Юрий Алексеевич | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир (пристрой с южной стороны ателье "Эполет"). Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л.Толстого, дом 23 | 115 +/-1 | Земли населённых пунктов | Для строительства выставочного зала |
| 2 | 13:23:0901154:18 | не зарегистрировано/ Аренда | данные о правообладателе отсутствуют/ ФИЛЬЧАГОВ СЕРГЕЙ РУСЛАНОВИЧ | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л.Толстого, дом 23"а" | 66 +/-1 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации торгового павильона |
| 3 | 13:23:0901154:28 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л.Толстого | 18 +/-1 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации металлического гаража |
| 4 | 13:23:0901154:56 | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л.Толстого, дом 23 | 7440 +/-30 | Земли населённых пунктов | Для размещения многоквартирного дома |