СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Основная часть проекта планировки территории

РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть

| №п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| ПП-1 | ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ. ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ М 1:1000 | 6 |

РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов

| №п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 7-8 |
| 2.2 | ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 9 |
| 2.3 | ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 10 |
| 2.4 | ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 12 |
| 2.5 | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ | 12 |
| 2.6 | ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ППТ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 13 |
| 2.7 | ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 13 |
| 2.8 | ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 14 |
| 2.9 | ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ | 15 |

Материалы по обоснованию проекта планировки

территории

РАЗДЕЛ 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

| №п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| ПП-2 | СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ М 1:10000 | 16 |
| ПП-3 | СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ. СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. М 1:1000 | 17 |
| ПП-4 | СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА. СХЕМА КОНСТРУКТИВНЫХ И ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ М 1:1000 | 18 |
| ПП-5 | СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ М 1:1000 | 19 |

РАЗДЕЛ 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

| №п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 20 |
| 4.2 | ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 22 |
| 4.3 | ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 22 |
| 4.4 | ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ | 23 |
| 4.5 | ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 23 |
| 4.6 | ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ | 23 |
| 4.7 | ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ | 24 |

Приложения

| №п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| ПП-6 | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ М 1:1000 | 25 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ | 26 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ | 28 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 30 |

ПП-1

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проект планировки является планировочным документом, определяющим основные направления развития, функциональное зонирование территории, улично-дорожную сеть.

При разработке проекта использованы требования законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г. с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017 г.);

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3 (ред. от 05.10.2015 г.);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, от 28.10.2008 г. №193 (с изм. на 28.10.2015 г.).

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск от 6.05.2016 г. №516 (с изм. На 26.06.2017 г.);

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

2.1 НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ  ОБЪЕКТОВ

Основанием для разработки проекта планировки "Строительство автомобильных дорог в 5 микрорайоне комплексной застройки многоквартирными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г.о. Саранск" являются:

- задание на разработку градостроительной документации;

- топографическая съемка территории в масштабе 1:500, выполненная специалистами ООО «РНИИЦ» в мае 2017 года.

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

- материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала);

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- материалы схем генерального плана г.о. Саранск;

-  материалы правил землепользования и застройки;

- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

- данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

- иную документацию, необходимую для разработки проекта межевания территории.

Автодорога УЖ 2:

- протяженность 115 м;

- ширина проезжей части 7,0 м;

- число полос движения - 2;

- площадь покрытия проезжей части - 805 м2;

- длинна тротуаров - 117 м, ширина - 3,0 м.

Автодорога УЖ 3:

- протяженность 448 м;

- ширина проезжей части 7,0 м;

- число полос движения - 2;

- площадь покрытия проезжей части - 3 136 м2;

- длинна тротуаров - 382 м, ширина - 3,0 м.

Автодорога УЖ 4:

- протяженность 595,5 м;

- ширина проезжей части 7,0 м;

- число полос движения - 2;

- площадь покрытия проезжей части - 4 294,5 м2;

- длинна тротуаров - 342 м, ширина - 3,0 м.

2.2 ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Участки проектируемых автомобильных дорог примыкают к красным линиям 5 микрорайона комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автодороги на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г.о. Саранск. в северной и юго-западной частях.

Красные линии в границах проекта планировки территории устанавливаются в соответствии с определением красных линий в градостроительном законодательстве Российской Федерации. Границы красных линий установлены в проекте планировки территории (внесение изменений, 2015 год), где учтено проектное использование прилегающих территорий. Красные линии установлены по улицам в жилой застройке с отступом для обеспечения коридора для прокладки инженерных коммуникаций на перспективу.

Сеть дорог микрорайона относится к категории улицы в жилой застройке.

Проектом планировки рассматриваются 3 автодороги, примыкающие к красным линиям 5 микрорайона:

- автодорога УЖ 2 – протяженность 115 м, ширина проезжей части 7,0 м;

- автодорога УЖ 3 – протяженность 448 м, ширина проезжей части 7,0 м;

- автодорога УЖ 4 – протяженность 595,5 м, ширина проезжей части 7,0 м.

2.3 ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Каталог координат образуемых земельных участков

| Условный номер земельного участка | Номер поворотной точки границы земельного участка | Координаты поворотных точек |
| --- | --- | --- |
|  |  | Х | У |
| Участок №1 | 1 | 391110.714 | 1293678.649 |
|  | 2 | 391117.622 | 1293684.219 |
|  | 3 | 391109.699 | 1293724.518 |
|  | 4 | 391105.643 | 1293719.285 |
|  | 5 | 391079.106 | 1293715.919 |
|  | 6 | 391072.169 | 1293751.426 |
|  | 7 | 391065.38 | 1293742.55 |
|  | 8 | 391033.69 | 1293701.24 |
|  | 9 | 391029.429 | 1293695.728 |
|  | 10 | 391042.66 | 1293692.20 |
|  | 11 | 391097.405 | 1293699.389 |
|  | 12 | 391106.273 | 1293700.553 |
| Участок №2 | 6 | 391072.169 | 1293751.426 |
|  | 7 | 391065.38 | 1293742.55 |
|  | 8 | 391033.69 | 1293701.24 |
|  | 9 | 391029.429 | 1293695.728 |
|  | 13 | 391015.597 | 1293699.416 |
|  | 14 | 391006.313 | 1293704.965 |
|  | 15 | 391003.295 | 1293708.401 |
|  | 16 | 391006.347 | 1293711.081 |
|  | 17 | 391002.603 | 1293714.873 |
|  | 18 | 390967.313 | 1293750.618 |
|  | 19 | 390931.756 | 1293786.064 |
|  | 20 | 390895.475 | 1293820.706 |
|  | 21 | 390857.477 | 1293852.777 |
|  | 22 | 390843.645 | 1293861.850 |
|  | 23 | 390818.699 | 1293878.214 |
|  | 24 | 390815.741 | 1293880.154 |
|  | 25 | 390807.811 | 1293884.749 |
|  | 26 | 390792.800 | 1293893.442 |
|  | 27 | 390772.440 | 1293905.235 |
|  | 28 | 390764.424 | 1293910.279 |
|  | 29 | 390741.155 | 1293924.923 |
|  | 30 | 390734.172 | 1293913.247 |
|  | 31 | 390726.642 | 1293917.753 |
|  | 32 | 390702.502 | 1293932.199 |
|  | 33 | 390677.316 | 1293947.272 |
|  | 34 | 390677.284 | 1293947.291 |
|  | 35 | 390651.946 | 1293962.454 |
|  | 36 | 390648.246 | 1293964.668 |
|  | 37 | 390631.041 | 1293974.964 |
|  | 38 | 390625.320 | 1293978.388 |
|  | 39 | 390612.205 | 1293986.236 |
|  | 40 | 390604.614 | 1293990.779 |
|  | 41 | 390604.897 | 1293991.157 |
|  | 42 | 390613.78 | 1293989.32 |
|  | 43 | 390659.005 | 1293990.296 |
|  | 44 | 390660.47 | 1293989.42 |
|  | 45 | 390703.94 | 1293963.42 |
|  | 46 | 390748.04 | 1293937.04 |
|  | 47 | 390773.91 | 1293921.57 |
|  | 48 | 390840.99 | 1293881.45 |
|  | 49 | 390875.45 | 1293860.84 |
|  | 50 | 390945.39 | 1293790.30 |
|  | 51 | 391016.12 | 1293718.97 |
|  | 52 | 391051.41 | 1293749.38 |
|  | 53 | 391031.13 | 1293852.73 |
|  | 54 | 391045.93 | 1293841.41 |
|  | 55 | 391056.139 | 1293833.606 |
| Участок №3 | 41 | 390604.897 | 1293991.157 |
|  | 42 | 390613.780 | 1293989.320 |
|  | 43 | 390659.005 | 1293990.296 |
|  | 56 | 390622.040 | 1294012.410 |
|  | 57 | 390615.459 | 1294005.240 |
| Участок №4 | 53 | 391031.13 | 1293852.73 |
|  | 54 | 391045.93 | 1293841.41 |
|  | 55 | 391056.139 | 1293833.606 |
|  | 58 | 391019.910 | 1294019.338 |
|  | 59 | 391023.894 | 1294020.102 |
|  | 60 | 390976.630 | 1294262.680 |
|  | 61 | 390964.67 | 1294254.54 |
|  | 62 | 390953.76 | 1294247.07 |
| Участок №5 | 63 | 390971.034 | 1294288.890 |
|  | 64 | 390968.665 | 1294300.659 |
|  | 65 | 390959.932 | 1294298.912 |
|  | 66 | 390963.026 | 1294283.447 |

2.4 ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу из зон планируемого размещения линейных объектов в данном проекте не разрабатывается в связи с тем, что линейные объекты, подлежащие переносу на данной территории отсутствуют.

2.5 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

На проектируемой территории планируется строительство трех автомобильных дорог (УЖ 2, УЖ 3, УЖ 4).

В границах проектируемой территории под строительство автодорог расположены: кабель 10 кВ, водопровод, канализация хозяйственно-фекальная, канализация ливневая, теплотрасса, газопровод, дренаж, ЛЭП 10 кВ (времен.: 3 провода).

Все существующие коммуникации, попадающие на участки строительства дорог УЖ 2, УЖ 3, УЖ 4 заключаются в футляры.

Дорога УЖ 4 в северной части проектируемой территории проходит под ЛЕП 110 кВ. Данное проектное решение не противоречит действующим нормам (расстояние от поверхности проектируемой дороги до низа провода составляет 9м).

2.6 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ППТ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проектирование и застройка жилого района Юбилейный ведется комплексно с определением этапов строительства на свободной от застройки территории, в связи с чем объекты капитального строительства нуждающиеся в защите отсутствуют.

В настоящее время на проектируемой территории 5-го микрорайона построены и заселены 4 дома, а также ведется активное возведение жилых домов, что требует строительства линейных объектов - автомобильных дорог.

Для обеспечения пешеходных связей вдоль дорог предусмотрено устройство тротуаров шириной 3,0 м.

Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземным пешеходным переходам в установленных местах для возможности подхода к остановочным пунктам и объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта.

2.7 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Строительство автомобильных дорог в 5 микрорайоне комплексной застройки многоквартирными жилыми домами на участке между ул.Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г.о. Саранск ведется на свободной от застройки территории, объекты культурного наследия на данной территории отсутствуют.

2.8 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

В связи со спецификой источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу специальные мероприятия, направленные на охрану воздушного бассейна от загрязнения выбросами, не предусматриваются.

В целях предотвращения пылевых выбросов с территории отведенного земельного участка предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров и проезды.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

Мероприятия по сохранению растительного и животного мира

Проектируемая территория и возможная зона ее воздействия  на окружающую природную среду расположены на землях городской застройки.  Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

2.9 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

На проектируемой территории существующих и планируемых к возведению объектов гражданской обороны нет. В непосредственной близости от проектируемого объекта пожароопасные здания и сооружения отсутствуют.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные дороги, по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка, прилегающая к проектируемой территории, позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

ПП-2

ПП-3

ПП-4

ПП-5

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

4.1 ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Район строительства относится к IIВ климатическому подрайону II климатического района, характеризуется умеренно-континентальным климатом с умеренно-холодной зимой и умеренно-жарким летом.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха — минус 300 С.

Расчетное значение веса снегового покрова — 126 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления — 30 кПс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов — 1,5 м.

Ветры преобладают юго-западные и западные.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,7–3,9 оС. В засушливые годы в весенне-летний период (май-июль) температура воздуха достигает в дневное время 30–33 оС. Зима характеризуется в основном небольшими морозами -10–15 оС. В январе и феврале морозы достигают - 42–44 оС. Атмосферные осадки представляют весьма изменчивый метеорологический элемент и колебания их совершаются в довольно широких пределах.

В течение года выпадает осадков в виде дождя и снега 528 мм. За период апрель-октябрь выпадает осадков (в среднем) 358 мм или 68% годовой нормы, а 170 мм выпадает в виде снега.

По данным гидрометеорологической станции Саранск максимальная скорость ветра 4% обеспеченности составляет 26 м/с, 50% обеспеченности – 18 м/с. Ветры преобладают юго-западные и западные.

Средние месячные температуры наружного воздуха приведены в таблице.

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | – 12,1 | – 11,6 | – 6,1 | 4,3 | 13,0 | 17,6 | 19,3 | 17,7 | 11,4 | 4,0 | –3,4 | –9,2 | 3,7 |

Из таблицы имеем значение суммы отрицательных среднемесячных температур Мо=42,4, которое используется для определения расчетных значений глубины промерзания различных грунтов.

Средняя абсолютная влажность и средняя относительная влажность воздуха по месяцам приводятся в таблице.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя абсолютная влажность воздуха, Мб | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 6,2 | 8,5 | 11,8 | 14,9 | 13,6 | 9,8 | 6,5 | 4,3 | 3,1 |
| Средняя относительная влажность воздуха, % | 84 | 83 | 82 | 72 | 60 | 61 | 67 | 70 | 73 | 80 | 84 | 85 |

Средняя высота снежного покрова - 28 см. Число дней со снежным покровом - 140.

Средняя дата образования снежного покрова - 21 ноября. Средняя дата разрушения снежного покрова -7 апреля. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет 0,33 м. Средняя плотность снежного покрова от 0,20 до 0,37 м, В течение зимы высота снежного покрова колеблется от 24 см (декабрь) до 90 см (апрель),

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. Перемещение атмосферных вихрей в большинстве случаев с запада на восток обуславливает наличие ветров западной четверти. В большинстве случаев наблюдаются ветры западного и южного направлений, значительно реже - ветры восточного направления.

Опасные гидрометеорологические явления в районе объекта не наблюдались.

В геоморфологическом отношении участок строительства приурочен к пойме реки Тавла. В настоящее время естественный рельеф участка нарушен, производится инженерная подготовка – засыпка строительной площадки привозным грунтом до проектных отметок. Частично произведена прокладка магистральных и временных инженерных сетей.

4.2 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проектируемые автомобильные дороги расположены в 5 микрорайоне комплексной застройки многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово.

Сеть дорог в микрорайоне относится к категории улицы в жилой застройке.

В проекте планировки рассматриваются три автодороги:

- автодорога УЖ 2 – протяженность 115 м;

- автодорога УЖ 3 – протяженность 448 м;

- автодорога УЖ 4 – протяженность 595,5 м

Основной целью проекта является рациональная планировочная организация территории с учетом размещения линейных объектов  - автомобильных дорог, пешеходных связей, системы ливневой канализации и освещения.

Для участков озеленения используется растительный грунт. Объём растительного грунта, используемый под озеленение, не досыпается при вертикальной планировке.

Озелененные участки засеваются газонной травой.

4.3 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу из зон планируемого размещения линейных объектов в данном проекте не разрабатывается в связи с тем, что линейные объекты, подлежащие переносу на данной территории отсутствуют.

4.4 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В границах зон планируемого размещения линейных объектов объекты капитального строительства не предусмотрены. Объекты культурного наследия на проектируемой территории отсутствуют.

4.5 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Ведомость пересекаемых коммуникаций

| Местоположение | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  |  | Угол пересечения, градус | Длина над дорогой, м | Глубина заложения, м |
| УЖ 4 ПК 5'+ 67 | ЛЭП 110 кВ | 46 | 10 | 9 |

4.6 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Пересечение границ зон планируемого размещения линейных объектов  (УЖ 2, УЖ 3, УЖ 4) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, в проекте не предусмотрено.

4.7 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Водные объекты на проектируемой территории размещения линейных объектов отсутствуют.