Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации

СРО-П-081-1326186923-00140-2 от 11.03.2010г.

Заказчик: МУ «Градостроительство»

Место строительства: поселок Озерный  городского округа Саранск (северо-восточнее существующей застройки)

проект Планировки территории,

в поселке Озерный городского округа Саранск

(северо-восточнее от существующей застройки)

21-3/2010-01- ПЗ

Саранск 2010

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации

СРО-П-081-1326186923-00140-2 от 11.03.2010г.

Заказчик: МУ «Градостроительство»

Место строительства: поселок Озерный  городского округа Саранск (северо-восточнее существующей застройки)

проект Планировки территории,

в поселке Озерный городского округа Саранск

(северо-восточнее от существующей застройки)

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2010

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-2 от 11.03.2010г.

Оглавление

| 1 Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1. Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5.1. Характеристика территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.2 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.3 Объекты инфраструктуры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.4 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.5 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.6 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.7 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.6.1 Теплоснабжение и горячее водоснабжение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.6.2 Газоснабжение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.6.3 Водоснабжение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.6.4 Канализация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.6.5 Электроснабжение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.8.2 Мероприятия по защите от шума. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.8.3 Санитарная очистка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 3. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 4. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-2 от 11.03.2010г. |  |
| 5. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | П.А. Кисляков |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 21-3/2010-01- ПЗ | Часть I. Общая пояснительная записка |  |
| 21-3/2010-02-ГП | Часть II. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории поселка Озерный городского округа Саранск (северо-восточнее существующей застройки) разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, утверждены Решением Совета депутатов г.о. Саранск от 28 октября 2008 г.  № 193.

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт № 21-3 от 16 февраля 2010г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненный ООО «РНИИЦ» в 2010г.;

- генеральный план поселка Озерный, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 12.11.09 г. № 426;

- сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 5).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в поселке Озерный городского округа Саранск, северо-восточнее от существующей застройки. Проектируемая территория попадает в зону «В» шумового дискомфорта (от движения воздушного транспорта), где строительство возможно при условии  обеспечения мероприятий по звукоизоляции на 20-25 дБА.

Границами участка служат: с северо-востока – санитарно-защитная зона от поселкового кладбища, с северо-запада – санитарно-защитная зона                ОАО «Мордовиягосплем», с юго-запада – резервные территории под малоэтажную индивидуальную застройку, с юго-востока – автодорога федерального назначения Саранск – Сурское – Ульяновск.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Разрешенное использование данных земельных участков – для эксплуатации линий электропередач.  Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении 5.

2.4. Градостроительные и природные условия

Отведенный участок в настоящее время свободен от застройки и зеленых насаждений. Дикорастущие деревья и кустарник малоценных пород при проектировании так же не учитывались.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 170,0 до 190,0 м. Рельеф площадки  спокойный с уклоном на северо-запад. Южная часть проектируемого участка имеет западное направление уклона.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.4.1 Инженерно-геологические условия

Рельеф территории представлен пологим склоном с общим понижением в западном и юго-западном направлениях. Южнее школы проходит широкая пологая лощина северо-западного простирания. Весной и в период обильных дождей в ней может возникать временный водоток.

В геологическом строении территории п. Озерный принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные  аллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения.

Слой 1 – растительный слой – чернозем, мощностью 0,6 м;

Слой 2 – суглинок желтовато-коричневый, тонкопесчанный, полутвердый, мощностью от 2,4 до 4,9 м;

Слой 3 – суглинок желтовато-коричневый, участками ожелезненный, тугопластичный. Мощностью от 4,0 до 6,6 м;

Слой 4 – глина серая до темно-серой, пылеватая, тугопластичная, мощностью 0,4-1,3 м.

Глубина залегания грунтовых вод  от 3,5 до 5,0 м от поверхности земли. Указанный уровень близок к минимальному. При максимуме уровень грунтовых вод можно ожидать на глубине 1,5-1,8 м от поверхности земли.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном в 2010г.

Площадь проектируемой территории, отведенной под малоэтажную жилую застройку (предельная высота 2-3 этажа), составляет 33,0 га. Окружающая застройка в основном одно-двухэтажная, индивидуальная, с приусадебными участками сельского типа.

Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен с автомобильной дороги Саранск – Сурское – Ульяновск.

Данный участок является логическим продолжением ранее запроектированной индивидуальной застройки в юго-западной части п.Озерный. Основой планировочной структуры данной территории являются улицы и проезды с линейной застройкой и индивидуальным подъездом к каждому земельному участку.

Планировка земельных участков решена с учетом свободного доступа пожарных машин.

2.5.1. Характеристика территории

Существующую архитектурно-планировочную структуру п. Озерный продиктовало наличие главного въезда в поселок. Малоэтажная застройка усадебного типа сконцентрирована на западе поселка и в восточной части поселка. Проектируемая территория является, как бы продолжением существующей в восточном направлении малоэтажной застройки и  разделена автомобильной дорогой на две части.

На проектируемой территории выделены следующие зоны запрета строительства:

- территория прохождения линий электропередач, напряжением 110 и 35 кВ и их охранные зоны 20 и 15 м. соответственно;

- территория прохождения газопровода и его охранная зона (7 м.);

- первый пояс зоны санитарной охраны артезианской скважины (радиус 50 м.).

2.5.2 Композиционно – планировочные решения

Проектируемый участок состоит из двух частей, имеющих в плане прямоугольную форму. Основанными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории являются:

- автомобильная дорога Саранск – Сурское – Ульяновск – с юго-востока и востока;

- существующая застройка и санитарно-защитная зона сельскохозяйственного комплекса ОАО «Мордовиягосплем»  – с запада и северо-запада;

- санитарно-защитная зона поселкового кладбища – с севера и северо-востока.

- граница зоны акустического дискомфорта (от аэродрома) – с юго-запада.

Отведенный участок расположен в 50 м от автомобильной дороги Саранск – Сурское – Ульяновск. Основная архитектурно – планировочная идея градостроительного решения заключается в создании жилого образования, примыкающего к существующей застройке поселкового типа и связанного с ней транспортными артериями.

Нарезка жилых кварталов и улиц принята в соответствии с нормативными разрывами и позволяет объединить в группы по 14-18 участков, связанных между собой второстепенными поселковыми улицами, выходящими на центральный въезд в поселок. Панировка улиц и проездов создает удобные транспортные и пешеходные связи проектируемой территории с центральной частью поселка, где расположены объекты социального, бытового и торгового назначения.

Улицы озеленяются деревьями ценных пород и декоративным кустарником, пешеходные дорожки проектируются с асфальтовым покрытием. Для застройки рекомендованы одно-, двух- и трехэтажные жилые дома.

2.5.3 Объекты инфраструктуры

На территории существующего поселка Озерный имеются следующие объекты инфраструктуры: школа на 300 мест, детский сад на 40 мест, фельдшеро-акушерский пункт, клуб на 168 мест, учреждения торговли и предприятия бытового обслуживания. Все объекты социальной инфраструктуры (за исключением детского сада) находятся в пределах пешеходной доступности от проектируемой территории.

Расчетное количество населения проектируемой территории составит 329 человека (при количестве индивидуальных домов 94 шт. и среднем размере семьи 3,5 чел), плотность населения проектируемой территории – 10 чел/га..

В соответствии с нормами в перечень учреждений повседневного обслуживания включаются дошкольные и школьные учреждения. Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1. – Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях

| Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Потребность на 329 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Школы | мест | 95 | 32 |
| 2. Детские сады | мест | 41 - 49 | 14 - 16 |

Вместимость средней школы п. Озерный позволяет обеспечить учебными местами жителей поселка с учетом планируемого строительства.

На проектируемой территории в составе объектов инфраструктуры предусмотрено строительство комплекса торгового и бытового обслуживания и плоскостных спортивных сооружений. Предприятия торговли, общественного питания и досуга размещены вдоль главного въезда в поселок, в непосредственной близости от автомобильной дороги Саранск – Сурское – Ульяновск.

2.5.4  Транспортная схема

Транспортно-пешеходную связь проектируемой селитебной территории с центральной частью поселка планируется осуществлять по существующему главному въезду в п.Озерный со стороны трассы Саранск – Сурское – Ульяновск. Улично-дорожная  сеть проектируемой территории обеспечивает связь с главным въездом и внутри селитебного образования. Проектируемые улицы двухполосные с шириной полосы 3,0 м. с тротуарами шириной 1,5 м., расположенными с двух сторон улицы.

Вдоль автодороги Саранск–Сурское–Ульяновск проектируется велосипедная дорожка, двухполосная с шириной полосы 1,5 м.

Для проектируемой территории маршруты пассажирского транспорта не предусмотрены (п. 3.5.105 МНГП). Маршруты движения общественного транспорта проходят по центральной части п.Озерный, за пределами проектируемой территории.

2.5.5  Организация рельефа и красные линии

План организации рельефа выполнен на основе разбивочного плана в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проезда в пониженные участки   местности.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Северная часть проектируемой территории имеет уклон на северо-запад, южная часть проектируемого участка имеет западное направление уклона. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 20,0 метров. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод. Минимальный продольный уклон 0,003.

Разбивка красных линий производится от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.2 (координаты указаны в системе СК-13).

Красная линия вдоль юго-восточной границы территории прокладывается с обеспечением 50 метрового разрыва от автомобильной дороги Саранск – Сурское – Ульяновск.

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

Таблица 2.2. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| Б-1 | 397432.532 | 1299166.731 |
| Б-2 | 397127.030 | 1299133.724 |

2.5.6 Благоустройство территории

Покрытие тротуаров, проездов и площадок проектируется асфальтовое.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

- деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пихта, ель, можжевельник);

- кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

2.5.7  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.3 приведены основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь участка | га | 33,0 |  |
| малоэтажная застройка, в том числе: | га | 13,9 |  |
| малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками (блокированная застройка – таун-хаусы) | га | - |  |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 13,9 |  |
| Площадь застраиваемой жилыми домами территории | % | 42,1 |  |
| Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 0,64 |  |
| Площадь покрытий проездов | га | 3,22 | Без магистральной улицы и федеральной дороги |
|  | % | 10,4 |  |
| Численность населения, в том числе: | чел. | 329 |  |
| Индивидуальные жилые дома (коттеджи) | чел. | 329 |  |
| Блокированная застройка – таун-хаусы | чел. | - |  |
| Плотность населения | чел./га | 10,0 | с учетом площади санитарно-защитных зон |

2.6. Сети и инженерное оборудование

На проектируемой территории здания оборудуются индивидуальным отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроосвещением. Основная задача настоящего раздела – обоснование принципиальных решений по инженерному оборудованию исходя из технико-экономических показателей, планировочных и санитарных требований. Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на следующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий в момент проектирования.

2.6.1. Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемых жилых домов в квартале застройки будет осуществляться от двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых в каждом жилом доме.

2.6.2. Газоснабжение

Газоснабжение участка застройки будет предусматриваться от существующего газопровода высокого давления, проходящего вдоль трассы Саранск–Сурское–Ульяновск с установкой в месте врезки шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ с узлом редуцирования и стальной задвижкой Газоснабжение предусмотрено на основе природного газа с теплотой сгорания – 8100 ккал/м3 и удельным весом – 0,716 кг/м3. Газ используется для приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления с помощью автоматических двухконтурых котлов.

Проектируемый газопровод низкого давления планируется проложить наземно. Проект газоснабжения будет выполнен после получения технических условий из ОАО «Саранскмежрайгаз».

2.6.3. Водоснабжение

Водоснабжение проектируемой территории планируется от существующей водопроводной сети.  Для водоснабжения уличной застройки на проектируемой территории предусматривается хозяйственно-противопожарный кольцевой водопровод согласно требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечивающий расчетные расходы, указанные в таблице 2.4. Минимальный напор в сети должен обеспечивать подачу воды на 2-ой этаж. Согласно СНиП 2.04.02-84, п. 2.26 напор должен быть не менее: 10+4=14 м.

Таблица 2.4. – Расчетные расходы воды

| Наименование | Единица измерения | Норма по СНиП 2.04.02-84* | Расчетный расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный суточный расход воды на весь участок | м3/сут. | 230 (к=1,3) | 98,4 |
| Максимальный часовой расход воды на весь участок | м3/час. |  | 14,8 |
| Расчетный секундный расход воды | л/с. |  | 4,1 |
| Полив зеленых насаждений и улиц | м3/сут. | при норме 70 л на чел. в сут. | 23,03 |
| Расход воды на весь участок на противопожарные нужды | л/с. | при количестве одновременных пожаров - 1 | 10 |

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые устанавливаются на расстоянии не более 150 м  по всей протяженности закольцованной уличной сети.

Проект системы водоснабжения проектируемой территории будет выполнен после получения технических условий из МП «Саранскводоканал».

2.6.4. Канализация

Канализация проектируемой территории планируется самотечная согласно  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». На всей протяженности канализационной сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец диаметром 1000, 1500 мм по типовым проектным   решениям. Расстояние между колодцами   50 м .

Максимальные объемы стоков проектируемой территории составят:

- максимальный суточный  объем стоков – 98,4м3/ сут.

- максимальный часовой  объем стоков – 14,8  м3/ час.

Самотечные уличные стоки канализации поступают в существующую реконструируемую канализационную насосную станцию. От КНС напорные  стоки принимаются в реконструируемый колодец-гаситель, который расположен на территории ГУП РМ «Тепличное» и далее по существующим самотечным сетям стоки  поступают в существующую сеть канализации г.о. Саранск с дальнейшей перекачкой  их в городские очистные сооружения.

Сброс ливневых сточных вод с проектируемой площадки под малоэтажное жилищное строительство будет, осуществляется, учитывая рельеф местности, на северо-запад.

Проект системы канализации проектируемой территории будет выполнен после получения технических условий из МП «Саранскводоканал».

2.6.5. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой малоэтажной застройки будет  осуществляться от существующей трансформаторной подстанции (после ее реконструкции) Распределительные воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом от КТП до вводов в жилые дома и здания инфраструктуры выполняются на ж/б опорах. Линии наружного освещения прокладываются совместно с линиями 0,4 кВ на одних опорах.

Номинальное напряжение электрических сетей 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Жилые дома являются потребителями III категории, объекты инфраструктуры - II категории.

Расчетная электрическая нагрузка электроприемников:

- коттеджи – 188 кВт,

- комплекс предприятий торгового и бытового обслуживания – 50 кВт.

Общая электрическая нагрузка 238 кВт.

Воздушные линии наружного освещения предусмотрены вдоль улиц в одну линию за пределами индивидуальных участков. Пункты питания наружного освещения с устройством радиоуправления включения и контроля состояния наружного освещения устанавливаются в непосредственной близости от питающих подстанций. Подробный проект электроснабжения будет разработан после получения соответствующих технических условий.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 33,0 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие), из них: | га | 13,9 |  |
|  | многоэтажная застройка | га | - |  |
|  | малоэтажная застройка, в том числе: | га | 13,9 |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками (блокированная застройка – таун-хаусы) | га | - |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 13,9 |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 0,64 |  |
|  | В) Производственных зон | га | - |  |
|  | Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | 3,22 | площадь указана без учета главного въезда в поселок |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | 8,24 |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 10,22 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 6,8 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 3,22 |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 33,0 | 100% муниципальная собственность (без учета 150 кв.м. под ВЛ) |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в том числе: | чел. | 329 |  |
|  | Индивидуальные жилые дома (коттеджи) | чел. | 329 |  |
|  | Блокированная застройка – таун-хаусы | чел. | - |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 10 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (коттеджи) | шт. | 94 |  |
| 3.2 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м общей площади | 16,92 | при средней площади одного коттеджа – 180 кв.м |
| 3.3 | Новое жилищное строительство в том числе: | тыс.кв.м общей площади | 16,92 |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (коттеджи) | тыс.кв.м общей площади | 16,92 |  |
| 3.4 | Средняя этажность застройки | этаж | 2-3 |  |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади | - |  |
| 3.6 | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м общей площади | - |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения Всего/1000чел. | мест | 32 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы Всего/1000чел. | мест | 14 - 16 |  |
| 4.3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,3 |  |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины | м2 торг. площ. | 32,9 |  |
|  | - непродовольственные магазины | м2 торг. площ. | 59,2 |  |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 1 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | - |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 32200 | площадь указана с учетом подъездов к проектируемой территории и велосипедной дорожки |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- обеспечения планировочными средствами защиты территории жилой застройки, соседством озелененных массивов (бульвары, скверы), а также аэрацией внутридомовых пространств;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Мероприятия по защите от шума

Проектируемая территория расположена в зоне «В» шумового дискомфорта, где строительство возможно при условии  обеспечения мероприятий по звукоизоляции на 20-25 дБА.

В качестве мероприятий по защите от шума, согласно СНиП  23-03-2003 «Защита от шума».– М., 2003г, при строительстве жилых зданий требуется выполнение конструктивных мер по звукоизоляции окон и ограждающих конструкций зданий.

Элементы ограждающих конструкций зданий на данной территтории рекомендуется проектировать из материалов, обеспечивающих требуемую звукоизоляцию, кроме того целесообразно применение специальных шумозащитных окон.

2.8.3. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, а также вывоз бытовых отходов от домовладений.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайона включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Застройка проектируемой территории выполнена малоэтажными индивидуальными жилыми домами (2-3 этажа). Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободный выход населения из разрушенных частей жилой застройки;

- возможность устройства защитных сооружений в существующих зданиях д/садов и школы.

Проектируемая территория расположена в пределах нормируемого радиуса обслуживания – 3 км. от пожарного депо (предусматриваемого утвержденным генеральным планом п. Озерный).

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

ПРИЛОЖЕНИЯ