Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов | 6 |
| 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | 10 |
| 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов | 11 |
| 4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 14 |
| 5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | 15 |
| 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 15 |
| 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 17 |
| 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 17 |
| 9. информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 18 |

Основная Часть проекта планировки территории

РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов;

Наименование планируемого для размещения линейного объекта: «Реконструкция автодороги по ул. Солнечная от ул. Пушкина до Лямбирского шоссе в г. Саранск».

Проектируемая автодорога по ул.Солнечная находится в г.о. Саранск. Согласно СП42.13330.2016, техническая категория дороги – магистральная улица районного значения.  Уровень ответственности  дороги – нормальный. Класс дороги - дорога обычного типа.

Начало трассы (этап 1) по ул.Солнечная ПК0+00 соответствует кромке асф. бет. покрытия автодороги по ул. Лямбирское шоссе. Конец трассы (этап 1) по ул.Солнечная ПК9+00 соответствует асф. бет. покрытию на км0+900 по ул. Солнечная. Протяжённость этапа 1- 0,900 км.

Начало трассы (этап 2) по ул.Солнечная ПК9+00 соответствует асф. бет. покрытию на км0+900 по ул. Солнечная. Конец трассы (этап 2) по ул.Солнечная ПК11+98 соответствует кромке асф. бет. покрытия автодороги по ул. Пушкина. Протяжённость этапа 2 - 0,298 км.

Общая протяжённость автодороги – 1,198 км.

Система координат пунктов местная СК-13, система высот Балтийская.

На проектируемом участке имеются подземные и надземные коммуникации. Подземные: газопровод, кабель связи, кабель 0,4кВ , канализация, водопровод. Надземные коммуникации: ЛЭП 0,4кВ.

Технические параметры запроектированной трассы представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Технические параметры проектируемой магистральной улицы районного значения:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели Этап 1 | Показатели Этап 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид строительства |  | Реконструкция |
| 2 | Категория дороги |  | магистральная улица районного значения |
| 3 | Строительная длина | км | 1,198 |
|  | В том числе | км | 0,900 | 0,298 |
| 4 | Расчетная скорость | км/ч | 50 |
| 5 | Ширина земляного полотна | м | 9,0 |
| 6 | Число полос движения |  | 2 |
| 7 | Ширина полосы движения | м | 3,75 |
| 8 | Ширина краевых полос | м | 0,75 |
| 9 | Ширина проезжей части | м | 9,0 |
| 10 | Тип дорожной одежды и вид покрытия |  | Капитальный, асфальтобетонное |
| 11 | Расчетные нагрузки |  | А11,5 |

В соответствии с Руководством по проектированию городских улиц и дорог (1992) проектом предусмотрено устройство краевой полосы шириной 0,75 м.

Пересечения и примыкания запроектированы по  СП42.13330.2011, согласно интенсивности съезжающего и въезжающего на дорогу автотранспорта.

Всего по дороге предусмотрено 14 примыканий, из них: - инд. типа 14 шт.

Проектом предусмотрено устройство парковок на ПК1+14–ПК2+89 (справа); ПК3+93–ПК4+34 (справа); на съездах ПК7+02,5 и ПК8+00,5.

На всех примыканиях и парковках устраивается дорожная одежда в бортовом камне БР 100.30.18.

Всего по дороге предусмотрено 4 автобусные остановки. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта оборудуются согласно п.5.3  ГОСТ 52766-2007 «Элементы обустройства. Общие требования» и ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

Проектом предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,25-3,5м. Тротуары запроектированы с учетом доступности для маломобильных групп населения согласно СП 35–101-2001, СП 35-105-2002 и СП 59.13330.2012.

Между проезжей частью и тротуаром запроектирована разделительная полоса (зеленая зона).  Разделительная полоса засевается газонной травой.

Сведения о проектной мощности линейного объекта

В целях получения характеристики движения автомобильного транспорта по ул. Октябрьская в р.п. в г. о. Саранск проведен расчет согласно ОДМ («Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах», ОДМ, Москва 2003 год); ВСН 42-87 «Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог».

При проведении расчетов использовались следующие показатели:

Таблица 1.2.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили |
| Существующий уровень насыщения | авт/сут | 40 |
| Коэффициент использования автомобилей | - | 0,25 |
| Легковые автомобили |
| Существующий уровень насыщения автомобилями | авт / сут | 640 |
| Коэффициент использования автомобилей | - | 0,75 |
| Автобусы |
| Существующий уровень насыщения автомобилями | авт / сут | 100 |
| Коэффициент использования автомобилей | - | 0,25 |

Интенсивность движения

Интенсивность движения определена с учетом количества жителей. Среднегодовая суточная интенсивность движения на автомобильной дороге в 2018 году составляет:

легковые автомобили – 640 авт/сут;

грузовые автомобили -   40 авт/сут;

автобусы                       -   100 авт/сут;

итого:                           -   730 авт/сут.

Объем грузовых перевозок на проектируемой дороге определен согласно ОДМ («Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах»  ОДМ,  РОСАВТОДОР,  Москва, 2003 год).

При подсчете были использованы следующие показатели:

- грузоподъемность - 5,2 т;

- коэффициент использования грузоподъемности – 0,75 ÷ 0,80;

- коэффициент пробега 0,55 – 0,60;

- число дней работы грузового транспорта в году – 275.

Таблица 1.3. Грузонапряженность и грузооборот

| Годы | Грузонапряженность.тыс.тонн | Протяженность, км | Грузооборот тыс.тонн км |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2,36 | 1,185 | 2,8 |

Грузоподъемность, грузооборот на проектируемой дороге с учетом ежегодного прироста объема перевозок - 2,5 %.

Перспективная интенсивность движения определилась методом экстраполяции, согласно ОДМ «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах». На дорогах наблюдается процент роста легковых автомобилей, а также грузовых автомобилей с грузоподъемностью до 2 т.

Среднегодовая суточная интенсивность движения, существующая и перспективная, грузонапряженность и грузооборот, существующие и перспективные, представлены в сводной ведомости.

Таблица 1.4. Сводная ведомость интенсивности дорожного движения.

| годы | Грузонапряжен- ность, тыс/т | Протяжение, км | Грузооборот, тыс.т/км | интенсивность движения в транспортных единицах, авт/сут | Приведенная к легковому автомобилю интенсивность, авт/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | грузовое движение | легко-вые | авто- бусы | Всего |  |
|  |  |  |  | до 2т | 2-5 | 5-8 | свыше 8 т | итого |  |  |  |  |
| 2018 | 2.36 | 1.198 | 2.827 | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 640 | 100 | 780 | 908 |
| 2023 | 2.42 | 1.198 | 2.898 | 24 | 12 | 12 | 0 | 49 | 781 | 122 | 952 | 1107 |
| 2028 | 2.48 | 1.198 | 2.97 | 36 | 18 | 18 | 0 | 72 | 1152 | 180 | 1404 | 1634 |
| 2033 | 2.54 | 1.198 | 3.045 | 44 | 22 | 22 | 0 | 88 | 1402 | 219 | 1708 | 1987 |

Строительство автомобильной дороги  повысит пропускную способность внутригородской застройки, а так же значительно улучшит экологическую ситуацию в северо-западной части города Саранска.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;

Таблица 2.1. Перечень территорий на которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

| Субъекты Российской Федерации. | Муниципальные районы, городские округа. | Поселения, населенные пункты, внутригородские территории городов федерального значения. |
| --- | --- | --- |
| Республика Мордовия | Г.о. Саранск | город Саранск |
| Республика Мордовия | Лямбирский район | с. Берсеневка |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;

В составе планируемого линейного объекта: «Реконструкция автодороги по ул. Солнечная от ул. Пушкина до Лямбирского шоссе в г. Саранск» не предусматривается установление границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

5. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

В составе планируемого линейного объекта: «Реконструкция автодороги по ул. Солнечная от ул. Пушкина до Лямбирского шоссе в г. Саранск» не предусматривается размещение объектов капитального строительства.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

При производстве строительно-монтажных работ около существующих сооружений рекомендуется:

- максимально сокращать сроки работы всех видов земляных работ;

- не допускать складирования строительных материалов в непосредственной близости от бровки котлована;

- при погружении металлического или деревянного шпунта для уменьшения сил трения следует заполнять замки шпунтин перемятой пластичной глиной, раствором тиксотропной бентонитовой глины, полимерными и другими смазками;

- осуществлять мониторинг за состоянием возводимых искусственных сооружений, дорожной насыпи и окружающих ее сооружений, среды в период строительства.

Производство работ в непосредственной близости от существующих инженерных коммуникаций и пересечений с ними осуществляется в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ППР и нормативных документов эксплуатационных организаций. Указанные работы выполняются под наблюдением производителя работ, на которого оформлено разрешение, а также представителей технического надзора заказчика и эксплуатационных служб, которые на месте определяют границы.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты и др.) вблизи действующих подземных коммуникаций и сооружений запрещается. При разработке траншей и котлованов вскрытые подземные сооружения и коммуникации защищаются специальным коробом и подвешиваются.

При обнаружении в процессе производства земляных работ несоответствия расположения действующих инженерных сетей и сооружений с рабочими чертежами, а также при обнаружении фрагментов старых зданий и сооружений, археологических древностей и других исторических ценностей, работы приостанавливаются. На стройплощадку немедленно вызываются представители проектной организации, заказчика, эксплуатационной организации, а также органов охраны культурного наследия для фиксации фактического положения и принятия согласованных решений с целью продолжения работ. По возможности, проектные решения вносятся на месте в рабочие чертежи с отметкой в журнале производства работ.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

Согласно письму Министерства культуры и национальной политики Республики Мордовия, на участке работ предназначенный под строительство линейного объекта: «Реконструкция автодороги по ул. Солнечная от ул. Пушкина до Лямбирского шоссе в г. Саранск» отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;

Основные положения по организации строительства предусматривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесен окружающей среде при строительстве объекта.

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды в процессе работ:

- все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенном месте, и после завершения работ разбираются;

- контейнеры с отходами и стоянки техники располагаются на площадках с твердым основанием из железобетонных плит, при строительстве мостов -за пределами прибрежнозащитной полосы;

- применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- на стройплощадке используются бытовые помещения контейнерного типа, оборудованные замкнутой системой канализации, которая периодически очищается с использованием ассенизационной машины;

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- непосредственно на участках производства работ предусматривается обязательное осуществление контроля за нормативным содержанием окиси углерода и акронима в выхлопных газах от автотранспорта и самоходных кранов, выполняемое технической службой ОГМ подрядчика;

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, когда ожидается штиль, туман, приземные температурные инверсии (запрещение большого объема сварочных работ на открытом воздухе; обеспечение бесперебойной работы ПГОУ; смещение во времени технологических процессов на источниках выбросов загрязняющих веществ);

- применение при строительстве только серийно изготавливаемого оборудования и механизмов.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, размещение новых объектов также не планируется. В непосредственной близости от проектируемого линейного объекта пожароопасных зданий и сооружений нет.

Возможными источника чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

-пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло-, и водоснабжения;

-автомобильная дорога по которой перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование зон разрушений и пожаров.

Застройка, прилегающая к проектируемой территории, позволяет обеспечить:

-свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

-нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

-свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается. Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.