Открытое акционерное общество

«САРАНСКИЙ  ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО

Заказчик: ОАО «Саранский ДСК»

Место строительства: г. Саранск, РМ

Корректировка

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ,

(включая проект межевания)

ограниченной улицей Косарева и проспектом 70 лет Октября (восточнее улицы Т.Бибиной) г.Саранска

Часть 1

Пояснительная записка

Шифр: 15.09-01-ППТ

г. Саранск 2011г.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта                                                          М.Г. Багдоян

ОАО «Саранский ДСК» Проектно-сметное бюро 2011г.

Права ОАО «Саранский ДСК» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработок, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия  ОАО «Саранский ДСК».

Содержание

1. Общая часть  ……………………………………………………………3

1.1 Состав проекта………………………………………………………….3

2. Пояснительная записка………………………………………………..4

2.1 Введение…………………………………………………………………4

2.2 Природно-климатические условия…………………………………….4

2.3 Существующее использование территории……………………………5

2.3.1 Положение проектируемой территории в структуре           г.Саранска……………………………………………………………………………5

2.3.2 Использование территории………………………………………5

2.3.3 Показатели по существующим зданиям…………………………6

2.4 Обоснование проекта планировки территории………………………..7

2.4.1 Расчет плотности населения микрорайона………………………8

2.4.2 Расчет перспективной застройки…………………………………8

2.4.3 Расчет потребности в ДДУ и общеобразовательных школах…..9

2.5 Учреждения и предприятия обслуживания……………………………10

2.5.1 Предприятия торговли…………………………………………….…11

2.5.2 Предприятия общественного питания………………………………11

2.5.3 Предприятия бытового обслуживания………………………………11

2.6 Озеленение……………………………………………………………….12

2.7 Улично-дорожная сеть…………………………………………………..12

2.8 Очистка территории от мусора……………………………………….14

2.9 Охрана окружающей среды……………………………………………15

2.10. Инженерно-технические мероприятия ГО и обеспечению пожарной безопасности………………………………………………………………………18

2.11 Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения…………………………………………………………………………19

2.12 Инженерные сети и сооружения……………………………………19

3 Межевание территории…………………………………………………20

3.1 Определение площадей земельных участков………………………..20

3.2 Результаты расчетов нормативных размеров земельных участков для кондоминиумов…………………………………………………………………..21

4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки..23

5. Основные технико-экономические показатели проекта планировки..25

6. Приложения……………………………………………………………….26

6.1 Исходные данные (Архивный экземпляр)

- Общая часть

1.1 Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 15.09-01-ПЗ | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 15.09-01-ППТ | Часть 2. Графическая часть: Общие данные Схема размещения проектируемой территории в структуре г.Саранска План современного использования территории М 1:1000 План красных линий М 1:1000 Разбивочный чертеж красных линий М1:1000 Схема организации транспорта и улично-дорожной сети М 1:1000 Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:1000 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М1:1000 План межевания территории | Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4 Лист 5 Лист 6 Лист 7 Лист 8 Лист 9 |

- Пояснительная записка

2.1 Введение

Проект планировки (включая проект межевания)  территории, ограниченной улицей Косарева и проспектом 70 лет Октября (восточнее улицы Т.Бибиной) г.Саранска, разработан на основании Постановления Главы Администрации г.о. Саранск №431 от 02 марта 2009г. в целях установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства новых  объектов и реконструкции существующих зданий.

При разработке проекта использованы требования, изложенные в Градостроительном Кодексе Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008г., СП30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150)., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В основу графической части положен картографический материал МУ «Градостроительство» М1:1000.

  - Природно-климатические условия.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону II  климатического района. Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С.

Нормативное значение веса снегового покрова – 180 кг/м2.

Нормативное  значение ветрового давления  –    30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м.

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период.

Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек зимой до 4,4 м/сек летом.

2.3 Существующее использование территории

2.3.1  Положение проектируемой территории в структуре г.Саранска.

Рассматриваемая территория расположена в восточной части г. Саранска,  ограничена улицами:

- на севере – ул. Косарева,

- на востоке – проектируемой дорогой, ЛЭП,

- на западе – ул. Т.Бибиной,

- на юге – пр-т 70 лет Октября.

На территории располагаются   профтехучилище №31, три здания общежитий (5-ти и 9-ти (2шт.) этажные), два индивидуальных жилых дома по ул. 70 лет Октября, АЗС, металлические гаражи, тепловые пункты и трансформаторные подстанции.

2.3.2  Использование территории.

Общая площадь территории в красных линиях составляет 48,4 га., которые по своему использованию распределены следующим образом:

Существующий баланс территории

Таблица №1

| Элементы территории | Площадь |
| --- | --- |
|  | га | м2/чел. |
| Жилая (жилые дома, проезды, тротуары, хозяйственные площадки, озелененные участки) с учреждениями и предприятиями обслуживания (с численностью населения 981 чел.) | 2,46 | 25,08 |
| Предприятия внемикрорайонного обслуживания в т.ч.: ПУ №31 Частные металлические гаражи АЗС | 14,97 3,6 11,22 0,15 | 152,60 36,70 114,37 1,53 |
| Зеленые насаждения общего пользования: | 30,97 | 315,70 |
| Всего: | 48,40 | 493,37 |

2.3.2 Показатели по существующим зданиям.

Таблица №2

| Адрес объекта | Год постройки | Площадь застройки | Общая площадь м2 | Этажность | Кол-во квартир | Кол-во чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая часть | Встроенно-пристроенные помещения |  |  |  |
| Ул. Т.Бибиной |
| 1/1 |  |  | 5756,90 | - | 9 |  | 352 |
| 1/2 |  |  | 5807,90 | - | 9 |  | 352 |
| 9 |  |  | 3971,80 | - | 5 |  | 269 |
|  |  |  | 15536,60 |  |  |  | 973 |

### Нежилая застройка

Таблица №3

| №№ пп | Наименование | Площадь застройки м2 | Год пост- ройки | Этаж-ность | Площадь земельного участка м2 | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПУ №31 |  | - | 3 | 36000 |  |
| 2 | Гаражный комплекс |  | - | 1 | 112200 |  |
| 3 | АЗС |  | - | 1 | 1500 |  |
|  | Итого SНЖ |  |  |  | 149700 |  |

2.4  Обоснование проекта планировки территории.

Общая площадь проектируемой территории равна 48,4 га.

Площадь территории, определенной под жилую застройку – 28,42 га., в том числе территория предприятий микрорайонного обслуживания – 3,6+1,8= 5,4га.

Расчетная территория жилого микрорайона 28,42 га – 5,4га = 23,01 га.

Существующая численность – 973 чел.

Существующий жилищный фонд (общая площадь квартир) жилого микрорайона- 15536,60 м2.

Существующая жилищная обеспеченность - 15536,60 м2 : 973чел. = 15,96 м2.

Существующая средняя этажность жилого фонда:

____________________15536,60_ м2_________________= 7,5 эт.

5756,90 м2	5807,90 м2	                      3971,80 м2

9эт.                  +           9эт.           +           5эт

Существующая плотность населения:

973 чел./23,01га= 42,29 чел/га.

2.4.1 Расчетная плотность

Нормативную плотность населения на данной территории принимаем 450 чел/га. ( при проектируемой средней этажности 10 этажей).(Согласно местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск. п. 2.2.27)

Проетируемая средняя этажность жилого фонда 10 этажей.

В качестве расчетной жилищной обеспеченности принимаем 24,9 м2/чел. «согласно местных нормативов градостроительного проектирования»

2.4.2 Расчет перспективной застройки

На свободных территориях от застройки предлагается строительство 10-ти этажных крупно-панельных жилых домов общей площадью 203400 м2, численностью населения 8168 человек, магазинов и предприятий обслуживания, детского сада.

Максимальное количество жителей будет равно:

973чел. + 8168 чел. = 9141 человек.

Расчетная территория – 23,01га.

Частные металлические гаражи, находящиеся на территории, переносятся в места, определенные Управлением Архитектуры и строительства г.о.Саранск. Существующий детский сад (по типовому проекту на 280 мест) в настоящее время имеющий статус жилого дома исходя из возникающей из-за строительства потребности требуется переориентировать.

Также проектом планировки территории предусмотрен перенос трех опор ЛЭП в северо-восточной части проектируемой территории для увеличения полезной площади. Рассмотрена возможность использования под жилищное строительство части территории ПУ №31 с компенсацией занятой площади в северо-восточной части. В шумовой зоне аэропорта предлагается строительство многоуровневого гаража общей вместимостью 1050 автомобилей и торгового центра с предприятиями общественного назначения.

В южной части рассматриваемой территории, по ул. 70 лет Октября предполагается перенос АЗС и строительство торгового центра с благоустройством территории прилегающего пруда.

2.4.3 Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах

Потребность в детских дошкольных учреждениях (ДДУ):

9,141 чел.* 45 мест = 411 мест

(45 мест - см. таблица№21 «местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск).

Размер земельного участка ДДУ:

439мест * 35 м2= 15085 м2

Размер земельного участка в условиях реконструкции может быть уменьшен на 25%.

15085 м2* 0,25%= 11313,75 м2

Территория существующего детского сада - 8500 м2

Территория проектируемого детского сада на 310 мест 12180м2, что удоволетворяет потребности в данной градостроительной ситуации.

Потребность  в общеобразовательных школах:

9,141 чел.* 95 мест =868 мест

(95 мест - см. таблица№21 «местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск).

Проектируемая территория попадает в радиус обслуживания нескольких школ. В существующих школах имеются свободные места. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» ( пр.70 лет Октября,160) на 775 мест с контингентом учащихся 596 человек;

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» ( бульвар Ст. Эрьзи,28а) на 750 мест с контингентом учащихся 672 человека (Письмо Заместителя Главы Администрации г.о. Саранск - Директора Департамента по социальной политике №Д2/1766 от 18.08.2008г).

Территория МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» ( пр.70 лет Октября,160) - 21043 м2

К существующему зданию школы проектируется пристрой на 335 мест.

Общая численность учащихся составит 1110 мест.

Площадь земельного участка расширяется:

1110 мест х 21 м2 = 23310 м2

В условиях реконструкции территория может быть уменьшена на 20%:

23310 м2 – 20% = 18648 м2

Территория МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» ( бульвар Ст. Эрьзи,28а) – 15313м2

Территория школы увеличивается в связи с проектированием пристроя на 335мест:

1085 мест х 21 м2 = 22785 м2

В условиях реконструкции территория может быть уменьшена на 20%:

22785 м2 – 20% = 18228 м2

Общая вместимость пристроев - 670 мест, что дает 100% мест в общеобразовательных школах.

2.5 Учреждения и предприятия обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен по «Местным нормам градостроительного проектирования г.о.Саранска» (таблица №21).

Культурно-бытовые учреждения жилого микрорайона имеют двухступенчатую систему обслуживания.

Первая ступень состоит из учреждений повседневного пользования с радиусом обслуживания 300-500-750 м. К ним относятся: детские ясли и сады, школы, продовольственные и первой необходимости промтоварные магазины, столовые, кафе, аптеки, ателье бытового обслуживания (ремонтные мастерские, приёмные пункты).

Вторая ступень состоит из частичных учреждений периодического посещения. К ним относятся: торговые центры, учреждения связи и т.д.

2.5.1 Предприятия торговли

9,141чел х 280м2  = 2559,48 м2

В том числе продовольственные магазины:

9,141чел х 100м2  = 914,10 м2

Непродовольственные:

9,141чел х 180м2  = 1645,38 м2

Предприятия торговли размещаются в первых этажах жилых зданий,  пристроенные к жилым зданиям, а также отдельно стоящие.

2.5.2 Предприятия общественного питания

9,141чел х 40м2  = 365,64м2

2.5.3 Предприятия бытового обслуживания

Из расчета 2 рабочих мест на 1000 жителей

9,141чел х 2места  = 18 рабочих мест.

Аптечный пункт – 1 объект на жилую группу.

Отделение банка  – 1 объект на жилую группу.

Отделение связи  – 1 объект на жилую группу.

2.6 Озеленение

Система озеленения территории включает: насаждения общего пользования – зеленые насаждения жилых дворов, участки детских дошкольных учреждений;

- специального назначения – на улицах вдоль дорог.

К спортивным сооружениям общего пользования относятся спортивные площадки и комплексы, предусмотренные на внутридворовых пространствах.

2.7 Улично-дорожная сеть

Рассматриваемая территория в настоящее время обслуживается улицей  местного значения Т.Бибиной, с восточной стороны проектируемого жилого микрорайона предусматривается строительство объездной автомобильной дороги, с южной стороны территория обслуживается пр-том 70 лет Октября. По этим улицам обеспечивается подъезд грузового, коммунального и легкового транспорта к жилым и общественным зданиям. Проектируются остановочные пункты по ул. Т.Бибиной, по пр-ту 70 лет Октября (остановка «торговый центр) и на объездной дороге. Пешеходная связь осуществляется  по тротуарам жилых улиц и внутриквартальных проездов, пешеходным дорожкам к остановкам общественного транспорта и объектам культурно-бытового обслуживания.

Благоустройство территории дворовых частей жилых домов выполняется в соответствии с действующими нормами СниП 2.07.01-89* и «Местых нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранска». На плане красных линий показано расположение спортивных площадок, площадок для временной парковки автотранспорта из расчета на две квартиры — одно машиноместо.

Расчет потребного количества транспортных средств на территории и в пределах селитебной территории г. Саранска.

Таблица 4

| Транспортные средства | Уровень автомобилизации, шт. на 1000 жит. | Количество транспортных средств, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь 9141 чел. | Расчетный срок 2015г. 9141 чел. |
| 1 . Легковые автомобили | 160 | 319 | 1462 | 2915 |
| В т.ч. принадлежащие: |  |  |  |  |
| гражданам | 155 | 312 | 1416 | 2851 |
| ведомственные | 2 | 3 | 18 | 27 |
| такси | 3 | 4 | 27 | 36 |

Количество машино - мест в гаражах и открытых автостоянках постоянного хранения для территории и в пределах селитебной территории города:

1 очередь:

1462 шт. х 0,90 = 1315 м/мест

Расчетный срок:

2915 шт. х 0.90 = 2623м/мест

где: 0,90 коэффициент, учитывающий положение «Местных нормативов градостроительного проектирования. п. 3.5.132) в том, что на селитебных территориях и прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных автомобилей.

Количество машино-мест на автостоянках для временного хранения личных автомобилей по территории:

(0,8 м /чел х 9141 чел) : 25 м2 = 292 м/мест

где: 0,8 м2/чел - удельный размер площадок для стоянок автомашин;

25 м2 - площадь стоянки на 1 м/место.

Общая площадь квартир жилых домов - 203400 м2, Ориентировочное количество квартир — 4520шт. Количество машино-мест — 2260, исходя из расчета на 2 квартиры — 1 автомобиль.

2.8 Очистка территории от мусора

Проектом предусмотрена планово-регулярная очистка территории от твердых бытовых отходов (ТБО) и смёта с убираемой территории. Источником образования отходов является жизнедеятельность жильцов и уборка территории (твердого покрытия проездов) жилого микрорайона.

Предусматривается контейнерная система сбора мусора. Для сбора и временного хранения ТБО и смёта предусматриваются бетонные площадки для размещения металлических контейнеров с отходами. По мере накопления отходы должны вывозится на городской полигон.

Расчет нормы образования ТБО и смета производится по формуле:

Отбо= 9141чел.х 0,95м3 х 0,25т/м3= 2170,98т.

Осмета= (230100м2х0,4м2).х 0,005т/м3 х 0,25т/м3= 115,05 т.

Оо= 2170,98+115,05=2286,03т.

Где: 9141 чел. – расчетная численность населения жилого микрорайона;

0,95 м3 – норма образования ТБО на одного жителя для г. Саранска;

0,25 т/м3 – удельный вес неуплотненных ТБО и смета;

Емкость контейнера 0,8м3, при плотности отходов 0,25т/м3 вместимость 0,2т. Периодичность вывоза ежедневная, кроме выходных

365дней-110 дней= 255 дней.

Временное накопление в день:

для микрорайона

2286,03т : 255 дней = 8,96т. в день

Количество контейнеров для квартала8,96т. : 0,2т.= 45 штук

(Площадь убираемого твердого покрытия взята в размере 0,4м2 от жилой площади территории).

Соответствие емкости контейнеров количеству накапливающегося мусора определяется в процессе эксплуатации.

2.9 Охрана окружающей среды

Характеристика источника загрязнения атмосферы

Источниками выбросов на данной территории загрязняющих веществ в атмосферу являются:

Стоянки  автомобилей и многоуровневые гаражи. Машины на стоянке или в гараже находятся с выключенным двигателем. При въезде  и выезде автомобилей  со стоянки  или гаража работают двигатели.

В результате работы двигателей внутреннего сгорания выбрасываются следующие вещества: диоксид азота; оксид азота; оксид углерода; диоксид серы; углеводороды (бензин нефтяной). Гаражные комплексы, находящиеся на данной территории, необходимо отделить зеленой полосой от жилой застройки.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ)

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» таблица 4.4.1. «Расстояние от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки» санитарно-защитная зона составляет 10 м от места стоянки до фасада жилого дома.

По границе территории проходит ЛЭП. Санитарно-защитная зона – 30м.

С проектируемой территорией граничит территория инфекционной больницы. Проектная вместимость которой – 300 коек-мест, фактическая – 220 коек-мест. От больницы принята санитарно-защитная зона -  150 метров. Для защиты жилой застройки от больницы, а также территории больницы от жилого микрорайона, в данной зоне необходимо произвести рядовую посадку деревьев и кустарников, обладающих высокой емкостью  пылеосаждения. Фильтрующие и изолирующие посадки размещаются крупными массивами и вертикальной сомкнутостью крон вдоль проектируемой автодороги с обеих сторон. Их назначение - очистка воздушного бассейна. Для фильтрующих посадок рекомендуются ель обыкновенная, лиственница сибирская, можжевельник обыкновенный, акация белая, клен остролистный, липа, тополь канадский, ясень обыкновенный, акация желтая, жимолость татарская, калина обыкновенная, сирень обыкновенная, шиповник обыкновенный. Изолирующие посадки применяют для сокращения поступления вредных веществ на защищаемые территории, связанные с пребыванием людей, снижение уровня шума и т.д. Участки зеленых насаждений СЗЗ, примыкающие к жилой застройке, планируются по типу зеленых насаждений ограниченного пользования, предназначенных для транзитного движения пешеходов с установкой малых архитектурных форм (лавочек, фонарей, скульптур и .д.)

Охрана водного бассейна.

Раздел «Охрана водного бассейна» оценивает эффективность мероприятий, обеспечивающих при эксплуатации проектируемых жилых домов защиту поверхностных и подземных водоемов от загрязнений.

Настоящий раздел выполнен с учетом требований:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация»

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений» и СНиП 1.02.01-85 «Охрана водных ресурсов»

Внутриплощадочные сети хозяйственно - питьевого, противопожарного водопровода запроектированы для обеспечения водой хозяйственно - питьевых и противопожарных нужд всех жилых домов и общественных зданий. Подключение водопровода предусматривается от существующих сетей.

Нормы водопотребления определены в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Канализация бытовая.

Бытовая канализация служит для отвода бытовых стоков от проектируемых жилых домов и общественных зданий. Подключение предусматривается к существующим сетям микрорайона.

Расчетные расходы бытовых сточных вод определены в соответствии с принятыми нормами водопотребления.

Вопросы очистки бытовых сточных вод перед сбросом их в водоем решены городской системой канализации.

Отвод дождевых и талых вод с площадок  проектируемых жилых домов  предусматривается естественный, организованный на прилегающую территорию.

Охрана почвы.

Основным мероприятием по охране почвы является восстановление (рекультивация) земельного участка под строительство жилого дома и инженерных  коммуникаций.

Перед началом строительства объекта растительный слой снимается на глубину 0,3 м, вывозится и складируется для хранения с последующим использованием его для озеленения территории.

Для предотвращения загрязнения почвы и санитарной защиты территории проектом предусматривается:

1. уборка территории, дорог, тротуаров, площадок и газонов от мусора в контейнеры  с последующим вывозом на свалку.

2. сбор бытового мусора специализированными автомобилями с вывозом на свалку.

Сведения об отходах приведены в п.2.8.

С целью защиты почвы и подземных вод от загрязнения сточными водами проектом  предусматриваются мероприятия по защите подземных трубопроводов водопровода  и канализации от случайных утечек.

Стальные трубопроводы, прокладываемые в непроходном канале ТС, покрываются  изоляцией для предотвращения конденсации влаги на поверхности труб и  замерзания воды в трубах.

Во избежание промерзания трубопроводов и повреждений их наземным транспортом, подземные сети прокладываются ниже расчетной глубины промерзания, согласно требованиям действующих строительных норм и правил.

Вывод: сведения, перечисленные в вышеизложенных пунктах, позволяют сделать вывод об экологической безопасности проектируемых объектах.

На период строительства на строительной площадке  для сбора металлома устанавливаются контейнеры,  куда собираются остатки электродов и срезаемые монтажные  петли и сдаются во   вторчермет.

2.10. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности на территории проведены следующие мероприятия:

Для проездов к жилым и общественным зданиям пожарных машин предусмотрены проезды шириной 5,5 м. и  зеленые полосы шириной 6м.;

Наименьшие расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени их огнестойкости приняты по СНиП 2.07.01-89*.

2.11 Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Зона для размещения кресла-коляски должна иметь ширину не менее 0,9м и длину не менее 1,5м. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров: поперечный – 1%, продольный – 5%. В случаях, когда невозможно обеспечить данные уклоны из-за рельефа допускается увеличивать уклон до 10% на пути не более 12м пути.

В местах пересечения пешеходных путей с проездами высота тротуара должна быть не менее 25мм и не превышать 40мм.

Поверхности покрытий пешеходных путей должны быть твердыми, прочными и не допускать скольжения. На открытых автостоянках выделено 10% мест для автомобилей инвалидов. Места для стоянки личных авто инвалидов выделены разметкой и обозначены условными символами.

В местах перепада уровней более 40мм предусмотрены пандусы. По обеим сторонам пандуса предусматривается ограждение с двойным поручнем на высоте  0,7м 0,9м.  Пандусы предусмотрены и у входных групп в жилые дома и предприятия обслуживания. В тамбурах жилых домов предусмотрены подъемные платформы для инвалидов и пандусы.

2.12 Инженерные сети и сооружения

Проектируемые жилые здания оборудуются центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, прифундаментным дренажем, газоснабжением, электроснабжением, телефоном.

Проектирование подводящих сетей к жилым домам будет осуществляться на основании технических условий, выданных эксплуатирующими организациями. Необходимо предусмотреть реконструкцию существующих инженерных сетей.

3. Межевание территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки территории и содержит в своем составе текстовый и графический материалы. Графические материалы включают в себя план фактического использования территории и проект межевания территории в масштабе 1:1000.

Баланс территории проектируемого микрорайона необходимо произвести после утверждения форм собственности.

3.1 Определение площадей земельных участков.

Определение нормативных размеров земельных участков  и восстановление их границ проводится с целью  формирования   обособленного комплекса недвижимого имущества (в том числе его развития); установление земельной доли в общей собственности, приходящегося на каждого домовладельца  исходя из площади помещений, находящихся в его собственности; эффективного использования земель городских и сельских поселений и повышения уровня их благоустройства; налогооблажения; учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Для определения величины минимально-необходимых нормативных земельных участков, бесплатно передаваемых в общую долевую собственность жильцов существующих домов принят принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного градостроительства, с учетом п. 3.8. СП 30-101-98, если фактический размер земельного участка меньше нормативного, размер земельной доли определяется по факту.

Удельный показатель земельной доли (УЗ.Д.) принимается по 
СП 30-101-98 «Методические указания…» по табл. Приложения А, с нормой расчетной жилищной обеспеченности по СНиП 2.07.01-89*, равной 18м2/чел. общей площади.

Удельный показатель земельной доли – это площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1м2 общей площади жилых помещений.

а) Жилой дом № 1 по ул. Т.Бибиной

Общая площадь жилых помещений 6600м2.

Нормативная площадь земельного участка для 10-эт. дома  S K=6600х0,92=6072 м2.		Таким образом рассчитываем площади земельных участков для всех существующих и проектируемых  жилых домов, расположенных на данной территории.

Результаты расчета сведены в таблицу 6.

3.2 Результаты расчетов нормативных размеров земельных участков для кондоминиумов.

Таблица №5

| Адрес объекта | Год постройки | Площадь застройки м2 | Общая площадь жилой части м2 | Удель-ный показа-тель землян-ой доли УЗ.Д. | Нормативная площадь земель-ного участка м2 | Площ. участка согласно данных ФГУП Ростех-инвентаризация м2 | Проектная площадь земель-ных участков Sк М2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Т.Бибиной (Сущ.) |  |
| 1/1 |  |  | 5756,90 | 0,92 | 5205 |  |  |  |
| 1/2 |  |  | 5807,90 | 0,92 | 5345 |  |  |  |
| 9 |  |  | 3971,80 | 0,92 | 3654 |  |  |  |
| Проектируемые жилые дома |  |
| Жилой дом №1 (по эксп.) |  | 1050 | 6600 | 0,92 | 6070 |  | 5930 |  |
| №2 |  | 310 | 2200 | 0,92 | 2020 |  | 2005 |  |
| №3 |  | 1050 | 6600 | 0,92 | 6070 |  | 5954 |  |
| №4 |  | 650 | 4600 | 0,92 | 4230 |  | 4186 |  |
| №5 |  | 1050 | 6600 | 0,92 | 6070 |  | 5925 |  |
| №6 |  | 310 | 2200 | 0,92 | 2020 |  | 1975 |  |
| №7 |  | 1050 | 6600 | 0,92 | 6070 |  | 6054 |  |
| №8 |  | 650 | 4600 | 0,92 | 4230 |  | 4230 |  |
| №9 |  | 650 | 4500 | 0,92 | 4140 |  | 3953 |  |
| №10 |  | 650 | 4500 | 0,92 | 4140 |  | 4140 |  |
| №11 |  | 650 | 4600 | 0,92 | 4230 |  | 4159 |  |
| №12 |  | 1200 | 9000 | 0,92 | 8460 |  | 8097 |  |
| №13 |  | 650 | 4500 | 0,92 | 4140 |  | 4092 |  |
| №14 |  | 650 | 4600 | 0,92 | 4230 |  | 4160 |  |
| №15 |  | 650 | 4600 | 0,92 | 4230 |  | 4022 |  |
| №16 |  | 1200 | 9100 | 0,92 | 8000 |  | 7280 |  |
| №17 |  | 1800 | 12200 | 0,92 | 11224 |  | 10470 |  |
| №18 |  | 1800 | 12200 | 0,92 | 11224 |  | 11182 |  |
| №19 |  | 900 | 6800 | 0,92 | 5980 |  | 5980 |  |
| №20 |  | 450 | 4600 | 0,92 | 4230 |  | 4000 |  |
| №21 |  | 1800 | 12200 | 0,92 | 11224 |  | 11200 |  |
| №22 |  | 650 | 4600 | 0,92 | 4230 |  | 4206 |  |
| №23 |  | 1800 | 12200 | 0,92 | 11224 |  | 9560 |  |
| №24 |  | 900 | 6800 | 0,92 | 5980 |  | 5028 |  |
| №25 |  | 450 | 4600 | 0,92 | 4230 |  | 4230 |  |
| №26 |  | 1800 | 12200 | 0,92 | 11224 |  | 11200 |  |
| №27 |  | 1200 | 9100 | 0,92 | 9108 |  | 9100 |  |

4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица №6

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Современное состояние на 2008г. | Расчетный срок 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 48,40 | 48,40 |
| 1.2 | Жилая зона с предприятиями обслуживания | га | 2,46 | 23,01 |
| 1.3 | Предприятия внемикрорайонного обслуживания | га | 14,97 | 12,47 |
| 1.4 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 30,97 | 12,92 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | Тыс. чел | 0,973 | 9141 |
| 2.2 | Плотность населения | Чел/га | 25 | 397 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 | 15536,6 | 218936,60 |
| 3.2 | Средняя этажность | Эт. | 7,5 | 10 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 15536,6 | 15536,6 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | м2 | 218910 | 203400 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 411 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | - | 868 |
| 4.3 | Аптеки Отделение банка Отделение связи | объект/м2 | - | 1/280 1 1 |
| 4.4 | Предприятия торговли | м2 | - | 2559,48 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания | мест | - | 18 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной Сети всего | км | 2,89 | 9,17 |
| 5.2 | Магистральные улицы Общегородского значения | км | 2,22 | 3,52 |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | км | 0,671 | 5,65 |
| 5.4 | Протяженность линий общественного транспорта | км | - | 3,52 |
| 5.5 | Гаражи и стоянки для хранения авто Постоянного хранения Временного хранения | Маш/мест | - | 2260 292 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | М.куб./час | - | 147,65 |
| 6.2 | Электропотребление | кВт | - | 6340,0 |
| 6.3 | Расход газа | М.куб./час | - | 1028,01 |
| 6.4 | Общее потребление тепла | кВт | - | 35340,50 |
| 6.5 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | - | 2434,05 |

5. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Современное состояние на 2008г. | Расчетный срок 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории всего | га | 48,40 | 48,40 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | га | 17,03 | 32,09 |
|  | Территория жилой застройки | га | 2,46 | 17,78 |
|  | Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного обслуживания |  | - | 1,84 |
|  | ------//------ внемикрорайонного значения |  | 14,57 | 12,47 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования |  | 30,97 | 12,92 |
|  | Улицы, дороги, проезды |  | 0,40 | 3,39 |

Составил                                                                                   В.М. Большаков

6. Приложение

6.1 Исходные данные