Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Саранск»

Место строительства: г.о. Саранск

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

(проект планировки территории, проект межевания территории)

линейного объекта «Газопровод-ввод высокого давления

к экологическому поселку курортного типа «Муравейник»

по адресу: г. Саранск, ул. Фурманова», проходящего

по участку лесного фонда с кадастровым номером 13:23:0000000:2945

в границах городского округа Саранск

Раздел 3 – Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Графическая часть

Раздел 4 – Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Пояснительная записка

Шифр: 24/ 2019-ПП

Саранск 2019

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Саранск»

Место строительства: г.о. Саранск

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

(проект планировки территории, проект межевания территории)

линейного объекта «Газопровод-ввод высокого давления

к экологическому поселку курортного типа «Муравейник»

по адресу: г. Саранск, ул. Фурманова», проходящего

по участку лесного фонда с кадастровым номером 13:23:0000000:2945

в границах городского округа Саранск

Раздел 3 – Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Графическая часть

Раздел 4 – Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Пояснительная записка

Шифр: 24/2019-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2019

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Оглавление

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Графическая часть |  |
| РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |
| 4.1. Общие сведения о проектируемой территории |  |
| 4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Постановление Администрации г.о. Саранск от 08.04.2019 № 664 о подготовке документации по планировке территории |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Техническое задание на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории, включающей проект планировки территории и проект межевания территории |  |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории не приводится:

- обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов в связи с их отсутствием;

- обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в связи с отсутствием таких объектов;

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории объектов, в связи с отсутствием таких объектов;

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, в связи с отсутствием таких объектов;

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | М.А. Асташов |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов | ПП - 1 | 1: 1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории  и отсутствием линейных объектов подлежащих переносу из зоны строительства в составе основной части проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж красных линий;

- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Установление проектируемых красных линий не требуется в связи с тем, что трасса проектируемого газопровода проходит по землям лесного фонда.

РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема расположения элементов планировочной структуры | ПП - 2 | 1: 50000 |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | ПП - 3 | 1: 1000 |
| 3. | Схема конструктивных и планировочных решений; | ПП - 4 | 1: 1000 |
| 4. | Результаты инженерных изысканий (приложение) | ПП - 5 | 1: 1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;

- схема вертикальной планировки,  инженерной подготовки и инженерной зашиты территории;

- схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);

- схема границ территорий объектов культурного наследия.

РАЗДЕЛ 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж межевания территории | ПМ- 1 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания  территории

1. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории | ПМ-2 | 1: 1000 |
| 2. | Чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов | ПМ-3 | 1: 1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия.

ПРОЕКТ Планировки ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4. Материалы по обоснованию

проекта планировки территории

Пояснительная записка

4.1. Общие сведения о проектируемой территории

Проектируемый линейный объект «Газопровод-ввод высокого давления к экологическому поселку курортного типа «Муравейник» расположен в западной части г.о. Саранск, по ул. Фурманова на территории Саранского участкового лесничества. Проектируемая территория, относится	к защитным лесам, категории защитных лесов –	 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, лесопарковые зоны. В соответствии с климатическим районированием район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка строительства относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Проектируемая территория по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные эллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек. Проектируемая территория подвержена воздействию опасных геологических процессов, среди которых наибольшее распространение имеют овражно-балочная эрозия, оползнеобразование.

Рельеф основной части ровный, спокойный. Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается. Падение уклона поверхности рельефа направлено в сторону водоемов и водотоков.

Зоны с особыми условиями использования территории,

планировочные ограничения

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории, археологии и культуры.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

Расчет ширины охранных зон инженерных коммуникаций производился в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) не приводится в связи с отсутствием на проектируемой территории таких объектов.

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого

размещения линейных объектов

Проектируемый линейный объект «Газопровод-ввод высокого давления   к экологическому поселку курортного типа «Муравейник» по адресу:                         г. Саранск, ул. Фурманова» является газопроводом высокого давления (рабочее давление 0,6 мПа).

Размещение проектируемого линейного объекта обусловлено необходимостью обеспечения газоснабжением проектируемой малоэтажной жилой застройки.

Проектом планировки определены границы зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта – газопровода высокого давления, в которой будут формироваться земельные участки постоянной и временной полосы отвода.

Ширина полосы земли проектируемого газопровода, отводимой во временное краткосрочное пользование на период строительства подземного газопровода, определена с учётом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы газопровода и равна –  7,0 м.

На основании п.7  постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» вдоль трассы подземного газопровода из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода устанавливаются охранные зоны - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.