Открытое акционерное общество

«САРАНСКИЙ  ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО

Заказчик: ОАО «Саранский ДСК»

Место строительства: г. Саранск, РМ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

по ул. Солнечная (6 «Б» микрорайон северо-западной части г.Саранска), включая проект межевания

(Корректировка проекта)

Часть 1

Пояснительная записка

Шифр: 40.09-ППТ

г. Саранск 2011г.

Открытое акционерное общество

«САРАНСКИЙ  ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО

Заказчик: ОАО «Саранский ДСК»

Место строительства: г. Саранск, РМ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

по ул. Солнечная (6 «Б» микрорайон северо-западной части г.Саранска), включая проект межевания

(Корректировка проекта)

Часть 1

Пояснительная записка

Шифр: 40.09-ППТ

Генеральный директор                                                    А.В. Литюшкин

Начальник проектно-сметного бюро                             В.М. Большаков

Главный инженер проекта                                              М.Г. Багдоян

г. Саранск 2011 г.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный инженер проекта                                                          М.Г. Багдоян

Свидетельство

СРО-П-014-05082009-13-0013

серия АА № 000023

ОАО «Саранский ДСК» Проектно-сметное бюро 2010г.

Права ОАО «Саранский ДСК» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработок, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия  ОАО «Саранский ДСК».

Содержание

1. Общая часть  ……………………………………………………………5

1.1 Состав проекта………………………………………………………….5

2. Пояснительная записка………………………………………………..6

2.1 Введение…………………………………………………………………6

2.2 Природно-климатические условия…………………………………….6

2.3 Существующее использование территории……………………………7

2.3.1 Положение проектируемой территории в структуре           г.Саранска……………………………………………………………………………7

2.3.2 Использование территории………………………………………7

2.3.3 Показатели по существующим зданиям…………………………8

2.4 Обоснование проекта планировки территории………………………..8

2.4.1 Расчет плотности населения микрорайона………………………9

2.4.2 Расчет перспективной застройки…………………………………9

2.4.3 Расчет потребности в ДДУ и общеобразовательных школах…..10

2.5 Учреждения и предприятия обслуживания……………………………10

2.5.1 Предприятия торговли…………………………………………….…11

2.5.2 Предприятия общественного питания………………………………11

2.5.3 Предприятия бытового обслуживания………………………………11

2.6 Озеленение……………………………………………………………….12

2.7 Улично-дорожная сеть…………………………………………………..12

2.8 Очистка территории от мусора……………………………………….14

2.9 Охрана окружающей среды……………………………………………15

2.10. Инженерно-технические мероприятия ГО и обеспечению пожарной безопасности………………………………………………………………………18

2.11 Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения…………………………………………………………………………18

2.12 Инженерные сети и сооружения……………………………………19

3 Межевание территории…………………………………………………19

3.1 Определение площадей земельных участков………………………..19

3.2 Результаты расчетов нормативных размеров земельных участков для кондоминиумов…………………………………………………………………..20

4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки..22

5. Приложения……………………………………………………………….24

5.1 Исходные данные (Архивный экземпляр)……………………………..24

- Общая часть

1.1 Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 40.07-ПЗ-01 | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 40.07-ППТ-01 | Часть 2. Графическая часть: Общие данные Схема размещения проектируемой территории в структуре г.Саранска Схема современного использования территории М 1:1000 Схема красных линий М 1:1000 Разбивочный чертеж красных линий М1:1000 Схема организации транспорта и улично-дорожной сети М 1:1000 Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:1000 Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М1:1000 Схема межевания территории М1:1000 | Лист 1 Лист 2 Лист 3 Лист 4 Лист 5 Лист 6 Лист 7 Лист 8 Лист 9 |

- Пояснительная записка

2.1 Введение

Проект планировки территории по ул. Солнечная (6 «Б» микрорайон северо-западной части г.Саранска), включая проект межевания, разработан в целях установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства новых  объектов и реконструкции существующих зданий.

При разработке проекта использованы требования, изложенные в Градостроительном Кодексе Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г. №150)., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск».

В основу графической части положен картографический материал МУ «Градостроительство» М1:1000.

  - Природно-климатические условия.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону II  климатического района. Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С.

Нормативное значение веса снегового покрова – 180 кг/м2.

Нормативное  значение ветрового давления  –    30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м.

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период.

Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек зимой до 4,4 м/сек летом.

2.3 Существующее использование территории

2.3.1  Положение проектируемой территории в структуре г.Саранска.

Рассматриваемая территория расположена в северо-западной части                       г. Саранска,  ограничена улицами: Солнечная, Веселовского, Пушкина и Лямбирским шоссе.

На территории располагаются   жилые здания 5-9-10 эт, металлические гаражи, тепловой пункт, трансформаторные подстанции.

2.3.2  Использование территории.

Общая площадь территории в красных линиях составляет 18,23га., которые по своему использованию распределены следующим образом:

Существующий баланс территории

Таблица №1

| Элементы территории | Площадь |
| --- | --- |
|  | га | м2/чел. |
| Жилая (жилые дома, проезды, тротуары, хозяйственные площадки, озелененные участки) с учреждениями и предприятиями обслуживания (с численностью населения 4229 чел.) Строящаяся жилая застройка | 7,40 1,94 | 17,50 4,58 |
| Частные металлические гаражи | 0,24 | 0,56 |
| Зеленые насаждения общего пользования: | 8,65 | 17,85 |
| Всего: | 18,23 | 28,81 |

2.3.2 Показатели по существующим зданиям

Таблица №2

Жилая застройка

| Адрес объекта | Год постройки | Площадь застройки | Общая площадь м2 | Этажность | Кол-во квартир | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилая часть | Встроенно-пристроенные помещения |  |  |  |
| существующие жилые здания |
| 13 | 1991 | 3938,2 | 5790,9 | - | 9 | 108 |  |
| 15 | 1993 | 656,1 | 3886,2 | - | 9 | 72 |  |
| 19 | 1995 | 4991,5 | 5958,9 | - | 9 | 106 |  |
| 3А | 2005 | 1328,3 | 9029,25 | - | 9 | 153 |  |
| ЗБ | 2005 | 609,35 | 4502,70 | - | 10 | 70 |  |
| 3В | 2005 | 609,35 | 4502,70 | - | 10 | 70 |  |
| 3Г | 2008 | 1040,00 | 7615,90 | - | 10 | 140 |  |
| 4А | 2009 | 572,80 | 3290,60 |  | 10 | 60 |  |
| 3Д | 2009 | 572,80 | 3290,60 | - | 10 | 60 |  |
| 1В | 2007 | 6465,09 | 3069,02 | 74,91 | 9 | 153 |  |
| 5 | 1997 | 329,6 | 2018,6 | - | 9 | 36 |  |
| 11 | 1996 | 1245,6 | 3908,7 | - | 5 | 62 |  |
| 3 | 1996 | 850,0 | 4200,0 |  | 5 | 60 |  |

2.4  Обоснование проекта планировки территории.

Общая площадь проектируемой территории равна 18,23 га.

Площадь территории, определенной под жилую застройку – 18,23 га., в том числе территория предприятий микрорайонного обслуживания – 4,27га.

Расчетная территория жилого микрорайона 18,23 га – 4,27га = 13,96 га.

Существующая численность – 4229 чел.

Существующий жилищный фонд (общая площадь квартир) жилого микрорайона- 85853,9 м2.

Существующая жилищная обеспеченность – 85853,9 м2 : 4229чел. = 20,3 м2.

Существующая средняя этажность жилого фонда: 9,5

Существующая плотность населения:

4229 чел./18,23га= 232 чел/га.

2.4.1 Расчетная плотность

Нормативную плотность населения на данной территории принимаем 500 чел/га. (Согласно «Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск».)

Проектируемая средняя этажность жилого фонда 10 этажей.

В качестве расчетной жилищной обеспеченности принимаем 20,3 м2/чел. (Согласно «Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск».)  Общая площадь жилой зоны –  13,96 га

13,96 га х 500 чел/га = 6980 чел.

2.4.2 Расчет перспективной застройки

На свободных территориях от застройки предлагается строительство 10-ти этажных крупно-панельных жилых домов общей площадью 7875 м2, численностью населения 438 человек, магазинов и предприятий обслуживания, детского сада.

Максимальное количество жителей будет равно:

4229чел. + 438чел. = 4667 человек.

Расчетная территория – 13,96га.

2.4.3 Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах

Потребность в детских дошкольных учреждениях (ДДУ):

4667 чел.* 45 мест = 210 мест

(45 мест - см. таблица№21 «местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск).

Размер земельного участка ДДУ:

210мест * 35 м2= 7350 м2

Проектом предусмотрено строительство двух детских садов вместимостью 280 и 190 мест.

Потребность  в общеобразовательных школах:

4667 чел.* 95 мест = 443 места

(95 мест - см. таблица№21 «местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск).

Проектом предусмотрено строительство общеобразовательной школы вместимостью 990 мест.

2.5 Учреждения и предприятия обслуживания

Расчёт потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен по «Местным нормам градостроительного проектирования г.о.Саранска» (таблица №21).

Культурно-бытовые учреждения жилого микрорайона имеют двухступенчатую систему обслуживания.

Первая ступень состоит из учреждений повседневного пользования с радиусом обслуживания 300-500-750 м. К ним относятся: детские ясли и сады, школы, продовольственные и первой необходимости промтоварные магазины, столовые, кафе, аптеки, ателье бытового обслуживания (ремонтные мастерские, приёмные пункты).

Вторая ступень состоит из частичных учреждений периодического посещения. К ним относятся: торговые центры, учреждения связи и т.д.

2.5.1 Предприятия торговли

4667чел х 280м2  = 1306,76 м2

В том числе продовольственные магазины:

4667чел х 100м2  = 466,70 м2

Непродовольственные:

4667чел х 180м2  = 840,06 м2

Предприятия торговли размещаются в первых этажах жилых зданий,  пристроенные к жилым зданиям, а также отдельно стоящие.

2.5.2 Предприятия общественного питания

4667чел х 40м2  = 186,68 м2

2.5.3 Предприятия бытового обслуживания

Из расчета 2 рабочих мест на 1000 жителей

4667чел х 2места  = 9 рабочих мест.

Аптечный пункт – 1 объект на жилую группу.

Отделение банка  – 1 объект на жилую группу.

Отделение связи  – 1 объект на жилую группу.

2.6 Озеленение

Система озеленения территории включает: насаждения общего пользования – зеленые насаждения жилых дворов, участки детских дошкольных учреждений;

- специального назначения – на улицах вдоль дорог.

К спортивным сооружениям общего пользования относятся спортивные площадки и комплексы, предусмотренные на внутридворовых пространствах.

2.7 Улично-дорожная сеть

Рассматриваемая территория в настоящее время обслуживается улицей  общегородского значения – Лямбирским шоссе, местного -  ул.Солнечная.

По этим улицам обеспечивается подъезд грузового, коммунального и легкового транспорта к жилым и общественным зданиям. Проектируются остановочные пункты.  Пешеходная связь осуществляется  по тротуарам жилых улиц и внутриквартальных проездов, пешеходным дорожкам к остановкам общественного транспорта и объектам культурно-бытового обслуживания.

Благоустройство территории дворовых частей жилых домов выполняется в соответствии с действующими нормами СниП 2.07.01-89* и «Местых нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранска» от количества жителей дома. На плане красных линий показано расположение спортивных площадок, площадок для временной парковки автотранспорта.

Расчет потребного количества транспортных средств на территории и в пределах селитебной территории г. Саранска.

Таблица 3

| Транспортные средства | Уровень автомобилизации, шт. на 1000 жиг. | Количество транспортных средств, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь 4667 чел. | Расчетный срок 4667 чел. |
| 1 . Легковые автомобили | 160 | 319 | 993 | 1980 |
| В т.ч. принадлежащие: |  |  |  |  |
| гражданам | 155 | 312 | 962 | 1936 |
| ведомственные | 2 | 3 | 12 | 18 |
| такси | 3 | 4 | 18 | 25 |

Количество машиномест в гаражах и открытых автостоянках постоянного хранения для территории и в пределах селитебной территории города:

1 очередь:

993 шт. х 0,75 = 745 м/мест

Расчетный срок:

1980шт. х 0.75 = 1485м/мест

где: 0,75 коэффициент, учитывающий положение СНиП 2.07.01-89* в том, что на селитебных территориях и прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 75% расчетного числа индивидуальных автомобилей.

Количество машиномест на автостоянках для временного хранения личных автомобилей по территории:

(0,8 м /чел х 6207 чел) : 25 м2 = 198 м/мест

где: 0,8 м2/чел - удельный размер площадок для стоянок автомашин;

25 м2 - площадь стоянки на 1 м/место.

2.8 Очистка территории от мусора

Проектом предусмотрена планово-регулярная очистка территории от твердых бытовых отходов (ТБО) и смёта с убираемой территории. Источником образования отходов является жизнедеятельность жильцов и уборка территории (твердого покрытия проездов) жилого микрорайона.

Предусматривается контейнерная система сбора мусора. Для сбора и временного хранения ТБО и смёта предусматриваются бетонные площадки для размещения металлических контейнеров с отходами. По мере накопления отходы должны вывозится на городской полигон.

Расчет нормы образования ТБО и смета производится по формуле:

Отбо= 4667чел.х 0,95м3 х 0,25т/м3= 1474,16т.

Осмета= (243700м2х0,4м2).х 0,005т/м3 х 0,25т/м3= 108,65 т.

Оо= 108,65+1474,16=1582,81т.

Где: 6207 чел. – расчетная численность населения жилого микрорайона;

0,95 м3 – норма образования ТБО на одного жителя для г. Саранска;

0,25 т/м3 – удельный вес неуплотненных ТБО и смета;

Емкость контейнера 0,8м3, при плотности отходов 0,25т/м3 вместимость 0,2т. Периодичность вывоза ежедневная, кроме выходных

365дней-110 дней = 255 дней.

Временное накопление в день:

для микрорайона

1582,81т : 255 дней = 6,2т. в день

Количество контейнеров для квартала 6,2т. : 0,2т.= 31 штук

(Площадь убираемого твердого покрытия взята в размере 0,4м2 от жилой площади территории). Соответствие емкости контейнеров количеству накапливающегося мусора определяется в процессе эксплуатации.

2.9 Охрана окружающей среды

Характеристика источника загрязнения атмосферы

Источниками выбросов на данной территории загрязняющих веществ в атмосферу являются:

Стоянки  автомобилей. Машины на стоянке находятся с выключенным двигателем. При въезде  и выезде автомобилей  со стоянки  работают двигатели.

В результате работы двигателей внутреннего сгорания выбрасываются следующие вещества: диоксид азота; оксид азота; оксид углерода; диоксид серы; углеводороды (бензин нефтяной).

Санитарно-защитная зона (СЗЗ)

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» таблица 4.4.1. «Расстояние от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки» санитарно-защитная зона составляет 10 м от места стоянки до фасада жилого дома.

Охрана водного бассейна.

Раздел «Охрана водного бассейна» оценивает эффективность мероприятий, обеспечивающих при эксплуатации проектируемых жилых домов защиту поверхностных и подземных водоемов от загрязнений.

Настоящий раздел выполнен с учетом требований:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация»

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений» и СНиП 1.02.01-85 «Охрана водных ресурсов»

Внутриплощадочные сети хозяйственно - питьевого, противопожарного водопровода запроектированы для обеспечения водой хозяйственно - питьевых и противопожарных нужд всех жилых домов и общественных зданий. Подключение водопровода предусматривается от существующих сетей.

Нормы водопотребления определены в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Канализация бытовая.

Бытовая канализация служит для отвода бытовых стоков от проектируемых жилых домов и общественных зданий. Подключение предусматривается к существующим сетям микрорайона.

Расчетные расходы бытовых сточных вод определены в соответствии с принятыми нормами водопотребления.

Вопросы очистки бытовых сточных вод перед сбросом их в водоем решены городской системой канализации.

Отвод дождевых и талых вод с площадок  проектируемых жилых домов  предусматривается естественный, организованный на прилегающую территорию.

Охрана почвы.

Основным мероприятием по охране почвы является восстановление (рекультивация) земельного участка под строительство жилого дома и инженерных  коммуникаций.

Перед началом строительства объекта растительный слой снимается на глубину 0,3 м, вывозится и складируется для хранения с последующим использованием его для озеленения территории.

Для предотвращения загрязнения почвы и санитарной защиты территории проектом предусматривается:

1. уборка территории, дорог, тротуаров, площадок и газонов от мусора в контейнеры  с последующим вывозом на свалку.

2. сбор бытового мусора специализированными автомобилями с вывозом на свалку.

Сведения об отходах приведены в п.2.8.

С целью защиты почвы и подземных вод от загрязнения сточными водами проектом  предусматриваются мероприятия по защите подземных трубопроводов водопровода  и канализации от случайных утечек.

Стальные трубопроводы, прокладываемые в непроходном канале ТС, покрываются  изоляцией для предотвращения конденсации влаги на поверхности труб и  замерзания воды в трубах.

Во избежание промерзания трубопроводов и повреждений их наземным транспортом, подземные сети прокладываются ниже расчетной глубины промерзания, согласно требованиям действующих строительных норм и правил.

Вывод: сведения, перечисленные в вышеизложенных пунктах, позволяют сделать вывод об экологической безопасности проектируемых объектах.

На период строительства на строительной площадке  для сбора металлома устанавливаются контейнеры,  куда собираются остатки электродов и срезаемые монтажные  петли и сдаются во вторчермет.

2.10. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности на территории проведены следующие мероприятия:

Для проездов к жилым и общественным зданиям пожарных машин предусмотрены проезды шириной 5,5 м. и  зеленые полосы шириной 6м.;

Наименьшие расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени их огнестойкости приняты по СНиП 2.07.01-89*.

2.11 Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Зона для размещения кресла-коляски должна иметь ширину не менее 0,9м и длину не менее 1,5м. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров: поперечный – 1%, продольный – 5%. В случаях, когда невозможно обеспечить данные уклоны из-за рельефа допускается увеличивать уклон до 10% на пути не более 12м пути.

В местах пересечения пешеходных путей с проездами высота тротуара должна быть не менее 25мм и не превышать 40мм.

Поверхности покрытий пешеходных путей должны быть твердыми, прочными и не допускать скольжения. На открытых автостоянках выделено 10% мест для автомобилей инвалидов. Места для стоянки личных авто инвалидов выделены разметкой и обозначены условными символами.

В местах перепада уровней более 40мм предусмотрены пандусы. По обеим сторонам пандуса предусматривается ограждение с двойным поручнем на высоте  0,7м 0,9м.  Пандусы предусмотрены и у входных групп в жилые дома и предприятия обслуживания. В тамбурах жилых домов установлены подъемные платформы для инвалидов ППО 2008.00.00.000Д.

2.12 Инженерные сети и сооружения

Проектируемые жилые здания оборудуются центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, прифундаментным дренажем, газоснабжением, электроснабжением, телефоном.

Проектирование подводящих сетей к жилым домам осуществляется на основании технических условий, выданных эксплуатирующими организациями. Необходимо предусмотреть реконструкцию существующих инженерных сетей.

3. Межевание территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки территории и содержит в своем составе графический материал. Графический материал включает в себя план межевания территории в масштабе 1:1000.

Баланс территории проектируемого микрорайона необходимо произвести после утверждения форм собственности.

3.1 Определение площадей земельных участков.

Определение нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах и восстановление их границ проводится с целью  формирования кондоминиума как …..иного обособленного комплекса недвижимого имущества (в том числе его развития); установление земельной доли в общей собственности, приходящегося на каждого домовладельца в кондоминиуме исходя из площади помещений, находящихся в его собственности; эффективного использования земель городских и сельских поселений и повышения уровня их благоустройства; налогообложения; учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в кондоминиумах.

Для определения величины минимально-необходимых нормативных земельных участков, бесплатно передаваемых в общую долевую собственность жильцов существующих домов принят принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного градостроительства, с учетом п. 3.8. СП 30-101-98, если фактический размер земельного участка меньше нормативного, размер земельной доли определяется по факту.

Удельный показатель земельной доли (УЗ.Д.) принимается по 
СП 30-101-98 «Методические указания…» по табл. Приложения А, с нормой расчетной жилищной обеспеченности по СНиП 2.07.01-89*, равной 18м2/чел. общей площади.

Удельный показатель земельной доли – это площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1м2 общей площади жилых помещений.

а) Жилой дом № 13 по ул. Солнечная

Общая площадь жилых помещений 5790,90м2.

Нормативная площадь земельного участка для 9 эт. дома  S K=4922,27 м2.		Таким образом рассчитываем площади земельных участков для всех существующих жилых домов, расположенных на данной территории.

Результаты расчета сведены в таблицу. СМ графическую часть: Схема межевания территории.

4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица №4

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Современное состояние на 2009г. | Расчетный срок 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 18,23 | 18,23 |
| 1.2 | Жилая зона с предприятиями обслуживания | га | 13,96 | 13,96 |
| 1.3 | Предприятия внемикрорайонного обслуживания | га | - | 4,27 |
| 1.4 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 8,65 | 8,65 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | Тыс. чел | 4229 | 4667 |
| 2.2 | Плотность населения | Чел/га | 232 | 256 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 | 85853,9 | 93728,9 |
| 3.2 | Средняя этажность | Эт. | 9,1 | 9,8 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 85853,9 | 93728,9 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | м2 | 7875 | 7875 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 210 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | - | 443 |
| 4.3 | Аптеки Отделение банка Отделение связи | объект/м2 | - | 1/280 1 1 |
| 4.4 | Предприятия торговли | м2 | - | 1306,76 |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания | мест | - | 9 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной Сети всего | км | 0,96 | 9,17 |
| 5.2 | Магистральные улицы Общегородского значения | км | 2,22 | 3,52 |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | км | 0,671 | 5,65 |
| 5.4 | Протяженность линий общественного транспорта | км | - | 3,52 |
| 5.5 | Гаражи и стоянки для хранения авто Постоянного хранения Временного хранения | Маш/мест | - | 1485 198 |

Составил                                                                                   В.М. Большаков