Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории | 6 |
| 2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов | 7 |
| 3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 7 |
| 4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов | 8 |
| 5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории | 8 |
| 6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории | 8 |
| 7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) | 9 |
| 8. Схема границ территорий объектов культурного наследия | 9 |
| Приложения: |  |
| Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории |  |
| Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории |  |
| Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории: |  |
| - Задание на подготовку документации по планировке территории |  |
| - Письмо Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ |  |
| - Письмо Республиканской ветеринарной службы РМ |  |
| - Письмо КУ г.о. «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» |  |
| - Письмо Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ |  |
| - Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;

Участок производства работ расположен в  Республике Мордовия, юго-западной части г. Саранск.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Проектируемая территория по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные эллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Рельеф основной части ровный, спокойный. Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается. Падение уклона поверхности рельефа направлено в сторону водотоков.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;

При определении границ зон планируемого размещения линейных объектов, наряду с факторами, выявленными в результате анализа состояния и использования территории в период подготовки проекта планировки, учитывались: границы территориальных зон, определённые Правилами землепользования и застройки; разрешённые параметры объектов капитального строительства; границы земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости.

Таблица 2.1. Расчет полосы отвода для строительства проектируемой напорной сети канализации

| № п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материал труб | ПЭ |
| 2 | Наружный диаметр, Дн, мм | 110 |
| 3 | Способ укладки труб | В две нитки |
| 4 | Способ соединения труб | Сварка |
| 5 | Ширина траншеи по дну, bд, м | 1,625 |
| 6 | Глубина траншеи (осредненная), h, м | 2,0 |
| 7 | Ширина свободной зоны бермы, bб =0.2mh ≥1.0, м | 1,0 |
| 9 | Ширина защитной зоны участка сборки труб в плети, bэс, м | 1,0 |
| 10 | Ширина защитной зоны работы крана, bз.кр, м | 1,0 |
| 11 | Ширина полосы движения транспортных средств, bтр, м | 2,5 |
| 12 | Ширина защитной зоны движения транспортных средств, bз.тр, м | 1,0 |
| 13 | Ширина зоны отвала грунта в основании, b0, м | 2,8 |
| 14 | Ширина зоны перемещений бульдозера при обратной засыпке, bп, м | 3,5 |
| 15 | Ширина полосы отвода В= bд + 2bб + Дн + bэс + b з.кр +bтр +bз.тр +b0 + bп = 1,6+2х1+0,16+1+0,5+2,5+0,5+2,8+3,5 | 16,0 |
|  | Площадь временного землеотвода, га | 10,9 |

Ширина полосы отвода для строительства проектируемой самотечной сети канализации в соответствии с СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов» устанавливается равной 28 м.

Из-за плотности сложившейся застройки полоса отвода земель во временное пользование на период строительства сети канализации выделяется шириной 8,0 - 16,0 м.

В постоянное пользование выделяются земельные участки для размещения колодцев размером 3×3 м.

Охранная зона проектируемых канализационных сетей устанавливается вдоль трассы их прокладки от оси трубопровода в каждую сторону в виде земельных участков шириной:

- для напорной канализации - 5 м;

- для самотечной канализации - 3 м.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;

При определении границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов наряду с факторами, выявленными в результате анализа состояния и использования территории в период подготовки проекта планировки, учитывались: границы зон планируемого размещения линейного объекта автомобильной дороги; границы территориальных зон, определённые Правилами землепользования и застройки; разрешённые параметры объектов капитального строительства; границы земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

В составе планируемого линейного объекта: «Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток №2 коллектора №2»  предусматривается размещение объектов капитального строительства -  модульная КНС производительностью 25-30 м3/час в районе «Чистые пруды».

Размер санитарно-защитной зоны для проектируемой КНС устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" равной 20 м.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;

Автодорогу пересекают подземные и надземные коммуникации. Подземные: газопровод, водопровод, дренаж, ливневая канализация, теплотрасса, кабель связи, кабели электроснабжения. Надземные коммуникации: ЛЭП 0,4 кВ.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;

Планируемый линейный объект по всей трассе прохождения не пересекает объекты, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Планируемый линейный объект по всей трассе прохождения не пересекает водные объекты.

8. Схема границ территорий объектов культурного наследия

Схема границ территорий объектов культурного наследия не разрабатывалась т.к. согласно письму Министерства культуры и национальной политики Республики Мордовия, на участке работ предназначенный под строительство линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.