СОДЕРЖАНИЕ

|  | Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Общие положения | 5 |
| 1.2. | Характеристика земельных участков, зарегистрированных в едином государственном реестре недвижимости | 5 |
| 1.3 | Перечень координат границы территории проекта межевания | 13 |
|  | Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
| 2.1. | Формирование проектных границ земельных участков | 16 |
| 2.2. | Обоснование принятых решений | 20 |
| 2.3. | Основные технико-экономические показатели проекта межевания | 24 |

Приложение 1. Графические материалы

Приложение 2. Выписки из ЕГРН (электронный вид)

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

1.1. Общие положения

Проект межевания выполнен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также в целях обоснования необходимых условий предоставления земельных участков, с указанием установленных ограничений и обременении использования участков, в том числе установления зон действия публичных сервитутов, иных обременении, установления условий неделимости земельного участка.

1.2. Характеристика земельных участков, зарегистрированных в едином государственном реестре недвижимости

Таблица №1

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:0000000:2945 | Республика Мордовия, Рузаевский район, Лямбирский район, г. Саранск, Пригородное лесничество Саранского лесхоза | Лесной участок, целевое назначение лесов - леса I группы | 27214190 | Собственность | Российская Федерация |
| 2 | 13:23:0000000:3358 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 6937 | Постоянное (бессрочное) пользование | Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
| 3 | 13:23:0904217:24 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Мичурина, дом 22 "а" | Для размещения объекта торговли - магазина | 625 | Собственность | Ильин Алексей Евгеньевич |
| 4 | 13:23:0904217:375 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Мичурина | Для размещения автомобильной дороги | 5592 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 5 | 13:23:0904217:376 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Тимирязева | Для размещения улиц и дорог | 15684 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 6 | 13:23:0904217:377 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сычкова | Для размещения улиц и дорог | 6120 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 7 | 13:23:0904217:378 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина | Для общего пользования (уличная сеть) | 4837 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 8 | 13:23:0904217:379 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Верещагина | Для размещения улиц и дорог | 4318 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 9 | 13:23:0904217:380 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова | Для размещения улиц и дорог | 7830 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 10 | 13:23:0904217:397 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина | Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 372 | Сведения отсутствуют |
| 11 | 13:23:0904217:2016 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск, квартал, ограниченный ул. Гагарина, Республиканская, Филатова, Мичурина | для размещения трубопровода "Внеплощадочные сети канализации в квартале, ограниченном ул. Гагарина, Республиканская, Филатова, Мичурина г.Саранска" | 1304 | Сведения отсутствуют |
| 12 | 13:23:0904217:2702 | Республика Мордовия, городской округ Саранск, г. Саранск, ул. Гагарина, участок №92 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 10115 | Собственность | Городской округ Саранск |
|  |  |  |  |  | Аренда | Акционерное общество "Мордовская ипотечная корпорация" |
| 13 | 13:23:0904217:2704 | Республика Мордовия, г Саранск | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3883 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 14 | 13:23:0904217:2705 | Республика Мордовия, г Саранск | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 742 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 15 | 13:23:0904217:2706 | Республика Мордовия, г Саранск | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 622 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 16 | 13:23:0904218:620 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина | Для размещения объекта торговли (торгового павильона, не являющегося объектом капитального строительства) | 303 | Сведения отсутствуют |
| 17 | 13:23:0904218:651 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Мичурина | Для размещения автомобильной дороги | 7345 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 18 | 13:23:0904218:656 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Крестьянская | Для размещения улиц и дорог | 11103 | Сведения отсутствуют |
| 19 | 13:23:0904218:658 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Николаева | Для размещения улиц и дорог | 18690 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 20 | 13:23:0904218:659 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина | Для размещения улиц и дорог | 13388 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 21 | 13:23:0904218:661 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова | Для размещения улиц и дорог | 17484 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 22 | 13:23:0904218:1735 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Саранская, дом 59 | Для размещения объекта торговли - магазина | 639 | Собственность | Общество с ограниченной ответственностью "Август-С" |
| 23 | 13:23:0904218:1736 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск, в районе улиц Маринина, Саранская | для размещения объекта энергетики "Кл-6кВ от ТП-720 до ТП-38" | 102 | Сведения отсутствуют |
| 24 | 13:23:0904218:1754 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Саранская, земельный участок № 56 | Для объектов жилой застройки | 438 | Собственность | Ряховский Вадим Александрович |
| 25 | 13:23:0904236:118 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Маринина | Для размещения улиц и дорог | 6799 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 26 | 13:23:0904236:124 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск, по улицам Маринина, Герцена | для размещения объекта энергетики "Кабельная линия - 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Центральная" до РП-6" | 217 | Сведения отсутствуют |
| 27 | 13:23:0904237:128 | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения объекта «Реконструкция автодороги по ул. Ботевградская на участке от ул. Саранская до ул. Васенко» | 4063 | 4063 | Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
| 28 | 13:23:0909111:767 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова | Для размещения улиц и дорог | 334 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 29 | 13:23:0909220:140 | Республика Мордовия, г. Саранск, Лесопарковая зона юго-запада | Для использования в целях размещения производственных сооружений-артезианских скважин | 3647 | Аренда | Акционерное общество "ДАНОН РОССИЯ" |
| 30 | 13:23:0910238:248 | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения объекта «Реконструкция автодороги по ул. Саранская на участке от ул. Красноармейская до ул. Ботевградская (1 очередь строительства: от ул. Красноармейская до ул. Пролетарская)» | 7299 | Постоянное (бессрочное) пользование | Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
| 31 | 13:23:0910238:1263 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения объекта энергетики "Кабельные линии 6 кВ" | 261 | Сведения отсутствуют |
| 32 | 13:23:0910239:5 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, дом 4 | Для размещения здания ресторана | 3585 | Долевая собственность | Сидоров Евгений Николаевич 3/10 |
|  |  |  |  |  |  | Щербаков Анатолий Васильевич 3/10 |
|  |  |  |  |  |  | Николаев Валерий Геннадьевич 2/10 |
|  |  |  |  |  |  | Григорьев Сергей Анатольевич 2/10 |
| 33 | 13:23:0910239:11 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 4 | Для размещения промышленных объектов | 164 | Аренда | Щербаков Анатолий Васильевич |
| 34 | 13:23:0910239:14 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красноармейская, дом 12 | Для размещения лесопарков | 106996 | Собственность | городской округ Саранск |
|  |  |  |  |  | Постоянное (бессрочное) пользование | Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Саранск "Городские парки" |
| 35 | 13:23:0910241:222 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, д. 40 | Для размещения здания дворца спорта (здания Ледового дворца) | 26373 | Собственность | Республика Мордовия |
|  |  |  |  |  | Постоянное (бессрочное) пользование | Государственное автономное учреждение Республики Мордовия "Ледовый дворец" |
| 36 | 13:23:0910241:272 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 22 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 20591 | Собственность | Республика Мордовия |
|  |  |  |  |  | Постоянное (бессрочное) пользование | Государственное автономное учреждение Республики Мордовия "Республиканский спортивно-тренировочный центр "Старт" |
| 37 | 13:23:0910241:276 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, дом 12 | Для объектов общественно-делового значения | 6826 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 38 | 13:23:0910241:277 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Красная, 22 | спорт | 7136 | Собственность | Республика Мордовия |
|  |  |  |  |  | Постоянное (бессрочное) пользование | Государственное автономное учреждение Республики Мордовия "Республиканский спортивно-тренировочный центр "Старт" |
| 39 | 13:23:0911215:128 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова, дом 53 | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | 593 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 40 | 13:23:0911215:272 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Свердлова | Для общего пользования (уличная сеть) | 2447 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 41 | 13:23:0911215:282 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова | Для общего пользования (уличная сеть) | 10961 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 42 | 13:23:0911215:283 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Серадзская | Для общего пользования (уличная сеть) | 1184 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 43 | 13:23:0911215:1831 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения улиц и дорог | 626 | Сведения отсутствуют |
| 44 | 13:23:0911215:1832 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения улиц и дорог | 10335 | Сведения отсутствуют |
| 45 | 13:23:0911216:204 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова | Для размещения трубопровода (внеплощадочной трассы ливневой канализации) | 198 | Сведения отсутствуют |
| 46 | 13:23:0911216:311 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина | Для общего пользования (уличная сеть) | 6015 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 47 | 13:23:0911216:316 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. О. Кошевого | Для общего пользования (уличная сеть) | 2320 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 48 | 13:23:0911216:320 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лазо | Для общего пользования (уличная сеть) | 1375 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 49 | 13:23:0911216:326 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова | Для общего пользования (уличная сеть) | 8396 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 50 | 13:23:0911216:327 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М.Расковой | Для общего пользования (уличная сеть) | 945 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 51 | 13:23:0911216:2111 | Республика Мордовия, городской округ Саранск, г. Саранск, ул. Гагарина, земельный участок 77 | Для многоэтажной застройки | 5033 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 52 | 13:23:0911221:2 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул Энгельса, | Для установки и эксплуатации торгового павильона "Аптека" в комплексе с остановочным павильоном | 130 | Сведения отсутствуют |
| 53 | 13:23:0911221:42 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул Энгельса | Земельные участки (территории) общего пользования | 87 | Сведения отсутствуют |
| 54 | 13:23:0911221:49 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса | Для многоэтажной застройки | 5989 | Сведения отсутствуют |
| 55 | 13:23:0911221:104 | Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт 50 лет Октября | Для размещения кабельной линии электропередачи 6 кВ и устройства энергетики (ТП-422) | 539 | Сведения отсутствуют |
| 56 | 13:23:0911221:148 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса (включая развортное кольцо ул. Энгельса - 50 лет Октября, включая парковки у МУЗ "Городская клиническая больница № 4") | Для размещения улиц и дорог | 21425 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 57 | 13:23:0911221:151 | Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт 50 лет Октября | Для размещения улиц и дорог | 866 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 58 | 13:23:0911221:152 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова ( от ул. Р.Люксембург до ул. Энгельса) | Для размещения улиц и дорог | 11200 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 59 | 13:23:0911221:161 | Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, дом 54, к. 1 | Для размещения многоквартирного дома | 1306 | Сведения отсутствуют |
| 60 | 13:23:0911221:5000 | Республика Мордовия, г. Саранск | для размещения объекта «Строительство городской магистрали от ул. Коваленко до пр-кта 50 лет Октября с мостом через р. Саранка» (II-й этап от кладбища №2 до пр-кта 50 лет Октября)» | 57 | Постоянное (бессрочное) пользование | Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
| 61 | 13:23:0911221:5101 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения многоквартирного дома | 20 | Сведения отсутствуют |
| 62 | 13:23:0911221:5098 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения улиц и дорог | 574 | Сведения отсутствуют |
| 63 | 13:23:0911221:5099 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения улиц и дорог | 20853 | Сведения отсутствуют |
| 64 | 13:23:0911221:5100 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения многоквартирного дома | 1286 | Сведения отсутствуют |
| 65 | ы3:23:0911221:5103 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения улиц и дорог | 6 | Сведения отсутствуют |
| 66 | 13:23:0911221:5104 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения улиц и дорог | 860 | Сведения отсутствуют |
| 67 | 13:23:0911223:28 | Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт 50 лет Октября, дом 41 | Для размещения многоквартирного дома | 3611 | Сведения отсутствуют |
| 68 | 13:23:0911223:70 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса (включая разворотное кольцо ул. Энгельса - 50 лет Октября, включая парковки у МУЗ "Городская клиническая больница № 4") | Для размещения улиц и дорог | 244 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 69 | 13:23:0911223:705 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения многоквартирного дома | 105 | Сведения отсутствуют |
| 70 | 13:23:0911223:706 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения многоквартирного дома | 3506 | Сведения отсутствуют |
| 71 | 13:23:0911223:707 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения улиц и дорог | 173 | Сведения отсутствуют |
| 72 | 13:23:0911223:708 (временный) | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения улиц и дорог | 71 | Сведения отсутствуют |
| 73 | 13:23:0911224:74 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова, уч. 34А | Для размещения административного здания офисного назначения | 3975 | Собственность | Республика Мордовия |
| 74 | 13:23:0911224:118 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова | Для размещения трубопровода (внеплощадочной трассы ливневой канализации) | 426 | Сведения отсутствуют |
| 75 | 13:23:0911224:127 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова | Для размещения трубопроводов(ливневой канализации) | 491 | Сведения отсутствуют |
| 76 | 13:23:0911224:164 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина | Для общего пользования (уличная сеть) | 3088 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 77 | 13:23:0911224:166 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. О. Кошевого | Для размещения улиц и дорог | 3998 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 78 | 13:23:0911224:177 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова | Для общего пользования (уличная сеть) | 2242 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 79 | 13:23:0911216:1523 | Республика Мордовия, город Саранск, улица Гагарина | для размещения трубопровода (внеплощадочной сети канализации) | 32 | Сведения отсутствуют |
| 80 | 13:23:0911224:1723 | Республика Мордовия, г. Саранск, в районе улиц Щорса, Гагарина, Фурманова | Для многоэтажной застройки | 1806 | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №1" |
| 81 | 13:23:0911224:1725 | Республика Мордовия, город Саранск, улица Гагарина | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | 36 | Сведения отсутствуют |
| 82 | 13:23:0911224:1726 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина | Для многоэтажной застройки | 727 | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №1" |
| 83 | 13:23:0911224:1747 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина (в районе пересечения с ул. Фурманова) | Для многоэтажной застройки | 67 | Аренда | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №1" |
| 84 | 13:23:0911226:39 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса (включая разворотное кольцо ул. Энгельса - 50 лет Октября, включая парковки у МУЗ "Городская клиническая больница № 4") | Для размещения улиц и дорог | 7741 | Собственность | Городской округ Саранск |
| 85 | 13:23:0914110:196 | Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ул. Фурманова (на участке от ул. Сурикова до проектируемой окружной автодороги) | Для размещения трубопровода (газопровода) в подземном исполнении | 4502 | Сведения отсутствуют |
| 86 | 13:23:0914110:640 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Фурманова | Земельные участки (территории) общего пользования | 16073 | Собственность | Городской округ Саранск |

1.3 Перечень координат границы территории проекта межевания

Таблица №2

| N | X | Y |
| --- | --- | --- |
| н1 | 391053.98 | 1289659.58 |
| н2 | 391064.01 | 1289362.77 |
| н3 | 391138.03 | 1288191.68 |
| н4 | 390523.35 | 1287852.24 |
| н5 | 390465.20 | 1287830.53 |
| н6 | 390418.14 | 1287845.46 |
| н7 | 390387.02 | 1287898.56 |
| н8 | 390339.14 | 1287870.90 |
| н9 | 390377.39 | 1287804.06 |
| н10 | 390413.48 | 1287783.96 |
| н11 | 390469.35 | 1287772.52 |
| н12 | 390546.05 | 1287795.55 |
| н13 | 390616.24 | 1287834.26 |
| н14 | 391142.36 | 1288130.99 |
| н15 | 391166.81 | 1287785.09 |
| н16 | 391177.93 | 1287551.01 |
| н17 | 391214.59 | 1287367.43 |
| н18 | 391222.79 | 1287258.00 |
| н19 | 391158.84 | 1287064.89 |
| н20 | 391251.21 | 1286768.44 |
| н21 | 391528.49 | 1286536.28 |
| н22 | 391569.32 | 1286430.85 |
| н23 | 391683.58 | 1286420.12 |
| н24 | 391735.28 | 1286420.19 |
| н25 | 391733.39 | 1286482.82 |
| н26 | 391609.03 | 1286483.36 |
| н27 | 391575.27 | 1286570.56 |
| н28 | 391297.56 | 1286802.19 |
| н29 | 391215.94 | 1287068.67 |
| н30 | 391279.03 | 1287258.50 |
| н31 | 391270.59 | 1287372.76 |
| н32 | 391231.84 | 1287558.92 |
| н33 | 391216.94 | 1287783.88 |
| н34 | 391196.40 | 1288154.44 |
| н35 | 391184.26 | 1288381.28 |
| н36 | 391111.25 | 1289634.35 |
| н37 | 391242.84 | 1289643.77 |
| н38 | 391215.94 | 1289904.92 |
| н39 | 391168.84 | 1290413.44 |
| н40 | 391372.44 | 1290438.97 |
| н41 | 391366.33 | 1290539.43 |
| н42 | 391357.26 | 1290636.15 |
| н43 | 391297.01 | 1290960.09 |
| н44 | 391284.09 | 1291062.60 |
| н45 | 391307.43 | 1291292.10 |
| н46 | 391283.84 | 1291305.56 |
| н47 | 391275.75 | 1291461.35 |
| н48 | 391273.01 | 1291603.96 |
| н49 | 391253.15 | 1291674.17 |
| н50 | 391211.82 | 1291755.99 |
| н51 | 391129.63 | 1291910.59 |
| н52 | 391145.98 | 1291945.03 |
| н53 | 391196.68 | 1291978.84 |
| н54 | 391223.29 | 1292027.90 |
| н55 | 391174.06 | 1292054.59 |
| н56 | 391154.07 | 1292017.73 |
| н57 | 391102.03 | 1291983.03 |
| н58 | 391066.96 | 1291909.16 |
| н59 | 391197.28 | 1291661.54 |
| н60 | 391217.16 | 1291595.67 |
| н61 | 391219.76 | 1291460.03 |
| н62 | 391226.99 | 1291273.35 |
| н63 | 391247.82 | 1291261.65 |
| н64 | 391227.85 | 1291061.38 |
| н65 | 391241.73 | 1290951.03 |
| н66 | 391301.75 | 1290628.52 |
| н67 | 391312.73 | 1290487.75 |
| н68 | 391110.47 | 1290463.38 |
| н69 | 391160.18 | 1289899.68 |
| н70 | 391184.46 | 1289668.00 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

2.1. Формирование проектных границ земельных участков

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих земли общего пользования от внутриквартальных территорий.

В качестве общих методических нормативных актов использовано СП 42.13330.2016 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета депутатов г.о. Саранск от 28.10.2008 г. №193 (с изменениями), с учетом Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23.04.2014 г. №333, а также Правил землепользования и застройки городского округа Саранск,  утвержденных решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06.05.2016 г. №516 (с изменениями).

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

-границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путём установления границ территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путём установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам (объектам недвижимости).

Характеристики образуемых земельных участков представлена в Таблице 3.

Проектом предусмотренно изменение границ лесного участка с кадастровым номером 13:23:0000000:2945.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на листах 1-2 графических материалов.

Таблица 3

Перечень и сведения об образуемых земельных участков, в том числе участков территорий общего пользования

| Условный номер образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь образуемого (изменяемого) земельного участка, кв.м. | Из чего образуется ЗУ | Способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :640:ЗУ1 | Земельные участки (территории) общего пользования | 15200 | 13:23:0914110:640 | Раздел |
| :640:ЗУ2 | Земельные участки (территории) общего пользования | 873 |  |  |
| :ЗУ1 (многоконтурный, 59 контуров) | Предоставление коммунальных услуг | 224 | Неразграниченные земли государственной или муниципальной собственности | Образование |
| :2945:ЗУ1 | Лесной участок, целевое назначение лесов - леса I группы | 27214172 | 13:23:0000000:2945 | Раздел |
| :2945:ЗУ2 (многоконтурный, 6 контуров) | Лесной участок, целевое назначение лесов - леса I группы | 18 |  |  |
| :767:ЗУ1 | Для размещения улиц и дорог | 330 | 13:23:0909111:767 | Раздел |
| :767:ЗУ2 (многоконтурный, 2 контура) | Для размещения улиц и дорог | 4 |  |  |
| :326:ЗУ1 (многоконтурный, 4 контура) | Для общего пользования (уличная сеть) | 8311 | 13:23:0911216:326 | Раздел |
| :326:ЗУ2 (многоконтурный, 14 контуров) | Для общего пользования (уличная сеть) | 85 |  |  |
| :320:ЗУ1 | Для общего пользования (уличная сеть) | 1363 | 13:23:0911216:320 | Раздел |
| :320:ЗУ2 (многоконтурный, 3 контура) | Для общего пользования (уличная сеть) | 12 |  |  |
| :375:ЗУ1 | Для размещения автомобильной дороги | 5545 | 13:23:0904217:375 | Раздел |
| :375:ЗУ2 (многоконтурный, 11 контуров) | Для размещения автомобильной дороги | 47 |  |  |
| :651:ЗУ1 | Для размещения автомобильной дороги | 7248 | 13:23:0904218:651 | Раздел |
| :651:ЗУ2 (многоконтурный, 20 контуров) | Для размещения автомобильной дороги | 97 |  |  |
| :659:ЗУ1 (многоконтурный, 2 контура) | Для размещения улиц и дорог | 13324 | 13:23:0904218:659 | Раздел |
| :659:ЗУ2 (многоконтурный, 12 контуров) | Для размещения улиц и дорог | 64 |  |  |
| :128:ЗУ1 | Для размещения объекта «Реконструкция автодороги по ул. Ботевградская на участке от ул. Саранская до ул. Васенко» | 4057 | 13:23:0904237:128 | Раздел |
| :128:ЗУ2 | Для размещения объекта «Реконструкция автодороги по ул. Ботевградская на участке от ул. Саранская до ул. Васенко» | 6 |  |  |
| :248:ЗУ1 | Для размещения объекта «Реконструкция автодороги по ул. Саранская на участке от ул. Красноармейская до ул. Ботевградская (1 очередь строительства: от ул. Красноармейская до ул. Пролетарская)» | 7249 | 13:23:0910238:248 | Раздел |
| :248:ЗУ2 (многоконтурный, 9 контуров) | Для размещения объекта «Реконструкция автодороги по ул. Саранская на участке от ул. Красноармейская до ул. Ботевградская (1 очередь строительства: от ул. Красноармейская до ул. Пролетарская)» | 50 |  |  |
| :14:ЗУ1 | Для размещения лесопарков | 106983 | 13:23:0910239:14 | Раздел |
| :14:ЗУ2 (многоконтурный, 2 контура) | Для размещения лесопарков | 13 |  |  |
| :3358:ЗУ1 (многоконтурный, 2 контура) | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 6931 | 13:23:0000000:3358 | Раздел |
| :3358:ЗУ2 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | 6 |  |  |
| :276:ЗУ1 | Для объектов общественно-делового значения | 6790 | 13:23:0910241:276 | Раздел |
| :276:ЗУ2 (многоконтурный, 7 контуров) | Для объектов общественно-делового значения | 36 |  |  |
| :222:ЗУ1 | Для размещения здания дворца спорта (здания Ледового дворца) | 26367 | 13:23:0910241:222 | Раздел |
| :222:ЗУ2 | Для размещения здания дворца спорта (здания Ледового дворца) | 6 |  |  |
| :277:ЗУ1 | спорт | 7130 | 13:23:0910241:277 | Раздел |
| :277:ЗУ2 | спорт | 6 |  |  |
| :39:ЗУ1 (многоконтурный, 3 контура) | Для размещения улиц и дорог | 7736 | 13:23:0911226:39 | Раздел |
| :39:ЗУ2 (многоконтурный, 2 контура) | Для размещения улиц и дорог | 5 |  |  |
| :49:ЗУ1 | Для многоэтажной застройки | 5983 | 13:23:0911221:49 | Раздел |
| :49:ЗУ2 (многоконтурный, 2 контура) | Для многоэтажной застройки | 6 |  |  |
| :1831:ЗУ1 | Для размещения улиц и дорог | 611 | 13:23:0911215:1831 | Раздел |
| :1831:ЗУ2 (многоконтурный, 3 контура) | Для размещения улиц и дорог | 15 |  |  |
| :1832:ЗУ1 (многоконтурный, 2 контура) | Для размещения улиц и дорог | 10280 | 13:23:0911215:1832 | Раздел |
| :1832:ЗУ2 (многоконтурный, 13 контуров) | Для размещения улиц и дорог | 55 |  |  |
| :5099:ЗУ1 (многоконтурный, 3 контура) | Для размещения улиц и дорог | 20792 | 13:23:0911221:5099 | Раздел |
| :5099:ЗУ2 (многоконтурный, 21 контур) | Для размещения улиц и дорог | 61 |  |  |
| :2:ЗУ1 | Для установки и эксплуатации торгового павильона "Аптека" в комплексе с остановочным павильоном | 127 | 13:23:0911221:2 | Раздел |
| :2:ЗУ2 | Для установки и эксплуатации торгового павильона "Аптека" в комплексе с остановочным павильоном | 3 |  |  |
| :5104:ЗУ1 (многоконтурный, 2 контура) | Для размещения улиц и дорог | 857 | 13:23:0911221:5104 | Раздел |
| :5104:ЗУ2 | Для размещения улиц и дорог | 3 |  |  |
| :177:ЗУ1 | Для общего пользования (уличная сеть) | 2239 | 13:23:0911224:177 | Раздел |
| :177:ЗУ2 | Для общего пользования (уличная сеть) | 3 |  |  |
| :2702:ЗУ1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 10113 | 13:23:0904217:2702 | Раздел |
| :2702:ЗУ2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2 |  |  |
| :2705:ЗУ1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 741 | 13:23:0904217:2705 | Раздел |
| :2705:ЗУ2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1 |  |  |
| :2706:ЗУ1 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 612 | 13:23:0904217:2706 | Раздел |
| :2706:ЗУ2 (многоконтурный, 2 контура) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 10 |  |  |
| :2704:ЗУ1 (многоконтурный, 2 контура) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3881 | 13:23:0904217:2707 | Раздел |
| :2704:ЗУ2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2 |  |  |
| :377:ЗУ1 (многоконтурный, 2 контура) | Для размещения улиц и дорог | 6117 | 13:23:0904217:377 | Раздел |
| :377:ЗУ2 | Для размещения улиц и дорог | 3 |  |  |
| :ЗУ2 | Предоставление коммунальных услуг | 33 | Неразграниченные земли государственной или муниципальной собственности | Образование |

2.2. Обоснование принятых решений

В проект межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток №2 коллектора №2» установлены границы земельных участков объектов коммунального обслуживания.

Проектом предусмотренно образование одного многоконтурного земельного участка  :ЗУ1 (59 контуров) и участка :ЗУ2 неразграниченных земель государственной или муниципальной собственности.  Так же предусмотренно образование 28-ми участков путем раздела земельных участков учтенных в ЕГРН. Сведения об образуемых (изменяемых) земельных участках и их характеристиках представленных в таблице №3.

После образование участков путем раздела, необходимо изменить вид разрешенного использования на «Предоставление коммунальных услуг», перечень участков представлен в таблице 4.

Перед началом работ необходимо установить публичные сервитуты (на период строительства) на 80 земельных участков учтенных в ЕГРН и 36 участков неразграниченных земель государственной или муниципальной собственности. Перчень участков попадающих в границы временной полосы отвода представлен в талице 5.

Решение о выполнении землеустроительных работ с целью постановки земельных участков на государственный кадастровый учет предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в Таблице 6.

Таблица 4

Перечень земельных участков подлежащих изменению вида разрешенного использования после раздела

| Условный номер образуемого земельного участка | Исходный вид разрешенного использования | Планируемый вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| :640:ЗУ2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Предоставление коммунальных услуг |
| :2945:ЗУ2 (многоконтурный, 6 контуров) | Лесной участок, целевое назначение лесов - леса I группы | Предоставление коммунальных услуг |
| :767:ЗУ2 (многоконтурный, 2 контура) | Для размещения улиц и дорог | Предоставление коммунальных услуг |
| :326:ЗУ2 (многоконтурный, 14 контуров) | Для общего пользования (уличная сеть) | Предоставление коммунальных услуг |
| :320:ЗУ2 (многоконтурный, 3 контура) | Для общего пользования (уличная сеть) | Предоставление коммунальных услуг |
| :375:ЗУ2 (многоконтурный, 11 контуров) | Для размещения автомобильной дороги | Предоставление коммунальных услуг |
| :651:ЗУ2 (многоконтурный, 20 контуров) | Для размещения автомобильной дороги | Предоставление коммунальных услуг |
| :659:ЗУ2 (многоконтурный, 12 контуров) | Для размещения улиц и дорог | Предоставление коммунальных услуг |
| :128:ЗУ2 | Для размещения объекта «Реконструкция автодороги по ул. Ботевградская на участке от ул. Саранская до ул. Васенко» | Предоставление коммунальных услуг |
| :248:ЗУ2 (многоконтурный, 9 контуров) | Для размещения объекта «Реконструкция автодороги по ул. Саранская на участке от ул. Красноармейская до ул. Ботевградская (1 очередь строительства: от ул. Красноармейская до ул. Пролетарская)» | Предоставление коммунальных услуг |
| :14:ЗУ2 (многоконтурный, 2 контура) | Для размещения лесопарков | Предоставление коммунальных услуг |
| :3358:ЗУ2 | Для иных видов использования, характерных для населённых пунктов | Предоставление коммунальных услуг |
| :276:ЗУ2 (многоконтурный, 7 контуров) | Для объектов общественно-делового значения | Предоставление коммунальных услуг |
| :222:ЗУ2 | Для размещения здания дворца спорта (здания Ледового дворца) | Предоставление коммунальных услуг |
| :277:ЗУ2 | спорт | Предоставление коммунальных услуг |
| :39:ЗУ2 (многоконтурный, 2 контура) | Для размещения улиц и дорог | Предоставление коммунальных услуг |
| :49:ЗУ2 (многоконтурный, 2 контура) | Для многоэтажной застройки | Предоставление коммунальных услуг |
| :1831:ЗУ2 (многоконтурный, 3 контура) | Для размещения улиц и дорог | Предоставление коммунальных услуг |
| :1832:ЗУ2 (многоконтурный, 13 контуров) | Для размещения улиц и дорог | Предоставление коммунальных услуг |
| :5099:ЗУ2 (многоконтурный, 21 контур) | Для размещения улиц и дорог | Предоставление коммунальных услуг |
| :2:ЗУ2 | Для установки и эксплуатации торгового павильона "Аптека" в комплексе с остановочным павильоном | Предоставление коммунальных услуг |
| :5104:ЗУ2 | Для размещения улиц и дорог | Предоставление коммунальных услуг |
| :177:ЗУ2 | Для общего пользования (уличная сеть) | Предоставление коммунальных услуг |
| :2702:ЗУ2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Предоставление коммунальных услуг |
| :2705:ЗУ2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Предоставление коммунальных услуг |
| :2706:ЗУ2 (многоконтурный, 2 контура) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Предоставление коммунальных услуг |
| :2704:ЗУ2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Предоставление коммунальных услуг |
| :377:ЗУ2 | Для размещения улиц и дорог | Предоставление коммунальных услуг |

Таблица 5

Перечень участков попадающих в границы временного отвода

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:0000000:2945 | 4767 |
| 2 | 13:23:0000000:3358 | 530 |
| 3 | 13:23:0904217:375 | 3474 |
| 4 | 13:23:0904217:376 | 36 |
| 5 | 13:23:0904217:377 | 92 |
| 6 | 13:23:0904217:378 | 151 |
| 7 | 13:23:0904217:379 | 11 |
| 8 | 13:23:0904217:380 | 148 |
| 9 | 13:23:0904217:397 | 9 |
| 10 | 13:23:0904217:2016 | 28 |
| 11 | 13:23:0904217:2702 | 460 |
| 12 | 13:23:0904217:2704 | 562 |
| 13 | 13:23:0904217:2705 | 59 |
| 14 | 13:23:0904217:2706 | 612 |
| 15 | 13:23:0904218:620 | 41 |
| 16 | 13:23:0904218:651 | 6909 |
| 17 | 13:23:0904218:656 | 32 |
| 18 | 13:23:0904218:658 | 97 |
| 19 | 13:23:0904218:659 | 2135 |
| 20 | 13:23:0904218:661 | 313 |
| 21 | 13:23:0904218:1735 | 87 |
| 22 | 13:23:0904218:1736 | 64 |
| 23 | 13:23:0904236:118 | 969 |
| 24 | 13:23:0904236:124 | 8 |
| 25 | 13:23:0904237:128 | 402 |
| 26 | 13:23:0909111:767 | 330 |
| 27 | 13:23:0909220:140 | 27 |
| 28 | 13:23:0910238:248 | 4754 |
| 29 | 13:23:0910238:1263 | 35 |
| 30 | 13:23:0910239:11 | 164 |
| 31 | 13:23:0910239:14 | 2387 |
| 32 | 13:23:0910241:222 | 1358 |
| 33 | 13:23:0910241:272 | 143 |
| 34 | 13:23:0910241:276 | 3925 |
| 35 | 13:23:0910241:277 | 360 |
| 36 | 13:23:0911215:128 | 75 |
| 37 | 13:23:0911215:272 | 133 |
| 38 | 13:23:0911215:283 | 5 |
| 39 | 13:23:0911215:1831 | 566 |
| 40 | 13:23:0911215:1832 | 8713 |
| 41 | 13:23:0911216:204 | 198 |
| 42 | 13:23:0911216:311 | 237 |
| 43 | 13:23:0911216:316 | 163 |
| 44 | 13:23:0911216:320 | 193 |
| 45 | 13:23:0911216:326 | 8006 |
| 46 | 13:23:0911216:327 | 10 |
| 47 | 13:23:0911216:2111 | 154 |
| 48 | 13:23:0911221:2 | 128 |
| 49 | 13:23:0911221:42 | 87 |
| 50 | 13:23:0911221:49 | 721 |
| 51 | 13:23:0911221:104 | 48 |
| 52 | 13:23:0911221:152 | 22 |
| 53 | 13:23:0911221:5000 | 57 |
| 54 | 13:23:0911221:5101 | 20 |
| 55 | 13:23:0911221:5098 | 297 |
| 56 | 13:23:0911221:5099 | 10578 |
| 57 | 13:23:0911221:5100 | 54 |
| 58 | 13:23:0911221:5103 | 3 |
| 59 | 13:23:0911221:5104 | 655 |
| 60 | 13:23:0911223:705 | 48 |
| 61 | 13:23:0911223:706 | 193 |
| 62 | 13:23:0911223:707 | 7 |
| 63 | 13:23:0911224:118 | 415 |
| 64 | 13:23:0911224:127 | 340 |
| 65 | 13:23:0911224:164 | 67 |
| 66 | 13:23:0911224:166 | 95 |
| 67 | 13:23:0911224:177 | 2128 |
| 68 | 13:23:0911216:1523 | 32 |
| 69 | 13:23:0911224:1723 | 185 |
| 70 | 13:23:0911224:1725 | 36 |
| 71 | 13:23:0911224:1726 | 26 |
| 72 | 13:23:0911224:1747 | 16 |
| 73 | 13:23:0911226:39 | 656 |
| 74 | 13:23:0914110:196 | 411 |
| 75 | 13:23:0914110:423 | 2277 |
| 76 | 13:23:0914110:424 | 793 |
| 77 | 13:23:0911215:924 | 8 |
| 78 | 13:23:0910238:867 | 55 |
| 79 | 13:23:0910241:235 | 94 |
| 80 | 13:23:0911216:247 | 73 |
| 81 | Неразграниченные земли государственной или муниципальной собственности | 9368 |
| 82 |  | 9389 |
| 83 |  | 34 |
| 84 |  | 25 |
| 85 |  | 380 |
| 86 |  | 833 |
| 87 |  | 17 |
| 88 |  | 20 |
| 89 |  | 26 |
| 90 |  | 73 |
| 91 |  | 26 |
| 92 |  | 7 |
| 93 |  | 371 |
| 94 |  | 120 |
| 95 |  | 44 |
| 96 |  | 247 |
| 97 |  | 149 |
| 98 |  | 322 |
| 99 |  | 14 |
| 100 |  | 128 |
| 101 |  | 92 |
| 102 |  | 63 |
| 103 |  | 74 |
| 104 |  | 38 |
| 105 |  | 74 |
| 106 |  | 83 |
| 107 |  | 126 |
| 108 |  | 4 |
| 109 |  | 410 |
| 110 |  | 450 |
| 111 |  | 106 |
| 112 |  | 2032 |
| 113 |  | 5386 |
| 114 |  | 75 |
| 115 |  | 2726 |
| 116 |  | 1425 |

2.3. Основные технико-экономические показатели

проекта межевания территории

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 40,6 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | га | 2750,3 |
| 3 | Территории, временного отвода | га | 10,9 |