ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕОГАРАНТ»

Юрид. адрес:                                                                     ИНН1326203054. р/с 40702810600000004215

430007, г.Саранск, ул. Гагарина 99 а ,                            в  " ОАО АКБ "МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК"

Тел. 9176948687                                                              Кор. счет 30101810300000000729.

kadastr13rus@gmail.com                                                    БИК 048952729. ОКПО 09188382

Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 13:23:1202001:1971, расположенного по адресу:

г.о. Саранск, рп. Луховка, ул. Октябрьская, д.5 «а»

Саранск 2019

Заказчик: ООО Группа компаний «Столица Нижний»

Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 13:23:1202001:1971, расположенного по адресу:

г.о. Саранск, рп. Луховка, ул. Октябрьская, д.5 «а»

| Директор |  | Е.И. Будаев |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | К.Ф. Зазулина |

Саранск 2019

Документация по межеванию территории выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | К.Ф. Зазулина |
| --- | --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Общие сведения | 5 |
| --- | --- |
| Нормативная база и исходные данные для разработки проекта межевания | 6 |
| Раздел 1. Материалы по обоснованию проекта межевания . . . . . . . . . . | 8 |
| 1.1. Градостроительная ситуация и современное использование территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 1.2. Проектное предложение по использованию территории. . . . . . . . . . | 8 |
| 1.3. Обоснование принятых решений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.3.1. Планировочное обоснование местоположения границ земельных участков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.4 Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 10 |
| Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Приложение 1. Характеристика ранее образованных (учтенных в ГКН) земельных участков |  |
| Приложение 2. Каталог координат образуемых земельных участков |  |
| Графические материалы |  |
| Проект межевания подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в связи с чем в текстовой части проекта межевания территории не приводится целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (СК-13) приведен в приложении 1. |  |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Чертеж межевания территории | ПМ- 1 | 1: 500 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания  территории

- Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. | ПМ- 2 | 1: 500 |
| 2. | Чертёж границ зон с особыми условиями использования территории | ПМ- 3 | 1: 500 |
| 3 | Схема элемента размещения планировочной структуры | ПМ-4 | 1:10 000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов;

РАЗДЕЛ 1. Основная часть

проекта межевания территории

Общие сведения

Формируемый участок - ЗУ1, расположен в кадастровом квартале 13:23:1202001, находятся  между существующими земельными участками (учтенными в ЕГРН), соединяются поворотными точками со следующими координатами –  см. Приложение №3.

Работа выполнена в соответствии с требованиями, установленными Земельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации и иными действующими нормативными правовыми документами.

Проект межевания территории выполнен в целях установления границ земельного участка для бытового обслуживания.

Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта межевания территории

Работы по разработке проекта межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Федеральные законы: Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Воздушный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации;

- Нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Мордовия, городского округа Саранск:

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, утвержденные Решением совета депутатов г.о. Саранск №223 от 22.03.2019 г.

- Правила землепользования и застройки городского округа Саранск, 13.05.2016 г., утвержденные Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06.05.2016 года №516, с внесенными изменениями Решением совета депутатов г.о. Саранск №170 от 25.05.2018 г., с внесенными изменениями Решением совета депутатов г.о. Саранск №269 от 27.12.2019 г.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Мордовия;

- Генеральный план городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г. о. Саранск от 23.04.2014 г. №333;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

Работа выполнена на основании следующих исходных данных:

- данные ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, картографии»;

Исходные данные включают в себя:

- сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- сведения об изученности объектов территориального планирования (охват их территории материалами изысканий различного масштаба и направленности, наличие архивных, исторических источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке проекта межевания территории в рамках выполнения работ;

- сведения о социальной, транспортной, производственной и инженерной инфраструктурах, строительной базе;

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

- материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала);

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;

- материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций  и атласов геологических выработок;

- материалы государственного кадастра недвижимости ;

- материалы схем генерального плана;

-  материалы правил землепользования и застройки;

- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

- данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

- иную документацию, необходимую для разработки проекта межевания территории.

Раздел 1. Материалы по обоснованию проекта межевания

Разработка проекта межевания осуществляется в целях установления границ земельного участка для бытового обслуживания.

1.1. Градостроительная ситуация

и современное использование территории

Общая  площадь территории рассматриваемой в ходе проектирования составляет – 1455 кв. м.

Территория образуемого участка расположена на территории кадастрового квартала: 13:23:1202001.

Красные линии улиц и проездов назначены проектом межевания территории в соответствии со схемой транспортного обслуживания. Расстояние между красными линиями определены категорией улично-дорожной  сети с учетом существующего положения.

В зоне разработки проекта межевания отсутствуют территории объектов культурного наследия, особо охраняемые природные территории, зоны действия публичных сервитутов.

Ведомость координат границ проектирования

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 388 187,93 | 1 295 665,71 |
| 2 | 388 156,80 | 1 295 691,27 |
| 3 | 388 120,05 | 1 295 646,51 |
| 4 | 388 151,18 | 1 295 620,95 |

1.2. Проектное предложение по использованию территории

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

1.3. Обоснование принятых решений

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий с учетом обеспечения доступа ко всем существующим и образуемым земельным участкам.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих  требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территорий общего пользования, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам;

1.3.1. Планировочное обоснование местоположения

границ земельных участков

При обосновании местоположения границ земельных участков в соответствии с требованием части 4 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ учтены как особенности фактического использования, так и расчетного обоснования размеров земельных участков.

Характеристика образуемых на проектируемой территории земельных участков приведена в таблице 1.

Все формируемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ. Границы установленных земельных участков и зон действия обременений и ограничений их использования отображены на чертежах проекта межевания.

Таблица 1.  Характеристики образуемых земельных участков

| Условный номер образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь образуемого земельного участка кв. м. | Возможный способ образования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бытовое обслуживание | 1455 | перераспределение земельного участка с кадастровым номером 13:23:1202001:1971 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

1.4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2019 г | Состояние на расчетный срок 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га | 0,15 | - |
|  | - территория земельных участков для размещения объектов дорожного сервиса | га | 0,15 | - |
| 3 | Территории, которые после межевания будут относиться к территориям общего пользования | га | 0,1 | - |

Приложение 1.

Характеристика ранее образованных (учтенных в ЕГРН)

земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 13:23:1202001:1971 | Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Октябрьская, дом 5 "а" | Бытовое обслуживание | 1271 |
| 2 | 13:23:1202001:4270 | Республика Мордовия, г.о. Саранск, рп.Луховка, ул.Октябрьская, (в районе жилого дома № 5 по ул.Октябрьская) | Для размещения объектов торговли | 3 056 |
| 3 | 13:23:1202001:1599 | Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Луховка, ул. Октябрьская, дом 7 "а" | Для размещения промышленных объектов | 1 966 |

Приложение 2.

Координаты и номера поворотных точек образуемого земельного участка

| Геоданные :ЗУ1 |
| --- |
| № | Х | Y |
| 1 | 388 126,26 | 1 295 649,27 |
| 2 | 388 154,58 | 1 295 683,12 |
| 3 | 388 180,37 | 1 295 661,52 |
| 4 | 388 150,30 | 1 295 628,38 |