Общество с ограниченной ответственностью

проектный институт

«МОРДОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

Заказчик: ООО СЗ «Саранскстройинвест»

Объект

«Внесение изменений в документацию по планировке    территории, ограниченной ул. Московская,

А.Невского, Старопосадская и правым берегом р.Саранка                  г. Саранска, в части изменения планировки территории и разработке проекта межевания территории земельного участка, расположенного на пересечении улиц Мордовская и Республиканская г. Саранска, предназначенного для размещения группы жилых домов.»

Пояснительная записка

4/2020- ПЗ

Директор								           С.И. Кармаев

Главный архитектор                                                                     Н.Н.Абдуллин

Главный инженер                                                                         А.В.Прохоров

2020

Объект:  «Внесение изменений в документацию по планировке    территории, ограниченной ул. Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом р.Саранка  г. Саранска, в части изменения планировки территории и разработке проекта межевания территории земельного участка, расположенного на пересечении улиц Мордовская и Республиканская г. Саранска, предназначенного для размещения группы жилых домов.»

Проектная  документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартам  и, исходными данными, а также техническими условиями и требованиями выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта.

Главный архитектор                                                             Н.Н.Абдуллин

Свидетельство  СРО-П-014-05082009-13-0001  о допуске к работам по подготовке проектной документации, которая оказывает влияние на безопасность объектов капитального строительства (на основании решения Президиума

саморегулируемой организацией НП «Межрегиональное объединение проектных организаций» 16 января 2015г., Протокол № 01).

Права ООО «МОРДОВГРАЖДАНПРОЕКТ» защищены действующим законодательством Российской Федерации  об авторском праве.

Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение производятся исключительно с согласия ООО «МОРДОВГРАЖДАНПРОЕКТ».

Общество с ограниченной ответственностью

проектный институт «МОРДОВГРАЖДАНПРОЕКТ», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая часть | 6 |
| 1.1. | Состав авторского коллектива | 6 |
| 1.2. | Состав проекта | 6 |
| 2. | Пояснительная записка | 7 |
| 2.1. | Общие положения | 7,8 |
| 2.2. | Природно-климатические условия | 9 |
| 3. | Обоснование планировочной организации территории в соответствии с градостроительным регламентом | 9 |
| 4. | Характеристика территории разработки проекта | 10 |
| 4.1. | Общие положения | 10 |
| 4.1.1. | Результаты инженерных изысканий. | 11 |
| 4.2. | Интенсивность использования территории | 12 |
| 5. | План организации рельефа и красные линии | 13 |
| 6. | Обоснование определения границ зон планировочного размещения объектов капитального строительства. | 13 |
| 7. | Расчет численности и плотности населения микрорайона | 14 |
| 7.1. | Расчет максимальной плотности и численности населения микрорайона | 14 |
| 7.2. 7.3 | Расчет фактического числа жителей и плотности населения, проживающего в микрорайоне Положение об очередности планировочного развития территории. | 15 16 |
| 8. | Расчет предприятий социального и культурно-бытового обслуживания микрорайона на существующий и проектируемый жилой фонд. | 17 |
| 9. | Благоустройство | 17 |
| 9.1. | Благоустройство и озеленение | 17 |
| 9.2. | Инженерная защита и подготовка территории | 18 |
| 10. | Транспорт и улично-дорожная сеть | 18 |

| 10.1. | Общая часть | 18 |
| --- | --- | --- |
| 10.2. | Городской транспорт, улицы и дороги | 19 |
| 10.3. | Расчет потребности в местах для временного и постоянного хранения автомобилей | 20 |
| 11. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 20 |
| 12. | Регулирование микроклимата | 21 |
| 13. | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций, в т. числе и противопожарные мероприятия | 21 |
| 14. | Рекомендации по охране окружающей среды | 21 |
| 14.1. | Общая часть | 21 |
| 14.2. | Характеристика источников выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу | 22 |
| 14.3. | Комплекс мероприятий по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферу | 22 |
| 14.4. | Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения | 23 |
| 14.5. | Охрана почвы и растительности | 23 |
| 14.6. | Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений | 23 |
| 14.7. | Природоохранные мероприятия | 24 |
| 15. | Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов | 25 |
| 15.1. | Общая часть | 25 |
| 15.2. | Уборка жилых и общественных территорий | 25 |
| 15.3. | Ответственность за санитарное содержание территорий населенных мест | 26 |
| 16. | Охрана памятников истории и культуры | 26 |
| 16.1 | Зоны с особыми условиями использования территории | 27 |
| 17. | Основные технико-экономические показатели проекта планировки. Таблица 1 | 28 |
|  | Площади земельных участков. Таблица 2. Копия письма Министерства культуры, Национальной политики и архивного дела Республики Мордовия | 29 30 |
|  | Графическая часть |  |
|  | Общие данные |  |
|  | Карта планировочной структуры территории с отображением границ элементов планировочной структуры г. Саранска |  |
| 3. | Результаты инженерных изысканий. М 1:500 |  |
| 3.1 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства. М 1:1000 |  |
| 3.2 | Схема границ зон с особыми условиями использования. М 1:1000 Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:1000 |  |
| 4. | Чертеж планировки территории: границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. М 1:1000 |  |
| 5. | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:1000 |  |
| 6. | Схема организации движения транспорта, схема организации улично-дорожной сети и пешеходного сообщения. М 1:1000 |  |
| 7. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:1000 |  |
| 8. | Схема инженерных сетей и сооружений |  |
| 9. | Варианты объемно-пространственных решений застройки территории. |  |
| 10. | Варианты объемно-пространственных решений застройки территории (продолжение). |  |

1. Общая часть

1.1. Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Директор | С.И. Кармаев |
| Главный архитектор | Н.Н.Абдуллин |
| ГИП | А.Б.Соколов |
| Архитектор-генпланист | Т.С.Александрова |

1.2. Состав проекта планировки

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2/2020 – ОПЗ | Текстовая часть |  |
| 2/2020 – ППТ | Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка.

2.1. Общие положения.

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом р. Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории и разработке проекта межевания территории земельного участка, расположенного на пересечении улиц Мордовская и Республиканская г. Саранска, предназначенного для размещения группы жилых домов выполнено в соответствии с договором подряда на выполнение проектных работ № 2/2020.

Межевание группы жилых домов, расположенных на пересечении улиц Мордовская и Республиканская  г. Саранск  выполнено ООО "Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий».

Проектная документация разработана для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территории общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ  (с изменениями).

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ;

4. ФЗ № 185 от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»;

5. ФЗ № 189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»;

6. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

7. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

8. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. №59);

9. СНиП 11-04-2003 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. №150);

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

11. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

12. Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 23 июня 2008 г. № 917 «О подготовке проектов планировки территорий городского округа Саранск, включая проекты межевания»;

13. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 22 марта 2019 г № 223.

14. Правила землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск  от 6 мая 2016 г. № 516 (с изменениями).

15. Генеральный план городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23 апреля 2014 года № 333.

16. Документация по проекту планировки территории, ограниченной улицами Московская, А. Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка в Ленинском районе г. Саранска, утвержденная постановлением Администрации городского округа Саранск от 13 декабря 2007 года №2251 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 15 мая 2017 года №995, от 24 июля 2017 года №1558, от 30 августа 2017 года №1908, от 23 января 2018 года №106, от 23 января 2018 года №110, от 10 мая 2018 года №1081, от 16 августа 2018 года №1856, от 18 декабря 2018 года №2946, от 20 августа 2019 года №1510).

17. Постановление Администрации  г.о. Саранск от 13.09.2019 г. №1659   «О подготовке документации по внесению изменений по планировке территории, ограниченной улицами Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории и разработке проекта межевания территории земельного участка, расположенного на пересечении улиц Мордовская и Республиканская г.Саранска , предназначенного для размещения группы жилых домов ».

2.2. Природно-климатические условия.

Участок для размещения двух многоэтажных домов находится на пересечении улиц Мордовская и Республиканская. Территория под размещение 5-ти этажного жилого дома (пл.№11 по генплану) ограничена с северной стороны границей существующего индивидуального жилого дома №6 по ул. Мордовская, с восточной стороны границами территории существующего 5-ти этажного жилого дома, с южной – ул. Республиканская.

Территория под проектируемый 9-ти этажный жилой дом (пл. №10 по генплану) находится в середине квартала жилой застройки, с западной стороны ограничена ул. Мордовская, с северной стороны – существующей многоэтажной застройкой, с южной -  индивидуальными жилыми домами. С восточной стороны рассматриваемый участок граничит с объектом культурного наследия (пл.№7 по генплану) – домом, где в 1951 году жил выдающийся окулист, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР, академик В.П. Филатов.

Участок изысканий  приурочен к западному склону Приволжской возвышенности. Рельеф представляет собой пологоволнистую поверхность с общим уклоном в направлении с юго-востока на северо-запад.

Климат характеризуется как среднеконтинентальный, с устойчивым снежным покровом. Среднегодовая температура воздуха +3,9С.

Годовое количество осадков составляет 516мм.

В течение года преобладающими ветрами являются ветра южного и юго-западного направлений.

Район строительства относится ко IIВ климатическому подрайону

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

3. Обоснование планировочной организации территории

в соответствии с градостроительным регламентом.

Сложившаяся планировочная структура проектируемой территории определилась существующей нарезкой улиц и характеризуется квартальной застройкой селитебных территорий.

Рассматриваемый участок находится на  пересечении улиц Мордовская и Республиканская и относится к кварталу , ограниченному улицами Мордовская, Республиканская, Московская и А.Невского. Застройка квартала представлена как  5-9 этажными многоквартирными жилыми домами, так  и индивидуальной жилой застройкой. В связи с высокой ценностью земли под строительство в центре города, данный участок постоянно претерпевает изменения в застройке. Постепенно частный сектор вытесняется многоквартирной застройкой.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского  округа Саранск, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06.05.2016г № 516 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского округа Саранск от 26 июня 2017 года №87, от 28 декабря 2017 года №137, от 25 мая 2018 года №170) и в соответствии с документацией по проекту планировки территории, ограниченной улицами Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка в Ленинском районе г. Саранска, утвержденной постановлением Администрации городского округа Саранск от 13 декабря 2007 года №2251 (с изменениями) предлагается корректировка застройки земельного участка на пересечении улиц Мордовская и Республиканская.

В частности, вдоль ул. Республиканская  на пересечении с ул. Мордовская, предлагается разместить 5-ти этажный одноподъездный жилой дом (пл. №11 по генплану).

На участке (пл. №10 по генплану) внутри квартала жилой застройки предлагается разместить 9-ти этажный одноподъездный жилой дом. Предусмотреть благоустройство существующей территории внутри квартала.

Проектное предложение позволит повысить плотность застройки в данном квартале и улучшить внешний облик улиц, заменив ветхий жилой фонд индивидуальной застройки на многоквартирные жилые дома с современными архитектурным решениями.

Таким образом, данным проектом планировки путем проведения публичных слушаний предлагается:

- уточнение размещения многоэтажных жилых домов в указанном квартале на пересечении улиц Мордовская и Республиканская, благоустройство территории внутри квартала многоэтажной застройки.

4. Характеристика территории разработки проекта.

4.1. Общие положения.

Проектируемый  жилой  район расположен в центральной части  г. Саранска, в Ленинском районе и ограничен    улицами:  Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом р. Саранка.

Исследуемый квартал представляет собой  смешанную застройку: земельные участки с индивидуальными жилыми домам чередуются с много этажной застройкой. Постепенно частный сектор вытесняется многоэтажной застройкой в виду целесообразности многоэтажного строительства в центре города.

В соответствии с проектом «Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. Московская,  А. Невского, Старопосадская и правым берегом р. Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории и разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного на пересечении улиц Мордовская и Республиканская г. Саранска»,   вдоль ул. Республиканская предполагается проектирование двух многоквартирных жилых домов.  А именно: 1-секционного 5-ти этажного жилого дома на пересечении с улицей  Мордовская.  Этот дом композиционно завершает жилую застройку вдоль ул. Республиканская.

Так же предлагается строительство одноподъездного 9-ти этажного многоквартирного дома на месте существующей разрушенной нежилой застройки внутри квартала.

Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство территории. А именно: существующий проезд к частной застройке предлагается расширить и заасфальтировать, таким образом, данный проезд благоустроит территорию и будет являться полноценным проездом для пожарной техники.

Площадь участка внесения изменений в ППТ составляет 3,66 га

.

4.1.1. Результаты инженерных изысканий.

Инженерно-геологические изыскания на объекте «Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной ул. Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом р. Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории и разработки проекта межевания территории земельного участка, расположенного на пересечении улиц Мордовская и Республиканская г. Саранска»   выполнены ООО МНП «Институт инженерных изысканий».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0106.02 -2009-1324128330-И-008,  выдано 21 января  2013 г.

Изыскания выполнены в  январе-феврале  2020 г. на основании технического задания и  договора № 2/20Т от 9.01. 2020 г., заключенного между ООО «Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий» и ООО   «Сарансктройинвест».

Инженерно-геологические изыскания на площадке проектируемого строительства проведены на стадии проектная и рабочая документация  с целью

изучения инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка в сфере взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой.

Участок изысканий расположен в центральной части г. Саранска, на пересечении улиц Мордовская и Республиканская. Район работ находится на водораздельном склоне рек Саранка (690м до береговой линии) и Инсар, относительно пологом.

Отметки поверхности земли у выработок составляют 143,26-145,70 м.

Участок изысканий  приурочен к западному склону Приволжской возвышенности. Рельеф представляет собой пологоволнистую поверхность с общим уклоном в направлении с юго-востока на северо-запад.

Климат характеризуется как среднеконтинентальный, с устойчивым снежным покровом. Среднегодовая температура воздуха +3,9С.

Годовое количество осадков составляет 516мм.

В течение года преобладающими ветрами являются ветра южного и юго-западного направлений.

Опасные природные и техногенные процессы, влияющие на формирование рельефа, на период изысканий на изучаемой территории отсутствуют.

Сеть надземных и подземных коммуникаций развита по всему участку работ и сконцентрирована вдоль автодорожного полотна. Коммуникации нанесены на план и согласованы с эксплуатирующими организациям.

4.2.Интенсивность использования территории.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки и процентом застроенности территории.

Общая площадь рассматриваемой территории равна 36643 м2 ≈ 3,66 га.

Коэффициент плотности застройки  (КПЗ) —  это отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории (тыс. м² / га).

КПЗ = ΣSэт / Sуч, где

ΣSэт - сумма площадей всех этажей застройки (тыс. м²),

Sуч - площадь участка, на котором размещены постройки (га).

КПЗ ( до внесения изменений) =28089/3,66=7674,0 м² / га.

КПЗ ( после внесения изменений) =36418/3,66=9950,27 м² / га.

Процент застроенности (ПЗ) — доля территорий, занятых застройкой в габаритах наружных стен от общей площади территории участка (квартала) (%).

ПЗ (до внесения изменений) =0,4618/3,66×100=12,61 %.

ПЗ (после внесения изменений) =0,6431/3,66Х100=17,57 %.

Плотность жилого фонда  (до внесения изменений) составляла -

18474/3,66= 5047,5 м2/га;

Плотность жилого фонда (после внесения изменений) составила -

25237/3,66= 6895,35 м2/га;

Вывод:  При предложенном варианте многоэтажной застройки на месте частной застройки  и в местах заброшенной территории показатель

коэффициента плотности застройки на  участке микрорайона по ул. Волгоградская  увеличился, плотность жилого фонда увеличилась,  процент застроенности  увеличился на 36,6%.

5. План организации рельефа и красных линий.

План организации рельефа разработан на материалах топографической съемки М 1:500, выполненной ООО  «Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий».

Рельеф представляет собой пологоволнистую поверхность с общим уклоном в направлении с юго-востока на северо-запад. Отметки поверхности земли составляют 143,26-145,70 и имеют максимальный перепад территории участка 2,5м

Проектом приняты красные линии, ранее утвержденные в составе ППТ в квартале, ограниченном ул. Мордовская, А. Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка  г. Саранска.

На участке, подлежащему проектным изменениям застройки попадают две координатные точки красных линий по ул. Мордовская и Республиканская.

1 точка  -      х = 390638,34;  у = 1291475,21

2 точка -       х = 390611,66;  у = 1291472,68

6. Обоснование определения границ зон планировочного размещения объектов капитального строительства.

Определение нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами и установление их границ проводится в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с целью:

- передачи земельных участков в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирных домах и установления земельной доли в общей собственности,  приходящейся на каждого домовладельца в многоквартирном доме, исходя из площади помещений, находящихся в его собственности;

- эффективного использования земель городских и сельских поселений и повышения уровня их благоустройства,

- налогообложения,

- учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в многоквартирных домах.

Для определения максимально допустимых нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами, передаваемых в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 кв.м. общей площади жилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка многоквартирного дома рассчитан путем умножения общей площади жилых помещений на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм = Sк × Уз.д. , где

Sнорм – нормативный размер земельного участка

под многоквартирным домом, м2

Sк – общая площадь помещений в многоквартирном доме, м2

Уз.д – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

(Приложение А СП 30-101- 98)

Для проектируемого 9-ти этажного жилого дома (№10 по генплану)

Уз.д = 0,85

Sнорм= 3977х0,85=3380 м2

Для проектируемого 5-ти этажного жилого дома ( №11 по генплану)

Уз.д = 1,31

Sнорм= 995х1,31=1303 м2

Площади земельных участков смотри Таблицу 2 (лист 29).

7. Расчет численности и плотности населения микрорайона.

7.1. Расчет максимальной плотности и

численности населения микрорайона.

Расчет численности и плотности населения произведем для территории, площадь которой составляет 36643 м2 ≈ 3,66 га.

Проектируемый жилой микрорайон будем рассматривать как зону высокой градостроительной ценности.

Согласно табл. 7, п. 2.2.26 (Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, далее «местные нормативы») нормативный  показатель плотности равен:

а) расчетная жилищная обеспеченность 25 м2/чел.:

Р Р = 400 чел./га.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно: N Р =  Р Р × S Р = 400 чел./га × 3,66 га = 1464 чел.

7.2. Расчет фактического числа жителей и плотности населения,

проживающего в микрорайоне.

На рассматриваемой территории для внесения изменений в ППТ застройка представлена как многоквартирными жилыми домами 5-9 этажей, так и индивидуальными жилыми домами.

Общая полезная площадь жилых домов до внесения изменений в ППТ составляла 18474 м2.

б) При расчетной жилищной обеспеченности 25 м2/чел. на отведенной территории (до изменения застройки) должно проживать:

N ≈ 18474,0/25 = 739 чел.

т.е. фактическая плотность населения составляла:

Р = 739/3,66 = 202 чел./га, или 50,50 % от максимально допустимой плотности населения в данном микрорайоне Р Р = 400 чел./га.

Внесение изменений в ППТ в квартале на пересечении улиц Мордовская и Республиканская предполагает размещение двух многоквартирных домов: 5-ти этажного 15 квартирного жилого дома по ул. Республиканская и 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома внутри квартала.

Общая полезная площадь жилых домов после изменений составит 25237,0 м2.

б) При расчетной жилищной обеспеченности 25 м2/чел. на отведенной территории (после изменения застройки) должно проживать:

N ≈ 25237/25 = 1009 чел.

т.е. фактическая плотность населения составит:

Р = 1009/3,66 = 276 чел./га, что составляет 69 % от максимально допустимой плотности населения в данном микрорайоне Р Р = 400 чел./га.

Вывод:

Из этих расчетов следует, что на данном участке территории плотность населения составляет 69% от максимально принятого значения, которое равняется 400 чел./га (п. 2.2.27 местных нормативов) при предложенном варианте застройки.

7.3. Положение об очередности планируемого развития территории.

Внесение изменений в ППТ в квартале на пересечении улиц Мордовская и Республиканская предполагает очередность планируемого развития территории в два этапа проектирования и строительства жилых многоквартирных домов. Первый этап предполагает изменение застройки внутри квартала в виде строительства 9-ти этажного жилого дома, второй этап - проектирование и строительство 5- ти этажного многоквартирного дома на пересечении улиц Мордовская и Республиканская.

8. Расчет предприятий социального и культурно-бытового обслуживания

микрорайона на существующий  и проектируемый жилой фонд.

Расчеты выполнены согласно местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8) и

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Расчетное количество жителей на проектируемой территории 1009 чел.

В связи с тем, что расчет предприятий социального и культурно-бытового обслуживания при согласовании ППТ в квартале, ограниченном улицами Московская, А. Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка  г. Саранска  был выполнен на микрорайон в целом, а при внесении изменений в застройку группы жилых домов в квартале на пересечении улиц Мордовская и Республиканская количество жителей существенно не увеличилось, расчет КБО в данном микрорайоне остается без изменений.

9. Благоустройство.

9.1. Благоустройство и озеленение.

Проектом благоустройства предусматривается устройство асфальтобетонных проездов шириной 3.5-7,0 м с разворотами, имеющими асфальтобетонное покрытие.

Для пешеходного движения предусматривается сеть асфальтобетонных тротуаров и дорожек с асфальтобетонным покрытием. Вокруг зданий устраиваются асфальтобетонные отмостки шириной 0,7 м.

В каждой жилой группе предусматриваются детские игровые площадки, площадки отдыха, физкультурные площадки, площадки для чистки ковров, и площадки для установки контейнеров для мусора с асфальтобетонным покрытием. Размеры площадок придомовых территорий взяты в  соответствии с нормами СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских

и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; нормами местного проектирования.

Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство территории внутри квартала. Существующий проезд к частной застройке предлагается расширить и заасфальтировать, таким образом, данный проезд благоустроит территорию и будет являться полноценным проездом для пожарной техники.

Площадь озелененных внутриквартальных территорий соответствует принятой норме (не менее 6 м2/чел., п. 2.4.6 местных нормативов).

Проектом предлагается проведение комплекса работ по озеленению:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников (березу, вязь, ясень, рябину, липу, тополь, клен);

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив  в мае и в июне в период дефицита атмосферных осадков.

9.2. Инженерная защита и подготовка территории.

В целях повышения общего благоустройства территории предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- организация и сбор поверхностного стока ливнесточными коллекторами;

- очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации;

- рекультивация нарушенных в результате строительства территорий, организация и проведение вертикальной планировки.

Ливневая канализация предусмотрена в пределах жилого района по рельефу, со стоком  по дорогам, со сбросом  в существующую  ливневую  канализацию   ул. Республиканская.

10. Транспорт и улично-дорожная сеть.

10.1. Общая часть

Транспортная схема планируемой территории разработана в соответствии с проектными решениями генерального плана  г.о. Саранск (2014 г).

Район  находится  в планировочной  структуре  центрального  жилого  района г. Саранска со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Категории дорог и улиц определены следующие:

- ул. Республиканская – магистральная улица общегородского значения (с регулируемым движением);

- ул. Мордовская – магистральная пешеходно-транспортная  улица районного значения.

Подъезд транспортных средств  к  жилым  домам и другим объектам городской застройки внутри квартала осуществляется по проездам.

Проектом предусмотрен внутриквартальный проезд с ул. Мордовская и благоустройство существующего проезда с ул. Республиканская к индивидуальным жилым домам и объекту культурного наследия.  Проезд  предлагается расширить и заасфальтировать для удобства проезда пожарной техники. Часть этого проезда  проходит по территории существующего многоквартирного жилого дома и является сервитутом.

Пешеходные связи на планируемой территории обеспечиваются по тротуарам улиц, внутриквартальным пешеходным проездам и тротуарам. Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземным переходам в установленных местах с обеспечением возможности подхода к остановкам общественного транспорта и к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта.

10.2. Городской транспорт, улицы и дороги.

Обеспечение транспортом (обслуживающий и личный автотранспорт) будет осуществляться по ул. Мордовская, ул. Республиканская. Проектом  предусмотрены  заезды  с обеих улиц.

Ширина улиц в пределах красных линий на протяжении участка планируемой территории принята следующая:

- ул. Мордовская – 6 м. (2 полосы движения);

- ул. Республиканская – 9 м. (3 полосы движения);

Ширина тротуаров по магистральным улицам принята 2-3 м, по пешеходно-транспортным – 1,8-2,0 м.  По улицам осуществляется  грузовое, легковое транспортное сообщение. На территории предусмотрены открытые гостевые стоянки для временного хранения автомобилей на придомовой территории.

Автобусное и троллейбусное сообщение осуществляется по ул. Московская, расположенной от разрабатываемой территории в пешеходной доступности на расстоянии  200-250 м.

10.3. Расчет потребности в местах для временного и постоянного

хранения автомобилей.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; , местных нормативов (п.п. 3.5.131- 3.5.134) общая обеспеченность парковками:

- для временного хранения автомобилей - 10%;

- для постоянного хранения автомобилей - 90%, в том числе за пределами селитебной территории – 10%, в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей.

Для проектируемой территории, претерпевшей корректировку запроектировано количество квартир - 87 шт.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Саранск, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Саранск от 22 марта 2019г. №223,  требуется предусматривать рядом с жилыми группами автостоянки из расчета 1 машино-место на 2 квартиры.

87 : 2 = 43  маш. мест.

В проекте внесения изменений в ППТ каждая придомовая территория имеет необходимое количество парковочных мест, включая места для МГН.

Количество парковочных мест для МГН составляет 10% от общего числа.

11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

Для обеспечения беспрепятственного движения инвалидов  и инвалидов-колясочников места пересечения тротуаров, дорожек и проезжей части организовать без бордюров, либо устроить пандусы шириной 1 м. То же и при примыкании дорожек к площадкам отдыха. Ширина пешеходных дорожек при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1.8 м (с учетом габаритных размеров кресел-колясок). Продольный уклон при движении не должен превышать 5 %.  Входы в подъезды обеспечить пандусами. На детских площадках и придомовых территориях возможно использование малых архитектурных форм, которые предназначены специально для  инвалидов. Предусмотреть установку специальных информационных знаков.

На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных авто-транспортных средств, принадлежащих инвалидам.

12. Регулирование микроклимата.

Размещение и ориентация жилых и общественных зданий  (за исключением детских дошкольных учреждений,  общеобразовательных школ, школ- интернатов)- обеспечивает непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений и территорий для отдыха и игр детей: южнее 58° с.ш. — не менее 2,0 ч в день на период с 22 марта по 22 сентября.

13. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций, в т. числе и противопожарные мероприятия

Противопожарное расстояние между жилыми, общественными

и вспомогательными зданиями  приняты в соответствии с разделом 4,

п.4.3. (таблица 1) СП 4.13130.2013.

Проектом предусматривается доступность пожарных машин ко всем жилым домам и общественным зданиям.  Ширина проездов принята согласно

раздела 8, п.8.6. СП 4.13130.2013.

Здания, запроектированные в жилом районе, имеют степень огнестойкости II.

Расстояние от края проезда и тротуаров с возможностью проезда пожарных машин до стен здания принято согласно  раздела 8, п.8.8. СП 4.13130.2013..

14. Рекомендации по охране окружающей среды.

14.1. Общая часть.

Основной задачей данного раздела является обеспечение санитарно-гигиенических условий работы и быта населения с оценкой влияния существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на экологию микрорайона при решении вопросов рационального использования и охраны природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительности. Общие сведения о проектируемой территории приведены в предыдущих разделах. Настоящий раздел разработан на основе действующих нормативных и рекомендующих документов: СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;.

14.2.   Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу.

К источникам загрязнения относятся: выхлопные газы от всех видов автотранспорта по окружающим улицам и проездам. В г. Саранске сохраняется тенденция увеличения составляющей автотранспорта в общей величине валовых выбросов загрязняющих веществ. Это объясняется ростом численности парка автомобилей. Для очистки и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривается комплекс воздухоохранных мероприятий.

14.3.    Комплекс мероприятий  по уменьшению загрязняющих

выбросов в атмосферу.

Комплекс воздухоохранных мероприятий подразделяется проектом на планировочные и специальные.

К планировочным мероприятиям относятся такое размещение зданий, при котором обеспечивается проветриваемость территории, рассеивание пыли, инсоляция, а также организация проездов с минимальным объемом асфальтобетонных покрытий, способных при облучении солнцем выделять канцерогенные вещества.

Специальными мероприятиями, направленными на сокращение объемов выбросов и на снижение приземных концентраций являются: озеленение улиц, проездов, устройство дорожек с покрытием из тротуарных плит, огра ничение движения транзитного транспорта внутри жилой территории, снабжение всех источников выбросов прилегающих территорий пылегазоулавливающими установками, организация санитарно-защитных зон от стоянок транспорта согласно действующим нормативным документам.

Проектируемая территория ограничена магистральными улицами общегородского и районного значения с интенсивным транспортным движением как общественного транспорта, так и личного. С целью уменьшения вредного воздействия загрязняющих выбросов в атмосферу проектом предусматривается озеленение дворовых и свободных территорий. В озеленении применять местный ассортимент деревьев и кустарников: березу, вязь, ясень, рябину, липу, тополь, клен.

Предусмотренные проектом мероприятия по озеленению должны способствовать повышению эффективности зеленых насаждений в санитарно- гигиеническом отношении: насыщению атмосферы легкими ионами, очищению ее от пыли, дыма, газов и уменьшению шума.

14.4. Охрана поверхностных и подземных вод

от  загрязнения и истощения.

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностные дождевые стоки и сточные воды от мытья и полива дорог и проездов, аварийные сбросы и дренажные воды.

Водоотведение и водосбор по рельефу местности предусмотрен по самотечным коллекторам на очистные сооружения поверхностных стоков. Очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока должна производиться на городских очистных сооружениях ливневой канализации.

14.5. Охрана почвы и растительности.

Проектом предусматривается комплекс работ по планировке и благоустройству территории при сохранении существующих древесно-кустарниковых насаждений.

На участках перспективного строительства верхний плодородный почвенный слой снимается и хранится в обособленных местах, в дальнейшем он используется для устройства газонов и цветников.

Существующие зеленые насаждения и почвенный слой в местах, не подвергающихся вертикальной планировке, сохранить. После окончания застройки строительный мусор должен быть вывезен, см. раздел «Благоустройство».

14.6. Защита от шума, вибрации, электрических и

магнитных полей, излучений и облучений.

Допустимые уровни шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках, методики расчета акустической эффективности архитектурно-планировочных и строительно-акустических средств снижения шума и основные требования по их проектированию приняты  в соответствии с СП 51.13330.2011.

Допустимые уровни вибрации в жилых зданиях соответствуют нормативным данным и Санитарным нормам допустимых вибраций в жилых домах, утвержденным в установленном порядке. Для выполнения этих требований

предусмотрены необходимые расстояния между жилыми зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

Источники вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений в жилом районе не предусмотрено.

14.7. Природоохранные мероприятия.

В целях предотвращения негативного воздействия существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на состояние окружающей природной среды в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- «посадка» проектируемых объектов на местности, которая бы исключала вырубку существующих зелёных насаждений;

- максимальное сохранение существующего рельефа местности;

- сохранение плодородного слоя в отвале с последующим использованием при озеленении территории (рекультивация);

- озеленение проектируемой территории (планировка газонов, посадка
деревьев и кустарников в сложившейся застройке при наличии свободных территорий);

- организованный отвод ливневых и талых вод по лоткам проездов.

В настоящее время большое внимание уделяется в нашей стране контролю загрязнений и охране окружающей среды от вредных выбросов на промышленных предприятиях при их эксплуатации и от загрязнений, происходящих при производстве строительных работ.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

1. Применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов в асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды.

2. Применение герметических емкостей для перевозки раствора и бетона.

3. Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих, материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

4. Оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов.

5. Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки.

6. Завершение строительства доброкачественной уборкой -  благоустройством территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.

Строительство новых многоквартирных жилых домов, дошкольных учреждений, частично попадающих в 3-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения возможно  при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (СанПиН 2.1.4.1110-02, п.3.2.2.2.).

15. Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов.

15.1. Общая часть.

На территории домовладений планируется выделение специальных площадок для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка предусматривается открытая, с водонепроницаемым покрытием, ограждаемая зелеными насаждениями.

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом. Для сбора твердых бытовых отходов следует применять металлические контейнеры с крышкой. Площадки для  установки контейнеров удалены от жилых домов на расстоянии 20 м.

Сбор твердых отходов общественных зданий должно осуществляться компактерами.

Пищевые отходы следует собирать в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использование их для корма скота».

Сборы пищевых отходов от жилых домов домоуправления (ТСЖ) производятся по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания предусматривается только в охлаждаемых камерах.

15.2. Уборка жилых и общественных территорий.

На всех улицах, в парках, скверах, возле торговых, общественных зданий и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояния между урнами - 20 м. Ответственность за содержание урн в чистоте несет организация, осуществляющая уборку.

Механизированная уборка проезжих улиц и тротуаров производится в плановом порядке специализированными организациями.

  - .  Ответственность за санитарное содержание                                                  территорий населенных мест.

Учреждения по эксплуатации зданий, жилищные отделы предприятий и учреждений, коменданты и управляющие домами должны:

- своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов;

- проводить разъяснительную работу и организовывать население для выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест;

- оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;

- принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники, а также сборников отходов.

Предприятиям по уборке следует:

- своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов, организаций, учреждений и предприятий;

- составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;

- корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями;

- обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков и т.д.

16. Охрана памятников истории и культуры.

В проекте представлена схема границ территорий объекта культурного наследия – «Дом, где в 1951 году жил выдающийся советский окулист, Герой Социалистического  труда, лауреат Государственной премии ССР, академик Филатов».

В соответствии с генеральным планом  г.о. Саранск и согласно "Реестру объектов исторического и культурного наследия Республики Мордовия" на проектируемой территории зарегистрирован памятник культурного наследия регионального значения (№7 по генплану) – дом, где в 1951 году жил выдающийся советский окулист, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР, академик В.П. Филатов.

Данный объект культурного наследия, расположенный по адресу: ул. Республиканская, 28а, поставлен на государственную охрану в качестве памятника истории регионального значения согласно Постановлению Совета Министров МАССР от 28.08.1989г. №218 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры Мордовской АССР».

В 2019 году  ООО НПЦ «ЦЕРА»  г. Пенза на основании договора №2019-26 был разработан  «Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения». Проектом были установлены границы зон охраны объекта культурного наследия и требования к градостроительным регламентам в границах данных зон. Сведения о зонах охраны внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ и поставлены на государственный кадастровый учет.

Утвержденные границы нанесены на схеме границ территории объекта культурного наследия, расположенного на рассматриваемом участке проекта планировки территории, соблюдены требования к градостроительным регламентам в границах данных зон в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015г. №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия народов РФ, требованиями ФЗ от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации».

Копия письма Министерства культуры (лист 30).

16.1 Зоны с особыми условиями использования территории.

В проекте представлена схема границ зон с особыми условиями использования территории. Основная часть представлена сервитутами вдоль улиц для прокладки подземных коммуникаций.

Внутри квартала выделена охранная зона газопровода среднего давленния.

Согласно приказу Федерального Агентства воздушной авиации от 04.02.2020 № 97-П  «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Саранск» и  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1460 и Положением о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004г. №396  принято решение об установлении приаэродромной территории аэродрома Саранск.

Приаэродромная территория аэродрома Саранск определена по внешней границе проекции полос воздушных подходов в соответствии с приказом, а вне полос воздушных подходов окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома (КТА) Саранск имеющей географические координаты:     С540730 и В0451251,  которые указаны в Аэронавигационном паспорте аэродрома Саранск. Рассматриваемый в проекте планировки территории участок находится на расстоянии 4,2 км от аэродрома и попадает в зону с особыми условиями использования территории. Предлагаемая застройка многоквартирными домами не является высотной ( меньше 50м), поэтому выполняет требованиям строительства объектов на приаэродромной территории.

На рассматриваемой территории отсутствуют лесопарки, водоемы и заповедники, поэтому проектом не предусматривается разработка чертежей с обозначением  границ зон особо охраняемых природных территорий, границ лесничеств, лесопарков, лесных кварталов и лесотаксационных выделов.

17. Основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 1

| № № | Наименование показателей | Ед. изм. | По всему кварталу | Проектируемый участок до изменений | Проектируемый участок после изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории-всего, в том числе: | га |  | 3,66 | 3,66 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел |  | 739 | 1009 |
| 2.2 | Плотность населения (для жилищной обеспеченности 25 м2/чел) | чел./га |  | 202 | 276 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 |  | 18474 | 25237 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  | 8 | 8 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе | машино-мест |  | 157 | 214 |