Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Директор | О.П. Кряжев |
| --- | --- |
| Исполнитель | О.А. Вакулич |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта планировки территории.

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 2. Графические материалы |
| ПП-1 | Чертеж планировки территории. М. 1:500 | 3 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 2. Графические материалы |
| ПП-2 | Схема расположения элемента планировочной структуры. М. 1:500 | 3 |
| ПП-3 | Схема организации движения транспорта, улично-дорожной сети, пешеходного сообщения. М. 1:500 |  |
| ПП-4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М. 1:500 |  |
| ПП-5 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. М. 1:500 |  |
| ПП-6 | Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории |  |
| ПП-7 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М. 1:500 |  |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывался схема границ территорий объектов культурного наследия.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта планировки территории.

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 2. Графические материалы |
| ПМ-2 | Чертеж межевания территории. Первый этап. М. 1:500 | 3 |
| ПМ-3 | Чертеж межевания территории. Второй этап. М. 1:500 |  |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1. Графические материалы |
| ПМ-1 | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. | 3 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и частей лесотаксационных выделов;

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов.

Общие положения

Основанием для разработки документации по внесению изменений в проект планировки территории и разработке проекта межевания территории является заключенный договор №50/20 от 20 февраля 2020 года с ООО СЗ «Формат А».

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка г.Саранска, в части изменения планировки территории и выполнения проекта межевания территории, ограниченной улицами Садовая, Грузинская, Саранская, Кирова г. Саранска разработан в целях размещения проектируемого 18-ти этажного жилого дома, в существующей жилой застройке Ленинского района г. Саранска.

При разработке проекта учтены требования, изложенные в следующих нормативно-технических и правовых документах:

– Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-РФ (с изменениями на 31 декабря 2017 года);

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

– СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29.10.2002 г.;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов г. о. Саранск от 22.03.2019 г. № 223;

– Решения от 06 мая 2016 года № 516 Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Саранск (с изменениями);

– Генеральный план городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23.04.2014 г. № 333.

Участок площадью 0,5 га, рассматриваемый в проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченный улицами Садовая, Грузинская, Саранская, Кирова г. Саранска на момент проектных работ характеризуется наличием нежилых строений, а также жилых домов, по рассматриваемой территории проходят инженерно-технические коммуникации: газопровод, водопровод, кабельная ЛЭП, ливневая канализация.

Генплан участка, выделенного для проектирования, разработан на инженерно- топографической подоснове в масштабе 1:500. Основной подъезд к проектируемому жилому дому предусмотрен с улицы Садовая.

Природные условия

В административном отношении рассматриваемый участок проектирования расположен в центральной части г. Саранска Республики Мордовия, ограничен улицами Садовая, Грузинская, Саранская, Кирова.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к левобережному коренному склону реки Инсар и принадлежит к Сурской возвышенности (северная часть Приволжской возвышенности).

В процессе строительства и эксплуатации проектируемый объект негативного воздействия на поверхностные водные объекты оказывать не будет, так как находится за пределами водоохранных зон поверхностных водотоков.

Рельеф участка  пологий, с  общим  уклоном  на юг. Минимальная абсолютная отметка составляет 140,60 м, а максимальная абсолютная отметка – 143,49 м. Таким образом, перепад абсолютных отметок существующего рельефа на участке проектирования составляет 2,89 м.

Площадка проектирования характеризуется наличием нежилых строений, а также жилых домов, в том числе многоквартирного (двухквартирного), по рассматриваемой территории проходят инженерно-технические коммуникации: газопровод, ливневая канализация, кабельная ЛЭП, водопровод.

Рассматриваемая территория находится в пределах умеренного климатического пояса, относится к лесостепной природно-климатической зоне, к II B климатическому району. Климат умеренно-континентальный с выраженной сменой сезонов года. Основные климатические характеристики и их изменения определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции воздушных масс атмосферы, подстилающей поверхности.

Положение территории в секторе умеренно-континентального климата определяет устойчивость увлажнения; чередование влажных и засушливых годов.

Климатическая характеристика исследуемого района приведена по данным интернет источников и фондовых данных метеостанции Саранск РМ. Колебания средней температуры воздуха по месяцам, характерные для рассматриваемой территории приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, °C | –12,3 | –11,7 | –5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | –3,0 | –8,7 |

Среднегодовая температура воздуха составляет + 3,7 °С. Средняя максимальная температура воздуха в теплый период года составляет + 25,1°С. Абсолютная максимальная температура воздуха составляет + 38°С. Средний минимум самого холодного периода года составляет – 17°С, средняя температура наиболее холодной пятидневки составляет – 28°С. Средняя температура самых холодных суток составляет – 34°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 44°С. Колебания средней абсолютной влажности в мб и средней относительной влажности воздуха в % по месяцам приводятся в таблице 2.

Таблица 2

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя абсолютная влажность воздуха, в мб | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 6,2 | 8,5 | 11,8 | 14,9 | 13,6 | 9,8 | 6,5 | 4,3 | 3,1 |
| Средняя относительная влажность воздуха, в % | 84 | 83 | 82 | 72 | 60 | 61 | 67 | 70 | 73 | 80 | 84 | 85 |

Общее количество осадков в среднем за год составляет 516 мм. В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Среднее количество осадков по метеорологической станции Саранска по месяцам приведено в таблице 3.

Таблица 3

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячные осадки, в мм | 31 | 26 | 24 | 32 | 46 | 57 | 71 | 52 | 50 | 53 | 38 | 36 |

Средняя дата образования снежного покрова – 21 ноября, средняя дата разрушения снежного покрова – 7 апреля. Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 138 дней. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет 0,33 м, средняя плотность снежного покрова от 0,20 м до 0,37.

В качестве расчетного, принимается третий снеговой район с весом снегового покрова Sg=1,8 кПа. Среди неблагоприятных климатических явлений в зимний период отмечаются промерзание почв, гололед и метели.

Средняя многолетняя глубина промерзания почвы в сантиметрах за зимний период колеблется от 24 см (декабрь) до 90 см (апрель).  Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная в соответствии с п. 5.5.3  СП 22.13330.2011 и СП 131.13330.2012, для глинистых грунтов составляет 1,48 м, для песчаных грунтов 1,82 м.

Гололед образуется обычно при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дождя и мороси. Его повторяемость – 10-15 дней за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и при температуре воздуха 0 … – 5° С (реже – 5 … – 10° С). На территории республики метели наиболее часты в январе – феврале месяцах. Они преобладают при южных и юго-западных ветрах и их скорости 6 – 9м/с. Исследуемая территория относиться к третьему гололедному району.

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. Перемещение атмосферных вихрей в большинстве случаев с запада на восток (с юго-западной и северо-западной составляющими) обуславливает наличие ветров западной четверти. В большинстве случаев наблюдаются ветры западного и южного направления, значительно реже – ветры восточного направления. Средние скорости ветра: наибольшая в январе –6,9 м/сек., наименьшая – в июле –0,5 м/сек. Повторяемость направления и средняя скорость ветра в м/с представлена в таблице 4.

Таблица 4

|  | Повторяемость направления ветра и штилей в % / Средняя скорость ветра в м/с | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Январь | 11/5,0 | 4/3,5 | 3/3,7 | 10/5,0 | 35/6,9 | 19/6,0 | 10/4,8 | 8/4,1 | 10 |
| Июль | 13/4,5 | 9/4,0 | 9/3,7 | 10/3,1 | 11/3,5 | 15/4,1 | 16/4,4 | 17/4,4 | 14 |

Максимальная скорость ветра, повторяемостью один раз в 10 лет по метеостанции Саранск равна 30 м/сек., а наибольшая из наблюдавшихся скоростей – 40 м/сек. В качестве расчетного принимается второй ветровой район с нормативным значением ветрового давления 0,38 кПа.

Растительность на рассматриваемой территории представлена древесными (лиственными), кустарниковыми и травянистыми насаждениями. Участок проектируемого строительства расположен на расстоянии 0,35 км от укрепленного русла реки Саранка и 1,57 км от реки Инсар. Проектируемый жилой дом находятся за границами водоохранных зон поверхностных водных объектов и зон затопления паводковыми водами. Так как проектируемый объект относится к категории жилой застройки, в процессе строительства и эксплуатации проектируемый жилой дом негативного воздействия на поверхностные водные объекты оказывать не будет.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория расположена в центральной части г.о. Саранск, в Ленинском районе в квартале ограниченном улицами Садовая, Грузинская, Саранская, Кирова. Площадь территории в границах проекта планировки составляет 0,5 га. В настоящее время в границах проектируемой территории расположены нежилые строения, а также жилые дома. Охранные зоны инженерных коммуникаций проходят по южной границе территории разработки. Их местоположение отображено на схеме зон с особыми условиями использования территории (Лист ПП-4). Также проектируемая территория попадает в зону с особыми условиями использования территории - третью, пятую, шестую подзоны приаэродромной территории аэродрома Саранск, установленную Приказом №97-П от 04.02.2020г.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории, археологии и культуры.

Действующими Правилами землепользования и застройки г.о. Саранска, на проектируемой территории предусмотрена территориальная зона: Ж1 – зона многоквартирной жилой застройки 5 и выше этажей. Для проектируемой территории в соответствии с указанной зоной выбран вид разрешенного использования - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Информация о параметрах застройки территории, установленная градостроительным регламентом для проектируемой территории приведена в таблице 5.

Таблица 5.

| N п/п | Наиме-нование зоны | Предельные размеры земельных участков | Предельное кол-во этажей | Мин. отступы от границ зем. участка, м | Макс. процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, кв. м | размер, м | мин. | макс. |  |  |
|  |  | Мини-мум | макси-мум | мини-мум | мак-симум |  |  |  |  |
| Параметры, установленные действующи-ми правилами землепользо-вания и застройки | Ж1 | 5 | 25000 | - | - | 1 | 18 | 1 | 40 |
| Фактически проектируе-мые параметры территории разработки |  | 5316 | - | 18, в т.ч. 16 жилых этажей | 10 | 19 |

В границах проектируемой территории предполагается размещение жилого многоквартирного дома «Жилой дом №3 в квартале, ограниченном улицами Садовая, Грузинская, Саранская, Кирова».

Площадь застройки проектируемого жилого дома составляет 990 кв.м., проектируемое количество квартир – 144, общая площадь квартир – 9100 кв.м. Общая площадь земельного участка, проектируемого в разделе проекта межевания территории, предназначенного для размещения данного жилого дома составляет 5316 кв.м. Расчетная численность населения на проектируемой территории составит 328 чел.

Технико-экономические характеристики планируемого дома отображены в таблице «Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений» на Листе ПП-1. Характеристики планируемого объекта не противоречат параметрам застройки территории, установленным градостроительным регламентов.

Проектирование объектов коммунальной инфраструктуры будет произведено отдельными проектами для строительства инженерных сетей.

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре центральной части г. Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен с ул. Садовая. Проектом планировки предусматривается планировка только внутридворовых проездов. Расположение проездов и парковочных мест отображено на  Листе ПП-1.

В связи со спецификой проекта планировки территории строительство объектов для развития систем социального обслуживания настоящим проектом планировки территории не предусматривается.

1.2 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Внесение изменений в ранее разработанный проект планировки территории выполнено в связи с планируемым размещением на проектируемой территории многоквартирного  жилого дома, который является объектом капитального строительства местного значения.

Проектом планировки предусмотрен один этап планируемого развития территории – размещение многоквартирного жилого дома «Жилой дом №3 в квартале, ограниченном улицами Садовая, Грузинская, Саранская, Кирова».

На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения.

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории разработан в целях размещения проектируемого 18-ти этажного жилого дома, в существующей жилой застройке Ленинского района г. Саранска. В границах территории разработки не планируется размещение объектов регионального значения.

2.1 ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Размещение на проектируемой территории проектируемых объектов капитального строительства обусловлено действующими Правилами землепользования и застройки г.о.Саранска, в соответствии с которыми в границах территории разработки остановлена территориальная зона: Ж1 – зона многоквартирной жилой застройки 5 и выше этажей.

Градостроительный регламент данной территориальной зоны определяет допустимые для размещения виды объектов и их параметры на проектируемой территории.

Планировочная структура жилой зоны формируется в соответствии с планировочной структурой городского округа Саранск в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории, схему улично-дорожной сети. При проектировании необходимо учитывать взаимное размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, озеленённых территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается в жилой зоне по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

При планировании территории должны выдерживаться принципы компактности планировки, защиты территории от неблагоприятных природных воздействий, обеспечение доступности объектов системы обслуживания.

Проектом планировки на проектируемой территории предполагается размещение многоквартирного жилого дома с комплексным благоустройством территории. Расчет нормативных размеров земельных участков для размещения многоквартирного жилого дома был произведен в  соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» и приведен в таблице 6.

Образуемый для размещения многоквартирного дома земельный участок соответствует допустимым параметрам, установленными действующими правилами землепользования и застройки.

Таблица 6.

| Функциональное назначение земельного участка | Расчетный показатель объекта (общая площадь жилых помещений), кв.м. | Удельный показатель земельной доли | Нормативный размер земельного участка, кв.м. | Фактический размер земельного участка по проекту планировки территории, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельный участок для многоквартирного жилого дома | 8672 | 0,65 | 5915 | 5316 |

Удельный показатель земельной доли рассчитвается в соответствии  с СП 30-101-98 по формуле Узд = (Узд18*18)/Н = (0.92*18)/25.7 = 0.65. Показатель H - расчетная жилищная обеспеченность общей площадью жилых помещений на текущий период 2020 г. - 2.57 (в соответствии с утвержденными местными нормативами градостроительного проектирования г.о. Саранск №223 от 22.03.19).

Нормативный размер земельного участка рассчитан в соответствии с СП 30-101-98 по формуле Sнорм.к = Sк*Уз.д. = 9100*0.65 = 5915 кв.м.

Фактический размер земельного участка для размещения многоквартирного дома менее нормативного, однако проектируемый многоквартирный жилой дом расположен в сложившейся плотной застройке, для которой невозможно соблюдение нормативного размера земельного участка. В связи с невозможностью соблюдения требований по размеру придомовой территории многоквартирного жилого дома предусмотрены следующие мероприятия:

- сокращение площади застройки здания и повышение его этажности, что позволяет увеличить площадь придомовой территории и разместить объекты благоустройства и открытые парковки с соблюдением нормативных размеров и требуемых санитарных разрывов.

Согласно п. 2.2.30 МНГП г.о. Саранск площадь земельного участка для проектирования жилых зданий на территории жилой застройки определяется с учетом обеспечения возможности благоустройства (размещения площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки автотранспорта), территории застройки здания, подъездов к зданию, мест сбора и хранения отходов и озеленения.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории в соответствии с нормами  МНГП г.о. Саранск приведен в таблице 7.

В городском округе Саранск допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями высотой 9 этажей и более, площадок для занятий физкультурой – при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. Так как пешеходной доступности от жилого дома находится парк культуры и отдыха им А.С. Пушкина, а также детский парк и спортивная школа Ш.Тарпищева, то  удельный размер площадок для занятий физкультурой можно уменьшить на 50%.

Таблица 7.

| Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Расчетные размеры площадок, кв.м. (из расчета 328 чел.) | Фактические размеры площадок, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 230 | 240 |
| Для занятий физкультурой | 2,0/1,0 | 328 | 336 |
| Для отдыха взрослых | 0,1 | 33 | 33 |
| Для хозяйственных целей | 0,3/0,15 | 49 | 50 |

Обеспеченность площадками дворового благоустройства соответствуют  нормативным, также на проектируемом земельном участке размещается требуемое количество парковочных мест (Лист ПП-1).

Кроме того положения п.7.4 СП 42.13330.2016 допускают включение в площадь озеленения территории площадок для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.

Таким образом, фактический размер проектируемого земельного участка для размещения многоквартирного жилого дома (5316 кв.м.)  позволяет разместить на придомовой территории все необходимые элементы благоустройства, а также требуемое количество паковочных мест с соблюдением нормативных размеров и требуемых санитарных разрывов, установленных МНГП и СП 42.13330.2016.

Для парковки легковых автомобилей жителей проектируемого многоэтажного жилого дома предусмотрены открытые площадки (гостевые автостоянки) из расчета 1 машино-место на 2 квартиры. Таким образом расчетное количество парковочных мест составляет 144 кв./2 = 72 парковочных места.

2.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемой территории пожароопасных зданий и сооружений нет.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения; чрезвычайные ситуации на прилегающих автомобильных дорогах;

Планировка проектируемой территории, позволяет обеспечить свободный подъезд спасательных служб и средств, свободную эвакуацию людей из зоны поражения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании. Также средства пожарной безопасности проектируемого многоквартирного дома будут отображены в проектной документации многоквартирного дома при дальнейшем проектировании.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки проездов, а также вывоз бытовых отходов от здания.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, снежных масс.

Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории должны быть предусмотрена специальная площадка для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. Местоположение площадки в границах проектируемой территории будет спланировано при дальнейшем проектировании многоквартирного дома.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

2.4 ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом планировки предусмотрен один этап планируемого развития территории – размещение на проектируемой территории многоквартирного жилого дома.

На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения.

2.5 ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Для обоснования планировки территории в таблице 8 представлены технико-экономические показатели территории, в отношении которой осуществляется проект планировки территории.

Таблица 8.

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактический показатель на момент проектирования | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 0,53 | 0,59 |
| 2 | Численность населения | чел. | - | 328 |
| 3 | Плотность населения | чел./га | - | 556 |
| 4 | Жилищный фонд | м2 | - | 9100 |
| 4.1 | Количество этажей | этаж | - | 18, в т.ч. 16 жилых |
| 4.2 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.кв. м общей площади | - | 9,1 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения 41-49 мест /1000чел. | мест | - | 13-16 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы 95 мест /1000чел. | мест | - | 31 |
| 5.3 | Предприятия торговли: |  |  |  |
|  | - продовольственными товарами 70 кв.м./1000чел | м2 торг. площ. | - | 23 |
|  | - непродовольственными товарами 30 кв.м./1000чел | м2 торг. площ. | - | 10 |
| 5.4 | Предприятия бытового обслуживания 2 раб. места/1000чел | раб.мест | - | 1 |
| 5.5 | Предприятия общественного питания 8 мест/1000чел | пос. мест | - | 3 |
| 5.6 | Аптеки 1 объект на 20 000 жит. | объект | - | 1 |
| 5.7 | Отделение связи | объект | - | 1 |
| 4.9 | Филиалы банков 1 операционное место на 2-3 тыс. чел. | операцион-ных мест | - | 1 |
| 4.10 | Жилищно-эксплуатационные службы 1 объект на 20 тыс. чел. | объект | - | 1 |
| 4.11 | Помещения досуга и любительской деятельности 50 кв.м./1000чел | м2 | - | 16 |
| 4.12 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, 30 м2 площади пола/1000чел | м2 | - | 10 |
| 4.13 | Опорный пункт охраны порядка, 10 м2 площади/1000чел | м2 | - | 3 |
| 4.14 | Общественные туалеты, 1 прибор/1000чел | приборов | - | 1 |

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка г.Саранска, в части изменения планировки территории и выполнения проекта межевания территории, ограниченной улицами Садовая, Грузинская, Саранская, Кирова г. Саранска выполнено на основании задания на разработку градостроительной документации, выданного Администрацией городского округа Саранск (постановление №157 от 03 февраля 2020 г.).

Материалы проекта межевания вышеуказанной территории послужат исходным материалом при подготовке межевых планов, при образовании новых земельных участков.

1.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в квартале, ограниченном ул. Садовая, ул. Грузинская, ул. Саранская, ул. Кирова г. Саранска в части земельных участков 13:23:0910238:32, 13:23:0910238:118, 13:23:0910238:174 категория земель: земли населенных пунктов. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат харктерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости представлены в таблице 9.

Таблица 9. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| № точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 391061,90 | 1291025,50 |
| 2 | 390947.51 | 1291025,50 |
| 3 | 390947.51 | 1290951,42 |
| 4 | 391061,90 | 1290951,42 |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск, проектируемая территория расположена в зоне многоквартирной жилой застройки 5 и выше этажей (Ж1). Размещение всех объектов не противоречит ПЗЗ г.о. Саранск, объекты размещены в соответствии с видами разрешенного использования.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия – памятники истории и культуры.

Местоположение линейных объектов (инженерных сетей), расположенных в пределах проектируемой территории принято по материалам топографической съемки, сведения государственного кадастра недвижимости по объектам инженерной инфраструктуры, учитывались на момент проектирования.

В границах разработки в границах земельного участка 13:23:0910238:174, согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости расположен индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 13:23:0904237:500, в границах земельного участка 13:23:0910238:118 расположен жилой дом 13:23:0910238:477, в границах земельного участка 13:23:0910238:32 - жилой дом 13:23:0910238:459,  также в границах земельных участков, преобразование которых предусмотрено проектом межевания, расположены объекты капитального строительства, представляющие собой инженерные сети коммуникаций, нежилые строения. Указанные выше жилые дома подлежат сносу и процедуре снятия с кадастрового учета путем подготовки актов обследования. Расположение всех объектов капитального строительства отображено в графической части материалов по обоснованию проекта межевания территории на листе ПМ-1.

Сведения о правах: в настоящее время земельные участки 13:23:0910238:32, 13:23:0910238:118 и 13:23:0910238:174 находятся в собственности у ООО «СЗ «Формат А»».

1.3 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания выполнен в соответствии и с учетом разработанного проекта планировки территории:

а) «Документация по планировке территории, ограниченной улицами Московская, А.Невского, Старопосадская и правым берегом реки Саранка г.Саранска».

Проектом межевания определены площадь, наименование вида разрешенного использования и границы образуемого земельного участка.

Проект межевания территории предусматривает этапное выполнение кадастровых работ. Перед подготовкой межевых планов для образования земельных участков, предусмотренных проектом межевания необходимо внести изменения в сведения ЕГРН в части вида разрешенного использования земельных участков. На момент подготовки проекта межевания территории вид разрешенного использования земельных участков - для размещения дома индивидуальной жилой застройки. Данный вид разрешенного использования не соответствует фактически планируемому использования образуемых участков, а также установленные правилами землепользования и застройки нормы предельной максимальной площади земельных участков не позволяют выполнить перераспределение и объединение земельных участков, предусмотренные данным проектом. Проект межевания предусматривает установление вида разрешенного использования - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

Первый этап включает перераспределение земельного участка 13:23:0910238:174 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности с образованием земельного участка :ЗУ1.

Вторым этапом предусматривается объединение ранее образованного участка :ЗУ1 и земельных участков 13:23:0910238:32, 13:23:0910238:118 с образованием земельного участка :ЗУ2.

Все проектные предложения по использованию территории представлены графической частью документации и изложены в соответствующих таблицах.

Основные технико-экономические показатели проекта межевания представлены на Листах ПМ-2, ПМ-3 графических материалов.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований и границы образуемых земельных участков. Каталог координат существующего земельного участка, преобразование которого предусмотрено данным проектом, представлен в Приложении 2.

Перечень земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, сформирован на основании сведений кадастрового плана территории в Приложении 1.

Площадь земельных участков, подлежащих корректировке – 0,5316 га.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и изъятие для государственных или муниципальных нужд, вид разрешенного использования образуемых участков представлены в Приложении 3.

В проекте межевания территории отсутствуют сведения о целевом назначении лесов, виде (видах) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов, т.к. проект межевания территории не предусматривает определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков.

Образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках отражены на чертежах межевания территории (Листы ПМ-2,ПМ-3).

Выполнение кадастровых работ с целью образования земельных участков, предусмотренных настоящим проектом межевания территории, осуществляется собственником объекта недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:500 и представлен на Листах ПМ-2, ПМ-3 графических материалов.

1.4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории (всего) | га | 0,5316 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | га | 0,5316 |