ПАО «СЗ «Саранский ДСК»

Заказчик: ПАО «СЗ «Саранский ДСК»

Место строительства: г. Саранск, РМ

Внесение изменений в документацию

по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова проспектом 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г.Саранска, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной улицами Фурманова, О.Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г.Саранска

(площадка №1 по генплану)

Пояснительная записка

Шифр: 07.20-01 ПП, ПМ

Генеральный директор                                               Д.А. Кручинкин

Главный инженер проекта                                         С.В. Семибратов

г.Саранск 2020г.

Документация по планировке территории выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№СРО-П-014-05082009-546-2020 от 20.03.2020 г.

Главный инженер проекта                                                    С.В. Семибратов

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ					6

1.1. Обоснование для разработки проекта планировки территории		6

1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории	9

1.3. Красные линии 										13

1.4. Положения об очередности планируемого развития территории		14

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ											15

2.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства							15

2.2. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения							16

2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории		18

2.4. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера							18

2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды			19

РАЗДЕЛ 3. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ			22

3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки	22

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	24

4.1. Общие сведения										24

4.2. Анализ существующего положения						26

4.3. Красные линии и линии регулирования застройки				27

4.4. Проектное предложение по использованию территории			27

4.5. Технико-экономические показатели проекта межевания территории	29

Приложение 1. Координаты границ проектируемой территории

Приложение 2. Характеристики земельных участков, расположенных в границах разработки проекта межевания территории, сведения о которых содержатся в ЕГРН

Приложение 2. Сведения об образуемых земельных участках (пл.№1 по генплану)

Общая часть

Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | С.В. Семибратов |
| Инженер - проектировщик | Н.М. Меркулова |
| Инженер по землеустройству | Н.А. Горькова |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж планировки территории | ПП - 1 | 1: 1000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры в системе ранее разработанного проекта планировки территории (по материалам генерального плана г.Саранск, 2020г.) | ПП - 2 | 1: 20000 |
| 2. | Результаты инженерных изысканий | ПП - 3 | 1: 1000 |
| 3. | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | ПП - 4 | 1: 1000 |
| 4. | Схема организации движения транспорта и пешеходов | ПП - 5 | 1: 1000 |
| 5. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | ПП - 6 | 1: 1000 |
| 6. | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной зашиты территории. | ПП - 7 | 1: 1000 |
| 7 | Варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории | ПП-8 |  |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- разбивочный чертеж красных линий

- схема границ территорий объектов культурного наследия

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж межевания территории | ПМ- 1 | 1: 1000 |

Проект межевания подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в связи с чем в текстовой части проекта межевания территории не приводится целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (СК-13) приведен в приложении 1.

РАЗДЕЛ 5. Материалы по обоснованию проекта межевания  территории

1. Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры (в составе проекта планировки территории) | ПМ- 2 | 1: 1000 |
| 2. | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. | ПМ-3 | 1: 1000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

ПРОЕКТ Планировки ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная Часть. Положение о характеристиках планируемого развития территории

1.1. Основание для разработки проекта планировки территории

Разработка градостроительной документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина,  Сурикова проспектом 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка

г. Саранска, в части изменения планировки территории  (проект планировки территории,  проект межевания территории),  ограниченной улицами Фурманова, О. Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г. Саранска (площадка №1 по генплану) произведена  «Проектно конструкторским отделом ПАО «СЗ «Саранский ДСК» на основании постановления Администрации г. о. Саранск №1136 от 03.08.2020г. и задания на проектирование.

Разработка проекта производилось, согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:-

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»,

- ст.42, 43 Градостроительного кодекса РФ (с изменениями от 01.01.17г), -СНиП №11-04- 2003 от 29.10.2002 г. «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

-СП 42 13330.2011 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета Депутатов г.о. Саранск от 28.10.2008года №193 (с изменениями).

С учетом Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета Депутатов городского округа Саранск от 23.04.2014 года №333 (с изменениями внесенными решением Совета Депутатов г.о. Саранск от 22.05.2020 года №288), а также Правил землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденных решением Совета Депутатов городского округа Саранск от 06.05.2016 года №516 (с изменениями внесенными решением Совета Депутатов г.о. Саранск от 26.05.2017 года №87, от 28.12.2017 года №137, от 25.05.2018 года №170, от 27.12.2019 года №269), документации по планировке территории, оrраниченной улицами Гагарина, Сурикова, проспектом 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г.Саранска», утвержденной постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 21.12.2009 года 	(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Саранск от 15 августа 2016 года № 2472, от 9 сентября 2016 года № 2679, от 10 января 2017 года № 27, от 31 марта 2017 года № 671, от 15 мая 2017 года № 993, от 21 августа 2017 года № 1830, от 2 октября 2017 года № 2186, от 15 декабря 2017 года № 2840, от 29 декабря 2017 года № 3012, от 23 января 2018 года № 109, от 14 февраля 2018 года №349, от 14 февраля 2018 года № 351, от 10 мая 2018 года № 1077, от 31 июля 2018 года № 1714, от 16 августа 2018 года № 1846, от 21 сентября 2018 года № 2176, от 18 декабря 2018 года № 2942, от 24 апреля 2019 года № 801, от 24 апреля 2019 года № 809, от 27 июня 2019 года № 1201, от 16 декабря 2019 года № 2217, от 13 марта 2020 года № 403, от 24 апреля 2020 rода  № 661, от 16 июля 2020 года № 1038.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, для формирования земельного участка под строительство жилого дома.

Согласно Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2020г. №97-П, земельный участок, предназначенный для размещения проектируемого жилого дома попадает в третью – шестую подзону приаэродромной территории аэродрома г.Саранск. Размещение жилых домов на исследуемой площадке не противоречит указанным требованиям.

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- сведения об изученности объектов территориального планирования (охват их территории материалами изысканий различного масштаба и направленности, наличие архивных, исторических источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке проекта межевания территории в рамках выполнения работ;

- данные о демографической ситуации и занятости населения;

- сведения о социальной, транспортной, производственной и инженерной инфраструктурах, строительной базе;

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

- материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала);

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;

- материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций  и атласов геологических выработок;

- материалы государственного кадастра недвижимости;

- материалы схем генерального плана;

-  материалы правил землепользования и застройки;

- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

- данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

- иную документацию, необходимую для разработки проекта межевания территории.

Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- техническое задание;

- материалы инженерно-геодезических изысканий, предоставленные Заказчиком.

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории.

Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования

Проектируемая территория расположена в юго-западной части г.о.Саранск, в Ленинском районе в квартале ограниченном с севера – ул.Фурманова, с запада – ул.Серадзская, с востока- здание бывшего профлицея №19. В границы проектируемой территории входят земельные участки с кадастровыми номерами 13:23:0911224:90, 13:23:0911224:172, 13:23:0911224:153, 13:23:0911224:150, а также территории, граничащие с указанными земельными участками. Площадь территории в границах проекта планировки составляет 0,57 га.

В настоящее время проектируемая территория частично свободна от застройки, кроме того здесь расположены ветхие жилые дома подлежащие сносу, категория земель – земли населенных пунктов.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

Расчет ширины охранных зон инженерных коммуникаций производился в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Местных нормативов градостроительного проектирования г.о.Саранск.

В радиусе 200м имеются школа: № 8 – с проектной вместимостью 625 учащихся (по факту 499 учащихся), а также детский сад: № 59 – с проектной вместимостью 115 детей. Так же в корректируемой ППТ (ограниченной ул.Гагарина, пр. 50 лет Октября, ул.Сурикова и правым берегом р.Саранка.) в радиусе 200м предусмотрены земельные участки под школу на ул.Серадзская, и два детских сада на ул.Котовского и ул.Щорса.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории, археологии и культуры.

Сведения о плотности и параметрах застройки, необходимые для размещения объектов

Действующими Правилами землепользования и застройки г.о.Саранска, на проектируемой территории предусмотрена территориальная зона: Ж 1 – зона многоквартирной жилой застройки 5 и выше этажей. Для данной территориальной зоны в качестве основных видов разрешенного использования являются: размещение многоквартирной жилой застройки и размещение объектов дошкольного, начального и среднего общего образования. Информация о параметрах застройки территории, установленная градостроительным регламентом для проектируемой территории приведена в таблице.

| N п/п | Наименование зоны/подзоны | Предельные размеры земельных участков | Предельное кол-во этажей | Мин. отступы от границ зем. участка, м | Макс. процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, кв. м | мин. | макс. |  |  |
|  |  | минимум | максимум |  |  |  |  |
| 1 | Ж1 | 5 | 25000 | 5 | 18 | 1 | 40 |

Расчетное количество и плотность населения проектируемой территории определяется исходя из планируемой общей площади проектируемого многоквартирного жилого дома.

Характеристика проектируемого многоквартирного жилого дома приведена в таблице.

| № п/п | Количество жилых домов | Наименование объекта | Общая площадь, кв.м. | Этажность | Количество квартир (в 1 жилом доме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Многоквартирный жилой дом (условный номер по ППТ №1) | 5585,4 | 9 | 108 |

Численность населения на территории проектируемой  многоквартирной жилой застройки определяем исходя из максимальной общей площади квартир в проектируемом многоквартирном жилом доме, которая составит 5585,4 кв.м. Из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок  (2025 год) 29,7 кв.м. на человека (п.2.2.22 МНГП) максимальная расчетная численность населения на проектируемой территории составит  188 чел.

Общая площадь территории жилой зоны границах проектирования составляет 0,57 га. Плотность населения проектируемой многоквартирной жилой застройки составит 330 чел./га, что не превышает предельных показателей плотности застройки (п.2.2.27 МНГП).

В качестве мероприятий по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения проектом планировки  предусмотрено:

- устройство внутри дворового проезда с парковкой;

- развитие систем инженерно-технического обеспечения территории.

Характеристики развития системы транспортного

обслуживания территории

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре юго-западной части г. Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Категория дороги по  ул. Фурманова – магистральная улица районного значения. Проектом планировки  местоположение существующей улично-дорожной сети сохраняется. Проектом планировки для развития системы транспортного обслуживания территории предусматривается внутри дворовой проезд и обеспечение требуемого количества машиномест для парковки легковых автомобилей на придомовой территории.

Схема организации улично-дорожной сети и  схема  движения транспорта, а также поперечный профиль проектируемого проезда приведен на чертеже ПП-5.

Характеристики развития систем инженерно-технического

обеспечения территории

Проектом планировки определены основные характеристики планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения территории.

Водоснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей сети. Для водоснабжения объекта на проектируемой территории предусматривается хозяйственно-противопожарный водопровод согласно требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечивающие расчетные расходы воды согласно СНиП 2.04.01-85.

Канализация проектируемой территории планируется самотечная согласно  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Точка подключения определяется после получения технических условий от МП «Саранскгорводоканал». На всей протяженности канализационной сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец диаметром 1000, 1500 мм по типовым проектным  решениям.

Электроснабжение здания на проектируемой территории будет  осуществляться от существующей трансформаторной подстанции. Точка подключения определяется после получения соответствующих технических условий. Распределительные линии прокладываются в подземном исполнении.

Характеристика развития систем социального обслуживания

В связи со спецификой территории в границах проекта планировки, описанной в разделах 1.2 «Краткая характеристика территории в границах проекта планировки…» и 1.4 «Планируемые к размещению объекты капитального строительства» настоящих положений, строительство объектов для развития систем социального обслуживания настоящим проектом планировки территории не планируется. В составе дворовой территории планируется размещение детской и спортивной площадок.

1.3. Красные линии

Красные линии в границах проекта планировки территории устанавливаются в соответствии с определением красных линий в градостроительном законодательстве Российской Федерации. При установлении красных линий в границах проекта планировки территории учтено проектное использование прилегающих территорий.

В границах проектируемой территории, ранее установленные красные линии не изменяются. Красные линии в ранее разработанном проекте планировки  установлены вдоль улицы Фурманова и назначены с отступом для обеспечения коридора для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. В связи  с этим «Разбивочный чертеж красных линий» в данном проекте не разрабатывается.

1.4. Положения об очередности планируемого развития территории

Внесение изменений в ранее разработанный проект планировки территории выполнено в связи с планируемых размещением на проектируемой территории многоквартирного  жилого дома, который является объектом капитального строительства местного значения.

Проектом планировки предусмотрен один этап планируемого развития территории.

На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения.

РАЗДЕЛ 2. Материалы по Обоснованию проекта планировки территории

2.1. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Зона планируемого размещения объекта капитального строительства должна удовлетворять требованиям земельного (по категориям земель), градостроительного, санитарного и иного законодательства.

В соответствии с измененными правилами землепользования и застройки проектируемая территории будет расположена в составе территориальной  зоны Ж1, для которой в качестве основных видов разрешенного использования предусмотрены: размещение многоквартирной жилой застройки и размещение объектов дошкольного, начального и среднего общего образования..

Зона Ж1 – зона многоэтажной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования микрорайонов (кварталов) многоквартирных жилых домов с высокой плотностью застройки от 5 этажей и выше. Допускается ограниченный спектр услуг местного и городского значения. Помещения делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения могут располагаться в жилых зданиях, расположенных вдоль красных линий улиц и магистралей, при условии конструктивного разделения жилого и иного использования с устройством отдельных входов и обеспечением нормативных требований к организации подъездов, загрузки, автостоянок.

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на проектируемой территории установлены в соответствии с градостроительным регламентом данной территориальной зоны и с учетом сведений из государственного кадастра недвижимости о границах земельных участков зарегистрированных на проектируемой территории.

При определении местоположения объекта на проектируемой территории учтены предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки г.о.Саранск.

2.2. Обоснование соответствия планируемых параметров,

местоположения и назначения объектов местного значения

Обоснование местоположения и назначения объектов местного значения

Размещение на проектируемой территории проектируемого объекта капитального строительства обусловлено действующими Правилами землепользования и застройки г. о. Саранска, которыми на проектируемой территории предусмотрены территориальная зона: Ж1 – зона многоквартирной жилой застройки 5 и выше этажей.

Градостроительный регламент данной территориальной зоны определяет допустимые для размещения виды объектов и их параметры на проектируемой территории.

Планировочная структура жилой зоны формируется в соответствии с планировочной структурой городского округа Саранск в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории, трассировку улично-дорожной сети. При этом необходимо взаимоувязывать размещение жилой застройки, общественных зданий и сооружений, озеленённых территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается в жилой зоне по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Согласно п.2.2.4 МНГП в жилой застройке могут быть размещены территории, предоставляемые застройщикам под участки для возведения объектов капитального строительства (жилых домов или их комплексов) и муниципальные территории – муниципальных объектов обслуживания, озеленения общего пользования, местных проездов, не включенных в участки жилой застройки и др.

Выбор местоположения проектируемого на данной территории многоквартирного жилого дома обусловлен  условиями по инсоляции квартир, а также наличием планировочных ограничений проектируемой территории.

Обоснование соответствия планируемых параметров

объектов местного значения

Проектом планировки на проектируемой территории предполагается размещение многоквартирного жилого дома с комплексным благоустройством территории. Расчет нормативного размера земельного участка для размещения многоквартирного жилого дома был произведен в  соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» и приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Расчет параметров  земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов

| № п/п* | Функциональное назначение земельного участка | Расчетный показатель объекта** (общая площадь жилых помещений), кв.м. | Удельный показатель земельной доли*** | Нормативно размер земельного участка, кв.м. | Фактический размер земельного участка по проекту планировки территории, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок для многоквартирного жилого дома | 5585,4 |  | 3128,0 | 5720 |

** - В графе расчетный показатель объекта – приводится основной технико-экономический показатель объекта планируемого к размещению на земельном участке.

*** - для проектируемых МКД рассчитывается в соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» исходя из расчетной жилищной обеспеченности общей площадью жилых помещений на расчетный период 2025 год в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г.о. Саранск.

Параметры планируемого строительства систем

транспортного обслуживания проектируемой территории

Проектом планировки  развитие системы транспортного обслуживания территории проектируется согласно решениям генерального плана г. Саранск.

Проектом планировки  местоположение существующей улично-дорожной сети сохраняется.

В пределах придомовой территории для парковки легковых автомобилей посетителей и жителей многоэтажной жилой застройки предусмотрены открытые площадки (гостевые автостоянки) из расчета 1 машино-место на 2 квартиры, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 200 м. Минимальные противопожарные расстояния от зданий до открытых гостевых автостоянок принимаются по таблице 79 МНГП. Для гостевых автостоянок жилых зданий разрывы не устанавливаются.

Расчет требуемого количества парковочных мест приведен в таблице.

Расчет требуемого количества парковочных мест

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетная единица («МНГП г о. Саранск», 2008г | Расчетное кол-во маш.-мест, | Фактическое кол-во маш.-мест, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проектируемый многоэтажный жилой дом (108 квартир) | кварт. | 1маш-место/ 2квартиры | 54 | 54 |

2.3. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка в составе проекта планировки выполнена на стадии схемы. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения существующих отметок автомобильных дорог, планируемого проектного решения и обеспечения отвода поверхностных вод.

2.4. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемой территории пожароопасных зданий и сооружений нет.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные дороги, по которой перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка, прилегающая к проектируемой территории, позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

2.5. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Задачей раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» является комплексная оценка состояния окружающей среды и воздействия на нее размещаемого на проектируемой территории объекта.

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки проездов, а также вывоз бытовых отходов от здания.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории должны быть предусмотрена специальная площадка для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями. Площадки для установки контейнеров удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

Мероприятия по сохранению растительного и животного мира

Проектируемая территория и возможная зона ее воздействия  на окружающую природную среду расположены на землях городской застройки.  Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению воздействия на растительный покров:

- максимально сохраняется и впоследствии дополняется существующее озеленение;

- запрещается движение пешеходов и транспорта за пределами тротуаров, автодорог и имеющихся подъездных путей.

раздел 3. Иные вопросы планировки территории

3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2020 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 0,57 | 0,57 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | - | - |  |
|  | -многоквартирные жилые дома, в том числе | га | - | 0,57 |  |
|  | - малоэтажные жилые дома блокированного типа | га | - | - |  |
|  | - малоэтажные индивидуальные жилые дома | га | - | - |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в том числе: | га | - | - |  |
|  | - районного значения | га | - | - |  |
|  | - микрорайонного значения | га | - | - |  |
|  | В) Производственных зон | га | - | - |  |
|  | Г) Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | - | 0,21 |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | - | - |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | - |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | 188 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 330 |  |
|  | - в зоне малоэтажной застройки | чел./га | - | - |  |
|  | - в зоне многоэтажной застройки | чел./га | - | 330 |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | - | 5585,4 |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 9 |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | - | - |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | - | 5,585 |  |

РАЗДЕЛ 4. Основная часть проекта межевания территории

  - Общие сведения

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, проспектом 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г.Саранска, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной улицами Фурманова, О.Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г.Саранска (площадка №1 по генплану) осуществляется на основании Постановления Администрации городского округа Саранск №1136 от 03.08.2020г. «О подготовке документации по Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Сурикова, проспектом 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г.Саранска, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной улицами Фурманова, О.Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г.Саранска (площадка №1 по генплану)», а также Технического задания на подготовку документации по планировке территории.

При разработке проекта межевания территории использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019);

# - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 02.08.2019);

# - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019);

- СНиП 11-04-2003 от 29.10.2002 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89٭;

- Генеральный план городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 23.04.2014 г. №333 (с изменениями);

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, утвержденные Решением от 22 марта 2019 г. № 223;

- Правила землепользования и застройки городского округа Саранск, №516 от 06.05.2016 г (с изменениями).

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- Топографическая съемка №36/16 выполненная ООО «Кадастровый центр» 2017г.;

- Документация по планировке территории «Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина,  Сурикова пр. 50 лет Октября и правым берегом реки Саранка г. Саранска, в части изменения планировки территории  и выполнения  проекта межевания территории,  ограниченной улицами Фурманова, О. Кошевого, Щорса, Серадзская (в районе школы №8) г. Саранска», Постановление Администрации городского округа Саранск от 02.10.2017. №2186;

- сведения Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания территории.

Проект межевания территории содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему расположения элемента планировочной структуры и чертеж межевания территории.

Подготовка графической части проекта межевания территории осуществлена в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (СК-13).

Внесение изменений, предлагаемых данным проектом, обусловлено необходимостью изменения  территории многоквартирного дома по ул.Щорса, площадка  №1. В связи с этим вносятся изменения в границы образуемых земельных участков, и устанавливается очередность их образования.

4.2. Анализ существующего положения

Территория проекта межевания расположена в юго-западной части  г.Саранска на территории кадастрового квартала: 13:23:0911224.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен с улицы Фурманова.

Общая площадь территории проектирования составляет 0,57 га.

Территория имеет развитую структуру инженерных сетей.

Согласно Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 04.02.2020г. №97-П территория проектирования попадает в третью, четвертую, пятую и шестую подзону приаэродромной территории аэродрома Саранск.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения о ранее образованных земельных участках, отражены на чертежах проекта межевания территории и в Приложении 1 к данной пояснительной записке.

Сведения о наличии на проектируемой территории особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия – памятники истории и культуры - отсутствуют.

Местоположение лесных участков в границах проектируемой территории в рамках данного проекта межевания не определяется.

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов;

- чертеж границ зон действия публичных сервитутов.

4.3 Красные линии и линии регулирования застройки

На проектируемой территории красные линии установлены.

Проектом межевания территории изменение местоположения красных линий в границах проекта межевания территории не предусмотрено.

4.4. Проектное предложение по использованию территории

Настоящим проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, а также определен вид их разрешенного использования. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, определены площади и границы земельных участков для размещения многоквартирного жилого дома по ул.Щорса (площадка №1 по генплану. Общие данные по земельным участкам, в границах территории межевания отображены в составе графических материалов на чертежах проекта межевания территории и в Приложениях 2 и 3.

Расчет нормативных размеров земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов был произведен в соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» и с нормой расчетной жилищной обеспеченности согласно местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Саранск равной 24,9 м2/чел. общей площади.

Расчет площади земельного участка для размещения многоквартирного жилого дома (площадка №1 по генплану):

Жилой дом (площадка №1 по генплану)

Общая площадь жилых помещений 5585,4 м2.

Нормативная площадь земельного участка для 9 эт. дома  S=5585,4 х 0,92=5139 м2.

Для реализации проектных решений на проектируемой территории проектом межевания предполагается образование земельных участков для размещения многоквартирного жилого дома по ул.Щорса (площадка №1 по генплану).

Проектные решения проекта межевания территории реализуются в один этап строительства жилого дома.

Формирование проектных границ образуемых земельных участков предполагается как из земель не разграниченной государственной собственности, так и земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Характеристики земельных участков, расположенных в границах разработки проекта межевания территории,  сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в Приложении 2.

Характеристики образуемых на проектируемой территории земельных участков приведены в Приложении 3.

Все образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ.

4.5. Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 0,57 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: | га | 0,57 |
|  | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | га | 0,57 |
|  | Сервитут | га | - |
|  | - иные территории | га | - |
| 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | га | - |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Координаты границ проектируемой территории

| Номер поворотной точки | Координаты поворотных точек |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 391 129,961 | 1 288 744,563 |
| 2 | 391 124,871 | 1 288 836,211 |
| 3 | 391 083,198 | 1 288 833,654 |
| 4 | 391 084,380 | 1 288 802,439 |
| 5 | 391 011,458 | 1 288 798,359 |
| 6 | 391 012,789 | 1 288 738,204 |

Приложение 2

Характеристики земельных участков,

расположенных в границах разработки проекта межевания территории,

сведения о которых содержатся в ЕГРН

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид права | Правообладатель | Местоположение (адрес) земельного участка | Площадь земельного участка, м2 | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:0911224:90 | Собственность | Государственная собственность | Республика Мордовия, р-н Саранск, г Саранск, ул Фурманова, д 40 | 775 +/- 10 кв. м | Для размещения многоквартирного дома (Для многоквартирной застройки) |
| 2 | 13:23:0911224:172 | Собственность | Государственная собственность | Республика Мордовия, р-н Саранск, г Саранск, ул Фурманова, д 38 | 888 +/- 10 кв. м | Для размещения многоквартирного дома (Для многоквартирной застройки) |
| 3 | 13:23:0911224:153 | Собственность | Государственная собственность | Республика Мордовия, р-н Саранск, г Саранск, ул Серадзская, д 2 | 777 +/- 10кв. м | Для размещения многоквартирного дома (Для многоквартирной застройки) |
| 4 | 13:23:0911224:150 | Собственность | Государственная собственность | Республика Мордовия, р-н Саранск, г Саранск, ул Серадзская, д 6 | 720 +/- 9кв.м | Для размещения многоквартирного дома (Для многоквартирной застройки) |

Приложение 3

Сведения об образуемых земельных участках (пл.№1 по генплану)

| Условный номер образуемого земельного участка | Кадастровый номер существующего земельного участка | Площадь земельного участка (по сведениям ЕГРН), кв.м | Вид разрешенного использования (по сведениям ЕГРН) | Площадь образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| :ЗУ1 | 13:23:0911224:150 | 720 | Для размещения многоквартирного дома (Для многоквартирной застройки)* | 333 (:150/п1) | 3299 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Образование путем перераспределения |
|  | Земли государственная собственность на которые не разграничена | - | - | 2966 (:Т/п1) |  |  |  |
| - | 13:23:0911224:150 | 720 | Для размещения многоквартирного дома (Для многоквартирной застройки)* | 387 (:150/п2) | Данная часть земельного участка будет отнесена к землям, государственная и муниципальная собственность на которые не разграничена |

Примечание.

* Вид разрешенного использования земельного участка необходимо привести в соответствие с Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск.