Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: ИП Колотилина Е.Ф.

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по планировке территории,

ограниченной  улицами Комарова, Ульянова, Гагарина г.Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории

(проект планировки территории)

земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113251:536, расположенного в районе ул.Гагарина г.Саранска

Шифр: 92/ 2020-ПП

Саранск 2020

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: ИП Колотилина Е.Ф.

Место строительства: г. Саранск

Внесение изменений

в документацию по планировке территории,

ограниченной  улицами Комарова, Ульянова, Гагарина г.Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории

(проект планировки территории)

земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113251:536, расположенного в районе ул.Гагарина г.Саранска

Шифр: 92/ 2020-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2020

Документация по планировке территории выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009.

Оглавление

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Основная часть. ПоложениЕ о характеристиках планируемого развития территории | 7 |
| 1.1. Обоснование для разработки проекта планировки территории | 7 |
| 1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории | 9 |
| 1.3. Красные линии | 12 |
| 1.4. Положения об очередности планируемого развития территории | 12 |
| РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 13 |
| 2.1. Результаты инженерных изысканий | 14 |
| 2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 14 |
| 2.3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения | 15 |
| 2.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории | 17 |
| 2.5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 18 |
| 2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 19 |
| раздел 3. Иные вопросы планировки территории | 21 |
| 3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 21 |
| Приложение 1. Характеристика земельных участков зарегистрированных в ЕГРН |  |

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | М.А. Асташов |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная  часть проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж планировки территории. Чертеж красных линий. | ПП - 1 | 1:500 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема расположения элемента планировочной структуры в системе ранее разработанной документации по планировке территории | ПП - 2 | 1:2000 |
| 2. | Результаты инженерных изысканий | ПП - 3 | 1:500 |
| 3. | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | ПП - 4 | 1:500 |
| 4. | Схема организации движения транспорта и пешеходов | ПП - 5 | 1: 500 |
| 5. | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной зашиты территории. | ПП - 6 | 1: 500 |
| 6. | Схема инженерных сетей. | ПП - 7 | 1: 500 |
| 7. | Чертеж вариантов планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории | ПП - 8 | 1: 500 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- схема границ территорий объектов культурного наследия.

ПРОЕКТ Планировки ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная Часть.

Положение о характеристиках планируемого

развития территории

1.1. Основание для разработки проекта планировки территории

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной  улицами Комарова, Ульянова, Гагарина г.Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории) земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113251:536, расположенного в районе ул.Гагарина г.Саранска выполнено с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.

Документация по планировке территории разработана на основании Постановления Администрации г.о. Саранск от 17.08.2020 г. № 1207 по договору подряда с ИП Колотилина Е.Ф., согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Генерального плана городского округа Саранск, утвержденного решением Совета депутатов г.о. Саранск от 23.04.2014 г. № 333, с изм.;

- Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2019.

- Правил землепользования и застройки г.о. Саранск (утв. Решением Совета депутатов г.о. Саранск № 516 от 06.05.2016г.(с изм.).

Исходные данные для проектирования включают в себя:

- сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- сведения об изученности объектов территориального планирования (охват их территории материалами изысканий различного масштаба и направленности, наличие архивных, исторических источников и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых обязателен при подготовке проекта межевания территории в рамках выполнения работ;

- данные о демографической ситуации и занятости населения;

- сведения о социальной, транспортной, производственной и инженерной инфраструктурах, строительной базе;

- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

- материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее кадастровой и экономической оценке (в виде схем землепользования и табличного материала);

- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;

- историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;

- материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций  и атласов геологических выработок;

- материалы государственного кадастра недвижимости;

- материалы схем генерального плана;

-  материалы правил землепользования и застройки;

- инвентаризационные данные по землепользованию, жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания, другим объектам недвижимости;

- данные об улично-дорожной сети, гаражах и стоянках индивидуального автотранспорта, организации дорожного движения;

- иную документацию, необходимую для разработки проекта межевания территории.

Основанием для разработки проекта планировки являются:

- техническое задание;

- материалы инженерно-геодезических изысканий, предоставленные Заказчиком.

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории.

1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны              с особыми условиями использования

Проектируемая территория расположена в юго-западной части                       г.о. Саранск, в Ленинском районе в квартале ограниченном с юга – ул. Гагарина, с северо-запада и запада – ул. Комарова, с востока – ул. Гагарина. В границы  проектирования входит территория земельного участка с кадастровым номером 13:23:1113251:536.  Площадь территории в границах проекта планировки составляет 0,3 га.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Зоны с особыми условиями использования.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования установлены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций,  границы которых показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

В связи с размещением проектируемого объекта (предприятие общественного питания) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимо установление санитарно-защитной зоны от проектируемого объекта в размере, установленном при разработке рабочего проекта на объект капитального строительства. Если уровни создаваемых объектом капитального строительства загрязнений за пределами земельного участка не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ для данного объекта установление санитарно-защитной зоны не требуется (п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для оценки возможности размещения на проектируемой территории объекта общественного питания были проведены предварительные расчеты по сокращению санитарно-защитной зоны. На основании расчетов было установлено, что  при размещении объекта капитального строительства таким образом, что расстояние от объекта до границы земельного участка составит более 10,0 м. для данного объекта не требуется установление санитарно-защитной зоны (п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), так как уровень создаваемого загрязнения за пределами земельного участка не превышают ПДУ. Расчеты оценки воздействия приведены в разделе Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Расчет ширины охранных зон инженерных коммуникаций производился в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и Местных нормативов градостроительного проектирования г.о. Саранск.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории, археологии и культуры.

Сведения о плотности и параметрах застройки, необходимые для размещения объектов.

Действующими Правилами землепользования и застройки г.о. Саранска, на проектируемой территории предусмотрена территориальная зона ОД3-Ц –  зона центров обслуживания общественно-деловой и коммерческой активности местного (локального) уровня, для которой в качестве одного из основных видов разрешенного использования предусмотрено: размещение объектов общественного питания.  Информация о параметрах застройки территории, установленная градостроительным регламентом для проектируемой территории приведена в таблице.

| N п/п | Наименование зоны/ подзоны | Предельные размеры земельных участков | Предельное кол-во этажей | Мин. отступы от границ зем. участка, м | Макс. процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, кв. м | мин. | макс. |  |  |
|  |  | минимум | максимум |  |  |  |  |
| 1 | ОД3-Ц | 5 | 500000 | 1 | 18 | 1 | 60 |

Характеристика объектов капитального строительства, планируемого к размещению на проектируемой территории приведена в таблице.

| № п/п | Наименование объекта | Этажность | Основной показатель объекта | Характеристика основного показателя. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект общественного питания* | 1 | мест | 80 |

Примечание: *Планируется размещение отдельно стоящего объекта общественного питания, для которого согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимо установление санитарно-защитной зоны от проектируемого объекта в размере 50 метров. Если уровни создаваемых объектом капитального строительства загрязнений за пределами земельного участка не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ для данного объекта установление санитарно-защитной зоны не требуется (п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Мероприятия по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения проектом планировки  не предусмотрены, в связи с тем, что проектируемая территория расположена в существующей застройке с развитой  системой транспортного и инженерно-технического обеспечения.

Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре юго-западной части г.Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями, поэтому проектом планировки не планируется развитие системы транспортного обслуживания территории

Подъезд к проектируемой территории осуществляется по ул. Гагарина, которая является магистральной улицей общегородского значения. Поперечные профили представлены в графической части на чертеже ПП-5.

Характеристики развития систем инженерно-технического

обеспечения территории

Проектом планировки определены основные характеристики планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения территории.

Водоснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей сети. Для водоснабжения объекта на проектируемой территории предусматривается хозяйственно-противопожарный водопровод согласно требований СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», обеспечивающий расчетные расходы воды согласно СНиП 2.04.01-85.

Канализация проектируемой территории планируется самотечная согласно  СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Точка подключения определяется после получения технических условий от МП «Саранскгорводоканал». На всей протяженности канализационной сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец диаметром 1000, 1500 мм по типовым проектным   решениям.

Электроснабжение здания на проектируемой территории осуществляется от существующей сети. Точка подключения определяется после получения соответствующих технических условий. Распределительные линии прокладываются в подземном исполнении.

Характеристика развития систем социального обслуживания

В связи со спецификой территории в границах проекта планировки, описанной в разделах 1.2 «Краткая характеристика территории в границах проекта планировки…» и 1.4 «Планируемые к размещению объекты капитального строительства» настоящих положений, строительство объектов для развития систем социального обслуживания настоящим проектом планировки территории не планируется.

1.3. Красные линии

Красные линии в границах проекта планировки территории устанавливаются в соответствии с определением красных линий в градостроительном законодательстве Российской Федерации. При установлении красных линий в границах проекта планировки территории учтено проектное использование прилегающих территорий.

В границах проектируемой территории, ранее установленные красные линии не изменяются. Красные линии в ранее разработанном проекте планировки  установлены вдоль улицы Гагарина  и  назначены с отступом для обеспечения коридора для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу.

1.4. Положения об очередности планируемого развития территории

Проектом планировки предусмотрен один этап планируемого развития территории – размещение объекта общественного питания.

На проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения.

РАЗДЕЛ 2. Материалы по Обоснованию проекта планировки территории

2.1. Результаты инженерных изысканий

На основании статьи 41.2 Градостроительного кодекса подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006».

На основании пункта 4 «Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории» достаточность материалов инженерных изысканий определяется лицом, по инициативе которого принимается решение о подготовке документации по планировке территории. Результаты инженерных изысканий приведены в графической части проекта планировки территории на чертеже ПП-3.

2.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Зона планируемого размещения объекта капитального строительства должна удовлетворять требованиям земельного (по категориям земель), градостроительного, санитарного и иного законодательства.

В соответствии с действующими правилами землепользования и застройки проектируемая территории расположена в составе территориальной  зоны ОД3-Ц, для которой в качестве основного вида разрешенного использования предусмотрено: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания.

Зона ОД3-Ц – территориальная зона центров обслуживания, общественно-деловой и коммерческой активности местного (локального) уровня выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций районного уровня, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения в сочетании с жилой застройкой и зданиями смешанного использования. В данной зоне могут быть размещены объекты федерального, республиканского и местного значения.

Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на проектируемой территории установлены в соответствии с градостроительным регламентом данной территориальной зоны и с учетом сведений из государственного кадастра недвижимости о границах земельных участков зарегистрированных на проектируемой территории.

2.3. Обоснование соответствия планируемых параметров,

местоположения и назначения объектов местного значения

Обоснование местоположения и назначения  объектов местного значения

Выбор местоположения проектируемого объекта общественного  питания на проектируемой территории обусловлен наличием свободной от застройки территории  и действующими правилами землепользования и застройки г.о. Саранск. Назначение проектируемого объекта соответствует действующим на данной территории градостроительным регламентам территориальной зоны ОД3-Ц. Градостроительный регламент данной территориальной зоны определяет допустимые для размещения виды объектов и их параметры на проектируемой территории, в том числе объекты капитального строительства в целях устройства мест общественного питания.

Согласно пп.6.1 и 6.3 СП 42.13330.2016 общественно-деловые зоны предназначены,  в том числе для размещения объектов общественного питания. При этом  в составе многофункциональных (общегородских) зон, предназначенных для формирования системы общественных центров с наиболее широким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных размерах земельных участков размещаются предприятия общественного питания, не требующие больших земельных участков (не более 1,0 га) и устройства санитарно-защитных разрывов.

В связи с размещением проектируемого объекта (предприятие общественного питания) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимо установление санитарно-защитной зоны от проектируемого объекта в размере, установленном при разработке рабочего проекта на объект капитального строительства. Если уровни создаваемых объектом капитального строительства загрязнений за пределами земельного участка не превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ для данного объекта установление санитарно-защитной зоны не требуется (п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для оценки возможности размещения на проектируемой территории объекта общественного питания были проведены предварительные расчеты по сокращению санитарно-защитной зоны. На основании расчетов было установлено, что при размещении объекта капитального строительства таким образом, что расстояние от объекта до границы земельного участка составит более 10,0 м. для данного объекта не требуется установление санитарно-защитной зоны (п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), так как уровень создаваемого загрязнения за пределами земельного участка не превышают 0,1ПДК и/или ПДУ.  Расчеты оценки воздействия приведены в разделе Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

При определении местоположения объектов на проектируемой территории учтены предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки г.о. Саранск. Если размещение проектируемого объекта влечет за собой отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны в соответствии со ст. 40 ГрК РФ необходимо получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Обоснование очередности  планируемого развития территории.

Обоснование очередности планируемого развития территории не проводится в связи с отсутствием этапов планируемого развития территории.

Обоснование соответствия планируемых параметров объектов местного значения

Проектом планировки на проектируемой территории предполагается размещение объекта общественного питания.

Согласно приложению Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, и МНГП  г.о. Саранск размеры земельных участков для объектов общественного питания нормируются в зависимости от числа посадочных мест.

Расчет параметров земельных участков для размещения объекта общественного питания выполнен исходя из норм расчета учреждений и предприятий обслуживания (приложение 7 МНГП г.о. Саранск и СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1. – Расчет параметров земельных участков объектов

| № п/п* | Учреждения, предприятия, сооружения | Расчетный показатель объекта** | Нормативный показатель объекта*** | Нормативный размер земельного участка, га. | Фактический размер земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект общественного питания (80 мест) | кол-во мест | При числе мест, га на 100 мест: св. 50 до 150 0,2 - 0,15 га | 0,8*0,2 = 0,16 0,8*0,15 = 0,12 | 0,2949 |

Кроме того, согласно требований МНГП г.о. Саранск проектируемый объект общественного питания необходимо обеспечить приобъектной стоянкой. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках определено  в соответствии с таблицей 80 МНГП г.о. Саранск и приведено в таблице.

Расчет требуемого количества парковочных мест

| Условный номер по ППТ | Наименование | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу («МНГП г о. Саранск», 2019г | Расчетное кол-во маш.-мест | Фактическое кол-во маш.-мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект общественного питания (80 мест) | 100 мест | 10-23 | 8 - 18 | 16 |

Настоящим проектом планировки территории предусмотрено размещение приобъектных стоянок для объекта общественного питания, с числом машино-мест не менее нормативного.

2.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка в составе проекта планировки выполнена на стадии схемы. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения существующих отметок автомобильных дорог, планируемого проектного решения и обеспечения отвода поверхностных вод.

2.5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемого объекта пожароопасных зданий и сооружений нет.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго- и водоснабжения;

- автомобильные дороги, по которой перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка, прилегающая к проектируемой территории, позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Задачей раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» является комплексная оценка состояния окружающей среды и воздействия на нее размещаемого на проектируемой территории объекта.

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки проездов а также вывоз бытовых отходов от здания.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории должны быть предусмотрена специальная площадка для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

Мероприятия по сохранению растительного и животного мира

Проектируемая территория и возможная зона ее воздействия  на окружающую природную среду расположены на землях городской застройки.  Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по уменьшению воздействия на растительный покров:

- максимально сохраняется и впоследствии дополняется существующее озеленение;

- запрещается движение пешеходов и транспорта за пределами тротуаров, автодорог и имеющихся подъездных путей.

Мероприятия по охране водных объектов

Проектируемая территория расположена  за границами  водоохраных зон и зон санитарной защиты источников водоснабжения.

Обоснование возможности размещения на проектируемой территории объекта общественного питания

Для оценки возможности размещения на проектируемой территории объекта общественного питания были проведены предварительные расчеты по определению возможности сокращения санитарно-защитной зоны от проектируемого объекта.

Для оценки возможности сокращения санитарно-защитной зоны торгового центра и супермаркета были проанализированы источники негативного влияния на окружающую среду. Установлено, что источниками негативного воздействия от указанных объектов могут являться:

- загрязнения атмосферного воздуха от автостоянок объекта общественного питания (учитывая, что при размещении жилых домов соблюдаются нормативные разрывы от автостоянок, расчет рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе не проводился);

- аккустическое (шумовое) воздействие от оборудования и установок специального назначения.

Для определения уровня воздействия на акустическую среду выполнены расчеты шума в соответствии со СНиП 23-03-2003 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные требования к ограничению уровня шума приведены в таблице.

| Наименование территории или помещений | Эквивалентные уровни звука (в дБА) | Максимальные уровни звука (в дБА) |
| --- | --- | --- |
|  | Дневное время | Ночное время | Дневное время | Ночное время |
| Территории непосредственно прилегающие к жилым домам | 55 | 45 | 70 | 60 |

На основании расчетов было установлено, что на расстоянии 10,0 м от источника акустического воздействия эквивалентный и максимальный уровни звука не превышает предельно допустимых уровней (ПДУ). Таким образом, при размещении объекта капитального строительства таким образом, что расстояние от объекта до границы земельного участка составит более 10,0 м. для данного объекта не требуется установление санитарно-защитной зоны (п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), так как уровень создаваемого загрязнения за пределами земельного участка не превышают ПДУ.

Результаты предварительных расчетов обосновывают возможность размещения на проектируемой территории объекта общественного питания, однако для принятия окончательного решения о возможности размещения данного объекта необходимо провести полевые работы по исследованию состояния компонентов окружающей среды на участке строительства, а также получить санитарно-эпидемиологическое заключение Главного государственного санитарного врача субъекта РФ (п.4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

раздел 3. Иные вопросы планировки территории

3.1. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2020 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 0,3 | 0,3 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | - | - |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в том числе: | га | 0,3 | 0,3 |  |
|  | - районного значения | га | - | - |  |
|  | - микрорайонного значения | га | 0,3 | 0,3 |  |
|  | В) Производственных зон | га | - | - |  |
|  | Г) Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | - | - |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | - |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | - |  |  |

Приложение 1.

Характеристика земельных участков зарегистрированных в ЕГРН

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид права / Обременение | Правообладатель | Местоположение (адрес) участка | Категория земель | Существующий вид разрешенного использования | Площадь исходного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1113251:536 | Собственность | Колотилина Елена Федоровна | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гагарина | Земли населённых пунктов | Магазины | 2949 |