### Общество с ограниченной ответственностью

«ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»

# Проект планировки территории,

ограниченной улицами Республиканская, Титова,

А. Невского, Гагарина

г. Саранска

Проект планировки территории

включая проект межевания.

13-1-ППТ

Самара 2010 г.

### Общество с ограниченной ответственностью

«ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»

# Проект планировки территории,

ограниченной улицами Республиканская, Титова,

А. Невского, Гагарина

г. Саранска

Проект планировки территории,

включая проект межевания.

13-1-ППТ

##### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»                                   МОИСЕЕВ В.И.

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА                          Зобнина В.К.

Самара 2010 г.

Содержание

Общая часть

  - Состав авторского коллектива  и ответственных

разработчиков проекта

1.2  Состав  проекта

1.3  Содержание части 2 пояснительной записки

| 2.1 | Основание для разработки проекта |
| --- | --- |
| 2.2 | Перечень исходных данных для проектирования |
| 2.3 | Характеристика участка строительства |
| 2.4 | Градостроительные и природные условия |
| 2.5 | Генеральный план |
| 2.5.1 | Характеристика территории |
| 2.5.2 | Композиционно-планировочные решения |
| 2.5.3 | Объекты инфраструктуры |
| 2.5.4 | Транспортная схема |
| 2.5.5 | Организация рельефа |
| 2.5.6 | Благоустройство территории |
| 2.5.7 | Основные показатели по генплану и благоустройству |
| 2.6 | Сети и инженерное оборудование |
| 2.7 2.8 2.9 2.10 3.0 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Перечень мероприятий по охране окружающей среды Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Технико-экономические показатели проекта Межевание территории и технико-экономические показатели по межеванию территории |
|  | Приложение 1 Расчет нормативных площадей земельных участков жилых домов Приложение 2 |
|  | Сведения земельной кадастровой палаты Приложение 3 |

# Муниципальный контракт № 13-1 от 16 августа 2010 г.

Приложение 4 Задание на разработку градостроительной документации от 16 августа 2010 г.

Приложение 5 Копия Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации (СРО) проектной организации ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ» Приложение 6 Данные управления Госавтоинспекции о количестве зарегистрированного личного автотранспорта.

# Приложение 7

Расчет нормативных площадей земельных участков для эксплуатации жилых домов.

I.  Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Главный архитектор проекта | Зобнина В.К. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Лапухин Е.В. |
| Руководитель архитектурной группы | Зобнина Е.П. |
| Архитектор | Клундук Е.В. |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 13-1-ППТ- (ПЗ) | Часть 1 Пояснительная записка. |  |
| 13-1-ППТ- (ГЧ) | Часть 2 Графическая часть. |  |

Главный архитектор проекта                                       Зобнина В.К.

2. Пояснительная записка

2.1 Основание для разработки проекта

.Проект планировки территории, ограниченной улицами Республиканская, Гагарина, Титова, А.Невского г. Саранска разработан на основании:

- задания на разработку градостроительной документации и в соответствии с муниципальным контрактом № 13-1 от 16 августа 2010г.

2.2 Перечень исходных данных для проектирования

1) Задание на разработку градостроительной документации от 23 августа 2010г.

2) Муниципальный контракт № 13-1 от 16 августа 2010г.

3) На основании Отчета по инженерной топогеодезической съемке участка строительства, выполненной в октябре 2010 г.ООО « Экватор».

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примеч. |
| --- | --- | --- |
| Кодекс | Градостроительный кодекс |  |
| СНиП 11-04-2003 | Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации |  |
| СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений |  |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |  |
| Правила землепользования и застройки | Правила землепользования и застройки города Саранска, рабочих посёлков Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утверждённые решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. № 425 |  |
| Местные нормативы градостроительного проектирования | Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утверждённые решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28.10.2008 №193 |  |
| Генеральный план г. Саранска | Генеральный план г. Саранска, рабочих посёлков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утверждённый решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27.11.2008 г. № 219 |  |

2.3 Характеристика участка строительства

Отведенный под проект планировки участок находится в центральной части города Саранска. Его территория составляет 9,1 га.

Границами участка служат:

- с севера – ул. Республиканская

- с запада – ул. Гагарина

- с юга – ул. А. Невского

- с востока – ул. Титова

2.4 Градостроительные и природные условия

По параметрам  разрешенного использования земельных участков, данная территория относится к группе Ж1 (Многоэтажная (от 5 этажей и выше) жилая застройка).

Территория плотно застроена.

Внутри застройки расположена сеть капитальных кирпичных сблокированных и одиночных гаражей, а также: металлических одиночных, нарушающих благоустройство уникальной городской территории.

Ввиду чрезвычайной градостроительной ценности земельного участка предполагается часть гаражей на этом же месте сделать подземными с уплотнением парковочных мест, расходы на подземную стоянку возложить на собственников дополнительных гаражей.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 160,00 м до 171,09  м.

В основном, рельеф площадки  спокойный с уклоном в северном направлении, имеются незначительные подпорные стенки и ступени, как элементы благоустройства.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону

II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха

-(средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка проектируемого строительства относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и св - в летний период.

Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.5 Генеральный план

Генеральный план территории разработан в соответствии с заданием на проектирование  на инженерно-топографическом плане, предоставленном МУ «Градостроительство».

Площадь территории 9,1 га.  Проектируемая территория расположена в Юго-Западной части города в составе Октябрьского административного района г. Саранска.

Остановка общественного транспорта (автобусы и троллейбусы) предусматривается с улицы (общегородского значения) Гагарина.

Планировка земли решена с учетом  доступа пожарных с автолестниц или  автоподъемников в любой дом.

Задача архитектурно - планировочного решения генплана проекта планировки территории (ППТ) заключается в выявлении зоны, пригодной для дальнейшей застройки, решения вопроса по сносу временных сооружений, находящихся на данной территории, в улучшении её благоустройства и озеленения. Создания комфортной инфраструктуры данной территории, и её самодостаточности по функциональному назначению.

В пункте 2.4 уже описаны решения задач по генеральному плану данной территории.

2.5.1  Характеристика территории

Сложившаяся градостроительная ситуация данной территории имеет законченную композицию  застройки, хорошие транспортные и пешеходные связи. Движение общественного транспорта (троллейбусов и автобусов) осуществляется по улице Гагарина и А.Невского. Со всех улиц по периметру  отведённого участка обеспечивается въезд внутрь  протяжённой территории.

Улицы Гагарина и А.Невского имеют магистральное назначение. По углам пересечения улиц существуют регулируемые светофорами переходы.

2.5.2  Композиционно-планировочные решения

Композицию застройки определил сложившийся статус данной территории и функциональное назначение  Ж1. Поэтому поиск  решения дальнейшего благоустройства территории возможен только со сносом морально и физически устаревших строений.

Большое количество неупорядоченных надворных построек, в виде гаражей и сараев, заменяем на подземную стоянку в 94 машиномест, с использованием верхнего уровня в качестве игровых и спортивных площадок для детей и взрослых. Весь жилой двор  с выносом гаражей благоустраивается зелёными газонами и развитой структурой благоустройства при периметральной застройке жилыми домами.

Благоустройство надземной части паркинга позволяет создать комфортную зону отдыха в стеснённом жилом дворе.

В благоустройстве территории учтены и предусмотрены гостевые стоянки в местах, позволяющих их организацию.

2.5.3  Объекты инфраструктуры

Площадь и организация планируемой площадки не дает возможности размещения отдельно стоящего здания детского сада с прилегающими игровыми площадками, поэтому рекомендуется размещение мини-детсадов на первых этажах жилых зданий.

Существующая общеобразовательная школа (на ул. Щорса) охватывает радиусом обслуживания всю площадку и дополнительных школ общеобразовательного направления не требуется.

2.5.4  Транспортная схема.

Данный участок находится в центральной части города. По периметру территории в улицах Республиканская, Гагарина, А. Невского существует двустороннее движение, по улице Титова – одностороннее. При этом на перспективу предусмотрено расширение проезжей части по  ул. А. Невского.

О движении  общественного транспорта указано в п.2.5.1.

Современное состояние о количестве зарегистрированного автотранспорта приведено в приложении 6 и составляет 416 автомобилей.

Согласно «Местным нормативам градостроительного проектирования г.о. Саранск» число легковых автомобилей в частной собственности на 2020 год принимается 345—393 автомобиля на 1000 человек.

Численность населения квартала на 01.01.2020г. – 3018 чел

Проектом планировки территории предлагается строительство подземного паркинга на 94 машино-мест с размещёнными на уровне земли площадками для отдыха детей и взрослых.

    - Организация рельефа и красные линии

План организации рельефа участка выполнен на основе вертикальных отметок и скорректирован для отвода поверхностных вод в местах локальной застройки и гостевых парковок в увязке с отметками прилегающих территорий (включая систему наружных водостоков) к лоткам  и решёткам проезда. Максимально сохраняется рельеф локальной застройки.

Минимальный продольный уклон 0,001, максимальный – 0,051.

Разбивка красных линий производится от точки А с координатами:

т.А.- 6877,78/5499,44.

Линия отступа застройки от Красной линии  по ул. Республиканской на 3 м  вглубь территории,  по улицу Гагарина – на 5 м, по улицам Титова и А.Невского – на 4 м вглубь территории.

2.5.6  Благоустройство территории

Покрытие проездов, площадок и тротуаров асфальтовое.

В ряде улиц  и на площадях перед значимыми объектами применено многоцветное мощение тротуарной цементной плиткой.

Зелёных насаждений при перепланировке территории приходится

27,5 м2 на  1 человека.

  - Сети и инженерное оборудование

Инженерные сети: водоснабжение, канализация, дренажная система, ливневая  канализация, газоснабжение и электроснабжение рассматривались локально для подземного паркинга и многофункционального торгово-развлекательного комплекса, учитывая перенос существующих сетей с учётом нормативной документации.

Произвести частичную перекладку инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в зону проектируемого 9-ти этажного дома, общежития и многофункционального торгово-развлекательного комплекса.

2.6.1 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемого многофункционального торгово-развлекательного комплекса осуществляется от центральной  тепломагистрали.

2.6.2  Газоснабжение

Проектом предусматривается газоснабжение многофункционального торгово-развлекательного комплекса от ближайшей линии газопровода.

2.6.3 Водоснабжение, канализация

Согласно требований СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в проектируемом здании предусматривается хозяйственно-питьевой и противопожарный водопроводы.

Канализацию проектируемого здания подключить в существующую городскую канализационную сеть.

2.6.4  Электроснабжение

Изыскать  техническую возможность присоединения к городским электрическим сетям без строительства распределительного пункта.

2.6.5 Наружное освещение

Наружное освещение квартала уже существует. При принятии решения о строительстве многофункционального комплекса, отвод мощностей  для подсветки  здания получить дополнительно.

2.6.6 Наружные сети связи

Телефонизация

Для осуществления телефонизации проектируемого здания осуществить локальный запрос на количество номеров  предполагаемой абонентной ёмкости.

2.7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на территории застройки;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования

2.8  Перечень мероприятий по охране окружающей среды

2.8.1 Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- обеспечения планировочными средствами защиты территории жилой застройки, соседством озелененных массивов (бульвары, скверы), а также аэрацией внутридомовых пространств;

- формирование общей территориальной системы зеленых насаждений.

2.8.2 Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории застройки являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, территории учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки территории включает:

- сбор и удаление ТБО;

- уборка территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов.

Расчет ТБО на проектируемый многофункциональный торгово-развлекательный комплекс (поз.28 на листе 4 графической части):

Объем бытовых отходов от сотрудников определяется по формуле:

QТБО = УНН.х N,  м3/год , где

УНН – удельная норма образования ТБО в год;

N  –  среднесуточное количество сотрудников.

Количество рабочих дней в году – 245, продолжительность рабочего дня -8 часов.

Плотность отходов, отнесенных к бытовым, составляет 300 кг/м3, пищевых –  400 кг/м3.

Расчет ТБО приведен в табличной форме:

| №№ п.п | Источник образования | Расчетный показатель | Норма образования отхода | Кол-во отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т/год | м3/год |
|  |  | ед. изм. | кол-во | кг/год | м3/год |  |  |
| 1 | Общественное питание | чел. | 150 | 142 | 3,8 | 21,3 | 570 |
| 2 | Кинотеатр | чел. | 200 | 107 | 0,6 | 21,4 | 120 |
| 3 | Промтоварные магазины | 1м2 | 2109,4 | 125,8 | 0,2 | 265,4 | 421,9 |
| 4 | Гипермаркет | 1м2 | 1000 | 136 | 0,46 | 136 | 460 |

Исходя из суточного объема образования: 4,3 м3/сут для сбора ТБО потребуется установка 6 стандартных контейнеров объемом 0,75 м3.

Расчет ТБО на проектируемый жилой дом (поз.26 на листе 4 графической части):

Объем бытовых отходов от жильцов определяется по формуле:

QТБО = УНН.х N,  м3/год , где

УНН – удельная норма образования ТБО в год;

N  –  количество жильцов.

Плотность отходов, отнесенных к бытовым, составляет 300 кг/м3, пищевых –  400 кг/м3.

Расчет ТБО приведен в табличной форме:

| №№ п.п | Источник образования | Расчетный показатель | Норма образования отхода | Кол-во отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т/год | м3/год |
|  |  | ед. изм. | кол-во | кг/год | м3/год |  |  |
| 1 | Жильцы | чел. | 122 | 190 | 900 | 23,2 | 109,8 |

Исходя из суточного объема образования: 0,30 м3/сут для сбора ТБО потребуется установка 1 стандартного контейнера объемом 0,75 м3.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на территории застройки;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

2.9     Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Для маломобильных групп населения предусмотрены пешеходные тротуары и подходы к зданиям и сооружениям с учётом непрерывности и безопасности движения. Ширина путей передвижения обеспечивает свободный ход инвалидной коляски с сопровождением.

Технико-экономические показатели

| №2№п.п. | Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Расчётный срок до 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории всего | Га | 9,1 | 9,1 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон, из них: | м2 | 10971,8 | 12995,5 |
|  | Многоэтажная застройка | м2 | 1816,8 | 2166,8 |
|  | 4-5 эт. застройка | м2 | 9245,9 | 10828,7 |
|  | Малоэтажная застройка | м2 | нет | нет |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | м2 | 4838,9 | 8305,3 |
|  | Иных зон: ТП, ГРП | м2 | 623,52 | 623,52 |
| 1.2 | Участки гаражей и автостоянок постоянного хранения индивидуального автотранспорта | м2 | 7374,0 | 9724,0 |
| 1.3 | Территории общего пользования, из них: | м2 | 61432,3 | 81203,4 |
|  | Зелёные насаждения общего пользования | м2 | 34580,7 | 47170,7 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | м2 | 26851,6 | 34032,7 |
|  | Прочие территории общего пользования | м2 | нет | Нет |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | 31 | 32 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | % | 71 | 83 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | Чел. | 1715 | 3018 |
| 2.2 | Плотность населения | Чел./га | 189 | 331 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 общей площади квартир | 45471,9 | 75459,2 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 6 | 6 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 10971,8 | 12995,5 |
|  | Убыль жилищного фонда | м2 | нет | нет |
|  | Новое жилищное строительство в том числе: | м2 | нет | 1673,71 |
|  | малоэтажное | м2 | нет | нет |
|  | 4-5 этажное | м2 | нет | 1323,71 |
|  | многоэтажное | м2 | нет | 350 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.3 | Поликлиники | Всего/ 1000 чел | 315,24 | 315,24 |
| 4.4 | Аптеки | Всего/ 1000 чел | 41,1 | 41,1 |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | Всего/ 1000 чел | 1394,7 | 3433,71 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства | Всего/ 1000 чел | 1137,46 | 1137,46 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые и предприятия связи | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 4.11 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | Всего/ 1000 чел | нет | нет |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяжённость улично-дорожной сети- всего | км | 4,0 | 3,7 |
|  | Магистральные улицы, из них: |  |  |  |
|  | Общегородского значения | км | 0,7 | 0,7 |
|  | Непрерывного движения | км | нет | нет |
|  | Регулируемого движения | км | 1,3 | 1,3 |
|  | Районного значения | км | 0,4 | 0,4 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км | 1,6 | 1,3 |
| 5.2 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта, в том числе | км | 1,0 | 1,0 |
|  | троллейбус | км | 0,7 | 0,7 |
|  | автобус | км | 0,3 | 0,3 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: | Маш.-место | 266 | 291 |
|  | Постоянного хранения | Маш.-место | 114 | 115 |
|  | Временного хранения | Маш.-место | 152 | 176 |

Примечание.

Пояснительную записку читать совместно с графической частью.

3.0  Межевание территории

3.0.1. Состав материалов технической части проектной документации

Проект межевания территории, ограниченной улицами

Республиканская, Титова, А.Невского, Гагарина г. Саранска.

Пояснительная записка

Графическая часть (Схема существующего использования территории

М 1 :1000; Проект межевания М 1: 1000)

3.0.2   Межевание территории

Проектная документация «Проект межевания территории, ограниченной улицами г. Саранска разработана в 2010 году в соответствии  с заданием на проектирование, на основании проектной документации «Проект планировки территории, ограниченной улицами Республиканская, Титова, А.Невского, Гагарина  г. Саранска» (шифр:13-2 ППТ), разработанной ООО «Волгостромпроект».

Территория застроена 5 – 9 этажными жилыми домами и общественно- административными зданиями, включающими в себя :

1. Медицинский центр;

2. ГОУ СПУ Саранское музыкальное училище;

3. Общежитие.

Проектные решения межевания территории разработаны с учётом сложившейся градостроительной ситуации, кадастровых паспортов существующих объектов и расчётов нормативной территории проектируемых объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости ,включая и подходы к ним. При разработке проекта межевания в границы земельных участков включены территории под зданиями и сооружениями, проездами и проходами к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зелёные насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, а также границы формируемых земельных участков.

Территорию под существующими гаражами боксового типа рекомендуется выкупить и предоставить под строительство подземной парковки. Кроме этого свободных (резервных) земель для предоставления физическим и юридическим лицам  на данной территории не выявлено.

Характеристики формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов

| № по плану меже-вания | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь земельного участка (фактич.) | Вт.ч. публич-ный сервитут |
| 1 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Гагарина Дом №108а | 5195,6 |  |
| 2 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Гагарина Дом №106а | 2955,4 |  |
| 3 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Республиканская Дом №104 | 2474,8 |  |
| 4 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Республиканская Дом №100 | 1774,1 |  |
| 5 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. А.Невского Дом №101а | 5226,9 |  |
| 6 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. А.Невского Дом №103 | 8378,9 |  |
| 7 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Республиканская Дом №96а | 3330,5 |  |
| 8 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Республиканская Дом №98 | 1836,4 |  |
| 9 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Республиканская Дом №96 | 2438,4 |  |
| 10 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Республиканская Дом №144 | 2412,9 |  |
| 11 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Республиканская Дом №144а | 3968,5 |  |
| 12 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Титова Дом №148 | 1590,9 |  |
| 12а | магазин | Г. Саранск Ул. Титова Дом №148 | 1284,6 |  |
| 13 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Титова Дом №146 | 5032,3 |  |
| 14 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Титова Дом №142 | 3214,0 |  |
| 15 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Республиканская Дом №140 | 2727,6 |  |
| 16 | Для размещения медицинского центра | Г. Саранск Ул. Республиканская | 1554,9 |  |
| 17 | Для размещения ГОУ СПО Саранское музыкальное училище, общежития | Г. Саранск Ул. Гагарина | 9646,4 |  |
| 18 | Для размещения капитальных гаражей | Г. Саранск Ул. Республиканская | 365 |  |
| 19 | Трансформаторная подстанция | Г. Саранск Ул. Гагарина | 335,57 |  |
| 20 | Трансформаторная подстанция | Г. Саранск Ул. Титова | 198,9 |  |
| 21 | Трансформаторная подстанция | Г. Саранск Ул. Республиканская | 121,8 |  |
| 22 | Трансформаторная подстанция | Г. Саранск Ул. Республиканская | 188,9 |  |
| 23 | Котельная | Г. Саранск Ул. Республиканская | 1535,7 |  |
| 26 | Жилой дом | Г. Саранск Ул. Республиканская | 2094,3 |  |
| 28 | Для размещения многофункционального торгово-развлекательного комплекса | Г. Саранск Ул. А.Невского | 15048,5 |  |
| 29 | Для размещения подземного паркинга на 94 маш. - мест | Г. Саранск Ул.Республи-канская | 3281,7 |  |

Земельные участки под жилыми домами сформированы по фактическому использованию территории.

Для группы жилых домов, пользующихся одной дворовой территорией, сформирован единый земельный участок, границы которого установлены в  соответствии с основным функциональным назначением объектов, а размеры не превышают суммарного размера нормативных площадей, рассчитанных в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчёту нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

Расчёт земельной доли участка для каждого многоквартирного дома от общей площади формируемого земельного участка выполнен в зависимости от общей площади жилых помещений многоквартирного дома.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

ШИФР 13-1-ППТ

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | На проектный срок ( на 2020г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | Га | 9,1 | 9,1 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | Га | 7,8 | 8,5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | Территории жилой застройки | Га | 5,1 | 5,4 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | Территории многоэтажной застройки | Га | 0,8 | 1,2 |
|  | Территории 4-5 эт. застройки | Га | 4,3 | 4,2 |
|  | Территории малоэтажной застройки | Га | нет | нет |
|  | Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | Га | 1,1 | 2,8 |
|  | Территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | Га | нет | нет |
|  | Территории промышленной и коммунально-складской застройки | Га | 1,6 | 0,27 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию | Га | 1,3 | 0,6 |
|  | территории общего пользования | Га | 1,3 | 0,6 |

Приложение 7.

Расчет нормативных площадей земельных участков для эксплуатации жилых домов

| № участка по плану межевания территории | Год постройки | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая жилая площадь, м2 | Удельный показатель земельной доли | Показатель уплотнения застройки | Нормативная площадь земельного участка с уплотнением, м2 | Проектная площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 	до 1975	5	964,3	3375,1	1,36	1,5	6885,2	5195,6

2	до 1967	5	885,7	3100,0	1,52	1,5	7068,0	2955,4

3	до 1975	5	848,2	2968,7	1,36	1,5	6056,1	2474,8

4	до 1975	5	502,6	1759,1	1,36	1,5	3588,6	1774,1

5	до 1975	5	1042,6	3649,1	1,36	1,5	7444,2	5226,9

6	до 1975	5	1542,1	5397,4	1,36	1,5	11010,7	8378,9

7	до 1994	9	551	3471,3	0,85	1,5	4425,9	3330,5

8	до 1975	5	552,5	1828,8	1,36	1,5	3730,8	1836,4

9	до 1975	5	533,4	1866,9	1,36	1,5	3808,5	2438,4

10	до 1975	5	517,1	1809,9	1,36	1,5	3692,2	2412,9

11	до 1967	5	823,5	2882,3	1,52	1,5	6571,6	3968,5

12	до 1994	9	614,3	3869,5	0,85	1,5	4933,6	1590,9

13	до 1994	9	640,0	5760,0	0,85	1,5	7344,0	5032,3

14	до 1975	5	561,8	1966,3	1,36	1,5	4011,3	3214,0

15	до 1975	5	505,0	1767,5	1,36	1,5	3605,7	2727,6

26		Проект.	   9		  305,0		 2205,0		1,04		    1,5		        3952,1		    2094,3