Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории | 5 |
| 2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов | 6 |
| 3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 6 |
| 4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов | 6 |
| 5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории | 7 |
| 6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории | 8 |
| 7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) | 8 |
| Приложение 1 - Решение о подготовки документации по планировке территории Приложение 2 - Материалы и результаты инженерных изысканий, программа и задание (представлен отдельным томом) |  |

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;

Участок производства работ расположен в г.о. Саранск Республики Мордовия.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Проектируемая территория по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные эллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Проектируемая территория подвержена воздействию опасных геологических процессов, среди которых наибольшее распространение имеют овражно-балочная эрозия, оползнеобразование.

Рельеф основной части ровный, спокойный. Значительных перепадов высотных отметок местности не наблюдается. Падение уклона поверхности рельефа направлено в южною сторону..

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;

Граница зон планируемого размещения линейного объекта установлена в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и с учетом фактического землепользования, для минимизирования затрат по изъятию земель. Граница зон планируемого размещения линейного объекта установленна для теплокамер ТК-2 (существующая тепловая камера) и УТ1 (проектируемая тепловая камера) с отступом по 0,5 м.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

Проектом не предусматривается размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов;

В составе планируемого линейного объекта: «Подключение к тепловой сети ж. д. №30 ул. Короленко», «Подключение к тепловой сети ж. д. №20 ул. Короленко» не предусматривается размещение объектов капитального строительства.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;

Трасса 1 «Подключение к тепловой сети ж. д. №30 ул. Короленко»

| п/п | ПК | Наименование коммуникаций |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК00+21 | Газ ст. 76 н.д. |
| 2 | ПК00+22 | ЛЭП |
| 3 | ПК00+70 | Газ ст. 89 н.д. |
| 4 | ПК00+71 | Водопровод ст. 100 |
| 5 | ПК00+73 | Водопровод п/э 225 |
| 6 | ПК01+07 | ЛЭП |
| 7 | ПК01+34 | ЛЭП |
| 8 | ПК01+42 | Водопровод ст. 100 |
| 9 | ПК01+66 | ЛЭП |
| 10 | ПК01+72 | Газ ст. 89 н.д. |
| 11 | ПК01+74 | Водопровод п/э 225 |
| 12 | ПК01+77 | ЛЭП |
| 13 | ПК01+81 | Связь |
| 14 | ПК01+87 | Связь |
| 15 | ПК02+28 | Водопровод ст. 100 |

Трасса 2 «Подключение к тепловой сети ж. д. №20 ул. Короленко»

| п/п | ПК | Наименование коммуникаций |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК00+21 | Газ п/э 160 с.д. |

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;

Планируемый линейный объект по всей трассе прохождения не пересекает объекты, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Планируемый линейный по все трассе похождения не пересекает водные объекты.