Общая часть

Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Директор | О.П. Кряжев |
| --- | --- |
| Исполнитель | О.А. Вакулич |
|  | А.А. Васягин |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта планировки территории.

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории |
| 2 | Положение об очередности планируемого развития территории |
| Графические материалы |
| 3 | Чертеж планировки территории | ПП-1 | 1:1000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства |
| 2 | Обоснование соответствия планируемых параметров нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов |
| 3 | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 4 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |
| 5 | Обоснование очередности планируемого развития территории |
| Графические материалы |
| 6 | Фрагмент карты планировочной структуры | ПП-2 | - |
| 7 | Схема организации движения транспорта и пешеходов | ПП-3 | 1:1000 |
| 8 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема местоположения существующих объектов капитального строительства | ПП-4 | 1:1000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 . Результаты инженерно-геодезических изысканий

В связи со спецификой данного проекта, в составе документации по планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- схема границ территорий объектов культурного наследия;

- варианты планировочных и объемно-пространственных решений застройки территории;

- схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (Приказ Минстрой РФ от 25.04.2017 №740/пр).

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта планировки территории.

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Общие сведения |
| 2 | Анализ существующего положения |
| 3 | Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории |
| 4 | Технико-экономические показатели проекта межевания территории |
| Графические материалы |
| 5 | Чертеж межевания территории | ПМ-1 | 1:1000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1. Графические материалы |
| ПМ-2 | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Характеристика земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Каталог координат существующих земельных участков, преобразование которых предусмотрено данным проектом

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Характеристики образуемых земельных участков

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и частей лесотаксационных выделов.

Общие положения

Основанием для разработки документации по внесению изменений в проект планировки территории и разработки проекта межевания территории является распоряжение на разработку градостроительной документации, выданное Администрацией городского округа Саранск (постановление №1954 от 14 декабря 2020 г.), заключенный договор №340/20 от 14 декабря 2020 года между ООО “Кадастровый центр (исполнитель) с ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская инфекционная клиническая больница» (заказчик).

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Косарева, Т. Бибиной (в районе инфекционной больницы) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка, расположенного в районе ул. Косарева г. Саранска разработан в целях размещения проектируемого объекта здравоохранения на территории инфекционной больницы.

При разработке проекта учтены требования, изложенные в следующих нормативно-технических и правовых документах:

– Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-РФ;

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

– СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов г. о. Саранск от 22.03.2019 г. № 223;

– Решения от 06 мая 2016 года № 516 Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Саранск (с изменениями);

– Генеральный план городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23.04.2014 г. № 333.

Участок площадью 3,8 га (зона планируемого размещения объекта капитального строительства) на момент проектных работ характеризуется отсутствием объектов капитального строительства. В границах рассматриваемой территории расположено сооружение дренажной канализации, заасфальтированные площадки и проезды, в т.ч. пешеходные.

Графическая часть проекта планировки планировки разработана на инженерно- топографической подоснове в масштабе 1:500. Основной подъезд к проектируемому объекту предполагается с ул. Косарева через территорию инфекционной больницы..

Природные условия

В административном отношении рассматриваемый участок проектирования расположен в восточной части г. Саранска Республики Мордовия, ограничен улицами Косарева и Тани Бибиной.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к левобережному коренному склону реки Инсар и принадлежит к Сурской возвышенности (северная часть Приволжской возвышенности).

В процессе строительства и эксплуатации проектируемый объект негативного воздействия на поверхностные водные объекты оказывать не будет, так как находится за пределами водоохранных зон поверхностных водотоков.

Рельеф участка  пологий, с  общим  уклоном  на юго-восток. Угол уклона местности составляет 1,7°.

Рассматриваемая территория находится в пределах умеренного климатического пояса, относится к лесостепной природно-климатической зоне, к II B климатическому району. Климат умеренно-континентальный с выраженной сменой сезонов года. Основные климатические характеристики и их изменения определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции воздушных масс атмосферы, подстилающей поверхности.

Положение территории в секторе умеренно-континентального климата определяет устойчивость увлажнения; чередование влажных и засушливых годов.

Климатическая характеристика исследуемого района приведена по данным интернет источников и фондовых данных метеостанции Саранск РМ. Колебания средней температуры воздуха по месяцам, характерные для рассматриваемой территории приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, °C | –12,3 | –11,7 | –5,9 | 4,8 | 13,1 | 17,3 | 19,2 | 17,7 | 11,6 | 4,1 | –3,0 | –8,7 |

Среднегодовая температура воздуха составляет + 3,7 °С. Средняя максимальная температура воздуха в теплый период года составляет + 25,1°С. Абсолютная максимальная температура воздуха составляет + 38°С. Средний минимум самого холодного периода года составляет – 17°С, средняя температура наиболее холодной пятидневки составляет – 28°С. Средняя температура самых холодных суток составляет – 34°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 44°С. Колебания средней абсолютной влажности в мб и средней относительной влажности воздуха в % по месяцам приводятся в таблице 2.

Таблица 2

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя абсолютная влажность воздуха, в мб | 2,5 | 2,6 | 3,5 | 6,2 | 8,5 | 11,8 | 14,9 | 13,6 | 9,8 | 6,5 | 4,3 | 3,1 |
| Средняя относительная влажность воздуха, в % | 84 | 83 | 82 | 72 | 60 | 61 | 67 | 70 | 73 | 80 | 84 | 85 |

Общее количество осадков в среднем за год составляет 516 мм. В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения. Среднее количество осадков по метеорологической станции Саранска по месяцам приведено в таблице 3.

Таблица 3

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячные осадки, в мм | 31 | 26 | 24 | 32 | 46 | 57 | 71 | 52 | 50 | 53 | 38 | 36 |

Средняя дата образования снежного покрова – 21 ноября, средняя дата разрушения снежного покрова – 7 апреля. Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 138 дней. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму составляет 0,33 м, средняя плотность снежного покрова от 0,20 м до 0,37.

В качестве расчетного, принимается третий снеговой район с весом снегового покрова Sg=1,8 кПа. Среди неблагоприятных климатических явлений в зимний период отмечаются промерзание почв, гололед и метели.

Средняя многолетняя глубина промерзания почвы в сантиметрах за зимний период колеблется от 24 см (декабрь) до 90 см (апрель).  Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная в соответствии с п. 5.5.3  СП 22.13330.2011 и СП 131.13330.2012, для глинистых грунтов составляет 1,48 м, для песчаных грунтов 1,82 м.

Гололед образуется обычно при небольших отрицательных температурах с выпадением переохлажденного дождя и мороси. Его повторяемость – 10-15 дней за зиму. Метели формируются при снегопаде с усилением ветра и при температуре воздуха 0 … – 5° С (реже – 5 … – 10° С). На территории республики метели наиболее часты в январе – феврале месяцах. Они преобладают при южных и юго-западных ветрах и их скорости 6 – 9м/с. Исследуемая территория относиться к третьему гололедному району.

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. Перемещение атмосферных вихрей в большинстве случаев с запада на восток (с юго-западной и северо-западной составляющими) обуславливает наличие ветров западной четверти. В большинстве случаев наблюдаются ветры западного и южного направления, значительно реже – ветры восточного направления. Средние скорости ветра: наибольшая в январе –6,9 м/сек., наименьшая – в июле –0,5 м/сек. Повторяемость направления и средняя скорость ветра в м/с представлена в таблице 4.

Таблица 4

|  | Повторяемость направления ветра и штилей в % / Средняя скорость ветра в м/с | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Январь | 11/5,0 | 4/3,5 | 3/3,7 | 10/5,0 | 35/6,9 | 19/6,0 | 10/4,8 | 8/4,1 | 10 |
| Июль | 13/4,5 | 9/4,0 | 9/3,7 | 10/3,1 | 11/3,5 | 15/4,1 | 16/4,4 | 17/4,4 | 14 |

Максимальная скорость ветра, повторяемостью один раз в 10 лет по метеостанции Саранск равна 30 м/сек., а наибольшая из наблюдавшихся скоростей – 40 м/сек. В качестве расчетного принимается второй ветровой район с нормативным значением ветрового давления 0,38 кПа.

Растительность на рассматриваемой территории представлена древесными (лиственными), кустарниковыми и травянистыми насаждениями. Участок проектируемого строительства расположен на расстоянии 2,74 км от русла реки Инсар. Проектируемый объект находятся за границами водоохранных зон поверхностных водных объектов и зон затопления паводковыми водами. В процессе строительства и эксплуатации проектируемый объект негативного воздействия на поверхностные водные объекты оказывать не будет.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория расположена в восточной части г.о. Саранск, в Октябрьском районе в квартале ограниченном улицами Косарева, Тани Бибиной. Площадь территории планируемого размещения объекта капитального строительства составляет 3,8 га. В настоящее время в границах проектируемой территории расположено сооружение дренажа. Местоположение зон с особыми условиями использования территории отображено на схеме зон с особыми условиями использования территории (Лист ПП-3). Также проектируемая территория попадает в зону с особыми условиями использования территории - третью, пятую, шестую подзоны приаэродромной территории аэродрома Саранск, установленную Приказом №97-П от 04.02.2020г.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории, археологии и культуры.

Действующими Правилами землепользования и застройки г.о. Саранска, на проектируемой территории предусмотрены следующие территориальные зоны: ОС1 – зона объектов здравоохранения, Ж3 - зона многоквартирной жилой застройки 2-4 этажа. Для проектируемой территории проектом не предусматривается определение видов разрешенного использования формируемых земельных участков, которые будут установлены отдельным решением органа местного самоуправления. Информация о параметрах застройки территории, установленная градостроительным регламентом для проектируемой территории приведена в таблице 5.

Таблица 5.

| N п/п | Наиме-нование зоны | Предельные размеры земельных участков | Предельное кол-во этажей | Мин. отступы от границ зем. участка, м | Макс. процент застройки в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, кв. м | размер, м | мин. | макс. |  |  |
|  |  | Мини-мум | макси-мум | мини-мум | мак-симум |  |  |  |  |
| Параметры, установленные действующи-ми правилами землепользо-вания и застройки | ОС1 | 5 | 500 000 | - | - | 1 | 8 | 1 | 40 |
|  | Ж3 | 5 | 25000 | - | - | 1 | 4 | 1 | 40 |

В границах проектируемой территории предполагается размещение объекта здравоохранения.

Технико-экономические характеристики планируемого объекта, характеристики объектов коммунальной инфраструктуры будут разработаны проектной документацией на объект здравоохранения.

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре восточной части г. Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен с ул. Косарева через территорию инфекционной больницы. Проектом планировки не предусматривается планировка проездов, парковочных мест и пешеходных связей, данные элементы будут отображены в проектной документации объекта здравоохранения.

1.2 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Внесение изменений в ранее разработанный проект планировки территории выполнено в связи с планируемым размещением на проектируемой территории объекта здравоохранения. Проектом планировки предусмотрен один этап планируемого развития территории. В границах зоны планируемого размещения объекта капитального стриотельства отсутствуют объекты капитального строительства федерального и регионального значения.

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

2.1 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектом планировки определены границы зоны планируемого размещения планируемого объекта капитального строительства - объекта здравоохранения. Координаты зоны планируемого размещения объекта приведены в таблице 6.

Таблица 6. Координаты характерных точек зоны планируемого размещения объекта капитального строительства

| № точки | Координата Y | Координата X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1296372,20 | 394010,24 |
| 2 | 1296406,81 | 394045,37 |
| 3 | 1296480,26 | 394120,23 |
| 4 | 1296486,00 | 394115,23 |
| 5 | 1296526,73 | 394072,67 |
| 6 | 1296555,30 | 394044,70 |
| 7 | 1296598,24 | 394002,79 |
| 8 | 1296412,74 | 393807,67 |
| 9 | 1296347,77 | 393849,85 |
| 10 | 1296332,63 | 393867,24 |
| 11 | 1296425,18 | 393954,29 |

2.2 ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ

Размещение на проектируемой территории проектируемых объектов капитального строительства должно быть обусловлено действующими Правилами землепользования и застройки г.о.Саранска, в соответствии с которыми в границах территории разработки установлена территориальные зоны: ОС1 – зона объектов здравоохранения, Ж3 - зона многоквартирной жилой застройки 2-4 этажа.

Градостроительный регламент территориальной зоны определяет допустимые для размещения виды объектов и их параметры на проектируемой территории.

Планировочная структура формируется в соответствии с существующей планировочной структурой городского округа Саранска в целом, учитывая градостроительные, природные особенности территории, схему улично-дорожной сети. При проектировании необходимо учитывать взаимное размещение зданий и сооружений, озеленённых территорий, а также других объектов, размещение которых допускается в соответствии санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

При планировании территории должны выдерживаться принципы компактности планировки, защиты территории от неблагоприятных природных воздействий, обеспечение доступности объектов системы обслуживания.

Проектом планировки на проектируемой территории предполагается размещение объекта здравоохранения.

Технико-экономические характеристики планируемого объекта, а также соответственно планировочные решения будут разработаны проектной документацией на объект здравоохранения.

2.3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, а также размещение новых объектов не планируется. В непосредственной близости от проектируемой территории расположен комплекс зданий инфекционной больницы.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться пожары и аварии на объектах республиканской инфекционной больницы и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения.

Планировка проектируемой территории должна обеспечивать свободный подъезд спасательных служб и средств, эвакуацию людей из зоны поражения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании. Также средства пожарной безопасности планируемого объекта будут отображены в проектной документации при дальнейшем проектировании.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.

2.4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки проездов, а также вывоз бытовых и медицинских отходов от здания.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя утилизацию медицинских отходов, сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, снежных масс.

Дикие животные и пути их миграции, а также редкие и охраняемые виды растений, уникальные природные ландшафты на данной территории отсутствуют.

2.5 ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проектом планировки предусмотрен один этап планируемого развития территории – образование земельных участков с целью размещения на проектируемой территории объекта здравоохранения.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внесение изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Косарева, Т. Бибиной (в районе инфекционной больницы) г. Саранска, включая проект межевания, в части изменения планировки территории (проект планировки территории, проект межевания территории) земельного участка, расположенного в районе ул. Косарева г. Саранска выполнено на основании задания на разработку градостроительной документации, выданного Администрацией городского округа Саранск (постановление №1954 от 14 декабря 2020 г.).

Материалы проекта межевания вышеуказанной территории послужат исходным материалом при подготовке межевых планов, при образовании новых земельных участков.

1.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в квартале, ограниченном ул. Косарева, Т. Бибиной г. Саранска в районе инфекционной больницы в части земельного участка 13:23:1101096:370, категория земель: земли населенных пунктов и земель неразграниченной государственной собственности. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат харктерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости представлены в таблице 7.

Таблица 7. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| № точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1296238,84 | 394060,50 |
| 2 | 1296256,61 | 394042,50 |
| 3 | 1296292,77 | 394069,30 |
| 4 | 1296295,88 | 394067,70 |
| 5 | 1296333,02 | 394091,80 |
| 6 | 1296408,94 | 394163,59 |
| 7 | 1296421,81 | 394175,76 |
| 8 | 1296479,39 | 394123,90 |
| 9 | 1296480,26 | 394120,23 |
| 10 | 1296486,00 | 394115,23 |
| 11 | 1296517,05 | 394082,13 |
| 12 | 1296598,24 | 394002,79 |
| 13 | 1296412,74 | 393807,67 |
| 14 | 1296347,77 | 393849,85 |
| 15 | 1296255,41 | 393955,86 |
| 16 | 1296253,91 | 393955,45 |
| 17 | 1296237,10 | 394034,53 |
| 18 | 1296224,71 | 394047,06 |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск, проектируемая территория расположена в зонах ОС1 (зона объектов здравоохранения), Ж3 (зона многоквартирной жилой застройки 2-4 этажа).

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, а также объекты культурного наследия – памятники истории и культуры.

Местоположение линейных объектов (инженерных сетей), расположенных в пределах проектируемой территории принято по материалам топографической съемки. Сведения государственного кадастра недвижимости по объектам инженерной инфраструктуры, учитывались на момент проектирования.

В границах разработки в границах земельного участка 13:23:1101096:370, согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости расположены следующие объекты капитального строительства: 13:23:1101096:1291 (сооружение ливневой канализации), 13:23:1101096:1300 (сооружение наружного освещения), 13:23:1101096:1294 (подъездная автодорога), 13:23:1101096:1292 (сооружение теплоснабжения и горячего водоснабжения), 13:23:1101096:48 (здание гаража), 13:23:1101096:49 (здание мусоросжигательной печи), 13:23:1101096:50 (здание главного корпуса инфекционной больницы), 13:23:1101096:51 (здание пищеблока), 13:23:1101096:52 (здание котельной), 13:23:1101096:53 (здание станции дезинфекции), 13:23:1101096:54 (здание архива), 13:23:1101096:56 (здание хозяйственного корпуса), 13:23:1101096:57 (здание проходной), 13:23:1101096:907 (здание патолого-анатомического корпуса). В рамках работ по строительству объекта здравоохранения не предполагается снос существующих объектов капитального строительства. Расположение всех объектов капитального строительства отображено в графической части материалов по обоснованию проекта межевания территории на листе ПМ-2.

Сведения о правах: в настоящее время земельный участок 13:23:1101096:370 находится в собственности у Республики Мордовия и в постоянном (бессрочном) пользовании у ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканской инфекционной клинической больницы).

1.3 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания выполнен в соответствии и с учетом разработанного проекта планировки территории: «Проект планировки территории, ограниченной улицами Косарева, Т.Бибиной (в районе инфекционной больницы) г. Саранска, включая проект межевания».

Проектом межевания определены площадь, способ образования и границы образуемых земельных участков. Для проектируемой территории проектом не предусматривается определение видов разрешенного использования, которые будут утверждены отдельным решением органа местного самоуправления.

Проект межевания территории предусматривает раздел земельного участка с кадастровым номером 13:23:1101096:370 с образованием земельных участков :370:ЗУ1 площадью 34234 кв.м, :370:ЗУ2 площадью 4124 кв.м, :370:ЗУ3 площадью 1655 кв.м, :370:ЗУ4 площадью 2956 кв.м, а также образование земельных участков из земель неразграниченной государственной собственности - :ЗУ1 площадью 3157 кв.м, :ЗУ2 площадью 3823 кв.м, :ЗУ3 площадью 3261 кв.м, :ЗУ4 площадью 18784 кв.м.

Для обеспечения доступа к образуемым земельным участкам проектом предусмотрено образование сервитутов :370:ЗУ1:чзу1 и :370:ЗУ4:чзу1. Доступ к образуемым земельным участкам :ЗУ1, :ЗУ2 предполагается через земельный участок :370:ЗУ2, к земельному участку :ЗУ3 - через земельный участок :370:ЗУ3, к участку :ЗУ4 - через участок :370:ЗУ4. Границы публичных сервитутов отображены на Листе ПМ-1 графических материалов.

Все проектные предложения по использованию территории представлены графической частью документации и изложены в соответствующих таблицах.

Основные технико-экономические показатели проекта межевания представлены на Листе ПМ-1 графических материалов.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований и границы образуемых земельных участков. Каталог координат существующего земельного участка, преобразование которого предусмотрено данным проектом, представлен в Приложении 2.

Перечень земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, сформирован на основании сведений кадастрового плана территории в Приложении 1.

Площадь земельных участков, подлежащих корректировке – 4,3 га.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и изъятие для государственных или муниципальных нужд, вид разрешенного использования образуемых участков представлены в Приложении 3.

В проекте межевания территории отсутствуют сведения о целевом назначении лесов, виде (видах) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов, т.к. проект межевания территории не предусматривает определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков.

Образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках отражены на чертеже межевания территории (Лист ПМ-1).

Выполнение кадастровых работ с целью образования земельных участков, предусмотренных настоящим проектом межевания территории, осуществляется собственником объекта недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.

Основная часть проекта межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на Листе ПМ-1 графических материалов.

1.4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | га | 7,2 |
| 2 | Площадь земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, подлежащих корректрировке | га | 4,3 |
| 3 | Площадь территории, подлежащей межеванию, собственность которых неразграничена | га | 2,9 |