Общество с ограниченной ответственностью

«Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий»

ИНН/КПП  1324128330/132601001   Р/с 40702810600000001708 в ПАО АКБ "АКТИВ БАНК"

БИК 048952752  к/с 30101810500000000752    ОГРН 1051324000749

Тел/факс: (8342)23-41-08, тел.: (8342)47-48-35; (8342)48-02-90

E-mail: mnpi@bk.ru

Саморегулируемая организация ассоциация

«Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве»

443080, Самарская область, г. Самара, 4-й проезд, д.66, www.moiis.ru

СРО-И-008-30112009

Экз.

Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной ул.Короленко от жилого дома №5 до жилого дома №25 и ул.Лескова от жилого дома №7 до жилого дома №27 в г.Саранске

И.о. генерального директора                                                             П.Н. Тимошенко

Начальник отдела

автоматизированного кадастра

и топографических изысканий                                                          Е.А. Гулин

Саранск, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная база и исходные данные для разработки проекта межевания территории | 4 |
| 2 | Характеристика территории разработки проекта | 8 |
| 3 | Проектное предложение по использованию территории | 13 |
| 4 | Технико-экономические показатели проекта межевания территории | 18 |
| 5 | Каталог координат образуемых земельных участков | 19 |
|  | Графическая часть |  |
| 1 2 | Карта планировочной структуры территории с отображением границ элементов планировочной структуры Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории |  |
| 3 | Схема расположения элементов планировочной структуры |  |
| 4 | Чертеж границ зон действия публичных сервитутов |  |
| 5 | Чертеж межевания территории |  |
|  | Приложение |  |
| 1 2 3 4 | Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. Письмо Министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия. Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Скульптурно-художественная композиция на месте расположения главной ставки войск Емельяна Пугачева при их вступлении в г. Саранск. Автор памятника Е. Пугачеву - Н.М. Обухов» по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, развилка улиц Короленко и Волгоградской. Санитарно-эпидемиологическое заключение. |  |

1. Нормативная база и исходные данные для разработки проекта межевания территории

Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной ул.Короленко от жилого дома №5 до жилого дома №25 и ул.Лескова от жилого дома №7 до жилого дома №27 в г.Саранске, разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий» в соответствии с заданием на подготовку документации.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами.

Проект межевания территории подготовлен на основе материалов, предоставленных Обществом с ограниченной ответственностью проектный институт «Мордовгражданпроект».

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания использовались следующие сведения и материалы:

- сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об объектах недвижимости (земельных участках), расположенных в границах разработки проекта межевания территории, и кадастровый план территории кадастрового квартала 13:23:1103201, полученные в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия и с помощью Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (Приложение к проекту межевания территории);

- координаты красных линий, ранее разработанные в составе проекта планировки территории;

- технические сведения на многоквартирные дома и иные объекты недвижимости, использованные из разработанного проекта планировки территории.

Исходной планово-картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съёмки, выполненные Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий» в масштабе 1:500.

Работы по разработке проекта межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

4. Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ;

5. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

6. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

7. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

8. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 22 марта 2019 г.                     № 223;

9. Генеральный план городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 23 апреля 2014 г. № 333;

10. Правила землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденные Решением Совета городского округа Саранск от 06 мая 2016 г. № 516 (с изменениями).

Одним из основных нормативно-правовых документов для принятия решений по составлению проекта межевания территории являются Правила землепользования и застройки, принятые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Проект межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории. Графические материалы включают в себя карту планировочной структуры территории с отображением границ элементов планировочной структуры, схему расположения элементов планировочной структуры в масштабе 1:5000, чертеж границ существующих земельных участков, местоположения существующих объектов капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования территории в масштабе 1:1000, чертеж границ зон действия публичных сервитутов в масштабе 1:1000, чертеж межевания территории в масштабе 1:1000.

В границах проектируемой территории отсутствуют особо охраняемые природные территории, лесничества, лесопарки, участковые лесничества, лесные кварталы, лесотаксационные выделы (части лесотаксационных выделов), поэтому соответствующие графические материалы (чертежи) в данном проекте межевания также отсутствуют.

В границах проектируемой территории в соответствии с генеральным планом городского округа Саранск отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых.

В пределах проектируемой территории особо охраняемые природные территории, а также объекты культурного наследия – памятники истории и культуры, включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Границы территорий объектов культурного наследия в проекте не разрабатываются.

Однако на территории, прилегающей к проектируемой, расположен объект культурного наследия «Скульптурно-художественная композиция на месте расположения главной ставки войск Емельяна Пугачева при их вступлении в г. Саранск. Автор памятника Е. Пугачеву - Н.М. Обухов» (номер в реестре: 131610442450005). Местоположение объекта культурного наследия – на развилке улиц Короленко и Волгоградской, в границах уличной застройки квартала ул. Короленко, пр-т 70-летия Октября, ул. Севастопольская, ул. Волгоградская. Объект поставлен под государственную охрану в качестве памятника истории и культуры регионального значения согласно Постановлению Совета Министров МАССР от 28.08.1989 г. №218 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры народов Мордовской АССР».

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертеж, на котором также отображены границы зоны охраны вышеупомянутого объекта культурного наследия.

Проект зон охраны объекта культурного наследия согласован Министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия в 2018 году (см. Приложение).

Координаты поворотных точек охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Скульптурно-художественная композиция на месте расположения главной ставки войск Емельяна Пугачева при их вступлении в г. Саранск. Автор памятника Е. Пугачеву - Н.М. Обухов» приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № поворотной точки | Координаты точек в системе координат СК-13, м |
| --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 392211.23 | 1293501.01 |
| 2 | 392230.06 | 1293567.03 |
| 3 | 392242.63 | 1293562.70 |
| 4 | 392240.57 | 1293530.15 |
| 5 | 392273.11 | 1293489.92 |
| 6 | 392271.97 | 1293480.48 |
| 7 | 392221.57 | 1293483.75 |
| 1 | 392211.23 | 1293501.01 |

Образуемые в рамках проекта межевания территории земельные участки расположены за пределами охранной зоны вышеуказанного объекта культурного наследия.

Проектом межевания территории предусмотрены границы зон действия публичных сервитутов.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены охранные зоны существующих инженерных коммуникаций.  Размеры и режим охранных зон существующих инженерных сетей устанавливаются соответствующими ведомственными нормативными документами.

Стоит отметить, что вблизи проектируемой территории расположена АЗС №7-13 (г.Саранск, ул.Волгоградская, 48), для которой был разработан проект организации санитарно-защитной зоны. Проектом подтверждена достаточность нормативной ширины санитарно-защитной зоны равной 50 метров. Натурные исследования атмосферного воздуха, измерения уровней звукового давления и напряженности электромагнитного поля проводились испытательно-лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» (протоколы №190 от 08.10.2008 г. и №817 от 08.10.2008 г.).  Санитарно-эпидемиологическое заключение № 13.01.04.000.Т.000188.05.15 от 08.05.2015 г., которым удостоверяется, что требования, установленные в проекте обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для АЗС №7-13, г.Саранск, ул.Волгоградская, 48, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.2.1/1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов») приложено к настоящему проекту межевания территории.

2. Характеристика территории разработки проекта

Проектируемая территория расположена в восточной части города Саранска. Границами участка служат: с юга – улица Волгоградская, с запада – улица Лескова и улица Кузнецкая, с востока – улица Короленко.

Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен с улицы Волгоградская и улицы Короленко. Площадь территории в границах проекта межевания составляет 8,10 га. Территория межевания расположена в границах кадастрового квартала 13:23:1103201. Категория земель проектируемой территории – земли населенных пунктов.

В границы разработки проекта межевания попадают земельные участки, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (Таблица 2, Приложение к проекту межевания территории).

Ведомость земельных участков, зарегистрированных

в Едином государственном реестре недвижимости

Таблица 2

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ЕГРН, м2 | Вид права / Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13:23:1103201:4 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Короленко, д. 7 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1652 | Собственность / Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Саранскстройинвест» |
| 2 | 13:23:1103201:5 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Короленко, д. 9 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1924 | Собственность / Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Саранскстройинвест» |
| 3 | 13:23:1103201:10 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Короленко, дом 19 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2008 | Собственность / Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Саранскстройинвест» |
| 4 | 13:23:1103201:11 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Короленко, дом 21 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1712 | Собственность / Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Саранскстройинвест» |
| 5 | 13:23:1103201:12 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Короленко, д. 23 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1440 | Общая долевая собственность / Кочелаева Татьяна Анатольевна (148/300); Кочелаева Валентина Васильевна (76/300); Кочелаев Александр Анатольевич (76/300) |
| 6 | 13:23:1103201:68 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лескова | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 846 | Собственность / Границина Ольга Юрьевна |
| 7 | 13:23:1103201:69 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лескова, д. 19 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 684 | Общая долевая собственность / Пискунов Максим Петрович (3/4); Фенина Ирина Васильевна (1/4) |
| 8 | 13:23:1103201:9 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Короленко, дом 17 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1324 | Собственность / Силиверстов Сергей Геннадьевич |
| 9 | 13:23:1103201:7 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Короленко, д.13 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1311 | Общая долевая собственность / Ермошина Ольга Петровна (1/6); Ермошин Егор Викторович (1/6); Ермошин Роман Егорович (1/6); Ермошина Ева Егоровна (1/6); Ермошин Артём Егорович (1/6); Ермошин Тимур Егорович (1/6) |
| 10 | 13:23:1103201:6 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Короленко, дом 11 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 901 | Собственность / Кондрашкин Михаил Лукьянович |
| 11 | 13:23:1103201:70 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лескова, дом 17 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 416 | Собственность / Кербицкова Татьяна Васильевна |
| 12 | 13:23:1103201:71 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лескова, д. 15 | Для эксплуатации жилого дома | 1018 | Общая долевая собственность / Маркова Юлия Александровна (1/3); Бородулин Юрий Александрович (2/3) |
| 13 | 13:23:1103201:72 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лескова, д. 13 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 915 | Собственность / Цыганова Клавдия Петровна |
| 14 | 13:23:1103201:73 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лескова, дом 11 | Для эксплуатации жилого дома | 912 | Общая долевая собственность / Савосин Юрий Александрович (1/6); Савосин Александр (1/6); Гагарина Ирина Сергеевна (1/3); Гагарина Нина Александровна (1/3) |
| 15 | 13:23:1103201:74 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лескова, д. 9 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 851 | Общая долевая собственность / Боброва Надежда Михайловна (1/2); Хисматулина Ольга Павловна (1/4); Кусмарцева Кристина Павловна (1/4) |
| 16 | 13:23:1103201:3 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Короленко, д. 5 | Для эксплуатации жилого дома | 1602 | Собственность / Карякин Александр Васильевич |
| 17 | 13:23:1103201:807 | Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Лескова, земельный участок 7/1 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 451 | Общая долевая собственность / Дугушкина Марина Аркадьевна (57/59); Дугушкин Даниил Валерьевич (1/59); Кузьмина Светлана Николаевна (1/59) |
| 18 | 13:23:1103201:806 | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 436 | Общая долевая собственность / Красноглазов Михаил Александрович (1/2); Красноглазов Александр Аркадьевич (1/2) |
| 19 | 13:23:1103201:802 | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения объектов трубопроводного транспорта | 4256 | - |
| 20 | 13:23:1103201:219 | Республика Мордовия, г. Саранск | Для размещения объекта Ремонт автодороги по ул. Короленко от ул. Волгоградская до пр. 70 лет Октября | 15579 | Постоянное (бессрочное) пользование / Казенное учреждение городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» |
| 21 | 13:23:1103201:843 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Короленко | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3344 | Собственность / Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Саранскстройинвест» |
| 22 | 13:23:1103201:839 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1644 | Собственность / Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Саранскстройинвест» |
| 23 | 13:23:1103201:838 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лескова | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1569 | Собственность / Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Саранскстройинвест» |
| 24 | 13:23:1103201:803 | Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, ул. Волгоградская, земельный участок 54 | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки | 1905 | - |
| 25 | 13:23:1103201:82 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кузнецкая, дом 7 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1500 | Собственность / Ермаков Виктор Васильевич |
| 26 | 13:23:1103201:83 | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кузнецкая, дом 9 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1980 | Общая долевая собственность / Терешкина Людмила Анатольевна (1/3); Григорьева Роза Яковлевна (1/3); Григорьева Ирина Геннадьевна (1/3) |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденными Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06 мая 2016 г. № 516 (с изменениями), на проектируемой территории выделена территориальная зона Ж1 – зона многоквартирной жилой застройки 5 и выше этажей.

Для зоны Ж1 установлен правовой режим использования земельных участков через систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и параметры застройки в границах этих участков.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа Саранск выбран основной вид разрешенного использования земельных участков, образуемых в рамках настоящего проекта межевания территории:

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома).

Вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1103201:4, 13:23:1103201:5, в результате объединения которых будет образован земельный участок с условным номером 3 , земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1103201:10, 13:23:1103201:11, в результате объединения которых будет образован земельный участок с условным номером 4 – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Саранск, утвержденными Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 06 мая 2016 г. № 516 (с изменениями).

Образуемые земельные участки с условными номерами 1 и 2 предполагается сформировать с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Виды разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1103201:3, на котором планируется расположение многоквартирного дома (площадка №7а по генплану) и 13:23:1103201:82, на котором планируется частичное расположение многоквартирного дома (площадка №6а по генплану), также будут изменены в соответствии с градостроительным регламентом на «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» согласно целевому назначению земельных участков.

3. Проектное предложение по использованию территории

Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории), ограниченной ул.Короленко от жилого дома №5 до жилого дома №25 и ул.Лескова от жилого дома №7 до жилого дома №27 в г.Саранске, разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий» с целью образования земельных участков для размещения многоквартирных домов.

Настоящим проектом межевания на проектируемой территории определено местоположение границ образуемых земельных участков на кадастровом плане территории. Образование проектных границ земельных участков производится в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленных в соответствии с федеральными законами и техническими регламентами.

При формировании границ земельных участков учитывались основные планировочные характеристики:

– местоположение земельного участка в микрорайоне относительно улиц и проездов общего пользования;

– расположение объектов капитального строительства на земельном участке относительно границ участка.

Настоящим проектом межевания на проектируемой территории также уточнено местоположение границ земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103201:5, поскольку имеется несоответствие площади земельного участка, вычисленной по координатам характерных точек границ, имеющимся в ЕГРН, и площади, учтённой в ЕГРН. По сведениям ЕГРН площадь земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103201:5 составляет 1924 кв.м. Площадь, вычисленная по координатам характерных точек границы вышеуказанного земельного участка, содержащимся в ЕГРН – 2037 кв.м.

Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103201:5 (уточненных координатах) приведены в Таблице 3.

Сведения о характерных точках границы земельного участка

с кадастровым номером 13:23:1103201:5

Таблица 3

| Обозначение характерных точек границ | Уточненные координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 392314,71 | 1293366,94 |
| 2 | 392315,18 | 1293380,87 |
| 3 | 392320,67 | 1293443,71 |
| 4 | 392300,19 | 1293445,43 |
| 5 | 392300,20 | 1293445,78 |
| 6 | 392295,81 | 1293447,20 |
| 7 | 392289,44 | 1293368,79 |
| 1 | 392314,71 | 1293366,94 |

Характеристика образуемых на проектируемой территории земельных участков (сведения о способе образования земельного участка, его площади, разрешенном использовании и категории земель) приведена в Таблице 4. Сведения о существующих и образуемых земельных участках отражены на чертеже межевания территории в графической части проекта межевания.

Характеристика образуемых земельных участков

Таблица 4

| Обозначение площадки для строительства многоквартирного дома | Условный номер земельного участка | Способ образования земельного участка | Кадастровые номера земельных участков, из которых образован земельный участок | Правообладатель исходных земельных участков, вид права | Категория земель | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадка №6 по генплану | 1 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | - | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 4179 |
| площадка №6а по генплану | 2 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | - | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 1498 |
| площадка №7 по генплану | 3 | 1) Исправление ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103201:5; 2) Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1103201:4, 13:23:1103201:5 | 13:23:1103201:4, 13:23:1103201:5 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Саранскстройинвест» (собственность) | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3576 |
| площадка №8 по генплану | 4 | Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1103201:10, 13:23:1103201:11 | 13:23:1103201:10, 13:23:1103201:11 | Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Саранскстройинвест» (собственность) | Земли населенных пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 3720 |

Образование земельного участка с условным номером 1 планируется путем формирования его из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения многоквартирного дома (площадка №6 по генплану).

Многоквартирный дом (площадка №6а по генплану) будет располагаться на двух земельных участках: с условным номером 2 (многоконтурный земельный участок, количество контуров – 2), образованным путем формирования его из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1103201:82.

Земельный участок с условным номером 3 предполагается сформировать путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1103201:4 и 13:23:1103201:5 для размещения многоквартирного дома (площадка №7 по генплану). Однако прежде объединения вышеуказанных земельных участков требуется уточнение местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103201:5 (исправление реестровой ошибки).

Многоквартирный дом (площадка №8 по генплану) будет располагаться на земельном участке с условным номером 4, образованным путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 13:23:1103201:10 и 13:23:1103201:11.

Многоквартирный дом (площадка №7а по генплану) предполагается разместить на земельном участке с кадастровым номером 13:23:1103201:3, в отношении которого будет осуществлено оформление и последующая государственная регистрация перехода права собственности. Изменение границ земельного участка с кадастровым номером 13:23:1103201:3 не планируется.

4. Технико-экономические показатели проекта межевания территории

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2020 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | га | 8,10 |  |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки | га | 1,30 |  |
|  | - территории нежилой застройки | га | – |  |
|  | - территории рекреационных и иных зон | га | – |  |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию: | га |  |  |
|  | - в границах проектируемой территории | га | 2,58 |  |
|  | - в границах проектируемой территории без учета площади, занятой на территориях жилой застройки | га | 2,58 |  |
| 4 | Территории отмежеванные: |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки | га | 4,94 |  |
|  | - территории землепользования общественных зданий и технических сооружений | га | 0,28 |  |

5. Каталог координат образуемых земельных участков

Таблица 6

| Условный номер земельного участка | Обозначение характерных точек границ земельного участка | Координаты характерных точек границ, м (СК-13) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Х | У |
| 1 | 1 | 392271,81 | 1293209,43 |
|  | 2 | 392271,79 | 1293217,52 |
|  | 3 | 392272,83 | 1293275,61 |
|  | 4 | 392258,74 | 1293275,62 |
|  | 5 | 392258,75 | 1293281,11 |
|  | 6 | 392243,27 | 1293281,30 |
|  | 7 | 392235,54 | 1293277,14 |
|  | 8 | 392224,61 | 1293277,14 |
|  | 9 | 392207,96 | 1293280,39 |
|  | 10 | 392207,90 | 1293274,25 |
|  | 11 | 392213,03 | 1293274,35 |
|  | 12 | 392212,99 | 1293207,34 |
|  | 13 | 392230,50 | 1293207,74 |
|  | 1 | 392271,81 | 1293209,43 |
| 2 | 14 | 392294,86 | 1293284,77 |
|  | 15 | 392294,31 | 1293306,24 |
|  | 16 | 392294,31 | 1293306,88 |
|  | 17 | 392249,43 | 1293306,98 |
|  | 18 | 392247,03 | 1293307,00 |
|  | 19 | 392246,10 | 1293306,91 |
|  | 20 | 392245,24 | 1293306,58 |
|  | 21 | 392244,49 | 1293306,03 |
|  | 22 | 392243,91 | 1293305,31 |
|  | 23 | 392243,54 | 1293304,45 |
|  | 24 | 392243,43 | 1293303,84 |
|  | 6 | 392243,27 | 1293281,30 |
|  | 5 | 392258,75 | 1293281,11 |
|  | 4 | 392258,74 | 1293275,62 |
|  | 3 | 392272,83 | 1293275,61 |
|  | 25 | 392273,00 | 1293284,92 |
|  | 14 | 392294,86 | 1293284,77 |
|  | 26 | 392294,28 | 1293211,12 |
|  | 27 | 392294,71 | 1293216,99 |
|  | 28 | 392294,72 | 1293219,06 |
|  | 2 | 392271,79 | 1293217,52 |
|  | 1 | 392271,81 | 1293209,43 |
|  | 26 | 392294,28 | 1293211,12 |
| 3 | 29 | 392314,71 | 1293366,94 |
|  | 30 | 392315,18 | 1293380,87 |
|  | 31 | 392320,67 | 1293443,71 |
|  | 32 | 392300,19 | 1293445,43 |
|  | 33 | 392300,20 | 1293445,78 |
|  | 34 | 392295,81 | 1293447,20 |
|  | 35 | 392290,02 | 1293447,60 |
|  | 36 | 392289,89 | 1293446,47 |
|  | 37 | 392275,33 | 1293447,01 |
|  | 38 | 392275,44 | 1293446,60 |
|  | 39 | 392275,39 | 1293436,01 |
|  | 40 | 392269,11 | 1293360,99 |
|  | 41 | 392275,90 | 1293361,60 |
|  | 42 | 392276,44 | 1293362,90 |
|  | 43 | 392289,09 | 1293364,48 |
|  | 44 | 392289,44 | 1293368,79 |
|  | 29 | 392314,71 | 1293366,94 |
| 4 | 45 | 392419,59 | 1293360,04 |
|  | 46 | 392418,92 | 1293387,78 |
|  | 47 | 392416,56 | 1293437,18 |
|  | 48 | 392397,34 | 1293439,78 |
|  | 49 | 392389,39 | 1293440,34 |
|  | 50 | 392389,02 | 1293439,17 |
|  | 51 | 392374,58 | 1293440,51 |
|  | 52 | 392371,03 | 1293440,72 |
|  | 53 | 392370,95 | 1293436,36 |
|  | 54 | 392371,60 | 1293431,37 |
|  | 55 | 392368,82 | 1293364,01 |
|  | 56 | 392378,24 | 1293362,72 |
|  | 57 | 392394,73 | 1293362,38 |
|  | 58 | 392394,77 | 1293360,67 |
|  | 59 | 392415,48 | 1293360,65 |
|  | 60 | 392418,74 | 1293360,36 |
|  | 45 | 392419,59 | 1293360,04 |