Экз. № 1 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНЖЕНЕР» Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство» Место разработки: г. Саранск, РМ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ БЕЛИНСКОГО, СЕВЕРНАЯ, ВОСТОЧНАЯ, ГОРНАЯ г. САРАНСКА, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ (текстовая часть) Том I Шифр: МК № 11-1/2010-ППТ Генеральный директор Л. И. Токмолаева Главный архитектор проекта Т. С. Малыхина Главный инженер проекта Е. И. Николаев Инв. № 13-11-4847 г. Чебоксары 2011

Проектная документация  разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта                                                  Т. С. Малыхина

Главный инженер проекта                                                       Е. И. Николаев

Свидетельство № 0137 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение нижегородских проектировщиков» 28.04.2010 г. № СРО-П-022-03092009

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №0064.01-2010-2127317852-И-027, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» 23.08.2010 г.

ООО «Научно-производственное предприятие «Инженер».

Права ООО «НПП «Инженер» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «НПП «Инженер».

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая часть | 6 |
| 1.1. | Состав авторского коллектива | 6 |
| 1.2. | Состав проекта | 6 |
| 2. | Пояснительная записка | 7 |
| 2.1. | Общие положения | 7 |
| 2.2. | Природные условия | 8 |
| 3. | Обоснование планировочной организации территории в соответствии с градостроительным регламентом | 9 |
| 4. | Характеристика территории разработки проекта | 10 |
| 4.1. | Общие положения | 10 |
| 4.2. | Сводная таблица существующего жилого фонда | 10 |
| 4.3. | Сводная таблица существующего нежилого фонда | 15 |
| 4.4. | Объекты культурно-бытового обслуживания | 16 |
| 4.5. | Учреждения образования | 17 |
| 4.6 | Учреждения здравоохранения | 18 |
| 4.7. | Интенсивность использования территории занятой, многоквартирной застройкой | 18 |
| 5. | План организации рельефа и красные линии | 19 |
| 6. | Определение площадей земельных участков под многоквартирными домами | 23 |
| 7. | Расчет численности и плотности населения территории | 25 |
| 7.1. | Расчет максимальной плотности и численности населения территории | 25 |
| 7.2. | Расчет фактической плотности и численности населения, проживающего в многоквартирных домах | 26 |
| 7.3 | Определение сверхнормативной площади на территории многоквартирной застройки | 27 |
| 8. | Расчет предприятий социального и культурно-бытового обслуживания микрорайона на существующий жилой фонд | 27 |
| 9. | Благоустройство | 29 |
| 9.1. | Благоустройство и озеленение | 29 |
|  |  | стр. |
| 9.2. | Инженерная защита и подготовка территории | 30 |
| 10. | Транспорт и улично-дорожная сеть | 30 |
| 10.1. | Общая часть | 30 |
| 10.2. | Городской транспорт, улицы и дороги | 30 |
| 10.3. | Расчет потребности в местах для парковки и постоянного хранения автомобилей | 31 |
| 11. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 33 |
| 12. | Регулирование микроклимата | 33 |
| 13. | Противопожарные мероприятия | 33 |
| 14. | Рекомендации по охране окружающей среды | 33 |
| 14.1. | Общая часть | 33 |
| 14.2. | Характеристика источников выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу | 34 |
| 14.3. | Комплекс мероприятий по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферу | 34 |
| 14.4. | Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения | 35 |
| 14.5. | Охрана почвы и растительности | 35 |
| 14.6. | Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений | 35 |
| 14.7. | Природоохранные мероприятия | 36 |
| 15. | Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов | 36 |
| 15.1. | Общая часть | 36 |
| 15.2. | Уборка жилых и общественных территорий | 37 |
| 15.3. | Ответственность за санитарное содержание территорий населенных мест | 37 |
| 16. | Охрана памятников истории и культуры | 38 |
| 17. | Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 38 |
| 18. | Проект межевания территории | 41 |
| 18.1. | Общие положения | 41 |
| 18.2. | Формирование проектных границ земельных участков | 44 |
| 18.3. | Обоснование принятых решений по проекту межевания | 51 |
|  |  | стр. |
| 19. | Основные технико-экономические показатели проекта межевания | 52 |
|  | Приложения |  |
|  | Постановление главы администрации городского округа САРАНСК от 01.08.2006 г. № 2178 |  |
|  | Задание на разработку градостроительной документации от 11.06.2010 г. |  |
|  | Свидетельство № 0137 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 28.04.2010 г. № СРО-П-022-03092009 |  |
|  | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 23.08.2010 г. № 0064.01-2010-2127317852-И-027 |  |
|  | Кадастровые планы территории (выписки из государственного кадастра недвижимости) |  |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Схема размещения проектируемой территории в структуре г. Саранска |  |
| 3 | План современного использования территории (опорный план) |  |
| 4 | План красных линий (основной чертеж) |  |
| 5 | Схема красных линий и разбивочный чертеж красных линий |  |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта |  |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  |
| 8 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений |  |
| 9 | Схема границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории |  |
| 10 | Проект межевания территории |  |

1. Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Малыхина Т. С. |
| Главный инженер проекта | Николаев Е. И. |
| Начальник отдела | Павлова Н. Б. |
| Ведущий инженер | Миронова С. А. |
| Инженер | Зотикова Е.А. |

1.2 Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МК № 11-1/2010 – ОПЗ | Текстовая часть |  |
| МК № 11-1/2010 – ППТ | Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Общие положения

Проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами         Белинского, Северная, Восточная, Горная г. Саранска, разработаны    ООО   «НПП «Инженер»  в  соответствии  с   муниципальным  контрактом   № 11-1/2010 от 10.08.2010 г. и заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным главой Администрации городского округа Саранск от 16.08.2010 г.

Проект планировки территории разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома, границ земельных участков, предназначенных для строительства новых объектов и реконструкции существующих зданий, а также выявления участков, свободных от прав третьих лиц.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными  домами и другими объектами капитального строительства.

Основными задачами проекта межевания территории являются:

- выполнение требований п. 4 ст. 14 Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»;

- обеспечение условий для утверждения проекта межевания территории;

- формирование границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные объекты капитального строительства;

- расчет земельной доли участка, на котором расположен многоквартирный дом, на 1 кв. м. помещений.

Работы по разработке проектов планировки и межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ;

4. ФЗ № 185 от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»;

5. ФЗ № 189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»;

6. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

7. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

8. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. №59);

9. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. №150);

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

11. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

12. Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 01.08.2006 г. № 2178 «О подготовке проектов планировки территорий городского округа Саранск, включая проекты межевания»;

13. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28.10.2008 г. №193.

14. Генеральный план г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27.11.2008 г. №219.

15. Правила землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. №425. (с изменениями от 21.07.2010 г.)

2.2. Природные условия

Рельеф рассматриваемой территории умеренно-спокойный. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 153,81 до 179,73 м.

Проектируемая территория относится ко II «В» климатическому подрайону II  климатического района. Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет -3,70С. Наиболее теплым месяцем в году является июль с максимальной температурой воздуха +380С, самым холодным – январь с абсолютной минимальной температурой -440С. Продолжительность безморозного периода составляет 135 дней. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С. Продолжительность отопительного периода 210 суток. Средняя температура в этот период -4,90С.

Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 520 мм, из них осадки теплого периода составляют 378мм. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 144 дня. Средняя из наиболее декадных высот снежного покрова за зиму достигает 40 см. (в заниженном месте). Нормативное значение веса снегового покрова – 126 кг/м2. Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м. Планировочная территория  относится к сухой зоне по влажности.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2. Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек. зимой до 4,4 м/сек. летом.

3. Обоснование планировочной организации территории

в соответствии с градостроительным регламентом

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. № 425, в жилом микрорайоне, ограниченном улицами Белинского, Северная, Восточная, Горная, выделены следующие территориальные зоны:

- Ж2 – среднеэтажная многоквартирная секционная жилая застройка (от 2 до 4 этажей);

- Ж4 – индивидуальная 1-2 квартирная, в том числе коттеджная, жилая застройка городского типа;

Для каждой из зон установлен правовой режим использования земельных участков через систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и параметры застройки в границах этих участков.

Данное зонирование учитывает сложившуюся планировку территории и не препятствует разработке планируемых изменений ее в соответствии с проектом планировки территории.

4. Характеристика территории разработки проекта

4.1. Общие положения

Проектируемая территория, ограниченная  улицами Белинского, Северная, Восточная, Горная г. Саранска,  расположена в  северной части г. Саранска, имеет в плане очертания ромба, ограничена следующими улицами: с северо-востока – ул. Северная, с юго-востока – ул. Восточная, с юго-запада – ул. Горная, с северо-запада – ул. Белинского и пер. Белинского.

Часть проектируемой территории, ограниченная улицами Северная, Восточная, Горная, Белинского, Кооперативная, Гайдара, соответствует зоне Ж2 и застраивался преимущественно в период с 1953 г. по 2003 г.

В этой части проектируемой территории располагаются 111 жилых домов этажностью 1- 4 этажей, нежилые здания; Серафимовская церковь; объекты социального и культурно-бытового обслуживания: двухэтажный детский сад №81, четырехэтажная школа №3, один магазин и торговый павильон, встроенное в жилой дом отделение почтовой связи; объекты инженерной инфраструктуры: трансформаторные подстанции, газораспределительный пункт, тепловой пункт.

Территория индивидуальной жилищной застройки, ограниченная улицами Северная, Гайдара, Кооперативная, переулком Белинского  занимает около 27 % проектируемой территории.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, на проектируемой территории действуют следующие факторы ограничений и регулирования капитального строительства, создающие зоны с особыми условиями использования территории:

По требованиям санитарно-гигиенических и экологических ограничений:

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

- водоохранные зоны водотоков и водоемов;

В соответствии с генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, проектируемая территория подлежит выморачиванию и перепрофилированию жилищного фонда (в санитарно-защитных зонах и санитарных разрывах). По периметру территории предусмотрена зона размещения общественно-деловых учреждений и объектов торгового назначения.

4.2. Сводная таблица существующего жилого фонда

Примечание 1: Анализ существующего жилого фонда сделан для части проектируемой территории, ограниченной улицами Северная, Восточная, Горная, Белинского, Кооперативная, Гайдара, занятой многоквартирной застройкой, площадь которой в красных линиях составляет

S Ж1 = 17907 + 22511 + 17772 + 22288 + 41651 + 30070 + 28927 + 18344 +

8044 + 22662 + 34802 = 284978 м2 ≈ 28.50 га.

Таблица 1

| Адрес объекта | Год постройки | Износ, % | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь помещений, м2 | Встроенно-пристроенные помещения, м2 | Удельный показатель земельной доли, У З. Д. | Нормативная площадь земельного участка многоквартирного дома, м2 | Площадь участка согласно данным ФГУП Ростехинвентаризация, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул. Белинского |
| ж/д №20 | 1960 | 40 | 2 | 201.3 | 290.4 | - | 2.84 | 825.0 | 699.2 |
| ж/д №22 | 1960 | 45 | 2 | 201.4 | 289.8 | - | 2.84 | 823.0 | 1959.1 |
| ж/д №24 | 1960 | 30 | 2 | 201.6 | 288.3 | - | 2.84 | 819.0 | 1654.0 |
| ж/д №26 | 1960 | 23 | 2 | 200.0 | 286.0 | - | 2.84 | 812.0 | 704.7 |
| ж/д №28 | 1962 | 35 | 2 | 203.1 | 280.4 | - | 2.84 | 796.0 | 1587.0 |
| ж/д №30 | 1961 | 35 | 2 | 389.1 | 521.4 | - | 2.84 | 1481.0 | 1587.0 |
| ж/д №32 | 1961 | 33 | 2 | 388.0 | 539.3 | - | 2.84 | 1532.0 | 1587.0 |
| ж/д №34 | 1961 | 40 | 2 | 227.3 | 280.9 | - | 2.84 | 798.0 | 1586.8 |
| Итого: |  |  |  | 2011.8 | 2776.5 |  |  | 7886.0 |  |
| ул. Вакеева |
| ж/д №5 | 1964 | 39 | 4 | 805.4 | 2051.4 | 579.1 | 1.57 | 3221.0 | 2551.0 |
| ж/д №7 | 1962 | 44 | 4 | 446.7 | 1287.7 | - | 1.57 | 2022.0 | 2837.6 |
| ж/д №10 | 1953 | 55 | 1 | 426.3 | 337.0 | - | - | 1335.0 * | 968.8 |
| ж/д №12 | 1957 | 54 | 1 | 426.3 | 337.9 | - | - | 1332.0 * | 911.7 |
| ж/д №14 | 1963 | 38 | 2 | 435.3 | 622.1 | - | 2.84 | 1767.0 | 1143.1 |
| ж/д №16 | 1960 | 53 | 2 | 282.2 | 422.0 | - | 2.84 | 1198.0 | 4210.6 |
| ж/д №18 | 1960 | 53 | 2 | 281.7 | 417.9 | - | 2.84 | 1187.0 |  |
| ж/д №20 | 1966 | 36 | 4 | 446.7 | 1271.5 | - | 1.57 | 1996.0 | нет данных |
| Итого: |  |  |  | 3550.6 | 6747.5 | 579.1 |  | 14058.0 |  |
| ул. Восточная |
| ж/д №1 | 1953 | нет данных | 2 | 235.9 | 362.9 | - | - | 1008.0 * | 927.6 |
| ж/д №5 | 1953 | 49 | 1 | 411.3 | 226.5 | - | - | 1606.0 * | нет данных |
| ж/д №5а | 1968 | нет данных | 1 | 173.2 | 113.6 | - | - | 1061.0 * | нет данных |
| ж/д №7 | 1953 | 45 | 2 | 286.1 | 369.0 | - | - | 1019.0 * | нет данных |
| ж/д №9 | 1959 | 38 | 2 | 383.0 | 533.3 | - | 2.84 | 1515.0 | 1206.8 |
| ж/д №11 | 1960 | 41 | 2 | 391.7 | 534.7 | - | 2.84 | 1519.0 | 2025.3 |
| ж/д №13 | 1960 | 45 | 2 | 481.6 | 532.8 | - | 2.84 | 1513.0 | нет данных |
| ж/д №15 | 1964 | 33 | 4 | 451.3 | 1264.1 | - | 1.57 | 1985.0 | 663.7 |
| ж/д №17 | 1966 | нет данных | 5 | 712.1 | 1595.6 | - | 1.34 | 2138.0 | нет данных |
| Итого: |  |  |  | 3526.2 | 5532.5 |  |  | 13364.0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул. Гайдара |
| ж/д №6 | 1963 | 40 | 4 | 884.7 | 2624.6 | 1097.5 | 1.57 | 4121.0 | 2837.6 |
| ж/д №8 | 1962 | 31 | 3 | 446.7 | 951.9 | - | 2.00 | 1904.0 | 1767.2 |
| ж/д №23 | 1960 | 49 | 2 | 195.8 | 276.7 | - | 2.84 | 786.0 | нет данных |
| ж/д №25 | 1960 | 55 | 2 | 195.8 | 283.2 | - | 2.84 | 804.0 | нет данных |
| ж/д №27 | 1960 | 55 | 2 | 199.1 | 278.5 | - | 2.84 | 791.0 | нет данных |
| ж/д №29 | 1960 | 53 | 2 | 195.8 | 288.1 | - | 2.84 | 818.0 | нет данных |
| ж/д №31 | 1961 | 42 | 2 | 393.3 | 537.5 | - | 2.84 | 1527.0 | 1587.0 |
| ж/д №33 | 1962 | 35 | 2 | 392.2 | 540.1 | - | 2.84 | 1534.0 | 684.6 |
| ж/д №35 | 1961 | 42 | 2 | 387.6 | 539.1 | - | 2.84 | 1531.0 | 554.6 |
| ж/д №37 | 1961 | 40 | 2 | 383.4 | 527.7 | - | 2.84 | 1499.0 | 553.9 |
| Итого: |  |  |  | 3674.4 | 6847.4 | 1097.5 |  | 15315.0 |  |
| ул. Горная |
| ж/д №3 | 1962 | 37 | 3 | 532.1 | 1105.6 | - | 2.00 | 2211.0 | 3368.5 |
| ж/д №9 | 1961 | 16 | 4 | 549.1 | 1557.2 | - | 1.57 | 2445.0 | 1008.1 |
| ж/д №13 корп.1 | 1965 | нет данных | 5 | 929.5 | 3260.0 | - | 1.34 | 4368.0 | 3016.0 |
| ж/д №13 корп.2 | 1965 | 37 | 5 | 95.5 | 3263.8 | - | 1.34 | 4373.0 | 3016.0 |
| ж/д №15 | 1961 | нет данных | 2 | 597.4 | 536.4 | - | 2.84 | 1523.0 | нет данных |
| ж/д №17 | 1961 | нет данных | 2 | 715.6 | 604.4 | - | 2.84 | 1716.0 | нет данных |
| ж/д №19 | 1961 | 33 | 2 | 387.6 | 528.4 | - | 2.84 | 1501.0 | 1587.0 |
| ж/д №21 | 1961 | 55 | 3 | 539.1 | 921.8 | - | 2.00 | 1844.0 | нет данных |
| ж/д №23 | 1961 | 55 | 3 | 540.5 | 941.6 | - | 2.00 | 1883.0 | нет данных |
| ж/д №25 | 1962 | 55 | 3 | 540.8 | 1060.3 | 497.4 | 2.00 | 2121.0 | нет данных |
| Итого: |  |  |  | 5427.2 | 13779.5 | 497.4 |  | 23985.0 |  |
| ул. Кооперативная |
| ж/д №1 | 1953 | 30 | 2 | 286.1 | 372.0 | - | - | 981.0 * | 1687.8 |
| ж/д №2 | 1973 | нет данных | 2 | 290.8 | 391.8 |  | 2.72 | 1066.0 | нет данных |
| ж/д №3а | 1955 | нет данных | 1 | 538.4 | 318.3 | - | - | 1272.0 * | нет данных |
| ж/д №4 | 1952 | нет данных | 2 | 290.0 | 392.2 | - | - | 1795.0 * | нет данных |
| ж/д №5 | 2003 | 0 | 1 | 716.5 | 611.1 | - | - | 1728.0 * | 1260.0 |
| ж/д №6 | 1950 | 52 | 1 | 437.2 | 327.5 | - | - | 1745.0 * | 1858.0 |
| ж/д №7 | 1958 | нет данных | 2 | 319.7 | 434.1 | - | 2.84 | 1233.0 | нет данных |
| ж/д №9 | 1958 | 37 | 2 | 323.7 | 491.9 | - | 2.84 | 1397.0 | 2025.3 |
| ж/д №10 | 1960 | 43 | 2 | 196.9 | 290.0 | - | 2.84 | 824.0 | 1224.6 |
| ж/д №11 | 1958 | нет данных | 2 | 321.2 | 437.8 | - | 2.84 | 1243.0 | нет данных |
| ж/д №12 | 1960 | 41 | 2 | 193.6 | 282.0 | - | 2.84 | 801.0 | 1224.6 |
| ж/д №13 | 1958 | нет данных | 2 | 326.7 | 437.8 | - | 2.84 | 1243.0 | нет данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ж/д №14 | 1960 | 43 | 2 | 197.8 | 274.3 | - | 2.84 | 779.0 | 1224.6 |
| ж/д №16 | 1960 | 38 | 2 | 196.4 | 281.9 | - | 2.84 | 801.0 | 1234.6 |
| ж/д №18 | 1960 | 38 | 2 | 203.1 | 323.2 | - | 2.84 | 918.0 | нет данных |
| ж/д №20 | 1958 | нет данных | 2 | 203.6 | 300.3 | - | 2.84 | 853.0 | нет данных |
| ж/д №22 | 1958 | нет данных | 2 | 202.7 | 298.4 | - | 2.84 | 847.0 | нет данных |
| ж/д №24 | 1960 | нет данных | 2 | 200.5 | 275.4 | - | 2.84 | 782.0 | нет данных |
| Итого: |  |  |  | 5444.9 | 6540.0 |  |  | 20308.0 |  |
| ул. Пржевальского |
| ж/д №30 | 1960 | 43 | 2 | 376.5 | 527.5 | - | 2.84 | 1498.0 | 1241.4 |
| ж/д №31 | 1962 | 46 | 2 | 394.2 | 548.2 | - | 2.84 | 1557.0 | 1586.8 |
| ж/д №32 | 1962 | 45 | 2 | 391.4 | 534.4 | - | 2.84 | 1518.0 | 1521.0 |
| ж/д №33 | 1961 | 40 | 2 | 374.1 | 519.0 | - | 2.84 | 1474.0 | 1586.8 |
| ж/д №34 | 1962 | 35 | 2 | 381.4 | 521.2 | - | 2.84 | 1480.0 | 1587.0 |
| ж/д №35 | 1961 | 40 | 2 | 198.7 | 282.4 | - | 2.84 | 802.0 | 385.0 |
| ж/д №36 | 1961 | нет данных | 2 | 383.9 | 531.7 | - | 2.84 | 1510.0 | 1587.0 |
| Итого: |  |  |  | 2500.2 | 3464.4 |  |  | 9839.0 |  |
| ул. Северная |
| ж/д №2 | 1950 | 57 | 2 | 286.1 | 405.0 | - | - | 1101.0 * | 1051.3 |
| ж/д №4 | 1955 | нет данных | 1 | 568.4 | 302.3 | - | - | 1272.0 * | нет данных |
| ж/д №10а | 1955 | 50 | 1 | 553.5 | 236.9 | 79.1 | - | 1525.0 * | нет данных |
| ж/д №16 | 1953 | нет данных | 1 | 87.9 | 68.1 | - | - | 858.0 * | нет данных |
| ж/д №20 | 1953 | нет данных | 1 | 97.2 | 78.0 | - | - | 1750.0 * | нет данных |
| ж/д №21 | 1953 | нет данных | 1 | 178.9 | 139.3 | - | - | 1305.0 * | нет данных |
| Итого: |  |  |  | 1772.0 | 1229.6 | 79.1 |  | 7811.0 |  |
| ул. Центральная |
| ж/д №1 | 1950 | 48 | 2 | 550.0 | 752.8 | - | - | 1642.0 * | 2094.0 |
| ж/д №2 | 1956 | нет данных | 2 | 558.5 | 758.2 | - | - | 1494.0 * | нет данных |
| ж/д №3 | 1954 | нет данных | 2 | 293.2 | 447.7 | - | - | 891.0 * | нет данных |
| ж/д №6 | 1954 | нет данных | 2 | 291.3 | 385.4 | - | - | 971.0 * | 1394.1 |
| ж/д №8 | 1954 | нет данных | 2 | 276.7 | 455.5 | - | - | 1566.0 * | нет данных |
| ж/д №10 | 1954 | нет данных | 2 | 276.7 | 452.6 | - | - | 1775.0 * | нет данных |
| ж/д №11 | 1954 | нет данных | 2 | 273.0 | 443.1 | - | - | 945.0 * | нет данных |
| ж/д №12 | 1954 | нет данных | 2 | 292.4 | 384.1 | - | - | 1068.0 * | нет данных |
| ж/д №13 | 1955 | нет данных | 2 | 286.0 | 392.4 | - | - | 948.0 * | нет данных |
| ж/д №14 | 1954 | нет данных | 2 | 461.1 | 455.5 | - | - | 982.0 * | нет данных |
| ж/д №16 | 1956 | 42 | 2 | 286.9 | 396.1 | - | - | 793.0 * | 839.5 |
| Итого: |  |  |  | 3845.8 | 5323.4 |  |  | 13075.0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул. Энергетическая |
| ж/д №1 | 1960 | нет данных | 1 | 261.0 | 193.2 |  |  | 1002.0 * | нет данных |
| ж/д №2 | 1960 | 42 | 2 | 198.8 | 282.2 |  | 2.84 | 801.0 | 1168.2 |
| ж/д №3 | 1959 | нет данных | 1 | 169.6 | 127.6 |  |  | 843.0 * | нет данных |
| ж/д №4 | 1963 | 33 | 3 | 441.2 | 1101.9 |  | 2.00 | 2204.0 | 2150.5 |
| ж/д №7 | 1959 | нет данных | 1 | 161.1 | 133.6 |  |  | 760.0 * | нет данных |
| ж/д №8 | 1965 | 34 | 4 | 450.2 | 1300.4 |  | 1.57 | 2042.0 | 801.1 |
| ж/д №9 | 1959 | нет данных | 1 | 156.3 | 130.0 |  |  | 766.0 * | нет данных |
| ж/д №10 | 1960 | 39 | 2 | 196.9 | 275.1 |  | 2.84 | 781.0 | 1603.2 |
| ж/д №11 | 1959 | 48 | 1 | 230.7 | 129.9 | - |  | 1372.0 * | нет данных |
| ж/д №12 | 1963 | 37 | 4 | 677.9 | 1955.9 | 497.0 | 1.57 | 3071.0 | 2837.6 |
| ж/д №13 | 1959 | 61 | 1 | 180.4 | 129.2 |  |  | 1053.0 * | 1036.6 |
| ж/д №14 | 1963 | 38 | 4 | 686.0 | 1931.2 |  | 1.57 | 3032.0 | 2837.6 |
| ж/д №16 | 1961 | нет данных | 2 | 387.4 | 542.9 |  | 2.84 | 1542.0 | нет данных |
| ж/д №17 | 1960 | 37 | 2 | 195.0 | 283.5 |  | 2.84 | 805.0 | 1224.6 |
| ж/д №19 | 1960 | нет данных | 2 | 195.3 | 283.5 |  | 2.84 | 805.0 | нет данных |
| ж/д №20 | 1961 | 34 | 2 | 383.5 | 543.3 |  | 2.84 | 1543.0 | 1587.0 |
| ж/д №21 | 1960 | 37 | 2 | 196.4 | 281.9 |  | 2.84 | 801.0 | 1545.5 |
| ж/д №22 | 1961 | 39 | 3 | 544.8 | 1196.4 | 200.6 | 2.00 | 2393.0 | 1724.6 |
| ж/д №23 | 1960 | 37 | 2 | 192.5 | 280.7 |  | 2.84 | 797.0 | 1224.6 |
| ж/д №24 | 1961 | 42 | 3 | 528.8 | 1192.4 | 95.3 | 2.00 | 2385.0 | 1238.7 |
| ж/д №26 | 1961 | 36 | 3 | 555.6 | 1189.0 |  | 2.00 | 2378.0 | нет данных |
| ж/д №27 | 1959 | нет данных | 2 | 195.8 | 275.1 |  | 2.84 | 781.0 | нет данных |
| ж/д №29 | 1963 | 45 | 2 | 194.9 | 268.8 |  | 2.84 | 763.0 | нет данных |
| ж/д №31 | 1959 | нет данных | 2 | 193.5 | 286.7 |  | 2.84 | 814.0 | нет данных |
| Итого: |  |  |  | 7573.6 | 14314.4 | 792.9 |  | 33534.0 |  |
| Итого S Ж. = |  |  |  | 39326.7 | 66555.2 | 3046.0 |  | 159175.0 |  |

*- в соответствии со Сводом правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. №59) определение нормативных размеров земельных участков для одноэтажных многоквартирных домов и домов, построенных до 1957 г., не может быть осуществлено. Границы и размеры земельных участков для таких многоквартирных домов данным проектом определены по фактическому использованию.

Средняя этажность территории:

66555.2/(3940.0/1+29590.9/2+9660.9/3+15244.0/4+8119.4/5)=2.43

4.3. Сводная таблица существующего нежилого фонда

Таблица 2

| Наименование и адрес объекта | Год постройки | Износ здания, % | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Этажность | Площадь земельного участка, м2 | Принятая площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Вакеева |
| МДОУ «Детский сад №81 комбинированного вида «Колокольчик», д. № 1 | 1978 | 24 | 873.2 | 957.0 | 2 | 7395 | 7395 |
| МОУ ДОД «Детская школа искусств №3», д. № 3 | 1957 | 40 | 625.0 | 460.0 | 1 | 15720 | 15720 |
| ул. Восточная |
| Офисное здание со складскими помещениями, д. 3 | нет данных | А-28, А1-27 | 464.5 | 323.2 | 1 | 2615.6 | 2509 |
| ул. Горная |
| Аптека №57 ГУП РМ «Фармация», д. 13 | 1965 | 56 | 538.0 | 419.5 | 1 | 695 | 1273 |
| ул. Кооперативная |
| Административное здание ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», д. № 3 | 1953, 2007-реконструкция | 15 | 520.1 | 427.6 | 1 | 1002 | 1002 |
| ул. Пржевальского |
| МОУ «СОШ №3» (филиал №1), д. № 27 | 1961 | 37 | 393.5 | 481.1 | 2 | 3116.2 | 3038 |
| Серафимовская церковь, д. № 28 | 1965 | А-40, А1-40, А2-40 | 662.1 | 635.5 | 2 | 3542 | 3542 |
| ул. Центральная |
| Магазин «Центральный», д. № 5 | 1962 | 39 | 390.2 | 304.4 | 1 | 601 | 601 |
| Торгово-офисное, производственные и складские здания, д. № 7 | А-1957 | А-45, А1, А2-16 | 851.0 | 689.1 | 1 | 3334 | 3334 |
|  | В-1957 | В-45, В1-14, В2-0 | 239.5 | 254.4 | 1-2 |  |  |
|  | Д-2005 | 0 | 258.3 | 223.0 | 1 |  |  |
| Магазин по продаже промышленных товаров, д. № 9 | 1957 | 32 | 397.9 | 247.8 | 1 | 832 | 832 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Энергетическая |
| Торгово-офисное здание с магазином по продаже хозтоваров и стройматериалов, д. № 6 | А-1962 | 32 | 694.1 | 653.3 | 2 | 924 | 924 |
|  | А1-2008 | 0 |  |  | 1 |  |  |
|  | А2-2008 | 0 |  |  | 1 |  |  |
| МОУ «СОШ №3» (филиал №2), д. №6а | 1961 | 37 | 622.0 | 896.0 | 2 | 5766 | 5766 |
| МОУ «СОШ № 3», д. № 10а | А-1960 | 35 | 2603.8 | 4812.5 | 4 | 16845.8 | 16937 |
|  | А1-1986 | 17 |  |  | 1 |  |  |
|  | А2-2002 | 0 |  |  | 1 |  |  |
|  | Б1, Б2-1960 | 41 |  |  | 1 |  |  |
| Магазин, 13а, стр. 1 | нет данных | нет данных | 190.0 | 171.0 | 1 | 581 | 581 |
| Магазин «Товарищ», магазин по продаже хозяйственных товаров, парикмахерская, д. № 25 | 1962 | 32 | 300.6 | 223.1 | 1 | 1012.0 | 991 |
| Итого S Н. Ж. = |  | 10433.8 | 12007.5 |  |  | 64445 |

Определим площадь, занимаемую объектами районного и общегородского значений: 2509+1002+3542+3334= 10387 м2.

4.4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 3

| Наименование объекта | Адрес | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ул. Вакеева |
| Отделение связи №6 ФГУП «Почта России в РМ» | 5 | 579.1 | встроенные в ж/д |
| Продовольственный магазин |  |  |  |
| Аптека «Серинна-Мед» |  |  |  |
| ул. Гайдара |
| Продовольственный магазин | 6 | 1097.5 | встроенные в ж/д |
| Профессиональное аварийно-спасательное формирование филиал ООО «Группа компаний «Техноспас» республики Мордовия» |  |  |  |
| Мордовская региональная организация «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб» |  |  |  |
| ул. Горная |
| Аптека №57 ГУП РМ «Фармация» | 13 | 419.5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ул. Пржевальского |
| Торговый павильон | в районе д. №22 | 30 |  |
| ул. Северная |
| МУК «Централизованная библиотечная система для взрослых», филиал №7 им. М. Ю Лермонтова | 10а | 79.1 | встроенное в ж/д |
| ул. Центральная |
| Магазин «Центральный» | 5 | 304.4 |  |
| Салон мягкой мебели «Мирта» | 7 | 689.1 |  |
| ОАО «АКБ «Актив Банк» | 9 | 247.8 |  |
| Магазин по продаже промышленных товаров |  |  |  |
| ул. Энергетическая |
| Магазин «Хозтовары и стройматериалы» | 6 | 180.0 |  |
| ОАО АККСБ «КС Банк» (операционная касса №8) | 12 | 494.0 | встроенные в ж/д |
| Волго-Вятский банк Сбербанка РФ Мордовское отделение №8589/034 (операционная касса) |  |  |  |
| ООО «УК «Альянс-ТСЖ» |  |  |  |
| Ателье «Радуга» |  |  |  |
| Магазин «Птица» №41 АФ «Октябрьская» | 13а, стр. 1 | 171 |  |
| Торговый павильон ГУП РМ «Тепличное» | в районе д. №13 | 24 |  |
| Магазин «Продукты» | 22 | 67.0 | встроенное в ж/д |
| Аптека | 24 | 95.3 | встроенное в ж/д |
| Магазин «Товарищ» | 25 | 223.1 |  |
| Магазин «Хозтовары» |  |  |  |
| Парикмахерская |  |  |  |

4.5. Учреждения образования

Таблица 4

| Наименование учреждения | Адрес | Посещаемость за смену, чел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ул. Вакеева |
| МДОУ «Детский сад № 81 комбинированного вида «Колокольчик» | 1 | 110 | 143 |  |
| МОУ ДОД «Детская школа искусств № 3» | 3 | нет данных | нет данных |  |
| ул. Энергетическая |
| МОУ «СОШ № 3» | 10а | 825 | 466 |  |

4.6. Учреждения здравоохранения

Таблица 5

| Наименование учреждения | Адрес | Посещаемость за смену, чел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ул. Горная |
| МУЗ «Городская поликлиника № 4» | 25 | нет данных | встроенно-пристроенное |
| ул. Энергетическая |
| МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» | 22 | 200 | встроенно-пристроенное |

4.7. Интенсивность использования территории, занятой

многоквартирной застройкой

Площадь территории, занятой среднеэтажной жилой застройкой составляет:  S Ж1 = 284978 м2 ≈ 28.50 га.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки и процентом застроенности территории.

Коэффициент плотности застройки  (КПЗ) —  это отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории (тыс. м² / га).

КПЗ = ΣSэт / Sуч, где

ΣSэт - сумма площадей всех этажей застройки (тыс. м²),

Sуч - площадь участка, на котором размещены постройки (га).

а) по состоянию на 2010 год:

КПЗ = (66.5552+12.0075) / 28.4978=2.76;

б) на расчетный период до 2015 года (с учетом двух запроектированных административно-офисных зданий, оздоровительного центра и сноса 3-х ветхих жилых домов):

КПЗ = (66.4550+11.8725) / 28.4978=2.75

Процент застроенности (ПЗ) — доля территорий, занятых застройкой в габаритах наружных стен от общей площади территории участка (квартала) (%).

а) по состоянию на 2010 год

ПЗ = (39326.7+10433.8) / 284978×100=17.46 %;

б) на расчетный период до 2015 года (с учетом двух запроектированных административно-офисных зданий, оздоровительного центра и сноса 3-х ветхих жилых домов):

ПЗ = (38036.9+12233.8) / 284978×100=17.64 %;

5. План организации рельефа и красные линии

План организации рельефа разработан на материалах топографической съемки М 1:500,  выполненной ООО «НПП «Инженер» в 2010 году.

Рельеф микрорайона спокойный с небольшим уклоном в восточную сторону.  «Посадка» зданий на рельеф осуществлена с учетом планировочной структуры микрорайона, относительных отметок входных площадок жилых и общественных зданий с соблюдением нормативных уклонов. В жилом районе существует самотечная ливневая канализация.

Проектом рассматриваются вопросы определения границы новой красной линии:

1)  по ул. Северная – ул. Гайдара – ул. Кооперативная – ул. Белинского;

2)  по ул. Северная – ул. Вакеева – ул. Кооперативная – ул. Гайдара;

3)  по ул. Северная – ул. Восточная – ул. Центральная – ул. Вакеева;

4)  по ул. Вакеева – ул. Центральная – ул. Восточная – ул. Кооперативная;

5)  по ул. Кооперативная – ул. Пржевальского – ул. Энергетическая –

ул. Белинского;

6)  по ул. Кооперативная – ул. Гайдара – ул. Энергетическая –

ул. Пржевальского;

7)  по ул. Кооперативная – ул. Вакеева – ул. Энергетическая –

ул. Гайдара;

8)  по ул. Восточная – ул. Энергетическая – ул. Вакеева –

ул. Кооперативная;

9)  по ул. Энергетическая – ул. Пржевальского – ул. Горная –

ул. Белинского;

10)  по ул. Энергетическая – ул. Гайдара – ул. Горная – ул. Пржевальского;

11)  по ул. Энергетическая – ул. Вакеева – ул. Горная – ул. Гайдара;

12)  по ул. Вакеева – ул. Энергетическая – ул. Восточная – ул. Горная.

Красные линии привязаны к сетке координат.

Таблица 6.1

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Северная – ул. Гайдара – ул. Кооперативная – ул. Белинского)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 10968.92 | 9606.86 | 107° 16.2' | 71.07 |  |
| 2 | 10947.82 | 9674.73 | 116° 05.3' | 168.05 |  |
| 3 | 10873.92 | 9825.66 | 214° 17.8' | 375.99 |  |
| 4 | 10563.30 | 9613.80 | 303° 45.3' | 385.58 |  |
| 5 | 10777.54 | 9293.22 | 33° 32.5' | 172.66 |  |
| 6 | 10921.45 | 9388.62 | 77° 43.7' | 223.34 |  |

Таблица 6.2

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Северная – ул. Вакеева – ул. Кооперативная – ул. Гайдара)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 7 | 10807.93 | 9803.42 | 121° 58.6' | 14.65 |  |
| 8 | 10800.17 | 9815.85 | 161° 02.7' | 32.72 |  |
| 9 | 10769.22 | 9826.48 | 124° 32.1' | 103.16 |  |
| 10 | 10710.74 | 9911.46 | 214° 07.8' | 286.12 |  |
| 11 | 10473.90 | 9750.93 | 303° 51.0' | 142.67 |  |
| 12 | 10553.37 | 9632.44 | 33° 53.3' | 306.65 |  |

Таблица 6.3

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Северная – ул. Восточная – ул. Центральная – ул. Вакеева)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 13 | 10701.00 | 9925.71 | 123° 48.6' | 34.47 |  |
| 14 | 10681.82 | 9954.35 | 34° 02.8' | 1.79 |  |
| 15 | 10683.30 | 9955.35 | 124° 14.6' | 50.01 |  |
| 16 | 10655.16 | 9996.69 | 213° 56.3' | 1.92 |  |
| 17 | 10653.57 | 9995.62 | 124° 31.8' | 135.49 |  |
| 18 | 10576.77 | 10107.24 | 213° 29.8' | 134.32 |  |
| 19 | 10464.76 | 10033.11 | 303° 44.2' | 221.62 |  |
| 20 | 10587.84 | 9848.81 | 34° 11.9' | 136.82 |  |

Таблица 6.4

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Вакеева – ул. Центральная – ул. Восточная – ул. Кооперативная)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 21 | 10463.62 | 9765.24 | 33° 55.8' | 130.19 |  |
| 22 | 10571.64 | 9837.91 | 123° 27.1' | 221.26 |  |
| 23 | 10449.67 | 10022.52 | 214° 01.6' | 131.42 |  |
| 24 | 10340.75 | 9948.98 | 303° 46.3' | 221.04 |  |

Таблица 6.5

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Кооперативная – ул. Пржевальского –

ул. Энергетическая – ул. Белинского)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 25 | 10717.78 | 9351.58 | 123° 45.1' | 141.81 |  |
| 26 | 10638.99 | 9469.49 | 213° 52.1' | 126.40 |  |
| 27 | 10534.04 | 9399.05 | 304° 01.7' | 142.30 |  |
| 28 | 10613.67 | 9281.12 | 34° 05.4' | 125.71 |  |

Таблица 6.6

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Кооперативная – ул. Гайдара – ул. Энергетическая –

ул. Пржевальского)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 29 | 10628.55 | 9484.70 | 123° 53.3' | 141.34 |  |
| 30 | 10549.74 | 9602.03 | 213° 53.8' | 125.69 |  |
| 31 | 10445.41 | 9531.93 | 303° 55.3' | 141.54 |  |
| 32 | 10524.40 | 9414.48 | 33° 59.3' | 125.61 |  |

Таблица 6.7

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Кооперативная – ул. Вакеева – ул. Энергетическая – ул. Гайдара)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 33 | 10538.33 | 9622.34 | 123° 52.8' | 143.42 |  |
| 34 | 10458.38 | 9741.41 | 214° 56.8' | 129.75 |  |
| 35 | 10352.03 | 9667.09 | 304° 29.3' | 141.04 |  |
| 36 | 10431.89 | 9550.84 | 33° 53.5' | 128.23 |  |

Таблица 6.8

Ведомость расчета координат точек красных линий

(по ул. Восточная – ул. Энергетическая –

ул. Вакеева – ул. Кооперативная)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 37 | 10324.81 | 9937.62 | 213° 32.3' | 126.36 |  |
| 38 | 10219.49 | 9867.81 | 303° 58.6' | 222.14 |  |
| 39 | 10343.63 | 9683.60 | 34° 15.7' | 126.06 |  |
| 40 | 10447.82 | 9754.57 | 123° 31.2' | 148.47 |  |
| 41 | 10365.83 | 9878.35 | 124° 41.2' | 72.08 |  |

Таблица 6.9

Ведомость расчета координат точек красных линий

(по ул. Энергетическая – ул. Пржевальского –

ул. Горная – ул. Белинского)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 42 | 10598.83 | 9271.08 | 123° 52.8' | 142.36 |  |
| 43 | 10519.47 | 9389.27 | 213° 52.1' | 157.71 |  |
| 44 | 10388.52 | 9301.38 | 303° 49.3' | 142.97 |  |
| 45 | 10468.10 | 9182.60 | 34° 05.4' | 157.86 |  |

Таблица 6.10

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Энергетическая – ул. Гайдара – ул. Горная – ул. Пржевальского)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 46 | 10508.99 | 9404.20 | 123° 51.8' | 141.56 |  |
| 47 | 10430.11 | 9521.75 | 213° 44.4' | 156.89 |  |
| 48 | 10299.65 | 9434.61 | 303° 32.3' | 141.85 |  |
| 49 | 10378.02 | 9316.38 | 33° 50.6' | 157.69 |  |

Таблица 6.11

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Энергетическая – ул. Вакеева – ул. Горная – ул. Гайдара)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 50 | 10417.48 | 9541.16 | 123° 49.4' | 143.76 |  |
| 51 | 10337.46 | 9660.59 | 214° 19.8' | 158.80 |  |
| 52 | 10206.32 | 9571.03 | 304° 12.7' | 142.53 |  |
| 53 | 10286.46 | 9453.16 | 33° 53.2' | 157.83 |  |

Таблица 6.12

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Вакеева – ул. Энергетическая – ул. Восточная – ул. Горная)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 54 | 10197.09 | 9585.18 | 33° 55.4' | 158.33 |  |
| 55 | 10328.47 | 9673.54 | 123° 59.2' | 221.22 |  |
| 56 | 10204.81 | 9856.97 | 214° 35.8' | 157.65 |  |
| 57 | 10075.04 | 9767.46 | 303° 48.3' | 219.37 |  |

6. Определение площадей земельных участков

под многоквартирными домами

Определение нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами и установление их границ проводится в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с целью:

- передачи земельных участков в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирных домах и установления земельной доли в общей собственности,  приходящейся на каждого домовладельца в многоквартирном доме исходя из площади помещений, находящихся в его собственности;

- эффективного использования земель городских поселений и повышения уровня их благоустройства,

- налогообложения,

- учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в многоквартирных домах.

Для определения максимально допустимых нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами, передаваемых в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 кв.м. общей площади жилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

Расчеты нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами приведены в Таблице 1.

Нормативный размер земельного участка многоквартирного дома рассчитан путем умножения общей площади жилых помещений на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм = Sк × Уз.д. , где

Sнорм – нормативный размер земельного участка под многоквартирным домом, м2

Sк – общая площадь помещений в многоквартирном доме, м2

Уз.д – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (Приложение А СП 30-101-98)

Если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нормативных размеров площади, бесплатно передаваемой в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных участков

не представляется возможным, то границы земельного участка многоквартирного дома установлены по фактически существующим границам.

Пример расчета нормативной площади земельного участка.

Рассмотрим расчет нормативной площади земельного участка для дома         № 8 по ул. Энергетическая.

Данный дом 4-х этажный, построен в 1965 году. В соответствии с таблицей Приложения А УЗ.Д. для 4-этажных зданий равен 1.57, по данным технического паспорта общая площадь помещений составляет 1300.4 м2. Следовательно,  по формуле:

S норм = S К  × У З.Д. = 1300.4 м2 × 1.57 = 2041.63 м2

Нормативный размер  земельного участка  для  многоквартирного дома         № 8 по ул. Энергетическая составляет 2042 м2.

Таким образом, рассчитываем площади земельных участков для всех существующих многоквартирных домов, расположенных в границах улиц Северная, Восточная, Горная, Белинского, Кооперативная, Гайдара. Результаты расчетов сведены в Таблицу 1, графа «Нормативная площадь земельного участка многоквартирного дома, м2».

Итого на существующий жилой фонд необходимо 15.9175 га территории.

7. Расчет численности и плотности населения территории

7.1. Расчет максимальной плотности и численности населения территории

Определим расчетную территорию, исходя из требований п. 2.2.26, прим. 1 «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск» (далее «местные нормативы»), как сумму площадей частей проектируемой территории.

- Зона многоквартирных домов, ограниченная улицами Северная, Восточная, Горная, Белинского, Кооперативная, Гайдара:

S Ж1= 284978 м2;

- Зона индивидуальных жилых домов, ограниченная улицами Северная, Гайдара, Кооперативная, переулком Белинского:

S Ж2= 82720 м2;

Площадь проектируемой территории в красных линиях составляет:

S тер. кр. лин = S Ж1 + S Ж2 = 284978 + 82720 = 367698 м2.

Расчеты произведем с учетом существующей застройки проектируемой территории.

1. Зона многоквартирных домов, ограниченная улицами Северная, Восточная, Горная, Белинского, Кооперативная, Гайдара.  Из общей площади исключаем площадь, занимаемую объектами общего пользования, получаем площадь, предназначенную для жилья:

S Р1 = S Ж1 – S Н. Ж  = 284978 м2 – 10387 м2 = 274591 м2 ≈ 27.46 га

Территорию будем рассматривать как зону низкой градостроительной ценности. Согласно табл. 7, п. 2.2.26 (Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, далее «местные нормативы») нормативный  показатель плотности равен:

а) расчетная жилищная обеспеченность 18 м2/чел.:

Р Р = 180 чел./га.

Тогда расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно:

N Р1 =  Р Р × S Р1 = 180 чел./га ×27.46 га = 4943 чел.

б) расчетная жилищная обеспеченность 24.9 м2/чел. (на 2015 г):

Р Р = 130 чел./га.

N Р1 =  Р Р × S Р1 = 130 чел./га × 27.46  га = 3570 чел.

2. Зона индивидуальных жилых домов, ограниченная улицами Северная, Гайдара, Кооперативная, переулком Белинского:  S Ж2= 82720 м2. Для данной группы характерно отсутствие объектов общего пользования, поэтому S Р2 = S Ж2 =  82720 м2  ≈ 8.27 га. Для индивидуальной жилой застройки, согласно п. 2.2.27 местных нормативов Р Р = 45 чел./га.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно:

N Р2 =  Р Р × S Р2 = 45 чел./га ×8.27 га = 372 чел.

Итак, на проектируемой территории расчетная (максимально-допустимая по существующим зонам застройки) численность населения составляет:

N Р. общ. =  N Р1 +  N Р2 = 4943+372 = 5315 чел.

7.2. Расчет фактической плотности и численности населения,

проживающего в многоквартирных домах

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

Расчет фактического числа жителей сделаем для территории, ограниченной улицами Северная, Восточная, Горная, Белинского, Кооперативная, Гайдара (зона многоквартирных домов).

На рассматриваемой территории расположено 111 многоквартирных домов. Общая полезная площадь существующих жилых домов составляет 66555.2 м2 Площадь встроенно-пристроенных помещений составляет 3046.0 м2.  Тогда, общая площадь жилых помещений

S= 66555.2 м2 - 3046.0 м2 = 63509.2 м2

а) при расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. в этих домах проживает:

N Ж1 =  = 3528 чел.

При этом фактическая плотность населения составляет:

Р =  = 128 чел./га, что составляет 71.11 % от максимально допустимой плотности населения в данном микрорайоне Р Р = 180 чел./га.

б) по данным, предоставленным МУ «Градостроительство», планируется снос ветхих домов: Кооперативная, д. 6, Вакеева, д. 10, Вакеева, д. 12. Убыль жилищного фонда составит (по табл. 1):

SЖ снос = 327.5+337.0+337.9 = 1002.4 м2.

В этих домах проживало: NЖ снос =  = 56 чел.

в) при расчетной жилищной обеспеченности 24.9 м2/чел.  (на 2015 г.):

N Ж1 ≈  = 2510 чел.

При этом фактическая плотность населения составляет:

Р =  = 92 чел./га, что составляет 70.77 % от максимально допустимой плотности населения в данном микрорайоне Р Р = 130 чел./га.

Вывод: Из этих расчетов следует, что в зоне многоквартирной застройки плотность населения меньше нормативно принятого значения (п. 2.2.26 местных нормативов).

Общий вывод:

Территория жилой застройки в красных линиях составляет:

S Ж = S Ж1 + S Ж2 = 28.50+8.27 = 36.77 га.

Расчетная территория составляет:

S пр. тер. = S Р1 + S Р2 = 27.46+ 8.27 = 35.73 га.

На настоящий момент на проектируемой территории проживает:

N общ. пр. = N Ж1 + N Ж2 = 3528 + 372 = 3900 чел.

Общая площадь помещений многоквартирных домов составляет:

S общ. жил. = 66555.2 м2.

На расчетный срок (2015 год) на проектируемой территории будет проживать всего (18 м2/чел):

N общ. пр. = N Ж1 + N Ж2 = 3472 + 372 = 3844 чел.

Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов составит:

S общ. жил. = 65552.8 м2.

P. S. В соответствии с Генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27.11.2008 г. №219 на проектируемой территории не будет развития жилищного строительства. Здесь планируется развитие зон общественно-делового, торгового назначения.

7.3.  Определение сверхнормативной площади на территории

многоквартирной застройки

В соответствии с выполненными расчетами (таб. 1), исходными данными (таб. 2), определим сверхнормативную территорию.  Для этого из общей площади S Ж1 исключаем площадь, занимаемую объектами общего пользования нежилой застройки и нормативную площадь под многоквартирными домами:

S св. = S Ж1 - S Н. Ж. - S Ж. Д. = 284978 м2 – 64445 м2 – 159175 м2 = 61358 м2.

8. Расчет предприятий социального и культурно-бытового обслуживания

микрорайона на существующий жилой фонд

Существующие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения находятся в нормативных пределах пешеходной доступности.

Расчеты выполнены согласно местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8) и СНиП «2.07.01-89*» «Градостроительство».

Нормативное количество жителей на проектируемой территории (по существующим зонам) 3900 чел.

Таблица 7

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Существующее количество мест и площадей в микрорайоне | Количество на микрорайон с учетом существующего жилого фонда | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 49 мест | 110 мест | 191 места | МДОУ «Детский сад № 81» |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 95 мест | 825 мест | 370 места | МОУ «СОШ № 3» |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади (в том числе): - продовольственные товары - непродовольственные товары | 100 м2 70 м2 30 м2 | 1247 (м2 торг. площ.) - - | 390 (м2 торг площ.) - - |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 раб. мест | - | 7 раб. места |  |
| Аптеки, объект | 1 на 20 тыс.жителей | - | 1 | встроенно-пристроенное |
| Отделения связи, объект | IV- V группы – до 9 тыс.человек | 1 | 1 |  |
| Филиалы банков, операционное место | 1 место на 2-3 тыс. человек | 3 | 3 | АКБ «Актив-Банк», КСБ Банк, сбербанк |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 1 на 20 тыс.человек | 1 | 1 |  |
| Помещения досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 50 м2 | - | 195 м2 | по заданию на проектирование |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 70-80 м2 за счет использования спортзалов школ во внеурочное время | - | 312 м2 | МОУ «СОШ № 3», общегородские сооружения |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 10 м2 | - | 39 м2 |  |

Вывод 1:

Существующая школа МОУ «СОШ № 3 полностью удовлетворяет потребностям населения данной территории, а также обслуживает население смежных территорий.

Вывод 2:

Согласно расчетам таблицы 7 выявлено, что на существующий жилой фонд требуются следующие предприятия культурно-бытового обслуживания:

- дошкольное образовательное учреждение на 80 мест;

- предприятия общественного питания, в т.ч. кафе;

- филиал банка (возможно операционное место);

- аптека (встроено-пристроенное);

- опорный пункт охраны порядка (нежилое помещение в многоквартирном доме);

- приемный пункт химчистки, прачечная, парикмахерская, ремонт обуви и т.д.

Потребность в объектах социального и коммунально-бытового назначения будет уменьшаться по мере сноса ветхого жилья в соответствии с генеральным планом развития г. Саранска, поэтому экономически нецелесообразно развитие объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения.

Вывод 3:

На территории многоквартирной жилой застройки сформированы 2 земельных участка, для размещения административно-офисного здания):

участок III c площадью Sсв.III =  1850 м2 ,

участок IV c площадью Sсв.IV =  2715 м2 .

9. Благоустройство

9.1. Благоустройство и озеленение

Вблизи магазинов и встроено-пристроенных предприятий обслуживания размещаются гостевые автопарковки с асфальтобетонным покрытием. Перед главными входами в магазины и другие общественные здания устраиваются площадки с плиточным покрытием.

Для пешеходного движения предусматривается сеть асфальтобетонных тротуаров и дорожек с асфальтобетонным и плиточным покрытием. Вокруг зданий устраиваются асфальтобетонные отмостки шириной 0,7 м.

В каждой жилой группе предусматриваются детские игровые площадки, площадки отдыха, площадки для чистки ковров, площадки для сушки белья из улучшенного грунта и площадки для установки контейнеров для мусора с асфальтобетонным покрытием.

В настоящее время территория проектируемого микрорайона застроена и покрыта зелеными насаждениями: кустарником и деревьями.

Проектом предлагается проведение комплекса работ по озеленению:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников (березу, вязь, ясень, рябину, липу, тополь, клен);

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив  в мае и в июне в период дефицита атмосферных осадков.

9.2 Инженерная защита и подготовка территории

В целях повышения общего благоустройства территории предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- организация и сбор поверхностного стока ливнесточными коллекторами;

- очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации;

- рекультивация нарушенных в результате строительства территорий, организация и проведение вертикальной планировки.

Ливневая канализация предусмотрена в пределах жилого района по рельефу со стоком по дорогам со сбросом в существующую ливневую канализацию          по Александровскому шоссе.

10. Транспорт и улично-дорожная сеть

10.1. Общая часть

Транспортная схема планируемой территории разработана в соответствии с проектными решениями генерального плана  г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск (2008 г).

Район находится в планировочной структуре северо-восточного жилого района г. Саранска со сложившимися транспортно-пешеходными связями.  Улицы Северная, Центральная, Кооперативная, Энергетическая, Горная, Белинского, Пржевальского, Гайдара, Вакеева, Восточная – транспортно-пешеходные, имеют тротуары. Категория дорог и улиц определена следующая - улицы Северная, Центральная, Кооперативная, Энергетическая, Горная, Белинского, Пржевальского, Гайдара, Вакеева, Восточная, Салтыкова-Щедрина, Луначарского, пер. Белинского  – улицы в жилой застройке.

Пешеходные связи на планируемой территории обеспечиваются по тротуарам улиц, внутриквартальным пешеходным проездам и тротуарам. Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземным переходам в установленных местах с обеспечением возможности подхода к остановкам общественного транспорта и к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта.

10.2. Городской транспорт, улицы и дороги

Обеспечение транспортом (обслуживающий и личный автотранспорт) будет осуществляться по улицам Северная, Центральная, Кооперативная, Энергетическая, Горная, Белинского, Пржевальского, Гайдара, Вакеева, Восточная, Салтыкова-Щедрина, Луначарского, пер. Белинского. Проектом  предусмотрены заезды с улиц Гайдара, Центральная, Энергетическая.

Общественный транспорт движется по улицам Энергетическая, Кооперативная, Восточная.

Ширина улиц в пределах красных линий на протяжении участка планируемой территории принята следующая:

- улицы Северная – 18.07 м (2 полосы движения);

- улицы Центральная – 18.51 м (2 полосы движения);

- улицы Кооперативная – 18.66  м (2 полосы движения);

- улицы Энергетическая – 17.83 м (2 полосы движения);

- улицы Горная – 13.20 м (2 полосы движения);

- улицы Белинского – 20.78 м (2 полосы движения);

- улицы Пржевальского – 18.29 м (2 полосы движения);

- улицы Гайдара – 23.23 м (2 полосы движения);

- улицы Восточная – 18.59 м (2 полосы движения);

- улицы Вакеева – 16.61 м (2 полосы движения).

Ширина тротуаров по магистральным улицам принята 3 – 4,5 м, по пешеходно-транспортным – 2,25 – 3 м.

По улицам осуществляется автобусное, грузовое, легковое транспортное сообщение.

На территории предусмотрены открытые гостевые стоянки для временного хранения автомобилей, а также у объектов общественного назначения.

10.3 Расчет потребности в местах для парковки и постоянного

хранения автомобилей

На территории малоэтажной жилой застройки, в соответствии с местными нормативами (п.п. 2.2.71) следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов. Их следует размещать в пределах отведенного участка.

Расчет потребности в местах для парковки и постоянного хранения автомобилей произведем для зоны многоквартирных домов.

Согласно СНиП 2.07.01-89* (п. 6.33, п. 6.34), местных нормативов (п.п. 3.5.131- 3.5.134) общая обеспеченность парковками:

- для временного хранения автомобилей - 10%;

- для постоянного хранения автомобилей - 90%, в том числе за пределами селитебной территории – 10%, в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей.

Уровень автомобилизации в г. Саранск составляет 160 машин на 1000 чел.

Исходя из расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел., на рассматриваемой территории в существующих домах проживает 3528 чел.

Расчетное количество машино-мест:

3528 /1000×160=564 маш./мест

Для временных парковок потребуется:

564/100×10=56 маш. /мест

Для постоянного хранения:

564/100×90= 508 маш./мест, из них

а) за пределами селитебной территории:

508/100×10=51 маш./мест,

б) в пределах жилой территории:

508/100×90=457 маш./мест,

в том числе:

- в подземных и многоуровневых гаражах:

3528/1000×25=88 маш./мест,

площадь земельного участка для 2-х этажного гаража:

S=88×20=1760 м2

- наземные парковки:

457-88=369 маш./мест,

площадь земельного участка

S=369×25=9225 м2.

На расчетный период до 2015 года принимаем уровень автомобилизации 325 автомобилей на 1000 жителей. На рассматриваемой территории, с учетом сноса ветшающего жилья и переселения населения, будет проживать 3472 чел.

Расчетное количество автомобилей:

3472/1000×325=1128 маш./мест

Для временных парковок потребуется:

1128/100×10=113 маш. /мест

Для постоянного хранения:

1128/100×90=1015 маш./мест, из них

а) за пределами селитебной территории:

1015/100×10=102 маш./мест,

б) в пределах жилой территории:

1015/100×90=913 маш./мест,

в том числе:

- в подземных и многоуровневых гаражах:

3472/1000×25=87 маш./мест,

площадь земельного участка для 2-х этажного гаража:

S=87×20=1740 м2

- наземные парковки:

913-87=826 маш./мест,

площадь земельного участка

S=291×25=20650 м2.

Для размещения расчетного количества автомобилей возможно использование сверхнормативной территории, которая в настоящее время застроена временными гаражами и сараями (на общих дворовых территориях).

Зоны общественных центров оборудуются открытыми стоянками кратковременного хранения автомобилей в соответствии с расчетами.

11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Для обеспечения беспрепятственного движения инвалидов  и инвалидов-колясочников места пересечения тротуаров, дорожек и проезжей части организовать без бордюров, либо устроить пандусы шириной 1 м. То же и при примыкании дорожек к площадкам отдыха. Ширина пешеходных дорожек при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1.8 м (с учетом габаритных размеров кресел-колясок). Продольный уклон при движении не должен превышать 5 %.  Входы в подъезды обеспечены пандусами. На детских площадках возможно использование малых архитектурных форм, которые предназначены специально для  инвалидов. Предусмотреть установку специальных информационных знаков.

12. Регулирование микроклимата

Размещение и ориентация жилых и общественных зданий  (за исключением детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов)- обеспечивает непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений и территорий для отдыха и игр детей: южнее 58° с.ш. — не менее 2,0 ч в день на период с 22 марта по 22 сентября.

Размещение и ориентация зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и отдыха обеспечивают непрерывную трехчасовую продолжительность инсоляции в помещениях, предусмотренных Санитарными нормами и правилами обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки, утвержденными в установленном порядке.

13. Противопожарные мероприятия

Противопожарное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* приложение 1 * таблицы 1.

Проектом предусматривается доступность пожарных машин ко всем жилым домам и общественным зданиям. Ширина проездов принята согласно СНиП 2.07.01-89*. Здания, запроектированные в жилом районе, имеют степень огнестойкости II.

Расстояние от края проезда и тротуаров с возможностью проезда пожарных машин до стен здания принято не менее 5,0-6,0 м.

14. Рекомендации по охране окружающей среды

14.1. Общая часть

Основной задачей данного раздела является обеспечение санитарно-гигиенических условий работы и быта населения с оценкой влияния существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на экологию микрорайона при решении вопросов рационального использования и охраны природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительности. Общие сведения о проектируемой территории приведены в предыдущих разделах. Настоящий раздел разработан на основе действующих нормативных и рекомендующих документов: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

14.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу

К источникам загрязнения относятся: выхлопные газы от всех видов автотранспорта по окружающим улицам и проездам. В г. Саранске сохраняется тенденция увеличения составляющей автотранспорта в общей величине валовых выбросов загрязняющих веществ. Это объясняется ростом численности парка автомобилей.

Для очистки и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривается комплекс воздухоохранных мероприятий.

14.3. Комплекс мероприятий  по уменьшению

загрязняющих выбросов в атмосферу

Комплекс воздухоохранных мероприятий подразделяется проектом на планировочные и специальные.

К планировочным мероприятиям относятся такое размещение зданий, при котором обеспечивается проветриваемость территории, рассеивание пыли, инсоляция, а также организация проездов с минимальным объемом асфальтобетонных покрытий, способных при облучении солнцем выделять канцерогенные вещества, проектирование тупиковых проездов, по которым невозможно транзитное скоростное движение транспорта.

Специальными мероприятиями, направленными на сокращение объемов выбросов и на снижение приземных концентраций являются: озеленение улиц, проездов, устройство дорожек с покрытием из тротуарных плит, ограничение движения транзитного транспорта внутри жилой территории, снабжение всех источников выбросов прилегающих территориях пылегазоулавливающими установками, организация санитарно-защитных зон от стоянок транспорта согласно действующим нормативным документам.

В настоящее время территория микрорайона  до 55 % покрыта зелеными насаждениями и  кустарниками. Существующие озелененные территории дошкольных и образовательных учреждений, иные внутриквартальные насаждения предлагается дополнительно благоустроить и озеленить.  Задача максимальной сохранности существующих насаждений имеет первостепенное значение.

Предусмотренные проектом мероприятия по озеленению должны способствовать повышению эффективности зеленых насаждений в санитарно-гигиеническом отношении: насыщению атмосферы легкими ионами, очищению ее от пыли, дыма, газов и уменьшению шума.

14.4. Охрана поверхностных и подземных вод

от  загрязнения и истощения

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностные дождевые стоки и сточные воды от мытья и полива дорог и проездов, аварийные сбросы и дренажные воды.

Водоотведение и водосбор по рельефу местности предусмотрен по самотечным коллекторам на очистные сооружения поверхностных стоков. Очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока должна производиться на городских очистных сооружениях ливневой канализации.

14.5. Охрана почвы и растительности

Проектом предусматривается комплекс работ по планировке и благоустройству территории при сохранении существующих древесно-кустарниковых насаждений.

На участках перспективного строительства верхний плодородный почвенный слой снимается и хранится в обособленных местах, в дальнейшем он используется для устройства газонов и цветников.

Существующие зеленые насаждения и почвенный слой в местах, не подвергающихся вертикальной планировке, сохранить. После окончания застройки строительный мусор должен быть вывезен, см. раздел «Благоустройство».

14.6. Защита от шума, вибрации, электрических и

магнитных полей, излучений и облучений

Допустимые уровни шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках, методики расчета акустической эффективности архитектурно-планировочных и строительно-акустических средств снижения шума и основные требования по их проектированию приняты  в соответствии со СНиП II-12-77.

Допустимые уровни вибрации в жилых зданиях соответствуют СНиП II-40-80 и Санитарным нормам допустимых вибраций в жилых домах, утвержденным в установленном порядке. Для выполнения этих требований предусмотрены необходимые расстояния между жилыми зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

Источники вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений в жилом районе не предусмотрено.

14.7. Природоохранные мероприятия

В целях предотвращения негативного воздействия существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на состояние окружающей природной среды в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- «посадка» проектируемых объектов на местности, которая бы исключала вырубку существующих зелёных насаждений;

- максимальное сохранение существующего рельефа местности;

- сохранение плодородного слоя в отвале с последующим использованием при озеленении территории (рекультивация);

- озеленение проектируемой территории (планировка газонов, посадка
деревьев и кустарников в сложившейся застройке при наличии свободных территорий);

- организованный отвод ливневых и талых вод по лоткам проездов.

В настоящее время большое внимание уделяется в нашей стране контролю загрязнений и охране окружающей среды от вредных выбросов на промышленных предприятиях при их эксплуатации и от загрязнений, происходящих при производстве строительных работ.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

1. Применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов в асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды.

2. Применение герметических емкостей для перевозки раствора и бетона.

3. Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих, материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

4. Оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов.

5. Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки.

6. Завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды в соответствии со СНиП 3.01.01-8-5.

15. Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов

15.1. Общая часть

На территории жилых домов выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Площадка предусматривается открытая, с водонепроницаемым покрытием, ограждаемая зелеными насаждениями.

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять металлические контейнеры с крышкой.

Площадки для  установки контейнеров удалены от жилых домов на расстоянии 20 м.

Пищевые отходы следует собирать в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использование их для корма скота».

Сборы пищевых отходов от жилых домов домоуправления (ТСЖ) производятся по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания предусматривается только в охлаждаемых камерах.

15.2. Уборка жилых и общественных территорий

На всех улицах, возле торговых, общественных зданий и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны.

Расстояния между урнами - 20 м. Ответственность за содержание урн в чистоте несет организация, осуществляющая уборку.

Механизированная уборка проезжих улиц и тротуаров производится в плановом порядке специализированными организациями.

В местах особого скопления людей торговые центры, культурно-развлекательные центры предусматриваются общественные туалеты, встроенные в данные предприятия.

  - Ответственность за санитарное содержание территорий

населенных мест

Учреждения по эксплуатации зданий, жилищные отделы предприятий и учреждений, коменданты и управляющие домами должны:

- своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов;

- проводить разъяснительную работу и организовывать население для выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест;

- оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;

- обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемыми для сбора пищевых отходов, уличного и дворового смета;

- принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники, а также сборников отходов.

Предприятиям по уборке следует:

- своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов, организаций, учреждений и предприятий;

- составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;

- корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями;

- обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков и т.д.

16. Охрана памятников истории и культуры

В соответствии с генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, на проектируемой территории памятники истории и культуры отсутствуют.

17. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 8

| № № | Наименование | Ед. изм. | Рекомедуемая обеспеченность | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | А. Территория |  |  |  |  |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория микрорайона в красных линиях | га | - | 36.77 | 36.77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - территория жилых зон, из них: а) многоэтажная (от 5 эт) застройка; б) среднеэтажная (2-4 эт.) застройка в) малоэтажная (жилые дома с приквартирными земельными участками) застройка в) малоэтажная (инд. жилые дома) застройка | га | - | 24.19 1.09 12.57 2.26 8.27 | 23.75 1.09 12.57 1.82 8.27 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного значения | га | - | 5.41 | 5.54 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения внемикрорайонного значения | га | - | 1.04 | 1.50 |
|  | - рекреационных зон |  |  | 4.2 | 4.13 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 0.23 | 0.23 |
|  | - производственных зон | га | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - иных зон |  | - | 1.7 | 1.62 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемой территории участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | 1.36 | 2.50 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемой территории земли общего пользования – всего, их них а) зеленые насаждения общего пользования б) улицы, дороги, проезды, площади в) прочие территории общего пользования | га | - | 6.14 2.71 1.96 1.47 |  |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | 20 | 17.46 | 17.64 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | тыс. м² / га | 5.0 | 2.76 | 2.75 |
| 1.6 | Из общей площади проектируемой территории: а) земли федеральной собственности; б) земли субъектов Российской Федерации; в) земли муниципальной собственности г) земли общей долевой собственности г) земли частной собственности | га |  | 0.017 0.07 27.923 0.06 8.70 | 0.001 0.13 11.37 15.98 9.29 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | 5315 | 3900 | 3844 |
| 2.2 | Плотность населения (для жилищной обеспеченности 18 м2/чел) | чел./га | 180 | 128 | 126 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 | - | 67209.0 | 66552.8 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 2.43 | 2.44 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 |  | 64163.0 | 62506.8 |
| 3.4 | Убыль муниципального жилищного фонда по техническому состоянию - среднеэтажная (2-4 эт.) | м2 |  | 653.8 | 1002.4 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения (всего/1000 чел) | мест | 41 на 1000 чел | 110 | 191 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы (всего/1000 чел) | мест | 95 на 1000 чел | 825 | 370 |
| 4.3 | Поликлиники, в том числе (всего/1000 чел) | посещение в смену | 26 на 1000 чел | 150 | 102 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.4 | Предприятия торговли, в том числе: а) продовольственными товарами; б) непродовольственными товарами | м2 | 100 70 30 | 1247 | 390 |
| 4.5 | Аптеки | объектов | 1 на 20 тыс. жителей | 3 | 3 |
| 4.6 | Отделение связи | объектов | IV-V группы до 9 тыс. чел | 1 | 1 |
| 4.7 | Филиалы банков, операционное место | мест | 1 на 2-3 тыс. чел | 3 | 3 |
| 4.8 | Жилищно-эксплуатационные службы, объект | объект | 1 на 20 тыс. чел | 1 | 1 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения (площади зала) | м2 | 30 на 1000 чел | МОУ «СОШ №3» | МОУ «СОШ №3» |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети- всего, в том числе: | м |  | 7130 | 7130 |
|  | - магистральные улицы районного значения | м |  | 1030 | 1030 |
|  | - улицы и проезды местного значения | м |  | 6100 | 6100 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: | м |  | 1030 | 1030 |
|  | - троллейбус | м |  | - | - |
|  | - автобус | м |  | 1030 | 1030 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе |  |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | машино-мест |  | 611 | 1118 |
|  | - временного хранения | машино-мест |  | 56 | 113 |

18. Проект межевания территории

18.1. Общие положения

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания использовались следующие сведения и материалы:

1) проект планировки территории, ограниченной улицами Белинского,              Северная, Восточная, Горная г. Саранска, выполненный ООО «НПП «Инженер»;

2) сведения об объектах недвижимости и об объектах нового строительства в границах территории разработки проекта межевания (Таблица 9);

3) сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания, полученные в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Мордовия на бумажных и электронных носителях, эта информация сведена в приложение;

4) координаты красных линий, разработанные в составе проекта планировки территории, ограниченной улицами Белинского, Северная, Восточная, Горная  г. Саранска;

5) технические сведения на многоквартирные дома и иные объекты недвижимости, а так же нормативные размеры земельных участков (Таблица 1) использованы из разработанного проекта планировки территории.

Исходной планово–картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съемки, выполненные ООО «НПП «Инженер» в масштабе 1:500.

Данным проектом не формируются границы земельных участков, занятых индивидуальной жилой застройкой, гаражными боксами и отдельно стоящими гаражами. Поэтому сведения о таких объектах в проекте межевания территории не приводятся.

Таблица 9

Сведения

об объектах недвижимости и об объектах нового строительства,                   расположенных в границах территории разработки проекта межевания

| № п/п | № земельного участка | Наименование объекта | Почтовый адрес | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 201 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 20 | - |
|  | 206 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 22 | - |
|  | 207 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 24 | - |
|  | 209 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 26 | - |
|  | 215 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 30 | - |
|  | 218 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 32 | - |
|  | 221 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 34 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 175 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 7 | - |
|  | 140 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 10 | - |
|  | 144 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 12 | - |
|  | 153 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 14 | - |
|  | 160 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 16 | - |
|  | 161 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 18 | - |
|  | 164 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 20 | - |
|  | 231 | ТП | ул. Вакеева | 13:23:1106064:250 |
|  | 122 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 1 | - |
|  | 135 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 5 | - |
|  | 134 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 5а | - |
|  | 139 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 7 | - |
|  | 147 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 9 | 13:23:1106064:7 |
|  | 152 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 11 | - |
|  | 159 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 13 | - |
|  | 163 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 15 | - |
|  | 167 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 17 | - |
|  | 171 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 8 | - |
|  | 180 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 23 | - |
|  | 181 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 25 | - |
|  | 182 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 27 | - |
|  | 187 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 29 | - |
|  | 191 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 31 | - |
|  | 193 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 33 | - |
|  | 196 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 35 | - |
|  | 200 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 37 | - |
|  | 166 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 3 | - |
|  | 165 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 9 | - |
|  | 173 | Аптека №57 ГУП РМ «Фармация» | ул. Горная, 13 | 13:23:1106064:9 |
|  | 172 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 13, корп. 1 | - |
|  | 174 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 13, корп. 2 | - |
|  | 199 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 15 | - |
|  | 195 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 17 | 13:23:1106064:6 |
|  | 198 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 19 | - |
|  | 223 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 21 | - |
|  | 219 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 23 | - |
|  | 222 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 25 | - |
|  | 138 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 1 | - |
|  | 143 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 2 | - |
|  | 137 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 3а | - |
|  | 142 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 4 | - |
|  | 136 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 5 | 13:23:1106064:15 |
|  | 141 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 6 | - |
|  | 119 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 7 | - |
|  | 118 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 9 | - |
|  | 179 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 10 | - |
|  | 117 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 11 | - |
|  | 178 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 12 | - |
|  | 116 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 13 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 177 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 14 | - |
|  | 176 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 16 | - |
|  | 205 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 18 | - |
|  | 204 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 20 | - |
|  | 203 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 22 | - |
|  | 202 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 24 | - |
|  | 208 | МОУ «СОШ №3» (филиал №1) | ул. Пржевальского, 27 | - |
|  | 188 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 30 | - |
|  | 217 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 31 | - |
|  | 192 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 32 | - |
|  | 220 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 33 | - |
|  | 194 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 34 | - |
|  | 224 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 35 | - |
|  | 197 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 36 | - |
|  | 229 | Торговый павильон | ул. Пржевальского | 13:23:1106064:252 |
|  | 121 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 2 | - |
|  | 120 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 4 | - |
|  | 225 | Индивидуальный жилой дом | ул. Северная, 6 | - |
|  | 115 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 10а | - |
|  | 114 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 16 | - |
|  | 226 | Индивидуальный жилой дом | ул. Северная, 18 | 13:23:1106064:1 |
|  | 113 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 20 | - |
|  | 112 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 21 | - |
|  | 230 | ТП-16 | ул. Северная | - |
|  | 126 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 1 | - |
|  | 133 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 2 | - |
|  | 125 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 3 | - |
|  | 131 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 6 | - |
|  | 132 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 8 | - |
|  | 130 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 10 | - |
|  | 124 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 11 | - |
|  | 129 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 12 | - |
|  | 123 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 13 | - |
|  | 128 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 14 | - |
|  | 127 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 16 | - |
|  | 146 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 1 | - |
|  | 158 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая,2 | - |
|  | 151 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 3 | - |
|  | 157 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 4 | - |
|  | 168 | Индивидуальный жилой дом | ул. Энергетическая, 5 | - |
|  | 156 | Производственные здания ООО «ДАРС», магазин | ул. Энергетическая, 6 | 13:23:1106064:23 |
|  | 162 | МОУ «СОШ №3» (филиал №2) | ул. Энергетическая, 6а | - |
|  | 150 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 7 | - |
|  | 155 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 8 | - |
|  | 149 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 9 | - |
|  | 154 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 10 | - |
|  | 145 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 11 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 169 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 12 | - |
|  | 169 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 5 | - |
|  | 148 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 13 | - |
|  | 170 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 14 | - |
|  | 170 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 6 | - |
|  | 190 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 16 | - |
|  | 186 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 17 | - |
|  | 185 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 19 | - |
|  | 189 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 20 | - |
|  | 184 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 21 | - |
|  | 214 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 22 | - |
|  | 183 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 23 | - |
|  | 216 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 24 | - |
|  | 213 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 26 | - |
|  | 212 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 27 | - |
|  | 211 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 29 | - |
|  | 210 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 31 | - |
|  | 227 | ТП-333 | ул. Энергетическая | - |
|  | 228 | ТП-334 | ул. Энергетическая | - |
|  | 232 | ТП | ул. Энергетическая, 6а | 13:23:1106064:22 |
|  | 233 | Торговый павильон | ул. Энергетическая | 13:23:1106064:245 |
|  | 2 | МДОУ «Детский сад №81» | ул. Вакеева, 1 | 13:23:1106064:244 |
|  | 3 | МУ ДОД "Детская школа искусств №3" | ул. Вакеева, 3 | 13:23:1106064:244 |
|  | 11 | Административное здание | ул. Центральная, 7 | 13:23:1106064:52 |
|  | 12 | Складские помещения | ул. Восточная, 3 | 13:23:1106064:36 |
|  | 13 | Магазин ООО «Союз» | ул. Центральная, 9 | 13:23:1106064:25 |
|  | 15 | Магазин «Центральный» | ул. Центральная, 5 | 13:23:1106064:26 |
|  | 17 | Административное здание | ул. Кооперативная, 3 | 13:23:1106064:14 |
|  | 18 | МОУ «Средняя школа №3» | ул. Энергетическая, 10а | 13:23:1106064:215 |
|  | 20 | Магазин | ул. Энергетическая | 13:23:1106064:247 |
|  | 22 | Производственные помещения | ул. Энергетическая, 6 |  |
|  | 25 | Пункт наблюдения за загрязнением атмосферы | ул. Энергетическая | 13:23:1106064:60 |
|  | 26 | ТП | ул. Энергетическая, 12б | 13:23:1106064:8 |
|  | 31 | ТП-300 | ул. Энергетическая, 24а | 13:23:1106064:24 |
|  | 32 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 28 | 13:23:1106064:5 |
|  | 33 | ТП | ул. Кооперативная | 13:23:1106064:19 |
|  | 34 | Магазин «Товарищ» | ул. Энергетическая, 25 | 13:23:1106064:44 |
|  | 35 | Серафимовская церковь | ул. Пржевальского, 28 | 13:23:1106064:16 |
|  | 36 | Тепловой пункт | ул. Гайдара, 25 | 13:23:1106064:53 |

18.2. Формирование проектных границ земельных участков

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных территорий, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам на различном праве, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов. Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественным границам, границам отвода магистральных инженерно-транспортных коммуникаций.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам (объектам недвижимости);

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

- учет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами для передачи в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме, рассчитанных в соответствии с требованиями «Свода

правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98».

Расчеты нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами приведены в Таблице 1.

Для обеспечения подъезда к формируемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости сформированы соответствующие зоны ограничений (сервитуты). Характеристики земельных участков, сформированных  для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, и площади установленных сервитутов, представлены в Таблице 12.

Расчет размера земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (доля в общей площади), и удельного показателя земельной доли на 1 кв. м. помещений в этом доме приведен в Таблице 13. Расчет размера земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, производится путем деления общей площади земельного участка на общую суммарную площадь помещений всех многоквартирных домов, для которых сформирован единый земельный участок, затем полученное значение умножаем на общую площадь помещений в конкретном многоквартирном доме:

Sзу_д = Sзу_общ /Sпом_общ.* Sпом.

Расчет удельного показателя земельной доли производится путем деления земельной доли участка многоквартирного дома на общую площадь помещений в многоквартирном доме по формуле:

Узд = Sзу_д /Sпом., где

Узд – удельный показатель земельной доли под многоквартирным домом

на 1 кв. м.    помещений;

Sзу_общ – общая площадь земельного участка под многоквартирными

домами, м2

Sзу_д – площадь земельного участка под многоквартирным домом, м2

Sпом_общ – общая суммарная площадь помещений в многоквартирных домах, для которых сформирован единый земельный участок, м2

Sпом – общая площадь помещений в многоквартирном доме, м2.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на Листе 10 графических материалов.

Таблица 10

Характеристики формируемых земельных участков,

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам,

в том числе собственникам помещений

многоквартирных домов

| № п/п | № земельного участка | Наименование объекта | Почтовый адрес многоквартирного дома | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь, м2 | В том числе, публичный сервитут, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| й | 201 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 20 | 617 | - |
|  | 206 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 22 | 788 | - |
|  | 207 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 24 | 688 | - |
|  | 209 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 26 | 598 | - |
|  | 215 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 30 | 1135 | - |
|  | 218 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 32 | 1160 | - |
|  | 221 | Многоквартирный дом | ул. Белинского, 34 | 656 | - |
|  | 175 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 7 | 1955 | - |
|  | 140 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 10 | 1335 | - |
|  | 144 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 12 | 1332 | - |
|  | 153 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 14 | 799 | - |
|  | 160 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 16 | 986 | - |
|  | 161 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 18 | 1187 | - |
|  | 164 | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 20 | 1525 | - |
|  | 231 | ТП | ул. Вакеева | 19 | - |
|  | 122 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 1 | 1008 | - |
|  | 135 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 5 | 1606 | - |
|  | 134 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 5а | 1061 | - |
|  | 139 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 7 | 1019 | - |
|  | 147 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 9 | 1056 | - |
|  | 152 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 11 | 992 | - |
|  | 159 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 13 | 1467 | - |
|  | 163 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 15 | 1985 | - |
|  | 167 | Многоквартирный дом | ул. Восточная, 17 | 2138 | - |
|  | 171 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 8 | 1244 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 180 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 23 | 616 | - |
|  | 181 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 25 | 766 | - |
|  | 182 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 27 | 669 | - |
|  | 187 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 29 | 621 | - |
|  | 191 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 31 | 975 | - |
|  | 193 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 33 | 1085 | - |
|  | 196 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 35 | 1097 | - |
|  | 200 | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 37 | 1081 | - |
|  | 166 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 3 | 2211 | - |
|  | 165 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 9 | 2285 | - |
|  | 173 | Аптека №57 ГУП РМ «Фармация» | ул. Горная, 13 | 1273 | - |
|  | 172 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 13, корп. 1 | 3732 | 154 |
|  | 174 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 13, корп. 2 | 3500 | 351 |
|  | 199 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 15 | 1243 | - |
|  | 195 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 17 | 1716 | - |
|  | 198 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 19 | 1243 | - |
|  | 223 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 21 | 1657 | - |
|  | 219 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 23 | 1883 | - |
|  | 222 | Многоквартирный дом | ул. Горная, 25 | 1662 | - |
|  | 138 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 1 | 981 | - |
|  | 143 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 2 | 1066 | - |
|  | 137 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 3а | 1272 | - |
|  | 142 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 4 | 1795 | 121 |
|  | 136 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 5 | 1728 | - |
|  | 141 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 6 | 1745 | - |
|  | 119 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 7 | 1083 | - |
|  | 118 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 9 | 1100 | - |
|  | 179 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 10 | 722 | - |
|  | 117 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 11 | 834 | - |
|  | 178 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 12 | 773 | - |
|  | 116 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 13 | 791 | - |
|  | 177 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 14 | 779 | - |
|  | 176 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 16 | 693 | 50 |
|  | 205 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 18 | 656 | 53 |
|  | 204 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 20 | 807 | 83 |
|  | 203 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 22 | 825 | 87 |
|  | 202 | Многоквартирный дом | ул. Кооперативная, 24 | 782 | 67 |
|  | 208 | МОУ «СОШ №3» (филиал №1) | ул. Пржевальского, 27 | 3038 | - |
|  | 188 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 30 | 960 | - |
|  | 217 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 31 | 1244 | 46 |
|  | 192 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 32 | 1051 | - |
|  | 220 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 33 | 950 | 46 |
|  | 194 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 34 | 1123 | - |
|  | 224 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 35 | 629 | - |
|  | 197 | Многоквартирный дом | ул. Пржевальского, 36 | 1142 | - |
|  | 229 | Торговый павильон | ул. Пржевальского | 120 | - |
|  | 121 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 2 | 1101 | - |
|  | 120 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 4 | 1272 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 225 | Индивидуальный жилой дом | ул. Северная, 6 | 651 | - |
|  | 115 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 10а | 1525 | - |
|  | 114 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 16 | 858 | - |
|  | 226 | Индивидуальный жилой дом | ул. Северная, 18 | 1119 | - |
|  | 113 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 20 | 1750 | - |
|  | 112 | Многоквартирный дом | ул. Северная, 21 | 1305 | - |
|  | 230 | ТП-16 | ул. Северная | 101 | - |
|  | 126 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 1 | 1642 | - |
|  | 133 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 2 | 1494 | - |
|  | 125 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 3 | 891 | - |
|  | 131 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 6 | 971 | - |
|  | 132 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 8 | 1566 | - |
|  | 130 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 10 | 1775 | - |
|  | 124 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 11 | 945 | - |
|  | 129 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 12 | 1068 | - |
|  | 123 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 13 | 948 | 101 |
|  | 128 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 14 | 982 | - |
|  | 127 | Многоквартирный дом | ул. Центральная, 16 | 793 | - |
|  | 146 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 1 | 1002 | - |
|  | 158 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая,2 | 201 | - |
|  | 151 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 3 | 843 | - |
|  | 157 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 4 | 1713 | - |
|  | 168 | Индивидуальный жилой дом | ул. Энергетическая, 5 | 1151 | - |
|  | 156 | Производственные здания ООО «ДАРС», магазин | ул. Энергетическая, 6 | 924 | - |
|  | 162 | МОУ «СОШ №3» (филиал №2) | ул. Энергетическая, 6а | 5766 | - |
|  | 150 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 7 | 760 | - |
|  | 155 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 8 | 1937 | - |
|  | 149 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 9 | 766 | - |
|  | 154 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 10 | 547 | - |
|  | 145 | Индивидуальный жилой дом | ул. Энергетическая, 11 | 1372 | - |
|  | 169 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 12 | 5044 | - |
|  |  | Многоквартирный дом | ул. Вакеева, 5 |  |  |
|  | 148 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 13 | 1053 | - |
|  | 170 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 14 | 5104 | 197 |
|  |  | Многоквартирный дом | ул. Гайдара, 6 |  |  |
|  | 190 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 16 | 1542 | - |
|  | 186 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 17 | 549 | - |
|  | 185 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 19 | 659 | - |
|  | 189 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 20 | 1453 | 84 |
|  | 184 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 21 | 648 | - |
|  | 214 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 22 | 2073 | - |
|  | 183 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 23 | 507 | - |
|  | 216 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 24 | 1970 | - |
|  | 213 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 26 | 1603 | - |
|  | 212 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 27 | 714 | - |
|  | 211 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 29 | 742 | - |
|  | 210 | Многоквартирный дом | ул. Энергетическая, 31 | 598 | - |
|  | 227 | ТП-333 | ул. Энергетическая | 29 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 228 | ТП-334 | ул. Энергетическая | 31 | - |
|  | 232 | ТП | ул. Энергетическая, 6а | 70 | - |
|  | 233 | Торговый павильон | ул. Энергетическая | 108 | - |

Таблица 11

Расчет земельной доли участка под многоквартирным домом и удельного показателя земельной доли

| № п/п | № земельного участка | Почтовый адрес многоквартирного дома | Общая площадь формируемого земельного участка, м2 | Размер земельного участка многоквартирного дома, м2 (доля в общей площади) | Общая суммарная площадь помещений, м2 (для группы домов) | Общая площадь помещений, м2 | Удельный показатель земельной доли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 201 | ул. Белинского, 20 | 617 | - | - | 290.4 | 2.12 |
|  | 206 | ул. Белинского, 22 | 788 | - | - | 289.8 | 2.72 |
|  | 207 | ул. Белинского, 24 | 688 | - | - | 288.3 | 2.39 |
|  | 209 | ул. Белинского, 26 | 598 | - | - | 286.0 | 2.09 |
|  | 215 | ул. Белинского, 30 | 1135 | - | - | 521.4 | 2.18 |
|  | 218 | ул. Белинского, 32 | 1160 | - | - | 539.3 | 2.15 |
|  | 221 | ул. Белинского, 34 | 656 | - | - | 280.9 | 2.34 |
|  | 175 | ул. Вакеева, 7 | 1955 | - | - | 1287.7 | 1.52 |
|  | 140 | ул. Вакеева, 10 | 1335 | - | - | 337.0 | 3.96 |
|  | 144 | ул. Вакеева, 12 | 1332 | - | - | 337.9 | 3.94 |
|  | 153 | ул. Вакеева, 14 | 799 | - | - | 622.1 | 1.28 |
|  | 160 | ул. Вакеева, 16 | 986 | - | - | 422.0 | 2.34 |
|  | 161 | ул. Вакеева, 18 | 1187 | - | - | 417.9 | 2.84 |
|  | 164 | ул. Вакеева, 20 | 1525 | - | - | 1271.5 | 1.20 |
|  | 122 | ул. Восточная, 1 | 1008 | - | - | 362.9 | 2.78 |
|  | 135 | ул. Восточная, 5 | 1606 | - | - | 226.5 | 7.09 |
|  | 134 | ул. Восточная, 5а | 1061 | - | - | 113.6 | 9.34 |
|  | 139 | ул. Восточная, 7 | 1019 | - | - | 369.0 | 2.76 |
|  | 147 | ул. Восточная, 9 | 1056 | - | - | 533.3 | 1.98 |
|  | 152 | ул. Восточная, 11 | 992 | - | - | 534.7 | 1.86 |
|  | 159 | ул. Восточная, 13 | 1467 | - | - | 532.8 | 2.75 |
|  | 163 | ул. Восточная, 15 | 1985 | - | - | 1264.1 | 1.57 |
|  | 167 | ул. Восточная, 17 | 2138 | - | - | 1595.6 | 1.34 |
|  | 171 | ул. Гайдара, 8 | 1244 | - | - | 951.9 | 1.31 |
|  | 180 | ул. Гайдара, 23 | 616 | - | - | 276.7 | 2.23 |
|  | 181 | ул. Гайдара, 25 | 766 | - | - | 283.2 | 2.70 |
|  | 182 | ул. Гайдара, 27 | 669 | - | - | 278.5 | 2.40 |
|  | 187 | ул. Гайдара, 29 | 621 | - | - | 288.1 | 2.16 |
|  | 191 | ул. Гайдара, 31 | 975 | - | - | 537.5 | 1.81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 193 | ул. Гайдара, 33 | 1085 | - | - | 540.1 | 2.01 |
|  | 196 | ул. Гайдара, 35 | 1097 | - | - | 539.1 | 2.03 |
|  | 200 | ул. Гайдара, 37 | 1081 | - | - | 527.7 | 2.05 |
|  | 166 | ул. Горная, 3 | 2211 | - | - | 1105.6 | 2.00 |
|  | 165 | ул. Горная, 9 | 2285 | - | - | 1557.2 | 1.47 |
|  | 172 | ул. Горная, 13, корп. 1 | 3732 | - | - | 3260.0 | 1.14 |
|  | 174 | ул. Горная, 13, корп. 2 | 3500 | - | - | 3263.8 | 1.07 |
|  | 199 | ул. Горная, 15 | 1243 | - | - | 536.4 | 2.32 |
|  | 195 | ул. Горная, 17 | 1716 | - | - | 604.4 | 2.84 |
|  | 198 | ул. Горная, 19 | 1243 | - | - | 528.4 | 2.35 |
|  | 223 | ул. Горная, 21 | 1657 | - | - | 921.8 | 1.80 |
|  | 219 | ул. Горная, 23 | 1883 | - | - | 941.6 | 2.00 |
|  | 222 | ул. Горная, 25 | 1662 | - | - | 1060.3 | 1.57 |
|  | 138 | ул. Кооперативная, 1 | 981 | - | - | 372.0 | 2.64 |
|  | 143 | ул. Кооперативная, 2 | 1066 | - | - | 391.8 | 2.72 |
|  | 137 | ул. Кооперативная, 3а | 1272 | - | - | 318.3 | 4.00 |
|  | 142 | ул. Кооперативная, 4 | 1795 | - | - | 392.2 | 4.58 |
|  | 136 | ул. Кооперативная, 5 | 1728 | - | - | 611.1 | 2.83 |
|  | 141 | ул. Кооперативная, 6 | 1745 | - | - | 327.5 | 5.33 |
|  | 119 | ул. Кооперативная, 7 | 1083 | - | - | 434.1 | 2.49 |
|  | 118 | ул. Кооперативная, 9 | 1100 | - | - | 491.9 | 2.24 |
|  | 179 | ул. Кооперативная, 10 | 722 | - | - | 290.0 | 2.49 |
|  | 117 | ул. Кооперативная, 11 | 834 | - | - | 437.8 | 1.90 |
|  | 178 | ул. Кооперативная, 12 | 773 | - | - | 282.0 | 2.74 |
|  | 116 | ул. Кооперативная, 13 | 791 | - | - | 437.8 | 1.80 |
|  | 177 | ул. Кооперативная, 14 | 779 | - | - | 274.3 | 2.84 |
|  | 176 | ул. Кооперативная, 16 | 693 | - | - | 281.9 | 2.46 |
|  | 205 | ул. Кооперативная, 18 | 656 | - | - | 323.2 | 2.03 |
|  | 204 | ул. Кооперативная, 20 | 807 | - | - | 300.3 | 2.69 |
|  | 203 | ул. Кооперативная, 22 | 825 | - | - | 298.4 | 2.76 |
|  | 202 | ул. Кооперативная, 24 | 782 | - | - | 275.4 | 2.84 |
|  | 188 | ул. Пржевальского, 30 | 960 | - | - | 527.5 | 1.82 |
|  | 217 | ул. Пржевальского, 31 | 1244 | - | - | 548.2 | 2.27 |
|  | 192 | ул. Пржевальского, 32 | 1051 | - | - | 534.4 | 1.97 |
|  | 220 | ул. Пржевальского, 33 | 950 | - | - | 519.0 | 1.83 |
|  | 194 | ул. Пржевальского, 34 | 1123 | - | - | 521.2 | 2.15 |
|  | 224 | ул. Пржевальского, 35 | 629 | - | - | 282.4 | 2.23 |
|  | 197 | ул. Пржевальского, 36 | 1142 | - | - | 531.7 | 2.15 |
|  | 121 | ул. Северная, 2 | 1101 | - | - | 405.0 | 2.73 |
|  | 120 | ул. Северная, 4 | 1272 | - | - | 302.3 | 4.21 |
|  | 115 | ул. Северная, 10а | 1525 | - | - | 236.9 | 6.44 |
|  | 114 | ул. Северная, 16 | 858 | - | - | 68.1 | 12.60 |
|  | 113 | ул. Северная, 20 | 1750 | - | - | 78.0 | 22.44 |
|  | 112 | ул. Северная, 21 | 1305 | - | - | 139.3 | 9.37 |
|  | 126 | ул. Центральная, 1 | 1642 | - | - | 752.8 | 2.18 |
|  | 133 | ул. Центральная, 2 | 1494 | - | - | 758.2 | 1.97 |
|  | 125 | ул. Центральная, 3 | 891 | - | - | 447.7 | 1.99 |
|  | 131 | ул. Центральная, 6 | 971 | - | - | 385.4 | 2.52 |
|  | 132 | ул. Центральная, 8 | 1566 | - | - | 455.5 | 3.44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 130 | ул. Центральная, 10 | 1775 | - | - | 452.6 | 3.92 |
|  | 124 | ул. Центральная, 11 | 945 | - | - | 443.1 | 2.13 |
|  | 129 | ул. Центральная, 12 | 1068 | - | - | 384.1 | 2.78 |
|  | 123 | ул. Центральная, 13 | 948 | - | - | 392.4 | 2.42 |
|  | 128 | ул. Центральная, 14 | 982 | - | - | 455.5 | 2.16 |
|  | 127 | ул. Центральная, 16 | 793 | - | - | 396.1 | 2.00 |
|  | 146 | ул. Энергетическая, 1 | 1002 | - | - | 193.2 | 5.19 |
|  | 158 | ул. Энергетическая,2 | 201 | - | - | 282.2 | 0.71 |
|  | 151 | ул. Энергетическая, 3 | 843 | - | - | 127.6 | 6.61 |
|  | 157 | ул. Энергетическая, 4 | 1713 | - | - | 1101.9 | 1.55 |
|  | 150 | ул. Энергетическая, 7 | 760 | - | - | 133.6 | 5.69 |
|  | 155 | ул. Энергетическая, 8 | 1937 | - | - | 1300.4 | 1.49 |
|  | 149 | ул. Энергетическая, 9 | 766 | - | - | 130.0 | 5.89 |
|  | 154 | ул. Энергетическая, 10 | 547 | - | - | 275.1 | 1.99 |
|  | 145 | ул. Энергетическая, 11 | 1372 | - | - | 129.9 | 10.56 |
|  | 169 | ул. Энергетическая, 12 | 5044 | 2462 | 4007.3 | 1955.9 | 1.26 |
|  |  | ул. Вакеева, 5 |  | 2582 |  | 2051.4 |  |
|  | 148 | ул. Энергетическая, 13 | 1053 | - | - | 129.2 | 8.15 |
|  | 170 | ул. Энергетическая, 14 | 5104 | 2164 | 4555.8 | 1931.2 | 1.12 |
|  |  | ул. Гайдара, 6 |  | 2940 |  | 2624.6 |  |
|  | 190 | ул. Энергетическая, 16 | 1542 | - | - | 542.9 | 2.84 |
|  | 186 | ул. Энергетическая, 17 | 549 | - | - | 283.5 | 1.94 |
|  | 185 | ул. Энергетическая, 19 | 659 | - | - | 283.5 | 2.32 |
|  | 189 | ул. Энергетическая, 20 | 1453 | - | - | 543.3 | 2.67 |
|  | 184 | ул. Энергетическая, 21 | 648 | - | - | 281.9 | 2.30 |
|  | 214 | ул. Энергетическая, 22 | 2073 | - | - | 1196.4 | 1.73 |
|  | 183 | ул. Энергетическая, 23 | 507 | - | - | 280.7 | 1.81 |
|  | 216 | ул. Энергетическая, 24 | 1970 | - | - | 1192.4 | 1.65 |
|  | 213 | ул. Энергетическая, 26 | 1603 | - | - | 1189.0 | 1.35 |
|  | 212 | ул. Энергетическая, 27 | 714 | - | - | 275.1 | 2.60 |
|  | 211 | ул. Энергетическая, 29 | 742 | - | - | 268.8 | 2.76 |
|  | 210 | ул. Энергетическая, 31 | 598 | - | - | 286.7 | 2.09 |

18.3. Обоснование принятых решений по проекту межевания

При разработке проекта межевания территории существующей застройки в границы земельных участков включены территории, занятые непосредственно жилыми зданиями и иными объектами недвижимости, входящими в состав общего имущества, а также прилегающие к ним территории, необходимые для обеспечения их функционирования (обслуживания), с учетом требований градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания и пребывания граждан: проезды и проходы, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки. В случае, если группа многоквартирных домов образуют с общим двором единую, физически неразделимую территорию, для них сформирован единый земельный участок.

Границы земельных участков под многоквартирными домами установлены в соответствии с основным функциональным назначением объектов, а размеры не превышают размера нормативной площади, рассчитанной в соответствии с требованиями «Свода правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98». Для группы домов размер земельного участка не превышает суммарного значения нормативных площадей. При этом рассчитана земельная доля многоквартирного дома от общей площади формируемого земельного участка и удельный показатель земельной доли на 1 кв. м. помещений в доме (Таблица 13).

При разработке проекта установлены сервитуты для обеспечения:

- беспрепятственного использования объектов общего пользования (проезды и проходы к зданиям и сооружениям), объектов инженерной инфраструктуры;

- доступа на участок представителей соответствующих служб для эксплуатации и ремонта существующих и прокладку новых сетей и объектов инфраструктуры;

- проезда пожарных машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации и других целей.

Решение о выполнении землеустроительных действий с целью уточнения границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Имеющаяся свободная территория состоит из разрозненно локализованных участков. Эти участки возможно использовать под проектирование на них социально значимых объектов для данной территории. Эта задача решается в рамках разработки проекта планировки территории.

19. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

территории

Таблица 12

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 36.77 | 36.77 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: | га | 29.75 | 29.90 |
|  | - территория жилой застройки, из них: | га | 22.19 | 21.75 |
|  | территории многоэтажной застройки (от 5 эт.) | га | 0.94 | 0.94 |
|  | территории среднеэтажной застройки (2-4 эт.) | га | 10.72 | 10.72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | территория малоэтажной застройки с приквартирными земельными участками | га | 2.26 | 1.82 |
|  | территория малоэтажной индивидуальной застройки | га | 8.27 | 8.27 |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | га | 6.29 | 6.42 |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | га | 1.04 | 1.50 |
|  | - территория промышленной и коммунально–складской застройки | га | 0.23 | 0.23 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе | га | 7.02 | 6.87 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 3.08 | 2.89 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 2.11 | 2.13 |
|  | -прочие территории общего пользования | га | 1.83 | 1.85 |

ПРИЛОЖЕНИЯ