Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 6 |
| 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | 7 |
| 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов | 7 |
| 4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 8 |
| 5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | 8 |
| 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 8 |
| 7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 10 |
| 8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 10 |
| 9. информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 11 |

Основная Часть проекта планировки территории

РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

Наименование планируемого для размещения линейного объекта: «Перевод тепловой нагрузки с котельной квартала 107 на Саранскую ТЭЦ-2 с технологическим присоединением перспективных потребителей».

Проектом предусматривается:

- Строительство тепловых сетей от ЦТП Маринина, 34 до вновь строящейся ТК-1 (рядом с ж/д по ул. Мичурина, 22) в подземном исполнении 2Ду300мм в ППУ-ПЭ изоляции, ориентировочной протяженностью 950 м.

- Строительство тепловых сетей от новой ТК (рядом с ж/д по ул. Мичурина, 22) до ТК (рядом с ж/д по ул. Гагарина, 102) в подземном исполнении 2Ду300мм в ППУ-ПЭ изоляции, ориентировочной протяженностью 350 м.

- Строительство тепловых сетей от ТК (рядом с ж/д по ул. Гагарина, 102) до котельной «Квартал 107» в подземном исполнении 2Ду300мм в ППУ-ПЭ изоляции, ориентировочной протяженностью 300 м.

Проектом предусмотрены тепловые камеры с отпаями на перспективные объекты подключения к тепловым сетям: «Дом многоэтажной жилой застройки (пл. 31 по генплану) в квартале, ограниченном улицами Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске» отпай в сторону ул. Фурманова; «Застройка многоэтажными жилыми домами квартала, ограниченного ул. Гагарина, р.Саранска, ул. Филатова, ул. Мичурина г. Саранска. Жилые дома (пл.№№1,2,3 по генплану) отпай в сторону ул. Арзамаская».

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;

Таблица 2.1. Перечень территорий на которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

| Субъекты Российской Федерации. | Муниципальные районы, городские округа. | Поселения, населенные пункты, внутригородские территории городов федерального значения. |
| --- | --- | --- |
| Республика Мордовия | г.о. Саранск | город Саранск |

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Таблица 3.1

| № п/п | Координаты |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 391166.71 | 1290080.84 |
| 2 | 391171.09 | 1290081.29 |
| 3 | 391171.48 | 1290077.51 |
| 4 | 391167.10 | 1290077.06 |
| 5 | 391186.79 | 1289899.35 |
| 6 | 391194.31 | 1289900.12 |
| 7 | 391194.43 | 1289898.65 |
| 8 | 391191.31 | 1289898.36 |
| 9 | 391191.59 | 1289895.42 |
| 10 | 391187.21 | 1289894.97 |
| 11 | 391214.14 | 1289650.27 |
| 12 | 391218.53 | 1289650.57 |
| 13 | 391218.78 | 1289646.78 |
| 14 | 391214.39 | 1289646.48 |
| 15 | 391222.43 | 1289582.36 |
| 16 | 391216.84 | 1289581.95 |
| 17 | 391216.52 | 1289586.34 |
| 18 | 391222.11 | 1289586.75 |
| 19 | 391219.06 | 1289552.90 |
| 20 | 391226.60 | 1289553.53 |
| 21 | 391226.74 | 1289551.75 |
| 22 | 391223.88 | 1289551.52 |
| 23 | 391224.13 | 1289548.28 |
| 24 | 391219.45 | 1289547.92 |
| 25 | 391107.85 | 1289497.83 |
| 26 | 391107.57 | 1289502.52 |
| 27 | 391103.78 | 1289502.25 |
| 28 | 391104.06 | 1289497.56 |
| 29 | 390728.75 | 1289504.52 |
| 30 | 390724.06 | 1289504.21 |
| 31 | 390723.63 | 1289510.59 |
| 32 | 390728.32 | 1289510.91 |

4. Перечень перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;

Проектом не предусматривается размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

5. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон их планируемого размещения, не устанавливаются.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

Производство работ в непосредственной близости от существующих инженерных коммуникаций и пересечений с ними осуществляется в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ППР и нормативных документов эксплуатационных организаций. Указанные работы выполняются под наблюдением производителя работ, на которого оформлено разрешение, а также представителей технического надзора заказчика и эксплуатационных служб, которые на месте определяют границы.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты и др.) вблизи действующих подземных коммуникаций и сооружений запрещается.

При обнаружении в процессе производства земляных работ несоответствия расположения действующих инженерных сетей и сооружений с рабочими чертежами, а также при обнаружении фрагментов старых зданий и сооружений, археологических древностей и других исторических ценностей, работы приостанавливаются. На стройплощадку немедленно вызываются представители проектной организации, заказчика, эксплуатационной организации, а также органов охраны культурного наследия для фиксации фактического положения и принятия согласованных решений с целью продолжения работ. По возможности, проектные решения вносятся на месте в рабочие чертежи с отметкой в журнале производства работ.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

На участке работ предназначенный под строительство линейного объекта: «Перевод тепловой нагрузки с котельной квартала 107 на Саранскую ТЭЦ-2 с технологическим присоединением перспективных потребителей» отсутствуют объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;

Основные положения по организации строительства предусматривают меры для сведения к минимуму ущерба, который может быть нанесен окружающей среде при строительстве объекта.

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды в процессе работ:

- все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенном месте, и после завершения работ разбираются;

- контейнеры с отходами и стоянки техники располагаются на площадках с твердым основанием из железобетонных плит, при строительстве мостов -за пределами прибрежнозащитной полосы;

- применяются технически исправные машины и механизмы, исключающие попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

- на стройплощадке используются бытовые помещения контейнерного типа, оборудованные замкнутой системой канализации, которая периодически очищается с использованием ассенизационной машины;

Для предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- непосредственно на участках производства работ предусматривается обязательное осуществление контроля за нормативным содержанием окиси углерода и акронима в выхлопных газах от автотранспорта и самоходных кранов, выполняемое технической службой ОГМ подрядчика;

- выполнение мероприятий по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, когда ожидается штиль, туман, приземные температурные инверсии (запрещение большого объема сварочных работ на открытом воздухе; обеспечение бесперебойной работы ПГОУ; смещение во времени технологических процессов на источниках выбросов загрязняющих веществ);

- применение при строительстве только серийно изготавливаемого оборудования и механизмов.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;

На проектируемой территории объектов гражданской обороны нет, размещение новых объектов также не планируется. В непосредственной близости от проектируемого линейного объекта пожароопасных зданий и сооружений нет.

Возможными источника чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

-пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло-, и водоснабжения;

-автомобильная дорога по которой перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование зон разрушений и пожаров.

Застройка, прилегающая к проектируемой территории, позволяет обеспечить:

-свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

-нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

-свободную эвакуацию людей из зоны поражения.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается. Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объекта.