Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: КУ г.о. Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г.Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  улицами Косарева, Сущинского

и Северо-восточным шоссе г. Саранска,

включая проект межевания

28-1/2011-01- ПЗ

Саранск 2011

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: КУ г.о. Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г.о. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  улицами Косарева, Сущинского

и Северо-восточным шоссе г. Саранска,

включая проект межевания

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2011

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.2 Обоснование проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.3 Объекты инфраструктуры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.4 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.5.5 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.5.6 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.5.7 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.8.2. Мероприятия по защите от шума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| 2.11 Проект межевания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Справка из ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |  |
| 6. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г. |  |
| 7. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | П.А. Кисляков |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 28-1/2011-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 28-2/2011-02-ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории ограниченной улицами Косарева, Сущинского и северо-восточным шоссе г. Саранска,, включая проект межевания разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006 г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт № 28-1 от 12 января 2011г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненный ООО «РНИИЦ» в феврале 2011г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-И-008-30112009-00102);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- схемы предварительного согласования и чертежи градостроительных планов, предоставленные КУ г.о. Саранск «Градостроительство»;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 7).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в северо-восточной части                         г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с северо-востока –                                            Северо-восточное шоссе, с юго-востока – ул. Косарева, с юга, юго-запада и северо-запада – ул. Сущинского.

Все улицы имеют элементы благоустройства. Территория обеспечена развитой структурой инженерных сетей с подводкой к каждому зданию.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения из  государственного кадастра недвижимости приведены в приложении 7.

На проектируемой территории выделено ограничение для размещения жилой застройки в виде санитарно-защитных зон промышленных предприятий и охранных зон ЛЭП 110 кВ.

2.4. Градостроительные и природные условия

На проектируемой территории в настоящее время расположены жилые и общественные здания с необходимыми элементами обслуживания. Кроме того, в северной части участка проектирования расположены здания коммунально-складского назначения и частные гаражи. Характеристика существующих на данной территории зданий приведена в  таблицах 2.1 и 2.2.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 151,0 до 175,8 м. Рельеф площадки  спокойный с уклоном с востока на запад.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Характеристика существующих жилых и общественных зданий

Таблица 2.1. – Характеристика существующих общественных зданий

| Наименование жилого здания | Эт. кол. | Общая полезная площадь м2 | Площадь застройки, м2 | Год постройки | Строите-льный объем | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Сущинского |
| Дом №2 (детский сад № 120) | 2 | 1332,0 | 1273,8 | 1987 | 5126 |  |
| Дом №10 (СРЦН «Радуга») | 2 | 1188,0 | 658,1 | 1988 | 4965 |  |
| Дом №24а (Детская художественная школа) | 2 | 893,5 | 523,2 | 1990 | 3083 |  |
| Дом №40 (производств. здание) | 2 | 3851,7 | 4113,0 | 1988 | 23708 |  |
| Дом №40 (проходная) | 1 | 16,3 | 26,7 | 1988 | 75 |  |
| Дом №40 (котельная) | 1 | 23,6 | 32,3 | 1988 | 107 |  |
| Дом №40 (склад) | 1 | 284,2 | 236,9 | 1988 | 1481 |  |
| Дом №40 (здание мойки) | 1 | 147,2 | 187,9 | 1993 | 817 |  |
| Дом №40 (станция пожаротущения) | 1 | 92,9 | 87,4 | 1999 | 656 |  |
| ул. Косарева |
| Дом №39а (магазин) | 2 | 1274,6 | 572,6 | 1988 | 4450 |  |
| Дом №47 (церковь) | 2 | 312,0 | 305,1 | 2000 | 1389 |  |

Таблица 2.2. – Характеристика существующего жилого фонда (многоквартирные жилые дома)

| Наименование жилого здания | Эт. кол | Жилая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Коли-чество квартир | Площадь застройки, м2 | Год построй-ки | Общая площадь встройки (в том числе площадь нежилых помещений), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Сущинского |
| Жилой дом №4 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 579,6 | 1986 |  |
| Жилой дом №4, к.1 | 10 | 2685,4 | 4132,0 | 80 | 579,6 | 1991 |  |
| Жилой дом №4, к 2 | 10 | 2716,0 | 4200,0 | 80 | 579,6 | 1991 |  |
| Жилой дом №4, к.3 | 10 | 2716,0 | 4200,0 | 80 | 579,6 | 1991 |  |
| Жилой дом №4, к 4 | 10 | 4101,0 | 6303,0 | 120 | 884,8 | 1991 |  |
| Жилой дом №4, к.5 | 9 | 2534,6 | 3926,0 | 75 | 579,6 | 1991 |  |
| Жилой дом №4, к 6 | 10 | 2656,0 | 4422,4 | 80 | 579,6 | 1991 |  |
| Жилой дом №6 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 579,6 | 1985 |  |
| Жилой дом №6, к.1 | 10 | 2402,1 | 4283,6 | 80 | 655,2 | 2006 |  |
| Жилой дом №6, к 2 | 10 | 1886,0 | 3462,2 | 60 | 558,5 | 2007 |  |
| Жилой дом №8, к.1 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 579,6 | 1985 |  |
| Жилой дом №8, к 2 | 9 | 2427,1 | 3781,5 | 72 | 579,6 | 1985 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилой дом №8, к 3 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 588,3 | 1985 |  |
| Жилой дом №12 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 587,6 | 1985 |  |
| Жилой дом №14 | 9 | 2413,4 | 3783,2 | 71 | 579,6 | 1985 |  |
| Жилой дом №18, к.1 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 580,3 | 1988 |  |
| Жилой дом №18, к 2 | 9 | 2444,0 | 3783,4 | 72 | 579,6 | 1985 |  |
| Жилой дом №18, к 3 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 579,6 | 1985 |  |
| Жилой дом №20 | 10 | 1961,7 | 3473,3 | 60 | 538,3 | 2005 |  |
| Жилой дом №20а | 10 | 1265,7 | 2514,8 | 60 | 379,0 | 2007 |  |
| Жилой дом №22 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 579,6 | 1985 |  |
| Жилой дом №22а | 9 | 1619,0 | 3435,8 | 72 | 590,2 | 2006 |  |
| Жилой дом №24 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 587,6 | 1985 |  |
| Жилой дом №28 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 579,6 | 1986 |  |
| Жилой дом №30 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 579,6 | 1986 |  |
| Жилой дом №32 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 579,6 | 1986 |  |
| Жилой дом №34 | 9 | 3495,8 | 6055,6 | 108 | 1019,5 | 1987 |  |
| Жилой дом №36 | 9 | 3598,2 | 5668,2 | 108 | 851,7 | 1993 |  |
| Жилой дом №36, к.1 | 9 | 2444,4 | 3780,0 | 72 | 579,6 | 1992 |  |
| Жилой дом №36, к 2 | 9 | 2444,4 | 3780,0 | 72 | 579,6 | 1992 |  |
| Жилой дом №36, к 3 | 9 | 2444,4 | 3780,0 | 72 | 579,6 | 1992 |  |
| Жилой дом №36, к 4 | 9 | 3598,2 | 5668,2 | 108 | 860,6 | 1992 |  |
| Жилой дом №36, к 5 | 9 | 3596,8 | 5663,4 | 108 | 860,6 | 1992 |  |
| ул. Косарева |
| Жилой дом №39 | 9 | 4888,1 | 7566,5 | 144 | 1159,2 | 1986 |  |
| Жилой дом №41, к.1 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 579,6 | 1986 |  |
| Жилой дом №41, к 2 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 579,6 | 1985 |  |
| Жилой дом №41, к 3 | 9 | 2444,0 | 3783,2 | 72 | 579,6 | 1985 |  |

2.4.1 Инженерно-геологические условия

Проектируемая территории по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные  аллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Глубина залегания грунтовых и местами слабонапорных подземных вод от 2-10 до 30-40 м. Подземные воды обладают углекислой и сульфатной агрессивностью на отдельных участках.

Проектируемая территория подвержена воздействию опасных геологических процессов, среди которых наибольшее распространение имеют овражно-балочная эрозия, оползнеобразование.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в феврале 2011 г.

Площадь проектируемой территории составляет 63,6 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена многоэтажными жилыми и общественными зданиями. Основные подъезды к проектируемой территории предусмотрены через существующие магистрали городского значения:  ул. Косарева, ул. Сущинского и Северо-восточное шоссе. Основой планировочной структуры селитебных территорий являются улицы с линейной застройкой и индивидуальным подъездом к каждому земельному участку.

Сложившаяся линейная планировочная структура северо-восточной части города Саранска определена исторически. Существующие городские улицы, перпендикулярные между собой, естественным образом создали квартальный характер застройки, как окружающей, так и проектируемой территории.

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Основанными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории являются:

- существующая застройка проектируемой и прилегающих территорий;

- функциональное назначение территориальных зон, расположенных в пределах проектируемой территории.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение количества необходимых элементов обслуживания;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона, обеспечение стоянками для автомашин;

- благоустройство и озеленение территорий.

Основная архитектурно-планировочная задача градостроительного решения – это определение свободных и пригодных для застройки площадок и выбор назначения зданий для строительства на них. На проектируемой территории ППТ выделена площадка по ул.Косарева для размещения группы многоэтажных жилых домов с блоками обслуживания, площадка для размещения объектов транспортной инфраструктуры, площадка для размещения объекта торговли и площадка для размещения оздоровительного комплекса. Кроме того,  по ул.Сущинского выделена площадка для размещения плоскостного спортивного сооружения.

2.5.2 Обоснование проекта планировки территории

Расчетное количество населения проектируемой территории определяется по предоставленной Саранским отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по РМ информации о жилых и нежилых домах на проектируемой территории.

Общая площадь проектируемой территории составляет 63,6 га. Для  расчета  плотности населения квартала из общей площади исключаем площадь, занимаемую объектами общественно-деловой зоны и другими нежилыми зданиями, а также территорию коммунально-складской зоны (417500 кв.м.).

Территория жилой застройки составляет:	 63,6 га – 41,75 га = 21,85 га.

Общая площадь квартир в существующих жилых домах составляет                  154411,3 кв.м. Население проектируемой территории из расчета жилищной обеспеченности 18 кв.м. на человека составляет 8578 чел. Плотность существующего жилого фонда составляет 393 чел./га.

На данной территории планируется строительство многоквартирных жилых домов по ул.Косарева. Максимальная общая площадь квартир в проектируемых жилых домах  составит 16647 кв.м. Из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок (2025 г.) 29,7 кв.м. на человека прирост населения на данной территории составит 560 чел. Тогда максимальное расчетное число жителей которые могут проживать на проектируемой территории составит 9138 человек. Плотность населения составит 418 чел./га.

2.5.3 Объекты инфраструктуры

В сложившейся застройке проектируемой территории уже определены состав и местоположение объектов инфраструктуры и по расстоянию они обеспечивают нормативную пешеходную доступность.

На проектируемой территории расположены: автосервис, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, детский сад № 120, детская художественная школа, сбербанк, СРЦ «Радуга» и т.д.

В соответствии с нормами в перечень учреждений повседневного обслуживания включаются дошкольные и школьные учреждения. Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях приведен в таблице 2.3

Таблица 2.3. – Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях

| Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Потребность на 8578 чел. | Потребность на 9138чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Школы | мест | 95 | 815 | 868 |
| 2. Детские сады | мест | 41 - 49 | 352-420 | 375-448 |

На проектируемой территории расположен детский сад № 120, в настоящее время его вместимость составляет 210 человек, что не обеспечивает потребности данного микрорайона и не везде соответствует радиусу пешеходной доступности. Кроме того, площадь территории детского сада составляет 0,61 га., что не соответствует расчетной площади (0,74 га.), для увеличения территории детского сада свободных территорий нет. Вблизи от проектируемой территории расположен детский сад № 82, вместимостью              200 человек, который частично позволяет обеспечить потребность в местах в детских дошкольных учреждениях. Для полного решения проблемы недостатка мест в детских дошкольных учреждениях ППТ рекомендуется рассмотреть возможность реконструкции здания бывшего детского сада, расположенного по адресу: ул. Сущинского, д. 13 (вблизи от проектируемой территории), который для ряда жилых домов на проектируемой территории находится в пределах радиуса пешеходной доступности .

В непосредственной близости от проектируемой территории расположены общеобразовательные школы № 30, 32 и 11, их вместимость составляет соответственно  975, 800 и 820 человек. Эти школы обеспечивает проектируемый микрорайон необходимым количеством мест в школьных учреждениях и соответствуют радиусу пешеходной доступности.

Расчёт предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания приводится в таблице «Основные технико-экономические показатели  проекта  планировки территории». Предприятия обслуживания населения квартала располагаются во встроенных помещениях жилых домов и в отдельных зданиях, расположенных как на проектируемой территории, так и за ее пределами в радиусе пешеходной доступности. Строительство дополнительных учреждений и предприятий обслуживания населения не требуется.

2.5.4  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре центральной части г.Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. Сущинского,                           ул. Косарева и Северо-восточного шоссе. По этим улицам осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое и легковое транспортное  сообщение.

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам жилых улиц и внутриквартальных проездов, пешеходным дорожкам и скверам к остановкам общественного транспорта и объектам культурно-бытового назначения.

Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземному  переходу в установленных местах для возможности подхода к остановочным пунктам и выхода в микрорайон к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта. В жилых группах пешеходные связи проложены к площадкам отдыха, спорта и хозяйственным площадкам.

Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей:

На расчетный период до 2025 г. общее количество легковых автомашин личного пользования, в микрорайоне исходя из уровня автомобилизации предусмотренного Местными нормативами (п. 3.5.7) 400 автомашин на 1000 чел. составит  3655 машин.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 3.5.132 п. 3.5.133 Местных нормативов градостроительного проектирования общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, в том числе в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей, 10% парка легковых автомобилей допускается располагать на площадках для временного хранения.

Расчет необходимой площади для парковки автомобилей приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. – Расчет потребности в  парковочных местах легковых автомобилей

| Наименование | Количество маш./мест | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| Временные парковки | 3655×0,1=365 | 365×0,0025=0,91 га |
| Места для постоянного хранения автомобилей | 3655×0,9=3290 |  |
| - в том числе в подземных и многоуровневых стоянках | 229 | 229×0,0012=0,27 га |
| - в том числе наземных стоянок | 3061 | 3061×0,0025=7,65га |

На территории проектируемой жилой застройки имеется недостаток парковочных мест для хранения личных автомобилей в пределах придомовых территорий. Для  хранения личных автомашин необходима территория около 7,65 га.  На проектируемой территории расположена коммунально-складская зона площадью 14,3 га., используемая под индивидуальные гаражи для хранения автомобилей, что частично решает проблему хранения личного автотранспорта. Для временного хранения автомобилей можно использовать все имеющиеся автостоянки или иные площадки с твердым покрытием с соблюдением необходимых нормативных разрывов.

2.5.5  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в восточном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 24 метра. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.2 (координаты указаны в системе СК-13).

Таблица 2.2. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| ОТ-1 | 394302,330 | 1295969,800 |
| ОТ-2 | 394060,627 | 1294848,904 |
| ОТ-3 | 394625,611 | 1295441,344 |
| ОТ-4 | 393822,162 | 1295041,508 |
| ОТ-5 | 394145,680 | 1296078,180 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.6 Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для благоустройства дворовых территорий предусмотрены площадки для отдыха, игр, занятия физкультурой, хозяйственных целей и для стоянки автомашин. Размеры площадок определены согл. СНиП 2.07.01-89*и Местным нормативам градостроительного проектирования (таблица 2.6).

Таблица 2.6. – Расчет количества площадок

| Площадки | Нормативные размеры площадок на 1 чел. м2 | Расчетные размеры площадок всего по кварталу (9138 чел) |
| --- | --- | --- |
| 1. Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 6397,0 |
| 2. Для отдыха взрослых | 0,1 | 913,8 |
| 3. Для занятий физкультурой | 2,0 | 18276 |
| 4. Для хозяйственных целей | 0,3 | 2741,4 |
| 5. Для выгула собак | 0,1 | 913,8 |

Имеющиеся в наличии площадки находятся в  плохом состоянии. необходимо переоборудовать, оснастить малыми формами, реставрировать покрытия.

Система озеленения проектируемой территории включает: насаждения повседневного пользования – зелёные насаждения жилых дворов,  участки общественных центров и парковую зону. Озеленение проектируемой территории предусматривает дополнение существующего озеленения с учетом уже сложившейся ситуации. Предусмотрено устройство цветников, посадка кустарников, посев газонов. Озеленение решается, в основном, устройством устойчивого газонного покрытия, на отдельных участках посадкой деревьев и кустарников, цветов.

2.5.7  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь проектируемой территории - всего, в том числе: | га | 63,6 |  |
| - жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) | га | 21,85 |  |
|  | % | 34,4 |  |
| - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе административные здания) | га | 2,27 |  |
|  | % | 3,6 |  |
| - объектов коммунально-складского назначения | га | 14,3 |  |
|  | % | 22,5 |  |
| Площадь озеленения территории | га | 4,72 |  |
|  | % | 7,4 |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 17,65 |  |
| Численность населения, в том числе: | чел. | 9138 |  |
| Плотность населения | чел./га | 418 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д.. Все сети инженерных коммуникаций существующие. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе соответствующей проектной документации.

Для проектируемых зданий предусмотрены подводящие инженерные сети по техническим условиям от эксплуатирующих организаций. Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на следующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий в момент проектирования.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2010 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 63,6 | 63,6 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | 20,55 | 21,85 |  |
|  | 9 – 10 этажная застройка | га | 20,55 | 21,85 |  |
|  | 5 этажная застройка | га | - | - |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе административные здания) | га | 1,25 | 2,27 |  |
|  | В) Коммунально-складская зона | га | 14,35 | 14,35 |  |
|  | Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | 14,77 | 14,77 |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 12,68 | 10,36 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 4,7 | 4,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 7,98 | 5,7 |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 8,55 |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 8578 | 9138 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 393 | 418 |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 154411,3 | 171058,3 |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 9,2 | 9,6 |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | 154,4 | 154,4 |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | - | 16,7 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения Всего/1000чел. | мест | 352-420 (210) | 375-448 | детский сад № 120 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы Всего/1000чел. | мест | 815 (2595) | 868 | общеобразовате-льные школы № 30, 32, 11 |
| 4.3 | Плоскостные спортивные сооружения (35% от нормы) | га | 2,14 | 2,24 | проектируемая спортплощадка |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины | м2 торг. площ. | 858 | 914 | ул.Сущинского, 9а |
|  | - непродовольственные магазины | м2 торг. площ. | 1544 | 1645 | ул.Сущинского, 9а ул.Сущинского, 9б |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 17 | 18 | ул.Сущинского, 9а |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 343 | 366 | ул.Сущинского, 9а кафе «Бричка» |
| 4.6 | Аптечный пункт | объект | 2 | 2 | ул.Сущинского, 9а |
| 4.7 | Поликлиники | пос. в смену | 223 | 238 | МСЧ «Резинотехника» |
| 4.8 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |  |
| 4.9 | Отделение банка | объект | 1 | 1 | ул.Сущинского, 24а |
| 4.10 | Пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 2,38 | 2,38 |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 169155 | 176500 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

Для обеспечения санитарной защиты жилых домов №20, 20А, 36 по ул.Сущинского ППТ проектируется снос металлических гаражей, расположенных на расстоянии менее 50 м. от жилых домов. На этой территории проектируется организация озелененной санитарно-защитной зоны, которая будет отделять жилую застройку от гаражного массива и территории автосервиса «Лада».

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, а также вывоз бытовых отходов от жилых домов.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные и железная дорога по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории выполнена 5-10 эт. Панельными и кирпичными зданиями. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей промышленной застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен на с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы существующих земельных участков оставлены без изменения. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Для обеспечения подъезда к формируемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости сформированы соответствующие зоны ограничений (публичные сервитуты).

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2010 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 636000 | 636000 |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости | м2 | 258721,0 | 501677,4 |
| 3 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  |  |  |
|  | - территория жилой застройки разной этажности | м2 | 117780,1 | - |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | м2 | 10283,3 | - |
|  | - территория объектов коммунально-складского назначения | м2 | 114893 | - |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 134322,6 | 134322,6 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | м2 | 47000 | 47000 |
|  | - улицы, дороги, проезды и прочие территорий общего пользования | м2 | 87322,6 | 87322,6 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | 12979,5 |

Нормативные размеры земельных участков под многоквартирными жилыми домами рассчитаны в соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Расчет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными жилыми домами приведен в таблице 2.11.3. Расчетный размер земельного участка в кондоминиумах определен по формуле:

,

- размер земельного участка в кондоминиуме;

- общая площадь квартала, микрорайона (636000 кв.м.);

- суммарная площадь всех нежилых территорий не подлежащих передаче в кондоминиумы (417500 кв.м.);

- суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона (25461,1 кв.м.);

- суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала микрорайона (171058,3 кв.м.);

- общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

- площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

При разработке проекта межевания территории под многоквартирными жилыми домами в границы земельных участков включены территории под зданиями и сооружениями, проездами и проходами к зданиям, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки. Для группы жилых домов пользующихся одной дворовой территорией сформирован единый земельный участок, границы которого установлены в соответствии с функциональным назначением объектов, а размеры не превышают суммарного размера нормативных площадей. В случае если фактическая площадь земельного участка кондоминиума  в существующей застройке меньше нормативной и расчетной, то граница земельного участка установлена по фактически существующим границам. Характеристики формируемых земельных участков и площади установленных публичных сервитутов представлены в таблице 2.11.4.

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Площадь по проекту, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13:23:1104092:1 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства гаража | 24 |  | Аренда | Масин С.В. |
| 2 | 13:23:1104092:2 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 36 | Для эксплуатации здания трансформаторной подстанции | 150 |  | Аренда | ООО "Саранск-Лада" ЗАО ТФ "Ватт" |
| 3 | 13:23:1104092:3 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  | Аренда | Цибирев Ю.А. |
| 4 | 13:23:1104092:4 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 18 | Для эксплуатации торгового павильона | 164 |  | Аренда | ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» |
| 5 | 13:23:1104092:6 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда | Жмакин Л.И. |
| 6 | 13:23:1104092:7 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | для строительства и эксплуатации Дома молитвы | 1525 |  | Постоянное (бессрочное) пользование | Религиозная организация Саранская поместная церковь Евангельских христиан "Благодать" Российского союза Евангельских христиан-баптистов |
| 7 | 13:23:1104092:9 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 40 | Для эксплуатации автозаправочной станции | 1045 |  | Собственность | ООО "Бартэк" |
| 8 | 13:23:1104092:10 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  | Аренда | Плаксин А.В. |
| 9 | 13:23:1104092:14 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 40 | Для размещения производственных помещений | 21758 |  | Собственность | ОАО "Саранск-Лада" |
| 10 | 13:23:1104092:15 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 27 |  | Государственная собственность |  |
| 11 | 13:23:1104092:16 | РМ, г. Саранск, ГК. "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Гатилин В.Я. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 13:23:1104092:17 | РМ, г. Саранск, ул. Лихачева | Для эксплуатации производственных помещений | 672 |  | Государственная собственность |  |
| 13 | 13:23:1104092:19 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 25 |  | Аренда | Пронина Н.В. |
| 14 | 13:23:1104092:20 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 23 |  | Аренда | Власов А.Г. |
| 15 | 13:23:1104092:21 | РМ, г. Саранск, ГК "Волга" | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 20 |  | Аренда | Кулагин А.И. |
| 16 | 13:23:1104092:22 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Ока" | Для размещения бокса гаража | 26 |  | Собственность | Юдина Л.Н. |
| 17 | 13:23:1104092:23 | РМ, г. Саранск, ГМ "Волга" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 19 |  | Аренда | Чиконакова Л.Д. |
| 18 | 13:23:1104092:24 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 24 |  | Аренда | Панькин Д.В. |
| 19 | 13:23:1104092:25 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Ока" | Для размещения бокса гаража №125 | 23 |  | Аренда | Шкаева Л.А. |
| 20 | 13:23:1104092:26 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  |  |  |
| 21 | 13:23:1104092:27 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 321 | 22 |  | Аренда | Масляев В.Г. |
| 22 | 13:23:1104092:28 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Антонова А.Ю. |
| 23 | 13:23:1104092:29 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации гаража | 28 |  |  |  |
| 24 | 13:23:1104092:30 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Горячев Ю.Г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 13:23:1104092:31 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража № 134 | 23 |  | Аренда | Крюков Г.А. |
| 26 | 13:23:1104092:32 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 27 |  | Аренда | Пронина Н.И. |
| 27 | 13:23:1104092:33 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для строительства бокса гаража | 65 |  | Аренда | Перунков С.Н. |
| 28 | 13:23:1104092:34 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража № 121 | 25 |  | Собственность | Рудакова Л.Н. |
| 29 | 13:23:1104092:35 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда | Чалдаева М.Т. Чалдаев С.Т. |
| 30 | 13:23:1104092:36 | РМ, г. Саранск, ГМ "Волга" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 |  | Аренда | Маркин Ю.П. |
| 31 | 13:23:1104092:37 | РМ, г. Саранск, ГМ "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Государственная собственность |  |
| 32 | 13:23:1104092:38 | РМ, г. Саранск, ГМ "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Государственная собственность |  |
| 33 | 13:23:1104092:40 | РМ, г. Саранск, ГМ "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда | Кузнецов А.Н. |
| 34 | 13:23:1104092:41 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Государственная собственность |  |
| 35 | 13:23:1104092:42 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Любаев А.В. |
| 36 | 13:23:1104092:43 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Государственная собственность |  |
| 37 | 13:23:1104092:44 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Троельников Д.Ю. |
| 38 | 13:23:1104092:45 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 20 |  | Аренда | Фирсова Р.С. |
| 39 | 13:23:1104092:46 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для эксплуатации подстанции | 7977 |  | Собственность | ОАО "МРСК Волги" |
| 40 | 13:23:1104092:48 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Государственная собственность |  |
| 41 | 13:23:1104092:51 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 25 |  | Аренда | Котюкова Е.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | 13:23:1104092:52 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 303 | 25 |  | Аренда | Асманова А.И. |
| 43 | 13:23:1104092:53 | РМ, г. Саранск, ш. Северо-восточное, д. 12 | Для эксплуатации производственной базы | 39714 |  | Собственность | ОАО "Саранский завод "Резинотехника" |
| 44 | 13:23:1104092:54 | РМ, г. Саранск, ГМ "Волга" | Для эксплуатации бокса гаража | 20 |  | Аренда | Падеров В.П. |
| 45 | 13:23:1104092:55 | РМ, г. Саранск, ГМ "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Государственная собственность |  |
| 46 | 13:23:1104092:56 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 27 |  | Аренда | Швецов Д.А. |
| 47 | 13:23:1104092:57 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Государственная собственность |  |
| 48 | 13:23:1104092:58 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Государственная собственность |  |
| 49 | 13:23:1104092:59 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Государственная собственность |  |
| 50 | 13:23:1104092:60 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Государственная собственность |  |
| 51 | 13:23:1104092:61 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Государственная собственность |  |
| 52 | 13:23:1104092:62 | РМ, г. Саранск, ГМ "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  | Государственная собственность |  |
| 53 | 13:23:1104092:63 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  | Государственная собственность |  |
| 54 | 13:23:1104092:64 | РМ, г. Саранск, ГМ "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Государственная собственность |  |
| 55 | 13:23:1104092:65 | РМ, г. Саранск, ГМ "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  | Государственная собственность |  |
| 56 | 13:23:1104092:66 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации скважины | 3149 |  | Аренда | МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57 | 13:23:1104092:68 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для эксплуатации водопроводной насосной станции | 12209 |  | Аренда | МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» |
| 58 | 13:23:1104092:69 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Гусева В.И. |
| 59 | 13:23:1104092:70 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Русейкин И.В. |
| 60 | 13:23:1104092:71 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Милехин А.Н. |
| 61 | 13:23:1104092:72 | РМ, г. Саранск, ГМ "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  | Государственная собственность |  |
| 62 | 13:23:1104092:73 | РМ, г. Саранск, ГМ "Волга" | Для эксплуатации бокса гаража | 19 |  | Государственная собственность |  |
| 63 | 13:23:1104092:75 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 21 |  | Аренда | Горбунов А.Ф. |
| 64 | 13:23:1104092:76 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Государственная собственность |  |
| 65 | 13:23:1104092:77 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража №258 | 25 |  | Аренда | Паняшкина Т.И. |
| 66 | 13:23:1104092:78 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского (у дома № 4, корп.1) | Для размещения торгового павильона | 103 |  | Аренда | Баринов В.А. |
| 67 | 13:23:1104092:79 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Ромазанова Н.С. |
| 68 | 13:23:0000000:8 | РМ, г. Саранск | Для размещения теплового пункта | 14183 |  | Аренда | ОАО "СаранскТеплоТранс" |
| 69 | 13:23:1104092:81 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 21 |  |  |  |
| 70 | 13:23:1104092:82 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  | Аренда | Кирюшкин С.Г. |
| 71 | 13:23:1104092:83 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 21 |  | Аренда | Куликов А.Ф. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | 13:23:1104092:84 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Пронькина С.В. |
| 73 | 13:23:1104092:85 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Государственная собственность |  |
| 74 | 13:23:1104092:86 | РМ, г. Саранск, ГМ "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража №70 | 26 |  |  |  |
| 75 | 13:23:1104092:87 | РМ, г. Саранск, ГМ "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража № 72 | 26 |  |  |  |
| 76 | 13:23:1104092:88 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 21 |  | Аренда | Шурыгин В.С. |
| 77 | 13:23:1104092:89 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Сундиков Ю.Н. |
| 78 | 13:23:1104092:90 | РМ,г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Государственная собственность |  |
| 79 | 13:23:1104092:91 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  | Государственная собственность |  |
| 80 | 13:23:1104092:92 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Терехин А.Г. |
| 81 | 13:23:1104092:93 | РМ, г. Саранск, ГМ "Волга" | Для эксплуатации кирпичного гаража | 25 |  | Государственная собственность |  |
| 82 | 13:23:1104092:94 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Паршина Т.А. |
| 83 | 13:23:1104092:95 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Федюнин А.П. |
| 84 | 13:23:1104092:96 | РМ, г. Саранск, в районе автодороги №5 северо-восточной части г. Саранска | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда | Суслов А.А. |
| 85 | 13:23:1104092:97 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 21 |  | Государственная собственность |  |
| 86 | 13:23:1104092:98 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для строительства бокса гаража | 23 |  | Аренда | Федаева А.П. |
| 87 | 13:23:1104092:99 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Шаменев А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 88 | 13:23:1104092:100 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Абрамов Н.А. |
| 89 | 13:23:1104092:101 | РМ, г. Саранск, ГК "Автолюбитель" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  | Аренда | Названова А.В. |
| 90 | 13:23:1104092:102 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Широков А.Н. |
| 91 | 13:23:1104092:103 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для строительства бокса гаража | 22 |  | Аренда | Ведяйкин А.А. |
| 92 | 13:23:0000000:13 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации насосной станции | 5979 |  | Аренда земли | Филиал ОАО "Мордовэнерго" |
| 93 | 13:23:1104092:105 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для строительства бокса гаража | 23 |  | Аренда | Марисов И.А. |
| 94 | 13:23:1104092:106 | РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе | Для обслуживания гаражей | 25 |  | Государственная собственность |  |
| 95 | 13:23:1104092:107 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Грузинцев П.Г. |
| 96 | 13:23:0000000:31 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 1823 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 97 | 13:23:1104092:114 | РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, ПКГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража № 36 | 22 |  | Собственность | Гришенькин В.Н. |
| 98 | 13:23:1104092:115 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  | Государственная собственность |  |
| 99 | 13:23:1104092:116 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Осипов Д.А. |
| 100 | 13:23:0000000:24 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 191 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 101 | 13:23:1104092:160 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда | Воробьев В.Д. |
| 102 | 13:23:1104092:161 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Деваева О.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 103 | 13:23:1104092:162 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГК "Таврия" | Для строительства гаража | 24 |  | Аренда | Самсонов В.П. |
| 104 | 13:23:1104092:163 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, в районе ГК "Таврия" | Для строительства гаража | 24 |  | Аренда | Коротков Е.В. |
| 105 | 13:23:1104092:164 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, в районе ПК ГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража | 24 |  | Аренда | Зубков С.Ю. |
| 106 | 13:23:1104092:165 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Захаркин В.Ф. |
| 107 | 13:23:1104092:166 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, в районе г.к. "Таврия" | Для строительства гаража | 24 |  | Аренда | Короткова З.В. |
| 108 | 13:23:1104092:167 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 481 | 25 |  | Аренда | Кижаев С.А. |
| 109 | 13:23:1104092:168 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Земскова Н.П. |
| 110 | 13:23:1104092:169 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 482 | 24 |  | Аренда | Лисевцов С.В. |
| 111 | 13:23:1104092:170 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства гаража | 24 |  | Аренда | Буячев А.Н. |
| 112 | 13:23:1104092:171 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 2 | Для эксплуатации здания детского сада | 6057 |  | Постоянное бессрочное пользование | МДОУ "Детский сад №120 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением позновательного развития" |
| 113 | 13:23:1104092:172 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства гаража | 24 |  | Аренда | Родькин К.Н. |
| 114 | 13:23:1104092:173 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства гаража | 24 |  | Государственная собственность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 115 | 13:23:1104092:174 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства гаража | 24 |  | Государственная собственность |  |
| 116 | 13:23:1104092:175 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства гаража | 24 |  | Государственная собственность |  |
| 117 | 13:23:1104092:176 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства гаража | 24 |  | Аренда | Родькин Н.А. |
| 118 | 13:23:1104092:177 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства гаража | 24 |  | Аренда | Тараканов А.В. |
| 119 | 13:23:1104092:178 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Воробьев В.Д. |
| 120 | 13:23:1104092:179 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Решетов В.И. |
| 121 | 13:23:1104092:180 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Государственная собственность |  |
| 122 | 13:23:1104092:181 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Сайгушкин М.И. |
| 123 | 13:23:1104092:182 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Серова З.А. |
| 124 | 13:23:1104092:183 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Молчанкин А.Н. |
| 125 | 13:23:1104092:184 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 21 |  |  |  |
| 126 | 13:23:1104092:185 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  |  |  |
| 127 | 13:23:1104092:186 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Коткова Н.В. |
| 128 | 13:23:1104092:187 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Полежайкина Н.А. |
| 129 | 13:23:1104092:188 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Хальзова З.М. |
| 130 | 13:23:1104092:189 | РМ, г. Саранск | Для строительства гаража | 24 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 131 | 13:23:1104092:190 | РМ, г. Саранск | Для установки и эксплуатации металлического гаража | 23 |  | Аренда | Лапшов В.А. |
| 132 | 13:23:1104092:191 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Глаголев Н.И. |
| 133 | 13:23:1104092:192 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Каштанова Е.Ю. |
| 134 | 13:23:1104092:193 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  |  |  |
| 135 | 13:23:1104092:194 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства гаража | 24 |  |  |  |
| 136 | 13:23:1104092:195 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Курышов А.С. |
| 137 | 13:23:1104092:197 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Вишняков В.В. |
| 138 | 13:23:1104092:198 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда | Фомкин Н.М. |
| 139 | 13:23:1104092:199 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 28 |  | Аренда | Приказчиков В.И. |
| 140 | 13:23:1104092:200 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда | Илькин Н.К. |
| 141 | 13:23:1104092:201 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Симайкина Т.Г. |
| 142 | 13:23:1104092:202 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда | Булатов К.Ш. |
| 143 | 13:23:1104092:203 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Князев В.М. |
| 144 | 13:23:1104092:204 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда | Банников С.И. |
| 145 | 13:23:1104092:205 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 27 |  | Аренда | Шершеньков Ю.П. |
| 146 | 13:23:1104092:206 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Войнов В.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 147 | 13:23:1104092:207 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Селезнев А.А. |
| 148 | 13:23:1104092:208 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда | Рыжов С.В. |
| 149 | 13:23:1104092:209 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Кручинкин В.Н. |
| 150 | 13:23:1104092:210 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Аношкин П.Я. |
| 151 | 13:23:1104092:211 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Фомин В.Н. |
| 152 | 13:23:1104092:212 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Государственная собственность |  |
| 153 | 13:23:1104092:213 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Демина Г.В. |
| 154 | 13:23:1104092:214 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Евдокимова И.Г. |
| 155 | 13:23:1104092:215 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Кулагин Г.А. |
| 156 | 13:23:1104092:216 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 48а | Для эксплуатации производственных помещений | 12262 |  | Аренда | ОАО "Электроопора-Р" |
| 157 | 13:23:1104092:217 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Пинтяшин О.Н. |
| 158 | 13:23:1104092:218 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража | 24 |  | Собственность | Сергушкина В.И. |
| 159 | 13:23:1104092:220 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Ручин Е.И. |
| 160 | 13:23:1104092:221 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Мартюшин Н.А. |
| 161 | 13:23:1104092:222 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 10 | Для эксплуатации здания центра | 6082 |  | Постоянное (бессрочное) пользование | ГУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга" |
| 162 | 13:23:1104092:223 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Мирошкин А.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 163 | 13:23:1104092:224 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГК "Таврия" | Для строительства гаража | 24 |  | Государственная собственность |  |
| 164 | 13:23:1104092:225 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГК "Таврия" | Для строительства гаража | 24 |  | Государственная собственность |  |
| 165 | 13:23:1104092:226 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГК "Таврия" | Для строительства гаража | 24 |  | Государственная собственность |  |
| 166 | 13:23:1104092:227 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГК "Таврия" | Для строительства гаража | 24 |  | Государственная собственность |  |
| 167 | 13:23:1104092:228 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 21 |  | Аренда | Куренкова Т.П. |
| 168 | 13:23:1104092:229 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 27 |  | Аренда | Тимонин А.В. |
| 169 | 13:23:1104092:230 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 466 | 26 |  | Аренда | Дзюбчик И.Л. Шкавер И.П. |
| 170 | 13:23:1104092:231 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Рыгин Е.А. |
| 171 | 13:23:1104092:232 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Воробьева Н.А. |
| 172 | 13:23:1104092:233 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ПОГО "Автолюбитель" | Для строительства 30 кирпичных гаражей | 723 |  | Государственная собственность |  |
| 173 | 13:23:1104092:235 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 31 |  | Аренда | Белогурова Ю.А. |
| 174 | 13:23:1104092:236 | РМ, г. Саранск, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Адров В.Я. |
| 175 | 13:23:1104092:237 | РМ, г. Саранск, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Государственная собственность |  |
| 176 | 13:23:1104092:238 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Нефедов В.Г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 177 | 13:23:1104092:239 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, (площадка № 3) | Для строительства 9-этажного жилого дома | 2434 |  |  |  |
| 178 | 13:23:1104092:240 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Смолькин Н.А. |
| 179 | 13:23:1104092:242 | РМ, г. Саранск, ГМ "Октябрьский" | Для строительства бокса гаража | 21 |  | Аренда | Куприянова Т.А. |
| 180 | 13:23:1104092:243 | РМ, г. Саранск, ГМ "Октябрьский" | Для строительства бокса гаража | 20 |  | Аренда | Мелешкин А.С. |
| 181 | 13:23:1104092:244 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства 10-этажного жилого дома | 3114 |  |  |  |
| 182 | 13:23:1104092:245 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для установки и эксплуатации временного металлического гаража | 18 |  | Аренда | Хайретдинова Р.Ф. |
| 183 | 13:23:1104092:246 | РМ, г. Саранск | Для строительства гаражного комплекса | 9129 |  | Аренда | ГСК МРО ВООИ "Чернобылец" |
| 184 | 13:23:1104092:247 | РМ, г. Саранск, ГМ "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Старостин Ю.В. |
| 185 | 13:23:1104092:248 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Зюзин М.М. |
| 186 | 13:23:1104092:249 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГМ "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Зюзин В.А. |
| 187 | 13:23:1104092:251 | РМ, г. Саранск, шоссе Северо-восточное, ГМ "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Коркина Л.А. |
| 188 | 13:23:1104092:252 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 26 |  | Аренда | Дьячков В.П. |
| 189 | 13:23:1104092:253 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГМ "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Широкин М.Д. |
| 190 | 13:23:1104092:255 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для установки временного торгового павильона | 56 |  | Государственная собственность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 191 | 13:23:1104092:256 | РМ, г. Саранск, ш Северо-восточное, ГМ "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Бажанов С.Г. |
| 192 | 13:23:1104092:257 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства двух 10-этажных жилых домов | 7757 |  |  |  |
| 193 | 13:23:1104092:258 | РМ, г. Саранск, ГО "Ока" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Решетов А.В. |
| 194 | 13:23:1104092:260 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского (в районе ост. "Торговый центр") | Для установки киосков по продаже периодических печатных изданий | 12 |  | Аренда | ООО «Солитон» |
| 195 | 13:23:1104092:261 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства бокса гаража | 24 |  | Аренда | Кокурин А.В. |
| 196 | 13:23:1104092:262 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства 10-ти этажного жилого дома | 1608 |  | Государственная собственность |  |
| 197 | 13:23:1104092:263 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для эксплуатации газораспределительных пунктов | 32 |  | Собственность | Российская Федерация |
| 198 | 13:23:1104092:264 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для эксплуатации газораспределительных пунктов | 83 |  | Собственность | Российская Федерация |
| 199 | 13:23:1104092:265 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Ока" | Для размещения бокса гаража №71 | 25 |  | Собственность | Мещеряков А.В. |
| 200 | 13:23:1104092:266 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража №16 | 22 |  | Аренда | Лазарев В.А. |
| 201 | 13:23:1104092:267 | РМ, г. Саранск, ш. Северо-восточное, ГМ "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 23 |  | Аренда | Миронов В.Н. |
| 202 | 13:23:1104092:268 | РМ, г. Саранск, по автодороге № 5 (в р-не транспортного управления ОАО "Резинотехника") | Для размещения объекта бытового обслуживания (станции технического обслуживания и ремонта автомобилей) | 1040 |  | Аренда | Лысаковский М.Ю., Ефремова А.Г. |
| 203 | 13:23:1104092:269 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 24 | Для эксплуатации здания школы | 2225 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 204 | 13:23:1104092:271 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 22,8 |  | Аренда | Усанов И.Н. |
| 205 | 13:23:1104092:272 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 24,1 |  | Государственная собственность |  |
| 206 | 13:23:1104092:273 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 23,9 |  | Аренда | Цыбирев В.А. |
| 207 | 13:23:1104092:274 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для размещения домов многоэтажной жилой застройки с блоками обслуживания (жилой дом №1 с блоком обслуживания - 1-й этап строительства, жилой дом №2 с блоком обслуживания - 2-й этап строительства, жилой дом №3 с блоком обслуживания - 3-й этап строительства) | 13023 |  | Аренда | МУ г.о. Саранск "Горстройзаказчик" |
| 208 | 13:23:1104092:275 | РМ, г. Саранск, ш. Северо-восточное, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 28,7 |  | Аренда | Пичуричкина М.И. |
| 209 | 13:23:1104092:276 | РМ, г. Саранск, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 21 |  | Государственная собственность |  |
| 210 | 13:23:1104092:278 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для строительства гаражей | 144 |  |  |  |
| 211 | 13:23:1104092:279 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для размещения объекта связи | 144 |  |  |  |
| 212 | 13:23:1104092:280 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда | Паршин П.И. |
| 213 | 13:23:1104092:281 | РМ, г. Саранск, ГМ "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Государственная собственность |  |
| 214 | 13:23:1104092:282 | РМ, г. Саранск, ш. Северо-восточное, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Князев Е.И. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215 | 13:23:1104092:283 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Ока" | Для размещения бокса гаража | 24 |  | Собственность | Черей Н.Н. |
| 216 | 13:23:1104092:284 | РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 31 |  | Аренда | Цибирева Л.А. |
| 217 | 13:23:1104092:285 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для размещения гаража | 26 |  | Аренда | Милехин Н.И. |
| 218 | 13:23:1104092:286 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража №493 | 24 |  | Аренда | Рузманов А.И. |
| 219 | 13:23:1104092:288 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража №33 | 25 |  | Аренда | Косырев А.И. |
| 220 | 13:23:1104092:289 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Автолюбитель" | Для размещения гаража | 26 |  | Аренда | Калашникова О.А., Калашникова Н.С. |
| 221 | 13:23:1104092:290 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Автолюбитель" | Для размещения гаража | 27 |  | Аренда | Рыжов С.В. |
| 222 | 13:23:1104092:291 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения гаража | 26 |  | Аренда | Дорогайкин В.В. |
| 223 | 13:23:1104092:292 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Автолюбитель" | Для размещения гаража | 25 |  | Аренда | Тишенкова И.В. |
| 224 | 13:23:1104092:293 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 36а | Для размещения административно-производственного здания | 1851 |  | Аренда | ООО НПП "АутоСофт" |
| 225 | 13:23:1104092:294 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 206 | 25 |  | Аренда | Адрова Е.А. |
| 226 | 13:23:1104092:295 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для размещения автостоянки | 1760 |  | Государственная собственность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 227 | 13:23:1104092:296 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для строительства гаражей с сервисным центром по техническому обсуживанию автомобилей | 8460 |  | Аренда | ООО "Эрмис" |
| 228 | 13:23:1104092:297 | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража №150 | 23 |  | Аренда | Каштанов А.В. |
| 229 | 13:23:1104092:298 | РМ, г Саранск, Г О "Октябрьский", северо-восточное шоссе | Для размещения бокса гаража № 71 | 24 |  | Аренда | Мартынов А.А. |
| 230 | 13:23:1104092:299 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 294 | 26 |  | Государственная собственность |  |
| 231 | 13:23:1104092:300 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 81 | 22 |  | Аренда | Бондаренко А.Н. |
| 232 | 13:23:1104092:302 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 201 | 22 |  | Аренда | Кувшинов А.В. |
| 233 | 13:23:1104092:303 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, (в р-не ПС 110/6 кВ "Восточная) | Для размещения металлического гаража | 22 |  | Аренда | Самарин П.С. |
| 234 | 13:23:1104092:304 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, в р-не ГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража | 24 |  | Аренда | Логинов С.Е. |
| 235 | 13:23:1104092:305 | РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, ГО "Октябрьский" | Для эксплуатации бокса гаража | 22 |  | Аренда | Тараканов А.А. |
| 236 | 13:23:1104092:306 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Ока" | Для размещения бокса гаража №77 | 24 |  | Аренда | Белова Л.С. |
| 237 | 13:23:1104092:307 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража №499 | 26 |  | Аренда | Астайкин В.С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 238 | 13:23:1104092:308 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для эксплуатации бокса гаража №240 | 24 |  | Аренда | Прохорова Р.В. |
| 239 | 13:23:1104092:309 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, к подстанции "Восточная" | Для размещения подъездной автомобильной дороги | 406 |  | Государственная собственность |  |
| 240 | 13:23:1104092:310 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 254 | 25 |  | Аренда | Дорошенко Н.А. |
| 241 | 13:23:1104092:311 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 36 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 242 | 13:23:1104092:312 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 36 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 243 | 13:23:1104092:313 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 0,3 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 244 | 13:23:1104092:314 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 36 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 245 | 13:23:1104092:315 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 24,1 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 246 | 13:23:1104092:316 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 24,1 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 247 | 13:23:1104092:317 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 0,3 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 248 | 13:23:1104092:318 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 03 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 249 | 13:23:1104092:319 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 25 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 250 | 13:23:1104092:320 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 0,3 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 251 | 13:23:1104092:321 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 24,1 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 252 | 13:23:1104092:322 | РМ, г. Саранск | Для размещения воздушных линий электропередач (ВЛ 110 кВ) | 0,3 |  | Аренда | ОАО «МРСК Волги" |
| 253 | 13:23:1104092:323 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для размещения кирпичных гаражей | 750 |  | Аренда | ГО "Автолюбитель" |
| 254 | 13:23:1104092:324 | Р М, г. Саранск | Для эксплуатации индивидуального гаража | 24 |  | Аренда | Барашкова Л.Н. |
| 255 | 13:23:1104092:325 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации индивидуального гаража | 24 |  | Аренда | Бражникова Л.В. |
| 256 | 13:23:1104092:326 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации индивидуального гаража | 24 |  | Аренда | Грачев Е.А. |
| 257 | 13:23:1104092:327 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 10а | Для размещения объекта сооружения энергетики | 2352 |  |  |  |
| 258 | 13:23:1104092:328 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Ока" | Для размещения бокса гаража №23 | 25 |  | Аренда | Калабаев Н.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 259 | 13:23:1104092:329 | РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, ПКГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража № 101 | 23 |  | Государственная собственность |  |
| 260 | 13:23:1104092:330 | РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, ГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража №117 | 23 |  | Собственность | Крюков Г.А. |
| 261 | 13:23:1104092:331 | РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, ПКГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража №138 | 43 |  | Аренда | Кривоногов И.В. |
| 262 | 13:23:1104092:332 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского (в р-не д. №18, корп. 1) | Для размещения объекта торговли (торгового павильона) | 84 |  | Аренда | Ламкина Е.М. |
| 263 | 13:23:1104092:334 | РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, ГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража № 27 | 24 |  | Аренда | Мусатов А.С. |
| 264 | 13:23:1104092:335 | РМ, г. Саранск, "ТЭЦ-2 - Северо-восточный район" | Для эксплуатации магистральной теплотрассы № 3 | 579 |  | Аренда | ОАО "Мордовская генерирующая компания № 6" |
| 265 | 13:23:1104092:336 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 9 | 25 |  | Аренда | Арискин Н.А. |
| 266 | 13:23:1104092:337 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, в р-не ПКГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража | 24 |  | Аренда | Проказов А.Е. |
| 267 | 13:23:1104092:338 | РМ, г. Саранск, в р-не Северо-восточного шоссе (между г/о "Октябрьский" и г/о "Таврия") | Для размещения гаражей боксового типа | 10023 |  |  |  |
| 268 | 13:23:1104092:339 | РМ, г. Саранск, в р-не ул Сущинского (в р-не автосервиса "Лада") | Для размещения кабельной линии электропередачи в подземном исполнении | 66 |  |  |  |
| 269 | 13:23:1104092:340 | РМ, г. Саранск, в р-не ул. Сущинского (в р-не автосервиса "Лада") | Для размещения кабельной линии электропередачи в подземном исполнении | 5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 270 | 13:23:1104092:341 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для размещения объекта бытового обслуживания (станции государственного технического осмотра автомобилей) | 661 |  | Аренда | ООО "Виктория-Авто" |
| 271 | 13:23:1104092:342 | РМ, г. Саранск, "ТЭЦ-2 - Северо-восточный район" | Для эксплуатации магистральной теплотрассы № 3 | 4163 |  | Аренда | Территориальная генерирующая компания №6 |
| 272 | 13:23:1104092:343 | РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, ПКГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража № 26 | 22 |  |  |  |
| 273 | 13:23:1104092:344 | РМ,г. Саранск, Северо-восточное шоссе, ПКГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража № 151 | 23 |  | Аренда | Трифонова Л.С. |
| 274 | 13:23:1104092:345 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПК ГО "Таврия" | Для размещения гаражей боксового типа | 1711 |  | Аренда | ПК ГО "Таврия" |
| 275 | 13:23:1104092:346 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для размещения объекта торговли (магазина) | 260 |  | Аренда | Арбузова Г.А. |
| 276 | 13:23:1104092:347 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения кирпичного бокса гаража № 77 | 22 |  | Аренда | Бузданов В.В. |
| 277 | 13:23:1104092:348 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для размещения объекта бытового обслуживания (здания автомойки и шиномонтажа) | 395 |  | Аренда | Абрамов Ю.А. |
| 278 | 13:23:1104092:351 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | для размещения объекта торговли (магазина по продаже строительных материалов) | 3200 |  |  |  |
| 279 | 13:23:1104092:352 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 97 | 23 |  |  |  |
| 280 | 13:23:1104092:354 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, в р-не ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 509 | 4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 281 | 13:23:1104092:355 | РМ, г. Саранск, ПГКО "Октябрьский" по Северо-восточному шоссе | Для размещения бокса гаража №130 | 23 |  | Собственность | Сергушкин И.И. |
| 282 | 13:23:1104092:356 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для размещения объекта лечебно-оздоровительного назначения (оздоровительного комплекса) | 1535 |  |  |  |
| 283 | 13:23:1104092:357 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 18 |  |  |  |
| 284 | 13:23:1104092:358 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 16 |  |  |  |
| 285 | 13:23:1104092:359 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 25 |  | Аренда | Лешин Н.Н. |
| 286 | 13:23:1104092:360 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 24 |  | Аренда | Спиркин В.И. |
| 287 | 13:23:1104092:361 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 18 |  |  |  |
| 288 | 13:23:1104092:362 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража №430 | 25 |  |  |  |
| 289 | 13:23:1104092:363 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 16 |  | Аренда | Токарев А.С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 290 | 13:23:1104092:364 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 20 |  |  |  |
| 291 | 13:23:1104092:365 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 29 |  |  |  |
| 292 | 13:23:1104092:366 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 22 |  |  |  |
| 293 | 13:23:1104092:367 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 21 |  |  |  |
| 294 | 13:23:1104092:368 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража № 85 | 24 |  | Аренда | Кудашкин С.А. |
| 295 | 13:23:1104092:369 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 21 |  |  |  |
| 296 | 13:23:1104092:370 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 17 |  |  |  |
| 297 | 13:23:1104092:371 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 24 |  | Аренда | Перфильев И.В. |
| 298 | 13:23:1104092:372 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 18 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 299 | 13:23:1104092:373 | РМ, г. Саранск, в р-не ул. Сущинского, ПКГО "Ока" | Для размещения бокса гаража №31 | 23 |  | Собственность | Абудеев С.В. |
| 300 | 13:23:1104092:374 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 24 |  |  |  |
| 301 | 13:23:1104092:375 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 312 | 24 |  | Аренда | Начкина Э.И. |
| 302 | 13:23:1104092:377 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 25 |  |  |  |
| 303 | 13:23:1104092:378 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 24 |  |  |  |
| 304 | 13:23:1104092:379 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 22 |  |  |  |
| 305 | 13:23:1104092:380 | РМ, г. Саранск, Северо-восточное шоссе, ПКГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража № 1А | 25 |  |  |  |
| 306 | 13:23:1104092:381 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 370 | 25 |  | Собственность | Самарина В.А. |
| 307 | 13:23:1104092:383 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 29 |  |  |  |
| 308 | 13:23:1104092:384 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 18 |  | Аренда | Богатырев Е.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 309 | 13:23:1104092:385 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 33 |  |  |  |
| 310 | 13:23:1104092:386 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 21 |  |  |  |
| 311 | 13:23:1104092:387 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 17 |  |  |  |
| 312 | 13:23:1104092:388 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 22 |  |  |  |
| 313 | 13:23:1104092:389 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 21 |  |  |  |
| 314 | 13:23:1104092:390 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 19 |  | Аренда | Чернышов П.В. |
| 315 | 13:23:1104092:391 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 28 |  | Аренда | Николаев А.И. |
| 316 | 13:23:1104092:393 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского (в р-не жилого дома №36) | Для размещения автостоянки | 1323 |  |  |  |
| 317 | 13:23:1104092:394 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 19 |  | Аренда | Кузин В.М. |
| 318 | 13:23:1104092:395 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 18 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 139 | 13:23:1104092:396 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 22 |  |  |  |
| 320 | 13:23:1104092:397 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 12 "а" | Для размещения теплового пункта | 207 |  | Аренда | ООО "СаранскТеплоТранс" |
| 321 | 13:23:1104092:398 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Ока" | Для размещения бокса гаража №97 | 25 |  |  |  |
| 322 | 13:23:1104092:399 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 9 |  |  |  |
| 323 | 13:23:1104092:400 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, ПКГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража № 20 | 21 |  |  |  |
| 324 | 13:23:1104092:401 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража №228 | 22 |  | Собственность | Данилин В.И. |
| 325 | 13:23:1104092:402 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 17 |  |  |  |
| 326 | 13:23:1104092:403 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ГК "Ока" | Для размещения бокса гаража № 98 | 22 |  | Собственность | Моисеева Н.А. |
| 327 | 13:23:1104092:404 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 22 |  |  |  |
| 328 | 13:23:1104092:405 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, ПКГО "Восход" | Для размещения бокса гаража № 24 | 29 |  |  |  |
| 329 | 13:23:1104092:406 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 17 |  | Аренда | Исаева Р.И. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 330 | 13:23:1104092:407 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 24 |  |  |  |
| 331 | 13:23:1104092:409 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 22 |  | Аренда | Горинов В.С. |
| 332 | 13:23:1104092:410 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 467 | 2 |  |  |  |
| 333 | 13:23:1104092:411 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража №479 | 29 |  |  |  |
| 334 | 13:23:1104092:412 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 31 |  |  |  |
| 335 | 13:23:1104092:413 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Ока" | Для размещения бокса гаража № 40 | 28 |  |  |  |
| 336 | 13:23:1104092:414 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, ПКГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража №129 | 25 |  |  |  |
| 337 | 13:23:1104092:415 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, ПКГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража № 52 | 23 |  |  |  |
| 338 | 13:23:1104092:416 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 20 |  | Аренда | Волков Д.Н. |
| 339 | 13:23:1104092:417 | РМ, г. Саранск, Северо-восточная часть, ПКГО "Восход" | Для размещения бокса гаража № 20 | 26 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 340 | 13:23:1104092:418 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 23 |  |  |  |
| 341 | 13:23:1104092:419 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 17 |  | Аренда | Лисин И.М. |
| 342 | 13:23:1104092:420 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта "Реконструкция автомобильной дороги от ул. Сущинского до автодороги №5" | 22 |  |  |  |
| 343 | 13:23:1104092:421 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта "Реконструкция автомобильной дороги от ул. Сущинского до автодороги №5" | 21434 |  |  |  |
| 344 | 13:23:1104092:422 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки с блоком обслуживания (жилой дом №2 с блоком обслуживания - 2-й этап строительства) | 3017 |  |  |  |
| 345 | 13:23:1104092:423 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки с блоком обслуживания (жилой дом №3 с блоком обслуживания - 3-й этап строительства) | 5571 |  |  |  |
| 346 | 13:23:1104092:424 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для размещения дома многоэтажной жилой застройки с блоком обслуживания (жилой дом №1 с блоком обслуживания - 1-й этап строительства) | 4435 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 347 | 13:23:1104092:425 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | Для размещения кирпичных гаражей и пункта охраны | 547 |  |  |  |
| 348 | 13:23:1104092:429 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Автолюбитель" | Для размещения бокса гаража № 105 | 31 |  |  |  |
| 349 | 13:23:1104092:430 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для размещения кабельной линии электропередачи (переносимой с участка строительства группы жилых домов с блоками обслуживания) | 600 |  |  |  |
| 350 | 13:23:1104092:431 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для размещения кабельной линии электропередачи (переносимой с участка строительства группы жилых домов с блоками обслуживания) | 83 |  |  |  |
| 351 | 13:23:1104092:432 | РМ, г. Саранск, в р-не Северо-восточного шоссе, ПКГО "Октябрьский" | Для размещения бокса гаража № 8 | 24 |  |  |  |
| 352 | 13:23:1104092:433 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 471 | 28 |  |  |  |
| 353 | 13:23:1104092:436 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Таврия" | Для размещения бокса гаража № 257 | 24 |  |  |  |
| 354 | 13:23:1104092:437 | РМ, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе (между ПКГО "Октябрьский" и ПКГО "Таврия") | Для размещения металлического гаража | 16 |  |  |  |
| 355 | 13:23:1104092:438 | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, ПКГО "Ока" | Для размещения бокса гаража № 81 | 23 |  |  |  |

Таблица 2.11.3 – Расчет размера земельных участков в кондоминиумах

| № п/п | Адрес | Год постройки | Этаж-ность | Площадь застройки | Общая площадь квартир (кв.м) | Жилая площадь (кв.м) | Расчетный размер участка | Удельный показатель земельной доли | Норматив-ный размер участка | Проектное предложение размеров участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующие жилые дома |
| 1 | ул,Сущинского, 4 | 1986 | 9 | 579,6 | 3783,2 | 2444,0 | 4848,933 | 0,85 | 3215,72 | 3215,72 (из них 1677,52 доля от з.у. общего пользования с ж/д №6 по ул.Сущинского) |
| 2 | ул,Сущинского, 4, к,1 | 1991 | 10 | 579,6 | 4132,0 | 2685,4 | 5242,553 | 0,85 | 3512,2 | 2982,8 (из них 1320,8 доля от з.у. общего пользования с ж/д №4/1-6 по ул.Сущинского) |
| 3 | ул,Сущинского, 4, к,2 | 1991 | 10 | 579,6 | 4200,0 | 2716,0 | 5319,29 | 0,85 | 3570,0 | 2867,2 (из них 1408,9 доля от з.у. общего пользования с ж/д №4/1-61 по ул.Сущинского) |
| 4 | ул,Сущинского, 4, к3 | 1991 | 10 | 579,6 | 4200,0 | 2716,0 | 5319,29 | 0,85 | 3570,0 | 2533,3 (из них 1408,9 доля от з.у. общего пользования с ж/д №4/1-6 по ул.Сущинского) |
| 5 | ул,Сущинского, 4, к,4 | 1991 | 10 | 884,8 | 6303,0 | 4101,0 | 7997,721 | 0,85 | 5357,55 | 3967,6 (из них 2025,7 доля от з.у. общего пользования с ж/д №4/1-6 по ул.Сущинского) |
| 6 | ул,Сущинского, 4, к,5 | 1991 | 9 | 579,6 | 3926,0 | 2534,6 | 5010,082 | 0,85 | 3337,1 | 2437,4 (из них 1232,7доля от з.у. общего пользования с ж/д №4/1-61 по ул.Сущинского) |
| 7 | ул,Сущинского, 4, к,6 | 1991 | 10 | 579,6 | 4422,4 | 2656,0 | 5570,268 | 0,85 | 3759,04 | 2538,8 (из них 1408,9 доля от з.у. общего пользования с ж/д №4/1-6 по ул.Сущинского) |
| 8 | ул,Сущинского, 6 | 1985 | 9 | 579,6 | 3783,2 | 2444,0 | 4848,933 | 0,85 | 3215,72 | 3215,73 (из них 1839,1 доля от з.у. общего пользования с ж/д №4, 6 по ул.Сущинского) |
| 9 | ул,Сущинского, 6, к,1 | 2006 | 10 | 655,2 | 4283,6 | 2402,1 | 5489,233 | 0,92 | 3940,912 | 3940,912 (из них 1664,836 доля от з.у. общего пользования с ж/д №4,6 по ул.Сущинского) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | ул,Сущинского, 6, к,2 | 2007 | 10 | 558,5 | 3462,2 | 1886,0 | 4465,585 | 0,92 | 3185,224 | 3185,224 (из них 173,224 доля от з.у. общего пользования с ж/д №4,6 по ул.Сущинского) |
| 11 | ул,Сущинского, 8, к,1 | 1985 | 9 | 579,6 | 3783,2 | 2444,0 | 4848,933 | 0,85 | 3215,72 | 3208,9 |
| 12 | ул,Сущинского, 8, к,2 | 1985 | 9 | 579,6 | 3781,5 | 2427,1 | 4847,014 | 0,85 | 3214,275 | 2797,3 |
| 13 | ул,Сущинского, 8, к,1 | 1985 | 9 | 588,3 | 3783,2 | 2444,0 | 4857,633 | 0,85 | 3215,72 | 3198,1 |
| 14 | ул,Сущинского, 12 | 1985 | 9 | 587,6 | 3783,2 | 2444,0 | 4856,933 | 0,85 | 3215,72 | 2437,0 |
| 15 | ул,Сущинского, 14 | 1985 | 9 | 579,6 | 3783,2 | 2413,4 | 4848,933 | 0,85 | 3215,72 | 2086,5 (из них 980,7 доля от з.у. общего пользования с ж/д №18/1 по ул.Сущинского) |
| 16 | ул,Сущинского, 18, к,1 | 1988 | 9 | 580,3 | 3783,2 | 2444,0 | 4849,633 | 0,85 | 3215,72 | 2677,4 (из них 980,7 доля от з.у. общего пользования с ж/д №14 по ул.Сущинского) |
| 17 | ул,Сущинского, 18, к,2 | 1985 | 9 | 579,6 | 3783,4 | 2444,0 | 4849,158 | 0,85 | 3215,89 | 2071,7 |
| 18 | ул,Сущинского, 18, к,3 | 1985 | 9 | 579,6 | 3783,4 | 2444,0 | 4849,158 | 0,85 | 3215,89 | 2377,1 |
| 19 | ул,Сущинского, 20 | 2005 | 10 | 538,3 | 3473,3 | 1961,7 | 4457,911 | 0,92 | 3195,436 | 5429,4 |
| 20 | ул,Сущинского, 20а | 2007 | 10 | 379,0 | 2514,8 | 1265,7 | 3216,946 | 0,92 | 2313,616 |  |
| 21 | ул,Сущинского, 22 | 1985 | 9 | 579,6 | 3783,2 | 2444,0 | 4848,933 | 0,85 | 3215,72 | 3166,3 |
| 22 | ул,Сущинского, 22а | 2006 | 9 | 590,2 | 3435,8 | 1619,0 | 4467,492 | 0,92 | 3160,936 | 2913,0 |
| 23 | ул,Сущинского, 24 | 1985 | 9 | 587,6 | 3783,2 | 2444,0 | 4856,933 | 0,85 | 3215,72 | 3173,7 |
| 24 | ул,Сущинского, 28 | 1986 | 9 | 579,6 | 3783,2 | 2444,0 | 4848,933 | 0,85 | 3215,72 | 3209,0 |
| 25 | ул,Сущинского, 30 | 1986 | 9 | 579,6 | 3783,2 | 2444,0 | 4848,933 | 0,85 | 3215,72 | 3209,5 |
| 26 | ул,Сущинского, 32 | 1986 | 9 | 579,6 | 3783,2 | 2444,0 | 4848,933 | 0,85 | 3215,72 | 3085,5 |
| 27 | ул,Сущинского, 34 | 1987 | 9 | 1019,5 | 6055,6 | 3495,8 | 7853,231 | 0,85 | 5147,26 | 3796,1 |
| 28 | ул,Сущинского, 36 | 1993 | 9 | 857,7 | 5668,2 | 3598,2 | 7254,251 | 0,85 | 4817,97 | 3181,12 (из них 971,2 доля от з.у. общего пользования с ж/д №36 по ул.Сущинского) |
| 29 | ул,Сущинского, 36, к,1 | 1992 | 9 | 579,6 | 3780,0 | 2444,4 | 4845,321 | 0,85 | 3213,0 | 2018,6 (из них 647,5 доля от з.у. общего пользования с ж/д №36по ул.Сущинского) |
| 30 | ул,Сущинского, 36, к,2 | 1992 | 9 | 579,6 | 3780,0 | 2444,4 | 4845,321 | 0,85 | 3213,0 | 1901,9 (из них 647,5 доля от з.у. общего пользования с ж/д №36 по ул.Сущинского) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31 | ул,Сущинского, 36, к,3 | 1992 | 9 | 579,6 | 3780,0 | 2444,4 | 4845,321 | 0,85 | 3213,0 | 2329,9 (из них 1049,0 доля от з.у. общего пользования с ж/д №36/4 по ул.Сущинского) |
| 32 | ул,Сущинского, 36, к,4 | 1992 | 9 | 860,6 | 5668,2 | 3598,2 | 7257,151 | 0,85 | 4817,97 | 3500,7 (из них 1573,5 доля от з.у. общего пользования с ж/д №36/3 по ул.Сущинского) |
| 33 | ул,Сущинского, 36, к,5 | 1992 | 9 | 860,6 | 5663,4 | 3596,8 | 7251,734 | 0,85 | 4813,89 | 2702,3 (из них 971,2 доля от з.у. общего пользования с ж/д №36/3 по ул.Сущинского) |
| 34 | ул, Косарева, 39 | 1986 | 9 | 1159,2 | 7566,5 | 4888,1 | 9697,978 | 0,85 | 6431,525 | 5707,3 |
| 35 | ул,Косарева, 41, к,1 | 1986 | 9 | 579,6 | 3783,2 | 2444,2 | 4848,933 | 0,85 | 3215,72 | 3002,7 |
| 36 | ул,Косарева, 41, к,2 | 1986 | 9 | 579,6 | 3783,2 | 2444,2 | 4848,933 | 0,85 | 3215,72 | 3214,4 |
| 37 | ул,Косарева, 41, к,3 | 1986 | 9 | 579,6 | 3783,2 | 2444,2 | 4848,933 | 0,85 | 3215,72 | 3156,2 |
| Проектируемые жилые дома |
| 38 | Проектируемый жилой дом по ул,Косарева | 2011-2012 | 12 | 667,5 | 4756,30 |  | 6034,974 | 0,92 | 4375,796 | 3017,6 |
| 39 | Проектируемый жилой дом по ул,Косарева | 2011-2012 | 14 | 667,5 | 5549,01 |  | 6929,545 | 0,92 | 5105,089 | 4435,1 |
| 40 | Проектируемый жилой дом по ул,Косарева | 2011-2012 | 16 | 667,5 | 6341,73 |  | 7824,128 | 0,92 | 5834,392 | 5570,8 |

Таблица 2.11.4 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, кв,м, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь | В том числе публичный сервитут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 34 | 3796,1 | 702,3 |
| 2 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 36 | 2209,9 | - |
| 3 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 36 корп. 1 | 1371,2 | - |
| 4 | Земельный участок совместного использования для многоквартирных жилых домов | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 36, 36/1, 36/2, 36/5 | 3640,2 | 972,1 |
| 5 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 36 корп. 5 | 1730,1 | 55,7 |
| 6 | Земельный участок совместного использования для многоквартирных жилых домов | РМ, г. Саранск, по ул. Сущинского, 36/3, 36/4 | 2868,1 | - |
| 7 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 36 корп. 4 | 1927,2 | - |
| 8 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 36 корп. 2 | 1254,4 | 81,6 |
| 9 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 36 корп. 3 | 1280,9 | 44,8 |
| 10 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 20, 20а | 5429,4 | 1047,1 |
| 11 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 22а | 2913,0 | 454,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 32 | 3085,5 | 418,7 |
| 13 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 30 | 3209,5 | 454,5 |
| 14 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 28 | 3209,0 | 447,1 |
| 15 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 24 | 3173,7 | 188,0 |
| 16 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 22 | 3166,3 | 6,5 |
| 17 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 18 корп. 3 | 2377,1 | - |
| 18 | Земельный участок для размещения плоскостного спортивного сооружения | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | 2376,0 | - |
| 19 | Земельный участок для размещения автомойки и станция технического обслуживания | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского | 2192,8 | - |
| 20 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 18 корп. 2 | 2071,7 | 397,7 |
| 21 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 18 корп. 1 | 1696,7 | 369,8 |
| 22 | Земельный участок совместного использования для многоквартирных жилых домов | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, 18/1, 14 | 1961,8 | - |
| 23 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 14 | 1105,8 | - |
| 24 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 12 | 2437,0 | - |
| 25 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 8 корп. 3 | 3198,1 | 599,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 8 корп. 2 | 2797,3 | 351,0 |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 8 корп. 1 | 3208,9 | - |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 6 корп. 1 | 1675,8 | - |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 6 | 1376,5 | - |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 6 корп. 2 | 0012,0 | 339,3 |
|  | Земельный участок совместного использования для многоквартирных жилых домов | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, 4, 6, 6/1, 6/2 | 5354,8 | 1678,8 |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 4 | 1538,2 | - |
|  | Земельный участок совместного использования для многоквартирных жилых домов | РМ, г. Саранск, ул Сущинского, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 | 8805,5 | 2828,5 |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 41 корп. 3 | 3156,0 | 295,2 |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 41 корп. 2 | 3214,4 | 389,4 |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 41 корп. 1 | 3002,7 | 319,2 |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 39 | 5720,3 | 539,2 |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 4 корп. 6 | 1130,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 4 корп. 1 | 1662,0 | - |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 4 корп. 2 | 1458,3 | - |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 4 корп. 3 | 1124,4 | - |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 4 корп. 4 | 1942,3 | - |
|  | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 4 корп. 5 | 1204,7 | - |
|  | Земельный участок для размещения социального центра реабилитации несовершеннолетних «Радуга» | РМ, г. Саранск, ул. Сущинского, 10 | 5714,5 | - |
|  |  | ИТОГО | 117780,1 | 12979,5 |

ПРИЛОЖЕНИЯ