Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: МУ «Градостроительство»

Место строительства: г.Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  улицами Пионерская, Лесная,

Дальняя, Чайковского г. Саранска,

включая проект межевания

19-1/2010-01- ПЗ

Саранск 2011

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: МУ «Градостроительство»

Место строительства: г.о. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  улицами Пионерская, Лесная,

Дальняя, Чайковского г. Саранска,

включая проект межевания

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2011

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.2 Обоснование проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.3 Объекты инфраструктуры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.4 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.5 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.5.6 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.5.7 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.8.2 Санитарная очистка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 2.11 Проект межевания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Справка из ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |  |
| 6. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г. |  |
| 7. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | М.А. Асташов |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 19-1/2010-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 19-1/2010-02-ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории ограниченной улицами Пионерская, Лесная, Дальняя, Чайковского г. Саранска, включая проект межевания разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006 г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт № 19-1 от 15 октября 2010г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненный ООО «РНИИЦ» в 2010г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-И-008-30112009-00102);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- схемы предварительного согласования и чертежи градостроительных планов, предоставленные МУ «Градостроительство»;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 6).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в центральной части г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с севера – ул. Пионерская и Лесная, с запада – ул. Дальняя, с юга – ул. Чайковского, с востока – лесопарковая зона.

Все улицы имеют элементы благоустройства. Территория обеспечена развитой структурой инженерных сетей с подводкой к каждому зданию.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения из  государственного кадастра недвижимости приведены в приложении 7.

2.4. Градостроительные и природные условия

На проектируемой территории в настоящее время расположены жилые и общественные здания с необходимыми элементами обслуживания, спортивные сооружения и учреждения здравоохранения. В северо-восточной части участка размещена тренировочная база ФК «Мордовия». Характеристика существующих на данной территории зданий приведена в таблицах 2.1 и 2.2.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 200,0 до 211,59 м. Рельеф площадки  спокойный с уклоном на восток.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Характеристика существующих жилых и общественных зданий

Таблица 2.1. – Характеристика существующих общественных зданий

| Наименование жилого здания | Эт. кол. | Общая полезная площадь, м2 | Площадь застройки, м2 | Год постройки | Строительный объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ул. Дальняя |
| Дом №3а | 3 | 3443,8 | 1077,2 | 1970 | 11107 |  |
| Дом №3а | 1 | 386,8 | 461,7 | 1970 | 1635 |  |
| Дом №3а | 1 | 176,6 | 237,5 | 1970 | 595 |  |
| Дом №1а | 3 | 3181,1 | 1056,7 | 1983 | 10848 |  |
| Дом №1а | 3 | 1250,2 | 1297 | 1983 | 8690 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дом № 7а | 2 | 244,8 | 267,7 | 2002 | 1064 |  |
| Ул. Лесная |
| Дом №2г | 1 | 1288,8 | 1131,3 | 1978 | 6786 |  |
| Дом №2 | 1 | 348,0 | 408,3 | 1969 | 1383 |  |
| Дом №2, гараж | 1 | 368,1 | 458,2 | 1976 | 1833 |  |
| Дом №2, лечебный корпус | 2 | 2039,8 | 1408,7 | 1977 | 9860 |  |
| Дом №2, лечебный корпус | 2 | 848,3 | 524,3 | 1972 | 3670 |  |
| Дом №2, пищеблок | 2 | 560,2 | 373,6 | 1972 | 2466 |  |
| Дом №2, проходная | 1 | 67,4 | 81,5 | 1972 | 268 |  |
| Дом №4 | 4 | 1285,5 | 546,5 | 1988 | 4595 |  |
| Дом №6 | 4 | 1402,1 | 571,0 | 1988 | 4595 |  |
| Ул. Пионерская |
| Дом №2б | 3 | 721,9 | 1500,4 | 1969 | 9739 |  |
| Дом №2а | 2 | 804,1 | 539,3 | 1969 | 3613 |  |

Таблица 2.2. – Характеристика существующего жилого фонда (многоквартирные жилые дома)

| Наименование жилого здания | Эт. кол | Жилая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Коли-чество квар-тир | Площадь застройки, м2 | Год постройки | Общая площадь встройки (в том числе площадь нежилых помещений), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Лесная |
| Жилой дом №2в | 1 | 110,9 | 149,8 | 6 | 268,9 | 1929 | - |
| Жилой дом №2д | 1 | 111,1 | 133,7 | 5 | 229,5 | 1937 | - |
| Жилой дом №2а | 5 | 2142,9 | 2766,6 | 159 | 1120,6 | 1970 | 655,0 |
| Ул. Пионерская |
| Жилой дом №6 | 9 | 2276,9 | 4801,7 | 171 | 805,2 | 1974 | - |

2.4.1 Инженерно-геологические условия

Проектируемая территории по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Глубина залегания грунтовых и местами слабонапорных подземных вод от 2-10 до 30-40 м. Подземные воды обладают углекислой и сульфатной агрессивностью на отдельных участках.

Проектируемая территория подвержена воздействию опасных геологических процессов, среди которых наибольшее распространение имеют овражно-балочная эрозия, оползнеобразование.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в ноябре – декабря 2010 г.

Площадь проектируемой территории составляет 16,8 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена многоэтажными жилыми и общественными зданиями. Основные подъезды к проектируемой территории предусмотрены через существующие магистрали городского значения: ул. Коммунистическая, ул. Советская, ул. Рабочая,                пр. Ленина. Основой планировочной структуры селитебных территорий являются улицы с линейной застройкой и индивидуальным подъездом к каждому земельному участку.

Сложившаяся линейная планировочная структура центральной части города Саранска определена исторически. Существующие городские улицы, перпендикулярные между собой, естественным образом создали квартальный характер застройки, как окружающей, так и проектируемой территории.

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Основанными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории являются:

- существующая застройка проектируемой и прилегающих территорий;

- расположенная вблизи лесопарковая зона.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение количества необходимых элементов обслуживания;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона, обеспечение стоянками для автомашин;

- благоустройство и озеленение территорий.

Основная архитектурно-планировочная задача градостроительного решения – это определение свободных и пригодных для застройки площадок и выбор назначения зданий для строительства на них.

2.5.2 Обоснование проекта планировки территории

Расчетное количество населения проектируемой территории определяется по предоставленной Саранским отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по РМ информации о жилых и нежилых домах на проектируемой территории.

Общая площадь проектируемой территории составляет 16,8 га. Для  расчета  плотности населения квартала из общей площади исключаем площадь, занимаемую объектами общественно-деловой зоны и территорию объектов здравоохранения (109347 кв.м.).

Территория жилой застройки составляет:	 16,8 га – 10,94 га = 5,86 га.

Общая площадь квартир в существующих жилых домах составляет 8506,8 кв.м.

Население проектируемой территории из расчета жилищной обеспеченности 18 кв.м. на человека составляет 473 чел. Плотность существующего жилого фонда составляет 81 чел./га.

На данной территории планируется перспективное строительство многоэтажного жилого дома по ул. Лесная. Максимальная общая площадь квартир в проектируемом жилом доме (при площади земельного участка в кондоминиуме 5260 кв.м.) составит 5717 кв.м. Из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок (2025 г.) 29,7 кв.м. на человека прирост населения на данной территории составит 192 чел. Тогда максимальное расчетное число жителей которые могут проживать на проектируемой территории составит 665 человек. Территория жилой застройки будет составлять 6,38 га. Плотность населения составит 104 чел./га.

2.5.3 Объекты инфраструктуры

В сложившейся застройке проектируемой территории уже определены состав и местоположение объектов инфраструктуры и по расстоянию они обеспечивают нормативную пешеходную доступность.

На проектируемой территории расположены: объекты здравоохранения, магазины продовольственных товаров, детская поликлиника № 2, лыжная база, спортивный зал.

В соответствии с нормами в перечень учреждений повседневного обслуживания включаются дошкольные и школьные учреждения. Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях приведен в таблице 2.3

Таблица 2.3. – Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях

| Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Потребность на 665 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Школы | мест | 95 | 63 |
| 2. Детские сады | мест | 41 - 49 | 27 - 33 |

На проектируемой территории школьные и дошкольные учреждения отсутствуют. В непосредственной близости от проектируемой территории расположены общеобразовательная школа № 18 и детский сад № 124. Наличие школы обеспечивает данный микрорайон необходимым количеством мест в школьных учреждениях. Расположение детского сада не соответствует нормативным требованиям по обеспечению радиуса пешеходной доступности. Поэтому ППТ предлагается реконструкция здания бывшего детского сада по ул.Лесная, 120а.

Расчёт предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания приводится в таблице «Основные технико-экономические показатели  проекта  планировки территории». Предприятия обслуживания населения квартала располагаются во встроенных помещениях жилых домов и в отдельных зданиях, расположенных как на проектируемой территории, так и за ее пределами в радиусе пешеходной доступности.

2.5.4  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре восточной части г.Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. Лесная, ул. Пионерская, ул. Дальняя. По этим улицам осуществляется грузовое и легковое транспортное  сообщение.

Для развития транспортной сети проектируемой территории ППТ проектируется транспортная связь межу ул. Пионерская и ул. Чайковского. Проектируемая автодорога двухполосная шириной 6,0 м. с шириной полосы              3,0 м. и тротуаром шириной 1,0 м., расположенным с одной стороны улицы.

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам жилых улиц и внутриквартальных проездов, пешеходным дорожкам и скверам к остановкам общественного транспорта и объектам культурно-бытового назначения.

Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземному  переходу в установленных местах для возможности подхода к остановочным пунктам и выхода в микрорайон к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта. В жилых группах пешеходные связи проложены к площадкам отдыха, спорта и хозяйственным площадкам.

Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей:

На расчетный период до 2025 г. общее количество легковых автомашин личного пользования, в микрорайоне исходя из уровня автомобилизации предусмотренного Местными нормативами (п. 3.5.7) 400 автомашин на 1000 чел. составит  266 машин.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 3.5.132 п. 3.5.133 Местных нормативов градостроительного проектирования общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, в том числе в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей, 10% парка легковых автомобилей допускается располагать на площадках для временного хранения.

Расчет необходимой площади для парковки автомобилей приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. – Расчет потребности в в парковочных местах легковых автомобилей

| Наименование | Количество маш./мест | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Временные парковки | 266×0,1=27 | 27×0,0025=0,068 га |
| Места для постоянного хранения автомобилей | 266×0,9=239 |  |
| - в том числе в подземных и многоуровневых стоянках | 17 | 17×0,0012=0,02 га |
| - в том числе наземных стоянок | 222 | 222×0,0025=0,55 га |

В настоящее время на проектируемой территории имеются металлические гаражи для хранения автомобилей. ППТ проектируется на данной территории создание многоуровневой стоянки. Для временного хранения автомобилей можно использовать все имеющиеся автостоянки или иные площадки с твердым покрытием с соблюдением необходимых разрывов.

2.5.4  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в западном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 11,5 метров. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.5 (координаты указаны в системе СК-13).

Таблица 2.5. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| ОТ1 | 392291,00 | 1289496,11 |
| ОТ2 | 392330,31 | 1289361,79 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.5 Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для благоустройства дворовых территорий предусмотрены площадки для отдыха, игр, занятия физкультурой, хозяйственных целей и для стоянки автомашин. Размеры площадок определены согл. СНиП 2.07.01-89*и Местным нормативам градостроительного проектирования (таблица 2.6).

Имеющиеся в наличии площадки находятся в  плохом состоянии. необходимо переоборудовать, оснастить малыми формами, реставрировать покрытия.

Таблица 2.6. – Расчет количества площадок

| Площадки | Нормативные размеры площадок на 1 чел. м2 | Расчетные размеры площадок всего по кварталу (665 чел) |
| --- | --- | --- |
| 1. Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 466 |
| 2. Для отдыха взрослых | 0,1 | 67 |
| 3. Для занятий физкультурой | 2,0 | 1330 |
| 4. Для хозяйственных целей | 0,3 | 199,5 |
| 5. Для выгула собак | 0,1 | 67 |

Система озеленения проектируемой территории включает: насаждения повседневного пользования – зелёные насаждения жилых дворов,  участки общественных центров и парковую зону. Озеленение проектируемой территории предусматривает дополнение существующего озеленения с учетом уже сложившейся ситуации. Предусмотрено устройство цветников, посадка кустарников, посев газонов. Озеленение решается, в основном, устройством устойчивого газонного покрытия, на отдельных участках посадкой деревьев и кустарников, цветов.

2.5.6  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь проектируемой территории - всего, в том числе: | га | 16,8 |  |
| - жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) | га | 1,22 |  |
|  | % | 7,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 10,42 |  |
|  | % | 62,0 |  |
| Площадь озеленения территории | га | 3,2 |  |
|  | % | 19,05 |  |
| Площадь покрытий проездов | га | 1,86 |  |
| Численность населения, в том числе: | чел. | 665 |  |
| Плотность населения | чел./га | 104 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д.. Все сети инженерных коммуникаций существующие. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе соответствующей проектной документации.

Для проектируемых зданий предусмотрены подводящие инженерные сети по техническим условиям от эксплуатирующих организаций. Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на следующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий в момент проектирования.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2010 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 16,8 | 16,8 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | 0,7 | 1,22 |  |
|  | 9 – 10 этажная застройка | га | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 5 этажная застройка | га | 0,2 | 0,72 |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 10,94 | 10,42 |  |
|  | В) Производственных зон | га | - | - |  |
|  | Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | - | 0,22 |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 5,38 | 5,16 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 3,2 | 3,2 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади- прочие территории общего пользования | га | 2,18 | 1,96 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 15,55 | - |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 473 | 665 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 81 | 104 |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 8223,3 | 13940,3 |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 6,75 | 6,75 |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | 8,2233 | - |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | - | 5,717 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения Всего/1000чел. | мест | 19-23 | 27-33 | детский сад № 124 (реконструкция детского сада по ул.Лесная 120а) |
| 4.2 | Общеобразовательные школы Всего/1000чел. | мест | 45 | 63 | общеобразовательнаяшкола № 18 |
| 4.3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,24 | 0,24 |  |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины | м2 торг. площ. | 47,3 | 6,65 | ул.Лесная, 2а, 4 |
|  | - непродовольственные магазины | м2 торг. площ. | 85,14 | 120 | ул.Полежаева, 120 |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 1 | 2 | ул.Полежаева, 120 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 19 | 27 | кафе «Лесное» |
| 4.6 | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 | ул.Полежаева, 120 |
| 4.7 | Поликлиники | пос. в смену | 12,3 | 17,3 | ул.Лесная, 2 |
| 4.8 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | ул.Полежаева, 120 |
| 4.9 | Отделение банка | объект | 1 | 1 | ул.Полежаева, 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.10 | Пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | - | - |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 16626 | 18622 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, а также вывоз бытовых отходов от жилых домов.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные и железная дорога по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории выполнена 5-10 эт. Панельными и кирпичными зданиями. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей промышленной застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2010 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 168000 | 168000 |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости | м2 | 114850 (87579)* | 117378 |
| 3 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  | 90107 |  |
|  | - территория жилой застройки разной этажности | м2 | 9850 |  |
|  | - территория объектов транспортной инфраструктуры | м2 | 2200 |  |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | м2 | 78057 |  |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 50622 | 50622 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | м2 | 32000 | 32000 |
|  | - улицы, дороги, проезды и прочие территорий общего пользования | м2 | 18622 | 18622 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | - |

* в скобках указана площадь земельных участков, подлежащих корректировке при реализации ПМТ

Проект межевания территории выполнен на с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Для обеспечения подъезда к формируемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости сформированы соответствующие зоны ограничений (публичные сервитуты).

Нормативные размеры земельных участков под многоквартирными жилыми домами рассчитаны в соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Расчет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными жилыми домами приведен в таблице 2.11.3. Расчетный размер земельного участка в кондоминиумах определен по формуле:

,

- размер земельного участка в кондоминиуме;

- общая площадь квартала, микрорайона (168000 кв.м.);

- суммарная площадь всех нежилых территорий не подлежащих передаче в кондоминиумы (160890кв.м.);

- суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона (3069,2 кв.м.);

- суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала микрорайона (8223,3 кв.м.);

- общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

- площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

При разработке проекта межевания территории под многоквартирными жилыми домами в границы земельных участков включены территории под зданиями и сооружениями, проездами и проходами к зданиям, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки. Для группы жилых домов пользующихся одной дворовой территорией сформирован единый земельный участок, границы которого установлены в соответствии с функциональным назначением объектов, а размеры не превышают суммарного размера нормативных площадей. В случае если фактическая площадь земельного участка кондоминиума  в существующей застройке меньше нормативной и расчетной, то граница земельного участка установлена по фактически существующим границам. Характеристики формируемых земельных участков и площади установленных публичных сервитутов представлены в таблице 2.11.4.

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Площадь по проекту, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13:23:0903161:1 | РМ, г. Саранск, ул. Лесная, д. 2 | Для эксплуатации здания диспансера | 20517 | - | - | - |
| 2 | 13:23:0903161:2 | РМ, г. Саранск, ул. Лесная, д. 2 | Для размещения объекта здравоохранения | 1363 | - | - | - |
| 3 | 13:23:0903161:3 | РМ, г. Саранск, ул. Лесная, д. 2 | Для эксплуатации больничного комплекса | 1411 | - | Собственность РМ | Постоянное бессрочное пользование ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» |
| 4 | 13:23:0903161:4 | РМ, г. Саранск, ул. Лесная, д. 2в | Для эксплуатации жилого дома | 1642 | - | - | - |
| 5 | 13:23:0903161:5 | РМ, г. Саранск ул. Лесная | Для эксплуатации и обслуживания клинический больницы | 41403 | - | Собственность РМ | Постоянное бессрочное пользование Мордовская республиканская клиническая больница |
| 6 | 13:23:0903161:6 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации зданий и сооружений | 3080,35 | - | Государственная собственность | - |
| 7 | 13:23:0903161:7 | РМ, г. Саранск, ул. Лесная, д. 2 | Для эксплуатации гаражей и мастерских | 4069 | - | - | - |
| 8 | 13:23:0903161:8 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации зданий и сооружений | 227,29 | - | Государственная собственность | - |
| 9 | 13:23:0903161:9 | РМ, г. Саранск, ул. Чайковского | Для эксплуатации гаражей | 256 | - | Государственная собственность | Аренда земли АКБ «Мордовпромстройбанк» |
| 10 | 13:23:0903161:12 | РМ, г. Саранск, ул. Лесная, д. 2д | Для эксплуатации жилого дома | 1740 | - | - | - |
| 11 | 13:23:0903162:1 | РМ, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 7 | Для эксплуатации административных зданий | 8843 | - | Собственность РФ | УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РМ |
| 12 | 13:23:0903162:3 | РМ, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 3а | Для эксплуатации зданий станции | 9302 | - | Постоянное бессрочное пользование | ГУЗ «Мордовская Республиканская станция переливания крови» |
| 13 | 13:23:0903162:5 | РМ, г. Саранск | Для размещения котельной | 234 | - | Государственная собственность | Аренда земли СМП «Тепловые сети» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 13:23:0903162:8 | РМ, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1/3 | Для эксплуатации дезинфекционной станции | 3641 | - | Собственность РФ | Постоянное бессрочное пользование ФГУЗ «Саранская дезинфекционная станция, г. Саранск» |
| 15 | 13:23:0903162:9 | РМ, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1а | Для эксплуатации помещений санитарно-эпидемиологического надзора | 5319 | - | Собственность РФ | Постоянное бессрочное пользование ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» |
| 16 | 13:23:0903162:10 | РМ, г. Саранск, ул. Лесная, д. 6 | Для размещения объекта здравоохранения – здание медпункта | 1514 | - | Постоянное бессрочное пользование | МУЗ «Городская поликлиника №3» |
| 17 | 13:23:0903162:13 | РМ, г. Саранск, ул. Лесная, д. 4 | Для эксплуатации здания общежития | 1171 | - | Постоянное бессрочное пользование | МУЗ «Детская городская поликлиника №2» |
| 18 | 13:23:0908109:9 | РМ, г. Саранск, ул. Лесная, д.2а | Для эксплуатации жилого дома с встроенным помещением магазина по продаже продовольственных товаров | 2121 | - | Государственная собственность | Аренда земли ООО «Ангара» |
| 19 | 13:23:0908109:12 | РМ, г. Саранск, Лесопарковая зона | Для эксплуатации хоккейного корта | 2347 | - | Государственная собственность | Аренда земли МОУДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» |
| 20 | 13:23:0908109:13 | РМ, г. Саранск, ул. Пионерская, д. 2б | Для размещения объекта физической культуры и спорта – спортивного комплекса | 7404 | - | Государственная собственность | Аренда «Лисма-Светотехника» Аренда «Лисма» |
| 21 | 13:23:0908109:29 | РМ, г. Саранск, ул. Пионерская | Для размещения газораспределительных пунктов | 36 | - | Собственность | «Саранскмежрайгаз» |
| 22 | 13:23:0908109:40 | РМ, г. Саранск, ул. Пионерская, д. 2 | Для размещения объекта физической культуры и спорта | 517 | - | Собственность | «Биохимик» |

Таблица 2.11.3 – Расчет размера земельных участков в кондоминиумах

| № п/п | Адрес | Год постройки | Этаж-ность | Площадь застройки | Общая площадь квартир (кв.м) | Жилая площадь (кв.м) | Расчетный размер участка | Удельный показатель земельной доли | Нормативный размер участка | Проектное предложение размеров участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующие жилые дома |
| 1 | ул.Лесная, 2а | 1970 | 5 | 1120,6 | 3421,6 | 2142,9 | 3275,61 | 1,52 | 5200,8 | 2121,0 |
| 2 | ул.Пионерская, 6 | 1974 | 9 | 805,2 | 4801,7 | 2276,9 | 3830,27 | 1,04 | 4993,77 | 4590,0 |
| Проектируемые жилые дома |
| 3 | Проектируемый жилой дом по ул. Лесная, 2г | - | 5 | 1143,4 | 5717 | - | 3952,64 | 0,92 | 5260,0 | 5260,0 |

Таблица 2.11.3 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь | В том числе публичный сервитут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пионерская, д.6 | 4590 | - |
| 2 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры (многоуровневой парковки) | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лесная, д.2а | 2200 | - |
| 3 | Земельный участок для размещения объекта физической культуры и спорта – спортивного зала | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лесная, д.2б | 2630 | - |
| 4 | Земельный участок для размещения административного здания | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лесная, 2б | 2040 | - |
| 5 | Земельный участок для размещения объекта здравоохранения | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лесная, 2 | 73387 | - |
| 6 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лесная, д.2г | 5260 | - |
|  |  | ИТОГО | 90107 |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ