21

Содержание

Общая часть

1.1 Состав проекта

1.2 Информационный лист

Пояснительная записка

2.1  Основание для разработки проекта

2.2  Перечень исходных данных для проектирования

2.3  Характеристика участка строительства

2.4  Градостроительные и природные условия

2.5  Генеральный план

2.5.1  Характеристика территории

2.5.2  Композиционно-планировочные решения

2.5.3  Объекты инфраструктуры

2.5.4  Транспортная схема

2.5.5  Организация рельефа и красные линии

2.5.6  Благоустройство территории

2.5.7  Основные показатели по генплану и благоустройству

2.5.8  Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

2.6   Сети и инженерное оборудование

2.6.1  Теплоснабжение и горячее водоснабжение

2.6.2  Газоснабжение

2.6.3  Водоснабжение и канализация

2.6.4 Электроснабжение

    - Ливневая канализация

3 Охрана окружающей среды и условия санитарно-гигиенической безопасности

4 Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

5  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Приложение

21

1.  Общая часть

1.1 Состав  проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 1 | ОПЗ - 21-1 | Общая пояснительная записка |  |
| Том 2 | ГП- 21-1 | Генеральный план |  |

21

1.2  Информационный лист

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта                                                    С. Б. Болисов

21

2. Пояснительная записка

2.1 Основание для разработки проекта

Проект планировки территории в селе Куликовка городского округа Саранск  разработан на основании заключенного муниципального контракта № 21-1 от 16.02.2010 г.

2.2 Перечень   исходных данных для проектирования

1) Задание на проектирование.

2) Муниципальный контракт №21-1 от 16.02.2010 г.

3) Топографическая съемка в масштабе 1:2000 выполненная «Мордовским Республиканским геодезическим центром»

2.3 Характеристика участка строительства

Село Куликовка расположено в юго-восточной части городского округа Саранск. В градостроительном плане село расположено на левобережном склоне р. Тавла, притока р. Инсар, на удалении от русла реки от 0,6 до 0,8 км, северной частью село примыкает к автодороге Саранск-Кочкурово. Общая протяженность села составляет около 4 км.

Участок малоэтажного жилищного строительства расположен в юго-восточной пригородной зоне г. Саранска на землях ГУП РМ «Луховское». Границами участка служат: с севера и запада – село Куликовка, с востока - автодорога на с. Булгаково, с юга - земли сельскохозяйственного назначения.

2.4 Градостроительные и природные условия

Отведенный участок свободен от застройки.

Рельеф территории в основном спокойный с понижением в северо-западном направлении.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 174,00 до 224,00.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и св – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

21

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном в 2009г.

Площадь проектируемой территории, отведенной под малоэтажную застройку усадебного типа (предельная высота 2-3 этажа), составляет 109,5 га. Существующая  застройка с. Куликовка в основном одно- двухэтажная, индивидуальная, с приусадебными участками сельского типа.

Основной подъезд к проектируемой территории предусмотрен через село с ул. Мирная.

Основой архитектурно-планировочной композиции территории является окружающий ландшафт. Перспектива раскрывается на живописный пейзаж водоемов и осуществляет связь человека с природой. Система уличной сети комбинированная: общественный центр имеет радиальную планировку, а улицы и проезды, с линейной застройкой и индивидуальным подъездом к каждому земельному участку  - прямоугольную планировку.

Планировка земли решена с учетом доступа пожарных с автолестниц или подъемников в любой дом.

2.5.1 Характеристика территории

Планировочная структура с. Куликовка – линейная. Существующие сельские улицы проложены с севера на юг. Проектируемая территория является, как бы продолжением существующей в юго-восточном направлении и разделены между собой рекреационной зоной.

2.5.2 Композиционно – планировочные решения

Основным фактором, повлиявшими на организацию планировочной структуры проектируемой территории явился окружающий ландшафт. Перспектива общественного центра раскрывается на живописный пейзаж природы.  Основной подъезд к планируемой территории располагается со стороны водоемов и зеленых насаждений к общественному центру, что создает индивидуальный облик жилого района и обогощает панораму застройки.

Диагональная, по отношению к основному уклону рельефа, нарезка улиц позволяет обеспечить оптимальные уклоны для движения транспорта и стока поверхностных вод. Кроме того, планировка улиц и проездов создает удобные транспортные и пешеходные связи между различными селитебными территориями и объектами социального, бытового, торгового назначения. Нарезка жилых кварталов и улиц принята в соответствии с нормативными разрывами и позволяет объединять в группы, в среднем по 8 – 24 участков.

21

Пешеходные улицы озеленяются деревьями ценных пород, декоративным кустарником, пешеходные дорожки, площадки для отдыха с брусчатым покрытием.

Для застройки рекомендованы одно,- двух – и трехэтажные жилые дома.

2.5.3 Объекты инфраструктуры

Проектируемая территория находится на достаточно дальнем расстоянии от объектов городской социальной инфраструктуры. На территории существующего села Куликовка имеются следующие объекты инфраструктуры: Дом Культуры, фельдшерский акушерский пункт, продуктовый магазин и здание школы, требующее капитального ремонта. Они размещены за пределами пешеходной доступности от проектируемой территории.

Расчетное количество населения проектируемой территории ориентировочно по следующим исходным данным:

- средний размер семьи – 4 чел.

- количество домов – 352 шт.

352х 4,0 = 1408 чел.

Расчет учреждений обслуживания, см. таблицу.

В соответствии с нормами в перечень учреждений повседневного обслуживания включаются дошкольные и школьные учреждения. Их размещение на ППТ обусловлено обеспечением радиуса их пешеходной доступности.

В составе объектов инфраструктуры предусмотрено строительство плоскостных спортивных объектов, размещаемых на отдельных площадках около проектируемых школы и детского сада. Предприятия торговли, общественного питания и досуга, размещены в торговом центре и магазине.

2.5.4 Транспортная схема

Проектируемые центральные улицы 2-х полосные с шириной полосы 3,5 м и тротуарами шириной 1,5 м, расположенными с двух сторон улиц. Второстепенные улицы – двухполосные с шириной полосы 3,0 м и тротуарами шириной 1,0 м, расположенными с двух сторон улиц. Проезды приняты шириной 4,5 м и тротуар шириной 1,0 м с одной стороны улицы.

2.5.5 Организация рельефа и красные линии

План организации рельефа выполнен на основе разбивочного плана в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проезда в пониженные участки   местности.

21

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в северо-западном направлении. Абсолютная разность

высот отметок на проектируемой территории составляет 50,0 метра. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод. Минимальный продольный уклон 0,005.

Разбивка красных линий производится от точек с координатами:

X                     Y

1.      -800                12400

2.     -1000               13400

ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА КООРДИНАТ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Таблица 1

| № точки | Координата X | Координата Y | Радиус, R | Угол, α | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 38,3 | 12600,8 | - | 78˚ |  |
| 2. | 5,3 | 12697,6 | - | 103˚ |  |
| 3. | -455,5 | 12646,4 | - | 130˚ |  |
| 4. | -512,7 | 12560,9 | - | 105˚ |  |
| 5. | -495,6 | 12541,5 | - | 125˚ |  |
| 6. | -9,84 | 12717,2 | - | 66˚ |  |
| 6*. | 1600,0 | 7218,0 | - |  |  |
| 7. | -52,8 | 12804,4 | - | 64˚ |  |
| 7*. | -62,4 | 12805,4 | - |  |  |
| 8. | -124,5 | 12711,7 | - | 50˚ |  |
| 8*. | -119,9 | 12704,8 | - |  |  |
| 9. | -155,4 | 12701,0 | - | 130˚ |  |
| 10. | -282,2 | 12691,2 | - | 50˚ |  |
| 10*. | -279,1 | 12687,2 | - |  |  |
| 11. | -311,0 | 12683,6 | - | 130˚ |  |
| 12. | -438,9 | 12673,1 | - | 50˚ |  |
| 12*. | -435,0 | 12670,3 | - |  |  |
| 13. | -111,0 | 12983,0 | - | 130˚ |  |
| 14. | -187,9 | 13248,2 | - | 50˚ |  |
| 14*. | 195,1 | 13253,3 | - |  |  |
| 15. | -568,6 | 12495,1 | - | 136˚ |  |
| 16. | -578,0 | 12527,0 | - | 140˚ |  |
| 17. | -761,1 | 12649,0 | - | 88˚ |  |
| 18. | -776,3 | 12624,6 | - | 170˚ |  |
| 19. | -789,7 | 12591,2 | - | 172˚ |  |

21

Продолжение таблицы 1

| 20. | -797,7 | 12558,1 | - | 170˚ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | -799,4 | 12528,5 | - | 171˚ |  |
| 22. | -795,5 | 12492,2 | - | 171˚ |  |
| 23. | -786,6 | 12460,6 | - | 170˚ |  |
| 24. | -773,9 | 12432,8 | - | 171˚ |  |
| 25. | -754,7 | 12405,9 | - | 170˚ |  |
| 26. | -728,9 | 12379,7 | - | 169˚ |  |
| 27. | -698,7 | 12357,8 | - | 167˚ |  |
| 28. | -651,9 | 12339,7 | - | 96˚ |  |
| 29. | -278,0 | 13344,3 | - | 147˚ |  |
| 30. | -336,1 | 13286,6 | - | 146˚ |  |
| 31. | -355,9 | 13292,3 | - | 147˚ |  |
| 32. | -478,7 | 13287,9 | - | 147˚ |  |
| 33. | -861,8 | 12749,3 | - | 44˚ |  |
| 33*. | -867,3 | 12751,6 | - |  |  |
| 34. | -893,8 | 12888,9 | - | 135˚ |  |
| 35. | -498,9 | 13293,3 | - | 126˚ |  |
| 36. | -620,1 | 13289,0 | - | 147˚ |  |
| 37. | -894,2 | 12922,8 | - | 45˚ |  |
| 37*. | -900,4 | 12926,8 | - |  |  |
| 38. | -870,8 | 13133,8 | - | 146˚ |  |
| 39. | -640,3 | 13294,0 | - |  |  |
| 40. | -763,2 | 13290,9 | - | 146˚ |  |
| 41. | -879,6 | 13154,8 | - | 135˚ |  |
| 42. | -783,1 | 13295,8 | - | 146˚ |  |
| 43. | -914,7 | 13343,3 | - | 169˚ |  |

2.5.6 Благоустройство территории

Покрытие тротуаров асфальтовое, проездов асфальтовое. В спортивных зонах, в районе размещения культурно-спортивного комплекса, в скверах и бульварах предлагается покрытие пешеходных дорожек из тротуарной плитки и песчаной смеси.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

-деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пихта, ель, можжевельник);

-кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

21

    - Основные показатели по генплану и благоустройству

Таблица 2

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь участка | га | 109,5 |  |
| малоэтажная застройка | га | 50,4 |  |
| Площадь застраиваемой жилыми домами территории | % | 46,0 |  |
| Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 2,3 |  |
| Площадь покрытий проездов | га | 8,9 |  |
| Площадь покрытий проездов | % | 8,1 |  |
| Численность населения | чел. | 1408 |  |
| Плотность населения | чел./га | 12,8 |  |

2.5.8  Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

Таблица 3

| № п/п | Наименование учреждений | Единица измерен. | Норма на 1000 жител. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения Всего/1000чел. | мест | 63 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы Всего/1000чел. | мест | 122 |  |
| 3 | Спортивно-досуговый комплекс | м2 общ.площади | 387 |  |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения: |  |  |  |
|  | поликлиники | пос/смену | 28 |  |
|  | амбулатории | м2 общ.площади | 64 |  |
| 5 | Аптечные киоски | м2 общ.площади | 12,9 |  |

21

Продолжение таблицы 3

| 6 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - продовольственные магазины | м2 торг.площади | 130 |  |
|  | - непродовольственные магазины | м2 торг.площади | 230 |  |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 3 |  |
| 8 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 10 |  |
| 9 | Пункт приема прачечной | объект | 1 |  |
| 10 | Пункт приема химчистки | объект | 1 |  |
| 11 | Библиотеки | тыс.том | 5,8 |  |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 |  |
| 13 | Отделение сбербанка | м2 общ.площади | 52 |  |
| 14 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 |  |
| 15 | Центр административного самоуправления | объект | 1 |  |

2.6 Сети и инженерное оборудование

Согласно проекту здания оборудуются индивидуальным отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроосвещением.

2.6.1 Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Теплоснабжение и горячее водоснабжение проектируемых жилых домов предполагается осуществлять от двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых в каждом жилом доме.

2.6.2 Газоснабжение

Проектом предусматривается газоснабжение новых кварталов с. Куликовка, от существующего газопровода высокого давления Ø 273мм, проходящего вдоль трассы Саранск-Кочкурово, с установкой одного узла редуцирования и стальной задвижки на местах врезок , с установкой одной ГРПШ-13-2НУ1 с регулятором РДГ-50Н на основании технических условий, и в соответствии с требованиями СниП 42-01-2002. Газоснабжение предусмотренно на основе природного газа с теплотой сгорания 8100 ккал/м3,  удельным весом 0,716 кг/м3 . Газ используется

21

для приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления, с помощью автоматических двухконтурных котлов.

Проектируемый газопровод низкого давления проложить подземно из полиэтиленовых труб Ø110X10 мм., Ø63X5,8 и Ø32х3 мм ПЭ 80 ГАЗ SDR 11(T) по ГОСТ 50838-95, а газопровод высокого давления проложить подземно из стальных трубопроводов по ГОСТ 10704-91 Ø108X4,5 мм.

Расчетное количество индивидуальных домов 322 шт.

Расход газа на один дом примерно составляет 4 м3/ч.

Значение коэффициента одновременно для емкостных водонагревателей, отопительных котлов и печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир. Общий расход газа на застройку равен 1094,8 м3/ч.

Ввиду большой протяжённости застройки новый район разделён на два участка подачи газа от ГРПШ, по двум газопроводам низкого давления, один газопровод Ø110X10 и второй газопровод  Ø63X5,8. Подвод газа к жилому дому запроектирован из полиэтиленовых труб Ø32х3 мм. У каждого дома на отм. 1,80 м установить отключающее устройство. Длина газопровода высокого давления  Ø108х4,0 равна 110 метров, длина газопровода низкого давления  Ø110х10мм из полиэтилена равна 3872 м., длина газопровода низкого давления из полиэтилена  Ø63х5,8 равна 6622 м. Для подвода газа к жилым домам запроектирован газопровод низкого давления из полиэтилена  Ø32х3 мм в количестве 6 м на один дом, общее количество 1992 метра.

Газопровод проложить под землей на отм. -1,2м.

2.6.3 Водоснабжение и канализация

Данный проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Общие основные показатели по водопотреблению с.  Куликовка (без общественного центра):

Расчетное количество населения - 1408 человек.

Норма водопотребления – 230 л / человека в сутки.

Коэффициент суточной неравномерности – 1,3.

Коэффициент часовой неравномерности – 1,95.

Максимальный суточный расход  - 385,1 м3/ сут.

Максимальный часовой  расход    -    31,3м3/ час.

Расчетный секундный расход воды составляет -  9,0л/с .

Противопожарный  расход -  10,0 л/с

Количество одновременных пожаров — 1.

Общие основные показатели по водопотреблению общественного центра:

Максимальный суточный  расход — 90,4  м3/ сут.

Максимальный часовой  расход    -    15,1м3/ час

Секундный расход воды составляет —4,2 л/с .

21

Запитка водой с. Куликовка предполагается  от существующей артезианской скважины и проектируемого водопровода с. Куликовка и от ранее проектируемой сети (Генеральный план с. Куликовка как часть ГО Саранск) проходящей по ул. Мирная с. Куликовка.

По мере необходимости  рабочим проектом предусмотреть дополнительную артезианскую скважину.    Место расположение  артезианской скважины  определить рабочим проектом.

Сети водопровода запроектированы кольцевыми, диаметр водовода - 160 мм, уличной сети - 110 мм. Трубы полиэтиленовые ПНД СЛ питьевые по ГОСТ 18599-2001. Трубы укладываются на глубине 2,2 м от поверхности земли. По уличной сети водопровода предусматривается установка водозаборных  колонок через 200м.

Ранее проектируемую сеть водопровода проложенную от водозаборного узла по улице Мирная переложить с Ø160мм на Ø200мм (Генеральный план с. Куликовка как часть ГО Саранск)

Наружное пожаротушение предполагается из пожарных гидрантов, которые устанавливаются на закольцованной уличной сети с расстоянием не более 300 м   друг от друга.

Канализация жилой застройки с Куликовка выполнена согласно  СНиП 2.04.03-85 « Канализация. Наружные сети и сооружения».

Общий максимальный суточный расход  -  385,1 м3/ сут.

Общий максимальный часовой  расход    -   31,3 м3/ час.

Самотечные стоки канализации  проектируемого жилого сектора с Куликовка сбрасываются в ранее проектируемые сети (Генеральный план с Куликовка как часть ГО Саранск) самотечной канализации по улице Мирная с Куликовка. Ранее проектируемую самотечную сеть канализации проложенную  по улице Крупская до КНС №3 (р.п. Луховка) переложить с Ø 200мм на Ø 250мм (Генеральный план с.  Куликовка как часть ГО Саранск)

Общая самотечная уличная канализация запроектирована из асбестоцементных безнапорных или полиэтиленовых технических труб Ø 200мм.  На всей протяженности канализационной сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец диаметром 1000 мм по типовым проектным   решениям 902-09-22.84, которые устанавливаются  через 50м .

2.6.4 Электроснабжение

Проектом предусмотрена установка четырех КТП мощностью 1х250 кВА (№1,№2,№3,№4) и одной КТП мощностью 2х400 кВА (№5).  				Распределительные воздушные линии ВЛИ-0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом от проектируемых КТП до вводов в жилые дома здания инфраструктуры выполняются на ж/б опорах. Линии наружного освещения прокладываются совместно с линиями 0,4кВ на одних опорах.

21

Номинальное напряжение электрических сетей 380/220В с глухозаземленной нейтралью.

Жилые дома являются потребителями III категории, объекты инфраструктуры - II категории.

Расчетная электрическая нагрузка электропримников:

  - коттеджи 700 кВт

  - общественный центр 140 кВт

  - административн-культурное здание 50

  - школа 55 кВт

  - детские сады 35 кВт

Общая электрическая нагрузка распределительной линии с учетом коэффициента несовпадения максимума - 950 кВт.

2.6.5  Ливневая канализация

Сброс ливневых вод с проектируемой площадки под малоэтажное строительство будет, осуществляется, учитывая рельеф местности, в сторону - существующей застройки с. Куликовка.

3. Охрана окуружающей среды и условия санитарно-гигиенической безопасности

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

По отношению к проектируемой территории водотоки и водоемы расположены с севера, северо-запада и запада. Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлен в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изменениями от 4 декабря 2006 г.) - 50 м.

Особо охраняемые водные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на рассматриваемой территории отсутствуют.

Санитарно — защитные зоны предприятий, сооружений и других объектов

Объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, на рассматриваемой территории нет.

Шум

На рассматриваемой территории источником шума является движение воздушного  транспорта аэропорта Саранск V класса с аэродромом класса «В».

21

Часть проектируемой территории попадает в зону шумового дискомфорта класса «В», которая пригодна для размещения жилых зон при условии обеспечения мероприятий по звукоизоляции на 20-25 дБА.

Санитарно — защитные зоны инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ширину санитарно-защитной полосы водопроводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м при Ø до 1000 и не менее 20м при  Ø >1000;

-  в мокрых грунтах – не менее 50 м независимо от диаметра.

Газоснабжение

Расстояние от ГРП газопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений  следует принимать в зависимости от классов и диаметра газопровода в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

Канализация

СЗЗ от канализационных насосных станций составляет 15 — 30 м.

Электроснабжение

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого

воздушными линиями электропередач (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.

21

4.  Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории малоэтажной застройки, относятся:

объекты культуры, объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения, физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, лесопарки, пляжи, аллеи и пешеходные дорожки, объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, почтово-телеграфные, производственные объекты, объекты малого бизнеса, тротуары, переходы улиц, дорог, магистралей, прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединен-ного с этим зданием.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на

21

креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранс-портом. Полосу движения инвалидов на креслах-

колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

- продольный – 5 %;

- поперечный – 1-2 %.

При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

5.   Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

● Надзор  за   состоянием  имеющихся  основных  производственных  объектов и  инженерными сооружениями п. Озерный.

● Развитие и совершенствование системы центрального оповещения населения.

● При проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо: рассчитывать строительные конструкции зданий и сооружений на воздействие нормативных для данного климатического района ветровых, снеговых и температурных воздействий; выполнять молниезащиту зданий и сооружений в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

● Службы, ответственные за эксплуатацию дорог, должны иметь в своем распоряжении достаточное количество снегоуборочной техники для оперативной уборки снежных масс с полотна проезжей части с вывозом на специальные снежные свалки.

● Для борьбы с гололедом на проезжей части предусматривается использование противогололедных смесей.

21

● Службы ГО ЧС, все предприятия и организации должны иметь планы действий при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

● В распоряжении служб и на предприятиях и в организациях должны быть резервы материалов и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

6.  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

●  Планировочное решение жилой застройки обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

● Ширина проездов для пожарной техники  составляет не менее 6 метров.

● Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером 15х15 м. Максимальная протяженность тупиковых проездов не превышает 150 м.

● Противопожарные расстояния от жилых, общественных и административно-бытовых зданий приняты не менее 10 м, от территорий школ, детских учреждений, площадок отдыха не менее 25 м.

● Наружное пожаротушение предполагается из пожарных гидрантов, которые устанавливаются на закольцованной уличной сети с расстоянием не

более 300 м   друг от друга. Противопожарный расход воды составляет 10,0 л/сек.

21

7.  Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

Таблица 4

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 109,5 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микро-районы и другие), из них: | га | 50,4 |  |
|  | многоэтажная застройка | га | - |  |
|  | 4-5-этажная застройка | га | - |  |
|  | малоэтажная застройка, в том числе: | га | 50,4 |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 2,3 |  |
|  | В) Производственных зон | га | - |  |
|  | Г) Зона транспортной инфраструктуры | га | 8,9 |  |
|  | Д) Зона инженерной инфраструктуры | га | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | 43,3 |  |
|  | Ж) Территория отведенная под развитие малого бизнеса | га | 4,6 |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 52,2 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 29,1 |  |

21

Продолжение таблицы 4

|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 18,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 4,6 |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в том числе: | чел. | 1400 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 12,8 |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Количество домов | шт. | 350 |  |
| 3.2 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м общей площади | 41860 |  |
| 3.5 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 |  |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м общей площади | - |  |
| 3.7 | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м общей площади | - |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения Всего/1000чел. | мест | 63 |  |
| 4.2 | Общеобразовательные школы Всего/1000чел. | мест | 122 |  |
| 4.3 | Спортивно-досуговый комплекс | м2 общ.площади | 387 |  |
| 4.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения: |  |  |  |
|  | поликлиники | пос/смену | 28 |  |
|  | амбулатории | м2 общ.площади | 64 |  |
| 4.5 | Аптечные киоски | м2 общ.площади | 12,9 |  |

21

Продолжение таблицы 4

| 4.6 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - продовольственные магазины | м2 торг.площади | 130 |  |
|  | - непродовольственные магазины | м2 торг.площади | 230 |  |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 3 |  |
| 4.8 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 10 |  |
| 4.9 | Пункт приема прачечной | объект | 1 |  |
| 4.10 | Пункт приема химчистки | объект | 1 |  |
| 4.11 | Библиотеки | тыс.том | 5,8 |  |
| 4.12 | Отделение связи | объект | 1 |  |
| 4.13 | Отделение сбербанка | м2 общ.площади | 52 |  |
| 4.14 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 |  |
| 4.15 | Центр административного самоуправления | объект | 1 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | - |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 89146,2 |  |

21

Приложение