Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства»

Место строительства: Республика Мордовия

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

(проект планировки территории, проект межевания территории),

по объекту: «Малоэтажное жилищное строительство в р.п. Николаевка

(на участке ограниченном улицами Южная, Инсарская, Павличенко) городского округа Саранск. Автомобильные дороги»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 2

РАЗДЕЛ 3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Шифр: 111-р/ПР- 2021-ПП

Саранск 2021

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-081-14122009

Заказчик: КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства»

Место строительства: Республика Мордовия

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

(проект планировки территории, проект межевания территории),

по объекту: «Малоэтажное жилищное строительство в р.п. Николаевка

(на участке ограниченном улицами Южная, Инсарская, Павличенко) городского округа Саранск. Автомобильные дороги»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 2

РАЗДЕЛ 3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Шифр: 111-р/ПР- 2021-ПП

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2021

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий

| Руководитель проекта |  | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- | --- |

Оглавление

| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
| РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 7 |
| 4.1. Общие сведения о проектируемой территории | 7 |
| 4.2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов | 9 |
| 4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 11 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Решение о подготовке документации по планировке территории |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории приведены в отдельном томе |  |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе материалов по обоснованию проекта планировки территории не приводится:

- обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в связи с отсутствием таких объектов;

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории объектов, в связи с отсутствием таких объектов;

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, в связи с отсутствием таких объектов;

- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Общая часть

Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Руководитель проекта | Ю.А. Ланкина |
| --- | --- |
| Инженер | М.В. Тюрин |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. | ПП – 1 | 1: 2000 |

В связи со спецификой проектируемой территории  линейные объекты, подлежащие  переносу из зоны строительства будут размещены в границах полосы отвода проектируемых автомобильных дорог, поэтому границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения совпадают.

РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема расположения элементов планировочной структуры | ПП - 2 | 1: 7000 |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | ПП – 3 | 1: 2000 |
| 3. | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной зашиты территории. Схема конструктивных и планировочных решений | ПП –4 | 1: 2000 |
| 4. | Результаты инженерных изысканий (выполнены на стадии разработки проектной документации на линейный объект и приведены в отдельном томе в качестве приложения к материалам по обоснованию проекта) | ПП – 5 | 1: 3000 |

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта планировки территории не разрабатывались следующие чертежи:

- схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- схема границ территорий объектов культурного наследия.

Результаты инженерных изысканий не приведены, так как при подготовке документации по планировке территории были использованы результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки проектной документации на линейный объект

РАЗДЕЛ 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовые материалы

2. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж межевания территории | ПМ- 1 | 1: 2000 |

Проект межевания подготовлен в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в связи с чем в текстовой части проекта межевания территории не приводится целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (СК-13) приведен в приложении 2.

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания  территории

1. Графические материалы:

| №№ п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории | ПМ-2 | 1: 2000 |

ПРОЕКТ Планировки ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 4. Материалы по обоснованию

проекта планировки территории

Пояснительная записка

4.1. Общие сведения о проектируемой территории

Проектируемый линейный объект «Малоэтажное жилищное строительство в р.п. Николаевка (на участке ограниченном улицами Южная, Инсарская, Павличенко) городского округа Саранск. Автомобильные дороги» расположен в  р.п. Николаевка (к западу от существующей застройки) городского округа Саранск Республики Мордовия. В соответствии с климатическим районированием район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно СП 22.13330.2016 составляет: для глин и суглинков- 1,48 м, для супесей – 1,80 м.

Площадка строительства относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

На своем протяжении участок трассы автодороги пересекает овраги и логи. Естественные понижения покрыты влаголюбивой растительностью.

Трасса проектируемых автомобильных дорог проходит в пределах малоэтажной застройки р.п. Николаевка (к западу от существующей застройки)  по существующим грунтовым дорогам, без покрытия. Трассу проектируемых автодорог пересекают коммуникации: водопровод, газопроводы высокого и низкого давления, линии электропередач.

На участке изысканий по частному сектору расположены проселочные дороги. Ширина дорог 3-8 м. Дороги ровные, частично засыпаны щебнем и строительным мусором (обломки битого кирпича, бетона, рубероидом). На обочинах дорог имеются навалы строительного мусора (обломки битого кирпича, бетона и щебень, арматура).

Активные геологические процессы  и явления не проявлены.

Согласно геоморфологическому районированию территория изысканий расположена в пределах подпровинции северной лесостепи Приволжской возвышенности. Это пластовая возвышенная равнина с денудационным рельефом. Рельеф расчленен долинами рек, оврагами, балками и лощинами.

Геологические процессы и явления на момент проведения изысканий на участке проектируемого строительства не выявлены. Во время обильных дождей и снеготаяния в лощинах  возможен выход подземных вод на поверхность.

Рельеф участка равнинный, представлен крутопокатым склоном р. Инсар, осложненным овражно-балочной сетью. Отметки поверхности земли у скважин составляют 144,95–183,73 м БС.

Согласно гидрогеологическому районированию территория работ  относится к Волго-Сурскому артезианскому бассейну. Гидрогеологические условия рассматриваемого района, в пределах инженерно-геологических изысканий, характеризуются наличием водоносного горизонта элювиально-делювиальных  отложений до глубины 5 м.

Зоны с особыми условиями использования территории,

планировочные ограничения

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории, археологии и культуры.

В границах проектируемой территории в качестве зон с особыми условиями использования выделены:

- охранные зоны существующих инженерных коммуникаций, границы которых показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории»;

- второй и третий пояс зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Расчет ширины охранных зон инженерных коммуникаций производился в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Границы второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения установлены согласно генерального плана г.о. Саранск.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) не приводится в связи с отсутствием на проектируемой территории таких объектов.

4.2. Обоснование определения границ зон планируемого

размещения линейных объектов

Проектируемый линейный объект – автомобильные дороги на территории малоэтажной жилой застройки в рп. Николаевка  (к западу от существующей застройки) городского округа Саранск является объектом капитального строительства местного значения.

Проектом планировки определены границы зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта – автомобильной дороги, в пределах которой будут формироваться земельные участки постоянной полосы отвода под автомобильную дорогу, а также временной (на период строительства) полосы отвода. В связи с тем, что автодороги находится в черте городского округа Саранск, границы временной и постоянной полос отвода для проектируемого объекта совпадают.

Для проектируемых автомобильных дорог (улично-дорожной сети), проходящих в черте города зоны с особыми условиями использования не устанавливаются, в связи, с чем граница зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта определена в пределах установленных красных линий, которые обозначают границы территорий общего пользования.

Улично-дорожная сеть запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены  улицы и дороги  местного значения, а также проезды. Категории улиц и дорог назначены в соответствии с классификацией, приведенной в таблицах 11.1 и  11.5 СП 42.13330.2016:

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в зонах жилой застройки | Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения. Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки |

При этом ширина улиц и дорог определялась расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Основные  расчетные параметры уличной сети городского округа приняты  в соответствии с таблицей 11.2, 11.4 и 11.6 СП 42.13330.2016.

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в крас-ных ли-ниях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движе-ния | Наимень-ший радиус кривых в плане, м | Наиболь-ший про-дольный уклон, ‰ | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в зонах жилой застройки | 40 | 15 - 25 | 3,00 -3,50 | 2 - 3 | 90 | 70 | 1,5 |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 - 11,5 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7 - 10 | 4,5/3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |

4.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением

их местоположения

В связи со спецификой проектируемой территории  линейные объекты, подлежащие  реконструкции в связи с изменением их местоположения, будут размещены в границах полосы отвода проектируемых автомобильных дорог, поэтому границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, реконструкции в связи с изменением их местоположения совпадают и определены в пределах установленных красных линий, которые обозначают границы территорий общего пользования.