Заказчик:  КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства:  г. Саранск, РМ

ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ,

ОГРАНИЧЕННОЙ  УЛИЦАМИ  БОЛЬШЕВИСТСКАЯ,

ПОЛЕЖАЕВА,  Л.ТОЛСТОГО,  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  г.  САРАНСКА,

ВКЛЮЧАЯ  ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ

(текстовая часть)

Том I

Шифр: МК № 15-1/2010-ППТ

Генеральный директор                                                                Л. И. Токмолаева

Главный архитектор проекта                                                      Т. С. Малыхина

Главный инженер проекта                                                          Е. И. Николаев

Инв. № 13-11-4831

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта                                                  Т. С. Малыхина

Главный инженер проекта                                                       Е. И. Николаев

Свидетельство № 0137 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение нижегородских проектировщиков» 28.04.2010 г. № СРО-П-022-03092009

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №0064.01-2010-2127317852-И-027, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» 23.08.2010 г.

ООО «Научно-производственное предприятие «Инженер».

Права ООО «НПП «Инженер» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «НПП «Инженер».

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
|  |  | стр. |
| 1. | Общая часть | 6 |
| 1.1. | Состав авторского коллектива | 6 |
| 1.2. | Состав проекта | 6 |
| 2. | Пояснительная записка | 7 |
| 2.1. | Общие положения | 7 |
| 2.2. | Природные условия | 8 |
| 3. | Обоснование планировочной организации территории в соответствии с градостроительным регламентом. | 9 |
| 4. | Характеристика территории разработки проекта | 10 |
| 4.1. | Общие положения | 10 |
| 4.2. | Сводная таблица существующего нежилого фонда | 10 |
| 4.3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | 12 |
| 4.4. | Учреждения образования | 12 |
| 4.5. | Интенсивность использования территории | 12 |
| 5. | План организации рельефа и красные линии | 13 |
| 6. | Благоустройство | 14 |
| 6.1. | Благоустройство и озеленение | 14 |
| 6.2. | Инженерная защита и подготовка территории | 14 |
| 7. | Транспорт и улично-дорожная сеть | 15 |
| 7.1. | Общая часть | 15 |
| 7.2. | Городской транспорт, улицы и дороги | 15 |
| 8. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 16 |
| 9. | Регулирование микроклимата | 16 |
| 10. | Противопожарные мероприятия | 16 |
| 11. | Рекомендации по охране окружающей среды | 17 |
| 11.1. | Общая часть | 17 |
| 11.2. | Характеристика источников выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу | 17 |
| 11.3. | Комплекс мероприятий по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферу | 17 |
| 11.4. | Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения | 18 |
| 11.5. | Охрана почвы и растительности | 18 |
| 11.6. | Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений | 18 |
| 11.7. | Природоохранные мероприятия | 19 |
| 12. | Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов | 19 |
| 12.1. | Общая часть | 19 |
| 12.2. | Уборка территории | 20 |
| 12.3. | Ответственность за санитарное содержание территорий населенных мест | 20 |
| 13. | Охрана памятников истории и культуры | 21 |
| 14. | Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 21 |
| 15. | Проект межевания территории | 23 |
| 15.1. | Общие положения | 23 |
| 15.2. | Формирование проектных границ земельных участков | 25 |
| 15.3. | Обоснование принятых решений по проекту межевания | 26 |
| 16. | Основные технико-экономические показатели проекта межевания | 27 |
|  | Приложения |  |
|  | Постановление главы администрации городского округа САРАНСК от 01.08.2006 г. № 2178 |  |
|  | Задание на разработку градостроительной документации от 11.06.2010 г. |  |
|  | Свидетельство №0137 о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства от 28.04.2010 г. № СРО-П-022-03092009 |  |
|  | Свидетельство о допуске к определенному или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства от 23.08.2010 г. № 0064.01-2010-2127317852-И-027 |  |
|  | Кадастровые планы территории (выписки из государственного кадастра недвижимости) |  |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Схема размещения проектируемой территории в структуре г. Саранска |  |
| 3 | План современного использования территории (опорный план) |  |
| 4 | План красных линий (основной чертеж) |  |
| 5 | Схема красных линий и разбивочный чертеж красных линий |  |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта |  |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  |
| 8 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений |  |
| 9 | Схема границ с особыми условиями использования территории |  |
| 10 | Проект межевания территории |  |

1. Общая часть

1.1. Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Малыхина Т. С. |
| Главный инженер проекта | Николаев Е. И. |
| Начальник отдела | Павлова Н. Б. |
| Ведущий инженер | Миронова С. А. |
| Инженер |  |

1.2. Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МК № 15-1/2010 – ОПЗ | Текстовая часть |  |
| МК № 15-1/2010 – ППТ | Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Общие положения

Проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Большевистская, Полежаева, Л.Толстого, Коммунистическая г.Саранска, разработаны ООО «НПП «Инженер» в соответствии с муниципальным контрактом №15-1/2010 от 16.08.2010 г. и заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным главой Администрации городского округа Саранск от 11.06.2010 г.

Проект планировки территории разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства новых объектов и реконструкции существующих зданий, а также выявления участков, свободных от прав третьих лиц.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными  объектами капитального строительства.

Основными задачами проекта межевания территории являются:

- выполнение требований п. 4 ст. 14 Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- обеспечение условий для утверждения проекта межевания территории;

- формирование границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

Работы по разработке проектов планировки и межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.

№ 190-ФЗ;

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ;

4. ФЗ № 185 от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

5. ФЗ № 189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»;

6. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

7. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

8. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. №59);

9. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. №150);

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

11. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

12. Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 01.08.2006г. № 2178 «О подготовке проектов планировки территорий городского округа Саранск, включая проекты межевания»;

13. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28.10.2008 г. №193.

14. Генеральный план г.Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27.11.2008 г. №219.

15. Правила землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. №425 (с изменениями от 21.07.2010 г.).

2.2. Природные условия

Рельеф рассматриваемой территории умеренно-спокойный. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 149,0 до 158,0 м.

Проектируемая территория относится ко II «В» климатическому подрайону II  климатического района. Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,70С. Наиболее теплым месяцем в году является июль с максимальной температурой воздуха +380С, самым холодным – январь с абсолютной минимальной температурой -440С. Продолжительность безморозного периода составляет 135 дней. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300С. Продолжительность отопительного периода 210 суток. Средняя температура в этот период -4,90С.

Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 520 мм, из них осадки теплого периода составляют 378 мм. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 144 дня. Среднее значение из наиболее декадных высот снежного покрова за зиму достигает 40 см. (в заниженном месте). Нормативное значение веса снегового покрова – 126 кг/м2. Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5 м. Планировочная территория  относится к сухой зоне по влажности.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2. Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек. зимой до 4,4 м/сек. летом.

3. Обоснование планировочной организации территории

в соответствии с градостроительным регламентом

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. № 425, на территории, ограниченной улицами Большевистская, Полежаева, Л.Толстого, Коммунистическая г. Саранска, выделены следующие территориальные зоны:

- ОД1 – многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой активности федерального и общегородского значения;

- ОД6 – спортивно-зрелищные комплексы;

- В – территории водного фонда (водотоки, водоемы).

Для каждой из зон установлен правовой режим использования земельных участков через систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и параметры застройки в границах этих участков.

Данное зонирование на большей части территории учитывает сложившуюся застройку и не препятствует разработке планируемых изменений ее в соответствии с проектом планировки территории.

4. Характеристика территории разработки проекта

4.1. Общие положения

Территория разработки проекта расположена в центральной части г. Саранска, имеет в плане очертания прямоугольника, вытянутого с севера на юг, и ограниченного следующими улицами: с севера – улицей Полежаева, с востока – улицей Л.Толстого, с юга – улицей Коммунистическая, с запада – улицей Большевистская и представляет собой отдельный элемент планировочной структуры города.

Исследуемый квартал застраивался преимущественно в период с 1938 г. по 2010 г.

На территории разработки проекта расположены объекты социального и культурно-бытового обслуживания: детский сад компенсирующего вида, ГОУВПО "Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева", ГУК "Мордовская республиканская детская библиотека", Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, Многофункциональный комплекс, гостиница «Саранск», ресторан и казино «Саранск»; объекты инженерной инфраструктуры: трансформаторные подстанции.

При выполнении проекта планировки территории был произведен анализ существующей застройки и прилегающих кварталов, ранее разработанной градостроительной документации - генеральный план универсального зала, а также АПЗ на разработку проекта «Реконструкция автодорог по ул. Полежаева на участке от ул. Большевисиская до пр-кта Ленина, по ул. Большевистская на участке от ул. Коммунистическая до ул. Полежаева, по ул. Л.Толстого на участке от ул. Б.Хмельницкого до ул. Полежаева» в г. Саранске. По результатам анализа с учетом градостроительных документаций принимались решения настоящего проекта планировки территории.

4.2. Сводная таблица существующего нежилого фонда

Таблица 1

| Адрес объекта | Год постройки | Износ здания, % | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Этажность | Площадь земельного участка, м2 | Принятая площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Полежаева |
| ОАО «Дворец спорта» д. № 34 | 1969 | А =25 | 2179.70 | 4924.2 | 3 | 3697 | 3697 |
|  |  | А1=19, А2=19 |  |  | 2 |  |  |
|  | 2004 | А3=0 |  |  | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Л.Толстого |
| МДОУ "Детский сад № 24" компенсирующего вида д. № 24 а | 1960 | А =38 | 556.20 | 530.9 | 2 | 3739 | 3739 |
|  | 1968 | Б =29 |  |  | 1 |  |  |
| ул. Коммунистическая |
| - гостиница «Саранск»; - ресторан и казино «Саранск» д. № 35 | 1979 | 33 | 2494.20 | 8967.0 | 7 | 3151 | 3151 |
|  |  |  |  |  | 2 | 2545 | 2545 |
| ул. Большевистская |
| ГОУВПО "Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева" д. № 33 | 1974 | А =28 | 1107.60 | 2710 | 5 | 3675 | 3675 |
|  |  | А1=38 |  |  | 1 |  |  |
| ГУК "Мордовская республиканская детская библиотека" д. № 39 | 1938 | 47 | 1128.60 | 1453.2 | 2 | 2689 | 2689 |
| ул. Б.Хмельницкого |
| Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия д. № 26 | 1970 | А =35 | 1578.90 | 4168.4 | 3 | 4862 | 4862 |
| Многофункциональный комплекс д. № 28 | 2010 | 0 | 2270.10 | 9383.5 | 5 | 3879 | 3879 |
| Итого S Н. Ж. = |  | 11315.3 | 32137.2 |  |  | 28237 |

Сводная таблица существующего нежилого фонда с учетом строящихся зданий

Таблица 2

| Адрес объекта | Год постройки | Износ здания, % | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Этажность | Площадь земельного участка, м2 | Принятая площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Б.Хмельницкого |
| Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия д. № 26 | 2011 | А =0 | 1060 | 5832 | 8 | - | - |
| Итого S Н. Ж. = |  | 12375.3 | 37969.2 |  |  | 28237 |

4.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 3

| Наименование точки | Адрес | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ул. Полежаева |
| Спорткомплекс | 34 | 4924.2 | городского значения |
| ул. Коммунистическая |
| гостиница «Саранск» | 35 | 8967.0 |  |
| ресторан и казино «Саранск» |  |  |  |
| ул. Большевистская |
| ГУК "Мордовская республиканская детская библиотека" | 39 | 1453.2 | городского значения |
| ул. Б.Хмельницкого |
| Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия | 26 | 4168.4 | городского значения |
| Многофункциональный комплекс | 28 | 9383.5 | городского значения |

4.4. Учреждения образования

Таблица 4

| Наименование учреждения | Адрес | Посещаемость за смену, чел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ул. Л.Толстого |
| МДОУ "Детский сад № 24 компенсирующего вида", | 24 а | 80 | 65 |  |
| ГОУВПО "Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева" | 33 | нет данных | нет данных |  |

4.5. Интенсивность использования территории

Для расчета характеристик интенсивности использования территории  рассмотрим застроенную южную часть проектируемой территории, ограниченную красными линиями по ул. Коммунистическая, ул. Большевистская, ул. Б.Хмельницкого и осью автодороги по ул. Л.Толстого.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки и процентом застроенности территории.

Коэффициент плотности застройки  (КПЗ) —  это отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории (тыс. м² / га).

КПЗ = ΣSэт / Sуч, где

ΣSэт - сумма площадей всех этажей застройки (тыс. м²),

Sуч - площадь участка, на котором размещены постройки (га).

а) по состоянию на 2010 год:

КПЗ=32.14/4.25=7.56;

б) на расчетный период до 2015 года (с учетом строящегося пристроя к библиотеке им А.С. Пушкина)

КПЗ=37.97/4.25=8.93;

Процент застроенности (ПЗ) — доля территорий, занятых застройкой в габаритах наружных стен от общей площади территории участка (квартала) (%).

а) по состоянию на 2010 год

ПЗ=11315.3/42473×100=26.64%;

б) на расчетный период до 2015 года (с учетом строящегося пристроя к библиотеке им А.С. Пушкина)

ПЗ=12375.3/42473×100=29.14%.

5. План организации рельефа и красные линии

План организации рельефа разработан на топосъемке М 1:500, выполненной ООО «НПП «Инженер» в 2010 году.

Рельеф микрорайона спокойный с небольшим уклоном в северо-восточную сторону. «Посадка» зданий на рельеф осуществлена с учетом планировочной структуры микрорайона, относительных отметок входных площадок жилых и общественных зданий с соблюдением нормативных уклонов.

Проектом рассматриваются вопросы уточнения границ красной линии по ул. Большевистская, Б.Хмельницкого, Л.Толстого, Коммунистическая.

Красные линии привязаны к сетке координат.

Таблица 5

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Полежаева ––  ул. Большевистская ––  ул. Коммунистическая)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 7527.69 | 9036.95 |  |  | точка на продолжении красной лини |
|  |  |  | 93° 36.2' | 190.46 |  |
| 2 | 7539.66 | 8846.87 |  |  |  |
|  |  |  | 2° 02.7' | 300.71 |  |
| 3 | 7239.14 | 8836.14 |  |  |  |
|  |  |  | 2° 43.4' | 227.30 |  |
| 4 | 7012.10 | 8825.34 |  |  |  |
|  |  |  | 273° 58.9' | 196.41 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 6998.46 | 9021.28 |  |  | точка на продолжении красной лини |
|  |  |  | 273° 36.2' | 190.46 |  |
| 1 | 7527.69 | 9036.95 |  |  | точка на продолжении красной лини |

6. Благоустройство

6.1. Благоустройство и озеленение

Проектом благоустройства предусматривается устройство асфальтобетонных проездов шириной 3,5-5,5 м с разворотами, разъездами и разгрузочными площадками, имеющими асфальтобетонное покрытие.

Для пешеходного движения предусматривается сеть асфальтобетонных тротуаров и дорожек с асфальтобетонным и плиточным покрытием. Вокруг зданий устраиваются асфальтобетонные отмостки шириной 0,7 м.

Проектируемый микрорайон имеет характерную особенность: он соприкасается с мощными транспортными артериями, но и имеет благополучное устоявшееся окружение.

В настоящее время южная часть территория проектируемого микрорайона застроена и покрыта зелеными насаждениями: кустарником и деревьями.

В северной части микрорайона ведутся проектные работы, разработка Универсального зала г. Саранск, которая в себя включает и проектные решения по благоустройству и озеленению.

В проектных решениях ранее разработанной градостроительной документации под Универасальный зала г. Саранск конкретно отражены мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

6.2. Инженерная защита и подготовка территории

В целях повышения общего благоустройства территории предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- организация и сбор поверхностного стока ливнесточными коллекторами;

- очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации;

- рекультивация нарушенных в результате строительства территорий, организация и проведение вертикальной планировки.

Ливневая канализация предусмотрена в пределах жилого района по рельефу со стоком по дорогам со сбросом в существующую ливневую канализацию улиц Большевистская, Полежаева, Л.Толстого, Коммунистическая.

7. Транспорт и улично-дорожная сеть

7.1. Общая часть

Транспортная схема планируемой территории разработана в соответствии с проектными решениями генерального плана г.Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск (2008 г), правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12 ноября 2009 года № 425 (с изменениями от 21.07.2010 года), а также с учетом АПЗ на разработку проекта «Реконструкция автодорог по ул. Полежаева на участке от ул. Большевисиская до пр-кта Ленина, по ул. Большевистская на участке от ул. Коммунистическая до ул. Полежаева, по ул. Л.Толстого на участке от ул. Б.Хмельницкого до ул. Полежаева» в г. Саранске.

Район находится в планировочной структуре центрального района г.Саранска со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Все улицы по периметру микрорайона (ул. Большевистская, ул. Полежаева, ул. Л.Толстого,  ул. Коммунистическая) – имеют тротуары. Проектом отражена реконструкция автодорог по ул. Полежаева на участке от ул. Большевисиская до пр-кта Ленина, по ул. Большевистская на участке от ул. Коммунистическая до ул. Полежаева, по ул. Л.Толстого на участке от ул. Б.Хмельницкого до ул. Полежаева с доведением их до магистральных улиц общегородского значения, с увеличением числа полос движения:

- по ул. Полежаева – 5,

- по ул. Большевистская – 4,

- по ул. Л.Толстого – 4.

В настоящее время трассы реконструируемых автодорог имеют число полос движения – по ул. Полежаева -4, по ул. Большевистская-2, по ул.Л.Толстого-2.

Категории дорог остальных улиц определены следующие:

- улицы Коммунистическая – магистральные улицы общегородского значения;

- улица Л.Толстого на участке от ул. Коммунистическая до ул. Б.Хмельницкого – улицы местного значения в жилой застройке.

Пешеходные связи на планируемой территории обеспечиваются по тротуарам улиц, внутриквартальным пешеходным проездам и тротуарам. Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземным переходам в установленных местах с обеспечением возможности подхода к остановкам общественного транспорта и к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта.

7.2. Городской транспорт, улицы и дороги

Обеспечение транспортом (обслуживающий и личный автотранспорт) будет осуществляться по улицам Большевистская, Полежаева, Л.Толстого, Коммунистическая. Проектом предусмотрены заезды с улиц Большевистская, Полежаева, Л.Толстого, Коммунистическая, Б. Хмельницкого.

Ширина улиц в пределах красных линий на протяжении участка планируемой территории принята следующая:

- улицы Большевистская – 23,38 м (4 полосы движения по проекту реконструкции);

- улицы Полежаева – 31 м (5 полос движения по проекту реконструкции);

- улицы Коммунистическая – 47,87 м (4 полосы движения).

Ширина тротуаров по магистральным улицам принята 3 - 4,5 м, по пешеходно-транспортным – 2,25 - 3 м.

По улицам Полежаева и Коммунистическая  осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое и  легковое транспортное сообщение.

По улицам Л.Толстого и Большевистская осуществляется грузовое и легковое транспортное сообщение.

На территории предусмотрены открытые гостевые стоянки для временного хранения автомобилей.

8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Для обеспечения беспрепятственного движения инвалидов и инвалидов-колясочников места пересечения тротуаров, дорожек и проезжей части организовать без бордюров, либо устроить пандусы шириной 1 м. То же и при примыкании дорожек к площадкам отдыха. Ширина пешеходных дорожек при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1.8 м (с учетом габаритных размеров кресел-колясок). Продольный уклон при движении не должен превышать 5 %.  Входы в подъезды обеспечены пандусами. Предусмотреть установку специальных информационных знаков.

На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам.

9. Регулирование микроклимата

Размещение и ориентация зданий детских дошкольных учреждений, административно-офисных зданий и отдыха обеспечивают непрерывную трехчасовую продолжительность инсоляции в помещениях, предусмотренных Санитарными нормами и правилами обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки, утвержденными в установленном порядке.

10. Противопожарные мероприятия

Противопожарное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* приложение 1 * таблицы 1.

Проектом предусматривается доступность пожарных машин ко всем жилым домам и общественным зданиям. Ширина проездов принята согласно СНиП 2.07.01-89*. Здания, запроектированные в микрорайоне, имеют степень огнестойкости II.

Расстояние от края проезда и тротуаров с возможностью проезда пожарных машин до стен здания принято не менее 5,0-6,0 м.

11. Рекомендации по охране окружающей среды

11.1. Общая часть

Основной задачей данного раздела является обеспечение санитарно-гигиенических условий работы и быта населения с оценкой влияния существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на экологию микрорайона при решении вопросов рационального использования и охраны природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительности. Общие сведения о проектируемой территории приведены в предыдущих разделах. Настоящий раздел разработан на основе действующих нормативных и рекомендующих документов: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

11.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу

К источникам загрязнения относятся: выхлопные газы от всех видов автотранспорта по окружающим улицам и проездам. В г. Саранске сохраняется тенденция увеличения составляющей автотранспорта в общей величине валовых выбросов загрязняющих веществ. Это объясняется ростом численности парка автомобилей.

Для очистки и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривается комплекс воздухоохранных мероприятий.

11.3. Комплекс мероприятий  по уменьшению

загрязняющих выбросов в атмосферу

Комплекс воздухоохранных мероприятий подразделяется проектом на планировочные и специальные.

К планировочным мероприятиям относятся такое размещение зданий, при котором обеспечивается проветриваемость территории, рассеивание пыли, инсоляция, а также организация проездов с минимальным объемом асфальтобетонных покрытий, способных при облучении солнцем выделять канцерогенные вещества, проектирование тупиковых проездов, по которым невозможно транзитное скоростное движение транспорта.

Специальными мероприятиями, направленными на сокращение объемов выбросов и на снижение приземных концентраций являются: озеленение улиц, проездов, устройство дорожек с покрытием из тротуарных плит, ограничение движения транзитного транспорта внутри жилой территории, снабжение всех источников выбросов прилегающих территориях пылегазоулавливающими установками, организация санитарно-защитных зон от стоянок транспорта согласно действующим нормативным документам.

В настоящее время в северной части микрорайона ведутся проектные работы, где планируется расположение универсального зала в г. Саранск.

Предусмотренные проектом мероприятия по озеленению должны способствовать повышению эффективности зеленых насаждений в санитарно-гигиеническом отношении: насыщению атмосферы легкими ионами, очищению ее от пыли, дыма, газов и уменьшению шума.

11.4. Охрана поверхностных и подземных вод

от загрязнения и истощения

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностные дождевые стоки и сточные воды от мытья и полива дорог и проездов, аварийные сбросы и дренажные воды.

Водоотведение и водосбор по рельефу местности предусмотрен по самотечным коллекторам на очистные сооружения поверхностных стоков. Очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока должна производиться на городских очистных сооружениях ливневой канализации.

11.5. Охрана почвы и растительности

Проектом предусматривается комплекс работ по планировке и благоустройству территории при сохранении существующих древесно-кустарниковых насаждений.

На участках перспективного строительства верхний плодородный почвенный слой снимается и хранится в обособленных местах, в дальнейшем он используется для устройства газонов и цветников.

Существующие зеленые насаждения и почвенный слой в местах, не подвергающихся вертикальной планировке, сохранить. После окончания застройки строительный мусор должен быть вывезен, см. раздел «Благоустройство».

11.6. Защита от шума, вибрации, электрических и

магнитных полей, излучений и облучений

Допустимые уровни шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках, методики расчета акустической эффективности архитектурно-планировочных и строительно-акустических средств снижения шума и основные требования по их проектированию приняты в соответствии со СНиП II-12-77.

Источники вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений в жилом районе не предусмотрено.

11.7. Природоохранные мероприятия

В целях предотвращения негативного воздействия существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на состояние окружающей природной среды в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- «посадка» проектируемых объектов на местности, которая бы исключала вырубку существующих зелёных насаждений;

- максимальное сохранение существующего рельефа местности;

- сохранение плодородного слоя в отвале с последующим использованием при озеленении территории (рекультивация);

- озеленение проектируемой территории (планировка газонов, посадка
деревьев и кустарников в сложившейся застройке при наличии свободных территорий);

- организованный отвод ливневых и талых вод по лоткам проездов.

В настоящее время большое внимание уделяется в нашей стране контролю загрязнений и охране окружающей среды от вредных выбросов на промышленных предприятиях при их эксплуатации и от загрязнений, происходящих при производстве строительных работ.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

1. Применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов в асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды.

2. Применение герметических емкостей для перевозки раствора и бетона.

3. Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих, материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

4. Оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов.

5. Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки.

6. Завершение строительства доброкачественной уборкой - и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды в соответствии со СНиП 3.01.01-8-5.

12. Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов

12.1. Общая часть

На территории существующих зданий выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Площадка предусматривается открытая, с водонепроницаемым покрытием, ограждаемая зелеными насаждениями.

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять металлические контейнеры с крышкой.

Емкости с отходами не допускается выставлять за пределы мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта.

Сбор твердых отходов культурно-развлекательных центров, общественных зданий должно осуществляться компактерами.

Пищевые отходы следует собирать в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использование их для корма скота».

Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания предусматривается только в охлаждаемых камерах.

12.2. Уборка территории

На всех улицах, в парках, скверах, возле торговых, общественных зданий и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны.

Расстояния между урнами - 20 м, в местах особого скопления (торговый центр, центральная площадь, культурно-развлекательный центр). Ответственность за содержание урн в чистоте несет организация, осуществляющая уборку.

Механизированная уборка проезжих улиц и тротуаров производится в плановом порядке специализированными организациями.

В местах особого скопления людей торговые центры, культурно-развлекательные центры предусматриваются общественные туалеты, встроенные в данные предприятия.

12.3. Ответственность за санитарное содержание территорий

населенных мест

Учреждения по эксплуатации зданий, жилищные отделы предприятий и учреждений, коменданты и управляющие домами должны:

- своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов;

- проводить разъяснительную работу и организовывать население для выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест;

- оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;

- обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемыми для сбора пищевых отходов, уличного и дворового смета;

- принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники, а также сборников отходов.

Предприятиям по уборке следует:

- своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов, организаций, учреждений и предприятий;

- составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;

- корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями;

- обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков и т.д.

13. Охрана памятников истории и культуры

На отведенной территории памятники истории и культуры отсутствуют, что подтверждается архитектурно-планировочным заданием.

14. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 7

| № № | Наименование показателей | Ед. изм. | Рекомедуемая обеспеченность | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего в том числе: | га | - | 11.0901 | 11.0901 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения внемикрорайонного значения | га | - | 8.9643 | 7.6827 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 0.3551 | 0.4835 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % | - | 26.64 | 29.14 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки | тыс. м²/ га | - | 7.56 | 8.93 |
| 1.4 | Из общей площади территории: а) земли федеральной собственности; б) земли субъектов Российской Федерации; в) земли муниципальной собственности г) земли частной собственности | га га га га | - - - - | - 1.0355 9.8001 0.2545 | - 1.0799 9.7557 0.2545 |
| 2 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Детские дошкольные учреждения (всего/1000 чел) | мест | 49 на 1000 чел | обслуживает население соседних микрорайонов | - |
| 2.1 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего | м2 | - | 56380 | 52140 |
| 2.2 | Учреждения культуры и искусства | м2 | - | 6680 | 7124 |
| 2.2 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | м2 | - |  |  |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность улично-дорожной сети- всего, в том числе: | м | - | 1730 | 1539 |
|  | - магистральные улицы общегородского значения с регулируемым движением | м | - | 388 | 1269 |
|  | -улицы и проезды местного значения | м | - | 1342 | 270 |
| 3.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта в том числе: |  |  |  |  |
|  | - троллейбус | м | - | 388 | 388 |
|  | - автобус | м | - | 388 | 388 |
| 3.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе |  |  |  |  |
|  | - временного хранения | маш.-мест | - | 129 | 193 |

15. Проект межевания территории

15.1. Общие положения

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания использовались следующие сведения и материалы:

1) проект планировки территории ограниченной улицами Большевистская, Полежаева, Л.Толстого, Коммунистическая г. Саранска, выполненный ООО «НПП «Инженер»;

2) сведения об объектах недвижимости и об объектах нового строительства в границах территории разработки проекта межевания (Таблица 8);

3) сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания, полученные в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Мордовия на бумажных и электронных носителях, (Приложение 5);

4) координаты красных линий, разработанные в составе проекта планировки территории, ограниченной улицами Большевистская, Полежаева, Л.Толстого, Коммунистическая г. Саранска;

5) технические сведения на объекты недвижимости

Исходной планово–картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съемки, выполненные ООО «НПП «Инженер» в масштабе 1:500.

Таблица 8

Сведения

об объектах недвижимости и об объектах нового строительства,

расположенных в границах территории разработки проекта межевания

| № п/п | Наименование объекта | Почтовый адрес | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Стадион | ул. Б.Хмельницкого, 51 | 13:23:0901153:2 |
|  | Торговый павильон | ул. Большевистская, 37/32 | 13:23:0901153:3 |
|  | Торговый ряд | ул. Полежаева-Л.Толстого | 13:23:0901153:4 |
|  | Торговый павильон | ул. Большевистская | 13:23:0901153:8 |
|  | Торговый павильон | ул. Большевистская | 13:23:0901153:16 |
|  | Автостоянка | ул. Большевистская -Полежаева | 13:23:0901153:20 |
|  | Торговый павильон | ул. Большевистская | 13:23:0901153:21 |
|  | Торговый павильон | ул. Большевистская | 13:23:0901153:22 |
|  | Торговые павильоны | ул. Большевистская, 37 | 13:23:0901153:23 |
|  | Торговый киоск | ул. Б. Хмельницкого | 13:23:0901153:24 |
|  | Автостоянка | ул. Л.Толстого | 13:23:0901153:25 |
|  | Торговые ряды из сборно-разборных палаток | ул. Л.Толстого | 13:23:0901153:27 |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Торговые ряды из сборно-разборных палаток | ул. Л.Толстого | 13:23:0901153:28 (в составе единого землепользования 13:23:0901153:27) |
|  | Торговые ряды из сборно-разборных палаток | ул. Л.Толстого | 13:23:0901153:29 в составе единого землепользования 13:23:0901153:27) |
|  | Дворец спорта | ул. Полежаева, 34 | 13:23:0901153:30 |
|  | Торговый павильон | ул. Большевистская, 37/26 | 13:23:0901153:31 |
|  | Торговый павильон | ул. Полежаева, 34 | 13:23:0901153:32 |
|  | Автостоянка | ул. Большевистская | 13:23:0901153:33 (в составе единого землепользования 13:23:0901153:35) |
|  | Автостоянка | ул. Большевистская | 13:23:0901153:34 (в составе единого землепользования 13:23:0901153:35) |
|  | Автостоянка | ул. Большевистская | 13:23:0901153:35 |
|  | Торговый павильон | ул. Большевистская | 13:23:0901153:36 |
|  | Торговый павильон | ул. Большевистская | 13:23:0901153:37 |
|  | Торговый павильон | ул. Большевистская | 13:23:0901153:38 |
|  | Торговый павильон | ул. Полежаева | 13:23:0901153:39 |
|  | Торговый павильон | ул. Большевистская | 13:23:0901153:40 |
|  | Объект физической культуры и спорта | ул. Полежаева, 34 | 13:23:0901153:41 |
|  | Тепловая камера | г. Саранск | 13:23:0901153:42 |
|  | Тепловая камера | г. Саранск | 13:23:0901153:43 |
|  | Тепловая камера | г. Саранск | 13:23:0901153:44 |
|  | ГУК «Мордовская республиканская детская библиотека» | ул. Большевистская, 39 | 13:23:0901175:1 |
|  | ГОУВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева» | ул. Большевистская, 33 | 13:23:0901175:3 |
|  | МДОУ «Детский сад № 24 компенсирующего вида» | ул. Льва Толстого, 24"а" | 13:23:0901175:4 |
|  | Встроенный в жилой дом магазин по продаже промышленных товаров | ул. Коммунистическая, 35 | 13:23:0901175:5 |
|  | Ресторан | ул. Коммунистическая, 35 | 13:23:0901175:8 |
|  | Передвижной торговый павильон | ул. Льва Толстого | 13:23:0901175:9 |
|  | Библиотека имени А.С. Пушкина | ул. Льва Толстого | 13:23:0901175:10 |
|  | Многофункциональный комплекс | Ориентир на пересечении ул. Б. Хмельницкого и ул. Большевистская | 13:23:0901175:13 |
|  | Тепловая камера | г. Саранск | 13:23:0901175:14 |
|  | Тепловая камера | г. Саранск | 13:23:0901175:15 |
|  | Магистральная теплотрасса в подземном исполнении | ул. Большевистская, в районе дома № 39 | 13:23:0901175:16 |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Универсальный зал в г. Саранск | г. Саранск, в квартале, ограниченном улицами Полежаева, Л.Толстого, Б.Хмельницкого и Большевистская | 13:23:0901153:46 |
|  | Универсальный зал в г. Саранск | г. Саранск, в квартале, ограниченном улицами Полежаева, Л.Толстого, Б.Хмельницкого и Большевистская | 13:23:0901175:18 |

15.2. Формирование проектных границ земельных участков

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных территорий, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам на различном праве. Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественным границам, границам отвода магистральных инженерно-транспортных коммуникаций.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам (объектам недвижимости);

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

Для обеспечения подъезда к формируемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости сформированы соответствующие зоны ограничений (сервитуты).

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на Листе 10 графических материалов.

Таблица 9

Характеристики формируемых и уточняемых земельных участков,

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам

| № п/п | № земельного участка | Наименование объекта | Почтовый адрес ориентира | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь, м2 | В том числе, публичный сервитут, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 | ТП № 20 | ул. Полежаева | 73 | - |
|  | 2 | ТР № 270 | ул. Л.Толстого | 141 | - |
|  | 3 | ТП | ул. Большевистская | 94 | - |
|  | 4 | ГУК "Мордовская республиканская детская библиотека" | ул. Большевистская, 39 | 2592 | 227 |
|  | 5 | Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия | ул. Б.Хмельницкого, 26 | 4532 | - |
|  | 6 | Универсальный зал в г. Саранск | г. Саранск, в квартале, ограниченном улицами Полежаева, Л.Толстого, Б.Хмельницкого и Большевистская | 40843 | - |
|  | 7 | Универсальный зал в г. Саранск | г. Саранск, в квартале, ограниченном улицами Полежаева, Л.Толстого, Б.Хмельницкого и Большевистская | 8566 | - |
|  | 8 | Объект общественного питания | пересечение улиц Полежаева и Большевистская | 2464 |  |
| Итого: | - | - | 59305 | 227 |

15.3. Обоснование принятых решений по проекту межевания

При разработке проекта межевания территории существующей застройки в границы земельных участков включены территории, занятые непосредственно объектами недвижимости, а также прилегающие к ним территории, необходимые для обеспечения их функционирования (обслуживания), с учетом требований градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания и пребывания граждан: проезды и проходы, открытые площадки для временного хранения автомобилей.

При разработке проекта установлены сервитуты для обеспечения:

- беспрепятственного использования объектов общего пользования (проезды и проходы к зданиям и сооружениям), объектов инженерной инфраструктуры;

- доступа на участок представителей соответствующих служб для эксплуатации и ремонта существующих и прокладку новых сетей и объектов инфраструктуры;

- проезда пожарных машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации и других целей.

Решение о выполнении землеустроительных действий с целью уточнения границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Имеющаяся свободная территория состоит из разрозненно локализованных участков. Эти участки возможно использовать под проектирование на них социально значимых объектов для данной территории. Эта задача решается в рамках разработки проекта планировки территории.

16. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | м2 | 110901 | 110901 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | м2 | 89643 | 76827 |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | м2 | 89123 | 76217 |
|  | - территории промышленной и коммунально–складской застройки | м2 | 490 | 610 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе: | м2 | 21258 | 34074 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | м2 | 7392 | 2503 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | м2 | 10560 | 28371 |
|  | -прочие территории общего пользования | м2 | 3306 | 3200 |

ПРИЛОЖЕНИЯ