Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: КУ г.о. Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  ул. Титова, Коммунистическая, Гагарина г. Саранска, включая проект межевания

28-2/2011-01- ПЗ

Саранск 2011

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: КУ г.о. Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  ул. Титова, Коммунистическая, Гагарина г.Саранска, включая проект межевания

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2011

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.2 Обоснование проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.3 Объекты инфраструктуры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.4 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.5.5 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.5.6 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.5.7 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.8.2 Санитарная очистка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| 2.11 Проект межевания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Справка из ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |  |
| 6. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г. |  |
| 7. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | М.А. Асташов |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 28-2/2011-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 28-2/2011-02-ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории ограниченной улицами                                     ул. Титова, Коммунистическая, Гагарина г.Саранска, включая проект межевания разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006 г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт № 28-2 от 12 января 2011г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненный ООО «РНИИЦ» в январе-феврале 2011г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-И-008-30112009-00102);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- схемы предварительного согласования и чертежи градостроительных планов, предоставленные МУ «Градостроительство»;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 7).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в центральной части г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с юга –                                            ул. Коммунистическая, с запада – ул. Гагарина, с востока – ул. Титова.

Все улицы имеют элементы благоустройства. Территория обеспечена развитой структурой инженерных сетей с подводкой к каждому зданию.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения из  государственного кадастра недвижимости приведены в приложении 7.

Проектируемая территория, согласно генеральному плану г.о. Саранск, попадает в зону санитарно-гигиенических ограничений производственных предприятий и является условно пригодной для размещения селитебных территорий.

2.4. Градостроительные и природные условия

На проектируемой территории в настоящее время расположены жилые и общественные здания с необходимыми элементами обслуживания и учреждения здравоохранения.  Характеристика существующих на данной территории зданий приведена в  таблицах 2.1 и 2.2.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 173,8 до 194,2 м. Рельеф площадки  спокойный с уклоном с запада на восток.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Характеристика существующих жилых и общественных зданий

Таблица 2.1. – Характеристика существующих общественных зданий

| Наименование жилого здания | Эт. кол. | Общая полезная площадь м2 | Площадь застройки, м2 | Год постройки | Строите-льный объем | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| проезд Исторический |
| Дом № 6 (поликлиника №8) | 2 | 2796,8 | 1359,0 | 1958 | 2796,8 |  |
| ул. Б. Хмельницкого |
| Дом №81 (Административное здание) | 2 | 878,7 | 558,0 | 1958 | 878,7 |  |
| Дом № 83 (Новомед) | 2 | 1072,1 | 571,4 | 1958 | 1072,1 |  |
| ул. Коммунистическая |
| Дом №131 (Церковь) | 2 | 793,5 | 539,7 | 1950 | 793,5 |  |
| ул.Титова |
| Дом №28 (Глазная больница) | 2 | 5421,7 | 2151,8 | 1951 | 5421,7 |  |
| Дом №34 (Административное здание) | 2 | 1203,8 | 654,9 | 1954 | 1203,8 |  |
| ул. Терешковой |
| Дом №67 (Автосалон) | 1 | 1265,7 | 1418,4 | 2008 | 1265,7 |  |

Таблица 2.2. – Характеристика существующего жилого фонда (многоквартирные жилые дома)

| Наименование жилого здания | Эт. кол | Жилая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Коли-чество квартир | Площадь застройки, м2 | Год построй-ки | Общая площадь встройки (в том числе площадь нежилых помещений), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| проезд Исторический |
| Жилой дом №2 | 2 | 249,5 | 413,1 | 8 | 295,2 | 1958 |  |
| Жилой дом №4 | 2 | 538,4 | 817,3 | 30 | 536,0 | 1958 |  |
| ул.Гагарина |
| Жилой дом №2 | 2 | 252,6 | 386,9 | 12 | 280,6 | 1950 |  |
| Жилой дом №4 | 2 | 384,6 | 601,0 | 12 | 527,9 | 1950 |  |
| Жилой дом №6 | 2 | 252,4 | 421,6 | 8 | 376,6 | 1950 |  |
| Жилой дом №8 | 2 | 403,2 | 691,5 | 12 | 528,0 | 1953 |  |
| Жилой дом №10 | 2 | 247,9 | 379,2 | 8 | 474,3 | 1953 |  |
| Жилой дом №12 | 2 | 563,1 | 885,8 | 16 | 884,8 | 1954 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилой дом №14 | 2 | 534,4 | 834,3 | 12 | 612,0 | 1955 |  |
| Жилой дом №30а | 3 | 671,1 | 1049,8 | 68 | 574,7 | 1958 |  |
| Жилой дом №32 | 2 | 508,0 | 734,7 | 12 | 678,8 | 1950 |  |
| Жилой дом №34 | 2 | 200,6 | 960,2 | 10 | 609,5 | 1950 |  |
| Жилой дом №36 | 2 | 514,4 | 748,8 | 12 | 538,7 | 1950 |  |
| ул. Б.Хмельницкого |
| Жилой дом №85 | 2 | 372,1 | 703,8 | 11 | 541,1 | 1958 |  |
| Жилой дом №87 | 2 | 258,4 | 420,6 | 8 | 367,1 | 1958 |  |
| Жилой дом №89 | 2 | 197,4 | 273,1 | 8 | 300,5 | 1958 |  |
| Жилой дом №94 | 2 | 441,3 | 751,8 | 11 | 712,5 | 1958 |  |
| ул. Коммунистическая |
| Жилой дом №123а | 9 | 7868,9 | 12415,6 | 128 | 1712,4 | 2007 | Жилой дом №123а |
| ул. Титова |
| Жилой дом №12 | 2 | 255,5 | 396,5 | 8 | 296,4 | 1957 |  |
| Жилой дом №14 | 2 | 401,2 | 643,7 | 12 | 527,0 | 1957 |  |
| Жилой дом №16 | 2 | 256,8 | 372,8 | 8 | 332,5 | 1954 |  |
| Жилой дом №18 | 2 | 414,0 | 610,8 | 12 | 446,0 | 1954 |  |
| Жилой дом №20 | 2 | 259,3 | 399,5 | 8 | 276,3 | 1957 |  |
| Жилой дом №22 | 2 | 557,3 | 882,9 | 16 | 932,9 | 1954 |  |
| Жилой дом №24 | 2 | 535,9 | 829,1 | 12 | 608,5 | 1955 |  |
| Жилой дом №26 | 2 | 877,5 | 1333,9 | 18 | 958,9 | 1955 |  |
| Жилой дом №30 | 2 | 488,1 | 738,4 | 12 | 532,9 | 1958 |  |
| Жилой дом №32 | 2 | 476,7 | 720,7 | 12 | 520,1 | 1958 |  |
| ул. Кутузова |
| Жилой дом №2 | 3 | 1324,4 | 1724,4 | 32 | 859 | 1958 |  |
| ул. Полежаева |
| Жилой дом №175 | 2 | 402,1 | 613,9 | 12 | 448,8 | 1954 |  |
| Жилой дом №76 | 2 | 392,1 | 742,3 | 12 | 574,7 | 1955 |  |
| Жилой дом №78 | 2 | 441,3 | 716,8 | 12 | 574,7 | 1955 |  |
| ВСЕГО |  |  | 34215 |  |  |  |  |

2.4.1 Инженерно-геологические условия

Проектируемая территории по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Глубина залегания грунтовых и местами слабонапорных подземных вод от 2-10 до 30-40 м. Подземные воды обладают углекислой и сульфатной агрессивностью на отдельных участках.

Проектируемая территория подвержена воздействию опасных геологических процессов, среди которых наибольшее распространение имеют овражно-балочная эрозия, оползнеобразование.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в январе – феврале  2011 г.

Площадь проектируемой территории составляет 18,58 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена среднеэтажными жилыми и общественными зданиями. Основные подъезды к проектируемой территории предусмотрены через существующие магистрали городского значения:  ул. Коммунистическая, ул. Гагарина, ул. Титова. Основой планировочной структуры селитебных территорий являются улицы с линейной застройкой и индивидуальным подъездом к каждому земельному участку.

Сложившаяся линейная планировочная структура центральной части города Саранска определена исторически. Существующие городские улицы, перпендикулярные между собой, естественным образом создали квартальный характер застройки, как окружающей, так и проектируемой территории.

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Основанными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории являются:

- существующая застройка проектируемой и прилегающих территорий;

- функциональное назначение территориальных зон, расположенных в пределах проектируемой территории.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение количества необходимых элементов обслуживания;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона, обеспечение стоянками для автомашин;

- благоустройство и озеленение территорий.

Основная архитектурно-планировочная задача градостроительного решения – это определение свободных и пригодных для застройки площадок и выбор назначения зданий для строительства на них. На проектируемой территории ППТ выделено две площадки для размещения многоквартирных жилых домов, площадка для размещения объектов здравоохранения и площадка для размещения общественно-деловой застройки.

2.5.2 Обоснование проекта планировки территории

Расчетное количество населения проектируемой территории определяется по предоставленной Саранским отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по РМ информации о жилых и нежилых домах на проектируемой территории.

Общая площадь проектируемой территории составляет 18,58 га. Для  расчета  плотности населения квартала из общей площади исключаем площадь, занимаемую объектами общественно-деловой зоны и другими нежилыми зданиями (59596 кв.м.).

Территория жилой застройки составляет:	 18,58 га – 5,96 га = 12,62 га.

Общая площадь квартир в существующих жилых домах составляет 34215 кв.м. Население проектируемой территории из расчета жилищной обеспеченности 18 кв.м. на человека составляет 1901 чел. Плотность существующего жилого фонда составляет 150 чел./га.

На данной территории планируется перспективное строительство многоквартирных жилых домов по ул. Коммунистическая и ул.Гагарина. Максимальная общая площадь квартир в проектируемых жилых домах составит 23708,5 кв.м. Из расчета жилищной обеспеченности на расчетный срок (2025 г.) 29,7 кв.м. на человека прирост населения на данной территории составит 850 чел. Тогда максимальное расчетное число жителей которые могут проживать на проектируемой территории составит 2751 человек. Плотность населения составит 218 чел./га.

2.5.3 Объекты инфраструктуры

В сложившейся застройке проектируемой территории уже определены состав и местоположение объектов инфраструктуры и по расстоянию они обеспечивают нормативную пешеходную доступность.

На проектируемой территории расположены: объекты здравоохранения, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, детский             сад № 10 и т.д.

В соответствии с нормами в перечень учреждений повседневного обслуживания включаются дошкольные и школьные учреждения. Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях приведен в таблице 2.3.

Таблица 2.3. – Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях

| Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Потребность на 1901 чел. | Потребность на 2751 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Школы | мест | 95 | 181 | 261 |
| 2. Детские сады | мест | 41 - 49 | 78-93 | 113-124 |

На проектируемой территории расположен детский сад № 10, в настоящее время его вместимость составляет 60 человек. Проектом планировки планируется расширение вместимости детского сада до 180 мест, что позволит полностью обеспечит потребность микрорайона необходимым количеством мест в дошкольных учреждениях. Расчетная площадь территории детского сада должна  составлять 0,63 га. В непосредственной близости от проектируемой территории расположена общеобразовательная школа № 18 (проектная вместимость школы 800 человек). Наличие школы обеспечивает проектируемый микрорайон необходимым количеством мест в школьных учреждениях и соответствует радиусу пешеходной доступности.

Расчёт предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания приводится в таблице «Основные технико-экономические показатели  проекта  планировки территории». Предприятия обслуживания населения квартала располагаются во встроенных помещениях жилых домов и в отдельных зданиях, расположенных как на проектируемой территории, так и за ее пределами в радиусе пешеходной доступности. Строительство дополнительных учреждений и предприятий обслуживания населения не требуется.

2.5.3  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре центральной части г.Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. Коммунистическая,                ул. Гагарина, ул.Б. Хмельницкого и ул. Титова. По этим улицам осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое и легковое транспортное  сообщение.

Для развития транспортной сети проектируемой территории ППТ проектируется соединение Исторического проезда с ул. Гагарина. Проектируемая автодорога двухполосная шириной 6,0 м. с шириной полосы              3,0 м. и тротуаром шириной 1,0 м., расположенным с одной стороны улицы.

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам жилых улиц и внутриквартальных проездов, пешеходным дорожкам и скверам к остановкам общественного транспорта и объектам культурно-бытового назначения.

Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземному  переходу в установленных местах для возможности подхода к остановочным пунктам и выхода в микрорайон к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта. В жилых группах пешеходные связи проложены к площадкам отдыха, спорта и хозяйственным площадкам.                На ул. Гагарина в районе школы № 18 планируется устройство наземного пешеходного перехода.

Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей:

На расчетный период до 2025 г. общее количество легковых автомашин личного пользования, в микрорайоне исходя из уровня автомобилизации предусмотренного Местными нормативами (п. 3.5.7) 400 автомашин на 1000 чел. составит  971 машина.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 3.5.132 п. 3.5.133 Местных нормативов градостроительного проектирования общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, в том числе в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей, 10% парка легковых автомобилей допускается располагать на площадках для временного хранения.

Расчет необходимой площади для парковки автомобилей приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. – Расчет потребности в  парковочных местах легковых автомобилей

| Наименование | Количество маш./мест | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| Временные парковки | 971×0,1=97 | 97×0,0025=0,24 га |
| Места для постоянного хранения автомобилей | 971×0,9=874 |  |
| - в том числе в подземных и многоуровневых стоянках | 61 | 61×0,0012=0,07 га |
| - в том числе наземных стоянок | 913 | 813×0,0025=2,03га |

В настоящее время на проектируемой территории имеются индивидуальные гаражи для хранения автомобилей, но это не обеспечивает потребности территории в местах для постоянного хранения автомобилей.  Для хранения личных автомашин необходима территория около 2,03 га,  которая должна отводиться за пределами микрорайона в коммунально-складской зоне города. Для временного хранения автомобилей можно использовать все имеющиеся автостоянки или иные площадки с твердым покрытием с соблюдением необходимых нормативных разрывов.

2.5.4  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в восточном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 20 метров. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.2 (координаты указаны в системе СК-13).

Таблица 2.2. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| ОТ-1 | 392047,888 | 1290032,647 |
| ОТ-2 | 392094,144 | 1289655,320 |
| ОТ-3 | 392972,173 | 1290022,765 |
| ОТ-4 | 393043,927 | 1290067,431 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.5 Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для благоустройства дворовых территорий предусмотрены площадки для отдыха, игр, занятия физкультурой, хозяйственных целей и для стоянки автомашин. Размеры площадок определены согл. СНиП 2.07.01-89*и Местным нормативам градостроительного проектирования (таблица 2.6).

Имеющиеся в наличии площадки находятся в плохом состоянии. необходимо переоборудовать, оснастить малыми формами, реставрировать покрытия.

Таблица 2.6. – Расчет количества площадок

| Площадки | Нормативные размеры площадок на 1 чел. м2 | Расчетные размеры площадок всего по кварталу (2751чел) |
| --- | --- | --- |
| 1. Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 1925,7 |
| 2. Для отдыха взрослых | 0,1 | 275,1 |
| 3. Для занятий физкультурой | 2,0 | 5502 |
| 4. Для хозяйственных целей | 0,3 | 825,3 |
| 5. Для выгула собак | 0,1 | 275,1 |

Система озеленения проектируемой территории включает: насаждения повседневного пользования – зелёные насаждения жилых дворов,  участки общественных центров и парковую зону. Озеленение проектируемой территории предусматривает дополнение существующего озеленения с учетом уже сложившейся ситуации. Предусмотрено устройство цветников, посадка кустарников, посев газонов. Озеленение решается, в основном, устройством устойчивого газонного покрытия, на отдельных участках посадкой деревьев и кустарников, цветов.

2.5.6  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь проектируемой территории - всего, в том числе: | га | 18,58 |  |
| - жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) | га | 12,62 |  |
|  | % | 67,9 |  |
| - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе административные здания) | га | 5,96 |  |
|  | % | 32,1 |  |
| Площадь озеленения территории | га | 4,20 |  |
|  | % | 22,6 |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 5,59 |  |
| Численность населения, в том числе: | чел. | 2751 |  |
| Плотность населения | чел./га | 218 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д.. Все сети инженерных коммуникаций существующие. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе соответствующей проектной документации.

Для проектируемых зданий предусмотрены подводящие инженерные сети по техническим условиям от эксплуатирующих организаций. Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на следующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий в момент проектирования.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2010 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 18,58 | 18,58 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | 11,45 | 12,62 |  |
|  | 9 – 10 этажная застройка | га | 0,54 | 1,4 |  |
|  | 5 этажная застройка | га | 10,91 | 11,22 |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе административные здания) | га | 3,96 | 5,96 |  |
|  | В) Коммунально-складская зона | га | 0,13 | 0,21 |  |
|  | Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 2,64 | 4,20 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,42 | 1,12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 2,22 | 3,08 |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 2,87 | 2,87 |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1901 | 2751 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 150 | 218 |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 34214,8 | 58095,3 |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 2,25 | 2,53 |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | 34,2 | 34,2 |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | - | 23,9 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения Всего/1000чел. | мест | 78-93 (60) | 113-124 (180) | детский сад № 10 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы Всего/1000чел. | мест | 181 (800) | 261 (800) | общеобразовате-льная школа № 18 |
| 4.3 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,5 | 0,7 |  |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины | м2 торг. площ. | 190 | 275 | ул.Гагарина,34 |
|  | - непродовольственные магазины | м2 торг. площ. | 342 | 495 | ул.Гагарина,11 |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 4 | 6 | ул.Полежаева, 120 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 76 | 110 |  |
| 4.6 | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 | ул.Полежаева, 120 |
| 4.7 | Поликлиники | пос. в смену | 49 | 72 | поликлиника №8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.8 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | ул.Полежаева, 120 |
| 4.9 | Отделение банка | объект | 1 | 1 | ул.Полежаева, 120 |
| 4.10 | Пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 2,4 | 2,4 |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 5816 | 6424 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, а также вывоз бытовых отходов от жилых домов.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные и железная дорога по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории выполнена 5-9 эт. панельными и кирпичными зданиями. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей промышленной застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен на с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.1.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы существующих земельных участков оставлены без изменения. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. Для обеспечения подъезда к формируемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости сформированы соответствующие зоны ограничений (публичные сервитуты).

Таблица 2.11.1 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2010 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 185800 | 185800 |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости | м2 | 38169 | 125733,6 |
| 3 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  | 87564,6 |  |
|  | - территория жилой застройки разной этажности | м2 | 77072,0 |  |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | м2 | 10492,6 |  |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 60066,4 | 60066,4 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | м2 | 4200 | 11200 |
|  | - улицы, дороги, проезды и прочие территорий общего пользования | м2 | 55866,4 | 48866,4 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | 6331,4 |

Нормативные размеры земельных участков под многоквартирными жилыми домами рассчитаны в соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Расчет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными жилыми домами приведен в таблице 2.11.3. Расчетный размер земельного участка в кондоминиумах определен по формуле:

,

- размер земельного участка в кондоминиуме;

- общая площадь квартала, микрорайона (185800 кв.м.);

- суммарная площадь всех нежилых территорий не подлежащих передаче в кондоминиумы (59596 кв.м.);

- суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона (19167 кв.м.);

- суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала микрорайона (43447 кв.м.);

- общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

- площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

При разработке проекта межевания территории под многоквартирными жилыми домами в границы земельных участков включены территории под зданиями и сооружениями, проездами и проходами к зданиям, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки. Для группы жилых домов пользующихся одной дворовой территорией сформирован единый земельный участок, границы которого установлены в соответствии с функциональным назначением объектов, а размеры не превышают суммарного размера нормативных площадей. В случае если фактическая площадь земельного участка кондоминиума  в существующей застройке меньше нормативной и расчетной, то граница земельного участка установлена по фактически существующим границам. Характеристики формируемых земельных участков и площади установленных публичных сервитутов представлены в таблице 2.11.4.

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Площадь по проекту, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13:23:0903122:91 | РМ, г. Саранск, ул. Загородная | Для размещения трубопровода (газопровода) | 34 |  | Государственная собственность |  |
| 2 | 13:23:0903122:92 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, 18А | Для размещения объекта энергетики (здания трансформаторной подстанции №56) | 34 |  |  |  |
| 3 | 13:23:0903122:93 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 175 | Для размещения многоквартирного дома | 1751 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 4 | 13:23:0903122:94 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта "Реконструкция автодороги по ул. Полежаева на участке от ул. Большевистская до автовокзала" (1-й этап строительства - от ул.Большевистская до ул.Гагарина) | 4516 |  | Постоянное (бессрочное) пользование | Муниципальное учреждение "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
| 5 | 13:23:0903122:95 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, дом 2 | Для размещения многоквартирного дома | 761 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 6 | 13:23:0903122:96 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, дом 4 | Для размещения многоквартирного дома | 1656 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 7 | 13:23:0903122:97 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, дом 6 | Для размещения многоквартирного дома | 1278 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 8 | 13:23:0903170:2 | РМ, г. Саранск, пр.Исторический, д. 6 | Для эксплуатации здания поликлиники | 2817 |  | Постоянное бессрочное пользование | МУЗ "Городская поликлиника №8" |
| 9 | 13:23:0903170:3 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 81 | Для размещения административного здания | 895 |  | Собственность | ООО "НЭП" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 13:23:0903170:4 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, дом 34 | Для эксплуатации общежития с встроенными административными помещениями | 839 |  | Аренда | ООО "КУПОЛ" ООО "Химэкс" |
| 11 | 13:23:0903170:5 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 85 | Для эксплуатации жилого дома | 963 |  | Аренда | ОАО "Ремстрой" |
| 12 | 13:23:0903170:7 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, дом 34 | Для эксплуатации производственных помещений | 1568 |  | Собственность | Леонтьева Н. Г. |
| 13 | 13:23:0903170:8 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, дом 32 | Для размещения объектов автомобильного транспорта | 1288 |  | Собственность | ООО "Строймаркет" |
| 14 | 13:23:0903170:9 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, дом 30а | Для эксплуатации в жилом доме встроенного магазина по продаже продовольственных товаров | 1721 |  |  |  |
| 15 | 13:23:0903170:12 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина | Для эксплуатации кирпичного сарая | 22.11 |  |  |  |
| 16 | 13:23:0903170:22 | РМ, г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 123 | Для размещения административного здания | 560 |  | Общая долевая собственность | Мамонов А. Д. "Инвест-Бонд" Крупнов А. Л. |
| 17 | 13:23:0903170:23 | РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая | Для строительства жилого дома | 5382 |  | Аренда | ОАО Трест "Мордовпромстрой" |
| 18 | 13:23:0903170:24 | РМ, г. Саранск, Исторический проезд | Для размещения бокса гаража | 18 |  | Аренда | Мышкина Н. П. |
| 19 | 13:23:0903170:25 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 85 | Для установки и эксплуатации металлического гаража | 18 |  | Государственная собственность |  |
| 20 | 13:23:0903170:26 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации бокса гаража | 24 |  | Аренда | Леонов В. Ф. |
| 21 | 13:23:0903170:27 | РМ, г. Саранск, пр. Исторический, д.2, стр. 1 | Для размещения гаража | 106 |  | Собственность | "Технологии управления" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | 13:23:0903170:28 | РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 131 | Для размещения объекта религии | 1381 |  | Собственность | Местная религиозная организация "Библейский Центр Республики Мордовия христиан веры евангельской " |
| 23 | 13:23:0903170:29 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, дом 86"а", стр. 1 | Для размещения здания склада | 300 |  | Собственность | "Капитал-Инвест" |
| 24 | 13:23:0903170:30 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого | Для размещения бокса гаража | 32 |  | Собственность | Карпов П. А. |
| 25 | 13:23:0903170:31 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина - Б.Хмельницкого | Для размещения бокса гаража | 32 |  | Аренда земли | Спирин В. С. Спирин С. С. |
| 26 | 13:23:0903170:32 | РМ, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого (в районе дома № 81) | Для размещения гаража | 18 |  | Собственность | Толмачев С. В. |
| 27 | 13:23:0903170:33 | РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая | Для размещения бокса гаража | 36 |  | Собственность | Карпова Р. М. |
| 28 | 13:23:0903170:34 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, 43"а" | Для размещения объекта энергетики (здания трансформаторной подстанции №37) | 29 |  |  |  |
| 29 | 13:23:0903170:35 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого | Для размещения административного здания офисного назначения | 528 |  |  |  |
| 30 | 13:23:0903170:36 | РМ, г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 119 | Для размещения многоквартирного дома | 1345 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 31 | 13:23:0903170:37 | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого (в районе д. №85) | Для размещения бокса гаража | 23 |  |  |  |
| 32 | 13:23:0903126:1 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, д. 28 | Для эксплуатации лечебного корпуса | 25862 |  | Постоянное бессрочное пользование | ГУЗ "Республиканская офтальмологическая больница" |
| 33 | 13:23:0903126:2 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева (в районе жилого д. №76) | Для размещения бокса гаража | 24 |  | Аренда | Сушок Н. М. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | 13:23:0903126:3 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, д. 28 | Для эксплуатации и обслуживания индивидуального жилого дома | 320 |  | Собственность | Абдуллова Х. К. |
| 35 | 13:23:0903126:5 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, д. 24 | Для эксплуатации жилого дома | 1229 |  | Аренда | ОАО "Связьинформ" |
| 36 | 13:23:0903126:8 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, д. 28 а | Для эксплуатации административного здания | 2700 |  | Постоянное бессрочное пользование | ГУЗ "РМЦМР "Резерв" МЗ РМ" |
| 37 | 13:23:0903126:9 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, д. 18 | Для эксплуатации здания | 320 |  | Аренда земли | ОАО "Связьинформ" |
| 38 | 13:23:0903126:13 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, д. 22 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 320 |  | Общая долевая собственность | Пеняйкина Е. А. Пеняйкин К. В. |
| 39 | 13:23:0903126:19 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для эксплуатации и обслуживания кирпичного гаража | 46 |  | Аренда | Байгельдин Д. Ф. |
| 40 | 13:23:0903126:20 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, д. 28 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 332 |  | Собственность | Закатей Л. Н. |
| 41 | 13:23:0903126:21 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для строительства кирпичного гаража | 24 |  | Аренда | Титова М. П. |
| 42 | 13:23:0903126:22 | РМ, г. Саранск, ул. Титова | Для эксплуатации металлического гаража | 24 |  | Государственная собственность |  |
| 43 | 13:23:0903126:23 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для эксплуатации бокса гаража | 30 |  | Государственная собственность |  |
| 44 | 13:23:0903126:82 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева | Для размещения бокса гаража | 32 |  | Аренда | Морозов М.Ю. |
| 45 | 13:23:0903126:83 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, дом 26 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 647 |  | Собственность | Мещеряков В.И. |
| 46 | 13:23:0903126:84 | РМ, г. Саранск, ул. Полежаева (во дворе жилого д. №76) | Для размещения бокса гаража | 42 |  |  |  |
| 47 | 13:23:0903126:85 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, 24а | Для размещения объекта энергетики (здания трансформаторной подстанции №55) | 33 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | 13:23:0903126:86 | РМ, г. Саранск | Для размещения объекта "Реконструкция автодороги по ул.Полежаева на участке от ул.Большевистская до автовокзала" (1-й этап строительства - от ул.Большевистская до ул.Гагарина) | 1438 |  | Постоянное (бессрочное) пользование | МУ "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
| 49 | 13:23:0903126:87 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, д. 26 | Для размещения многоквартирного дома | 2925 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 50 | 13:23:0903126:88 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина, д. 16 | Для размещения многоквартирного дома | 832 |  | Общая долевая собственность | Собственники помещений многоквартирного дома |
| 51 | 13:23:1004117:3 | РМ, г. Саранск, ул. Титова | Для эксплуатации кирпичного гаража | 40 |  | Аренда | Мордовская региональная компания по реализации газа |
| 52 | 13:23:1004117:4 | РМ, г. Саранск, ул. Кутузова | Для установки и эксплуатации киоска | 18 |  | Государственная собственность |  |
| 53 | 13:23:1004117:17 | РМ, г. Саранск, ул. Терешковой, д. 67 | Для размещения торговых павильонов | 1959 |  | Собственность | "Росстайл-Ойл" |
| 54 | 13:23:1004117:18 | РМ, г. Саранск, ул. Гагарина (в районе КТП-692) | Для размещения устройств энергетики (ячеек карьерных наружных одиночных (ЯКНО)) | 9 |  | Аренда | Техническая фирма "Ватт" |

Таблица 2.11.3 – Расчет размера земельных участков в кондоминиумах

| № п/п | Адрес | Год постройки | Этаж-ность | Площадь застройки | Общая площадь квартир (кв.м) | Жилая площадь (кв.м) | Расчетный размер участка | Удельный показатель земельной доли | Нормативный размер участка | Проектное предложение размеров участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующие жилые дома |
| 1 | ул.Коммунистическая, 123а | 2007 | 9 | 1712,4 | 12415,6 | 7868,9 | 49096,29 | 0,92 | 11422,35 | 7862,0 |
| 2 | ул. Б. Хмельницкого, 85 | 1958 | 2 | 541,1 | 703,8 | 372,1 | 3227,139 | 2,72 | 1914,336 | 1740,0 |
| 3 | ул. Б. Хмельницкого, 87 | 1958 | 2 | 367,1 | 420,6 | 258,4 | 1972,312 | 2,72 | 1144,032 | 978,0 |
| 4 | ул. Б. Хмельницкого, 89 | 1958 | 2 | 300,5 | 273,1 | 197,4 | 1342,781 | 2,72 | 742,832 | 897,0 |
| 5 | ул. Б. Хмельницкого, 94 | 1958 | 2 | 712,5 | 751,8 | 441,3 | 3581,73 | 2,72 | 2044,896 | 1331,0 |
| 6 | пр. Исторический, 2 | 1958 | 2 | 295,2 | 413,1 | 249,5 | 1871,788 | 2,72 | 1123,632 | 1158,0 (из них 258 доля от з.у. общего пользования с ж/д №4 по пр.Исторический, №32 и №30 по ул. Титова) |
| 7 | пр. Исторический, 4 | 1958 | 2 | 536,0 | 817,3 | 538,4 | 3655,209 | 2,72 | 2223,056 | 1642,0 (из них 364 доля от з.у. общего пользования с ж/д №2 по пр.Исторический, №32 и №30 по ул. Титова) |
| 8 | ул.Полежаева, 175 | 1954 | 2 | 448,8 | 613,9 | 402,1 | 2791,737 | 2,84 | 1743,476 | 1739,0 |
| 9 | ул.Полежаева, 76 | 1955 | 2 | 574,7 | 742,3 | 392,1 | 2791,737 | 2,84 | 2108,1 | 2127,0 |
| 10 | ул.Полежаева, 78 | 1955 | 2 | 574,7 | 716,8 | 441,3 | 3407,673 | 2,84 | 2035,7 | 1777,0 (из них 739 доля от з.у. общего пользования с ж/д №14 по ул.Гагарина) |
| 11 | ул.Гагарина, 2 | 1950 | 2 | 280,6 | 386,9 | 252,6 | 1757,196 | 2,84 | 1098,796 | 975,0 |
| 12 | ул.Гагарина, 4 | 1950 | 2 | 527,9 | 601,0 | 384,6 | 2821,605 | 2,84 | 1706,84 | 1669,0 |
| 13 | ул.Гагарина, 6 | 1950 | 2 | 376,6 | 421,6 | 252,4 | 1985,628 | 2,84 | 1197,344 | 965,0 |
| 14 | ул.Гагарина, 8 | 1953 | 2 | 528,0 | 691,5 | 403,2 | 3167,096 | 2,84 | 1963,86 | 1372,3 |
| 15 | ул.Гагарина, 10 | 1953 | 2 | 474,3 | 379,2 | 247,9 | 1921,509 | 2,84 | 1076,928 | 1056,0 |
| 16 | ул.Гагарина, 12 | 1954 | 2 | 884,8 | 885,8 | 563,1 | 4265,438 | 2,84 | 2515,672 | 1240,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | ул.Гагарина, 14 | 1955 | 2 | 612,0 | 834,3 | 534,4 | 3796,089 | 2,84 | 2369,412 | 2109,0 (из них 879 доля от з.у. общего пользования с ж/д №78 по ул.Полежаева) |
| 18 | ул.Гагарина, 30а | 1958 | 3 | 574,7 | 1049,8 | 671,1 | 4581,241 | 2,72 | 2855,456 | 1468,0 |
| 19 | ул.Гагарина, 32 | 1950 | 2 | 678,4 | 734,7 | 508,0 | 3482,368 | 2,84 | 2086,548 | 2032,0 |
| 20 | ул.Гагарина, 34 | 1950 | 2 | 609,5 | 960,2 | 200,6 | 4274,084 | 2,84 | 2726,968 | 1970,0 |
| 21 | ул.Гагарина, 36 | 1950 | 2 | 538,7 | 748,8 | 514,4 | 3396,48 | 2,84 | 2126,592 | 1661,0 |
| 22 | ул.Титова, 12 | 1957 | 2 | 296,4 | 396,5 | 255,5 | 1809,634 | 2,84 | 1126,06 | 945,3 |
| 23 | ул.Титова, 14 | 1957 | 2 | 527,0 | 643,7 | 401,2 | 2983,668 | 2,84 | 1828,108 | 1710,0 |
| 24 | ул.Титова, 16 | 1954 | 2 | 332,5 | 372,8 | 256,8 | 1755,284 | 2,84 | 1058,752 | 1057,0 |
| 25 | ул.Титова, 18 | 1954 | 2 | 446,0 | 610,8 | 414,0 | 2777,106 | 2,84 | 1734,672 | 1710,0 |
| 26 | ул.Титова, 20 | 1957 | 2 | 276,3 | 399,5 | 259,3 | 1800,984 | 2,84 | 1134,58 | 1132,0 |
| 27 | ул.Титова, 22 | 1954 | 2 | 932,9 | 882,9 | 557,3 | 4302,47 | 2,84 | 2507,436 | 2065,0 |
| 28 | ул.Титова, 24 | 1955 | 2 | 608,5 | 829,1 | 535,9 | 3772,744 | 2,84 | 2354,644 | 2040,0 |
| 29 | ул.Титова, 26 | 1955 | 2 | 958,9 | 1333,9 | 877,5 | 6049,703 | 2,84 | 3788,276 | 3095,0 |
| 30 | ул.Титова, 30 | 1958 | 2 | 532,9 | 738,4 | 488,1 | 3350,989 | 2,72 | 2008,448 | 1623,0 (из них 360 доля от з.у. общего пользования с ж/д №2 по пр.Исторический, №32 и №30 по ул. Титова) |
| 31 | ул.Титова, 32 | 1958 | 2 | 520,1 | 720,7 | 476,7 | 3270,637 | 2,72 | 1960,304 | 1568,0 (из них 348 доля от з.у. общего пользования с ж/д №2 по пр.Исторический, №32 и №30 по ул. Титова) |
| 32 | ул. Кутузова, 2 | 1958 | 3 | 895,9 | 1724,4 | 1324,4 | 7477,04 | 2,72 | 4690,368 | 2198,0 |
| Проектируемые жилые дома |
| 33 | Проектируемый жилой дом по ул.Коммунистическая | - | 7-9 | 2738 | 20468,5 | - | 80855,6 | 0,92 | 18831,02 | 13860,0 |
| 34 | Проектируемый жилой дом по ул.Гагарина | - | 5 | 682 | 3410 | - | 13696,2 | 0,92 | 3137,2 | 3092,0 |

Таблица 2.11.4 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь | В том числе публичный сервитут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры | Республика Мордовия, г.Саранск, на пересечении ул. Гагарина и ул. Титова | 821,6 | - |
| 2 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Кутузова, 2 | 2198 | 725,1 |
| 3 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 2 | 975 | 128,8 |
| 4 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 4 | 1669 | 211,6 |
| 5 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 6 | 965 | 125,6 |
| 6 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина,8 | 1372,3 | 207,2 |
| 7 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 10 | 1056 | 144,1 |
| 8 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 12 | 1240,8 | 323,7 |
| 9 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Полежаева, 175 | 1739 | 508,9 |
| 10 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 22 | 2065 | 288,7 |
| 11 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 20 | 1132 | 150,0 |
| 12 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 18 | 1710 | 173,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 16 | 1057 | 135,6 |
| 14 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 14 | 1710 | 213,3 |
| 15 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 12 | 945,3 | 175,4 |
| 16 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 24 | 2040 | - |
| 17 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 26 | 3095 | - |
| 18 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 16а | 3092 | - |
| 19 | Земельный участок для размещения объекта здравоохранения | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 16 | 1384 | - |
| 20 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 14 | 1230 | - |
| 21 | Земельный участок совместного использования жилых домов №78 по ул. Полежаева и № 14 по ул. Гагарина | Республика Мордовия, г.Саранск, №78 по ул. Полежаева и № 14 по ул. Гагарина | 1618 | - |
| 22 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Полежаева, 78 | 1038 | 77,7 |
| 23 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Полежаева, 76 | 2127 | 72,6 |
| 24 | Земельный участок для размещения объекта здравоохранения | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 20-28 | 3208 | - |
| 25 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 30а | 1468 | 284,4 |
| 26 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 94 | 1331 | 111,1 |
| 27 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 32 | 2032 | 332,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 34 | 1970 | 902,9 |
| 29 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 36 | 1661 | 41,0 |
| 30 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 89 | 897 | 190,7 |
| 31 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 87 | 978 | 168,0 |
| 32 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 85 | 1740 | 317,9 |
| 33 | Земельный участок для размещения объекта здравоохранения | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 85а | 1152 | - |
| 34 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 32 | 1220 | - |
| 35 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Титова, 30 | 1263 | 35,9 |
| 36 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, пр. Исторический, 2 | 900 | 127,7 |
| 37 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, пр. Исторический, 4 | 1278 | 157,9 |
| 38 | Земельный участок совместного использования жилых домов №32, №38 по ул. Титова и № 2, №4 по пр. Исторический | Республика Мордовия, г.Саранск, пр. Исторический | 1330 | - |
| 39 | Земельный участок для размещения объектов промышленного и коммунально-складского назначения | Республика Мордовия, г.Саранск, пр. Исторический | 815 | - |
| 40 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коммунистическая | 13860 | - |
| 41 | Земельный участок для размещения детского сада | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 86а | 6320 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коммунистическая, №123 а | 7862 | - |
|  |  | ИТОГО | 87565 | 6331,4 |

ПРИЛОЖЕНИЯ