Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-3 от 04.08.2010г.

Заказчик: МУ «Градостроительство»

Место строительства: г.Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  улицами 1-я Промышленная, Лодыгина, Пролетарская,

(в районе промышленной зоны) г. Саранска,

включая проект межевания

18-1/2010-01- ПЗ

Саранск 2010

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-3 от 04.08.2010г.

Заказчик: МУ «Градостроительство»

Место строительства: г.о. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной   улицами 1-я Промышленная, Лодыгина, Пролетарская,

(в районе промышленной зоны) г. Саранска,

включая проект межевания

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2010

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-3 от 04.08.2010г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.2 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.3 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.4 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.5 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.8.2 Санитарная очистка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.11 Проект межевания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-3 от 04.08.2010г. |  |
| 6. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | М.А. Асташов |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 18-1/2010-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 18-1/2010-02-ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории ограниченной улицами                                     1-я Промышленная, Лодыгина, Пролетарская (в районе промышленной зоны)                    г. Саранска, включая проект межевания разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006 г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт № 18-1 от 11 октября 2010г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненный ООО «РНИИЦ» в 2010г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-И-008-30112009-00102);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 6).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в северной промышленно-коммунальной зоне г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с севера и востока – ул. 1-я Промышленная, с запада – ул. Пролетарская, с юга – ул. Лодыгина.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении 5.

2.4. Градостроительные и природные условия

Большая часть проектируемой территории в настоящее время занята промышленной застройкой, в юго-западной части участка по ул.Лодыгина расположены авторынок и АГЗС. Основную часть производственной зоны занимают промышленные здания ООО «ВКМ-Сталь». В западной части участка проектирования расположена территория МП «СПАП №1», в юго-западной части участка по ул. Пролетарская – здания ГУП «Медтехника», Республиканской ветеринарной службы и т.д.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 172,0 до 192,0 м. Рельеф площадки  спокойный с уклоном на юго-восток.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.4.1 Инженерно-геологические условия

Проектируемая территории по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Глубина залегания грунтовых и местами слабонапорных подземных вод от 2-10 до 30-40 м. Подземные воды обладают углекислой и сульфатной агрессивностью на отдельных участках.

Проектируемая территория подвержена воздействию опасных геологических процессов, среди которых наибольшее распространение имеют овражно-балочная эрозия, оползнеобразование.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в ноябре 2010 г.

Площадь проектируемой территории составляет 135,3 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена зданиями производственного назначения. Основные подъезды к проектируемой территории предусмотрены по существующим магистралям городского значения:  ул. Лодыгина, ул. 1-я Промышленная, ул. Пролетарская. Согласно генерального плана проектируемая промышленная зона сохраняется в своих границах и получает дальнейшее структурное развитие за счет формирования на ее территории участков для размещения объектов, соответствующих видам разрешенного использования территории и повышения ее благоустройства.

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Проектируемый участок имеет в плане форму близкую к прямоугольнику.

Основанным фактором, организующим и определяющим  планировочную структуру проектируемой территории является сложившаяся промышленная застройка.

В основу архитектурно-планировочной организации данной территории положен принцип  перехода от экстенсивного ее использования – к интенсивному. Одновременно предлагается формирование на данной территории объектов торговли и повышение уровня ее благоустройства. Свободную от застройки территорию на пересечении улиц Пролетарская и            1-я Промышленная проектируется отвести под строительно-торговый комплекс, рядом с которым будет расположен столярных цех и склады, южнее этой территории формируется участок для размещения производственной базы. По ул. 1-я Промышленная планируется размещение зданий производственного назначения, а также формируется участок для размещения тренировочной базы МЧС. В центральной части участка проектируется  резервная территория под промышленную застройку. В юго-восточной части участка проектируются территории для размещения зданий производственного назначения и объектов транспортной инфраструктуры, кроме того по  ул. Лодыгина планируется размещение автосалона. Для благоустройства производственной территории планируется ее озеленение.

2.5.2  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре северной промышленно-коммунальной зоны г.Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. Пролетарская, ул. Лодыгина, и ул. 1-я Промышленная. По этим улицам осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое и легковое транспортное  сообщение.

Развитие транспортной сети жилого квартала будет осуществляться в соответствии с решениями генерального плана г. Саранска, разработанного институтом «Гипрогор» г. Москвы в 2006 г. Согласно генплана проектируется расширение ул. Пролетарская до 4-х полос и перепрофилирование ее в магистральную транспортно-пешеходную улицу общегородского значения с шириной полосы 3,5 м. и тротуарами шириной 1,5 м, расположенными с двух сторон улиц. Улица 1-я Промышленная проектируется как магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная 2-х полосная с шириной полосы 3,5 м. и тротуарами шириной 1 м, расположенными с двух сторон улиц.

Подъезды к промышленным, общественным и административным зданиям  проектируются 1 или 2-х полосные с шириной полосы 3,0  и 3,5 м. и тротуаром шириной 1,0 м, с одной стороны. Длина тупикового подъезда не более 150 м.

Для связи проектируемой территории с другими частями города ППТ проектируется по ул. Пролетарская маршрут движения общественного автобусного транспорта.

2.5.3  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон на юго-восточном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 20,0 метров. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.2 (координаты указаны в системе СК-13).

Таблица 2.2. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| ОТ1 | 396061,53 | 1291291,95 |
| ОТ2 | 396250,31 | 1291282,39 |
| ОТ5 | 397206,69 | 1292563,48 |
| ОТ6 | 397209,62 | 1292563,48 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.4 Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории промышленной зоны ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

- деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пихта, ель, можжевельник);

- кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

2.5.5  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь участка | га | 135,3 |  |
| Площадь территорий производственного назначения | га | 83,61 |  |
|  | % | 62 |  |
| Резерв для размещения общественно деловой застройки | га | 8,46 |  |
| Площадь территории объектов транспортной инфраструктуры | га | 3,16 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь территории общественно-деловой застройки | га | 14,6 |  |
|  | % | 10,8 |  |
| Площадь озеленения | га | 11,44 |  |
|  | % | 8,5 |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 2,47 |  |
|  | % | 1,8 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д.. Все сети инженерных коммуникаций существующие. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе соответствующей проектной документации.

Для проектируемых зданий предусмотрены подводящие инженерные сети по техническим условиям от эксплуатирующих организаций. Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на следующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий в момент проектирования.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество на 2010 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 135,3 | 135,3 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Б) Общественно-деловой застройки | га | 14,6 | 23,06 |  |
|  | В) Производственных зон | га | 65,36 | 83,61 |  |
|  | Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | 0,3 | 3,16 |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | 0,51 | 0,51 |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 54,53 | 24,96 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | - | 11,44 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади прочие территории общего пользования | га | - | 13,52 | без учета магистральных автодорог |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 130,8 | - |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | - |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | - |  |
| 3 | Жилищный фонд |  | - | - |  |
| 4 | Объекты общественно-деловой застройки |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты торговли | кв.м | 146000 | 230600 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 5,1 | 5,1 |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 5120 | 24703 | без учета магистральной автодороги |
| 5.4 | АГЗС | кв.м. | 2135 | 2135 |  |
| 5.5 | Автостоянки | кв.м | - | 28575 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, площадки промышленных предприятий, а также правильная утилизация и вывоз отходов от промышленных производств.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные и железная дорога по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории выполнена зданиями производственного назначения. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей промышленной застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен на с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы существующих земельных участков оставлены без изменения. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. При разработке проекта межевания территории  на земельном участке установлены публичные сервитуты для обеспечения свободного доступа каждого земельного участка к дорожно-транспортной сети. Характеристики формируемых земельных участков и площади установленных публичных сервитутов представлены в таблице 2.11.3.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.4.

Таблица 2.11.4 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2010 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 1353000 | 1353000 |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости | м2 | 802622 | 1098247 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  |  |  |
|  | - территория промышленной застройки | м2 | 182450 | - |
|  | - территория объектов общественно-делового назначения | м2 | 84600 | - |
|  | - территория объектов транспортной инфраструктуры | м2 | 28575 | - |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 254753 | 210419 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | м2 | 114400 | 114400 |
|  | - улицы, дороги, проезды и прочие территорий общего пользования | м2 | 140353 | 96019 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | 44334 |

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | 13:23:1009040:2 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина, д.9 | для размещения объекта общественного питания (кафе) | 2450 | собственность | ООО «Оптово-розничное предприятие» |
| 2 | 13:23:1009040:3 | Республика Мордовия, г.Саранск, | для эксплуатации линий электропередач | 23,35 | собственность | ОАО «Мордовэнерго» |
| 3 | 13:23:1009040:4 | Республика Мордовия, г.Саранск, ш.Александровское | для эксплуатации теплотрассы | 31821,43 | Государственная собственность | - |
| 4 | 13:23:1009040:5 | Республика Мордовия, г.Саранск, ш.Александровское | для эксплуатации теплотрассы | 5905,6 | Государственная собственность | - |
| 5 | 13:23:1009040:6 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.11 | для эксплуатации производственных территорий | 18767 | - | - |
| 6 | 13:23:1009040:10 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.11 | для эксплуатации очистных сооружений | 13625 | постоянное (бессрочное) пользование | ФКП «Саранский механический завод» |
| 7 | 13:23:1009040:11 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 8 | 13:23:1009040:12 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 9 | 13:23:1009040:13 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 43 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 10 | 13:23:1009040:14 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 11 | 13:23:1009040:15 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 12 | 13:23:1009040:16 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 13 | 13:23:1009040:17 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 14 | 13:23:1009040:18 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 15 | 13:23:1009040:19 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 16 | 13:23:1009040:20 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 17 | 13:23:1009040:21 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 40 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 18 | 13:23:1009040:22 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 19 | 13:23:1009040:23 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина, д.11 | для эксплуатации здания столовой | 12787 | Государственная собственность | ОАО «Вагоностроительная компания Мордовии» |
| 20 | 13:23:1009040:24 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина, д.11 | для эксплуатации незавершенного строительством гальванорадиомонтажного корпуса | 27388 | Государственная собственность | ОАО «Вагоностроительная компания Мордовии» |
| 21 | 13:23:1009040:25 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина, д.11 | для эксплуатации производственного помещения | 85805 | Государственная собственность | ОАО «Вагоностроительная компания Мордовии» |
| 22 | 13:23:1009040:26 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина, д.11 | для эксплуатации производственных территорий | 176174 | Государственная собственность | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 23 | 13:23:1009040:27 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина, д.11 | для эксплуатации производственных территорий | 19868 | Государственная собственность | - |
| 24 | 13:23:1009040:29 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | для использования в целях размещения АГЗС | 2135 | Государственная собственность | «Республика М» |
| 25 | 13:23:1009040:30 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | для размещения объекта торговли (авторынок) | 6000 | Государственная собственность | - |
| 26 | 13:23:1009040:31 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | для размещения производственных зданий (завод по производству телекоммуникационного и технического оптического волокна) | 20000 | Государственная собственность | ЗАО «Оптиковолоконные Системы» |
| 27 | 13:23:1009040:32 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина, д.9 | для размещения здания производственной базы | 3952 | Собственность | Прасолов Ю.Ф. |
| 28 | 13:23:1009040:33 | Республика Мордовия, г.Саранск | для размещения трубопровода | 7837 | Государственная собственность | - |
| 29 | 13:23:1009040:34 | Республика Мордовия, г.Саранск | для размещения трубопровода | 3345 | Государственная собственность | - |
| 30 | 13:23:1009040:35 | Республика Мордовия, г.Саранск | для размещения трубопровода | 9877 | Государственная собственность | - |
| 31 | 13:23:1009040:36 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина | для размещения объекта торговли (авторынка) | 58404 | Государственная собственность | - |
| 32 | 13:23:1009040:37 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.2-я Промышленная | для размещения кабельной линии электропередачи в подземном исполнении | 57 | Государственная собственность | - |
| 33 | 13:23:1009040:38 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.2-я Промышленная | для размещения кабельной линии электропередачи в подземном исполнении | 40 | Государственная собственность | - |
| 34 | 13:23:1009040:39 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, в районе ОАО «ВКМ-Сталь» | для размещения здания материально-технического снабжения (производственной базы) | 5000 | Государственная собственность | - |
| 35 | 13:23:1009040:40 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, | для размещения объекта торговли (авторынка) | 20339 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 36 | 13:23:1009040:41 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, | для размещения объекта торговли (авторынка) | 9762 | - | - |
| 37 | 13:23:1009040:42 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, | для размещения объекта торговли (авторынка) | 3119 | - | - |
| 38 | 13:23:1009040:43 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, | для размещения объекта торговли (авторынка) | 25184 | - | - |
| 39 | 13:23:1009040:44 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, | для размещения объекта торговли (автосалона) | 9546 | Государственная собственность | - |
| 40 | 13:23:1009040:45 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, | для размещения административного здания промышленного назначения | 11717 | - | - |
| 41 | 13:23:1009040:46 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная, | для размещения объекта материально-технического снабжения (производственно-складского корпуса) | 12800 | Государственная собственность | ЗАО «Саранскстройресурс» |
| 42 | 13:23:1009040:47 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина,9 | для размещения кабельной линии электропередачи (0,4 кВ) в подземном исполнении | 296 | - | - |
| 43 | 13:23:1009040:48 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная, в районе ОАО «ВКМ-Сталь» | для размещения объекта материально-технического снабжения (производственной базы в составе: склад №1, склад №2) | 10280 | - | - |
| 44 | 13:23:1009040:50 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная, | для размещения объекта материально-технического снабжения, сбыта и заготовок | 19640 | - | - |
| 45 | 13:23:1009039:2 | Республика Мордовия, г.Саранск в районе Северного тупика | для размещения автобазы, автокомбината | 73374 | Государственная собственность | МП г.о.Саранск «СПАП №1» |
| 46 | 13:23:1009039:3 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская, д.143 | для размещения производственных помещений | 26593 | Собственность | Ветчинкин М.М. |
| 47 | 13:23:1009039:4 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации линий электропередач | 22,37 | Государственная собственность | - |
| 48 | 13:23:1009039:5 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская | для эксплуатации здания | 12531 | Государственная собственность | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 49 | 13:23:1009039:6 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская, д.137 | для эксплуатации производственной базы | 11353 | Собственность | Республика Мордовия |
| 50 | 13:23:1009039:8 | Республика Мордовия, г.Саранск | для эксплуатации линий электропередач | 28,46 | Государственная собственность | - |
| 51 | 13:23:1009039:9 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская, д.141 | для эксплуатации производственных помещений | 8184 | Государственная собственность | МУП «Горвторресурсы» |
| 52 | 13:23:1009039:10 | Республика Мордовия, г.Саранск, | для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 | Государственная собственность | ОАО «МРСК-Волги» |
| 53 | 13:23:1009039:11 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская | для использования в целях строительства административного здания | 482 | Государственная собственность | ООО «Торгово Промышленная контора» |
| 54 | 13:23:1009039:12 | Республика Мордовия, г.Саранск | для размещения трубопровода | 8141 | Государственная собственность | ООО «Торгово Промышленная контора» |
| 55 | 13:23:1009039:13 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская, д.161 | для размещения автомобильной дороги (подъездной дороги с асфальтовым покрытием) | 892 | собственность | Республика Мордовия |
| 56 | 13:23:1009039:14 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская, д.161 | для размещения административного и производственных зданий, строений, сооружений материально-технического снабжения и сбыта (административно-складского здания, зданий ветаптеки, гаража и складов) | 11906 | собственность | Мордовфармзооветснаб |
| 55 | 13:23:1009039:15 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская (в районе северного тупика) | для размещения объекта материально-технического снабжения (столярного цеха и складов готовой продукции) | 3833 | - | - |
| 56 | 13:23:1009039:16 | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская | для размещения объекта торговли (строительно-торгового комплекса, включающего в себя здания торгово-выставочного павильона, проходной, административно-бытового комплекса и навеса для хранения материалов) | 11200 | - | - |

Таблица 2.11.3 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская | 8120 |
| 2 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская | 8230 |
| 3 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная | 10000 |
| 4 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная | 10160 |
| 5 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная | 8230 |
| 6 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная | 8230 |
| 7 | Земельный участок для размещения тренировочной базы МЧС | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная | 17400 |
| 8 | Резерв для размещения общественно-деловой застройки | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | 84600 |
| 9 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная | 46860 |
| 10 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная | 15030 |
| 11 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная | 36500 |
| 12 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | 6800 |
| 13 | Земельный участок для размещения производственных зданий | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | 6890 |
| 14 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры (автостоянки) | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | 7130 |
| 15 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры (автостоянки) | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная | 13300 |
| 16 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры (автостоянки) | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная | 3265 |
| 17 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры (автостоянки) | Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная | 4880 |
|  |  | ИТОГО | 295625 |
|  | Зона действия публичного сервитута |  | 44334 |
|  | Территория общего пользования |  | 210419 |
|  |  | ВСЕГО | 550378 |

ПРИЛОЖЕНИЯ