Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска,

включая проект межевания

2-3/2011-01- ПЗ

Саранск 2011

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны) г. Саранска,

включая проект межевания

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2011

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.2 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.3 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.4 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.5 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.8.2 Санитарная очистка территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.11 Проект межевания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-2 от 11.03.2010г. |  |
| 6. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | М.А. Асташов |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2-3/2011-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 2-3/2011-01- ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории ограниченной улицами Лодыгина, Титова, Строительная и лесным массивом (в районе промышленной зоны)               г. Саранска, включая проект межевания разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт № 2-3 от 22 июня 2011г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненных ООО «РНИИЦ» в 2011г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-И-008-30112009-00102);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 6).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в северной промышленно-коммунальной зоне г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с севера – ул.Лодыгина, с востока – ул. Титова, с запада – лесной массив, с юга – ул.Строительная.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости приведена в приложении 6.

2.4. Градостроительные и природные условия

Большая часть проектируемой территории в настоящее время занята промышленной застройкой, в юго-восточной части участка по ул.Строительная расположены промышленные здания ОАО «Станкостроитель» и                          ОАО «Саранский завод автосамосвалов», в северо-восточной части промышленные мощности ОАО «Мордовэнерго» и троллейбусное депо.  В юго-западной части участка расположены здания коммунально-складского назначения, а также спортивный комплекс «Мордовия» и крытый зал для ВМХ-спорта. В центральной части участка проходят действующие железнодорожные пути и автодром.

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

- П1 – производственные и коммунально-складские предприятия I класса опасности;

- П2 – производственные и коммунально-складские предприятия II класса опасности;

- П4 – производственные и коммунально-складские предприятия VI класса опасности;

- П5 – производственные и коммунально-складские предприятия V класса опасности;

- ОТ3 – озелененные территории специального назначения;

- ОД6 – спортивно-зрелищные комплексы.

Для каждой из территориальных зон градостроительными регламентами установлен правовой режим использования земельных участков для регулирования их землепользования и параметров застройки.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 168,20 до 213,00 м. Рельеф площадки  холмистый с уклоном на юго-восток.

Район строительства относится ко  II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

2.4.1 Инженерно-геологические условия

Проектируемая территории по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Глубина залегания грунтовых и местами слабонапорных подземных вод от 2-10 до 30-40 м. Подземные воды обладают углекислой и сульфатной агрессивностью на отдельных участках.

Проектируемая территория подвержена воздействию опасных геологических процессов, среди которых наибольшее распространение имеют овражно-балочная эрозия, оползнеобразование.

2.5 Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в июне – июле 2011 г.

Площадь проектируемой территории составляет 144,0 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена промышленными зданиями. Основные подъезды к проектируемой территории   предусмотрены по существующим магистралям городского значения:                     ул. Лодыгина, ул. Титова, ул. Строительная. Согласно генерального плана проектируемая промышленная зона сохраняется в своих границах и получает дальнейшее структурное развитие за счет формирования на ее территории многофункциональных центров обслуживания и повышения ее благоустройства.

2.5.1 Композиционно – планировочные решения

Проектируемый участок имеет в плане форму близкую к прямоугольнику.

Основанными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории является сложившаяся промышленная застройка.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение границ существующих земельных участков, а также земельных участков, свободных от прав третьих лиц;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона;

- благоустройство и озеленение территорий.

В основу архитектурно-планировочной организации данной территории положен принцип  перехода от экстенсивного их использования – к интенсивному. Одновременно предлагается формирование на территории промышленной застройки центров обслуживания и повышение уровня ее благоустройства. Для благоустройства производственной территории планируется ее озеленение.

Свободная от застройки территория в западной части участка проектирования относится к зоне ОД 6 (в соответствии с ПЗЗ), поэтому ППТ здесь проектируется размещение спортивно-зрелищных объектов. Кроме того на проектируемой территории выделены участки для размещения объектов транспортной инфраструктуры (автостоянок и гаражей), а также участок для размещения складских помещений.

2.5.2  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре северной промышленно-коммунальной зоны г.Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. Лодыгина, ул. Титова и ул. Строительная. По этим улицам осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое и легковое транспортное  сообщение. По улицам Титова и Лодыгина осуществляется движение автобусных и троллейбусных маршрутов общественного транспорта, по ул.Строительная - движение автобусных маршрутов.

Проектом планировки все улицы ограничивающие квартал (ул. Лодыгина, Титова, Строительная) проектируются как магистральные улицы общегородского значения транспортно-пешеходные 4-х полосные с шириной полосы 3,5 м. и тротуарами шириной 1,5 м, расположенными с двух сторон улиц.

Существующие проезды к промышленным зданиям в основном однополосные с шириной полосы 4,0 м. Проектируемые подъезды к промышленным и общественным зданиям запроектированы 2-х полосные с шириной полосы 3,5 м. и тротуаром шириной 1,0 м, с одной стороны. Длина тупикового подъезда не более 150 м. Рядом с каждым общественным зданием запроектированы стоянки для автомашин.

2.5.3  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в юго-восточном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 45,0 метров. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.2 (координаты указаны в системе СК-13).

Таблица 2.2. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| ОТ-1 | 395070.13 | 1289451.37 |
| ОТ-2 | 395366.87 | 1289490.38 |
| ОТ-3 | 395298.66 | 1290334.95 |
| ОТ-4 | 395196.90 | 1290335.92 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.4 Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории промышленной зоны ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для озеленения рекомендуется ассортимент, в соответствии с климатическими почвенными условиями участка строительства:

- деревья – липа, береза, пирамидальный тополь, клен, ясень (на влажных участках территории – пихта, ель, можжевельник);

- кустарники – снежноягодник, жасмин, ирга, боярышник, сирень, рябина, шиповник морщинистый, туя.

2.5.5  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь участка | га | 144,0 |  |
| Площадь территорий производственного назначения | га | 75,62 |  |
|  | % | 52,5 |  |
| Площадь территории объектов транспортной инфраструктуры | га | 13,76 |  |
|  | % | 9,56 |  |
| Площадь территории общественно-деловой застройки | га | 17,27 |  |
|  | % | 12,0 |  |
| Площадь озеленения | га | 13,31 |  |
|  | % | 9,24 |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 10,73 |  |
|  | % | 7,45 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д.. Все сети инженерных коммуникаций существующие. На проектируемой территории  в соответствии с генеральным планом г.Саранск проектируется прокладка магистральной тепловой сети и ливнесточного коллектора. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе соответствующей проектной документации.

Для проектируемых зданий предусмотрены подводящие инженерные сети по техническим условиям от эксплуатирующих организаций. Окончательные расчеты инженерных сетей и сооружений будут выполняться на следующих стадиях проектирования с учетом конкретных условий в момент проектирования.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество на 2010 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 144,0 | 144,0 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га | - | - |  |
|  | Б) Общественно-деловой застройки | га | 11,0 | 17,27 |  |
|  | В) Производственных зон | га | 74,8 | 75,62 |  |
|  | Г) Зон транспортной инфраструктуры | га | 9,43 | 13,76 | без учета магистральных автодорог |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | 5,39 | 5,39 |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 43,38 | 31,96 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования и прочие территории общего | га | 41,66 | 28,45 |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади пользования | га | 1,72 | 3,51 | без учета магистральных автодорог |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | 70,0 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | - | - |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | - |  |
| 3 | Жилищный фонд |  | - | - |  |
| 4 | Объекты общественно-деловой застройки |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты культуры и спорта | кв.м | 52314 | 115074 |  |
| 4.2 | Автодром | кв.м. | 57018 | 57018 |  |
| 4.3 | Объекты торговли | кв.м | 652 | 652 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 3,2 | 3,2 |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 89359 | 107283 | без учета магистральной автодороги |
| 5.4 | АЗС и автосервисы | кв.м. | 14208 | 14208 |  |
| 5.5 | Автостоянки | кв.м | 2217 | 45527 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- проведения мероприятий снижающих выброс вредных веществ в атмосферу автотранспортом;

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, площадки промышленных предприятий, а также правильная утилизация и вывоз отходов от промышленных производств.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные и железная дорога по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории выполнена зданиями производственного и общественного назначения. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей промышленной застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен на с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы существующих земельных участков оставлены без изменения. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу. При разработке проекта межевания территории  на земельном участке установлены публичные сервитуты для обеспечения свободного доступа каждого земельного участка к дорожно-транспортной сети. Характеристики формируемых земельных участков и площади установленных публичных сервитутов представлены в таблице 2.11.3.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.4.

Таблица 2.11.4 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2010 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 1440000 | 1440000 |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости | м2 | 1006178 | 1120368 |
| 3 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  | 11 4190 |  |
|  | - территория промышленной застройки | м2 | 8120 | - |
|  | - территория объектов общественно-делового назначения | м2 | 6 2760 | - |
|  | - территория объектов транспортной инфраструктуры |  | 4 3310 | - |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 31 9632 | 31 9632 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования и прочие территорий общего пользования | м2 | 28 4512 | 28 4512 |
|  | - улицы, дороги, проезды | м2 | 3 5120 | 3 5120 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | - |

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Площадь по проекту, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13:23:1005074:1 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 15 | Для размещения производственных помещений | 21490 |  | Аренда |  |
| 2 | 13:23:1005074:4 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 15а | Для эксплуатации производственных помещений | 390 |  | Государственная собственность |  |
| 3 | 13:23:1005074:6 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 15а | Для эксплуатации производственных помещений | 976 |  | Аренда |  |
| 4 | 13:23:1005074:7 | РМ, г. Саранск, Северная промзона | Для размещения скважин | 3010 |  |  |  |
| 5 | 13:23:1005074:8 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 15а | Для эксплуатации производственных помещений | 199 |  | Аренда |  |
| 6 | 13:23:1005074:9 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная | Для эксплуатации зданий, строений и сооружений спортивного комплекса для работников промышленных предприятий северной промышленной зоны | 36109 |  | Постоянное (бессрочное) пользование |  |
| 7 | 13:23:1005074:10 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 0,18 |  |  |  |
| 8 | 13:23:1005074:11 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 0,18 |  |  |  |
| 9 | 13:23:1005074:12 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 0,18 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 13:23:1005074:13 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 0,18 |  |  |  |
| 11 | 13:23:1005074:14 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 0,18 |  |  |  |
| 12 | 13:23:1005074:15 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 1,11 |  |  |  |
| 13 | 13:23:1005074:16 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 0,18 |  |  |  |
| 14 | 13:23:1005074:17 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная | Для размещения объекта образования (учебного автодрома) | 52500 |  | Аренда |  |
| 15 | 13:23:1005074:18 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 13а | Для размещения объекта культуры и спорта | 20723 |  | Постоянное (бессрочное) пользование |  |
| 16 | 13:23:1005074:19 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3 | Для размещения трубопровода (трассы водоснабжения) | 1788 |  |  |  |
| 17 | 13:23:1005074:20 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 21 | Для размещения складских помещений | 8570 |  | Собственность |  |
| 18 | 13:23:1005074:21 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 21 | Для размещения складских помещений | 7554 |  | Собственность |  |
| 19 | 13:23:1005074:22 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 21 | Для размещения складских помещений | 7056 |  | Собственность |  |
| 20 | 13:23:1005074:23 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 21 | Для размещения складских помещений | 8901 |  | Собственность |  |
| 21 | 13:23:1005074:24 | РМ, г. Саранск, вдоль Лямбирского шоссе до ул. Строительная | Для размещения лесопарка | 37792 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | 13:23:1005074:25 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная | Для размещения объекта коммунального хозяйства «Строительство площадки для временного складирования снега» | 2286 |  | Постоянное (бессрочное) пользование |  |
| 23 | 13:23:1005074:26 | РМ, г. Саранск, Северная промзона | Для размещения скважин | 3010 |  |  |  |
| 24 | 13:23:1005075:1 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11б | Для эксплуатации производственных помещений | 124179 |  | Аренда Ипотека |  |
| 25 | 13:23:1005075:2 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Для размещения производственного здания (блока приемки и обслуживания автошасси) | 4086 |  | Аренда |  |
| 26 | 13:23:1005075:7 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11, строение 4 | Для эксплуатации газозаправочной станции | 650 |  | Собственность |  |
| 27 | 13:23:1005075:8 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Для эксплуатации склада ГСМ | 10518 |  | Собственность |  |
| 28 | 13:23:1005075:11 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д.11а, строение 1 | Для эксплуатации автозаправочной станции | 1665 |  | Ипотека Собственность |  |
| 29 | 13:23:1005075:12 | РМ, г. Саранск | Для обеспечения деятельности и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | 4486 |  | Аренда |  |
| 30 | 13:23:1005075:13 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Для эксплуатации производственных помещений | 7366 |  | Собственность |  |
| 31 | 13:23:1005075:14 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Для эксплуатации производственных помещений | 5540 |  | Собственность |  |
| 32 | 13:23:1005075:15 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Для обслуживания производственных помещений | 2084 |  | Собственность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 13:23:1005075:16 | РМ, г. Саранск | Для обеспечения деятельности и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта (подъездные пути) | 2688 |  | Аренда |  |
| 34 | 13:23:1005075:17 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Для эксплуатации нежилого помещения | 9846 |  | Аренда |  |
| 35 | 13:23:1005075:18 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Для эксплуатации производственных помещений | 5665 |  | Собственность |  |
| 36 | 13:23:1005075:19 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д.11а, строение 1 | Для эксплуатации АЗС | 127 |  | Собственность |  |
| 37 | 13:23:1005075:20 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Для эксплуатации производственных помещений | 100382 |  | Аренда |  |
| 38 | 13:23:1005075:21 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Не определено | 1470 |  | Собственность |  |
| 39 | 13:23:1005075:23 | РМ, г. Саранск, на пересечении ул. Строительная и ул. Титова | Для размещения гаражей | 4769 |  |  |  |
| 40 | 13:23:1005075:25 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11, строение 2, 3 | Для размещения объектов по обслуживанию автомобильного транспорта | 1166 |  | Собственность |  |
| 41 | 13:23:1005075:28 | РМ, г. Саранск | Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения сбыта и заготовок | 5985 |  | Аренда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 | 13:23:1005075:29 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная | Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения сбыта и заготовок | 676 |  | Аренда |  |
| 43 | 13:23:1005075:30 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная | Для размещения объекта бытового обслуживания (КАГЗС) | 4445 |  | Аренда |  |
| 44 | 13:23:1005075:31 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Для размещения зданий, строений и сооружений предприятий снабжения, сбыта и заготовок | 1507 |  | Ипотека |  |
| 45 | 13:23:1005075:32 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Для размещения зданий, строений и сооружений предприятий снабжения, сбыта и заготовок | 946 |  | Ипотека |  |
| 46 | 13:23:1005075:33 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 | Для размещения зданий, строений и сооружений предприятий снабжения, сбыта и заготовок | 17074 |  | Общая долевая собственность |  |
| 47 | 13:23:1005075:34 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3 | Для размещения трубопровода (трассы водоснабжения) | 2622 |  |  |  |
| 48 | 13:23:1005075:35 | РМ, г. Саранск, Ул. Строительная | Для размещения учебно-производственного комбината с автодромом экстремального вождения (офисы и административные службы) | 23834 |  | Аренда |  |
| 49 | 13:23:1005075:36 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11б | Для эксплуатации производственных помещений | 122535 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 13:23:1005075:37 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11б | Для эксплуатации производственных помещений | 1644 |  |  |  |
| 51 | 13:23:1005075:38 | РМ, г. Саранск, в районе ул. Строительная | Для размещения учебно-производственного комбината с автодромом экстремального вождения (детский городок школы юных автомобилистов) | 4518 |  |  |  |
| 52 | 13:23:1005075:39 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная | Для размещения объекта коммунального хозяйства «Строительство площадки для временного складирования снега» | 4955 |  | Постоянное (бессрочное) пользование |  |
| 53 | 13:23:1005075:40 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная | Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения сбыта и заготовок | 6661 |  |  |  |
| 54 | 13:23:1006059:2 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная, д.2б, стр.1 | Для размещения стационарной автозаправочной станции | 1800 |  | Общая долевая собственность |  |
| 55 | 13:23:1006059:7 | РМ, г. Саранск, Северная промзона | Для размещения скважин | 3009 |  |  |  |
| 56 | 13:23:1006059:8 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 6а | Для эксплуатации производственных помещений | 8648 |  | Собственность |  |
| 57 | 13:23:1006059:9 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 6 | Для эксплуатации здания овощехранилища | 5434 |  | Аренда |  |
| 58 | 13:23:1006059:10 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 6 | Для эксплуатации производственной базы | 45175 |  | Собственность |  |
| 59 | 13:23:1006059:11 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации артезианской скважины | 1584 |  | Государственная собственность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60 | 13:23:1006059:12 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 6 | Для эксплуатации автостоянки | 2217 |  | Аренда |  |
| 61 | 13:23:1006059:13 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 2 | Для размещения производственных помещений | 9313 |  | Государственная собственность |  |
| 62 | 13:23:1006059:14 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина | Для эксплуатации кирпичного гаража | 21 |  | Государственная собственность |  |
| 63 | 13:23:1006059:15 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГО «Энергетик» | Для эксплуатации кирпичного гаража | 31 |  | Аренда |  |
| 64 | 13:23:1006059:17 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина | Для эксплуатации подъездных путей | 1222 |  | Государственная собственность |  |
| 65 | 13:23:1006059:18 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 6 | Для размещения энергетического производственно-технологического комплекса подстанции 220/110/6кВ «Саранская» 2×125 МВА | 41655 |  | Аренда |  |
| 66 | 13:23:1006059:20 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, д. 2 | Для размещения производственных зданий и сооружений | 71854 |  | Собственность |  |
| 67 | 13:23:1006059:21 | РМ, г. Саранск, ВЛ 110кВ «Саранск - РЦ9» | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 102 |  |  |  |
| 68 | 13:23:1006059:22 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 71 |  |  |  |
| 69 | 13:23:1006059:23 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 58 |  |  |  |
| 70 | 13:23:1006059:24 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71 | 13:23:1006059:25 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 23 |  |  |  |
| 72 | 13:23:1006059:26 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 101 |  |  |  |
| 73 | 13:23:1006059:27 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 106 |  |  |  |
| 74 | 13:23:1006059:28 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 72 |  |  |  |
| 75 | 13:23:1006059:29 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 5 |  |  |  |
| 76 | 13:23:1006059:30 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГО «Энергетик» | Для эксплуатации кирпичного гаража | 43 |  | Аренда |  |
| 77 | 13:23:1006059:31 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГО «Энергетик» | Для эксплуатации капитального гаража | 20 |  | Аренда |  |
| 78 | 13:23:1006059:32 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации опор воздушных линий электропередач | 74 |  |  |  |
| 79 | 13:23:1006059:33 | РМ, г. Саранск, ул. Титова (в районе пожарной части ОАО «Лисма») | Для размещения объекта бытового обслуживания – павильона мойки автомашин | 328 |  | Аренда |  |
| 80 | 13:23:1006059:34 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГО «Энергетик» | Для эксплуатации кирпичного гаража | 26 |  | Государственная собственность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 81 | 13:23:1006059:35 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГО «Энергетик» | Для эксплуатации кирпичного гаража | 31 |  | Аренда |  |
| 82 | 13:23:1006059:39 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГО «Энергетик» | Для эксплуатации бокса гаража | 32 |  | Аренда |  |
| 83 | 13:23:1006059:40 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 1 |  |  |  |
| 84 | 13:23:1006059:41 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 0,05 |  |  |  |
| 85 | 13:23:1006059:42 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 0,05 |  |  |  |
| 86 | 13:23:1006059:43 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 1 |  |  |  |
| 87 | 13:23:1006059:44 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 1 |  |  |  |
| 88 | 13:23:1006059:45 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 0,05 |  |  |  |
| 89 | 13:23:1006059:46 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 0,05 |  |  |  |
| 90 | 13:23:1006059:47 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации линий электропередач напряжением 10кВ | 0,18 |  |  |  |
| 91 | 13:23:1006059:48 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина | Для строительства стационарной автозаправочной станции | 941 |  | Государственная собственность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 92 | 13:23:1006059:49 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГК «Энергетик» | Для эксплуатации бокса гаража | 25 |  | Аренда |  |
| 93 | 13:23:1006059:51 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина ГК «Энергетик» | Для размещения гаража №4 | 49 |  | Аренда |  |
| 94 | 13:23:1006059:52 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина | Для размещения гаражей боксового типа | 62827 |  | Аренда |  |
| 95 | 13:23:1006059:53 | РМ, г. Саранск, ул. Титова (в р-не ОАО ДСК) | Для размещения объекта торговли (магазина «Центр шин») | 652 |  | Государственная собственность |  |
| 96 | 13:23:1006059:54 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГО «Энергетик» | Для размещения бокса гаража №234 | 26 |  | Аренда |  |
| 97 | 13:23:1006059:55 | РМ г. Саранск, ул. Лодыгина, ГК «Энергетик» | Для размещения бокса гаража № 187 | 22 |  | Аренда |  |
| 98 | 13:23:1006059:56 | РМ, г. Саранск, ул. Титова | Для размещения объекта бытового обслуживания | 167 |  | Аренда |  |
| 99 | 13:23:1006059:57 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГК «Энергетик» | Для размещения бокса гаража № 7а | 27 |  | Аренда |  |
| 100 | 13:23:1006059:58 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГК «Энергетик» | Для размещения бокса гаража № 283 | 29 |  | Аренда |  |
| 101 | 13:23:1006059:59 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГК «Энергетик» | Для размещения бокса гаража № 201 | 21 |  | Аренда |  |
| 102 | 13:23:1006059:60 | РМ, г. Саранск, в р-не ул. Строительная, д. 3 | Для размещения воздушной лини электропередачи | 566 |  |  |  |
| 103 | 13:23:1006059:61 | РМ, г. Саранск, в р-не ул. Строительная, д. 3 | Для размещения воздушной лини электропередачи | 1540 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 104 | 13:23:1006059:62 | РМ, г. Саранск, в р-не ул. Строительная, д. 3 | Для размещения воздушной лини электропередачи | 25 |  |  |  |
| 105 | 13:23:1006059:63 | РМ, г. Саранск, в р-не ул. Строительная, д. 3 | Для размещения воздушной лини электропередачи | 368 |  |  |  |
| 106 | 13:23:1006059:64 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, д. 2а | Для размещения административного здания производственного назначения | 1105 |  | Собственность |  |
| 107 | 13:23:1006059:65 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, д. 2а | Для размещения производственных помещений | 5055 |  | Собственность |  |
| 108 | 13:23:1006059:66 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГК «Энергетик» | Для размещения бокса гаража № 264 | 36 |  | Собственность |  |
| 109 | 13:23:1006059:67 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГК «Энергетик» | Для размещения бокса гаража № 54 | 40 |  |  |  |
| 110 | 13:23:1006059:68 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГК «Энергетик» | Для размещения бокса гаража № 157 | 21 |  |  |  |
| 111 | 13:23:1006059:69 | РМ, г. Саранск, ул. Титова (в р-не пересечения с ул. Лодыгина) | Для размещения объекта бытового обслуживания и общественного питания (реконструкция автомойки под сервисный центр) | 134 |  | Аренда |  |
| 112 | 13:23:1006059:70 | РМ, г. Саранск, ул. Титова (в р-не пересечения с ул. Лодыгина) | Для размещения объекта бытового обслуживания и общественного питания (реконструкция автомойки под сервисный центр) | 280 |  | Аренда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 113 | 13:23:1006059:71 | РМ, г. Саранск, ул. Титова | Для размещения объекта бытового обслуживания (автосервиса) | 2142 |  |  |  |
| 114 | 13:23:1006059:72 | РМ, г. Саранск, «Узел «А» - микрорайон «Литейщик» | Для размещения магистрально теплотрассы № 7 | 3510 |  |  |  |
| 115 | 13:23:1006059:73 | РМ, г. Саранск, ул. Титова | Для размещения объекта бытового обслуживания (автомойки на 4 поста) | 945 |  |  |  |
| 116 | 13:23:1006059:74 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГК «Энергетик» | Для размещения бокса гаража № 188 | 22 |  |  |  |
| 117 | 13:23:1006059:75 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 4 | Для размещения зданий, строений сооружений, устройств транспорта (троллейбусное депо №2) | 49368 |  |  |  |
| 118 | 13:23:1006059:76 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГК «Энергетик» | Для размещения бокса гаража № 100 | 22 |  | Собственность |  |
| 119 | 13:23:1006059:77 | РМ, г. Саранск, ул. Лодыгина, ГК «Энергетик» | Для размещения бокса гаража № 89 | 23 |  | Аренда |  |
| 120 | 13:23:1006059:78 | РМ, г. Саранск, в р-не ул. Лодыгина | Для размещения объекта энергетики (ЯКНО, кабельные линии электропередачи 6кВ) от ПС 220/110/6 кВ «Саранская» яч.7, яч.31 до ЯКНО | 46 |  |  |  |
| 121 | 13:23:1006059:79 | РМ, г. Саранск, в р-не ул. Лодыгина | Для размещения объекта энергетики (ЯКНО, кабельные линии электропередачи 6кВ) от ПС 220/110/6 кВ «Саранская» яч.7, яч.31 до ЯКНО | 12 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 122 | 13:23:1006059:81 | РМ, г. Саранск, ул. Строительная | Для размещения объекта коммунального хозяйства «Строительство площадки для временного складирования снега» | 20555 |  |  |  |
| 123 | 13:23:1006059:82 | РМ, г. Саранск, Северная промзона | Для размещения скважин | 3009 |  |  |  |
| 124 | 13:23:1006059:83 | РМ, г. Саранск, ул. Титова, д. 2б | Для размещения стационарной автозаправочной станции | 854 |  |  |  |

Таблица 2.11.3 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь земельного участка, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земельный участок для размещения объекта культуры и спорта | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная | 32 820 |
| 2 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры (автостоянки) | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная | 9 400 |
| 3 | Земельный участок для размещения объекта культуры и спорта | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная | 19 440 |
| 4 | Земельный участок для размещения складских помещений | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная | 8 120 |
| 5 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры (автостоянки) | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная | 2 820 |
| 6 | Земельный участок для размещения объекта культуры и спорта | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная | 10 500 |
| 7 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная | 12 920 |
| 8 | Земельный участок для размещения объекта транспортной инфраструктуры | Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Лодыгина | 18 170 |
|  |  | ИТОГО | 11 4190 |
|  | Территория общего пользования |  | 31 9632 |
|  |  | ВСЕГО | 43 3822 |

ПРИЛОЖЕНИЯ