ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНЖЕНЕР» Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство» Место разработки: городской округ Саранск, РМ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ УЛЬЯНОВА, КОМАРОВА, Р. ЛЮКСЕМБУРГ, ЭНГЕЛЬСА г. САРАНСКА, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ (текстовая часть) Том I Шифр: МК № 3-1/2011-ОПЗ Генеральный директор Л. И. Токмолаева Главный архитектор проекта Е. Г. Меньшиков Главный инженер проекта Е. И. Николаев Инв. № 13-11-6039 г. Чебоксары 2011 г.

Проектная документация  разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта                                                  Е. Г. Меньшиков

Главный инженер проекта                                                       Е. И. Николаев

Свидетельство № 0137 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Некоммерческим партнерством  «Объединение  нижегородских  проектировщиков»  28.04.2010 г. № СРО-П-022-03092009.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №0064.01-2010-2127317852-И-027, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» 23.08.2010 г.

ООО «Научно-производственное предприятие «Инженер».

Права ООО «НПП «Инженер» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «НПП «Инженер».

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая часть | 6 |
| 1.1. | Состав авторского коллектива | 6 |
| 1.2. | Состав проекта | 6 |
| 2. | Пояснительная записка | 7 |
| 2.1. | Общие положения | 7 |
| 2.2. | Природно-климатические условия | 8 |
| 3. | Обоснование планировочной организации территории в соответствии с градостроительным регламентом | 9 |
| 4. | Характеристика территории разработки проекта | 12 |
| 4.1. | Общие положения | 12 |
| 4.2. | Сводная таблица существующего нежилого фонда | 13 |
| 4.3. | Интенсивность использования территории | 15 |
| 5. | Расчет нормативной численности населения | 15 |
| 6. | Расчет предприятий социального и культурно-бытового обслуживания на существующий жилой фонд | 16 |
| 7. | Композиционно-планировочные решения проекта | 17 |
| 7.1. | Организация рельефа и красные линии | 18 |
| 8. | Транспорт и улично-дорожная сеть | 19 |
| 8.1. | Общая часть | 19 |
| 8.2. | Городской транспорт, улицы и дороги | 20 |
| 8.3. | Расчет потребности в местах для временного и постоянного хранения автомобилей | 21 |
| 9. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 21 |
| 10. | Благоустройство | 21 |
| 10.1. | Благоустройство и озеленение | 21 |
| 10.2. | Инженерная защита и подготовка территории | 22 |
| 11. | Регулирование микроклимата | 22 |
| 12. | Противопожарные мероприятия | 22 |
| 13. | Рекомендации по охране окружающей среды | 23 |
|  |  | стр. |
| 13.1. | Общая часть | 23 |
| 13.2 | Природоохранные мероприятия при реконструкции и строительстве новых объектов | 23 |
| 13.3. | Комплекс мероприятий по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферу | 24 |
| 13.4. | Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения | 25 |
| 13.5. | Охрана почвы и растительности | 25 |
| 14. | Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов | 26 |
| 15. | Охрана памятников истории и культуры | 26 |
| 16. | Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 27 |
| 17. | Проект межевания территории | 30 |
| 17.1. | Общие положения | 30 |
| 17.2. | Формирование проектных границ земельных участков | 30 |
| 18. | Основные технико-экономические показатели проекта межевания | 32 |
|  | Приложения |  |
|  | Постановление главы администрации городского округа САРАНСК от 01.08.2006 г. № 2178 |  |
|  | Задание на разработку градостроительной документации от 25.05.2011 г. |  |
|  | Свидетельство №0137 о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства от 28.04.2010 г. № СРО-П-022-03092009 |  |
|  | Свидетельство о допуске к определенному или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства от 23.08.2010 г. № 0064.01-2010-2127317852-И-027 |  |
|  | Кадастровые планы территорий, выписки на земельные участки (сведения ФБУ «Кадастровая палата» по Республике Мордовия) |  |
|  | Письмо в Саранское отделение филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ по Республике Мордовия |  |
|  | Графическая часть |  |
|  | Общие данные |  |
|  | Схема размещения проектируемой территории в структуре г. Саранска |  |
|  | План современного использования территории (опорный план) |  |
|  | План красных линий (основной чертеж) |  |
|  | Схема красных линий и разбивочный чертеж красных линий |  |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта |  |
|  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  |
|  | Схема инженерных сетей и сооружений |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории |  |
|  | Проект межевания территории |  |

1. Общая часть

1.1. Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Меньшиков Е. Г. |
| Главный инженер проекта | Николаев Е. И. |
| Начальник отдела | Павлова Н. Б. |

1.2. Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МК № 3-1/2011 – ОПЗ | Текстовая часть |  |
| МК № 3-1/2011 – ППТ | Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Общие положения

Проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Ульянова, Комарова, Р. Люксембург, Энгельса г. Саранска, разработаны ООО «НПП «Инженер» в соответствии с муниципальным контрактом № 3-1 от 08.08.2011 г. и заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным главой Администрации городского округа Саранск от 08.08.2011 г.

Проект планировки территории разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Основными задачами проекта планировки территории являются:

- анализ существующей застройки с определением границ землепользований;

- установление (определение) планировочных ограничений, границ охраняемых территорий;

- установление зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- установление зон планируемого размещения объектов строительства федерального, регионального или местного значения;

- определение характеристик планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки;

- определение характеристик развития системы социального обслуживания, необходимых для развития территории;

- определение характеристик развития системы транспортного обслуживания, необходимых для развития территории;

- проектирование (уточнение) красных линий, линий регулирования застройки.

Проект межевания территории выполнен в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

Основными задачами проекта межевания территории являются:

- установление границ застроенных и незастроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, учтенных в сведениях ФБУ «Кадастровая палата» по Республике Мордовия.

- установление границ формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства новых объектов;

- установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- установление границ земельных участков, предназначенных для реконструкции существующих зданий;

- установление границ зон с особыми условиями использования территории;

- установление границ зон действия публичных сервитутов;

Работы по разработке проектов планировки и межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ;

4. ФЗ № 185 от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»;

5. ФЗ № 189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»;

6. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

7. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

8. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. №59);

9. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. №150);

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

11. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

12. Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 01.08.2006 г. № 2178 «О подготовке проектов планировки территорий городского округа Саранск, включая проекты межевания»;

13. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28.10.2008 г. №193 (с изменениями от 24.12.2010 г.).

14. Генеральный план г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27.11.2008 г. №219.

15. Правила землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. №425 (с изменениями от 21.07.2010 г.).

2.2. Природно-климатические условия

Рельеф планируемой территории ярко выраженный, с общим уклоном в направлении с севера и северо-востока на юго-запад.

Северо-западная часть планируемой территории выражена уклоном с северо-восточной в юго-западном направлении. Юго-восточная часть планируемой территории выражена уклоном с северо-восточной и юго-восточной сторон в западном направлении.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах северо-западной части участка по существующему рельефу изменяются от 185.66 м до 201.75 м, в юго-восточной части от 190.00 м до 201.97 м.

Проектируемая территория относится ко II «В» климатическому подрайону II климатического района. Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,70С. Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой +190С и с максимальной температурой воздуха +380С, самым холодным – январь с абсолютной минимальной температурой -440С при среднемесячной температуре           -120С. Продолжительность безморозного периода составляет 135 дней. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С. Продолжительность отопительного периода 210 суток. Средняя температура в этот период -4,90С.

Планировочная территория  относится к зоне довольно высокого увлажнения. Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 620 мм, из них осадки теплого периода составляют 378 мм и 242 мм – в теплый.

Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде ноября, разрушается во второй декаде апреля. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 144 дня. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 33 см. (40 см. в заниженном месте), максимальная – 74 см, минимальная – 20 см. Нормативное значение веса снегового покрова – 126 кг/м2. Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м. Интенсивность грозовой деятельности составляет 40-60 часов за год, расчетное количество ударов молнии – 4 на 1 кв. м.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2. Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек. зимой до 4,4 м/сек. летом.

В гидрологическом отношении проектируемая территория входит в состав Волго-Сурского артезианского бассейна и характеризуется наличием водоносного горизонта, приуроченного к четвертичным отложениям.

В геологическом отношении рассматриваемая территория является изученной. По данным инженерно-строительных изысканий прошлых лет в геологическом строении территории принимают участие техногенные, современные элювиальные, среднечетвертичные озерно-ледниковые и нижнемеловые отложения. Территория является естественно и техногенно подтопляемой. Особых геологических, гидрологических и метеорологических явлений не наблюдается.

3. Обоснование планировочной организации территории

в соответствии с градостроительным регламентом

Как элемент планировочной структуры города, проектируемая территория определилась существующей нарезкой улиц Ульянова, Комарова, Энгельса с включением территории ГУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» и части лесопарка. Основными факторами, организующими и определяющими планировочную структуру проектируемой территории являются:

- существующая застройка проектируемой и прилегающих территорий;

- функциональное назначение территориальных зон, расположенных в границах проектируемой территории.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. №425 (с изм. от 21.07.2010 г.), на территории, ограниченной улицами Ульянова, Комарова, Р. Люксембург, Энгельса, выделены следующие территориальные зоны:

- Ж4 – индивидуальная 1-2 квартирная, в том числе коттеджная,  жилая застройка;

- ОД4 – больницы и стационарные учреждения здравоохранения;

- ОД5 – объекты науки, высшего и среднего специального образования;

- ОД6 – спортивно-зрелищные комплексы;

- Р2 – лесопарки и лесополосы;

- ОТ3 – озелененные территории специального назначения;

- П5 – производственные и коммунально-складские предприятия IV-V класса опасности;

- ИТ4 – основные городские автомагистрали и инженерные коммуникации;

- СП1 – режимные объекты (в том числе водозаборы).

Для каждой из зон установлен правовой режим использования земельных участков через систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и параметры застройки в границах этих участков.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск и генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, на проектируемой территории действуют следующие факторы ограничений и регулирования капитального строительства (планировочные ограничения), создающие зоны с особыми условиями использования территории:

По требованиям охраны объектов культурного наследия:

- зона охраняемого ландшафта.

По требованиям санитарно-гигиенических и экологических ограничений:

- охранная зона линий электропередач  ВЛ 110 кВ;

- санитарно-защитная зона ПС 110 кВ "Юго-Западная"

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов IV-V класса опасности (ПКГО «Комарово»);

- 1-ая зона санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- 2-ая зона санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- 3-ая зона санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- особо охраняемые природные территории.

Схема комплексной оценки:

4. Характеристика территории разработки проекта

4.1. Общие положения

Проектируемая территория расположена в юго-западной части г. Саранска. Границами проектируемой территории служат: с северо-востока – ул. Ульянова, с юго-востока – ул. Комарова, с северо-запада – ул. Энгельса, включает в себя территорию ГУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» и часть лесопарковой зоны. Исследуемый квартал начал застраиваться с 1965 г. (противотуберкулезный диспансер). Площадь проектируемой территории в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации составляет 67.0 га.

Сложившаяся градостроительная ситуация данной территории имеет законченную композицию застройки. Композицию застройки определил сложившийся статус данной территории и ее функциональное назначение. В северо-западной части территории расположены объекты здравоохранения:

- МУЗ «Городская клиническая больница №4»;

- ГУЗ «Республиканский консультативно-диагностический центр»;

- ГУЗ «Республиканский онкологический диспансер»;

- ГУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»;

Кроме того, на проектируемой территории имеются:

- Объект религии (храм);

- ГОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» (учебные корпуса № 11, 13, 14 медицинского и биологического факультетов и общежитие № 8);

- Управление по борьбе с организованной преступностью при МВД РМ;

- стадион "Саранск" (административное здание и спортивные площадки);

- Гимнастический зал им. Л. Аркаева;

- ГУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», продолжается строительство лечебного корпуса на 120 коек;

- дома индивидуальной жилой (коттеджной) застройки;

- водозаборные скважины хозяйственно-питьевого назначения;

- объекты инженерной инфраструктуры: трансформаторные подстанции, котельные, тепловой пункт, ГРП. В юго-восточной части проектируемой территории расположено ПКГО «Комарово».

Все улицы имеют элементы благоустройства. Объекты, расположенные на проектируемой территории, обеспечены развитой структурой инженерных сетей. Основными подъездами к проектируемой территории служат улицы Ульянова, Энгельса, Комарова. Обслуживание территории общественным транспортом осуществляется по ул. Ульянова и Энгельса: автобусные и троллейбусные маршруты. Подробнее в п.п. 8.1 и п.п. 8.2.

4.2. Сводная таблица существующего нежилого фонда

Таблица 1

| Наименование и адрес объекта | наименование объекта, корпуса | Год постройки | Износ здания, % | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Этажность | Площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Ульянова |
| МУЗ «Городская клиническая больница №4», д. 32 | гинекология (лит. В) | 1973 | 12 | 1049.5 | 2672.3 | 3 | 75407 |
|  | пищеблок (лит. З) | 1979 | 34 | 2112.8 | 2128.7 | 1 |  |
|  | прачечная (лит. К) | 1973 | 32 | 627 | 619.4 | 2 |  |
|  | хирургический корпус (лит. Б) | 1973 | 29 | 3132.7 | 8945.6 | 5 |  |
|  | гараж (лит. Т) | 1973 | 36 | 504.2 | 421.0 | 1 |  |
|  | гараж (лит. Ф) | 1993 | 10 |  |  | 1 |  |
|  | склад (лит. М) | 1982 | 25 | 467.0 | 663.8 | 1 |  |
|  | лаборатория (лит. Д) | 1975 | 20 | 369.7 | 906.8 | 3 |  |
|  | здание стерилизации (лит. Р) | 1973 | 28 | 231.3 | 180.8 | 1 |  |
|  | терапевтический корпус (лит. А1) | 1973 | 25 | 2080.2 | 6397.7 | 5 |  |
|  | региональный сосудистый центр (лит. А) | 1975 | 30 | 949.4 | 1973.9 | 3 |  |
| ГУЗ «Республиканский онкологический диспансер», д. 30 | овощехранилище (часть лит. Ж) | 1973 | 35 | 157.3 | 132.0 | 1 | 25650 |
|  | здание морга (лит. В) | 1973 | 21 | 280.0 | 221.9 | 1 |  |
|  | пищеблок (лит. Д) | 1980 | 27 | 218.3 | 317.5 | 1 |  |
|  | главный корпус (лит. А) | 1971 | 34 | 1587.6 | 3494.8 | 3 |  |
|  | хозяйственный корпус (лит. Е) | 1980 | 29 | 657.7 | 530.2 | 1 |  |
|  | радиологический (литеры Б, Б1, Б2) | 1971 | 25 | 4503.4 | 1633.5 | 1 | 5227 |
|  |  | 1976 | 16 |  | 205.7 | 1 |  |
|  |  | 2005 | 0 |  | 3602.8 | 2 |  |
| ГУЗ «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», д. 32 | здание диспансера (лит. А) | 1978 | 28 | 770.0 | 3014.3 | 4 | 12368 |
|  | пристрой с зданию диспансера (лит. А1) | 1990 | 19 | 543.0 | 2715.5 | 5 |  |
|  | гараж (лит. Б) | 1981 | 25 | 274.0 | 234.6 | 1 |  |
|  | склад (лит. Б2) | 1981 | 13 | 148.0 | 127.1 | 1 |  |
|  | склад (лит. Б1) | 1981 | 27 | 450.1 | 548.0 | 2 |  |
|  | овощехранилище (часть лит. Ж) | 1973 | 35 | 175.4 | 129.5 | 1 | 257 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», д. 34 | лечебный корпус №1 (лит. А) | 1965 | 38 | 1012.4 | 3040.2 | 4 | 85536 |
|  | прачечная (лит. В) | 1981 | 43 | 476.3 | 369.4 | 1 |  |
|  | котельная (лит. Е) | 1965 | 54 | 430.9 | 410.4 | 1 |  |
|  | овощехранилище №1 (лит. Г1) | 1967 | 55 | 94.3 | 89.7 | 1 |  |
|  | теплопункт (лит. З) | 2001 | 8 | 19.4 | 15.5 | 1 |  |
|  | административное и пищеблок (лит. Б) | 1978 | 31 | 472.5 | 788.2 | 2 |  |
|  | гараж (лит. Д) | 1974 | 23 | 1095.6 | 1141.3 | 1 |  |
|  | лечебный корпус №2 (лит. Ж) | 1978 | 34 | 1346.4 | 3335.7 | 3 |  |
|  | овощехранилище №2 (лит. Г) | 1978 | 55 | 387.2 | 311.0 | 1 |  |
|  | лечебный корпус на 120 коек (строящийся) | строящ. | 0 | 1837.0 | 7348.0 | 3 |  |
| ГУЗ «Республиканский консультативно-диагностический центр», д. 30 а | поликлиника «Орбита» (лит. А) | 1988 | 8 | 1578.3 | 7416.1 | 7 | 6068 |
|  | гараж (лит. Б) | 1988 | 8 | 81.0 | 90.0 | 1 |  |
| ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», д. 24, 26, 26а, 26б | общежитие (лит. А), д. 26 | 1974 | 24 | 1096.8 | 6585.1 | 9 | 36801 |
|  | мед. факультет (лаб. корпус, лит. Б), д. 26а | 1974 | 0 | 2687.6 | 6636.0 | 4-3 |  |
|  | биологический факультет (лит. В), д. 26б | 1974 | 24 | 1165.5 | 3263.4 | 4-3 |  |
|  | мед. факультет (морфологический корпус, лит. Г), д. 24 | 1974 | 24 | 1133.4 | 2907.8 | 3 |  |
| Управление по борьбе с организованной преступностью при МВД РМ, д. 24б | админ. здание (лит. А. А1) | 1990 | 16 6 | 1648.3 | 2136.7 | 1-2 | 10305 |
|  | гараж | 2004 | 0 | 517.0 | 4136 | 1 |  |
|  | гараж | 2009 | 0 | 117.0 | 93.6 | 1 |  |
| Водопроводная насосная станция, д. 21б | здание насосной станции с пристроями | 1980 | 0 | 267.0 | 219.1 | 1 | 8503 |
|  | здание ТП 746 |  |  | 91.3 | 91.3 |  |  |
| ПС 110 кВ «Юго-Западная», д. 24а, корп.1, 24а, корп. 2 | подсобные помещения | - | - | 11752.0 | 11752.0 | 1 | 14200 |
|  | жилой дом |  |  | 341.5 | 614.7 | 2 | 1036 |
|  | жилой дом |  |  | 232.5 | 423.9 | 2 | 2555 |
| Стадион «Саранск», д. 24д | здание подсобных помещений (лит. А) | 2003 | 5 | 415.3 | 274.7 | 2 (цок) | 32185 |
|  | спортивные площадки |  |  | 17085.9 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Гимнастический центр им. Л. Аркаева, д. 24б, стр. 1 | гимнаст. зал (лит. А) | 2009 | 0 | 4387.5 | 3869.8 | 1 | 4550 |
|  | котельная (лит. Б) |  | 0 | 46.0 | 37.6 | 1 | 120 |
| Объект религии-Храм, д. 32 | здание храма | 2010 | 0 | 250 | 225.0 | 1 | 10419 |
|  | хоз. постройка | 2010 | 0 | 71 | 64.0 | 1 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 73425.5 | 109503.6 |  | 331187 |

4.3. Интенсивность использования территории

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки и процентом застроенности территории.

Площадь проектируемой территории в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации составляет 67.0 га.

По результатам геодезических изысканий площадь проектируемой территории составила 72.06 га. Площадь рекреационной зоны составляет 18.56 га. Тогда расчетная территория:  72.06-18.56=53.50 га.

Площадь застроенной территории ГК «Комарово» составляет 0.65 га.

Коэффициент плотности застройки  (КПЗ) —  это отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории (тыс. м² / га).

КПЗ = ΣSэт / Sуч, где

ΣSэт - сумма площадей всех этажей застройки (тыс. м²),

Sуч - площадь участка, на котором размещены постройки (га).

По состоянию на 2011 год:

КПЗ=109.50/53.50=2.05 тыс. м² / га.

Процент застроенности (ПЗ) — доля территорий, занятых застройкой в габаритах наружных стен от общей площади территории участка (квартала) (%).

По состоянию на 2011 год:

ПЗ=7.34/53.50×100=13.72 %.

5. Расчет нормативной численности населения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. № 425 (с изм. от 21.07.2010 г), рассмотрим зону Ж4 (индивидуальная 1-2 квартирная, в том числе коттеджная,  жилая застройка). Определим расчетную территорию, исходя из требований п. 2.2.26, прим. 1 «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск» (далее «местные нормативы»). Для данной зоны характерно отсутствие объектов общего пользования.

S Ж4= 3.84 га;

Для индивидуальной жилой застройки, согласно п. 2.2.27 местных нормативов Р Р = 45 чел./га.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно:

N Р3 =  Р Р × S Р4 = 45 чел./га ×3.84 га = 172 чел.

6. Расчет предприятий социального и культурно-бытового обслуживания

на существующий  жилой фонд

Одной из особенностей планируемой территории является отсутствие объектов повседневного социального и культурно-бытового обслуживания населения,  они расположены на смежных территориях. На территории разработки проекта располагаются объекты районного, городского и республиканского значения, в основном объекты здравоохранения.

Расчеты выполнены согласно местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8) и СНиП «2.07.01-89*» «Градостроительство».

Расчетное количество жителей на проектируемой территории 172 чел.

Таблица 2

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность | Существующее количество мест и площадей в микрорайоне | Количество на микрорайон с учетом существующего жилого фонда и перспективного строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 49 мест на 1000 жителей | - | 8 мест | обеспечивается учреждениями смежных территорий |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 95 мест на 1000 жителей | - | 16 мест | обеспечивается учреждениями смежных территорий |
| Поликлиники, посещений в смену | 26 посещ. в смену на 1000 жителей | нет данных | 4 посещ. в смену | Поликлиника Орбита», ул. Ульянова, 30а |
| Молочные кухни (для детей до 1 года), порций в сутки на 1 ребенка | 4 порции в сутки на 1 ребенка на 1000 жителей | - | 0.69 | обеспечивается учреждениями смежных территорий |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади (в том числе): - продовольственные товары - непродовольственные товары | 100 м2 на 1000 жителей 70 м2 на 1000 жителей 30 м2 на 1000 жителей | - - - | 17.2 (м2 торг площ.) - - | обеспечивается предприятиями смежных территорий |
| Предприятия общественного питания, посадочное место | 8 мест на 1000 жителей | - | 1 | обеспечивается предприятиями смежных территорий |
| Помещения досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 50 м2 на 1000 жителей | - | 8.6 м2 | обеспечивается за счет смежных территорий |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 30 м2 на 1000 жителей | 20955.7 | 5 м2 | стадион «Саранск», гимнастический центр им. Л. Аракаева |

Вывод:

Для расчетного количества населения проектируемой территории не планируется развитие  сферы социального и культурно-бытового обслуживания, т. к., во-первых, планировочные ограничения не позволяют трансформировать существенным образом элементы планировочной структуры (функциональное назначение территориальных зон сохраняется и не будет происходить расширение зоны Ж4), во-вторых, в границах разработки проекта нет значительных по площади земельных участков, свободных от прав третьих лиц, пригодных для строительства объектов социального и культурно-бытового обслуживания, в-третьих, такое строительство экономически нецелесообразно для проживающего в зоне индивидуальных жилых домов населения.

Обеспечение потребным количеством мест (8 чел.) в дошкольном учреждении осуществляется в МДОУ «Детский сад №65 комбинированного вида», расположенного по адресу: ул. Попова, 48, и находящегося в радиусе пешеходной доступности (300 м.).

Обеспечение потребным количеством мест (16 чел.) в общеобразовательном учреждении осуществляется в МОУ «Гимназия №23», расположенного по адресу: ул. Комарова, 7, и находящегося в радиусе пешеходной доступности (500 м.).

7.  Композиционно-планировочные решения проекта

Проект планировки разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории. При выполнении проекта планировки территории был произведен анализ существующей застройки и прилегающих кварталов. Композицию застройки определил сложившийся статус данной территории и ее функциональное назначение.

Действующие санитарно-гигиенические и экологические планировочные ограничения генерального плана г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, создающие зоны с особыми условиями использования территории, препятствуют разработке планировочных решений для рассматриваемой территории.

Проектом предложены следующие проектные решения:

- Зона Ж4 сохраняет свое функциональное назначение, несмотря на то, что она попадает в санитарно-защитную зону ПС 110 кВ «Юго-Западная». С целью создания более комфортных условий проживания проектом предлагается организовать защитные древесно-кустарниковые насаждения. Еще одним эффективным средством уменьшения отрицательного воздействия ПС является ее экранирование;

- Зоны ОД4, ОД5, ОД6, СП1, П5 также сохраняют свое функциональное назначение. Существующая застройка этих зон соответствует их функциональному назначению. Планировочная структура данных зон не будет претерпевать значительных изменений. Допустимы реконструкции существующих зданий и строений;

- В соответствии с исходными данными на территории ГУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» планируется строительства Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в г. Саранске (участок 101, см. графическую часть проектной документации);

- В рамках решения задачи развития транспортной инфраструктуры города, проектом предлагается строительство дороги общегородского значения регулируемого движения по ул. Комарова до пос. Николаевка, Ялга (проектное решение I, см. графическую часть проектной документации).  По ней будет осуществляться автобусное сообщение с пос. Николаевка и Ялга;

- Проектом не выявлены территории, свободные от прав третьих лиц, пригодные для дальнейшей застройки (наличие планировочных ограничений по генеральному плану). Земельные участки вне зон планировочных ограничений не имеют значительных размеров, поэтому не подлежат предоставлению юридическим или физическим лицам для строительства;

- Проектом предлагается уточнение  существующих красных линий с учетом произведенной топографической съемки в соответствии с композиционно – планировочными решениями настоящего проекта.

Технические и иные характеристики предлагаемых к строительству объектов будут разработаны в составе соответствующих проектных документаций в соответствии с заданием на проектирование.

7.1. Организации рельефа и красные линии

План организации рельефа разработан на материалах топографической съемки М 1:500, выполненной ООО «НПП «Инженер» в 2011 году.

Рельеф планируемой территории ярко выраженный, с общим уклоном в направлении с севера и северо-востока на юго-запад к лесопарковой зоне. «Посадка» зданий на рельеф осуществлена с учетом вертикальных отметок входных площадок общественных зданий с соблюдением нормативных уклонов. Рельеф скорректирован для отвода поверхностных вод к лоткам и решеткам проездов.

Проектом рассматриваются вопросы уточнения границ красных линий:

1)  ул. Ульянова – ул.  Р. Люксембург – ул. Энгельса;

2)  ул. Р. Люксембург – ул. Ульянова – ул. Комарова.

Красные линии привязаны к сетке координат.

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Ульянова – ул.  Р. Люксембург – ул. Энгельса – ул. Ульянова)

Таблица 3

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 5396.85 | 5305.78 | 119° 36.5' | 494.22 |  |
| 2 | 5152.67 | 5735.47 | 209° 02.7' | 273.60 |  |
| 3 | 4913.48 | 5602.64 | 274° 44.2' | 247.53 |  |
| 4 | 4933.92 | 5355.96 | 287° 09.4' | 40.00 |  |
| 5 | 4945.72 | 5317.74 | 291° 22.1' | 101.52 |  |
| 6 | 4982.71 | 5223.20 | 294° 34.4' | 96.28 |  |
| 7 | 5022.75 | 5135.64 | 4° 49.7' | 80.79 |  |
| 8 | 5103.25 | 5142.44 | 29° 24.4' | 168.45 |  |
| 9 | 5250.00 | 5225.15 | 28° 46.2' | 167.53 |  |

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Р. Люксембург – ул. Ульянова – ул. Комарова)

Таблица 3.1

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 10 | 5037.24 | 5074.93 | 119° 56.2' | 71.62 | начало части границы красной линии на смежной территории |
| 11 | 5001.50 | 5136.99 | 116° 02.9' | 86.83 |  |
| 12 | 4963.37 | 5215.00 | 111° 22.3' | 102.87 |  |
| 13 | 4925.88 | 5310.80 | 107° 09.1' | 43.07 |  |
| 14 | 4913.18 | 5351.95 | 94° 44.2' | 274.10 |  |
| 15 | 4890.55 | 5625.11 | 28° 20.5' | 282.54 |  |
| 16 | 5139.22 | 5759.24 | 119° 49.9' | 739.71 |  |
| 17 | 4771.25 | 6400.93 | 174° 05.5' | 31.77 |  |
| 18 | 4739.65 | 6404.20 | 210° 54.4' | 449.66 |  |
| 19 | 4353.84 | 6173.24 | 302° 22.9' | - | далее по прямой линии на смежную территорию |

Линия регулирования застройки определяется в соответствии со сложившейся застройкой общественных и иных зданий и сооружений.

8. Транспорт и улично-дорожная сеть

8.1. Общая часть

Транспортная схема планируемой территории разработана в соответствии с проектными решениями генерального плана  г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск (2008 г).

Район  находится  в планировочной  структуре  юго-западного жилого  района г. Саранска со сложившимися транспортно-пешеходными связями, которые увязаны с общегородской системой транспортной и улично-дорожной сети. Проектом предусмотрено сохранение основной транспортной инфраструктуры, также сохраняются категории и профили улиц. Категории дорог и улиц определены следующие:

- улицы Ульянова – магистральные улицы районного  значения с регулируемым движением (транспортно-пешеходные);

- ул. Р. Люксембург, Энгельса, Комарова – улицы местного значения в жилой застройке;

В соответствии с проектным решением:

- ул. Комарова – магистральная улица общегородского значения с регулируемым движением.

Пешеходные связи на планируемой территории обеспечиваются по тротуарам улиц, внутриквартальным пешеходным проездам и тротуарам. Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземным переходам в установленных местах с обеспечением возможности подхода к остановкам общественного транспорта и к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта.

8.2. Городской транспорт, улицы и дороги

Обеспечение транспортом (обслуживающий и личный автотранспорт) будет осуществляться по улицам Ульянова, Энгельса, Комарова, Р. Люксембург.  Проектом  предусмотрены  заезды  с  улиц Ульянова,  Комарова, Энгельса.

Общественный транспорт движется по улице Ульянова (автобусные и троллейбусные маршруты) и по улице Энгельса (автобусные маршруты). Проектом предлагается строительство дороги общегородского значения регулируемого движения по ул. Комарова до пос. Николаевка, Ялга, по которой будет осуществляться автобусное сообщение.

Ширина улиц в пределах красных линий на протяжении участка планируемой территории принята следующая:

- улицы Ульянова – 51 м (4 полосы движения);

- ул. Комарова – 52 м (4 полосы движения в соответствии с проектным решением);

- ул. Энгельса – 27 м (2 полосы движения);

- ул. Р. Люксембург – 21 м, 29 м (2 полосы движения).

Ширина тротуаров по магистральным улицам принята 3 – 4,5 м, по транспортно-пешеходным – 2,25 – 3 м. По улицам осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое, легковое транспортное сообщение. На территории предусмотрены открытые гостевые стоянки для временного хранения автомобилей у объектов общественного назначения.

8.3. Расчет потребности в местах для временного и постоянного

хранения автомобилей

Согласно СНиП 2.07.01-89* (п. 6.33, п. 6.34), местных нормативов (п.п. 3.5.131- 3.5.134) общая обеспеченность парковками для жилой зоны:

- для временного хранения автомобилей - 10%;

- для постоянного хранения автомобилей - 90%, в том числе за пределами селитебной территории – 10%, в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей.

Согласно местных нормативов (п. 2.2.71) на территории застройки жилыми домами с земельными участками (Ж4) закрытые автостоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

Следовательно, расчет потребности в местах для парковки и постоянного хранения автомобилей для зоны Ж4 производить не будем.

Объекты здравоохранения, спортивные сооружения и др. объекты оборудованы открытыми стоянками для кратковременного хранения автомобилей.

9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Для обеспечения беспрепятственного движения инвалидов  и инвалидов-колясочников места пересечения тротуаров, дорожек и проезжей части организовать без бордюров, либо устроить пандусы шириной 1 м. То же и при примыкании дорожек к площадкам отдыха. Ширина пешеходных дорожек при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1.8 м (с учетом габаритных размеров кресел-колясок). Продольный уклон при движении не должен превышать 5 %.  Входы в общественные здания обеспечить пандусами. Предусмотреть установку специальных информационных знаков.

На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных авто-транспортных средств, принадлежащих инвалидам.

10. Благоустройство

10.1. Благоустройство и озеленение

Проектом благоустройства предусматривается устройство асфальтобетонных проездов шириной 3.5-5.5 м с разворотами, разъездами и разгрузочными площадками, имеющими асфальтобетонное покрытие.

Объекты здравоохранения, спортивные и др. оборудуются открытыми стоянками с асфальтобетонным покрытием. Перед главными входами применяется плиточное покрытие.

Для пешеходного движения по территории учреждений предусматривается сеть асфальтобетонных тротуаров и дорожек с асфальтобетонным и плиточным покрытием. Вокруг зданий устраиваются асфальтобетонные отмостки шириной 0,7 м. Предлагается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием.

Проектом планировки предусматривается сохранение озелененных участков. Участки, не занятые застройкой и покрытием, максимально озеленяются. Предлагается устройство цветников и газонов.

Значительная часть проектируемой территории занята лесопарком.

Проектом предлагается проведение комплекса работ по озеленению:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников (березу, вязь, ясень, рябину, липу, тополь, клен);

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив  в мае и в июне в период дефицита атмосферных осадков.

10.2. Инженерная защита и подготовка территории

В целях повышения общего благоустройства территории предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- организация и сбор поверхностного стока ливнесточными коллекторами;

- очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации;

- организация и проведение вертикальной планировки;

- рекультивация нарушенных в результате строительства территорий;

- организация дренажной системы, защищающей проектируемые объекты от подтопления инфильтрационными и грунтовыми водами как в период строительства, так и в период эксплуатации.

В соответствии с генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск для проектируемой территории предусмотрено проектирование закрытого ливнесточного коллектора по ул. Энгельса.

Ливневая канализация предусмотрена по рельефу в пределах территории со  стоком  по дорогам и со сбросом  в существующую  ливневую  канализацию   ул. Ульянова, ул. Энгельса, ул. Комарова.

11. Регулирование микроклимата

Размещение и ориентация зданий учреждений здравоохранения и отдыха обеспечивают непрерывную трехчасовую продолжительность инсоляции в помещениях, предусмотренных Санитарными нормами и правилами обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки, утвержденными в установленном порядке.

12. Противопожарные мероприятия

Противопожарное расстояние между индивидуальными домами, общественными и вспомогательными зданиями  приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* (приложение 1*, таблица 1*).

Проектом предусматривается доступность пожарных машин ко всем индивидуальным домам и общественным зданиям. Расстояние от края проезда и тротуаров с возможностью проезда пожарных машин до стен здания принято не менее 5,0-8,0 м.

Ширина проездов принята согласно СНиП 2.07.01-89* прил.1. Противопожарное расстояние между рассматриваемым объектами,  зданиями и сооружениями не менее 8 метров (СНиП 2.07.01-89* приложение 1*, таблица 1*). Здания имеют степень огнестойкости не ниже III.

13. Рекомендации по охране окружающей среды

13.1. Общая часть

Основной задачей данного раздела является обеспечение санитарно-гигиенических условий работы и быта населения с оценкой влияния существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на экологию микрорайона при решении вопросов рационального использования и охраны природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительности. Общие сведения о проектируемой территории приведены в предыдущих разделах. Настоящий раздел разработан на основе действующих нормативных и рекомендующих документов: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Часть рассматриваемой территории входит в особо охраняемые природные территории. Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляется в соответствии с Федеральными законами «Об особо охраняемых природных территориях» от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ, «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ, законодательством Республики Мордовия и другими нормативными правовыми документами.

В соответствии с генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск для проектируемой территории предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- вывод водозаборных скважин из хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация дополнительных защитных насаждений (санитарно-защитных, водоохранных);

- экранирование подстанции ПС 110 кВ «Юго-Западная» с организацией защитных древесно-кустарниковых насаждений для защиты от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений.

13.2. Природоохранные мероприятия при реконструкции и

строительстве новых объектов

В целях предотвращения негативного воздействия существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на состояние окружающей природной среды в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- «посадка» проектируемых объектов на местности, которая бы исключала вырубку существующих зелёных насаждений;

- максимальное сохранение существующего рельефа местности;

- сохранение плодородного слоя в отвале с последующим использованием при озеленении территории (рекультивация);

- озеленение проектируемой территории (планировка газонов, посадка
деревьев и кустарников в сложившейся застройке при наличии свободных территорий);

- организованный отвод ливневых и талых вод по лоткам проездов.

В настоящее время большое внимание уделяется в нашей стране контролю загрязнений и охране окружающей среды от вредных выбросов на промышленных предприятиях при их эксплуатации и от загрязнений, происходящих при производстве строительных работ.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

1. Применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов в асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды.

2. Применение герметических емкостей для перевозки раствора и бетона.

3. Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих, материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

4. Оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов.

5. Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки.

6. Завершение строительства доброкачественной уборкой -  благоустройством территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды в соответствии со СНиП 3.01.01-8-5.

13.3.    Комплекс мероприятий  по уменьшению

загрязняющих выбросов в атмосферу

К источникам загрязнения относятся: выхлопные газы от всех видов автотранспорта по окружающим улицам и проездам. В г. Саранске сохраняется тенденция увеличения составляющей автотранспорта в общей величине валовых выбросов загрязняющих веществ. Это объясняется ростом численности парка автомобилей. Для очистки и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривается комплекс воздухоохранных мероприятий.

Комплекс воздухоохранных мероприятий подразделяется проектом на планировочные и специальные.

К планировочным мероприятиям относятся такое размещение зданий, при котором обеспечивается проветриваемость территории, рассеивание пыли, инсоляция, а также организация проездов с минимальным объемом асфальтобетонных покрытий, способных при облучении солнцем выделять канцерогенные вещества.

Специальными мероприятиями, направленными на сокращение объемов выбросов и на снижение приземных концентраций являются: озеленение улиц, проездов, устройство дорожек с покрытием из тротуарных плит, ограничение движения транзитного транспорта внутри жилой территории, снабжение всех источников выбросов прилегающих территорий пылегазоулавливающими установками, организация санитарно-защитных зон от стоянок транспорта согласно действующим нормативным документам.

Проектируемая территория ограничена магистральными улицами районного значения с интенсивным транспортным движением как общественного транспорта, так и личного. В перспективе улица Комарова будет являться магистральной улицей общегородского значения. Кроме того, здесь распложены объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения межрайонного и городского значения, что увеличивает транспортную нагрузку на проектируемую территорию. С целью уменьшения вредного воздействия загрязняющих выбросов в атмосферу проектом предусматривается озеленение свободных территорий. В озеленении применять местный ассортимент деревьев и кустарников: березу, вязь, ясень, рябину, липу, тополь, клен.

Существующие внутриквартальные насаждения предлагается дополнительно благоустроить и озеленить. Задача максимальной сохранности существующих насаждений имеет первостепенное значение. Предусмотренные проектом мероприятия по озеленению должны способствовать повышению эффективности зеленых насаждений в санитарно-гигиеническом отношении: насыщению атмосферы легкими ионами, очищению ее от пыли, дыма, газов и уменьшению шума.

13.4. Охрана поверхностных и подземных вод

от  загрязнения и истощения

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностные дождевые стоки и сточные воды от мытья и полива дорог и проездов, аварийные сбросы и дренажные воды.

Водоотведение и водосбор по рельефу местности предусмотрен по самотечным коллекторам на очистные сооружения поверхностных стоков. Очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока должна производиться на городских очистных сооружениях ливневой канализации.

13.5. Охрана почвы и растительности

Проектом предусматривается комплекс работ по планировке и благоустройству территории при сохранении существующих древесно-кустарниковых насаждений.

На участках перспективного строительства верхний плодородный почвенный слой снимается и хранится в обособленных местах, в дальнейшем он используется для устройства газонов и цветников.

Существующие зеленые насаждения и почвенный слой в местах, не подвергающихся вертикальной планировке, сохранить. После окончания застройки строительный мусор должен быть вывезен, см. раздел «Благоустройство».

14. Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов

На всех улицах, в парке в местах пребывания и скопления людей, скверах, возле общественных зданий и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны.

Ответственность за содержание урн в чистоте несет организация, осуществляющая уборку.

Механизированная уборка проезжих улиц и тротуаров производится в плановом порядке специализированными организациями.

В местах особого скопления людей предусматриваются общественные туалеты, встроенные в данные предприятия.

Под мусоросборниками оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием.  осуществлять регулярную мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники, а также сборников отходов.

Предприятиям по уборке следует:

- своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов, организаций, учреждений и предприятий;

- составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;

- корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями;

- обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков и т.д.

15. Охрана памятников истории и культуры

В соответствии с генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, на проектируемой территории памятники истории и культуры отсутствуют.

16. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 4

| № № | Наименование показателей | Ед. изм. | Рекомендуемая обеспеченность | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории-всего, в том числе: | га | - | 72,06 | 72,06 |
|  | - территория жилой застройки, из них: а) многоэтажная застройка; б) 4 - 5-ти этажная застройка в) малоэтажная застройка | га | - | 4,20 - - - 4,20 | 4,20 - - - 4,20 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного значения | га | - | - | - |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения внемикрорайонного значения | га | - | 1,04 | 1,04 |
|  | - общественно-деловая зона | га | - | 28,61 | 28,61 |
|  | - рекреационных зон | га |  | 18,56 | 18,56 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 0,41 | 0,28 |
|  | - производственных зон | га | - | 3,30 | 3,30 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемой территории участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | 0,65 | 0,65 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них а) зеленые насаждения общего пользования; б) улицы, дороги, проезды, площади; в) прочие территории общего пользования | га га га га |  | 15,29 3,97 6,73 4,59 | 15,42 4,01 6,73 4,68 |
| 1.4 | Процент застроенности | % | - | 13.72 | 13.72 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | тыс. м² / га | - | 2.05 | 2.05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6 | Из общей площади проектируемой территории: а) земли федеральной собственности; б) земли субъектов Российской Федерации (РМ); в) земли муниципальной собственности г) земли частной собственности (личной) д) земли частной собственности (юрид. лица) д) земли общего пользования | га га га га га га | - - - - - - | 6,15 13,97 15,70 1,37 0,07 34,80 | 6,15 13,97 15,57 1,37 0,07 34,93 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | 172 | 172 | 172 |
| 2.2 | Плотность населения (для жилищной обеспеченности 18 м2/чел) | чел./га | 45 | 45 | 45 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 | - | застройка зоны Ж4 | застройка зоны Ж4 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 2 | 2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | - | застройка зоны Ж4 | застройка зоны Ж4 |
| 3.4 | Новое строительство | м2 | - | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения (всего/1000 чел) | мест | 49 на 1000 чел/ 8 | МДОУ «Детский сад №65 комбинированного вида» |
| 4.2 | Общеобразовательные школы (всего/1000 чел) | мест | 95 на 1000 чел/ 16 | МОУ «Гимназия №23» |
| 4.3 | Поликлиники, в том числе (всего/1000 чел) | посещений в смену | 26 на 1000 чел/ 4 | Поликлиника Орбита» |
| 4.4 | Предприятия торговли, в том числе: а) продовольственными товарами; б) непродовольственными товарами | м2 | 100 на 1000 чел/ 17,2 70 30 | обеспечивается за счет смежных территорий |
| 4.5 | Предприятия общественного питания (посадочное место/1000 чел.) |  | 8 на 1000 чел/ 1 | обеспечивается за счет смежных территорий |
| 4.6 | Аптеки | объектов | 1 на 20 тыс. жителей/0 | обеспечивается за счет смежных территорий |
| 4.7 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену | 4 на 1000 чел./ 1 | обеспечивается за счет смежных территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания, (рабочее место/1000 чел.) | мест | 2 на 1000 чел/0 | обеспечивается за счет смежных территорий |
| 4.9 | Филиалы банков, операционное место | мест | 1 на 2-3 тыс. чел/0 | обеспечивается за счет смежных территорий |
| 4.10 | Жилищно-эксплуатационные службы | объект | 1 на 20 тыс. чел/0 | - | - |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные сооружения (площади зала) | м2 | 30 на 1000 чел / 5 | 20955.7 | 20955.7 |
| 4.12 | Учреждения культуры и искусства (всего/1000 чел) | м2 | 50 на 1000 чел / 8,6 | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети- всего, в том числе: | м | - | 2832 | 2832 |
|  | - магистральные улицы общегородского значения с регулируемым движением | м | - | - | 502 |
|  | - магистральные улицы районного значения с регулируемым движением | м | - | 1355 | 1355 |
|  | -улицы и проезды местного значения | м | - | 1477 | 975 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: | м | - | 3158 | 3660 |
|  | - троллейбус | м | - | 1355 | 1355 |
|  | - автобус | м | - | 1803 | 2305 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе |  |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | машино-мест | - | в границах отведенного участка | в границах отведенного участка |
|  | - временного хранения | машино-мест | - | временные парковки в общественно-деловых зонах | временные парковки в общественно-деловых зонах |

18. Проект межевания территории

18.1. Общие положения

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания использовались следующие сведения и материалы:

1) проект планировки территории, ограниченной улицами Ульянова, Комарова, Р. Люксембург, Энгельса г. Саранска, выполненный ООО «НПП «Инженер»;

2) сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания, полученные в ФБУ «Кадастровая палата» по Республике Мордовия на бумажных и электронных носителях (см. приложение);

3) координаты красных линий, разработанные (уточненные) в составе проекта планировки территории, ограниченной улицами Ульянова, Комарова, Р. Люксембург, Энгельса г. Саранска;

4) технические сведения на объекты недвижимости, полученные в Саранском отделении филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ по Республике Мордовия.

Исходной планово–картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съемки, выполненные ООО «НПП «Инженер» в масштабе 1:500.

В соответствии со сведениями ФБУ «Кадастровая палата» по Республике Мордовия, границы большинства застроенных земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства. Большинство незастроенных земельных участков находятся в зонах планировочных ограничений. Земельные участки вне зон планировочных ограничений не имеют значительных размеров, поэтому не подлежат предоставлению юридическим или физическим лицам для строительства, границы их не формируем. Два многоквартирных жилых дома, расположенных рядом с ПС 110 кВ «Юго-Западная» имеют установленные границы.

В результате анализа выявлены застроенные земельные участки, границы которых необходимо установить. Это объекты инженерно-транспортной инфраструктуры и часть жилых домов коттеджной застройки.

18.2. Формирование проектных границ земельных участков

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от территорий, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам на различном праве. Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественным границам, границам отвода магистральных инженерно-транспортных коммуникаций.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним. Условия эксплуатации обеспечиваются путем установления границ земель общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путем установления ограничений на право пользования частью земельного участка (публичные сервитуты);

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

Характеристики земельных участков, сформированных  для предоставления физическим и юридическим лицам, представлены в Таблице 5.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, исходя из требований п. 2.2.54 местных нормативов, предельные размеры земельных участков для индивидуального строительства составляют: 0.045 га – 0.15 га.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на Листе 10 графических материалов.

Характеристики формируемых земельных участков,

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам

Таблица 5

| № п/п | № земельного участка | Наименование объекта | Почтовый адрес объекта | Кадастровый номер | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая площадь, м2 | В том числе, публичный сервитут, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| й | 102 | Индивидуальный жилой дом | ул. Ульянова | 13:23:0912231:18 | 1162 | - |
|  | 103 | Индивидуальный жилой дом | ул. Ульянова | - | 1137 | - |
|  | 104 | Индивидуальный жилой дом | ул. Ульянова | - | 1093 | - |
|  | 105 | Индивидуальный жилой дом | ул. Ульянова | - | 1500 | - |
|  | 106 | ТП 376 | ул. Ульянова, 32 | - | 64 | - |
|  | 107 | ТП 312 | ул. Ульянова, 32 | - | 62 | - |
|  | 108 | ТП 704 | ул. Ульянова, 30 | - | 150 | - |
|  | 109 | котельная Гимнастического центра им. Л. Аркаева | ул. Ульянова, 24б, стр. 1 | - | 120 | - |
|  | 110 | Административное здание Управления по борьбе с организованной преступностью при МВД РМ | ул. Ульянова, 24б | 13:23:0912231:16 | 10305 | - |

Размеры формируемых земельных участков соответствуют требованиям градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания и пребывания граждан.

Решение о выполнении землеустроительных действий с целью уточнения границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

19. Основные технико-экономические показатели

проекта межевания территории

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 72,06 | 72,06 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию в том числе: | га |  |  |
|  | - территория жилой застройки, из них: | га |  |  |
|  | территории многоэтажной застройки | га | - | - |
|  | территории 4-5-этажной застройки | га | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | территории малоэтажной застройки | га | 3,06 | 3,06 |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | га | - | - |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | га | 30,71 | 30,71 |
|  | - территория промышленной и коммунально-складской застройки | га | 3,48 | 3,36 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию в том числе | га | 34,81 | 34,93 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 22,53 | 22,57 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 6,73 | 6,73 |
|  | -прочие территории общего пользования | га | 5,55 | 5,63 |

ПРИЛОЖЕНИЯ