Экз. № 1 ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНЖЕНЕР» Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство» Место разработки: г. Саранск, РМ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ СТАРОПОСАДСКАЯ, А.НЕВСКОГО, МАРИНИНА, МИЧУРИНА, НИКОЛАЕВА, р. САРАНКА г. САРАНСКА, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ (текстовая часть) Том I Шифр: МК № 1-1/2011-ОПЗ Генеральный директор Л. И. Токмолаева Главный архитектор проекта Е. Г. Меньшиков Главный инженер проекта Е. И. Николаев Инв. № 13-11-5943 г. Чебоксары, 2011

Проектная документация  разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта                                                  Е. Г. Меньшиков

Главный инженер проекта                                                       Е. И. Николаев

Свидетельство № 0137 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение нижегородских проектировщиков» 28.04.2010 г. № СРО-П-022-03092009

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №0064.01-2010-2127317852-И-027, выдано Некоммерческим партнерством «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» 23.08.2010 г.

ООО «Научно-производственное предприятие «Инженер».

Права ООО «НПП «Инженер» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве.

Документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «НПП «Инженер».

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая часть | 6 |
| 1.1. | Состав авторского коллектива | 6 |
| 1.2. | Состав проекта | 6 |
| 2. | Пояснительная записка | 7 |
| 2.1. | Общие положения | 7 |
| 2.2. | Природно-климатические условия | 8 |
| 3. | Обоснование планировочной организации территории в соответствии с градостроительным регламентом | 9 |
| 4. | Характеристика территории разработки проекта | 12 |
| 4.1. | Общие положения | 12 |
| 4.2. | Сводная таблица существующего жилого фонда | 13 |
| 4.3. | Сводная таблица существующего нежилого фонда | 13 |
| 4.4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | 14 |
| 4.5. | Учреждения образования | 15 |
| 4.6. | Интенсивность использования территории занятой, многоквартирной застройкой | 15 |
| 5. | План организации рельефа и красные линии | 16 |
| 6. | Определение площадей земельных участков под многоквартирными домами | 17 |
| 7. | Расчет численности и плотности населения территории | 18 |
| 7.1. | Расчет нормативной численности населения территории | 18 |
| 7.2. | Расчет фактической численности населения | 20 |
| 8. | Расчет предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения | 23 |
| 9. | Композиционно-планировочные решения | 24 |
| 10. | Благоустройство | 26 |
| 9.1. | Благоустройство и озеленение | 26 |
| 9.2. | Инженерная защита и подготовка территории | 27 |
| 11. | Транспорт и улично-дорожная сеть | 27 |
| 11.1. | Общая часть | 27 |
| 11.2. | Городской транспорт, улицы и дороги | 28 |
| 11.3. | Расчет потребности в местах для парковки и постоянного хранения автомобилей | 28 |
| 12. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 30 |
|  |  | стр. |
| 13. | Регулирование микроклимата | 30 |
| 14. | Противопожарные мероприятия | 31 |
| 15. | Рекомендации по охране окружающей среды | 31 |
| 15.1. | Общая часть | 31 |
| 15.2. | Характеристика источников выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу | 31 |
| 15.3. | Комплекс мероприятий по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферу | 32 |
| 15.4. | Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения | 32 |
| 15.5. | Охрана почвы и растительности | 33 |
| 15.6. | Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений | 33 |
| 15.7. | Природоохранные мероприятия | 33 |
| 16. | Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов | 34 |
| 16.1. | Общая часть | 34 |
| 16.2. | Уборка жилых и общественных территорий | 35 |
| 16.3. | Ответственность за санитарное содержание территорий населенных мест | 35 |
| 17. | Охрана памятников истории и культуры | 36 |
| 18. | Основные технико-экономические показатели проекта планировки | 36 |
| 19. | Проект межевания территории | 39 |
| 19.1. | Общие положения | 39 |
| 19.2. | Формирование проектных границ земельных участков | 40 |
| 19.3. | Обоснование принятых решений по проекту межевания | 42 |
| 20. | Основные технико-экономические показатели проекта межевания | 43 |
|  | Приложения |  |
|  | Постановление главы администрации городского округа САРАНСК от 01.08.2006 г. № 2178 |  |
|  | Задание на разработку градостроительной документации от 11.06.2010 г. |  |
|  | Свидетельство № 0137 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 28.04.2010 г. № СРО-П-022-03092009 |  |
|  | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 23.08.2010 г. № 0064.01-2010-2127317852-И-027 |  |
|  | Кадастровые планы территории (выписки из государственного кадастра недвижимости) |  |
|  | Графическая часть |  |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Схема размещения проектируемой территории в структуре г. Саранска |  |
| 3 | План современного использования территории (опорный план) |  |
| 4 | План красных линий (основной чертеж) |  |
| 5 | Схема красных линий и разбивочный чертеж красных линий |  |
| 6 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта |  |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  |
| 8 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений |  |
| 9 | Схема границ территорий объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории |  |
| 10 | Проект межевания территории |  |

1. Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива

| Должность | Фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Меньшиков Е. Г. |
| Главный инженер проекта | Николаев Е. И. |
| Начальник отдела | Павлова Н. Б. |
| Ведущий инженер | Миронова С. А. |

1.2 Состав проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МК № 1-1/2011 – ОПЗ | Текстовая часть |  |
| МК № 1-1/2011 – ППТ | Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Общие положения

Проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Старопосадская, А.Невского, Маринина, Мичурина, Николаева, р.Саранка г.Саранска, разработаны ООО «НПП «Инженер» в соответствии с муниципальным контрактом № 1-1/2011 от 25.05.2011 г. и заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным главой Администрации городского округа Саранск от 26.05.2011 г.

Проект планировки территории разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома, границ земельных участков, предназначенных для строительства новых объектов и реконструкции существующих зданий, а также выявления участков, свободных от прав третьих лиц.

Проект межевания территории выполнен в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными  домами и другими объектами капитального строительства.

Основными задачами проекта межевания территории являются:

- выполнение требований п. 4 ст. 14 Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»;

- обеспечение условий для утверждения проекта межевания территории;

- формирование границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные объекты капитального строительства;

- расчет земельной доли участка, на котором расположен многоквартирный дом, на 1 кв. м. помещений.

Работы по разработке проектов планировки и межевания территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ;

4. ФЗ № 185 от 21.07.2007 года «О фонде содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства»;

5. ФЗ № 189 от 29.12.2004 г. «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации»;

6. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости»;

7. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

8. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. № 59);

9. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150);

10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

11. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

12. Постановление Главы Администрации городского округа Саранск  от 01.08.2006 г. № 2178 «О подготовке проектов планировки территорий городского округа Саранск, включая проекты межевания»;

13. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 28.10.2008 г. № 193 (с изменениями от 24.12.2010г. № 646).

14. Генеральный план г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27.11.2008 г. №219.

15. Правила землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. № 425 (с изменениями от 21.07.2010 г. № 582).

2.2. Природно-климатические условия

Рельеф планируемой территории ярко выраженный, с общим уклоном в направлении с юга на север.

Южная часть планируемой территории выражена уклоном с юго-западной в северо-восточном направлении, в центральной части поверхность территории прорезана урочищем долины ручья. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах южной части участка по существующему рельефу изменяются  от 154.50 м в юго-западной части до 145.00 м в северо-восточной части.

Центральная часть планируемой территории спокойный с небольшим уклоном в северную сторону.

Северная часть планируемой территории с уклоном в северную сторону. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах северной части участка по существующему рельефу изменяются  от 148.00 м в юго-западной части до 135.19м в северо-восточной части.

Проектируемая территория относится ко II «В» климатическому подрайону II климатического района. Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,70С. Наиболее теплым месяцем в году является июль (средне-месячная температура +190С) с максимальной температурой воздуха +380С, самым холодным – январь (средне-месячная температура -12.10С) с абсолютной минимальной температурой -440С. Продолжительность безморозного периода составляет 135 дней. Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) – минус 300 С. Продолжительность отопительного периода 210 суток. Средняя температура в этот период -4,90С.

Планировочная территория  относится к зоне довольно высокого увлажнения. Среднегодовое количество атмосферных осадков равно 620 мм, из них осадки теплого периода составляют 378 мм и 242 мм – в теплый.

Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде ноября, разрушается во второй декаде апреля. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 144 дня. Средняя высота снежного покрова за зиму достигает 33 см. (40 см. в заниженном месте), максимальная – 74 см, минимальная – 20 см. Нормативное значение веса снегового покрова – 126 кг/м2. Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,5м. Интенсивность грозовой деятельности составляет 40-60 часов за год, расчетное количество ударов молнии – 4 на 1 кв. м.

Нормативное значение ветрового давления – 30 кгс/м2. Ветровой режим характеризуется преобладанием Ю и ЮЗ направлениями ветров в зимний период, З и СВ – в летний период. Средняя скорость ветра колеблется от 6,9 м/сек. зимой до 4,4 м/сек. летом.

В гидрологическом отношении проектируемая территория входит в состав Волго-Сурского артезианского бассейна и характеризуется наличием водоносного горизонта, приуроченного к четвертичным отложениям.

В геологическом отношении рассматриваемая территория является изученной. По данным инженерно-строительных изысканий прошлых лет в геологическом строении территории принимают участие техногенные, современные элювиальные, среднечетвертичные озерно-ледниковые и нижнемеловые отложения. Территория является естественно и техногенно подтопляемой. Особых геологических, гидрологических и метеорологических явлений не наблюдается.

3. Обоснование планировочной организации территории

в соответствии с градостроительным регламентом

Сложившаяся планировочная структура проектируемой территории определилась существующей нарезкой улиц и характеризуется квартальной застройкой селитебных территорий.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. № 425 (с изм. от 21.07.2010 г.), на территории, ограниченной улицами Старопосадская, А.Невского, Маринина, Мичурина, Николаева, р.Саранка, выделены следующие территориальные зоны:

- Ж1 – многоэтажная жилая застройка (от 5 этажей и выше);

- Ж2 – среднеэтажная многоквартирная секционная жилая застройка (от 2 до 4 этажей);

- Ж4 – индивидуальная 1-2 квартирная, в том числе коттеджная, жилая застройка городского типа;

- Р1 – озелененные территории общего пользования;

- П6 – научно-производственные центры.

- ИТ4 – основные городские автомагистрали и инженерные коммуникации.

Для каждой из зон установлен правовой режим использования земельных участков через систему градостроительных регламентов, регулирующих землепользование и параметры застройки в границах этих участков.

Данное зонирование учитывает сложившуюся застройку проектируемой территории, кроме части, ограниченной улицами Республиканская, Новопосадская, А. Невского, Маринина (зона Ж2). Здесь по фактическому режиму использования земельных участков расположена зона индивидуальных жилых домов. Существующая застройка препятствует разработке планировочных решений.

Генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27.11.2008 г. №219, определены основные площадки жилищного строительства на планируемый срок (без резервов). Проектируемые территории (как часть) относятся:

- № 7 к «району реконструкции, ограниченной ул. Титова, Дальняя, р. Саранка»;

- № 9 к «району реконструкции, ограниченной ул. Транспортной и р. Чернейкой».

4. Характеристика территории разработки проекта

4.1. Общие положения

Проектируемая территория, ограниченная улицами Старопосадская, А.Невского, Маринина, Мичурина, Николаева, р.Саранка г. Саранска, расположена в южной части г. Саранска, имеет в плане очертания многоугольника, вытянутого с севера на юг, и ограниченного следующими улицами: с севера – р. Саранка, с востока – улицами Старопосадская, Новопосадская, с юга – улицами А.Невского, Мичурина, с запада – улицами Маринина, Николаева.

Часть проектируемой территории, занятой многоэтажной жилой застройкой (территориальная зона - Ж1) застраивалась преимущественно в период с 1993 г. по 2008 г.

На этой части проектируемой территории располагаются 5 жилых домов этажностью 5–10 этажей; объекты социального и культурно-бытового обслуживания: МОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» по Саранская, 52; реконструируемый двухэтажный детский сад № 47 по ул. Маринина, 34а;  торговый павильон; встроенный в жилой дом аптечный пункт. Кроме того, на проектируемой территории расположены  объекты нежилого фонда: ООО «Оптово-розничное предприятие»; Свято-Предтеченский храм г. Саранск Саранского духовного училища; объекты инженерной инфраструктуры: трансформаторные подстанции, газораспределительный пункт, центральный тепловой пункт.

Существующая индивидуальная жилищная застройка занимает около 70 % проектируемой территории.

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, на проектируемой территории действуют следующие факторы ограничений и регулирования капитального строительства, создающие зоны с особыми условиями использования территории:

По требованиям охраны объектов культурного наследия:

- охранная зона ценной исторической застройки;

- зона охраняемого ландшафта.

По требованиям санитарно-гигиенических и экологических ограничений:

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

- водоохранные зоны водотоков и водоемов;

- особо охраняемые природные территории.

По требованиям природно-техногенных факторов:

- зона затопления паводком 1%-й обеспеченности;

- зона подтопления грунтовыми водами.

4.2. Сводная таблица существующего жилого фонда

Примечание 1: Анализ существующего жилого фонда проведен для зоны Ж1 (многоэтажная застройка), площадь которой составляет ≈ 5.85 га.

Таблица 1

| Адрес объекта | Год постройки | Износ, % | Этажность | Площадь застройки, м2 | Общая площадь помещений, м2 | Встроенно-пристроенные помещения, м2 | Удельный показатель земельной доли, У З. Д. | Нормативная площадь земельного участка многоквартирного дома, м2 | Площадь участка согласно данным ФГУП Ростехинвентаризация, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ул. Маринина |
| ж/д № 19 | 2000 | 0 | 10 | 1119.9 | 7784.0 | - | 0.92 | 7161 | 6032.6 |
| ж/д № 24 | 2008 | 0 | 5 | 787.0 | 2151.5 | 209.8 | 0.92 | 1979 | 787.0 |
| Итого: |  |  |  | 1906.9 | 9935.5 | 209.8 |  |  |  |
| ул. Мичурина |
| ж/д № 1 | 1996 | 8 | 10 | 1432.0 | 8927.6 | - | 0.92 | 8213 | 1432.0 |
| ж/д № 1 а | 1993 | 8 | 10 | 656.1 | 4419.6 | 37.1 | 0.834 | 3686 | 3789.6 |
| Итого: |  |  |  | 2088.1 | 13347.2 | 37.1 |  |  |  |
| ул. Николаева |
| ж/д № 26 | 2002 | 0 | 10 | 1119.9 | 7746.5 | - | 0.92 | 7127 | 1119.9 |
| Итого: |  |  |  | 1119.9 | 7746.5 |  |  |  |  |
| Итого S Ж. Д. = |  |  | 5114.9 | 31029.2 | 246.9 |  | 28166 | 13161.1 |

Средняя этажность территории:

31029.2/(2151.5/1+28877.7/4)=3.31

4.3. Сводная таблица существующего нежилого фонда

Примечание 2: Анализ существующего нежилого фонда сделан для части рассматриваемой территории, ограниченной улицами Саранская, Старопосадская,  Мичурина и Николаева, занятой многоэтажной застройкой.

Таблица 2

| Адрес объекта | Год постройки | Износ здания, % | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Этажность | Площадь земельного участка, м2 | Принятая площадь земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Саранская |
| МОУ основная общеобразовательная школа № 15 д. № 52 | 1940 | 31 | 1419.2 | 2091.2 | 2 | 8900 | 8900 |
| Объект торговли-магазин, ООО «Оптово-розничное предприятие» д. № 59 | 1972 | 28 | 402.3 | 333.9 | 1 | 788 | 788 |
| Свято-Предтеченский храм г. Саранск Саранского духовного училища д. № 63 | нет данных | нет данных | 804.0 | 643.2 | 2 | нет данных | 3721 |
| ул. Маринина |
| Детский сад № 47 д. № 34 а | нет данных | нет данных | 891.0 | 1425.6 | 2 | 6774 | 6774 |
| Итого S Н. Ж. = | 2625.5 | 3068.3 |  |  | 20183 |

4.4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 3

| Наименование точки | Адрес | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ул. Саранская |
| Объект торговли-магазин, ООО «Оптово-розничное предприятие» | 59 | 164 |  |
| ул. Мичурина |
| Аптечный пункт ООО «Сервис» | 1 | нет данных | встроенный в ж/д |

4.5. Учреждения образования

Таблица 4

| Наименование учреждения | Адрес | Посещаемость за смену, чел | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по проекту | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ул. Саранская |
| МОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» | 52 | 250 | 165 |  |
| ул. Маринина |
| Детский сад № 47 | 34а | 120 |  | на реконструкции |

4.6. Интенсивность использования территории, занятой

многоквартирной застройкой

Площадь территории, занятой многоэтажной жилой застройкой составляет ≈ 5.65 га.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки и процентом застроенности территории.

Коэффициент плотности застройки  (КПЗ) —  это отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории (тыс. м² / га).

КПЗ = ΣSэт / Sуч, где

ΣSэт - сумма площадей всех этажей застройки (тыс. м²),

Sуч - площадь участка, на котором размещены постройки (га).

а) по состоянию на 2011 год:

КПЗ=(31.03+3.52)/5.65=6.12;

б) на расчетный период до 2015 года (с учетом строящегося 5-этажного дома):

КПЗ=(25.754+3.52)/ 5.65=6.90

Процент застроенности (ПЗ) — доля территорий, занятых застройкой в габаритах наружных стен от общей площади территории участка (квартала) (%).

а) по состоянию на 2011 год

ПЗ=(5114.9+2310.2)/ 56500×100=13.14 %.

б) на расчетный период до 2015 года (с учетом строящегося 5-этажного дома):

ПЗ=(6222.9+2310.2)/ 56500×100=15.10 %

5. План организации рельефа и красные линии

План организации рельефа разработан на материалах топографической съемки М 1:500,  выполненной ООО «НПП «Инженер» в 2011 году.

Рельеф планируемой территории ярко выраженный, с общим уклоном в направлении с юга на север.

Южная часть планируемой территории выражен уклоном с юго-западной в северо-восточном направлении, в центральной части поверхность территории прорезана урочищем долины ручья. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах южной части участка по существующему рельефу изменяются  от 154.50 м в юго-западной части до 145.00 м в северо-восточной части.

Центральная часть планируемой территории спокойный с небольшим уклоном в северную сторону.

Северная часть планируемой территории с уклоном в северную сторону. Абсолютные отметки поверхности земли в пределах северной части участка по существующему рельефу изменяются  от 148.00 м в юго-западной части до 135.19м в северо-восточной части.

«Посадка» зданий на рельеф осуществлена с учетом планировочной структуры микрорайона, относительных отметок входных площадок жилых и общественных зданий с соблюдением нормативных уклонов.

Проектом рассматриваются вопросы уточнения части границы существующей красной линии:

1)  по ул. Саранская – ул. Старопосадская (вдоль моста в районе Свято-Предтеченского храма);

Красные линии привязаны к сетке координат.

Таблица 5

Ведомость расчета координат точек красных линий

(ул. Саранская – ул. Старопосадская)

| № точек | Координаты | Дирекционные углы | Расстояния, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6643.06 | 8077.52 | 185° 31.9' | 287.22 |  |
| 2 | 6357.18 | 8049.83 | 275° 40.4' | 52.90 |  |
| 3 | 6362.41 | 7997.19 | 15° 58.4' | 291.92 |  |

В составе проекта разработана линия регулирования застройки с отступом от красной линии 5 метров. В зоне существующих многоэтажных домов линия регулирования застройки определяется в соответствии со сложившейся застройкой.

6. Определение площадей земельных участков

под многоквартирными домами

Определение нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами и установление их границ проводится в соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», с целью:

- передачи земельных участков в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирных домах и установления земельной доли в общей собственности,  приходящейся на каждого домовладельца в многоквартирном доме исходя из площади помещений, находящихся в его собственности;

- эффективного использования земель городских поселений и повышения уровня их благоустройства,

- налогообложения,

- учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в многоквартирных домах.

Для определения максимально допустимых нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами, передаваемых в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме бесплатно, положен принцип определения величины удельных показателей земельной доли для зданий разной этажности на основе градостроительных нормативов различных периодов массового жилищного строительства.

Удельный показатель земельной доли представляет собой площадь жилой территории в границах планировочной единицы, приходящейся на 1 кв.м. общей площади жилых помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

Расчеты нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами приведены в Таблице 1.

Нормативный размер земельного участка многоквартирного дома рассчитан путем умножения общей площади жилых помещений на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм = Sк × Уз.д. , где

Sнорм – нормативный размер земельного участка под многоквартирным домом, м2

Sк – общая площадь помещений в многоквартирном доме, м2

Уз.д – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (Приложение А СП 30-101-98)

Если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нормативных размеров площади, бесплатно передаваемой в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных участков

не представляется возможным, то границы земельного участка многоквартирного дома установлены по фактически существующим границам.

Пример расчета нормативной площади земельного участка.

Рассмотрим расчет нормативной площади земельного участка для дома №1«а» по ул. Мичурина.

Данный дом двухэтажный, построен в 1993 году. В соответствии с таблицей Приложения А У З.Д. для 10-этажных зданий равен 0.834 (определено методом корреляции в связи с отсутствием удельного показателя на 10-этажные здания), по данным технического паспорта общая площадь помещений составляет 573.5 м2. Следовательно, по формуле:

S норм = S К  × У З.Д. = 4419.6 м2 × 0.834 = 3686 м2

Нормативный размер  земельного участка  для  многоквартирного дома №1«а» по ул. Мичурина составляет 3686 м2.

Таким образом, рассчитываем площади земельных участков для всех существующих жилых домов, расположенных в границах улиц Старопосадская, А.Невского, Маринина, Мичурина, Николаева, р. Саранска. Результаты расчетов сведены в Таблицу 1, графа «Нормативная площадь земельного участка многоквартирного дома, м2». Итого на существующий жилой фонд необходимо 2.82 га территории.

7. Расчет численности и плотности населения территории

Общая площадь территории, для которой разрабатывается проект планировки, составляет примерно 30.60 га. Фактическая застройка проектируемой территории не соответствует ее зонированию.

7.1. Расчет нормативной численности населения территории

В соответствии с правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. № 425 (с изм. от 21.07.2010 г), рассмотрим соответствующие территориальные зоны. Определим расчетную территорию, исходя из требований п. 2.2.26, прим. 1 «Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск» (далее «местные нормативы»).

- Зона многоэтажной жилой застройки Ж1:  S Ж1= 5.85 га;

- Зона среднеэтажной многоквартирной секционной жилой застройки Ж2, ограниченная улицами Республиканская, Новопосадская, А. Невского, Маринина:  S Ж2= 6.22 га.

- Зона индивидуальной 1-2 квартирной, в том числе коттеджной, жилой застройки городского типа Ж4, ограниченная улицами Саранская, Старопосадская, Республиканская, Маринина, Мичурина, Николаева, за исключением «вкрапленной» зоны Ж1:  S Ж4= 21.30 га – 5.85 га=15.45 га;

Площадь территории для расчета численности населения составляет:

S тер. кр. лин = S Ж1 + S Ж2 + S Ж4 = 5.85 + 6.22 + 15.45 = 27.52 га., что составляет примерно 80% от площади проектируемой территории.

1. Зона многоэтажной жилой застройки:  S Ж1= 5.85 га.  Из общей площади исключаем площадь, не предназначенную для жилищного строительства (зона П6):

S Р1 = S Ж1 – S Н. Ж  = 5.85 га – 0.5 га = 5.35 га

Территорию будем рассматривать как зону средней градостроительной ценности. Согласно табл. 7, п. 2.2.26 (Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, далее «местные нормативы») нормативный  показатель плотности равен:

а) расчетная жилищная обеспеченность 18 м2/чел.:

Р Р = 330 чел./га.

Тогда расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно:

N Р1 =  Р Р × S Р1 = 330 чел./га ×5.35 га = 1765 чел.

Согласно примечаний таб. 7 п. 2, в условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%:

Р Р = 330 × 1.1 = 363 чел/га.

В таком случае, максимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно:

N Р1 =  Р Р × S Р1 = 363 чел./га ×5.35 га = 1942 чел.

б) расчетная жилищная обеспеченность 24.9 м2/чел. (на 2015 г):

Р Р = 239 чел./га.

N Р1 =  Р Р × S Р1 = 239 чел./га × 5.35  га = 1278 чел.

- Зона среднеэтажной многоквартирной секционной жилой застройки Ж2, ограниченная улицами Республиканская, Новопосадская, А. Невского, Маринина:  S Ж2= 6.22 га.  Для данной группы характерно отсутствие объектов общего пользования, поэтому S Р2 = S Ж2 =  6.22 га.

Территорию будем рассматривать как зону средней градостроительной ценности. Согласно табл. 7, п. 2.2.26 (Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Саранск, далее «местные нормативы») нормативный  показатель плотности равен:

а) расчетная жилищная обеспеченность 18 м2/чел.:

Р Р = 330 чел./га.

Тогда расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно:

N Р1 =  Р Р × S Р1 = 330 чел./га ×6.22 га = 2052 чел.

б) расчетная жилищная обеспеченность 24.9 м2/чел. (на 2015 г):

Р Р = 239 чел./га.

N Р1 =  Р Р × S Р1 = 239 чел./га × 6.22  га = 1486 чел.

3. Зона индивидуальной 1-2 квартирной, в том числе коттеджной, жилой застройки городского типа Ж4, ограниченная улицами Саранская, Старопосадская, Республиканская, Маринина, Мичурина, Николаева, за исключением «вкрапленной» зоны Ж1:  S Ж4= 15.45 га. Кроме того, здесь есть объект общегородского значения: Свято-Предтеченский храм г. Саранск Саранского духовного училища, территория которого составляет примерно 0.37 га. Тогда

S Р4 = S Ж4 – S Н. Ж = 15.45 га – 0.37 = 15.08 га.

Для индивидуальной жилой застройки, согласно п. 2.2.27 местных нормативов Р Р = 45 чел./га.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые могут проживать на данной территории, равно:

N Р3 =  Р Р × S Р4 = 45 чел./га ×15.08 га = 678 чел.

Итак, на проектируемой территории расчетная (по существующим зонам) численность населения должна составлять:

Таблица 6

| Территориальные зоны | Нормативная (расчетная) численность населения |
| --- | --- |
|  | расчетная жилищная обеспеченность 18.0 м2/чел. | расчетная жилищная обеспеченность 24.9 м2/чел. (на 2015 г) |
| Зона многоквартирных жилых домов Ж1 | 330 * 5.35 = 1765 чел. | 239 * 5.35 = 1278 чел |
| Зона среднеэтажной многоквартирной секционной жилой застройки Ж2 | 330 * 6.22 = 2052 чел. | 239 * 6.22 = 1486 чел. |
| Зона индивидуальных жилых домов Ж4 | 45 * 15.08 = 678 чел | 45 * 15.08 = 678 чел |
| Всего: N Р. общ. | 4495 чел. | 3442 чел. |

7.2. Расчет фактической численности населения

Расчеты произведем с учетом существующей застройки проектируемой территории. Зона Ж2 фактически застроена индивидуальными жилыми домами. Территория зоны Ж4 увеличивается в виду того, что зона Р1 застроена также индивидуальными жилыми домами.

Рассмотрим следующие зоны:

- Зона многоквартирных жилых домов Ж1:  S Ж1= 5.85 га – 0.5 га = 5.35 га;

- Зона среднеэтажной многоквартирной секционной жилой застройки Ж2 (по факту Ж4), ограниченная улицами Республиканская, Новопосадская, А. Невского, Маринина:  S Ж2= 6.22 га.

- Зона индивидуальной 1-2 квартирной, в том числе коттеджной, жилой застройки городского типа Ж4, ограниченная рекой Саранка, улицами Старопосадская, Республиканская, Маринина, Мичурина, Николаева, за исключением «вкрапленной» зоны Ж1:  S Ж4= 22.82 га – 5.85 га=16.97 га;

1. Расчет фактического числа жителей для территории Ж1.

На рассматриваемой территории расположено 5 многоквартирных домов (таблица 1). Общая полезная площадь существующих жилых домов составляет 31029.2 м2 . Площадь встроенно-пристроенных помещений составляет 246.9 м2.  Тогда, общая площадь жилых помещений

S= 31029.2 м2 - 246.9 м2 = 30782.3 м2

а) при расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. в этих домах проживает:

Nфакт. ≈  = 1710 чел.

При этом фактическая плотность населения составляет:

Р =  = 320 чел./га, что составляет 96.97 % от максимально допустимой плотности населения в данном микрорайоне Р Р = 330 чел./га.

б) расчетная жилищная обеспеченность 24.9 м2/чел. (на 2015 г):

Nфакт. ≈  = 1236 чел

При этом фактическая плотность населения составляет:

Р =  = 231 чел./га, что составляет 96.65 % от максимально допустимой плотности населения в данном микрорайоне Р Р = 239 чел./га.

в) расчет количества жителей, которые будут проживать в проектируемом 4-х секционном многоквартирном доме (5-10 этажн.), произведем исходя из площади зарезервированного земельного участка (при расчетной жилищной обеспеченности  20.3 м2/чел):

Sнов. дом ≈  = 4076 м2.

Nнов. дом ≈  = 200 чел.

Тогда, при расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел. в зоне Ж1 будет проживать:    N =  Nфакт. + Nнов. дом  = 1710+200 = 1910 чел.

При этом фактическая плотность населения составляет:

Р =  = 357 чел./га, что составляет 108.18% от максимально допустимой плотности населения в данном микрорайоне Р Р = 330 чел./га. При увеличении максимально допустимой плотности населении на 10% фактическая плотность будет составлять 98.34 %

Вывод: строительство проектируемого 4-х секционного многоквартирного дома не приведет к увеличению выше нормативного показателя плотности населения (п. 2.2.26 местных нормативов).

2. Расчет фактического количества жителей для  зоны среднеэтажной многоквартирной секционной жилой застройки Ж2 (по факту Ж4), ограниченная улицами Республиканская, Новопосадская, А. Невского, Маринина:  S Ж2= 6.22 га.

Для индивидуальной жилой застройки, согласно п. 2.2.27 местных нормативов Р Р = 45 чел./га.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые проживают на данной территории, равно:

N Р3 =  Р Р × S Р4 = 45 чел./га ×6.22 га = 279 чел.

3. Расчет фактического количества жителей для  зоны индивидуальных жилых домов Ж4, ограниченная рекой Саранка, улицами Старопосадская, Республиканская, Маринина, Мичурина, Николаева, за исключением «вкрапленной» зоны Ж1:  S Ж4= 22.82 га – 5.85 га=16.97 га.

Тогда максимальное расчетное количество жителей, которые проживают на данной территории, равно:

N Р3 =  Р Р × S Р4 = 45 чел./га ×16.97 га = 763 чел.

Сведем произведенные расчеты в таблицу:

Таблица 7

| Территориальные зоны | Современное состояние (расчетная жилищная обеспеченность 18.0 м2/чел.) | На расчетный срок (расчетная жилищная обеспеченность 18.0 м2/чел.) |
| --- | --- | --- |
| Зона многоквартирных жилых домов Ж1 | 1710 | 1910 |
| Зона среднеэтажной многоквартирной секционной жилой застройки Ж2 | 45 * 6.22 = 279 | 45 * 6.22 = 279 |
| Зона индивидуальных жилых домов Ж4 | 45 * 16.97 = 763 | 45 * 16.97 = 763 |
| Всего: N факт. общ. | 2752 | 2952 |

8. Расчет предприятий социального и культурно-бытового обслуживания

населения

Расчеты выполнены согласно местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Саранск (Приложение 8) и СНиП «2.07.01-89*» «Градостроительство».

Нормативное количество жителей на проектируемой территории (по существующим зонам с учетом индивидуальной жилой застройки) 2952 чел.

Таблица 8

| Учреждения, предприятия, сооружения, единицы измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Существующее количество мест и площадей в микрорайоне | Количество на микрорайон с учетом существующего и нового жилого фонда | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения, мест | 49 мест | нет | 145 места | Детский сад № 47 реконструируемый |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 95 мест | 250 мест | 280 места | МОУ «СОШ № 15» |
| Предприятия торговли, м2 торговой площади (в том числе): - продовольственные товары - непродовольственные товары | 100 м2 70 м2 30 м2 | 200 (м2 торг. площ.) - - | 295 (м2 торг площ.) - - | ООО «Оптово-розничное предприятие»; торговый павильон «Продуктовый» |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 раб. мест | - | 6 раб. места | по заданию на проектирование |
| Аптеки, объект | 1 на 20 тыс.жителей | 1 | 1 | по заданию на проектирование |
| Отделения связи, объект | IV- V группы – до 9 тыс.человек | - | по заданию на проектирование, возможно на смежных территориях |
| Филиалы банков, операционное место | 1 место на 2-3 тыс. человек | - | 1 | по заданию на проектирование |
| Жилищно-эксплуатационные службы, объект | 1 на 20 тыс.человек | - | по заданию на проектирование, возможно на смежных территориях |
| Помещения досуга и любительской деятельности, м2 нормируемой площади | 50 м2 | - | 148 м2 | по заданию на проектирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения, м2 площади пола | 70-80 м2 (за счет использования спортзалов школ во внеурочное время) | - | 207 м2 | по заданию на проектирование |
| Бассейн, м2 зеркала воды | 20-25 м2 | - | 59 м2 | по заданию на проектирование |
| Опорный пункт охраны порядка, м2 нормируемой площади | 10 м2 | - | 30 м2 | по заданию на проектирование |

Вывод 1:

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения проектируемой территории находятся в основном на смежных территориях. В нормативных пределах пешеходной доступности расположена школа №15, которая не полностью удовлетворяет потребностям населения данной территории.

Вывод 2:

Согласно расчетам таблицы 8 выявлено, что для населения данной территории требуются большинство предприятий культурно-бытового обслуживания, в том числе:

- общеобразовательные учреждения;

- дошкольные детские учреждения;

- предприятия торговли;

- предприятия общественного питания, в т.ч. кафе;

- предприятия бытового обслуживания;

- филиал банка (возможно операционное место);

- аптека (встроено-пристроенное помещение);

- опорный пункт охраны порядка (нежилое помещение в многоквартирном доме);

- приемный пункт химчистки, прачечная, парикмахерская, ремонт обуви и т.д.

Потребность в объектах социального и коммунально-бытового назначения возрастут по мере застройки территорий, занятых индивидуальными жилыми домами, в соответствии с генеральным планом развития г. Саранска.

9.  Композиционно-планировочные решения

Проект планировки разработан в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Планировочные решения ППТ заключаются  в определении (разграничении) проектируемой территории по ее функциональному использованию:

- сохранение зоны существующей застройки;

- выявление территорий, свободных от прав третьих лиц, пригодных для дальнейшей застройки;

- снос временных сооружений, в том числе временных торговых павильонов и других помещений обслуживания, временных (металлических) гаражей;

- предложения по дальнейшей застройке территории в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Саранск от 12.11.2009 г. № 425 (с изм. от 21.07.2010 г.).

Целью предлагаемых проектных решений является создание комфортных условий проживания населения на проектируемой территории и ее самодостаточности по функциональному назначению и использованию.  Проектные решения содержат элементы благоустройства, озеленения, развитую социальную инфраструктуру.

Проектные решения условно поделены на 2 группы: по исходным данным заказчика  (КУ «Градостроительство») и предлагаемые к проектированию и размещению на данной территории объекты (среднесрочная и дальнесрочная перспектива).

а) Проектные решения, отраженные в ППТ по данным заказчика:

- реконструкцию автодороги  по ул. Старопосадская от ул. Саранская до ул.А.Невского с устройством кольцевой развязки (проектная документация разработана ОАО «Дорпроект»). Реконструкция автодороги обеспечит  связь центра города с юго-западным районом города Саранска, участок I;

- реконструкция детского сада № 47 на 120 мест по ул. Маринина 34 «а», участок II;

- строительство проектируемого 4-х секционного жилого дома 5-10 этажности (схема застройки жилого квартала, ограниченного улицами Саранская, Маринина, Герцена, Старопосадская в г. Саранске, разработанная  ООО ССП), участок VI, объект VII.

б) Предлагаемые к проектированию и размещению на данной территории объекты.

Композицию сложившейся застройки планируемой территории и ее функциональное назначение можно изменить только со сносом существующих строений жилого фонда частного сектора, поскольку здесь нет значительных территорий, свободных от прав третьих лиц.  Около 90% земельных участков индивидуальной жилой застройки находятся в частной собственности. Снос существующей жилой застройки возможен после проведения необходимых согласительных процедур с собственниками частного жилого сектора и оформления земельных участков для перспективного строительства в соответствии с требованиями законодательства. Предлагаемые к проектированию объекты капитального строительства соответствуют зонированию территории. Технические и иные характеристики предлагаемых к проектированию объектов будут разработаны в составе соответствующих проектных документаций.

Проектом предлагается:

- расширение территории реконструируемого детского сада, участки III, IV;

- формирование земельного участка для размещения многоквартирного дома от 2-х до 4-х этажей в соответствии с зонированием, участок V и объект XIII;

- формирование земельного участка для размещения здания детского сада, участок VIII и объект IX;

- 5-этажный дом, объект X;

- многофункциональный центр, объект XI;

- административно-офисный центр, объект XII;

- многоквартирные дома от 2-х до 4-х этажей, объекты XIII;

- земельный участок для расширения территории многоквартирного дома по ул. Маринина, 24, участок XIV;

- многоквартирные дома от 5-ти этажей и выше, объекты XV ;

- земельный участок для создания озелененных территорий общего пользования, участок XVI.

Предлагаемые к проектированию на данной территории объекты размещаются с отступом от красной линии в 5 метрах.

10. Благоустройство

10.1. Благоустройство и озеленение

Проектом благоустройства предусматривается устройство асфальтобетонных проездов шириной 3.5-5.5 м с разворотами, разъездами и разгрузочными площадками, имеющими асфальтобетонное покрытие.

Вблизи магазинов и встроено-пристроенных предприятий обслуживания размещаются гостевые автопарковки с асфальтобетонным покрытием. Перед главными входами в магазины и другие общественные здания устраиваются площадки с плиточным покрытием.

Для пешеходного движения предусматривается сеть асфальтобетонных тротуаров и дорожек с асфальтобетонным и плиточным покрытием. Вокруг зданий устраиваются асфальтобетонные отмостки шириной 0,7 м.

В каждой жилой группе предусматриваются детские игровые площадки, площадки отдыха, площадки для чистки ковров, площадки для сушки белья из улучшенного грунта и площадки для установки контейнеров для мусора с асфальтобетонным покрытием.

В настоящее время территория проектируемого микрорайона застроена и покрыта зелеными насаждениями: кустарником и деревьями.

Проектом предлагается проведение комплекса работ по озеленению:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников (березу, вязь, ясень, рябину, липу, тополь, клен);

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив  в мае и в июне в период дефицита атмосферных осадков.

10.2. Инженерная защита и подготовка территории

В целях повышения общего благоустройства территории предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- организация и сбор поверхностного стока ливнесточными коллекторами;

- очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации;

- рекультивация нарушенных в результате строительства территорий, организация и проведение вертикальной планировки.

Для проектируемой территории характерно наличие природно-техногенных факторов, которые создают особые условия использования территории. Вдоль склона реки Саранки распространена речная эрозия, которая выражается в переработке берегов, образовании оползневых и обвальных процессов. Опасность представляет оползень в створе ул. Ботевградская в районе мостового перехода. В зону паводка 1 % -й обеспеченности попадает ул. Саранская. Также присутствует подтопление грунтовыми водами.

Предлагается следующий состав инженерных мероприятий:

- организация противооползневых и противоэрозийных мероприятий по склонам р. Саранка с целью стабилизации береговых склонов;

- регулирование русла р. Саранка;

Генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27.11.2008 г. №219, предусматривается строительство ливневых, дренажных коллекторов, напорно-самотечного водоотводящего коллектора и очистных сооружений ливневой канализации.

11. Транспорт и улично-дорожная сеть

11.1. Общая часть

Транспортная схема планируемой территории разработана в соответствии с проектными решениями генерального плана  г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск (2008 г).

Район находится в планировочной структуре южного жилого района г. Саранска со сложившимися транспортно-пешеходными связями.

Категории дорог и улиц определены следующие:

- улицы А. Невского, Старопосадская, Новопосадская – магистральные улицы общегородского значения;

- улица Республиканская – магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная;

- улицы Маринина, Герцена, Мичурина, Николаева, Саранская – улицы в жилой застройке.

Пешеходные связи на планируемой территории обеспечиваются по тротуарам улиц, внутриквартальным пешеходным проездам и тротуарам. Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземным переходам в установленных местах с обеспечением возможности подхода к остановкам общественного транспорта и к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта.

11.2. Городской транспорт, улицы и дороги

Обеспечение транспортом (обслуживающий и личный автотранспорт) будет осуществляться по улицам Старопосадская, А.Невского, Маринина, Мичурина, Николаева, Новопосадская, Республиканская, Герцена.

Общественный транспорт движется по улицам А. Невского, Старопосадская, Новопосадская.

Ширина улиц в пределах красных линий на протяжении участка планируемой территории принята следующая:

- улицы А. Невского – 37.57 м (2 полосы движения);

- улицы Старопосадская – 58.00 м (2 полосы движения);

- улицы Новопосадская – 58.00 м (2 полосы движения);

- улицы Маринина – 24.71 м

(от ул. А.Невского до ул. Республиканская - 2 полосы движения),

(от ул. Республиканская и далее – 1 полоса движения);

- улицы Мичурина – 16.10 м (1 полоса движения);

- улицы Республиканская – 22.30 м (2 полосы движения);

- улицы Герцена – 15.25 м (1 полоса движения);

- улицы Саранская – 24.17 м

(от ул. Маринина до ул. Старопосадская - 2 полосы движения),

(от ул. Николаева и далее – 1 полоса движения);

- улицы Николаева – 22.33 м (1 полоса движения).

Ширина тротуаров по магистральным улицам принята 3 – 4,5 м, по пешеходно-транспортным – 2,25 – 3 м.

По улицам осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое, легковое транспортное сообщение.

На территории предусмотрены открытые гостевые стоянки для временного хранения автомобилей, а также у объектов общественного назначения.

11.3 Расчет потребности в местах для парковки и постоянного

хранения автомобилей

Согласно СНиП 2.07.01-89* (п. 6.33, п. 6.34), местных нормативов (п.п. 3.5.131- 3.5.134) общая обеспеченность парковками:

- для временного хранения автомобилей - 10%;

- для постоянного хранения автомобилей - 90%, в том числе за пределами селитебной территории – 10%, в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей.

Уровень автомобилизации в г. Саранск составляет 160 машин на 1000 чел.

Согласно местных нормативов (п. 2.2.71) на территории застройки жилыми домами с земельными участками (Ж4) закрытые автостоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

Следовательно, расчет потребности в местах для парковки и постоянного хранения автомобилей сделаем для территории, ограниченной улицами Саранская, Старопосадская,  Мичурина и Николаева (зона многоэтажных домов Ж1).

Исходя из расчетной жилищной обеспеченности 18 м2/чел., на рассматриваемой территории в существующих домах проживает 1710 чел.

Расчетное количество машино-мест:

1710 /1000×160=274 маш./мест

Для временных парковок потребуется:

274/100×10=27 маш. /мест

Для постоянного хранения:

274/100×90= 247 маш./мест, из них

а) за пределами селитебной территории:

247/100×10=25 маш./мест,

б) в пределах жилой территории:

247/100×90=222 маш./мест,

в том числе:

- в подземных гаражах:

1710/1000×25=43 маш./мест,

площадь земельного участка для 2-х этажного гаража:

S=33×20=860 м2

- наземные парковки:

222-43=179 маш./мест,

площадь земельного участка

S=179×25=4475 м2.

На расчетный период до 2015 года принимаем уровень автомобилизации 325 автомобилей на 1000 жителей. На рассматриваемой территории с учетом стоящегося 4-х секционного жилого дома (5-10 этажн.) будет проживать 1910 чел.

Расчетное количество автомобилей:

1910/1000×325=621 маш./мест

Для временных парковок потребуется:

621/100×10=62 маш. /мест

Для постоянного хранения:

621/100×90=559 маш./мест, из них

а) за пределами селитебной территории:

559/100×10=56 маш./мест,

б) в пределах жилой территории:

559/100×90=503 маш./мест,

в том числе:

- в подземных гаражах:

1910/1000×25=48 маш./мест,

площадь земельного участка для 2-х этажного гаража:

S=48×20=960 м2

- наземные парковки:

503-48=455 маш./мест,

площадь земельного участка

S=455×25=11375 м2.

Для размещения расчетного количества автомобилей возможно использование дополнительной территории.

Согласно новым нормам с учетом пунктов 3.5.155, 3.5.156, стр. 186 (Местные нормативы), в пределах жилой территории размещается гостевые парковки из расчета 40 машино-мест на 1000 жителей, остальные машины будут находиться в подземных или полуподземных автостоянках.

Как предложение: возможность размещения подземных гаражей под общественными и жилыми зданиями.

Зоны общественных центров оборудуются открытыми стоянками кратковременного хранения автомобилей в соответствии с расчетами.

12. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Для обеспечения беспрепятственного движения инвалидов  и инвалидов-колясочников места пересечения тротуаров, дорожек и проезжей части организовать без бордюров, либо устроить пандусы шириной 1 м. То же и при примыкании дорожек к площадкам отдыха. Ширина пешеходных дорожек при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1.8 м (с учетом габаритных размеров кресел-колясок). Продольный уклон при движении не должен превышать 5 %.  Входы в подъезды обеспечены пандусами. На детских площадках возможно использование малых архитектурных форм, которые предназначены специально для  инвалидов. Предусмотреть установку специальных информационных знаков.

13. Регулирование микроклимата

Размещение и ориентация жилых и общественных зданий  (за исключением детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, школ-интернатов)- обеспечивает непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений и территорий для отдыха и игр детей: южнее 58° с.ш. — не менее 2,0 ч в день на период с 22 марта по 22 сентября.

Размещение и ориентация зданий детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха обеспечивают непрерывную трехчасовую продолжительность инсоляции в помещениях, предусмотренных Санитарными нормами и правилами обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки, утвержденными в установленном порядке.

14. Противопожарные мероприятия

Противопожарное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89* приложение 1 * таблицы 1.

Проектом предусматривается доступность пожарных машин ко всем жилым домам и общественным зданиям. Ширина проездов принята согласно СНиП 2.07.01-89*. Здания, запроектированные в жилом районе, имеют степень огнестойкости II.

Расстояние от края проезда и тротуаров с возможностью проезда пожарных машин до стен здания принято не менее 5,0-6,0 м.

15. Рекомендации по охране окружающей среды

15.1. Общая часть

Основной задачей данного раздела является обеспечение санитарно-гигиенических условий работы и быта населения с оценкой влияния существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на экологию планируемой территории при решении вопросов рационального использования и охраны природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительности. Общие сведения о планируемой территории приведены в предыдущих разделах. Настоящий раздел разработан на основе действующих нормативных и рекомендующих документов: СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

15.2. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу

К источникам загрязнения относятся: выхлопные газы от всех видов автотранспорта по окружающим улицам и проездам. В г. Саранске сохраняется тенденция увеличения составляющей автотранспорта в общей величине валовых выбросов загрязняющих веществ. Это объясняется ростом численности парка автомобилей.

Для очистки и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривается комплекс воздухоохранных мероприятий.

15.3. Комплекс мероприятий  по уменьшению

загрязняющих выбросов в атмосферу

Комплекс воздухоохранных мероприятий подразделяется проектом на планировочные и специальные.

К планировочным мероприятиям относятся такое размещение зданий, при котором обеспечивается проветриваемость территории, рассеивание пыли, инсоляция, а также организация проездов с минимальным объемом асфальтобетонных покрытий, способных при облучении солнцем выделять канцерогенные вещества, проектирование тупиковых проездов, по которым невозможно транзитное скоростное движение транспорта.

Специальными мероприятиями, направленными на сокращение объемов выбросов и на снижение приземных концентраций являются: озеленение улиц, проездов, устройство дорожек с покрытием из тротуарных плит, ограничение движения транзитного транспорта внутри жилой территории, снабжение всех источников выбросов прилегающих территориях пылегазоулавливающими установками, организация санитарно-защитных зон от стоянок транспорта согласно действующим нормативным документам.

Планируемая территория имеет характерную особенность: с западной и южной сторон имеет благополучное расположение, но с северной и восточной сторон она соприкасается с мощными транспортными артериями.

В настоящее время территория до 55 % покрыта зелеными насаждениями и  кустарниками. Существующие озелененные территории дошкольных и образовательных учреждений, иные внутриквартальные насаждения предлагается дополнительно благоустроить и озеленить.  Задача максимальной сохранности существующих насаждений имеет первостепенное значение.

Предусмотренные проектом мероприятия по озеленению должны способствовать повышению эффективности зеленых насаждений в санитарно-гигиеническом отношении: насыщению атмосферы легкими ионами, очищению ее от пыли, дыма, газов и уменьшению шума.

15.4. Охрана поверхностных и подземных вод

от  загрязнения и истощения

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностные дождевые стоки и сточные воды от мытья и полива дорог и проездов, аварийные сбросы и дренажные воды.

Водоотведение и водосбор по рельефу местности предусмотрен по самотечным коллекторам на очистные сооружения поверхностных стоков. Очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока должна производиться на городских очистных сооружениях ливневой канализации.

15.5. Охрана почвы и растительности

Проектом предусматривается комплекс работ по планировке и благоустройству территории при сохранении существующих древесно-кустарниковых насаждений.

На участках перспективного строительства верхний плодородный почвенный слой снимается и хранится в обособленных местах, в дальнейшем он используется для устройства газонов и цветников.

Существующие зеленые насаждения и почвенный слой в местах, не подвергающихся вертикальной планировке, сохранить. После окончания застройки строительный мусор должен быть вывезен, см. раздел «Благоустройство».

15.6. Защита от шума, вибрации, электрических и

магнитных полей, излучений и облучений

Допустимые уровни шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках, методики расчета акустической эффективности архитектурно-планировочных и строительно-акустических средств снижения шума и основные требования по их проектированию приняты  в соответствии со СНиП II-12-77.

Допустимые уровни вибрации в жилых зданиях соответствуют СНиП II-40-80 и Санитарным нормам допустимых вибраций в жилых домах, утвержденным в установленном порядке. Для выполнения этих требований предусмотрены необходимые расстояния между жилыми зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

Источники вибрации, электрических и магнитных полей, излучений и облучений в жилом районе не предусмотрено.

15.7. Природоохранные мероприятия

В целях предотвращения негативного воздействия существующих, реконструируемых и проектируемых объектов на состояние окружающей природной среды в проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- «посадка» проектируемых объектов на местности, которая бы исключала вырубку существующих зелёных насаждений;

- максимальное сохранение существующего рельефа местности;

- сохранение плодородного слоя в отвале с последующим использованием при озеленении территории (рекультивация);

- озеленение проектируемой территории (планировка газонов, посадка
деревьев и кустарников в сложившейся застройке при наличии свободных территорий);

- организованный отвод ливневых и талых вод по лоткам проездов.

В настоящее время большое внимание уделяется в нашей стране контролю загрязнений и охране окружающей среды от вредных выбросов на промышленных предприятиях при их эксплуатации и от загрязнений, происходящих при производстве строительных работ.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства рекомендуется осуществление следующих мероприятий:

1. Применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов в асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций, разогрева материалов и подогрева воды.

2. Применение герметических емкостей для перевозки раствора и бетона.

3. Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, пылящих, материалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств).

4. Оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов.

5. Соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки.

6. Завершение строительства доброкачественной уборкой и благоустройством территории с восстановлением растительного покрова и дорожного покрытия.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды в соответствии со СНиП 3.01.01-8-5.

16. Очистка территории и сбор твердых и пищевых отходов

16.1. Общая часть

На территории домовладений выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Площадка предусматривается открытая, с водонепроницаемым покрытием, ограждаемая зелеными насаждениями.

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять металлические контейнеры с крышкой.

Площадки для  установки контейнеров удалены от жилых домов на расстоянии 20 м.

В 12-15 этажных домах предусматривается мусопроводы с требованием СП 31-108-2002 «Мусопроводы жилых и общественных зданий и сооружений».

Емкости с отходами не допускается выставлять за пределы мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта.

Сбор твердых отходов культурно-развлекательных центров, общественных зданий должно осуществляться компактерами.

Пищевые отходы следует собирать в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использование их для корма скота».

Сборы пищевых отходов от жилых домов домоуправления (ТСЖ) производятся по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания предусматривается только в охлаждаемых камерах.

16.2. Уборка жилых и общественных территорий

На всех улицах, в парках, скверах, возле торговых, общественных зданий и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны.

Расстояния между урнами - 20 м, в местах особого скопления (торговый центр, центральная площадь, культурно-развлекательный центр). Ответственность за содержание урн в чистоте несет организация, осуществляющая уборку.

Механизированная уборка проезжих улиц и тротуаров производится в плановом порядке специализированными организациями.

В местах особого скопления людей торговые центры, культурно-развлекательные центры предусматриваются общественные туалеты, встроенные в данные предприятия.

16.3. Ответственность за санитарное содержание территорий

населенных мест

Учреждения по эксплуатации зданий, жилищные отделы предприятий и учреждений, коменданты и управляющие домами должны:

- своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов;

- проводить разъяснительную работу и организовывать население для выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест;

- оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;

- обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемыми для сбора пищевых отходов, уличного и дворового смета;

- принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники, а также сборников отходов.

Предприятиям по уборке следует:

- своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых и жидких бытовых отходов с территорий жилых домов, организаций, учреждений и предприятий;

- составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;

- корректировать маршрутные графики в соответствии с изменившимися эксплуатационными условиями;

- обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков и т.д.

17. Охрана памятников истории и культуры

В соответствии с генеральным планом г. Саранска, рабочих поселков Николаевка и Ялга как части городского округа Саранск, на проектируемой территории имеются объекты культурного наследия:

- зона охраняемого ландшафта («Урочище в долине ручья в квартале улиц Маринина-Евсеева-Павлика Морозова-Крылова-Александра Невского»);

- охранные зоны ценной исторической застройки.

На проектируемой территории следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. Проектом планировки территории не предусмотрены снос, перемещение или другие изменения состояния объекта культурного наследия. Изменение состояния объекта допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

18. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 9

| № № | Наименование | Ед. изм. | Рекомедуемая обеспеченность | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории-всего в том числе: | га | - | 30.60 | 30.60 |
|  | - территория жилой застройки, из них: а) многоэтажная (от 5 эт) застройка; б) среднеэтажная (2-4 эт.) застройка в) малоэтажная (инд. жилые дома) застройка | га | - | 19.33 2.03 - 17.30 | 16.36 2.41 - 13.95 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения микрорайонного значения | га | - | 1.68 | 1.68 |
|  | - объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения внемикрорайонного значения | га | - | 0.37 | 0.37 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 8.72 | 11.69 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - производственных зон | га | - | 0.5 | 0.5 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемой территории участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | 0.53 | 1.23 |
| 1.3 | Коэффициент застройки (в Ж1) | % |  | 13.14 | 15.10 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки (в Ж1) | тыс. м² / га |  | 6.12 | 6.90 |
| 1.5 | Из общей площади проектируемой территории: а) земли федеральной собственности; б) земли субъектов Российской Федерации; в) земли муниципальной собственности г) земли частной собственности | га |  | - - 14.06 16.54 | - - 13.87 11.70 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | 4495 | 2752 | 2952 |
| 2.2 | Плотность населения (для жилищной обеспеченности 18 м2/чел) | чел./га | 330 | 320 | 357 |
| 3 | Жилищный фонд (в зоне Ж1) |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | м2 |  | 310029 | 35105 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  | 3.31 | 3.40 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 |  | 30782 | 34858 |
| 3.4 | Новое строительство: - многоэтажная (5 эт.) | м2 |  |  | 4076 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения (всего/1000 чел) | мест | 41 на 1000 чел | - | 145 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы (всего/1000 чел) | мест | 95 на 1000 чел | 250 | 280 |
| 4.3 | Поликлиники, в том числе (всего/1000 чел) | посещение в смену | 26 на 1000 чел | - | - |
| 4.4 | Предприятия торговли, в том числе: а) продовольственными товарами; б) непродовольственными товарами | м2 | 100 70 30 | 200 | 295 |
| 4.5 | Аптеки | объектов | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | 1 |
| 4.6 | Отделение связи | объектов | IV-V группы до 9 тыс. чел | - | - |
| 4.7 | Филиалы банков, операционное место | мест | 1 на 2-3 тыс. чел | - | 1 |
| 4.8 | Жилищно-эксплуатационные службы, объект | объект | 1 на 20 тыс. чел | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 | 30 на 1000 чел | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети- всего, в том числе: | м |  | 3950 | 3950 |
|  | - магистральные улицы общегородского значения с регулируемым движением | м |  | 1330 | 1330 |
|  | - магистральные улицы районного транспортно-пешеходные | м |  | 150 | 150 |
|  | - улицы и дороги местного значения | м |  | 2470 | 2470 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в том числе: | м |  |  |  |
|  | - троллейбус | м |  | 330 | 330 |
|  | - автобус | м |  | 1330 | 1330 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе |  |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | машино-мест |  | 222 | 777 |
|  | - временного хранения | машино-мест |  | 27 | 62 |

19. Проект межевания территории

19.1. Общие положения

В качестве исходных данных для выполнения проекта межевания использовались следующие сведения и материалы:

1) проект планировки территории, ограниченной улицами Старопосадская, А.Невского, Маринина, Мичурина, Николаева, р. Саранска г. Саранска, выполненный ООО «НПП «Инженер»;

2) сведения об объектах недвижимости в границах территории разработки проекта межевания (Таблица 10);

3) сведения государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта межевания, полученные в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Мордовия на бумажных и электронных носителях, эта информация сведена в приложение;

4) координаты красных линий, уточненные в составе проекта планировки территории, ограниченной улицами Старопосадская, А.Невского, Маринина, Мичурина, Николаева, р. Саранска г. Саранска;

5) технические сведения на многоквартирные дома и иные объекты недвижимости, а так же нормативные размеры земельных участков (Таблица 1) использованы из разработанного проекта планировки территории.

Исходной планово–картографической основой для разработки проекта межевания явились материалы топографической съемки, выполненные ООО «НПП «Инженер» в масштабе 1:500.

Данным проектом не формируются границы земельных участков, занятых индивидуальной жилой застройкой, гаражными боксами и отдельно стоящими гаражами. Поэтому сведения о таких объектах в проекте межевания территории не приводятся.

Таблица 10

Сведения об объектах недвижимости,

расположенных в границах территории разработки проекта межевания

| № п/п | № земельного участка | Наименование объекта | Почтовый адрес | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 4 | Многоквартирный дом | ул. Маринина, 19 | - |
|  | 5 | Многоквартирный дом | ул. Маринина, 24 | - |
|  | 3 | Многоквартирный дом | ул. Мичурина, 1 | - |
|  | 2 | Многоквартирный дом | ул. Мичурина, 1 а | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | Многоквартирный дом | ул. Николаева, 26 | - |
|  | 6 | ЦТП | ул. Маринина, 34 | - |
|  | 7 | Свято-Предтеченский храм г.Саранск Саранского духовного училища | ул. Саранская, 63 | - |

19.2. Формирование проектных границ земельных участков

Формирование проектных границ земельных участков производится в пределах красных линий, ограничивающих территорию разработки проекта межевания и отделяющих территории общего пользования от внутриквартальных территорий, подлежащих передаче физическим и юридическим лицам на различном праве, в том числе собственникам помещений многоквартирных жилых домов. Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных участков (при их наличии) и проездов, естественным границам, границам отвода магистральных инженерно-транспортных коммуникаций.

При разработке проекта межевания территории обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков установлены в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости и земельных участков, включая проезды, проходы к ним, путем установления границ территорий общего пользования, в том числе внутри красных линий, а также путем установления зон действия ограничений на право доступа к земельным участкам (объектам недвижимости);

- границы существующих земельных участков при разработке проекта межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков, а так же при выявлении кадастровых ошибок в отношении земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости;

- учет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами для передачи в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме, рассчитанных в соответствии с требованиями «Свода правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98».

Расчеты нормативных размеров земельных участков под многоквартирными домами приведены в Таблице 1.

Для обеспечения подъезда к формируемым земельным участкам и расположенным на них объектам недвижимости сформированы соответствующие зоны ограничений (сервитуты). Характеристики земельных участков, сформированных для предоставления физическим и юридическим лицам, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, и площади установленных сервитутов, представлены в Таблице 12.

Расчет размера земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (доля в общей площади), и удельного показателя земельной доли на 1кв.м. помещений в этом доме приведен в Таблице 13. Расчет размера земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, производится путем деления общей площади земельного участка на общую суммарную площадь помещений всех многоквартирных домов, для которых сформирован единый земельный участок, затем полученное значение умножаем на общую площадь помещений в конкретном многоквартирном доме:

Sзу_д = Sзу_общ /Sпом_общ.* Sпом.

Расчет удельного показателя земельной доли производится путем деления земельной доли участка многоквартирного дома на общую площадь помещений в многоквартирном доме по формуле:

Узд = Sзу_д /Sпом., где

Узд – удельный показатель земельной доли под многоквартирным домом

на 1 кв.м. помещений;

Sзу_общ – общая площадь земельного участка под многоквартирными

домами, м2

Sзу_д – площадь земельного участка под многоквартирным домом, м2

Sпом_общ – общая суммарная площадь помещений в многоквартирных домах,

для которых сформирован единый земельный участок, м2

Sпом – общая площадь помещений в многоквартирном доме, м2.

Проект межевания территории выполнен в масштабе 1:1000 и представлен на Листе 10 графических материалов.

Таблица 11

Характеристики формируемых земельных участков,

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам,

в том числе собственникам помещений

многоквартирных домов

| № п/п | № земельного участка | Наименование объекта | Почтовый адрес многоквартирного дома | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь, м2 | В том числе, публичный сервитут, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| й | 4 | Многоквартирный дом | ул. Маринина, 19 | 4377 | - |
|  | 5 | Многоквартирный дом | ул. Маринина, 24 | 1979 | - |
|  | 3 | Многоквартирный дом | ул. Мичурина, 1 | 6309 | 403 |
|  | 2 | Многоквартирный дом | ул. Мичурина, 1 а | 3225 | 421 |
|  | 1 | Многоквартирный дом | ул. Николаева, 26 | 4455 | - |
|  | 6 | ЦТП | ул. Маринина, 34 | 574 | - |
|  | 7 | Свято-предтеченский храм г.Саранск Саранского духовного училища | ул. Саранская, 63 | 3721 | - |

Таблица 12

Расчет земельной доли участка под многоквартирным домом и удельного показателя земельной доли

| № п/п | № земельного участка | Почтовый адрес многоквартирного дома | Общая площадь формируемого земельного участка, м2 | Общая площадь помещений, м2 | Удельный показатель земельной доли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
|  | 4 | ул. Маринина, 19 | 4377 | 7784.0 | 0.56 |
|  | 5 | ул. Маринина, 24 | 1979 | 2151.5 | 0.92 |
|  | 3 | ул. Мичурина, 1 | 6309 | 8927.6 | 0.71 |
|  | 2 | ул. Мичурина, 1 а | 3225 | 4419.6 | 0.73 |
|  | 1 | ул. Николаева, 26 | 4455 | 7746.5 | 0.58 |

19.3. Обоснование принятых решений по проекту межевания

При разработке проекта межевания территории существующей застройки в границы земельных участков включены территории, занятые непосредственно многоквартирными домами и иными объектами недвижимости, входящими в состав общего имущества, а также прилегающие к ним территории, необходимые для обеспечения их функционирования (обслуживания), с учетом требований градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания и пребывания граждан: проезды и проходы, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки. В случае, если группа многоквартирных домов образуют с общим двором единую, физически неразделимую территорию, для них сформирован единый земельный участок.

Границы земельных участков под многоквартирными домами установлены в соответствии с основным функциональным назначением объектов, а размеры не превышают размера нормативной площади, рассчитанной в соответствии с требованиями «Свода правил по проектированию и строительству «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах СП 30-101-98». Для группы домов размер земельного участка не превышает суммарного значения нормативных площадей. При этом рассчитана земельная доля многоквартирного дома от общей площади формируемого земельного участка и удельный показатель земельной доли на 1 кв. м. помещений в доме (Таблица 12).

При разработке проекта установлены сервитуты для обеспечения:

- беспрепятственного использования объектов общего пользования (проезды и проходы к зданиям и сооружениям), объектов инженерной инфраструктуры;

- доступа на участок представителей соответствующих служб для эксплуатации и ремонта существующих и прокладку новых сетей и объектов инфраструктуры;

- проезда пожарных машин в случае возникновения чрезвычайной ситуации и других целей.

Решение о выполнении землеустроительных действий с целью уточнения границ земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости, предусмотренных проектом межевания территории, принимается собственником объекта недвижимости после утверждения проекта межевания в установленном действующим законодательством порядке.

Имеющаяся свободная территория состоит из разрозненно локализованных участков. Эти участки возможно использовать под проектирование на них социально значимых объектов для данной территории. Эта задача решается в рамках разработки проекта планировки территории.

20. Основные технико-экономические показатели

проекта межевания территории

Таблица 13

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2010 год | Расчетный срок на 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 30.60 | 30.60 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: | га | 21.47 | 18.20 |
|  | - территория жилой застройки, из них: | га | 19.33 | 16.36 |
|  | территории многоэтажной застройки (от 5 эт.) | га | 2.03 | 2.41 |
|  | территории среднеэтажной застройки (2-4 эт.) | га | - | - |
|  | территория малоэтажной индивидуальной застройки | га | 17.30 | 13.95 |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения | га | 1.68 | 1.68 |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения | га | 0.37 | 0.37 |
|  | - территория промышленной и коммунально–складской застройки | га | 0.09 | 0.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе | га | 9.13 | 12.40 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 2.21 | 2.80 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 6.02 | 7.84 |
|  | -прочие территории общего пользования | га | 0.90 | 1.76 |

ПРИЛОЖЕНИЯ