Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012 г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  ул. Косарева, б.Эрьзя, ул.Лихачева  г. Саранска,

включая проект межевания

3-1/2012-01- ПЗ

Саранск 2012

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012г.

Заказчик: КУ городского округа Саранск «Градостроительство»

Место строительства: г. Саранск

проект Планировки территории,

ограниченной  ул. Косарева, б.Эрьзя, ул.Лихачева  г. Саранска,

включая проект межевания

Часть I. Пояснительная записка

| Директор |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Саранск 2012

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами

| Главный инженер проекта |  | И.А. Митрошин |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  | Ю.А. Ланкина |

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО-П-081-1326186923-00140-5 от 16.05.2012г.

Оглавление

| 1. Общая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2 Состав проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 2 Пояснительная записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.1 Обоснование для разработки проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.2 Нормативная база и исходные данные для разработки проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 2.3 Характеристика участка строительства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2.4 Градостроительные и природные условия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.4.1 Инженерно-геологические условия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5 Генеральный план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.1 Композиционно – планировочные решения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.5.2 Обоснование проекта планировки территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 2.5.3 Объекты инфраструктуры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.5.4 Транспортная схема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 2.5.5 Организация рельефа и красные линии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| 2.5.6 Благоустройство территории. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| 2.5.7 Основные показатели по генплану и благоустройству. . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.6 Сети и инженерное оборудование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.7 Основные технико-экономические показатели проекта планировки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 2.8 Охрана окружающей среды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.8.1 Природоохранные мероприятия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 2.8.2. Санитарная очистка территории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.9 Инженерно-технические мероприятия по ГО и обеспечению пожарной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 2.10 Мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 2.11 Проект межевания территории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
| 1. Ведомость расчета координат точек красных линий |  |
| 2. Каталог координат формируемых земельных участков |  |
| 3. Задание на разработку градостроительной документации |  |
| 4. Постановление Главы Администрации г.о.Саранск от 01.08.06 г. № 2178 |  |
| 5. Справка из ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |  |
| 6. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации СРО-П-081-1326186923-00140-4 от 08.12.2010г. |  |
| 7. Сведения из государственного кадастра недвижимости |  |

1. Общая часть

1.1. Состав авторского коллектива

и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | И.А. Митрошин |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Ю.А. Ланкина |
| Инженер | П.А. Кисляков |

1.2 Состав  проекта

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 3-1/2012-01- ПЗ | Часть 1. Общая пояснительная записка |  |
| 3-1/2012-02-ГП | Часть 2. Графическая часть |  |

2. Пояснительная записка

2.1. Обоснование для разработки проекта

Проект планировки территории, ограниченной  ул. Косарева, б.Эрьзя, ул.Лихачева  г.Саранска, включая проект межевания разработан на основании Постановления Главы Администрации городского округа Саранск № 2178 от 01 августа 2006 г. и в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, утвержденным Главой Администрации городского округа Саранск.

2.2. Нормативная база и исходные данные

для разработки проекта планировки территории

Работы по разработке проекта планировки территории выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Местные нормативы градостроительного проектирования г.о. Саранск, 2008.

- Правила землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части г.о. Саранск, 2009 (с изм. от 21.072010г. № 582)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденная Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002г. № 150;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

В качестве исходных данных для выполнения проекта планировки территории использовались следующие сведения и материалы:

- постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 01 августа 2006г. № 2178;

- муниципальный контракт № 3-1 от 23 апреля 2012г.;

- задание на разработку градостроительной документации;

- технический отчет о топографо-геодезических изысканиях, выполненных ООО «РНИИЦ» в 2012г. (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО-И-008-30112009-00102);

- генеральный план г.Саранска, р.п. Николаевка и Ялга, как части городского округа Саранск, утвержденный решением Совета депутатов г.о.Саранск от 27.11.08 г. № 219;

- схемы предварительного согласования и чертежи градостроительных планов, предоставленные КУ г.о. Саранск «Градостроительство»;

- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах разработки проекта планировки территории (приложение 7).

2.3. Характеристика участка строительства

Границы разработки ППТ выполнены в соответствии со схемой размещения участка на ситуационном плане, согласованном Управлением архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Саранск.

Участок разработки ППТ расположен в восточной части г. Саранск. Границами проектируемой территории служат: с востока –                                   бульвар Эрьзя, с юго-запада – ул.Лихачева, с северо-запада – ул. Косарева.

Все улицы имеют элементы благоустройства. Территория обеспечена развитой структурой инженерных сетей с подводкой к каждому зданию.

В границы разработки ППТ попадают земельные участки, зарегистрированные в государственном кадастре недвижимости. Сведения из  государственного кадастра недвижимости приведены в приложении 7.

2.4. Градостроительные и природные условия

На проектируемой территории в настоящее время расположены жилые здания с необходимыми элементами обслуживания, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, аптека, кафе, а также детский сад № 66. Характеристика существующих на данной территории зданий приведена в  таблицах 2.1 и 2.2.

Характеристика существующих жилых и общественных зданий

Таблица 2.1. – Характеристика существующих общественных зданий

| Наименование жилого здания | Эт. кол. | Общая полезная площадь м2 | Площадь застройки, м2 | Год постройки | Строите-льный объем | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Лихачева |
| Дом № 9а (кафе) | 1 | 156,4 | 221,2 | 1980 | 593 |  |
| Дом № 13а (детский сад) | 2 | 1885,9 | 1280,7 | 1971 | 7892 |  |
| ул. Косарева |
| Дом №96а (здание магазина) | 1 | 360,4 | 433,3 | 1974 | 1439 |  |
| Дом №96б (здание магазина) | 1 | 156,6 | 180,3 | 1974 | 644 |  |
| Дом №100а (кафе) | 1 | 213,1 | 256,7 | 1978 | 770 |  |

В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Саранска, р.п. Николаевка и Ялга как части г.о. Саранск на проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

- Ж1 – многоэтажная жилая застройка (от 5-ти этажей и выше).

Для данной территориальной зоны градостроительным регламентом установлен правовой режим использования земельных участков для регулирования их землепользования и параметров застройки.

Абсолютные отметки поверхности земли в пределах участка по существующему рельефу колеблются от 174,7 до 190,1 м. Рельеф площадки  спокойный с уклоном на северо-запад.

Район строительства относится ко II В климатическому подрайону  II климатического района.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) минус  30 °С.

Расчетное значение веса снегового покрова - 180 кг/м2.

Нормативное значение ветрового давления - 30 кгс/м2.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1,5 м.

Площадка существующей застройки относится к сухой зоне по влажности. Ветровой режим характеризуется преобладанием ю и юз направлениями ветров в зимний период, з и сз - в летний период. Средняя скорость  ветра колеблется от 6,9 м/с зимой до 4,4 м/с летом.

Таблица 2.2. – Характеристика существующего жилого фонда (многоквартирные жилые дома)

| Наименование жилого здания | Эт. кол | Жилая площадь, м2 | Общая площадь квартир, м2 | Коли-чество квартир | Площадь застройки, м2 | Год построй-ки | Общая площадь встройки (в том числе площадь нежилых помещений), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Б. Эрьзи |
| Жилой дом №1 | 5 | 2547,6 | 4586,4 | 80 | 1449,5 | 1968 |  |
| Жилой дом №3 | 5 | 1628,5 | 3409,2 | 70 | 6814,4 | 1968 |  |
| Жилой дом №7 | 5 | 1641,1 | 3437,2 | 70 | 1386,9 | 1968 |  |
| Жилой дом №11 | 5 | 1641 | 3388,8 | 70 | 1053,7 | 1968 |  |
| Жилой дом №13 | 5 | 1218 | 1883,3 | 30 | 1199,8 | 1973 |  |
| Жилой дом №15 | 5 | 1614,4 | 3438,8 | 70 | 769,0 | 1970 |  |
| Жилой дом №17 | 5 | 2275,3 | 4334,6 | 70 | 1227,4 | 1968 |  |
| Жилой дом №19 | 5 | 1618 | 3175,5 | 64 | 988,5 | 1972 |  |
| Жилой дом № 21 | 5 | 1350 | 1959 | 91 | 553,6 | 1970 |  |
| ул. Лихачева |
| Жилой дом №5 | 5 | 2551,4 | 3579 | 80 | 886,6 | 1968 |  |
| Жилой дом №5а | 5 | 2088,5 | 3140,4 | 59 | 841,0 | 1974 |  |
| Жилой дом №9 | 5 | 2523,7 | 3549,7 | 80 | 872,4 | 1967 |  |
| Жилой дом №15 | 5 | 2546,5 | 4630,4 | 80 | 902,0 | 1967 |  |
| Жилой дом №15а | 5 | 1215,9 | 1724,5 | 30 | 465,8 | 1973 |  |
| Жилой дом №17 | 5 | 2523,5 | 3547,4 | 80 | 879,7 | 1967 |  |
| ул. Косарева |
| Жилой дом №82 | 5 | 2549 | 3576,8 | 80 | 887 | 1968 |  |
| Жилой дом №82а | 5 | 2088,9 | 3284,4 | 59 | 1388,7 | 1974 |  |
| Жилой дом №84 | 5 | 2218 | 3235 | 70 | 917,1 | 1972 |  |
| Жилой дом №84а | 5 | 3080,7 | 4557,1 | 90 | 1262,4 | 1973 |  |
| Жилой дом №86 | 5 | 2239,2 | 3245,4 | 70 | 1720,7 | 1972 |  |
| Жилой дом №86а | 5 | 2081,3 | 3359,5 | 59 | 1177,9 | 1974 |  |
| Жилой дом №88 | 5 | 2183,3 | 3252,4 | 59 | 923,8 | 1971 |  |
| Жилой дом №88а | 5 | 2149 | 3458 | 60 | 892,7 | 1973 |  |
| Жилой дом №90а | 5 | 2082 | 3372,2 | 59 | 845,6 | 1974 |  |
| Жилой дом №94а | 5 | 3082 | 5936,9 | 90 | 1316,2 | 1973 |  |
| Жилой дом №96а | 5 | 2080,9 | 3416,8 | 59 | 1040,1 | 1974 |  |
| Жилой дом №104 | 9 | 32149 | 6526,9 | 112 | 1318,7 | 1982 |  |

2.4.1. Инженерно-геологические условия

Проектируемая территории по геологическому строению относится к зоне эрозионно-денудационных равнин. В геологическом строении проектируемой территории принимают участие четвертичные современные  элювиальные, современные-среднечетвертичные  аллювиально-делювиальные и нижнемеловые отложения. С поверхности здесь широко развит маломощный (до 2-5 м) покров рыхлых четвертичных отложений (суглинки, пески, древесно-щебнистые суглинки и супеси). Под ним залегают коренные кремнисто-карбонатные породы мела, пески и глины, нередко обнажающиеся на крутых склонах долин притоков основных рек.

Глубина залегания грунтовых и местами слабонапорных подземных вод от 2-10 до 30-40 м. Подземные воды обладают углекислой и сульфатной агрессивностью на отдельных участках.

2.5. Генеральный план

Проект планировки территории разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации на инженерно-топографическом плане, выполненном специалистами ООО «РНИИЦ» в мае 2012 г.

Площадь проектируемой территории составляет 20,0 га. Существующая окружающая застройка в основном является сложившейся и представлена многоэтажными жилыми и общественными зданиями. Основные подъезды к проектируемой территории предусмотрены через существующие магистрали городского значения – ул.Косарева, а также автодорогу местного значения              ул. Лихачева. Планировочная структура проектируемого квартала  сформирована преимущественно в 1968 – 1972 гг. Сложившаяся застройка определена сетью городских улиц.

2.5.1. Композиционно – планировочные решения

Основными факторами, организующими и определяющими  планировочную структуру проектируемой территории являются:

- существующая застройка проектируемой и прилегающих территорий;

- функциональное назначение территориальных зон, расположенных в пределах проектируемой территории.

В основные задачи стоящие при проектировании входило:

- определение красных линий;

- определение количества необходимых элементов обслуживания;

- регулирование транспортных потоков внутри микрорайона, обеспечение стоянками для автомашин;

- благоустройство и озеленение территорий.

Кроме того, при разработке ППТ были определены нормативные размеры земельных участков под многоквартирными жилыми домами и сформированы их границы.

2.5.2. Обоснование проекта планировки территории

Расчетное количество населения проектируемой территории определяется по предоставленной Саранским отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по РМ информации о жилых и нежилых домах на проектируемой территории.

Общая площадь проектируемой территории в красных линиях составляет 20,0 га. Для  расчета  плотности населения квартала принимаем, что вся территория квартала занята жилой застройкой. Общая площадь квартир в существующих жилых домах составляет 95181,2 кв.м. В настоящее время население проектируемой территории из расчета жилищной обеспеченности          18 кв.м. на человека составляет 5288 чел. Плотность существующего жилого фонда составляет 264 чел./га.

На данной территории не планируется строительство многоквартирных жилых домов поэтому на расчетный срок прироста численности населения квартала не проектируется. Плотность населения квартала на расчетный срок (2025г.) соответствует нормативным значениям (п. 2.2.27 МНГП).

2.5.3. Объекты инфраструктуры

В сложившейся застройке проектируемой территории уже определены состав и местоположение объектов инфраструктуры и по расстоянию они обеспечивают нормативную пешеходную доступность.

На проектируемой территории расположены: магазины продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, аптека, детский сад № 66.

В соответствии с нормами в перечень учреждений повседневного обслуживания включаются дошкольные и школьные учреждения. Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях приведен в таблице 2.3

Таблица 2.3. – Расчет потребности в дошкольных и школьных учреждениях

| Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Потребность на 5288 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Школы | мест | 95 | 502 |
| 2. Детские сады | мест | 41 - 49 | 217-259 |

Вместимость детского сада № 66, расположенного на данной территории в настоящее время составляет 280 человек, что полностью обеспечивает потребности данного микрорайона в детских дошкольных учреждениях и соответствует радиусу пешеходной доступности. Фактическая площадь территории детского сада № 66, соответствуют нормативным размерам земельных участков для детских дошкольных учреждений.

На проектируемой территории отсутствуют школьные учреждения, однако в непосредственной близости от проектируемой территории расположены общеобразовательные школы № 28 и 11, их вместимость составляет соответственно  870 и 820 человек. Эти школы обеспечивает проектируемый микрорайон необходимым количеством мест в школьных учреждениях и соответствуют радиусу пешеходной доступности.

Расчёт предприятий культурно-бытового и торгового обслуживания приводится в таблице «Основные технико-экономические показатели  проекта  планировки территории». Предприятия обслуживания населения квартала располагаются во встроенных помещениях жилых домов и в отдельных зданиях, расположенных как на проектируемой территории, так и за ее пределами в радиусе пешеходной доступности. На проектируемой территории в из объектов повседневного обслуживания отсутствуют: отделение банка, учреждения культуры, а также закрытые спортивные сооружения, свободных земельных участков для их размещения нет. Однако все эти объекты присутствуют на смежных территориях в радиусе пешеходной доступности.

2.5.4.  Транспортная схема

Проектируемая территория расположена в существующей планировочной структуре восточной части г. Саранск со сложившимися транспортно-пешеходными связями. Транспортное обслуживание проектируемой территории  в настоящее время осуществляется по ул. Косарева и ул. Лихачева. По улице Косарева осуществляется автобусное, троллейбусное, грузовое и легковое транспортное  сообщение, по ул.Лихачева – движение  грузового и легкового транспорта. Категории дорог определены следующие: ул.Косарева – магистральная улица общегородского значения,  ул. Лихачева  – улица в жилой застройке. Ширина улиц в пределах красных линий и их профили приведены в графической части проекта.

Пешеходная связь осуществляется по тротуарам жилых улиц и внутриквартальных проездов, пешеходным дорожкам и скверам к остановкам общественного транспорта и объектам культурно-бытового назначения.

Пересечение проезжих частей пешеходами предусматривается по наземному  переходу в установленных местах для возможности подхода к остановочным пунктам и выхода в микрорайон к объектам культурно-бытового обслуживания, отдыха и спорта. В жилых группах пешеходные связи проложены к площадкам отдыха, спорта и хозяйственным площадкам.

Расчет потребности в парковочных местах легковых автомобилей:

На расчетный период до 2025 г. общее количество легковых автомашин личного пользования, в микрорайоне исходя из уровня автомобилизации предусмотренного Местными нормативами (п. 3.5.7) 400 автомашин на 1000 чел. составит  2115 машины.

Согласно СНиП 2.07.01-89*, п. 3.5.132 п. 3.5.133 Местных нормативов градостроительного проектирования общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, в том числе в подземных гаражах 25 маш./мест на 1000 жителей, 10% парка легковых автомобилей допускается располагать на площадках для временного хранения.

Расчет необходимой площади для парковки автомобилей приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. – Расчет потребности в  парковочных местах легковых автомобилей

| Наименование | Количество маш./мест | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| Временные парковки | 2115×0,1=212 | 212×0,0025=0,53 га |
| Места для постоянного хранения автомобилей | 2115×0,9=1904 |  |
| - в том числе в подземных и многоуровневых стоянках | 132 | 48×0,0012=0,16 га |
| - в том числе наземных стоянок | 1772 | 1881×0,0025=4,43 га |

На территории проектируемой жилой застройки имеется недостаток парковочных мест для хранения личных автомобилей в пределах придомовых территорий. Для  хранения личных автомашин необходима территория около 4,43 га,  которая должна отводиться за пределами микрорайона в коммунально-складской зоне города. В настоящее время для временного хранения автомобилей можно использовать все имеющиеся автостоянки или иные площадки с твердым покрытием с соблюдением необходимых нормативных разрывов. Кроме того, в непосредственной близости от проектируемой территории имеются индивидуальные гаражи для хранения автомобилей.

2.5.5  Организация рельефа и красные линии

Существующая организация рельефа проектируемой территории находится в увязке с отметками прилегающих территорий и обеспечивает отвод поверхностных вод  с участка (включая систему наружных водостоков) по лоткам проездов  в ливневую канализацию.

Вертикальная планировка выполнена на стадии схемы. Проектируемая территория имеет уклон в северо-западном направлении. Абсолютная разность высот в пределах проектируемой территории составляет 15 метров. При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учетом максимального сохранения рельефа и обеспечения отвода поверхностных вод.

В существующей застройке красные линии сложились исторически. Разбивка проектируемых красных линий производится координатным методом от опорных точек с координатами, указанными в таблице 2.2 (координаты указаны в системе СК-13).

Таблица 2.2. – Координаты точек от которых производится разбивка красных линий

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| Т_64 | 393259,77 | 1295676,27 |
| Т_6А | 393638,90 | 1295584,44 |
| Т_101 | 393412,32 | 1295369,30 |
| Т_66 | 392996,64 | 1295678,85 |

Ведомость расчета координат точек красных линий приведена в приложении 1.

2.5.6 Благоустройство и озеленение территории

Для благоустройства территории ППТ предусмотрены следующие мероприятия:

- проектом предусматривается реконструкция существующих и обустройство новых тротуаров с твердым покрытием:

- отвод поверхностных вод запроектирован по лоткам автомобильных дорог с выпуском в дождевую канализацию;

- участки, не занятые застройкой и покрытиями, максимально озеленяются.

Для благоустройства дворовых территорий предусмотрены площадки для отдыха, игр, занятий физкультурой, хозяйственных целей и для стоянки автомашин. Размеры площадок определены согл. СНиП 2.07.01-89*и Местным нормативам градостроительного проектирования (таблица 2.6).

Таблица 2.6. – Расчет количества площадок

| Площадки | Нормативные размеры площадок на 1 чел. м2 | Расчетные размеры площадок всего по кварталу (5288чел) |
| --- | --- | --- |
| 1. Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 3701,6 |
| 2. Для отдыха взрослых | 0,1 | 528,8 |
| 3. Для занятий физкультурой | 2,0 | 10576 |
| 4. Для хозяйственных целей | 0,3 | 1586,4 |
| 5. Для выгула собак | 0,1 | 528,8 |

Имеющиеся в наличии площадки находятся в  плохом состоянии. необходимо переоборудовать, оснастить малыми формами, реставрировать покрытия.

Система озеленения проектируемой территории включает: насаждения повседневного пользования – зелёные насаждения жилых дворов,  участки общественных центров и парковую зону. Озеленение проектируемой территории предусматривает дополнение существующего озеленения с учетом уже сложившейся ситуации. Предусмотрено устройство цветников, посадка кустарников, посев газонов. Озеленение решается, в основном, устройством устойчивого газонного покрытия, на отдельных участках посадкой деревьев и кустарников, цветов.

2.5.7  Основные показатели по генплану и благоустройству

В таблице 2.5.1 приведены основные показатели по генплану и благоустройству.

Таблица 2.5.1 – Основные показатели по генплану и благоустройству

| Наименование показателей | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь проектируемой территории - всего, в том числе: | га | 20,0 |  |
| - жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) | га | 18,5 |  |
|  | % | 92,5 |  |
| - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе административные здания) | га | 1,5 |  |
|  | % | 7,5 |  |
| Площадь озеленения территории | га | 3,19 |  |
|  | % | 16 |  |
| Площадь покрытий улиц и проездов | га | 5,5 |  |
| Численность населения, в том числе: | чел. | 5288 |  |
| Плотность населения | чел./га | 264 |  |

2.6. Сети и инженерное оборудование

Все существующие здания на проектируемой территории оборудованы центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, газоснабжением, электроснабжением и т.д.. Все сети инженерных коммуникаций существующие. Окончательные решения по развитию и реконструкции инженерных сетей проектируемой территории должны быть утверждены в составе соответствующей проектной документации.

2.7. Основные  технико-экономические показатели проекта  планировки

В таблице 2.7.1 приведены основные технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.7.2 – Основные технико-экономические показатели ППТ

| № п\п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Количе-ство на 2011 г. | Количество на расчетный срок (2025 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего, в том числе территории: | га | 20,0 | 20,0 |  |
|  | А) - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) из них: | га | 18,5 | 18,5 |  |
|  | 9 – 16 этажная застройка | га | - | - |  |
|  | 5 этажная застройка | га | 18,5 | 18,5 |  |
|  | Б) Объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе административные здания), в том числе: | га | 1,5 | 1,5 |  |
|  | - районного значения | га | - | - |  |
|  | - микрорайонного значения | га | 1,5 | 1,5 |  |
|  | В) Коммунально-складская зона | га | - | - |  |
|  | Г) Г)Зон транспортной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Д) Зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | Е) Рекреационных и иных зон | га | - | - |  |
|  | Ж) Санитарно-защитных зон в границах проектируемой территории | га | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них | га | 2,41 | 0,71 |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,53 | 0,53 |  |
|  | - прочие территории общего пользования | га | 1,88 | 0,18 |  |
| 1.3 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | - земли муниципальной собственности | га | - |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 5288 | 5288 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 268 | 268 |  |
| 3 | Жилищный фонд | м2 | 95181,2 | 95181,2 |  |
| 3.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 5,15 | 5,15 |  |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв. м общей площади квартир | 95181,2 | 95181,2 |  |
| 3.3 | Новое жилищное строительство- всего | тыс.кв. м общей площади | - | - |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения Всего/1000чел. | мест | 217-259 (280) | 217-259 (280) | детский сад № 66 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы Всего/1000чел. | мест | 502 (1690) | 502 (1690) | школа № 28 и № 11 |
| 4.3 | Закрытые спортивные сооружения | м2 | - | - | - |
| 4.4 | Предприятия повседневной торговли: |  |  |  |  |
|  | - продовольственные магазины | м2 торг. площ. | 370 (956) | 370 (956) | Косарева, 82 а Косарева, 90 а Косарева, 96 а |
|  | - непродовольственные магазины | м2 торг. площ. | 158 (156,6) | 158 (156,6) | ул.Косарева, 96б |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 11 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 42 (70) | 42 (70) | ул.Лихачева, 9а ул.Косарева, 100а |
| 4.6 | Аптечный пункт | объект | 1 (2) | 1 (2) | ул.Косарева 86а, ул.Косарева 104, |
| 4.7 | Учреждения культуры | м2 | 264 | 264 |  |
| 4.8 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - |
| 4.9 | Отделение банка | объект | 1 | 1 | - |
| 4.10 | Пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральные дороги | км | - | - |  |
| 5.2 | Магистральные улицы общегородского значения | км | 0,6 | 0,6 |  |
| 5.3 | Улицы и проезды местного значения | кв.м | 55211 | 55211 |  |

2.8. Охрана окружающей среды

2.8.1. Природоохранные мероприятия

Природоохранные мероприятия предусмотрены для защиты атмосферного воздуха, почв, а также защиты от шума, электромагнитных воздействий и радиационной опасности.

Проектные решения обеспечивают защиту в части:

- обеспечения планировочными средствами защиты территории общественной застройки от воздействия промышленных предприятий (озеленение, санитарно-защитные зоны);

- запрещения сброса неочищенных сточных и дренажных вод в водные объекты;

- формирование общемикрорайонной системы зеленых насаждений.

2.8.2. Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на проектируемой территории являются участки тротуаров, проезды, улицы, скверы общественного пользования и отдыха, а также вывоз бытовых отходов от жилых домов.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя:

- сбор и удаление ТБО;

- уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий.

Организация системы современной санитарной очистки микрорайонов включает в себя: сбор и удаление ТБО, уборку территории от мусора, смета снега, мытья усовершенствованных покрытий. Для организации сбора и вывоза ТБО с проектируемой территории ППТ предусмотрены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадки проектируются открытыми, с водонепроницаемым покрытием и огражденные зелеными насаждениями.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон с последующим вывозом отходов. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирования на снеговой свалке, борьба с гололёдом, предотвращения снежно-ледяных образований.

2.9.  Инженерно-технические мероприятия по ГО

и обеспечению пожарной безопасности.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на проектируемой территории могут являться:

- пожары и аварии на объектах и сетях газо-, энерго-, тепло- и водоснабжения;

- автомобильные дороги по которым перевозятся пожароопасные вещества, в т.ч. ГСМ, при розливе которых возможно образование  зон разрушений и пожаров.

Застройка проектируемой территории выполнена 5-9 эт. панельными и кирпичными зданиями. Планировочная структура данной застройки позволяет обеспечить:

- свободный подъезд и пути ввода спасательных сил и средств, к любому объекту на проектируемой территории;

- нормативные зоны возможного распространения завалов от зданий и сооружений вдоль городских магистралей устойчивого функционирования;

- свободную эвакуацию населения из разрушенных частей промышленной застройки.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях и катастрофах, меры предосторожности для людей, оценка степени разрушений от воздушной ударной волны и т.п. будут определяться при дальнейшем детальном проектировании.

Исходя из назначения проектируемой территории и требований ГУМ РФ по делам ГО и ЧС дополнительных инженерно-технических мероприятий ГО на планируемой территории не предусматривается.

Пожарная безопасность проектируемой территории обеспечивается соблюдением правил противопожарной безопасности при проектировании и эксплуатации объектов. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов. Проектируемая территория расположена в пределах нормируемого радиуса обслуживания от пожарного депо (по ул.Косарева).

2.10.  Мероприятия по созданию доступной среды

для маломобильных групп населения и инвалидов.

Проектные решения данного ППТ обеспечивают условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения к зданиям с учетом требований нормативов.

На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации должна быть обеспечена система средств информационной поддержки. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке не менее            0,05 м., высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не применяются насыпные или крупноструктурные материалы, препятствующие передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями. Для открытых лестниц на перепадах рельефа должна быть принята ширина проступей не менее 0,4 м., высота подступенка – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц должны быть одинаковыми. Лестницы должны быть продублированы пандусами, имеющими уклон 8%.

2.11.  Проект межевания территории

Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки проектируемой территории и содержит в своём составе текстовую часть и графические материалы. Графические материалы включают в себя схему существующего использования территории и схему проекта                         межевания территории.

Проект межевания территории выполнен с учетом сведений  из государственного кадастра недвижимости о земельных участках, расположенных в границах проектируемой территории. Характеристика данных земельных участков приведена в таблице 2.11.2.

В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований, границы формируемых земельных участков, красные линии, линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений и границы зон действия публичных сервитутов. При разработке проекта межевания границы некоторых существующих земельных участков были откорректированы. Межевание остальных земельных участков на проектируемой территории выполнено с учетом обеспечения нормативной площади и создания технических коридоров для возможной прокладки инженерных коммуникаций на перспективу.

Технико-экономические показатели проекта межевания приведены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1 - Технико-экономические показатели проекта межевания

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | На 2010 год | На расчетный срок (2025 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории | м2 | 200000,0 | 200000,0 |
| 2 | Площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости, в том числе: | м2 | 170494,2 | 192831,2 |
|  | - площадь земельных участков зарегистрированных в земельном кадастре недвижимости подлежащих корректировке | м2 | 5390,0 |  |
| 3 | Территория подлежащая межеванию, в том числе |  | 27727,0 | - |
|  | - территория жилой застройки разной этажности | м2 | 27727,0 | - |
|  | - территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | м2 | - | - |
| 4 | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | м2 | 24115,8 | 7168,8 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | м2 | 5300,0 | 5300,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды и прочие территорий общего пользования | м2 | 18816,0 | 1868,8 |
| 5 | Зона действия публичного сервитута | м2 | - | 4606,0 |

Нормативные размеры земельных участков под многоквартирными жилыми домами рассчитаны в соответствии с требованиями СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Расчет нормативных размеров земельных участков под многоквартирными жилыми домами приведен в таблице 2.11.3. Расчетный размер земельного участка в кондоминиумах определен по формуле:

,

- размер земельного участка в кондоминиуме;

- общая площадь квартала, микрорайона (520000 кв.м.);

- суммарная площадь всех нежилых территорий не подлежащих передаче в кондоминиумы (147000 кв.м.);

- суммарная площадь застройки всех жилых зданий в границах квартала, микрорайона (49178,6 кв.м.);

- суммарная общая площадь жилых помещений всех жилых зданий в границах данного квартала микрорайона (188642,5 кв.м.);

- общая площадь жилых помещений кондоминиума, для которого рассчитывается нормативный размер земельного участка;

- площадь застройки кондоминиума, для которого рассчитывается земельный участок.

При разработке проекта межевания территории под многоквартирными жилыми домами в границы земельных участков включены территории под зданиями и сооружениями, проездами и проходами к зданиям, открытые площадки для временного хранения автомобилей, придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей, хозяйственные площадки. Для группы жилых домов пользующихся одной дворовой территорией сформирован единый земельный участок, границы которого установлены в соответствии с функциональным назначением объектов, а размеры не превышают суммарного размера нормативных площадей. В случае если фактическая площадь земельного участка кондоминиума  в существующей застройке меньше нормативной и расчетной, то граница земельного участка установлена по фактически существующим границам. Характеристики формируемых земельных участков и площади установленных публичных сервитутов представлены в таблице 2.11.4.

Нормативные размеры земельных участков под существующими объектами общественно-делового назначения рассчитаны в соответствии с требованиями МНГП. Расчет нормативных размеров земельных участков под приведен в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3. – Расчет нормативных размеров земельных участков под существующими и проектируемыми объектами общественно-делового назначения

| № п/п | Наименование учреждения | Кадастровый номер земельного участка | Единица измерения | Размер земельного участка, единица измерения × м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ «Детский сад №66» | 13:23:1101097:6 | 1 место | 280 ×40= 11200 |
| 2 | Магазин продовольственных товаров | 13:23:1101097:19 | кв.м. | 800×360/100=2880 |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | 13:23:1101097:10 | кв.м. | 800×156,6/100=1253 |
| 4 | Кафе «Цитадель» | 13:23:1101097:12 | пос. мест | 50×2000/100=1000 |

Таблица 2.11.2 - Характеристика земельных участков зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер | Почтовый адрес ориентира | Разрешенное использование | Площадь по сведениям ГКН, м2 | Нормативная площадь земельного участка, м2 | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13:23:1101097:1 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 86а, 84а, кв и ул. Лихачева, 15, 15а, 17 | Для эксплуатации жилых домов | 18277,27 |  |  |  |
| 2 | 13:23:1101097:4 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, в районе дома № 88 | Для размещения трансформаторной подстанции № 97 | 55 |  | Собственность | г.о.Саранск |
| 3 | 13:23:1101097:5 | РМ, г Саранск | Для эксплуатации торгового киоска | 6,61 |  |  |  |
| 4 | 13:23:1101097:6 | РМ, г Саранск, ул Лихачева, д 13 "а" | Для эксплуатации здания детского сада | 12111 | 11200 | Постоянное бессрочное пользование | МДОУ «Детский сад № 66» |
| 5 | 13:23:1101097:7 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 82"а" | Для эксплуатации магазина по продаже промышленных товаров в жилом доме | 3503 |  | аренда | Зотов О.Н. |
| 6 | 13:23:1101097:8 | РМ, г Саранск | Для эксплуатации торгового киоска | 72,61 |  |  |  |
| 7 | 13:23:1101097:9 | РМ, г Саранск | Для эксплуатации торгового киоска | 6,60 |  |  |  |
| 8 | 13:23:1101097:10 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 96 "б" | Для эксплуатации магазина | 400 | 1253 | Собственность | Савлов А.А. |
| 9 | 13:23:1101097:11 | РМ, г Саранск | Для эксплуатации торгового киоска | 5,42 |  | Государственная собственность |  |
| 10 | 13:23:1101097:12 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 100 "а" | Для размещения объекта связи - переговорного пункта | 387 | 1000 | Собственность | ОАО «Волгателеком» |
| 11 | 13:23:1101097:13 | РМ, г Саранск | Для эксплуатации торгового киоска | 20,99 |  | Государственная собственность |  |
| 12 | 13:23:1101097:15 | РМ, г. Саранск, ул. Лихачева, дом 9"а" | Для эксплуатации здания коктейль-бара "Теремок" | 406 |  | аренда | Синицын А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 13:23:1101097:16 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 86А | Для эксплуатации здания аптеки | 641 |  | Собственность РМ | аренда Аверкина М.П. |
| 14 | 13:23:1101097:18 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 90 "а" | Для размещения магазина по продаже продовольственных товаров | 714 |  |  |  |
| 15 | 13:23:1101097:19 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 96 "а" | Для размещения объекта торговли - здания магазина | 674 | 2880 | Собственность | Пьянзина И.И. |
| 16 | 13:23:1101097:20 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 96 | Для эксплуатации жилого дома | 11,04 |  | Государственная собственность |  |
| 17 | 13:23:1101097:21 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 96 | Для эксплуатации торгового киоска | 24,89 |  | Государственная собственность |  |
| 18 | 13:23:1101097:22 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 82а | Для эксплуатации торгового киоска | 6,57 |  | Государственная собственность |  |
| 19 | 13:23:1101097:23 | РМ, г.Саранск около Теплопункта № 1. | Для эксплуатации гаража | 11,25 |  | Государственная собственность |  |
| 20 | 13:23:1101097:24 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 82а | Для эксплуатации торгового киоска | 6,25 |  | Государственная собственность |  |
| 21 | 13:23:1101097:25 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 82а | Для эксплуатации торгового киоска | 6,21 |  | Государственная собственность |  |
| 22 | 13:23:1101097:26 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 82а | Для эксплуатации торгового киоска | 6,34 |  | Государственная собственность |  |
| 23 | 13:23:1101097:27 | РМ, г. Саранск,, ул. Косарева, дом 82а | Для эксплуатации торгового киоска | 7,12 |  | Государственная собственность |  |
| 24 | 13:23:1101097:28 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 82а | Для эксплуатации торгового киоска | 6,40 |  | Государственная собственность |  |
| 25 | 13:23:1101097:29 | РМ, г Саранск | Для эксплуатации металлического гаража | 21,16 |  | Государственная собственность |  |
| 26 | 13:23:1101097:30 | РМ, г Саранск, б-р Эрьзи, д 1, 3, 7 | Для эксплуатации жилого дома | 21480,56 |  |  |  |
| 27 | 13:23:1101097:31 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 88 | Для размещения многоквартирного дома | 2594 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 28 | 13:23:1101097:32 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 94а | Для эксплуатации жилого дома | 2518,43 |  |  |  |
| 29 | 13:23:1101097:33 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 96 | Для эксплуатации жилого дома | 1570,50 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | 13:23:1101097:36 | РМ, Саранск, ул Косарева, д 96"а" | Для установки и эксплуатации торгового павильона | 80 |  | аренда | Чечнова С.П. |
| 31 | 13:23:1101097:39 | РМ, г Саранск, ул Косарева | Для эксплуатации торгового киоска | 25 |  | аренда | ООО «Фирма «Компани-Золотой Телец» |
| 32 | 13:23:1101097:40 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, д. 80 | Для эксплуатации пункта наблюдения за загрязнением атмосферы | 9,60 |  | Собственность, Постоянное (бессрочное) пользование | РФ ГУ «Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей ссреды» |
| 33 | 13:23:1101097:41 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 82 а | Для размещения объекта торговли,общественного питания и бытового обслуживания (магазина). | 13 |  | Государственная собственность |  |
| 34 | 13:23:1101097:42 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для эксплуатации торгового павильона | 117 |  | Государственная собственность |  |
| 35 | 13:23:1101097:43 | РМ, г Саранск, ул Косарева, д 104 | Для эксплуатации жилого дома со встроенным магазином по продаже продовольственных товаров | 1887 |  | аренда | ООО «Дионис» |
| 36 | 13:23:1101097:44 | РМ, г Саранск, б-р Эрьзи, д 21 | Для эксплуатации общежития | 1971 |  | Государственная собственность |  |
| 37 | 13:23:1101097:47 | РМ, г Саранск, ул Лихачева, д 5а | Для эксплуатации жилого дома | 2376,64 |  |  |  |
| 38 | 13:23:1101097:48 | РМ, г. Саранск, бульвар Эрьзи, дом 13 "а" | Для размещения здания трансформаторной подстанции | 73 |  | аренда | ЗАО ТФ «ВАТТ» |
| 39 | 13:23:1101097:49 | РМ, г. Саранск | Для эксплуатации подстанции | 239,69 |  |  |  |
| 40 | 13:23:1101097:55 | РМ, г. Саранск, ул.Косарева-ул.Лихачева, (в районе разворотного кольца) | Для установки киосков по продаже периодических печатных изданий | 12 |  | аренда | ООО «Солитон» |
| 41 | 13:23:1101097:56 | РМ, г Саранск | Для размещения и эксплуатации летнего кафе | 154 |  | Государственная собственность |  |
| 42 | 13:23:1101097:62 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 90 "б" | Для размещения теплового пункта | 99 |  | Собственность | ОАО «СаранскТепло Транс» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43 | 13:23:1101097:63 | РМ, г. Саранск, б-р Эрьзи, 3 "а" | Для размещения теплового пункта | 154 |  | Собственность | ОАО «СаранскТепло Транс» |
| 44 | 13:23:1101097:64 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для размещения объекта торговли | 90 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 45 | 13:23:1101097:65 | РМ, г. Саранск, бульвар Эрьзи, дом 13 | Для размещения многоквартирного дома | 3191 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 46 | 13:23:1101097:66 | РМ, г. Саранск, бульвар Эрьзи, дом 11 | Для размещения многоквартирного дома | 3869 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 47 | 13:23:1101097:67 | РМ, г. Саранск, бульвар Эрьзи, дом 17 | Для размещения многоквартирного дома | 4307 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 48 | 13:23:1101097:68 | РМ, г. Саранск, бульвар Эрьзи, дом 1 | Для размещения многоквартирного дома | 4898 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 49 | 13:23:1101097:69 | РМ, г. Саранск, бульвар Эрьзи, дом 7 | Для размещения многоквартирного дома | 3848 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 50 | 13:23:1101097:70 | РМ, г. Саранск, бульвар Эрьзи, дом 3 | Для размещения многоквартирного дома | 3443 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 51 | 13:23:1101097:71 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 82 | Для размещения многоквартирного дома | 5556 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 52 | 13:23:1101097:72 | РМ, г. Саранск, ул. Лихачева, дом 15 а. | Для размещения многоквартирного дома | 2617 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 53 | 13:23:1101097:73 | РМ, г. Саранск, ул. Лихачева, дом 5 | Для размещения многоквартирного дома | 2591 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 54 | 13:23:1101097:74 | РМ, г. Саранск, ул. Лихачева, дом 9 | Для размещения многоквартирного дома | 3355 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | 13:23:1101097:75 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 86 | Для размещения многоквартирного дома | 3860 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 56 | 13:23:1101097:76 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 90 А | Для размещения многоквартирного дома | 3101 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 57 | 13:23:1101097:77 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 88 А | Для размещения многоквартирного дома | 3282 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 58 | 13:23:1101097:78 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 96 А | Для размещения многоквартирного дома | 4640 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 59 | 13:23:1101097:79 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, дом 84 | Для размещения многоквартирного дома | 3650 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 60 | 13:23:1101097:80 | РМ, г. Саранск, б-р. Эрьзи, дом 19 | Для размещения многоквартирного дома | 4392 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 61 | 13:23:1101097:81 | РМ, г. Саранск, ул. Лихачева, дом 15,17 | Для размещения многоквартирных домов | 7848 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 62 | 13:23:1101097:82 | РМ, г. Саранск, б-р Эрьзи, дом 15 | Для размещения многоквартирного дома | 3331 |  | Общая долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |
| 63 | 13:23:1101097:83 | РМ, г. Саранск, ул. Лихачева | Для размещения улиц и дорог | 5425 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 64 | 13:23:1101097:84 | РМ, г. Саранск, ул. Т. Бибиной | Для размещения улиц и дорог | 202 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 65 | 13:23:1101097:85 | РМ, г. Саранск, ул. Косарева | Для размещения улиц и дорог | 16907 |  | Сведения о земельном участке носят временный характер |  |
| 66 | 13:23:1101097:86 | РМ, г. Саранск, ул. Лихачева, дом 5 "А" | Для размещения многоэтажного многоквартирного дома | 3329 |  | Долевая собственность | собственники помещений многоквартирного жилого дома |

Таблица 2.11.3 – Расчет размера земельных участков в кондоминиумах

| № п/п | Адрес | Год постройки | Этаж-ность | Площадь застройки | Общая площадь квартир (кв.м) | Жилая площадь (кв.м) | Расчетный размер участка | Удельный показатель земельной доли | Норматив-ный размер участка | Проектное предложение размеров участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующие жилые дома |
| 1 | ул. Косарева, 82 | 1968 | 5 | 887 | 3576,8 | 2549 |  | 1,52 | 5436,736 | 5556 |
| 2 | ул. Косарева, 82а | 1974 | 5 | 1388,7 | 3284,4 | 2088,9 |  | 1,52 | 4992,288 | 3504 |
| 3 | ул. Косарева, 84а | 1972 | 5 | 917,1 | 3235 | 2218 |  | 1,52 | 4917,2 | 3737 |
| 4 | ул. Косарева, 84 | 1973 | 5 | 1262,4 | 4557,1 | 3080,7 |  | 1,52 | 6926,792 | 3650 |
| 5 | ул. Косарева, 86 | 1972 | 5 | 1720,7 | 3245,4 | 2239,2 |  | 1,52 | 4933,008 | 3860 |
| 6 | ул. Косарева, 86а | 1974 | 5 | 1177,9 | 3359,5 | 2081,3 |  | 1,52 | 5106,44 | 2954 |
| 7 | ул. Косарева, 88 | 1971 | 5 | 923,8 | 3252,4 | 2183,3 |  | 1,52 | 4943,648 | 2594 |
| 8 | ул. Косарева, 88а | 1973 | 5 | 892,7 | 3458 | 2149 |  | 1,52 | 5256,16 | 3282 |
| 9 | ул. Косарева, 90а | 1974 | 5 | 845,6 | 3372,2 | 2082 |  | 1,52 | 5125,744 | 3101 |
| 10 | ул. Косарева, 94а | 1973 | 5 | 1316,2 | 5936,9 | 3082 |  | 1,52 | 9024,088 | 4990 |
| 11 | ул. Косарева, 96а | 1974 | 5 | 1040,1 | 3416,8 | 2080,9 |  | 1,52 | 5193,536 | 4640 |
| 12 | ул. Косарева, 104 | 1982 | 9 | 1318,7 | 6526,9 | 32149 |  | 1,36 | 8876,584 | 5214 |
| 13 | ул. Лихачева, 5 | 1968 | 5 | 886,6 | 3579 | 2551,4 |  | 1,52 | 5440,08 | 2591 |
| 14 | ул. Лихачева, 5а | 1974 | 5 | 841,0 | 3140,4 | 2088,5 |  | 1,52 | 4773,408 | 3329 |
| 15 | ул. Лихачева, 9 | 1967 | 5 | 872,4 | 3549,7 | 2523,7 |  | 1,52 | 5395,544 | 3355 |
| 16 | ул. Лихачева, 15а | 1973 | 5 | 465,8 | 1724,5 | 1215,9 |  | 1,52 | 2621,24 | 2617 |
| 17 | ул. Лихачева, 15 | 1967 | 5 | 902,0 | 4630,4 | 2546,5 |  | 1,52 | 7038,208 | 7848 |
| 18 | ул. Лихачева, 17 | 1967 | 5 | 879,7 | 3547,4 | 2523,5 |  | 1,52 | 5392,048 |  |
| 19 | Бульвар Эрьзи, 1 | 1968 | 5 | 1449,5 | 4586,4 | 2547,6 |  | 1,52 | 6971,328 | 4898 |
| 20 | Бульвар Эрьзи, 3 | 1968 | 5 | 6814,4 | 3409,2 | 1628,5 |  | 1,52 | 5181,984 | 3443 |
| 21 | Бульвар Эрьзи, 7 | 1968 | 5 | 1386,9 | 3437,2 | 1641,1 |  | 1,52 | 5224,544 | 3848 |
| 22 | Бульвар Эрьзи, 11 | 1968 | 5 | 1053,7 | 3388,8 | 1641 |  | 1,52 | 5150,976 | 3969 |
| 23 | Бульвар Эрьзи, 13 | 1973 | 5 | 1199,8 | 1883,3 | 1218 |  | 1,52 | 2862,616 | 3191 |
| 24 | Бульвар Эрьзи, 15 | 1970 | 5 | 3438,8 | 1614,4 | 769,0 |  | 1,52 | 5226,976 | 3331 |
| 25 | Бульвар Эрьзи, 17 | 1968 | 5 | 1227,4 | 4334,6 | 2275,3 |  | 1,52 | 6588,592 | 4307 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Бульвар Эрьзи, 19 | 1972 | 5 | 988,5 | 3175,5 | 1618 |  | 1,52 | 4826,76 | 4392 |
| 27 | Бульвар Эрьзи, 21 | 1970 | 5 | 553,6 | 1959,0 | 1350 |  | 1,52 | 2977,68 | 1971 |

Таблица 2.11.4 - Характеристики формируемых земельных участков

и площади установленных публичных сервитутов

| № по проекту межевания территории | Наименование объекта | Почтовый адрес | Площадь, кв. м, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь | В том числе публичный сервитут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 104 | 5 214,0 | 605,0 |
| 2 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 94а | 4 990,0 | 242,0 |
| 3 | Земельный участок совместного использования для многоквартирных жилых | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 88а, 90а, и 94а | 3 704,0 | 830,0 |
| 4 | Земельный участок совместного использования для многоквартирных жилых | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 88 и Б.Эрьзи, 17 | 960,0 | - |
| 5 | Земельный участок совместного использования для многоквартирных жилых | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 88 и 86 | 1 727,0 | - |
| 6 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 84а | 3 737,0 | - |
| 7 | Земельный участок совместного использования для многоквартирных жилых домов | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 84а и 86а | 2182,0 | - |
| 8 | Земельный участок для размещения многоквартирного жилого дома | РМ, г. Саранск, ул. Косарева, 86а | 2 954,0 | - |
| 9 | Земельный участок для размещения трансформаторной подстанции | РМ, г. Саранск, Б.Эрзи | 240,0 | - |
| 10 | Земельный участок совместного использования для многоквартирных жилых домов | РМ, г. Саранск, ул. Лихачева, 5 и 9 | 2 019,0 | - |

ПРИЛОЖЕНИЯ